综合利用废铅酸蓄电池及含铅废物年产12万吨再生铅项目

环境影响报告书

（送审稿）

建设单位：云南圣铭再生资源科技有限公司

环评单位：云南新世纪环境保护科学研究院有限公司

二〇二一年十二月

目  录

1概述	1

1.1项目背景及特点	1

1.2评价的主要工作过程	2

1.3项目分析判定情况	4

1.4主要环境问题及环境影响	6

1.5环境影响评价的主要结论	6

2总则	8

2.1编制依据	8

2.1.1相关法律	8

2.1.2行政法规	8

2.1.3部门规章	9

2.1.4地方法规和部门规章	10

2.1.5技术导则和技术规范	11

2.1.6项目其他相关文件	12

2.2评价目的和原则	12

2.2.1评价目的	12

2.2.2评价原则	12

2.3环境影响因素识别及评价因子筛选	13

2.3.1环境影响因素识别	13

2.3.2评价因子	13

2.4评价标准	14

2.4.1环境质量标准	14

2.4.2污染物排放标准	19

2.5评价工作等级和评价范围	22

2.5.1评价工作等级	22

2.5.2评价范围	29

2.6相关规划及环境功能区划	31

2.7主要环境保护目标	33

3项目概况	39

3.1项目基本情况	39

3.2生产规模及产品方案	39

3.2.1生产规模	39

3.2.2产品方案	39

3.3工程内容及项目组成	42

3.3.1主体工程	44

3.3.2公辅工程	46

3.3.3办公及生活设施	47

3.3.4储运工程	47

3.3.5环保工程	48

3.4主要生产设备及选型	55

3.5原辅材料用量及成分	57

3.6平面布置	58

3.7工作制度及劳动定员	59

3.8主要经济技术指标	59

4工程分析	60

4.1工艺流程及产污环节	60

4.1.1预处理工艺流程	60

4.1.2冶炼工艺流程	66

4.1.3产污环节	71

4.2物料平衡及水平衡	76

4.2.1物料平衡核算说明	76

4.2.2物料平衡	77

4.2.3铅元素平衡	81

4.2.4锑元素平衡	85

4.2.5砷元素平衡	86

4.2.6锡元素平衡	87

4.2.7镉元素平衡	89

4.2.8铬元素平衡	90

4.2.9硫元素平衡	91

4.2.10水平衡	96

4.3污染治理措施及污染源强核算	102

4.3.1废水	102

4.3.2废气	107

4.3.3噪声	117

4.3.4固体废物	118

4.4小结	122

5区域环境调查	123

5.1 自然环境	123

5.1.1 地理位置	123

5.1.2 地形地貌	123

5.1.3 气象特征	123

5.1.4 河流水系	124

5.2社会环境	124

5.2.1 行政区划	124

5.2.2 社会经济	124

5.3樟木箐州级自然保护区基本情况	125

5.4区域污染源调查与评价	127

5.4环境质量现状调查与评价	131

5.4.1环境空气	131

5.4.2地表水环境	136

5.4.3地下水环境	138

5.4.4声环境	142

5.4.5土壤环境	142

5.4.6生态环境现状	151

5.4.7农作物污染物情况调查	153

6施工期环境影响分析	154

6.1环境空气影响分析	154

6.2水环境影响分析	154

6.3固体废弃物的影响分析	154

6.4声环境影响分析	155

6.5生态环境影响分析	156

7运营期环境影响评价	157

7.1大气环境影响预测与评价	157

7.1.1污染气象特征	157

7.1.2预测模式及参数	165

7.1.4预测结果及评价	181

7.1.5防护距离	587

7.1.6小结	591

7.2地表水环境影响分析	592

7.2.1正常情况下地表水环境影响分析	592

7.2.2非正常情况地表水环境影响预测	593

7.3地下水环境影响	595

7.3.1水文地质和工程地质勘查情况	595

7.3.2地质条件	596

7.3.3水文地质调查	608

7.3.4地下水泉点调查	621

7.3.5地下水开发利用现状	621

7.3.6地下水位调查	623

7.3.7地下水环境影响预测及评价	624

7.3.8地下水污染防治措施可行性	644

7.3.9小结	649

7.4声环境影响预测与评价	650

7.4.1噪声源强	650

7.4.2预测时段、预测因子、评价标准	651

7.4.3预测模式	651

7.4.4预测内容及预测结果统计	652

7.4.5小结	655

7.5固废处置环境影响分析	655

7.6土壤环境影响分析	657

7.6.1项目污染土壤的途径	657

7.6.2评价因子筛选	657

7.6.3土壤环境影响预测	658

7.6.3土壤污染防治措施	663

8环境风险评价	665

8.1风险调查	665

8.1.1风险源调查	665

8.1.2环境敏感目标调查	666

8.2环境风险潜势判别	666

8.3风险识别	672

8.3.1物质风险性识别	672

8.3.2生产系统危险性识别	673

8.4风险事故情形分析	674

8.4.1风险事故情形设定	674

8.4.2源项分析	675

（1）风险情景一	675

（2）风险情景二：脱硫塔失效，导致SO2未经处理直接排放	678

（3）风险情景三：熔炼炉破损，炉内废气未经处理直接排放	678

（4）风险情景四：事故处理间接导致有毒有害物质物质进入地表水环境	679

（5）风险情景五：含铅废水通过破损防渗层垂向渗漏进入地下水环境	679

8.5事故环境风险预测与评价	680

8.5.1大气环境风险	680

（1）预测模型的选择	680

（2）预测范围及计算点	680

（3）气象参数	681

（4）评价标准选取	681

（5）预测结果	682

8.5.2地表水环境风险	715

8.5.3地下水环境风险	715

8.5.4运输事故环境风险	716

8.6环境风险管理	716

8.6.1环境风险方案措施	716

8.6.2环境风险应急预案	719

8.7结论及建议	719

9产业政策及选址合理性分析	720

9.1产业政策相符性分析	720

9.1.1与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性	720

9.1.2与《云南省有色金属工业调结构促转型增效益实施方案》的相符性	720

9.1.3与《再生铅行业规范条件》相符性	720

9.1.4与工业炉窑大气污染综合治理方案的符合性	724

9.1.5与《废电池污染防治技术政策》符合性分析	725

9.1.6与《铅蓄电池生产及再生污染防治技术政策》	728

9.1.7与《重点行业二噁英污染防治技术政策》的相符性	729

9.2选址合理性分析	731

9.2.1与城市发展规划的相符性	731

9.2.2与工业园区规划环评及审查意见的相符性	732

9.2.3与主体功能区划的相符性	735

9.2.4与重金属污染防治规划的相符性	737

9.2.5与《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）的相符性	739

9.2.6与生态红线的相符性	745

9.2.7小结	745

9.3清洁生产评价	746

9.3.1评价方法	746

9.3.2清洁生产指标情况	748

9.3.3清洁生产水平	757

10环境保护措施及其可行性论证	762

10.1废气治理措施可行性	762

10.2废水处理措施可行性	766

10.3噪声防治措施可行性	767

10.4地下水污染防治措施可行性	768

10.6固废处置措施的合理性	768

10.5环境风险防范措施可行性	769

10.6污染防治措施汇总	770

11环境经济损益分析	775

11.1环境效益	775

11.2经济效益	775

11.3社会效益	776

11.4小结	776

12环境管理与监测计划	778

12.1环境管理计划	778

12.1.1环境管理机构及职责	778

12.1.2运行环境管理要求	778

12.2环境监理计划	780

12.3环境监测计划	781

12.3.1安装在线监测装置	781

12.3.2开展自行监测	781

12.4环保竣工验收计划	783

13污染源排放清单及总量控制建议指标	787

13.1污染源排放清单	787

13.2污染物总量控制建议指标	788

14评价结论	790

14.1项目建设概况	790

14.2环境质量现状	790

14.3污染物排放情况	790

14.4主要环境影响	791

14.5公众意见采纳情况	792

14.6总结论	793

附件

附件1：委托书

附件2：项目投资备案证

附件3：环境质量现状监测报告

附件4：本项目与周边其他项目的位置关系测量技术报告

附件5：评价标准确认函

附件6：楚雄州国土资源局开发区分局关于项目选址情况的说明

附件7：楚雄州国土资源局矿压备案证明

附件8：楚雄工业园区规划环评审查意见

附件9：项目原料采购协议及成分分析报告

附件10：同类项目水淬渣成分分析报告

附件11：同类项目脱硫石膏渣属性鉴别报告

附件12：脱硫石膏渣销售协议

附件13：云南省工信委关于对楚雄工业园区苍岭片区、富民片区总体规划（修编）的审查意见

附件14：楚雄州人民政府办公室关于分解落实全州重点督查的“四个一百”重点项目的通知（楚政办通[2018]5号）

附件15：云南省发展和改革委员会关于印发云南省2018年“四个一百”重点建设项目计划的通知

附件16：液氧购买协议

附件17：项目承接时间进度表

附件:18：项目环评三审表

附件19：2021年补充检测报告（地表水）

附件20：2021年补充检测报告（地下水）

附件21：2021年补充检测报告（环境空气）

附件22：2021年补充检测报告（土壤、农作物）

附件23：乌稍箐水库情况说明

附件24：环境影响评价自查表

附件25： 重金属总量来源复函

附件26：中土坡水库说明

附件27：云南滇中有色金属有限责任公司重金属减排方案（出让圣铭）

附件29：楚市环请〔2021〕4号楚雄州生态环境局楚雄市分局关于提供云南圣铭再生资源科技有限公司综合利用废铅酸蓄电池及含铅废物年产12万吨再生铅项目区域重金属削减量承诺文件的请示

附件30：楚雄市人民政府关于落实重金属削减方案支持云南圣铭再生资源科技有限公司综合利用废铅酸蓄电池及含铅废物年产12万吨再生铅项目建设的承诺函

附件31：楚雄州生态环境局关于云南圣铭再生资源科技有限公司申请提供《综合利用废铅酸蓄电池及含铅废物年产12万吨再生铅项目》重金属总量来源的复函

附件32：关于云南圣铭再生资源科技有限公司综合利用废铅酸蓄电池及含铅废物年产12万吨再生铅项目大气污染物总量来源的说明

附件33：云南圣铭再生资源科技有限公司重金属减排支持圣铭的承诺

附件34：再生铅项目周边村庄生活用水情况说明-苍岭镇政府

附件35：再生铅项目进入园区证明

附件36：云环发〔2021〕18号关于印发《进一步提高环评审批效能 促进重大项目建设的若干措施》的通知

附图

附图1：评价工作范围图

附图2：地下水评价范围图

附图3：地理位置图

附图4：项目平面布置图

附图5：周边污染源分布图

附图6：环境质量现状监测布点图

附图7：项目在工业园区中的位置关系图

附图8：区域土地利用现状示意图

附图9：项目区用地规划图

附图10：项目所在区域水系图

附图11：项目与樟木箐自然保护区的位置关系图

# 1概述

## 1.1项目背景及特点

2015年5月8日，国务院正式印发的《中国制造2025》中明确提出绿色制造工程，要求组织实施传统制造业能效提升、清洁生产、节水治污、循环利用等专项技术改造。开展重大节能环保、资源综合利用、再制造、低碳技术产业化示范。实施重点区域、流域、行业清洁生产水平提升计划，扎实推进大气、水、土壤污染源头防治专项。为进一步规范我省废铅酸电池及含铅废物等废旧资源的综合利用，提升省内再生铅生产综合利用能力。云南圣铭再生资源科技有限公司拟在楚雄工业园区苍岭片区建设“综合利用废铅酸蓄电池及含铅废物年产12万t再生铅项目”，本项目以废旧铅酸蓄电池和含铅冶炼废物作为原料，采用“破碎分选+富氧侧吹熔炼+精炼”工艺，生产再生铅。项目已取得楚雄经济开发区行政审批局投资项目备案证，项目代码：2020-532303-32-03-051413（见附件2）。项目特点如下：

（1）本项目属于再生铅生产项目，以废旧铅酸蓄电池和含铅冶炼废物为原料，进行铅回收利用，生产再生铅。项目采用“破碎分选+富氧侧吹还原+精炼”生产工艺，其中废铅酸蓄电池拆解采用自动拆解分选设备，熔炼工艺采用富氧侧吹熔炼技术。

（2）本项目选址位于楚雄工业园区苍岭片区黄草地块，厂址周边主要有楚雄市生活垃圾填埋场（位于项目拟建厂址东侧，厂界外52.0m）、楚雄滇中有色金属有限责任公司10万t/a粗铜及30万t/a硫酸改扩建工程配套建设的苍岭渣库（位于项目拟建厂址北侧，厂界外10.0m） 、楚雄生活垃圾焚烧发电厂（位于项目拟建厂址东侧，厂界外110.70m）、楚雄医疗废物处置中心（位于项目拟建厂址东南侧，厂界外1259.82m）、废弃养殖场（位于项目拟建厂址南侧，厂界外980m）等工业企业。项目厂界外1000m卫生防护距离范围内无环境敏感点，无主要制约企业生产的环境敏感因素。

（3）本项目已列为云南省和楚雄州2018年“四个一百”重点建设项目，项目的建设对推进区域废旧铅酸蓄电池和含铅废物的综合利用处置具有积极的作用。

（4）根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目应进行环境影响评价工作，编制环境影响报告书。

## 1.2评价的主要工作过程

本项目环境影响评价工作按照总纲要求分为三个阶段，即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段和环境影响评价文件编制阶段。本次评价过程首先在研究相关文件，包括国家和地方有关环保法律法规、政策、标准、相关规划、工程技术文件的基础上，进行了初步工程分析，开展初步的环境状况调查；根据相关要求及项目特点进行了环境影响因素识别与评价因子筛选，明确了评价重点和环境保护目标，确定工作等级、评价范围和评价标准；然后进行评价范围内的环境状况调查、监测与评价，建设项目工程分析，之后进行各环境要素环境影响预测与评价、各专题环境影响分析与评价，最后提出环境保护措施，进行技术经济论证，给出建设项目环境可行性的评价结论。项目环境影响评价工作程序见图1.2-1。

环评的主要工作过程如下：

（1）根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，建设单位于2017年6月30日委托我单位承担本项目的环境影响评价工作，编制《综合利用废铅酸蓄电池及含铅废物年产12万t再生铅项目环境影响报告书》（以下简称“《报告书》”）。

（2）接受委托后，我单位根据建设单位提供的前期可研报告等基础资料，于2017年7月5日进行实地踏勘，并提交了环境影响评价补充资料清单，制定了环境质量现状监测方案。

（3）建设单位于2017年7月10日在周边村委会信息公告栏进行了公众参与第一次信息公示，向周边居民公开了解项目的基本情况。

（4）受建设单位的委托，云南环绿环境检测技术有限公司于2017年09月01日至08日对区域大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境和土壤环境质量现状进行了监测，并于2017年11月28日至30日对厂区内地下水环境现状进行补充监测。

（5）受建设单位的委托，中化地质矿山总局云南地质勘查院进行地下水环境影响专题评价，并于2017年12月5日完成了《综合利用废铅酸蓄电池及含铅废物年产12万t再生铅项目地下水环境影响评价报告》的编制，在进行地下水环境专题评价期间，委托云南绿宸中检联环境食品检测服务有限公司于2017年09月01日至08日、2017年11月29日至11月30日进行了两期（丰水期和枯水期）地下水环境现状监测。

图1.2-1 评价工作程序图

（6）2017年12月20日，环评单位完成了《报告书》（内审稿）的编制，进行专家技术咨询。

（7）2018年04月02日至04月15日，建设单位委托江苏全威检测有限公司对周边环境空气二噁英浓度现状进行了监测。

（8）2018年06月，建设单位委托湖南中大设计院有限公司完成了《综合利用废铅酸蓄电池及含铅废物年产12万t再生铅项目初步设计方案》（以下简称“初步设计方案”）的编制。

（9）2018年8月21日至2018年9月7日，建设单位委托云南省分析测试中心对项目周边农作物中的污染物含量进行了检测，检测结果表明：周边农作物中污染物的含量满足《食品安全国家标准 食品中污染物限量》（GB2762-2017）。

（10）根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设单位委托云南升环检测技术有限公司，于2019年8月2日至2019年9月06日对项目区内土壤环境质量现状进行了补充监测，监测结果表明，项目区内土壤环境质量满足《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）。

（11））根据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号），建设单位组织周边居民代表和相关政府部门进行外省同类项目现场考察的基础上，于2020年5月8日召开了公众参与座谈会，座谈会上，居民代表均表示在落实环保措施的前提下，支持项目的建设。

（12）2020年5月28日，环评单位根据前期的工作资料，按照相关技术导则，对编制《报告书》（送审稿），供建设单位上报进行技术评审。

（13）2020年6月8日，云南省生态环境工程评估中心对组织召开了《报告书》技术评估会，根据技术评估会会议纪要及专家意见，对《报告书》（送审稿）进行了修改、补充和完善，编制《报告书》（报批稿），供建设单位上报审批后，作为项目设计、建设和运营环境管理的依据。

## 1.3项目分析判定情况

（1）项目类别判定

1）行业类别

本项目以废旧铅酸蓄电池和冶炼含铅废物等危险废物作为原料，采用“破碎分选+富氧侧吹还原+精炼”再生铅冶炼生产工艺，生产再生铅，根据《国民经济行业分类（GB/T 4754—2017）》，行业类别属于危险废物治理N7724和铅锌冶炼C3212。

2）环评类别

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（根据2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正）的规定，本项目环评类别为“二十一有色金属冶炼和压延加工业-63有色金属冶炼（含再生金属冶炼）”，应编制环境影响报告书。

（2）与工业园区规划的相符性判定

本项目选址位于楚雄工业园区苍岭工业区黄草地块。

根据中共云南省委 云南省人民政府关于印发《云南省各类开发区优化提升总体方案》的通知（云委【2020】287号），项目所在的楚雄工业园区即将整合纳入楚雄国家高新技术产业开发区管辖，截止2021年12月，楚雄国家高新技术产业开发区还在优化提升过程中，根据云南省生态环境厅关于印发《进一步提高环评审批效能 促进重大项目建设的若干措施》的通知（云环发【2021】18号），“对全省各类开发区优化提升过程中，优化提升后保留的园区总体规划及其规划环评未审批（查）通过前，实行过渡期政策，在保留园区范围内的原有园区规划及其规划环评仍在有效期内的，入园建设项目可对照原规划及其规划环评进行相符性分析”。本项目环评仍对照在有效期范围内的楚雄工业园区规划及其规划环评进行相符性分析。

楚雄工业园区是云南省人民政府《云南省新型工业化重点产业发展规划纲要》（云政发[2004]8号）中规划的30个省级重点工业园区之一。根据《楚雄工业园区总体规划修改（2018-2035）》，楚雄工业园区规划形成“一园三区六地块”的空间结构，其中苍岭工业区黄草地块产业定位为再生资源加工利用，本项目作为再生铅资源综合利用项目，厂址位于苍岭工业区黄草地块规划范围，项目选址和产业定位均符合工业园区规划。

（3）产业政策相符性判定

根据《产业政策调整指导目录（2019本）》：“区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材等资源循环利用基地建设”、“危险废弃物（医疗废物）及含重金属废物安全处置技术设备开发制造及处置中心建设”、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程；“尾矿、废渣等资源综合利用及配套装备制造”、“再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化”、“废旧动力蓄电池回收利用技术装备”均属于鼓励类建设项目，本项目以废旧铅酸蓄电池和含铅废物为原料，采用“破碎分选+富氧侧吹还原+精炼”主体生产工艺，生产再生铅，项目建成后，将成为楚雄及周边废旧铅酸蓄电池和含铅废物再生资源循环利用的基地和处置中心，形成废旧铅酸蓄电池和含铅废物再生资源回收利用产业化，项目建设符合产业政策的规定。

（4）与环保政策的符合性判定

根据《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020），再生铅企业铅回收率应大于98%，本项目铅回收率98.22%，同时配备了三废治理设施，生产废水经处理后回用，废气经处理后达标排放，固废进行综合利用处置。项目生产车间实行微负压设计，其产生的废气经过分支管道集中到总管道，最终进行净化处理达到GB315744的要求后排放。项目铅膏和铅栅分开冶炼，其中，铅膏和其他物料一起，进入富氧侧吹炉，铅栅送精炼锅进行低温熔炼，熔炼技术符合《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）的要求。

（5）与《再生铅行业规范条件》的相符性

本项目设计处理含铅固体废物总量171000t/a，其中废旧铅酸蓄电池处理量150000t/a，废铅酸蓄电池占比=87.72%，大于80%，符合《再生铅行业规范条件》（废铅蓄电池不低于80%）的要求。本项目选址位于楚雄工业园区苍岭工业区黄草地块内，不在禁止开发区、重点生态功能区、生态环境敏感区、脆弱区、饮用水水源保护区等重要生态区域、非工业规划建设区、大气污染防治重点控制区、因铅污染导致环境质量不能稳定达标区域和其他需要特别保护的区域内。《楚雄工业园区总体规划修改（2018-2035）》已完成环境影响评价工作，并于2019年10月8日取得云南省生态环境厅的审查意见。本项目周边1km范围内无自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、居民集中区、疗养院、医院等。项目符合《再生铅行业规范条件》。

## 1.4主要环境问题及环境影响

本项目关注的主要环境问题及环境影响主要有以下几个方面：

（1）根据项目生产工艺，分析项目生产废水全部循环不外排的可行性及可靠性，分析项目生产废水对地下水环境的影响。

（2）分析项目生产过程中，废气污染物的达标排放情况以及对区域大气环境的影响，对大气环境污染治理措施的技术经济可行性；

（3）分析项目建成运营后对区域潜在的环境风险，提出项目应采取的环境风险的防范措施。

（4）根据项目建设拟采取的污染防治措施，以及项目对环境的影响程度，结合相关规划和行业规范，分析项目选址环境可行性。

## 1.5环境影响评价的主要结论

本项目选址位于楚雄工业园区苍岭工业片区黄草地块，选址符合工业园区规划和行业规范条件。本项目符合国家相关产业政策，经采取相应的污染治理措施，项目废水经处理后可全部回用、废气经处理后能达标排放、固废进行了有效处置，经环境影响预测，项目建设对环境的影响可以接受，从环境影响角度考虑，项目建设可行。

# 2总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1相关法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修正）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（根据2017年6月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修订通过）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（根据2016年11月7日主席令第57号《全国人大常委会修正）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日实施；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修正）；

（10）《中华人民共和国节约能源法》（根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正）；

### 2.1.2行政法规

（1）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，国务院第682号令，2017.7.16；

（2）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，2018年7月3日由国务院公开发布；

（3）《水污染防治行动计划》，国务院，国发[2015]17号；

（4）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；

（5）国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知（国办发[2016]81号），2016.11.10；

### 2.1.3部门规章

（1）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，国家发展改革委2019年第29号令；

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（根据2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正），2018.05.02；

（3）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），2016.10.26；

（4）《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发[2015]163号）；

（5）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环境保护部，环办[2014]30号；

（6）《关于加强二噁英污染防治的指导意见》（环发[2010]123号）；

（7）《关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》，环境保护部公告，2013年第36号，2013.6.8；

（8）《国家危险废物名录》，环境保护部部令，2016年第39号，2016.6.14；

（9）《危险废物经营许可证管理办法》（国务院令第408号）；

（10）《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）;

（11）《关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知》（环发[2014]197号）；

（12）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环境保护部，环发[2012]77号；

（13）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（14）《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4号）；

（15）《关于当前环境信息公开重点工作安排的通知》，环办[2013]86号；

（16）《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）>的通知》，环办[2013]103号；

（17）《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》，环发[2015]162号；

（18）《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）；

（19）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 部令第4号）；

（20）《再生铅行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息化部公告2016年第60号）；

（21）《铅蓄电池生产企业集中收集和跨区域转运制度试点工作方案》（环办固体[2019]5号）；

（22）《废蓄电池污染防治行动方案》（环办固体[2019]3号）；

（23）关于发布《铅蓄电池再生及生产污染防治技术政策》和《废电池污染防治技术政策》的公告，（公告2016第82号）；

（24）《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）；

（25）《关于加强铅蓄电池及再生铅行业污染防治工作的通知》（环发[2011]56号）；

（26）《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（HJ/T364）；

（27）《关于加强二噁英污染防治的指导意见》（2010 年 10 月 19 日）；

（28）《重点行业二噁英污染防治技术政策》（环保部公告 2015 年第 90 号）；

（29）生态态环境部、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部《工业炉窑大气染指综合治理方案（环大气[2019]56号）》；

### 2.1.4地方法规和部门规章

（1）《云南省建设项目环境保护管理规定》，云南省人民政府第105号令， 2002年1月1日起施行；

（2）《云南省环境保护条例》，2004年6月29日修正执行，

（3）《云南省水土保持条例》，2014年10月1日起施行；

（4）《云南省地质环境保护条例》，2001年7月28日起施行；

（5）《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020）；

（6）《云南省生态功能区划》， 2009年12月9日起施行；

（7）《云南省生态环境厅关于发布厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2020年本）的通知》（云环发〔2020〕6号）；

（8）《云南省水污染防治工作方案》（云政发〔2016〕3号）

（9）《云南省大气污染防治条例（2018）》（2018年11月29日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议通过）

（10）《云南省人民政府关于印发云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》（云政发〔2018〕44号）

（11）《云南省土壤污染防治工作方案》（云政发〔2017〕8号）

（12）《云南省人民政府关于大力推进我省循环经济工作的通知》(云政发[2005]63号)

（13）《云南省人民政府关于加快发展工业循环经济的意见》(云政发[2006]53号)；

（14）云南省《楚雄州人民政府关于印发楚雄州土壤污染防治工作方案的通知》（楚政通〔2017〕58号），2017年6月30日；

（15）《楚雄州水污染防治工作实施方案》；

（16）《楚雄州人民政府关于印发楚雄州打赢蓝天保卫战三年行动工作方案的通知》。

（17）《云南省环境保护厅关于进一步加强危险废物规范化管理工作的通知》（云环通[2015]244号）；

### 2.1.5技术导则和技术规范

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009；

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）。

（9）《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2009）；

（10）《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）；

（11）《铅冶炼废气治理工程技术规范》（HJ 2049-2015）；

（12）《再生铅冶炼污染防治可行技术指南》；

（13）《排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-再生金属》（HJ863.4 -2018）

### 2.1.6项目其他相关文件

（1）环境影响评价工作的委托书；

（2）楚雄经济开发区经济贸易发展局投资项目备案证（备案项目编码2017-532303-32-03-008873）；

（3）《综合利用废铅酸蓄电池及含铅废物年产12万t再生铅项目可行性研究报告》，云南圣铭再生资源科技有限公司，2017年5月；

（4）《楚雄工业园区总体规划修改（2018-2035）》，楚雄市城市建筑设计有限公司，2019年06月；

（5）《楚雄工业园区总体规划修改（2018-2035）环境影响报告书》，云南省生态环境科学研究院，2019年09月；

（6）云南省生态环境厅关于《楚雄工业园区总体规划修改（2018-2035）环境影响报告书》审查意见的函，2019年10月8日。

（7）《楚雄综合利用废铅酸蓄电池及含铅废弃物年产12万t再生铅项目地下水环境影响评价报告》，中化地质矿山总局云南地质勘查院，2018年4月；

（8）《综合利用废铅酸蓄电池及含铅废物年产12万t再生铅项目初步设计方案》，湖南中大设计院有限公司，2018年06月；

## 2.2评价目的和原则

### 2.2.1评价目的

本次环境影响评价的主要目的是依据国家有关法规，从环境保护角度对项目建设环境可行性做出明确结论，为上级部门决策、设计部门设计及企业的环境管理提供科学依据，使项目建设与环境保护协调发展。

### 2.2.2评价原则

根据环评导则的技术要求，确定本项目评价原则为：

（1）依法评价的原则

项目建设符合我国环境保护相关法律法规、标准、政策、和规划等。

（2）科学评价的原则

对项目环境影响评价方法规范，对环境质量的影响进行科学分析。

（3）突出重点的原则

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.3环境影响因素识别及评价因子筛选

### 2.3.1环境影响因素识别

本项目的环境影响因素识别结果见表2.3-1。

表2.3-1  环境影响因素识别表

| 环境 资源 开发 程度 | 自然资源 | 生态环境 | 社会经济环境 | 人文资源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 声环境 | 土壤 | 陆域生物 | 农业生产 | 工业发展 | 交通运输 | 资源利用 | 能源利用 | 社会经济 | 生活水平 | 人群健康 | 就业 |
| 施工期 | 土方开挖 | -1S | / | / | -2S | -1S | / | / | / | 1S | / | / | / | / | -1S | +1S |
|  | 材料运输堆存 | -1S | / | / | -1S | / | / | / | / | -2S | / | / | / | / |  |  |
|  | 建筑施工 | -1S | / | / | -2S | -1S | / | / | / | -1S | / | / | / | / | -1L |  |
| 运营期 | 原材料运输及堆存 | -2L | -1L | -2L | -1L | -2L | -1L | -1L | / | -1L | +1L | / | / | / | -2L | +3L |
|  | 产品生产 | -3L | -1L | -2L | -2L | -2L | -1L | -1L | +3L | -1L | +3L | +2L | +3L | +2L | -2L |  |
|  | 废物处置 | -2L | -1L | -2L | -1L | -1L | / | / | / | -1L | / | / | / | / | / |  |

注：（1）表中“+”表示正效应，“-”表示负效应；（2）表中数字表示影响的相对程度，“1”表示轻微影响，“2”表示有中等影响，“3”表示有重大影响；（3）表中“S”表示短期影响，“L”表示长期影响。

综合分析认为：

（1）拟建工程占地类型为工业用地，工程施工期对环境的影响主要是对环境空气、声环境、生态环境的短期影响。

（2）拟建工程投入运行后，能够产生较好的经济效益和社会效益，利于促进区域经济发展，运营期的废气、废水和噪声对区域环境有一定的影响。

（3）工程可能对环境产生较大影响为项目运营期，污染物排放对大气环境、地表水环境、地下水环境、土壤环境的影响。

### 2.3.2评价因子

根据区域环境质量情况及项目污染物排放特征，按照环境影响评价技术导则的要求，确定的本项目评价因子见表2.3-2。

表2.3-2    本项目评价因子一览表

| 环境要素 | 环境现状调查评价因子 | 环境影响预测评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2、NO2、PM10、TSP、硫酸雾、氟化物、砷及其化合物、铅及其化合物、锡及其化合物、锑及其化合物、镉及其化合物、铬及其化合物、二噁英类 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、硫酸雾、铅及其化合物、砷及其化合物、锡及其化合物、锑及其化合物、镉及其化合物、铬及其化合物、二噁英类 |
| 地表水环境 | pH、高锰酸盐指数、DO、CODcr、BOD5、SS、TN、NH3-N、TP、铅、汞、砷、镍、铬、镉、硫化物、石油类 | 本项目废水回用，地表水环境评价工作等级为三级B，正常情况下，重点分析回用的可行性。非正常情况下，预测评价因子为特征污染因子：铅 |
| 地下水环境 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、氯化物、亚硝酸盐、硫酸盐、铁、锰、氰化物、铅、汞、砷、镍、铬、镉、锑、硫化物 | 废水污染物特征因子：铅 |
| 土壤 | 周边农用地：pH、总铅 (Pb)、总铬 (Cr)、砷 (As)、总铜 (Cu)、总锌 (Zn)、总镍 (Ni)、总镉(Cd)、汞（Hg），共九项 厂区内建设用地：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的45项基本项目、表2中的锑和二噁英类 | 项目特征污染因子：铅、砷、镉、锑、镉、铬、二噁英类 |
| 声环境 | 连续等效声级 | 连续等效声级 |
| 环境风险 | 酸电解液（硫酸）、污染物质铅、砷、锑、铬、镉、二氧化硫、二氧化氮、二噁英 |
| 固废 | 固体废物的产生量、利用量和处置量 |

## 2.4评价标准

### 2.4.1环境质量标准

（1）环境空气质量标准

本项目位于楚雄工业园区苍岭片区黄草地块，项目所在区域大气环境为二类功能区，评价区范围内樟木箐州级自然保护区为一类功能区。

评价因子中，SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP和Pb按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1、表2中一级和二级标准浓度限值执行，Cd和As年均浓度限值按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A表A.1中一级和二级标准浓度限值执行；As日均浓度限值参考《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）；Pb日均浓度限值参考《大气中铅及其无机化合物的卫生标准》（GB7355-87）；硫酸雾参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。二噁英类污染物环境空气质量浓度参考《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发[2008]82 号文中）的规定，参照日本标准执行。具体见表2.4-1。

表2.4-1        环境空气质量标准

| 污染物名称 | 平均时间 | 浓度限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级标准 | 二级标准 |  |
| 二氧化硫 （SO2） | 年平均 | 20μg/m3 | 60μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  | 24小时平均 | 50μg/m3 | 150μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 150μg/m3 | 500μg/m3 |  |
| 二氧化氮 （NO2） | 年平均 | 40μg/m3 | 40μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 80μg/m3 | 80μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200μg/m3 | 200μg/m3 |  |
| 氮氧化物 （NOx） | 年平均 | 50μg/m3 | 50μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 100μg/m3 | 100μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 250μg/m3 | 250μg/m3 |  |
| 颗粒物（粒径小于等于 10μm） PM10 | 年平均 | 40μg/m3 | 70μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 50μg/m3 | 150μg/m3 |  |
| 颗粒物（粒径小于等于 2.5μm） PM2.5 | 年平均 | 15μg/m3 | 35μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 35μg/m3 | 75μg/m3 |  |
| 总悬浮颗粒物TSP | 年平均 | 80μg/m3 | 200μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 120μg/m3 | 300μg/m3 |  |
| 臭氧 | 1小时平均 | 160μg/m3 | 200μg/m3 |  |
|  | 日最大8小时平均 | 100μg/m3 | 160μg/m3 |  |
| 氟化物 | 1小时平均 | 20μg/m3 | 20μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 7μg/m3 | 7μg/m3 |  |
|  | 月平均 | 1.8μg/m3 | 3.0μg/m3 |  |
|  | 植物生长季平均 | 1.2μg/m3 | 2.0μg/m3 |  |
| 镉Cd | 年平均 | 0.005μg/m3 | 0.005 μg/m3 |  |
| 砷As | 年平均 | 0.006μg/m3 | 0.006 μg/m3 |  |
|  | 日平均 | 3μg/m3 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ-36-79） |
| 铬（六价）Cr | 一次值 | 1.5μg/m3 |  |
|  | 年平均 | 0.000025 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
| 铅Pb | 年平均 | 0.5μg/m3 | 0.5 μg/m3 |  |
|  | 季平均 | 1μg/m3 | 1μg/m3 |  |
|  | 日平均 | 1.5μg/m3 | 《大气中铅及其无机化合物的卫生标准》（GB7355-87） |
| 二噁英 | 年平均 | 0.6 pgTEQ/m3 | 日本标准 |
| 硫酸雾 | 1 小时平均 | 300μg/m3 | 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ202-2018）附录 D |
|  | 日平均 | 100μg/m3 |  |

（2）地表水环境

拟建场地紧邻红河水系与金沙江水系分水岭，处于南侧红河水系一侧，距离项目最近的地表水体为西南侧约125m的乌稍箐水库，乌稍箐水库出水向南经无名小河，约3650m后进入中土坡水库，汇入打苴河，流入绿汁江，绿汁江属于红河的一级支流。根据《云南省地表水水环 境功能区划（2010～2020）》，绿汁江属于“小江口—入扒河口”段，水环境功能为农业用水、工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准。项目西侧的乌稍箐水库及下游中土坡水库主要功能为农灌用水，无饮用功能，故参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 IV 类标准。标准值限值见表 2.4-2。

表2.4-2      地表水环境质量标准  单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH 值（无量纲） | 6～9 |
| 2 | 高锰酸盐指数 ≤ | 10 |
| 3 | 化学需氧量（COD） ≤ | 30 |
| 4 | 五日生化需氧量（BOD5） ≤ | 6 |
| 5 | 总磷（以 P 计） ≤ | 0.3（湖、库0.01） |
| 6 | 总氮（湖、库，以 N计） ≤ | 1.5 |
| 7 | 铜 ≤ | 1.0 |
| 8 | 锌 ≤ | 2.0 |
| 9 | 铅 ≤ | 0.05 |
| 10 | 砷 ≤ | 0.1 |
| 11 | 镉 ≤ | 0.005 |
| 12 | 汞 ≤ | 0.001 |
| 13 | 铬（六价） ≤ | 0.05 |
| 14 | 石油类 ≤ | 0.5 |
| 15 | 硫化物 ≤ | 0.5 |
| 16 | 氨氮 ≤ | 1.5 |

（3）地下水环境

项目周边村庄居民以地下水井和泉水作为饮用水，根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水质量分类，地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水，标准限值见表2.4-3。

表2.4-3    地下水环境评价标准

| 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5 |
| 2 | 总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） | ≤450 |
| 3 | 氨氮/（mg/L） | ≤0.50 |
| 4 | 硝酸盐/（mg/L） | ≤20.0 |
| 5 | 亚硝酸盐/（mg/L） | ≤1.00 |
| 6 | 挥发性酚类/（mg/L） | ≤0.002 |
| 7 | 氟化物/（mg/L） | ≤1.0 |
| 8 | 砷/（mg/L） | ≤0.01 |
| 9 | 汞/（mg/L） | ≤0.001 |
| 10 | 铬（六价）/（mg/L） | ≤0.05 |
| 11 | 铅/（mg/L） | ≤0.01 |
| 12 | 锌/（mg/L） | ≤1.00 |
| 13 | 铜/（mg/L） | ≤1.00 |
| 14 | 镉/（mg/L） | ≤0.005 |
| 15 | 铁/（mg/L） | ≤0.3 |
| 16 | 锰/（mg/L） | ≤0.10 |
| 17 | 镍/（mg/L） | ≤0.02 |
| 18 | 溶解性总固体/（mg/L） | ≤1000 |
| 19 | 耗氧量（CODMn法，以O计）/（mg/L） | ≤3.0 |
| 20 | 硫酸盐/（mg/L） | ≤250 |
| 21 | 氯化物/（mg/L） | ≤250 |
| 22 | 总大肠菌群/（CFU/100mL） | ≤3.0 |
| 23 | 菌落总数/（CFU/mL） | ≤100 |
| 24 | 阴离子表面活性剂/（mg/L） | ≤0.3 |
| 25 | 钠/（mg/L） | ≤200 |

（4）声环境质量标准

根据现场踏勘，项目区位于工业园区范围内，厂界周边声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准，项目区周围环境敏感点声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。标准值见表2.4-4。

表2.4-4     声环境质量标准值      单位：[dB(A)]

| 声环境功能区类别 | 时段 |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 60 | 50 |
| 3类 | 65 | 55 |

（5）土壤环境质量标准

本项目周边土地以农用地为主，土壤环境按《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018），具体见表2.4-5，表2.4-6。

表2.4-5   农用地土壤污染风险筛选值   单位：mg/kg（pH除外）

| 污染物项目 | 风险筛选值 |
| --- | --- |
|  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |

表2.4-6   农用地土壤污染风险管制值   单位：mg/kg（pH除外）

| 序号 | 污染项目 | 农用地土壤污染风险管制值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | PH≤5.5 | 5.5＞ PH ≤6.5 | 6.5＞PH≤ 7.5 | PH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 2 | 汞 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 6.0 |
| 3 | 砷 | 200 | 150 | 120 | 100 |
| 5 | 铅 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
| 6 | 铬 | 800 | 850 | 1000 | 1300 |

项目建设用地性质规划为工业用地，用地范围内土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准，见表2.4-7。

表2.4-7 土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准  单位：mg/kg

| 项目 | 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第二类用地 | 第二类用地 |
| 基本项目 | 重金属和无机物 |
|  | 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60① | 140 |
|  | 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 | 172 |
|  | 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 | 78 |
|  | 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 | 36000 |
|  | 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 | 2500 |
|  | 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 | 82 |
|  | 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 | 2000 |
|  | 挥发性有机物 |
|  | 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 | 36 |
|  | 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 | 10 |
|  | 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 | 120 |
|  | 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 | 100 |
|  | 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 | 21 |
|  | 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 | 200 |
|  | 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 | 2000 |
|  | 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 | 163 |
|  | 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 | 2000 |
|  | 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 | 47 |
|  | 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 | 100 |
|  | 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 | 50 |
|  | 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 | 183 |
|  | 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 | 840 |
|  | 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 | 15 |
|  | 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 | 20 |
|  | 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 | 5 |
|  | 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 | 4.3 |
|  | 26 | 苯 | 71-43-2 | 4 | 40 |
|  | 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 270 | 1000 |
|  | 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 |
|  | 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 | 200 |
|  | 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 28 | 280 |
|  | 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 |
|  | 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 |
|  | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3,106-42-3 | 570 | 570 |
|  | 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 640 | 640 |
|  | 半挥发性有机物 |
|  | 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 76 | 760 |
|  | 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 260 | 663 |
|  | 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 | 4500 |
|  | 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 15 | 151 |
|  | 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 1.5 | 15 |
|  | 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 15 | 151 |
|  | 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 151 | 1500 |
|  | 42 | 䓛 | 218-01-9 | 1293 | 12900 |
|  | 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 53-70-3 | 1.5 | 15 |
|  | 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 15 | 151 |
|  | 45 | 萘 | 91-20-3 | 70 | 700 |
| 其他项目 | 重金属和二噁英类 |
|  | 1 | 锑 | 7440-36-0 | 180 | 360 |
|  | 2 | 二噁英类（总毒性当量） | — | 4×10-5 | 4×10-4 |
| 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值水平的，不纳入污染地块管理，土壤环境背景值可参见附录A。 |

### 2.4.2污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

拟建项目生产废气排放执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3和表5中相关限值要求。具体标准值见表2.4-8。

表2.4-8  大气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放限值（mg/m3） | 企业边界大气污染物限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 150 | / |
| 颗粒物 | 30 | / |
| 氮氧化物 | 200 | / |
| 硫酸雾 | 20 | 0.3 |
| 二噁英类 | 0.5ngTEQ/m3 | / |
| As | 0.4 | 0.01 |
| Pb | 2 | 0.006 |
| Sn | 1.0 | 0.24 |
| Sb | 1.0 | 0.01 |
| Cd | 0.05 | 0.0002 |
| Cr | 1.0 | 0.006 |
| 单位产品基准排气量（m3/t产品） | 10000 |

运营期厨房油烟排放：执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准，具体标准值见下2.4-9。

表2.4-9   厨房油烟排放标准

| 基准灶头数 | 1 |
| --- | --- |
| 规模 | 小型 |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |
| 净化设施最低去除效率（％） | 60 |

（3）水污染物排放标准

本项目生产废水和厂区员工淋浴废水经厂区污水处理站处理后回用于生产，不外排。食堂及冲厕废水经生活污水处理设施处理后用于绿化，回用水水质可参考《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）绿化、道路清扫、消防用水标准，见表2.4-10。

表2.4-10  城市污水再生利用城市杂用水水质标准

| 序号 | 项目 | 绿化 | 道路清扫、消防 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.5-9.0 |
| 2 | 色度 | ≤30 |
| 3 | 嗅 | 无不快感 |
| 4 | 浊度/ NTU | ≤10 | ≤10 |
| 5 | 溶解性总固体/（mg/L） | ≤1000 | ≤1500 |
| 6 | BOD5/（mg/L） | ≤20 | ≤15 |
| 7 | 氨氮/（mg/L） | ≤20 | ≤10 |
| 8 | 阴离子表面活性剂/（mg/L） | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 9 | 铁（mg/L） | — | — |
| 10 | 锰/ （mg/L） | — | — |
| 11 | 溶解氧/ （mg/L） | ≤1.0 |
| 12 | 总余氯/ （mg/L） | 接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2 |
| 13 | 总大肠菌群/ （个/L） | ≤3 |

（3）噪声排放标准

本项目施工期噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，标准值见表2.4-11。

表2.4-11 建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：Leq[dB(A)]

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

本项目运营期噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准，见表2.4-12。

表2.4-12  工业企业厂界环境噪声排放标准限值

| 类别 | 适用区域 | 单位 | 时段 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | 适用于以工业生产、仓储物流为主要功能的区域 | dB(A) | 65 | 55 |

（4）固体废物

本项目运营期产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（环保部公告2013年第36号）；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关要求。

固废属性鉴别执行GB5085.1-2007《危险固废鉴别标准 腐蚀性鉴别》。当 PH≥12.5 或≤2 时，则该废物是具有腐蚀性的危险废物。·GB5085.3-2007《危险固废鉴别标准 浸出毒性鉴别》，标准值见表2.4-12。

表2.4-12    浸出液毒性鉴别标准值

| 序号 | 项目 | 浸出液最高高允许浓度（mg/l） | 序号 | 项目 | 浸出液最高高允许浓度（mg/l） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜（以总铜计） | 100 | 9 | 铍（以总铍计） | 0.02 |
| 2 | 锌（以总锌计） | 100 | 10 | 钡（以总钡计） | 100 |
| 3 | 镉（以总镉计） | 1 | 11 | 镍（以总镍计） | 5 |
| 4 | 铅（以总铅计） | 5 | 12 | 总银 | 5 |
| 5 | 总铬 | 15 | 13 | 砷（以总砷计） | 5 |
| 6 | 六价铬 | 5 | 14 | 硒（以总硒计） | 1 |
| 7 | 烷基汞 | 不得检出 | 15 | 无机氟化物 | 100 |
| 8 | 汞（以总汞计） | 0.1 | 16 | 氰化物 | 5 |

## 2.5评价工作等级和评价范围

### 2.5.1评价工作等级

依据《环境影响评价技术导则》，结合本项目的工程特点和项目所在地区的环境特征，确定本次评价的等级。

（1）大气环境

本项目建设地点位于楚雄彝族自治州楚雄市苍岭镇黄草村，楚雄工业园区苍岭片区荒草地块，项目以废铅酸蓄电池和含铅废物料生产再生铅，排放的主要大气污染物有SO2、NO2、颗粒物、硫酸雾、铅、砷、锡、锑、镉、铬、二噁英。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）确定大气评价工作等级的方法，结合项目污染物排放源强，使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）推荐的估算软件EIA proA 2018中附带的AERSCREEN估算模型分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），并输入地形参数，计算评价等级。

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

估算参数见表2.5-1。

表2.5-1  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ | 34.2 |
| 最低环境温度/℃ | -2.8 |
| 土地利用类型 | 草地 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 (否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | (是 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

图2.5-1  项目所在区域地形及评价范围图

图2.5-2  估算模型气象参数示意图

图2.5-3  估算模型筛选方案示意图

表2.5-2  主要污染物估算模型计算结果表

| 序号 | 排放源 | 污染物 | 最大落地 | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/m3） | 占标率（Pmax（%）） |  |
| 1 | 1#排气筒 | 硫酸雾 | 0.036646 | 11.58 | 1175 |
|  |  | PM10 | 0.008151 | 1.81 | 0 |
|  |  | PM2.5 | 0.00317 | 1.41 | 0 |
| 2 | 2#排气筒 | SO2 | 0.12993 | 25.99 | 8200 |
|  |  | NO2 | 0.048518 | 24.26 | 7600 |
|  |  | PM10 | 0.03173 | 7.05 | 0 |
|  |  | PM2.5 | 0.004636 | 2.06 | 0 |
|  |  | NOx | 0.053952 | 21.58 | 6000 |
|  |  | 铅 | 0.002038 | 67.92 | 20000 |
|  |  | 二噁英 | 0.00027 | 7.49 | 0 |
|  |  | 砷 | 0.000019 | 52.29 | 15800 |
|  |  | 锡 | 0.000008 | 0.01 | 0 |
|  |  | 铬 | 0.000002 | 0.11 | 0 |
|  |  | 镉 | 0.000002 | 16.17 | 4675 |
| 3 | 3#排气筒 | PM10 | 0.044831 | 9.96 | 0 |
|  |  | PM2.5 | 0.017932 | 7.97 | 0 |
|  |  | 铅 | 0.000172 | 5.72 | 0 |
|  |  | 砷 | 0.000012 | 32.49 | 8200 |
|  |  | 锡 | 0.000008 | 0.01 | 0 |
|  |  | 镉 | 0.000004 | 25.99 | 7000 |
|  |  | 铬 | 0.000004 | 0.26 | 0 |
| 4 | 废铅蓄电池储存 | TSP | 0.10074 | 11.28 | 100 |
|  |  | 硫酸雾 | 0.006908 | 2.32 | 0 |
| 5 | 拆解分选车间 | 硫酸雾 | 0.094283 | 28.24 | 425 |
|  |  | TSP | 0.008722 | 0.97 | 0 |
| 6 | 熔炼车间 | TSP | 0.015672 | 1.74 | 0 |
|  |  | 铅 | 0.002716 | 90.55 | 1750 |
|  |  | 砷 | 0.000016 | 43.53 | 625 |
|  |  | 锡 | 0.000125 | 0.21 | 0 |
|  |  | 镉 | 0.000003 | 20.90 | 225 |
|  |  | 铬 | 0.000003 | 0.21 | 0 |
| 7 | 精炼车间 | TSP | 0.00956 | 1.06 | 0 |
|  |  | 铅 | 0.000037 | 1.22 | 0 |
|  |  | 砷 | 0.000002 | 6.37 | 0 |
|  |  | 锡 | 0.000019 | 0.03 | 0 |
|  |  | 镉 | 0.000002 | 12.75 | 125 |
|  |  | 铬 | 0.000001 | 0.07 | 0 |
| 8 | 电解液提纯处理车间 | 硫酸雾 | 0.006577 | 2.19 | 0 |
| 9 | 配料车间 | TSP | 0.011165¦0 | 1.24 | 0 |
|  |  | 铅 | 0.008932 | 297.73 | 1300 |
|  |  | 砷 | 0.000013 | 37.22 | 450 |
|  |  | 锡 | 0.000096 | 0.16 | 0 |
|  |  | 镉 | 0.000003 | 22.33 | 200 |
|  |  | 铬 | 0.000002 | 0.16 | 0 |
| 10 | 水淬渣池 | TSP | 0.042758 | 4.75 | 0 |
|  |  | 铅 | 0.000242¦0 | 8.06 | 0 |
|  |  | 砷 | 0.000007 | 20.14 | 75 |
|  |  | 锡 | 0.000353 | 0.59 | 0 |
|  |  | 镉 | 0.000009 | 63.21 | 450 |
|  |  | 铬 | 0.000005 | 0.36 | 0 |

评价工作等级按表2.5-3的分级判据进行划分。

表2.5-3      评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

由表2.5-2计算结果可知，本项目大气污染物最大占标率Pmax为配料车间铅及其化合物，最大占标率297.73%，大于10%，因此确定本项目大气评价为一级评价。

（2）地表水环境

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。水污染影响型建设项目主要根据废水排放方式和排放量划分评价等级。

本项目产生的废水包括各类生产废水、初期雨水、生活污水等。本项目生产废水、经厂区污水处理站处理后回用于生产，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）：“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级 B 评价”。因此，确定本项目地表水环境评价工作等级为三级B。

（3）地下水环境

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的规定及地下水环境影响评价级别的判定方法，确定本项目地下水环评工作等级判定见表2.5-4、表2.5-5。

根据建设项目地下水环境影响评价工作等级划分表（如上表），对照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）“附录A地下水环境影响评价行业分类表”，建设项目属于“H48、冶炼（含再生有色金属冶炼）”Ⅰ类（报告书）项目，本项目周边村庄居民抽取地下水作为饮用水，地下水所在地区域涉及分散式饮用水水源，地下水环境敏感程度为“较敏感”，确定本项目地下水环境影响评价工作等级为一级。

表 2.5-4    项目选址敏感程度

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 | 本工程 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应 急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集 中式饮用水源地以外的国家或地方政府设定的与地 下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温 泉等特殊地下水资源保护区 | 根据调查，本项目周边村庄居民抽取地下水作为饮用水，项目场地的地下水环境敏感特征为分散式饮用水水源 | 地下水环境敏感程度为“较敏感” |
| 较敏感 | 集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |  |  |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |  |  |

表2.5-5    评价工作级别划分标准

| 项目类别 环境敏感程度 | I 类项目 | II 类项目 | III 类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

（4）声环境

本项目厂址周围按照规划为工业用地，为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准区，评价范围噪声级增加量在3dB（A）~5dB（A），受影响的人数变化不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），确定本项目声环境评价等级为二级。

（5）生态环境

据国家环保局发布的《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中的规定，生态环境影响评价工作等级的划分依据如表2.5-6所示。

表2.5-6    生态环境影响评价分级判据表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2～20km2 或长度50km～100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），本项目占地面积0.03km2，项目所在区域属于一般区域，不涉及生态敏感区，故根据《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2011），项目生态环境影响评价等级为三级。

（6）环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表2.5-7 确定评价工作等级。

表2.5-7      环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

根据项目环境风险潜势判别结果（见第8章环境风险评价），本项目大气环境风险潜势为Ⅳ级，地表水环境风险潜势为Ⅲ级，地下水环境风险潜势Ⅳ级。对应大气环境风险评价工作等级为一级，地表水环境风险评价工作等级为二级、地下水环境风险评价工作等级为一级。

（7）土壤环境

根据项目建设内容、生产工艺及污染物排放情况及其对土壤环境可能产生的影响，判定本项目土壤影响类型为污染影响型。根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型土壤环境评价工作等级根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度进行划分，见表2.5-8。

表2.5-8       污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |

本项目以废旧铅酸蓄电池和含铅冶炼废物为原料，采用“破碎分选+富氧侧吹还原+精炼”生产工艺，生产再生铅。根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目类别为属于制造业有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）类，为Ⅰ类建设项目。

本项目属于新建项目，项目占地面积50亩（约3.33hm2），小于5hm2，根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018），占地规模属于小型。

项目选址位于楚雄工业园区苍岭片区黄草地块规划建设用地范围内，项目周边为楚雄市生活垃圾填埋场（位于项目拟建厂址东侧，与厂界距离约100m）、楚雄滇中有色金属有限责任公司10万t/a粗铜及30万t/a硫酸改扩建工程配套建设的苍岭渣库（位于项目拟建厂址北侧，与厂界距离约5m）、楚雄生活垃圾焚烧发电厂（位于项目东北，与本项目厂界距离约50m），不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，项目用地范围内及周边现状为荒地，本项目周边土壤环境敏感程度为“较敏感”。

综上，本项目为污染影响型建设项目，属于《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录I类项目，项目占地规模属小型，土壤环境敏感程度为较敏感，确定本项目土壤环境评价等级为二级。

### 2.5.2评价范围

（1）大气环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，一级评价项目根据建设项目排放污染物的最远影响距离（D10%）确定大气环境影响评价范围，本项目D10%为2#排气筒铅，D10%为20000m。因此本项目大气评价范围为以本项目厂址为中心区域，自厂界外延20km的矩形范围。

（2）地表水环境评价范围

项目生产废水经处理后回用于生产，生活污水经处理后回用于绿化，生产废水和生活污水均不外排进入地表水环境，考虑环境风险及事故排放对地表水环境可能对地表水环境的影响，本项目评价范围为项目西侧的乌稍箐水库。

（3）地下水评价范围

根据地下水专题评价报告，由于拟建场地紧邻红河与金沙江地表分水岭，场地水文地质条件为多层含水系统，兼具潜水、承压水特性，场区周边村庄的居民多以白垩系江底河组下段（K2j1）、马头山组（K2m）承压水作用饮用水。地下水评价以上部含水系统为主要研究对象，东、南、西以普昌河组（K1P）泥岩为隔水边界，北至苍岭镇南。地下水环境评价范围以隔水边界，具较完整的补、迳、排系统的水文地质单元作为本次地下水评价范围，范围东、西侧以普昌河组（K1P）泥岩为隔水边界，南侧至岔河村河流的南侧约1.5km，北侧至饱满街冲积扇区约3.5km，评价范围面积21.5km2。

（4）声环境评价范围

按《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）中的规定，确定本项目声环境评价范围为厂界外200m范围。

（5）土壤环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的规定，土壤调查评价范围按表2.5-10确定。

表2.5-10    土壤环境调查评价范围

| 评价工作等级 | 影响类型 | 占地范围内 | 占地范围外 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 生态影响型 | 全部 | 5km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 1km范围内 |
| 二级 | 生态影响型 |  | 2km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.2km范围内 |
| 三级 | 生态影响型 |  | 1km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.05km范围内 |
| a.涉及大气沉降途径影响的，可根据主导风下风向的最大落地浓度适当调整。 b.矿山类项目指开采区与各场地的占地；改、扩建类的指现有工程与拟建工程的占地 |

本项目为污染影响型建设项目，土壤环境评价工作等级为二级，本项目涉及大气沉降途径影响，大气环境影响预测结果表明：主导风向下风向的土壤预测污染因子中，污染物最大落地浓度距离为1965m，根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本评价土壤环境评价范围为厂界外1965m范围。

（6）环境风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的相关要求，结合项目特点，大气环境风险评价范围为厂区边界5km的范围。地表水环境风险评价范围为项目地表径流汇入西侧乌稍箐水库；地下水环境风险评价范围与地下水环境评价范围一致。

评价工作范围图见附图1，地下水评价工作范围图见附图2。

## 2.6相关规划及环境功能区划

（1）《楚雄市城市总体规划（2008-2020）》

根据《楚雄市城市总体规划（2008-2020）》，该规划将楚雄市区域定位为滇中交通枢纽、滇中经济区次中心、楚雄州域中心，主要的产业定位是以天然药业、绿色食品、商贸旅游、冶金工业为主导产业、以烟草业及配套产业为支柱产业。

规划的总体结构是“一心、二区、一主轴、三次轴”：“一心”是以楚雄市为中心，形成人口与产业聚集，构建带动全市发展的“发动机”和中枢；“二区”中一是 中心城镇区，包括苍岭、吕禾、紫溪、东华、子午、云龙六个镇，重点是结合城 镇群的产业优势互补进行建设，形成以楚雄主城为中心的中心城镇区产业群；二 是外围辐射扇区，主要分布于市境西南部的九个乡镇，结合各自资源条件，发展 优势产业，与中心城区、中心城镇区及各乡镇间形成良好的经济协作模式。“一主轴”是指苍岭——楚雄城区——紫溪——吕合城镇发展轴，该轴线地处龙川江河谷，该轴带上的城镇发展条件相对来说较好，潜力相对较大。“三次轴”是指 楚雄——东华——子午——云龙二级城镇发展轴，三街——树苴——八角二级城 镇发展轴，楚雄——东华——宜茨——大地基——新村——西舍路三级城镇发展轴。

根据该规划，苍岭镇是作为楚雄市城市远期发展的备用地，重点体现在项目备用，作为大型项目承接地。本项目位于楚雄市工业园区苍岭工业片区黄草地块内，根据楚雄市住房城乡建设局关于楚雄工业园区与楚雄市总体规划符合性的说明，楚雄工业园区四至范围与城镇建设、城镇开发边界无重叠。项目拟建厂址不在城市的建成区，距离楚雄城市建成区直线距离约7.3km，且位于城区下风向，项目选址符合该规划的相关要求。

（2）与《楚雄市城市总体规划修改（2013-2030）纲要》

根据《楚雄市城市总体规划修改（2013-2030）纲要》，楚雄市域城镇体系空间结构可概括为“一心、一主轴、三次轴、两区”。一心：城镇发展中心，即以楚雄市中心城区为中心，成为全市城镇发展的经济辐射源。一主轴：即城镇发展主轴，依托东西向杭瑞高速公路楚大段、楚广高速公路、320国道、广大铁路及广大新双线、昆楚城际铁路的区域交通要到形成的城镇发展主轴。三次轴：即城镇发展次轴，依托北向新规划的楚姚高速公路、南向新规划的弥楚高速公路、现有提升的元双公路、南华—三街—中山—西舍路二级公路、楚景公路形成的城镇发展次轴。两区：中心城镇区、外围辐射扇区。在城市东拓发展方向方面，主要沿G320南绕线、楚南路等交通干线向东拓展，带动中心城区拓展至苍岭、云甸方向发展，建设工业生产基地及物流园区。

本项目拟建厂址位于楚雄工业园区苍岭工业片区黄草地块规划的三类用地范围内，本项目位于楚雄市城市建成区及城市最近规划区的下风向。根据项目实地踏勘，拟建厂址距离城市建成区约7.3km，距离最近的保护目标为东南方向的百家田村，距离1007m，从城市规划角度看，本项目选址与该规划修编稿相符。

（3）《楚雄工业园区总体规划修改（2018-2035）》

楚雄工业园区是云南省人民政府《云南省新型工业化重点产业发展规划纲要》（云政发〔2004〕8号）中规划的30个省级重点工业园区之一。为了园区进行“瘦身提质”，落实“一园三区六地块”的政策要求，同时为适应楚雄经济社会“又好又快、更好更快”发展的需要，2019年06月编制完成了《楚雄工业园区总体规划修改（2018-2035）》，2019年10月8日，取得云南省生态环境厅关于《楚雄工业园区总体规划修改（2018-2035）环境影响报告书》审查意见的函。

根据《楚雄工业园区总体规划修改（2018-2035）》及《楚雄工业园区总体规划修改（2018-2035）环境影响报告书》，楚雄工业园区空间结构以楚雄工业园区整体发展与部署为依据，根据工业园区整体产业布局，楚雄工业园区分3个工业区，赵家湾桃园工业区（包括赵家湾地块和桃园地块）、富民庄甸工业区、苍岭工业区（包括智明地块、云甸地块、黄草地块），空间上形成形成“一园三区六地块”的空间结构。

本项目选址位于楚雄工业园区苍岭片区黄草地块，根据《楚雄工业园区总体规划修改（2018-2035）》，黄草地块产业定位重点进行再生资源加工利用，项目选址与工业园区规划相符。

（4）项目所在区域环境功能区划

1）大气环境功能区划

项目所在区域为环境空气质量功能区二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。评价范围内的樟木箐州级自然保护区执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准。

2）水环境功能区划

评价区域内地表水体主要为附近乌稍箐水库，根据楚雄市水务局关于乌稍箐水库的情况说明，该水库主要功能为农灌用水，周边居民未使用该水库水为饮用水水源，地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 IV 类标准。

3）声环境功能区划

根据《楚雄工业园区总体规划修改（2018-2035）环境影响报告书》，工业用地范围执行声环境3类标准，项目区位于工业园区工业用地范围内，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准，项目区周围环境敏感点声环境执行《声环境质量标 准》（GB3096-2008）2 类标准。

## 2.7主要环境保护目标

（1）环境空气保护目标

项目评价范围内环境空气保护目标主要为项目周边村庄、学校、医院等。环境空气保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，根据项目评价范围图，结合云南恒兴测绘科技有限公司禄丰分公司对项目厂界周边村庄测量结果，项目环境空气保护目标基本情况见表2.7-1及附图1。

表2.7-1    环境空气保护目标

| 序号 | 名称 | 与项目区相对方位 | 与厂界距离（m） | 人口（人） | 以脱硫塔（2#排气筒）为原点坐标系坐标 | 地方坐标系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y | Z（高程） | 东经 | 北纬 |
| 1 | 百家田 | 东南 | 1007 | 30 | 1327 | -541 | 1901.64 | 101°40′16.71″ | 25°03′29.14″ |
| 2 | 马场 | 南 | 1269 | 15 | 76 | -1009 | 1849.63 | 101°38′27.37″ | 25°04′53.02″ |
| 3 | 黑箐 | 东北 | 1173 | 54 | 1620 | 595 | 1878.24 | 101°39′28.75″ | 25°06′15.45″ |
| 4 | 岔河 | 南 | 1520 | 62 | -153 | -1248 | 1853.9 | 101°41′17.31″ | 25°00′57.72″ |
| 5 | 黄草村 | 北 | 1580 | 312 | -462 | 1661 | 1849.46 | 101°40′56.49″ | 25°03′07.93″ |
| 6 | 黄草冲 | 西 | 1636 | 127 | -1688 | 406 | 1882.91 | 101°40′36.14″ | 25°03′05.03″ |
| 7 | 麻栗树 | 西 | 1753 | 31 | -1847 | -222 | 1986.09 | 101°42′00.34″ | 25°03′20.84″ |
| 8 | 落苴美 | 东北 | 1218 | 426 | 1132 | 1811 | 1822.77 | 101°40′18.56″ | 25°00′28.30″ |
| 9 | 小村 | 西北 | 1785 | 117 | 1530 | 1711 | 1824.69 | 101°40′44.93″ | 25°03′54.70″ |
| 10 | 下桃叶 | 南 | 1950 | 53 | -452 | -1447 | 1802.98 | 101°40′10.07″ | 25°05′34.53″ |
| 11 | 上纸房 | 西北 | 2012 | 83 | -1568 | 1512 | 1863.42 | 101°42′35.67″ | 25°00′38.28″ |
| 12 | 元吉 | 北 | 2120 | 216 | -711 | 2100 | 1882.66 | 101°36′01.52″ | 24°58′01.32″ |
| 13 | 大荒田 | 北 | 1980 | 42 | 414 | 2329 | 1799.4 | 101°36′40.28″ | 24°59′52.49″ |
| 14 | 上桃叶 | 南 | 2330 | 18 | -1209 | -1965 | 1889.61 | 101°40′47.71″ | 25°02′31.84″ |
| 15 | 小坝子 | 北 | 1990 | 76 | 1660 | 2040 | 1828.32 | 101°39′34.00″ | 25°03′54.69″ |
| 16 | 下纸房 | 西北 | 2330 | 72 | -1498 | 2110 | 1844.06 | 101°39′59.44″ | 25°03′43.03″ |
| 17 | 湾子坝 | 北 | 2460 | 137 | -203 | 2698 | 1794.35 | 101°37′22.89″ | 25°00′03.10″ |
| 18 | 尖山 | 西南 | 2780 | 24 | -2405 | -1607 | 2066.05 | 101°39′29.83″ | 25°02′51.02″ |
| 19 | 庄科村 | 东北 | 2780 | 39 | 1441 | 2688 | 1818.26 | 101°35′58.43″ | 24°59′26.32″ |
| 20 | 秧田冲 | 南 | 2870 | 74 | -644 | -2765 | 1883.86 | 101°42′33.04″ | 25°02′58.68″ |
| 21 | 马藏朗 | 西 | 3160 | 42 | -3408 | 98 | 1997.23 | 101°45′10.70″ | 24°58′12.55″ |
| 22 | 苍岭镇 | 北 | 3190 | 5500 | 91 | 3335 | 1799.53 | 101°36′31.64″ | 24°56′56.05″ |
| 23 | 红豆冲 | 东南 | 3220 | 67 | 2369 | -2504 | 1807.4 | 101°45′22.28″ | 25°03′39.29″ |
| 24 | 家松树 | 西南 | 3300 | 22 | -2163 | -2578 | 2065.54 | 101°38′06.85″ | 25°06′56.43″ |
| 25 | 石官屯 | 北 | 3310 | 60 | 1485 | 3236 | 1816.95 | 101°40′27.81″ | 25°02′44.06″ |
| 26 | 苍岭村 | 北 | 3320 | 178 | 688 | 3435 | 1805.09 | 101°41′27.18″ | 25°01′35.36″ |
| 27 | 方家河 | 西北 | 3340 | 34 | -1942 | 2921 | 1839.68 | 101°35′25.52″ | 24°58′16.86″ |
| 28 | 大凹村 | 东南 | 3410 | 51 | 3703 | -1146 | 1686.24 | 101°41′51.86″ | 24°59′53.41″ |
| 29 | 连汪坝 | 东北 | 3490 | 244 | 4048 | -253 | 1685.08 | 101°39′38.78″ | 25°01′28.43″ |
| 30 | 小云甸 | 东 | 3500 | 236 | 2107 | 3139 | 1896.56 | 101°40′18.25″ | 25°02′09.64″ |
| 31 | 连汪坝 | 西北 | 3500 | 57 | 1617 | -3318 | 1760.83 | 101°35′53.33″ | 25°01′30.50″ |
| 32 | 里伍村 | 南 | 3620 | 42 | 1091 | 3792 | 1816.15 | 101°39′22.44″ | 24°59′51.30″ |
| 33 | 马鞍山 | 北 | 3740 | 88 | -2175 | -3227 | 2020.98 | 101°39′15.50″ | 25°00′22.26″ |
| 34 | 殷家湾子 | 北 | 3930 | 241 | 619 | 4028 | 1813.48 | 101°38′57.60″ | 25°06′47.26″ |
| 35 | 孔家庄 | 东北 | 3950 | 317 | 3667 | 2468 | 1901.35 | 101°41′15.93″ | 24°59′08.52″ |
| 36 | 安家院 | 北 | 3980 | 94 | -524 | 4082 | 1796.22 | 101°42′35.05″ | 25°02′35.72″ |
| 37 | 卡利 | 南 | 4020 | 24 | 1236 | -3899 | 1756.86 | 101°44′11.07″ | 25°00′55.97″ |
| 38 | 梅子箐 | 西北 | 4100 | 65 | -2030 | 3701 | 1835.35 | 101°39′06.55″ | 25°04′23.84″ |
| 39 | 下土坡 | 南 | 4150 | 43 | 332 | -4096 | 1789.36 | 101°41′27.03″ | 24°59′25.58″ |
| 40 | 下苍洼 | 东 | 4170 | 53 | 4669 | 1103 | 1708.81 | 101°41′43.37″ | 25°02′58.75″ |
| 41 | 檀木箐 | 南 | 4240 | 18 | -1044 | -4081 | 1911.67 | 101°35′56.72″ | 25°06′08.41″ |
| 42 | 上苍洼 | 东 | 4310 | 48 | 4624 | 1677 | 1708.71 | 101°45′17.50″ | 25°01′13.31″ |
| 43 | 曹官冲 | 东北 | 4320 | 37 | 2659 | 3868 | 1870.08 | 101°45′22.45″ | 25°00′17.88″ |
| 44 | 高家庄 | 东北 | 4360 | 143 | 3626 | 3188 | 1856.94 | 101°41′11.45″ | 25°02′14.02″ |
| 45 | 水井村 | 南 | 4490 | 12 | -1044 | 4503 | 1785.53 | 101°39′33.38″ | 25°01′08.42″ |
| 46 | 丁家屯 | 北 | 4490 | 246 | 135 | -4474 | 1851.19 | 101°41′09.75″ | 25°03′19.66″ |
| 47 | 上高包 | 东南 | 4530 | 37 | 4518 | -2162 | 1638.84 | 101°38′41.87″ | 25°01′18.87″ |
| 48 | 柴家冲 | 北 | 4720 | 357 | 332 | 4881 | 1797.28 | 101°40′30.13″ | 25°00′34.99″ |
| 49 | 小寨山 | 西北 | 4730 | 140 | -2253 | 4382 | 1906.57 | 101°40′05.77″ | 24°57′42.81″ |
| 50 | 小白庙 | 东南 | 4770 | 12 | 1994 | -4489 | 1836.11 | 101°35′47.46″ | 24°56′16.84″ |
| 51 | 下高包 | 东南 | 4860 | 79 | 4669 | -2781 | 1640.94 | 101°38′17.51″ | 24°57′00.98″ |
| 52 | 戴家屯 | 西北 | 5040 | 457 | -1815 | 4865 | 1797.66 | 101°39′25.52″ | 25°03′17.62″ |
| 53 | 盐井冲 | 东南 | 5300 | 23 | 3959 | -4005 | 1696.17 | 101°39′12.11″ | 24°56′40.16″ |
| 54 | 耳东村 | 西南 | 5840 | 148 | -5835 | -2207 | 1877.65 | 101°44′07.67″ | 24°58′56.12″ |
| 55 | 十三湾 | 西南 | 5860 | 173 | -4459 | -4096 | 2051.83 | 101°43′05.14″ | 25°02′09.51″ |
| 56 | 烂泥塘 | 东 | 5900 | 37 | 6634 | -560 | 1671.38 | 101°43′02.21″ | 25°00′03.81″ |
| 57 | 朱家村 | 东 | 5920 | 28 | 6649 | 634 | 1682.32 | 101°39′54.67″ | 25°00′11.12″ |
| 58 | 伍贵田 | 东南 | 5930 | 42 | 5516 | -3325 | 1615.19 | 101°39′23.05″ | 24°59′28.62″ |
| 59 | 朱家海子 | 北 | 6090 | 142 | -908 | 6165 | 1802.74 | 101°39′42.17″ | 25°02′04.81″ |
| 60 | 李家村 | 西北 | 6160 | 457 | -2631 | 5742 | 1867.46 | 101°38′07.63″ | 24°59′01.15″ |
| 61 | 西排村 | 南 | 6420 | 244 | 437 | -6378 | 1789.68 | 101°41′21.94″ | 25°03′01.59″ |
| 62 | 朱洗村 | 西北 | 6560 | 214 | -6213 | 3218 | 1910.72 | 101°41′55.55″ | 25°05′01.03″ |
| 63 | 马朵朗 | 南 | 6580 | 14 | -845 | -6454 | 1877.03 | 101°38′05.17″ | 24°58′08.23″ |
| 64 | 雾斗河 | 北 | 7010 | 78 | 742 | 7130 | 1853 | 101°40′37.23″ | 24°58′48.57″ |
| 65 | 大东村 | 西 | 7060 | 84 | -7061 | -2505 | 1823.23 | 101°39′47.56″ | 25°07′24.10″ |
| 66 | 石头庙 | 东北 | 7090 | 64 | 2480 | 6828 | 2114.37 | 101°40′17.47″ | 25°07′04.74″ |
| 67 | 水草箐 | 西南 | 7140 | 34 | -4492 | -5698 | 2049.14 | 101°39′59.29″ | 24°59′01.24″ |
| 68 | 三岔河 | 东南 | 7210 | 18 | 6542 | -4224 | 1615.98 | 101°41′41.69″ | 24°57′26.95″ |
| 69 | 棠梨沟 | 南 | 7220 | 27 | 2083 | -6945 | 1788.47 | 101°35′44.98″ | 25°04′35.52″ |
| 70 | 凹腰山 | 北 | 7460 | 144 | -3812 | 6658 | 1811.28 | 101°43′34.94″ | 24°59′26.11″ |
| 71 | 迤香村 | 东南 | 7480 | 107 | 6391 | -4867 | 1730.04 | 101°40′57.26″ | 25°05′08.69″ |
| 72 | 芦柴冲 | 东 | 7730 | 21 | 8658 | -68 | 1737.79 | 101°40′48.33″ | 24°57′46.09″ |
| 73 | 西云村 | 南 | 7810 | 204 | 912 | -7738 | 1734.37 | 101°41′03.13″ | 24°57′01.81″ |
| 74 | 陈家村 | 北 | 7830 | 66 | -732 | 7905 | 1809.16 | 101°43′06.22″ | 25°01′51.17″ |
| 75 | 黄土坡 | 西 | 7890 | 180 | -8553 | 423 | 1796.47 | 101°43′06.38″ | 24°59′43.92″ |
| 76 | 罗文村 | 东南 | 8080 | 33 | 8845 | -1761 | 1704.18 | 101°40′08.39″ | 25°00′15.57″ |
| 77 | 尹旗屯 | 西 | 8300 | 91 | -8907 | -1072 | 1799.12 | 101°40′44.78″ | 24°59′00.18″ |
| 78 | 富民村 | 西南 | 8460 | 436 | -8356 | -3316 | 1801.78 | 101°39′44.49″ | 25°02′23.56″ |
| 79 | 腰站街 | 西北 | 8460 | 378 | -3594 | 7803 | 1796.85 | 101°38′03.63″ | 24°56′36.63″ |
| 80 | 麦地冲 | 西南 | 8730 | 49 | -4164 | -7783 | 1932.55 | 101°41′27.64″ | 25°02′21.97″ |
| 81 | 枣子园 | 西南 | 8760 | 218 | -8159 | -4320 | 1803.49 | 101°41′39.22″ | 24°58′48.04″ |
| 82 | 枪杆冲 | 南 | 8780 | 27 | -2491 | -8393 | 1840.84 | 101°36′01.67″ | 24°58′28.49″ |
| 83 | 古坝 | 东北 | 8970 | 97 | 8805 | 4379 | 1908.03 | 101°41′23.94″ | 25°02′11.20″ |
| 84 | 小保山 | 西南 | 9240 | 102 | -8297 | -5067 | 1801.9 | 101°37′41.08″ | 25°06′12.82″ |
| 85 | 白家屯 | 被 | 9250 | 42 | -1980 | 9102 | 1767.58 | 101°42′46.01″ | 25°01′07.24″ |
| 86 | 鱼坝 | 西北 | 9330 | 73 | -6506 | 7174 | 1767.78 | 101°39′19.50″ | 25°03′37.92″ |
| 87 | 兴隆 | 东北 | 9410 | 47 | -252 | 9506 | 1872.18 | 101°46′05.11″ | 25°04′44.38″ |
| 88 | 高苋槽 | 东南 | 9430 | 24 | 8460 | -5530 | 1666.11 | 101°40′24.57″ | 25°06′27.10″ |
| 89 | 香梨树 | 西南 | 9580 | 18 | -4561 | -8519 | 2129.85 | 101°42′44.01″ | 24°59′04.74″ |
| 90 | 大保山 | 西南 | 9730 | 142 | -8268 | -5924 | 1804.05 | 101°40′12.71″ | 24°59′44.21″ |
| 91 | 桃园村 | 西北 | 10120 | 128 | -8778 | 6054 | 1768.3 | 101°45′25.99″ | 25°05′05.63″ |
| 92 | 小西村 | 西北 | 10240 | 79 | -5256 | 9043 | 1868.39 | 101°38′34.47″ | 25°05′32.46″ |
| 93 | 黑邑仓 | 西南 | 10280 | 128 | -9427 | -5437 | 1888.25 | 101°44′02.42″ | 24°58′36.52″ |
| 94 | 姜家村 | 北 | 10410 | 246 | -2916 | 10086 | 1790.03 | 101°35′27.99″ | 24°56′58.30″ |
| 95 | 各邑 | 西南 | 10510 | 74 | -7365 | -7893 | 1857.63 | 101°40′52.79″ | 25°03′28.51″ |
| 96 | 杨家庄 | 东北 | 10580 | 86 | 8879 | 7020 | 1878.72 | 101°35′41.58″ | 25°00′38.70″ |
| 97 | 苏家栗园 | 北 | 10580 | 74 | -472 | 10638 | 1833.51 | 101°37′00.34″ | 25°05′11.59″ |
| 98 | 新民村 | 东北 | 11050 | 60 | 10124 | 6412 | 1893 | 101°44′26.65″ | 25°06′21.74″ |
| 99 | 海稍 | 西北 | 11140 | 108 | -4495 | 10407 | 1791.93 | 101°40′10.85″ | 25°02′24.49″ |
| 100 | 雨多么 | 东北 | 11230 | 32 | 7142 | 9307 | 2006.2 | 101°36′05.07″ | 24°58′53.14″ |
| 101 | 水井屯 | 北 | 11250 | 41 | -1398 | 11160 | 1776.64 | 101°44′11.99″ | 25°01′35.72″ |
| 102 | 益起坡 | 西南 | 11710 | 76 | -9272 | -7832 | 1959.75 | 101°40′04.22″ | 25°04′36.89″ |
| 103 | 竹园村 | 北 | 11770 | 249 | -2901 | 11552 | 1802.86 | 101°37′09.76″ | 25°03′02.21″ |
| 104 | 龙树冲 | 西北 | 11810 | 159 | -8430 | 8918 | 1908.86 | 101°38′58.52″ | 25°07′33.14″ |
| 105 | 马军 | 西南 | 12240 | 188 | -8696 | -9109 | 1896.62 | 101°41′21.32″ | 25°02′43.26″ |
| 106 | 楚雄市区 | 西 | 7730 | 103076 | -9457 | 666 | 1789.71 | 101°35′53.88″ | 25°1′1.26″ |
| 107 | 旧庄镇 | 东北 | 16110 | 1500 | 14840 | 9093 | 1821.16 | 101°48′48.21″ | 25°06′06.92″ |
| 108 | 广通镇 | 东北 | 18430 | 3600 | 7981 | 16063 | 1807.54 | 101°45′02.65″ | 25°09′53.23″ |
| 109 | 冬瓜镇 | 西北 | 17800 | 3800 | -18257 | 6386 | 1856.01 | 101°30′38.71″ | 25°04′34.29″ |
| 110 | 彩云镇 | 东 | 19000 | 1200 | 20029 | -703 | 1368.76 | 101°51′38.31″ | 25°0′40.82″ |
| 111 | 云龙镇 | 西南 | 18957 | 2100 | -9752 | -16662 | 1897.25 | 101°35′18.23″ | 24°51′55.34″ |
| 112 | 子午镇 | 西南 | 19800 | 3400 | -15504 | -14148 | 1918.9 | 101°32′09.87″ | 24°53′18.46″ |
| 113 | 荒草完小 | 西北 | 1800 | 在校师生109 | -465 | 1665 | 1848.21 | 101°40′22.22″ | 25°02′02.47″ |
| 114 | 苍岭镇卫生院 | 北 | 2780 | 医务人员40人，床位40张 | -158 | 2069 | 1794.58 | 101°40′40.97″ | 25°02′38.54″ |
| 115 | 苍岭中心完小 | 西北 | 3245 | 在校师生317 | -91 | 3235 | 1814.0 | 101°40′44.37″ | 25°02′51.94″ |
| 116 | 饱满中学 | 北 | 3277 | 在校师生800 | 249 | 3514 | 1803.79 | 101°40′44.89″ | 25°02′57.75″ |
| 117 | 李家完小 | 西北 | 6013 | 在校师生120 | -2573 | 5582 | 1869.94 | 101°39′11.52″ | 25°04′08.05″ |
| 118 | 苍岭中学 | 西北 | 6357 | 在校师生400 | -2742 | 5913 | 1844.17 | 101°39′06.50″ | 25°04′21.37″ |
| 119 | 云甸完小 | 东南 | 6624 | 在校师生500 | 6334 | -3862 | 1607.06 | 101°43′58.21″ | 24°58′57.19″ |
| 120 | 鹿城镇中学 | 西南 | 8422 | 在校师生1200 | -9532 | -2193 | 1785.94 | 101°35′44.79″ | 24°59′44.61″ |
| 121 | 楚雄技师学校 | 西南 | 10483 | 在校师生5000 | -11373 | -3730 | 1895.82 | 101°34′37.79″ | 24°58′56.82″ |
| 122 | 樟木箐自然保护区 | 东 | 9300 | 保护区面积3470.0hm2 | 9146 | 3446 | 1990.93 | 101°45＇39＂～101°50＇17＂ | 24°58＇48＂～25°03＇54＂ |

（2）地表水环境保护目标

拟建场地紧邻红河水系与金沙江水系分水岭，处于南侧红河水系一侧，项目西南侧乌稍箐水库出水向南经无名小河，汇入打苴河，流入中土坡水库后，汇入绿汁江。绿汁江属于红河的一级支流。根据《云南省地表水水环 境功能区划（2010～2020）》，绿汁江属于“小江口—入扒河口”段，水环境功能为农业用水、工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV 类标准。

根据楚雄市水务局关于水库功能的说明，项目西侧的乌稍箐水库水环境功能为农灌用水，无饮用功能，正常蓄水位1936.25m，死水位1832.5m，正常库容8.55万m3，死库容0.7万m3，最高水位线下与项目厂址距离125m。下游中土坡水库水环境功能为农业用水，兼顾发电，无饮用功能，设计水位1797.73m，死水位1790.7m，位于乌稍箐水库下游，距离本项目约3.65km。水环境质量参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 IV 类标准。项目地表水环境保护目标及级别见表2.7-2。

表2.7-2     地表水环境保护目标及保护级别

| 序号 | 保护目标名称 | 与厂界方位 | 与厂界距离（m） | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无名小河 | 西南 | 650 | IV |
| 2 | 乌稍箐水库 | 西南 | 125 | IV |
| 3 | 中土坡水库 | 西南 | 3650 | IV |

（3）地下水环境保护目标

根据调查，周边居民饮用水以打井和泉水为主，地下水保护目标主要为饮用泉水和井水，保护级别按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。地下水环境保护目标见表2.7-3。

表2.7-3   地下水环境保护目标及保护级别

| 序号 | 保护目标名称 | 坐标 | 与厂址方位 | 距离厂界(km) | 井深(m) | 水位 (m) | 水位高程(m) | 地理位置相对高差（m） | 利用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 北纬 | 东经 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 落苴美水井 | 25°02′01.04″ | 101°41′16.01″ | 北 | 1.6 | 70 | 0 | 1800 | -54 | 生活用水 |
| 2 | 小村水井 | 25°02′03.5″ | 101°41′27.1″ | 北 | 1.8 | 60 | 30 | 1780 | -45 | 生活用水 |
| 3 | 小坝子水井 | 25°02′12.03″ | 101°41′31.6″ | 北 | 2.0 | 40 | 24 | 1780 | -45 | 生活用水 |
| 4 | 下纸房水井 | 25°02′17.08″ | 101°39′48.89″ | 北西 | 2.5 | 3 | 1.5 | 1819 | -40 | 生活用水 |
| 5 | 黄草冲水井 | 25°00′27.56″ | 101°40′21.66″ | 西 | 1.6 | 40 | 15 | 1815 | 0 | 生活用水 |
| 6 | 百家田水井 | 25°01′01.04″ | 101°41′15.19″ | 南东 | 1.1 | 40 | 19 | 1835 | +10 | 生活用水 |
| 7 | 黑箐水井 | 25°01′30.51″ | 101°41′35.01″ | 北东 | 1.4 | 50 | 32 | 1820 | -2 | 生活用水 |
| 8 | 岔河、马场水井 | 25°00′27.56″ | 101°40′21.66″ | 南 | 1.6 | 70 | 20 | 1815 | -23 | 生活用水 |
| 9 | 下桃叶水井 | 25°00′19.10″ | 101°40′08.78″ | 南西 | 2.1 | 60 | 30 | 1830 | +6 | 生活用水 |

（4）声环境

本项目选址位于楚雄工业园区内，距离最近的关心点为西南约1007m的百家田村，本项目声环境评价范围为200m，在评价范围内没有声环境保护目标分布。

（5）环境风险

大气环境风险保护目标主要为评价范围内村庄、学校、医院等敏感点，和大气环境保护目标中厂界外5km范围内保护目标一致，见表2.7-1；地表水环境风险保护目标和地表水环境保护目标一致，见表2.7-2。地下水环境风险保护目标和地下水环境保护目标一致，表2.7-3。

# 3项目概况

## 3.1项目基本情况

（1）项目名称

综合利用废铅酸蓄电池及含铅废物年产12万t再生铅项目

（2）建设单位

云南圣铭再生资源科技有限公司

（3）建设地点

建设地点位于楚雄工业园区苍岭工业片区黄草地块，项目厂址中心位置地理坐标东经101.683424，北纬25.025456。项目地理位置见附图3。

（4）建设性质

新建

（5）占地面积

50亩（3.33hm2）

（6）项目投资

项目投入总资金20000万元，其中：固定资产投资13800万元；流动资金6200万元。项目资金为企业自筹。

（7）行业类别

危废废物治理N7723；铅锌冶炼C3212；

## 3.2生产规模及产品方案

### 3.2.1生产规模

项目建成后，年处理15万t废旧铅酸蓄电池（HW49）15万t、有色金属冶炼含铅废物（HW48）1.4万t、含铅废物（HW31）0.7万t。设计年再生铅及铅合金12万t、废旧塑料23500t、铅酸蓄电池用电解液5795t。

### 3.2.2产品方案

（1）产品方案

本项目产品方案为：再生铅及合金铅共12万t/a；副产品为废旧塑料2.35万t/a、铅酸蓄电池用硫酸电解液0.5795万t/a。

产品执行标准见表3.2-1。

表3.2-1  项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品规格规格 | 生产规模 (万t/年) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 再生铅（ZSPb99.994），铅含量≥99.994% | 《再生铅及铅合金锭》（GB/T21181-2017）产品质量标准 | 8 |
| 2 | 合金铅 | 铅锑合金 |  | 1 |
|  |  | 铅锡合金 |  | 1 |
|  |  | 铅钙合金 |  | 2 |
| 3 | 铅酸蓄电池用硫酸电解液 | 铅酸蓄电池用电解液标准（JB/T10025-2010）-液体电解液 | 0.5795 |
| 4 | 废塑料 | 废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）HJ/T364-2007 | 2.35 |

（2）产品及副产品质量标准

1）再生铅、合金铅

本项目主产品再生铅、铅锑合金、铅锡合金、铅钙合金执行《再生铅及铅合金锭》（GB/T21181-2017）产品质量标准，产品规格及标准见表3.2-2、表3.2-3。

（2）硫酸电解液

副产品硫酸电解液执行《铅酸蓄电池用电解液标准》（JB/T10025-2010）液体电解液要求，产品规格及标准见表3.2-4。

（3）废旧塑料

根据《再生铅冶炼污染防治可行技术指南》，废塑料彻底清洗后，在满足《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）HJ/T364-2007》的要求后方可再生使用，本项目废旧塑料用于铅蓄电池外壳生产制造，不得用于生产日用塑料制品。

表3.2-2     本项目再生铅及铅合金化学成分

| 类别 | 牌号 | 化学成分/% |
| --- | --- | --- |
|  |  | 主要成分 | 杂质含量，不大于 |
|  |  | Pb | Sb | Ca | Sn | Al | Ag | Cu | Bi | As | Sb | Sn | Zn | Fe | Cd | Ni | 杂质总和 |
| 再生铅 | ZSPb99.994 | ≥99.994 | - | - | - | - | 0.0008 | 0.0004 | 0.003 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 |  |  | 0.006 |
|  | ZSPb99.992 | ≥99.992 | - | - | - | - | 0.001 | 0.0004 | 0.004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0002 | 0.008 |
| 铅锑合金 | ZSPbSb1 | 余量 | 1.5~3.5 | - | 0.10~0.25 | - | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | - | - | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - |
|  | ZSPbSb2 | 余量 | 3.6~7.5 | - | 0.26~0.50 | - | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.002 | - | - | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - |
| 铅锡合金 | ZSPbSn1 | 余量 | - | - | 1.5~3.5 | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | - | 0.002 | 0.02 | - | - | - |
|  | ZSPbSn2 | 余量 | - | - | 3.6~7.5 | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | - | 0.002 | 0.02 | - | - | - |
| 铅钙合金 | ZSPbCa | 余量 | - | 0.06-0.12 | 0.05~0.80 | 0.01-0.04 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.005 | - | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | - |

表3.2-3      本项目副产品-铅酸蓄电池用硫酸电解液产品指标

| 序号 | 检测项目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 排气式 | 阀控式 |
| 1 | 外观 | 无色、透明 |
| 2 | 密度（25℃） g/cm3 | 1,100~1,300 | 1,100~1,300 |
| 3 | 硫酸（H2SO4）含量（质量分数） | 15%~40% | 15%~40% |
| 4 | 还原高锰酸钾物质（以O2计）含量（质量分数） | ≤0.0007% | ≤0.0006% |
| 5 | 氯（Cl）含量（质量分数） | ≤0.0005% | ≤0.0003% |
| 6 | 铁（Fe）含量（质量分数） | ≤0.0030% | ≤0.0010% |
| 7 | 锰（Mn）含量（质量分数） | ≤0.00004% | ≤0.00004% |
| 8 | 铜（Cu）含量（质量分数） | ≤0.0010% | ≤0.0010% |

## 3.3工程内容及项目组成

本项目工程内容及项目组成见表3.3-1。

表3.3-1   工程内容及项目组成一览表

| 工程类别 | 工程内容 | 建设规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 废电池储存仓库 | 废电池储存仓库共9间，总建筑面积1449m2，其中不含电解液的废电池（干式废电池）储存仓库7间总建筑面积1127m2，含电解液废电池（湿式废电池）储存仓库2间总建筑面积322m2，废电解液收集罐共1个，容积15m3 |
|  | 破碎分选车间 | 破碎分选车间占地面积2226m2，车间内布置电池破碎分选生产工段和生产废水处理站，其中破碎分选工段占地1848m2，生产污水处理站占地面积378m2 |
|  | 废电解液处理车间 | 废电解液处理车间280m2，副产品硫酸电解液储罐2个，每个容积50m3 |
|  | 配料车间 | 配料车间布置在外购含铅仓库旁，占地面积360m2 |
|  | 冶炼车间（富氧侧吹还原+精炼） | 冶炼车间总建筑面积3024m2。其中粗炼车间1008m2，布置两台富氧侧吹还原熔炼炉；精炼车间1344m2，布置8台精炼炉，铸锭机2台 |
| 公辅 工程 | 给水 | 总用量约11714.5m3/d，其中新鲜水用水量约432.63m3/d |
|  | 排水 | 生产废水和生产区淋浴等生活污水经生产废水处理站处理后回用，不外排。生活区生活污水处理达标后，晴天用于厂区绿化，雨天进入雨水收集池，回用于生产。 |
|  | 供电 | 总用量420万kWh/a，供电室建筑面积12m2 |
|  | 软水站 | 设置反渗透软水制备系统一套，设计软水生产规模3.0m3/h |
|  | 制氧站 | 建设氧气站一座，建筑面积 500m2；设置变压吸附制氧机组一套；设计产氧量4500Nm3/h ，设计纯度99% |
|  | 循环水系统 | 富氧侧吹炉水套冷却循环水系统（循环水量500m3/h），配套建设冷却塔1座， |
|  |  | 铅精炼铸锭模具冷却循环水系统（循环水池1座，3m×2m×1m，容积6m3） |
|  | 消防水池 | 1座，15m×7m×2m，容积210m3 |
| 办公及生活设施 | 办公楼 | 占地面积319.2m2，建筑面积957.6m2 |
|  | 倒班宿舍及食堂 | 占地面积216m2，建筑面积432m2 |
|  | 洗衣房及浴室 | 占地面积121.68m2 |
| 储运 工程 | 废电池储存仓库 | 废电池储存仓库共9间，总建筑面积1449m2 |
|  | 废电解液收集罐 | 耐酸性腐蚀玻璃钢密闭收集罐1个，容积15m3；位于废电解液处理车间北侧 |
|  | 副产品硫酸电解液储罐 | 耐酸性腐蚀不锈钢电解液储罐2个，每个50m3；位于废电解液处理车间南侧 |
|  | 熔炼配料仓库 | 熔炼配料仓库由煤炭仓库、外购含铅物料仓库、铅膏仓库、铅栅仓库。总建筑面积1480m2，其中煤仓504m2，外购含铅物料仓库376m2，铅膏仓库320m2，铅栅仓库320m2 |
|  | 精炼辅料库 | 占地面积172m2，位于精炼车间西侧旁 |
|  | 产品仓库 | 包括副产品塑料仓库和再生铅（合金）产品仓库，其中，副产品塑料仓库占地面积378m2，位于熔炼配料仓库西侧，独立设置。再生铅（合金）产品仓库占地面积504m2，位于精炼车间西侧。 |
| 环保 工程 | 废气 | 车间微负压 | 电池贮存库、电解液回收车间、破碎分选车间、原料仓库和配料车间、熔炼和精炼车间均为微负压状态，电池贮存库、电解液回收车间、破碎分选车间微负压产生的废气分别经酸雾洗涤塔处理后经过15m高排气筒排放（1#排气筒）；原料仓库和配料车间、熔炼和精炼车间微负压产生的废气与精炼炉烟气一并经“冷凝沉降+覆膜袋式除尘”系统处理后经25m高排气筒排放（3#排气筒） |
|  |  | 酸雾洗涤吸收塔 | 在电池切盖工段、电池破碎工段各设置一台集气罩（集气效率90%，酸雾喷淋吸收效率90%）与预处理车间（电池贮存库、电解液回收车间、破碎分选车间）微负压产生废气一并经酸雾洗涤吸收塔（中和处理工艺）处理后，经15m高排气筒排放（1#排气筒） |
|  |  | 熔炼烟气处理 | “冷凝沉降+覆膜袋式收尘”2套，每套处理废气量50000m3/h，除尘效率99.5%。每台富氧侧吹还原炉配一套“冷凝沉降+覆膜袋式收尘”后，进“气动乳化+双碱”二级脱硫系统（处理废气量100000m3/h，脱硫效率99.5%）后，经40m高排气筒排放（2#排气筒） |
|  |  | 精炼废气处理 | 精炼炉废气经集气罩收集后与冶炼等车间微负压产生的废气一并经“冷凝沉降+覆膜袋式除尘”（风机风量50000m3/h，除尘效率99.5%）后，经25m高排气筒排放（3#排气筒） |
|  | 废水 | 生产废水处理站 | 位于破碎分选车间内。1套，设计处理规模100m3/d，采用“石灰中和+亚铁盐絮凝沉淀”处理工艺，处理后回用于破碎分选工段，不外排。 |
|  |  | 生活污水处理站 | 位于生活区西南角。1套，地埋式一体化生活污水处理站，设计处理规模5m3/d，处理达标后回用于厂区绿化，不外排 |
|  |  | 初期雨水收集池 | 1座，20m×13m×2.5m，容积650m3 |
|  |  | 事故应急池 | 1座，20 m×15m×2.5m，容积750m3 |
|  |  | 雨水收集池 | 1座，20 m×18m×2.5m，容积900m3 |
|  | 固体废物 | 废隔板暂存间 | 占地面积50m2，1座，贮存量约150t。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设。 |
|  |  | 脱硫石膏渣库 | 占地面积120m2，1座，贮存量360t。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设。 |
|  |  | 熔炼水淬渣库 | 渣库占地面积580m2，贮存量1500t。 |
|  |  | 生活垃圾 | 设置生活垃圾桶4个，垃圾收集后委托环卫部门清运 |
|  | 噪声 | 各噪声设备采取基础减振、消声降噪等措施 |
|  | 地下水 | 采取分区防渗措施：（1）重点防渗区：包括废电池储存仓库、破碎分选车间、废电解液处理车间、配料车间、外购含铅物料仓库、硬质铅仓库、铅膏仓库、酸雾洗涤塔、电解液储罐、生产废水处理站、脱硫塔、脱硫石膏渣库、废隔板暂存间、水淬渣库、水淬渣收集池、初期雨水池、事故水池及其他各生产水池等。其中，废电池储存仓库、外购含铅物料仓库、铅膏仓库、硬质铅仓库、脱硫石膏渣库、隔板暂存间等按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，其他重点防渗区按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》重点防渗区的要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。（2）一般防渗区：冶炼车间（粗炼+精炼）、软水站、煤炭仓库、塑料仓库、成品仓库、石灰仓库、生活污水处理站、雨水收集池、厂内道路等，按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016)）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数小于1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。简单防渗区：制氧站、办公楼等区域，采用混凝土进行硬化处理 |
|  | 绿化 | 绿化4000m2 |

### 3.3.1主体工程

项目主体工程内容包括预处理车间（含废电池储存仓库、破碎分选车间、废电解液提纯处理车间）、冶炼车间（富氧侧吹还原熔炼+精炼）。

（1）废电池储存仓库

本项目建设废电池储存仓库共9间，为一层水泥框架结构，建筑面积1449m2，设计贮存量9000t，可以贮存18日的废铅电池用量，贮存能力满足《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）中不低于利用处置设施15日的利用处置量（7500t）。其中，不带电解液的废铅蓄电池（干式废电池）储存仓库7间，建筑面积1127m2，设计贮存量7000t；含电解液废的废铅蓄电池（湿式废电池储存仓库2间，建筑面积322m2，设计贮存量2000t。在含电解液废电池储存仓库配套建设废电池自动化切盖放液倒酸操作平台，对废电解液进行收集，收集的废电解液进入废电池电解液处理车间进行提纯回收，生产副产品铅酸蓄电池用电解液。

按照《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）的要求，废电池储存仓库进行微负压设计，室内排出的气体进入酸雾洗涤吸收塔处理后达标排放。

（2）破碎分选车间

碎分选车间占地面积2226m2，车间内布置破碎分选系统和生产废水处理站，其中，破碎分选工段占地1848m2，布置电池破碎机、分选机和自动清洗机各一台。生产废水处理站占地面积378m2，设计处理规模100m3/d。在车间内，废电池经拆解、水力分选、压滤后，铅栅（硬质铅）、铅膏、塑料等，铅栅和铅膏送冶炼车间。

按照《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）的要求，破碎分选车间进行微负压设计，室内排出的气体进入酸雾洗涤吸收塔处理后达标排放。

（3）废电解液提纯处理车间

废电池电解液提纯车间建筑面积280m2，车间内主要布置隔膜过滤机2台，过滤机1台，副产品硫酸电解液储罐2个，每个容积50m3。

按照《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）的要求，废电解液提纯处理车间进行微负压设计，室内排出的气体进入酸雾洗涤吸收塔处理后达标排放。

（3）配料车间

配料车间布置在外购含铅仓库旁，用于物料配料上料，占地面积350m2。

在配料车间内设湿式圆筒造粒机1台，及配料输送系统。造粒机用于外购含铅粉料和本项目返回收尘造粒。造粒采用湿式圆筒造粒技术，生产工程中粉尘呈无组织排放。配料车间按照《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）的要求，进行微负压设计，室内排出的气体进入精炼除尘系统处理后达标排放。

（4）冶炼车间

冶炼车间由富氧侧吹熔炼车间和精炼车间组成，为一层水泥框架结构，总建筑面积3024m2。其中，富氧侧吹熔炼车间建筑面积1008m2，布置两台富氧侧吹还原熔炼炉，精炼车间建筑面积2016m2，布置8台精炼炉。配料车间按照《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）的要求，进行微负压设计，室内排出的气体进入酸雾洗涤吸收塔处理后达标排放。

冶炼车间按照《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）的要求，进行微负压设计。其产生的废气经过分支管道集中到总管道，最终进入精炼炉除尘后，达标排放。

### 3.3.2公辅工程

- 给水工程

本项目总用水量3544345.7m3/a（约11814.5m3/d），其中新鲜水用水量129789.36m3/a（432.6m3/d），循环再生水用量3414556.34m3/a（约11381.9m3/d）。项目新鲜用水供应由园区供水管网供给，循环水由厂区内循环水系统供给。

- 排水工程

项目采用雨污分流排水体制。

根据《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020），项目生产废水、生产区地面冲洗水、厂区内洗衣废水和淋浴废水进入生产废水处理站处理后，回用于破碎分选工段，不外排。

厂区设初期雨水收集池和雨水收集池各一个，其中初期雨水收集池容积650m3，雨水收集池容积900m3，初期雨水分批次送生产废水处理站处理后，作为项目生产补充水，不外排。后期雨水收集进入雨水池，作为项目生产补充水。

生活区生活污水经自建地埋式生活污水处理站处理后，回用于绿化。

项目酸雾洗涤净化废水由酸雾洗涤配套中和沉淀循环水池处理后，回用于酸雾洗涤塔，不外排，不足部分由新鲜水补充。

熔炼脱硫废水由脱硫系统配套中和沉淀循环水池处理后，回用于脱硫塔作为脱硫，不外排，不足部分由新鲜水补充。

（3）供电工程

本项目总用量420万kWh/a，用电从附近供电线路接入，项目配套建设供电室一间，建筑面积12m2。

（4）软水制备站

在生产过程中，富氧侧吹炉水套采用软水进行水冷降温，项目设计配套建设软水制备站一座，设置生产规模为3.0m3/h的软水制备系统一套，采用反渗透制备工艺。

（5）制氧站

本项目采用富氧侧吹熔炼技术，氧气用量4000m3/h（纯度的99%氧气），项目设计建设制氧站一座，设置变压吸附制氧机组一套；设计产氧量4500Nm3/h ，设计纯度≥ 99%。

（6）循环水系统

1）炉体冷却循环水

本项目富氧侧吹熔炼炉体冷却水使用软水，循环用水量约500m3/h，补充新软水量2.5m3/h，由软水站供给。项目软水站设计软水制备规模为3.0m3/h。冷却水经循环冷却塔空冷后，再进行循环使用不外排。

2）铸锭冷却循环水

在精铅和铅合金铸锭过程中，使用自来水作为浇铸模具冷却水，本项目建设冷却循环水池1座，容积6m3，主要用于精炼车间产品浇铸模具的冷却。循环水量2400m3/a（约0.33m3/h）。

（7）消防水池

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014，室外消防用水量以25L/s计，室内消防用水量以15L/s，本项目建设消防水池1座，占地105m2，容积210m3。

### 3.3.3办公及生活设施

本项目办公及生活设施包括办公楼，倒班宿舍及食堂、浴室和公厕。其中办公楼为3F框架架构，建筑面积957.6m2，食堂为2F框架结构，建筑面积432 m2，浴室及公厕为1F框架结构，建筑面积121.68m2。

### 3.3.4储运工程

（1）废电池贮存仓库

废电池贮存仓库作为项目主体工程内容，同时具备仓储功能，本项目建设废电池储存仓库共9间，为一层水泥框架结构，建筑面积1449m2。其中，干式废电池储存仓库7间，建筑面积1127m2；含电解液废电池储存仓库2间，建筑面积322m2。在含电解液废电池储存仓库配套建设废电池自动化切盖放液操作平台，对废电解液进行收集。废电池贮存仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）等相关标准和技术规范中的要求进行微负压设计，并铺设环氧树脂防腐+2.0mm厚HDPE防渗措施。

（2）废电解液收集罐

废电解液收集罐主要用于收集含电解液废电池经自动化切盖放液产生的废电解液，项目设置废电解液收集罐1个，罐型为密闭常压罐，容积15m3（尺寸为长5m×宽3m×高1m），并在罐区周围设置长6m，宽4m，高50cm的围堰。围堰内铺设环氧树脂防腐+2.0mm厚HDPE防渗措施。

（3）副产品硫酸电解液收集罐

项目设置容积为50m3的副产品硫酸电解液储罐2个，储罐为卧式罐，尺寸为（直径2.4m，长8.4m），并在罐区周围设置长10m，宽7m，高50cm的围堰，围堰内铺设环氧树脂防腐+2.0mm厚HDPE防渗措施。

（4）配料仓库

熔炼配料仓库由煤炭仓库、外购含铅物料仓库、铅膏仓库、铅栅仓库。总建筑面积1480m2，其中煤仓504m2，外购含铅物料仓库376m2，铅膏仓库320m2，铅栅仓库320m2。外购含铅物料仓库、铅膏仓库、铅栅仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）等相关标准和技术规范中的要求进行微负压设计，室内废气经支管进入精炼车间除尘主管道，经处理后达标排放。

（5）精炼辅料库

精炼辅料库设置在精炼车间内，主要用于精炼辅料锡、锑、钙等辅料的堆放，辅料库占地面积32m2。

（6）产品仓库

产品包括副产品塑料仓库和再生铅（合金）产品仓库。其中，副产品塑料仓库占地面积378m2，位于熔炼配料仓库西侧，独立设置，用于贮存副产品塑料和铁片。再生铅（合金）产品仓库占地面积504m2，位于精炼车间西侧，主要用于项目主产品精铅锭、铅锡合金、铅钙合金、铅锑合金的贮存。

### 3.3.5环保工程

#### 3.3.5.1废气处理工程

（1）酸雾洗涤吸收塔

项目建设酸雾洗涤吸收塔1套，将电池拆解、破碎分选车间生产工段产生的硫酸雾和车间微负压废气的产生的废气经收集处理后，经由15m高排气筒排放（1#排气筒）。

项目在电池拆解工段和破碎工段各设置集气罩1台，集气罩收集效率90%。酸雾洗涤吸收塔设计采用石灰水中和洗涤工艺，处理废气量8000m3/h，酸雾喷淋吸收效率90%。

酸雾洗涤废水经压滤后，中和石膏渣送石膏渣堆场，压滤废水进入循环水池，经加石灰调节pH至碱性后回用于洗涤，不足部分有新鲜水补充。酸雾洗涤塔废水沉淀循环水池4m×10m×2m=80m3。

（2）富氧侧吹熔炼炉废气治理

1）除尘脱硫

项目建设富氧侧吹熔炼炉两台，每台富氧侧吹熔炼炉各分别配套“冷凝沉降+覆膜袋式收尘”1套，每套处理废气量50000m3/h，除尘效率99.5%，富氧侧吹熔炼炉废气和熔炼车间环境集烟经收经“冷凝沉降+覆膜袋式收尘”除尘后，再经“气动乳化+双碱”二级脱硫系统进行脱硫，最后经由40m高排气筒排放（2#排气筒）。

“气动乳化+双碱”二级脱硫由“气动乳化”和“双碱”脱硫两部分组成，气动乳化脱硫效率95%，双碱脱硫效率90%，“气动乳化+双碱”二级脱硫系统综合脱硫效率99.5%。

气动乳化脱硫由制浆系统、烟气系统、SO2吸收系统、石膏处理系统和循环水系统组成，各系统工程内容如下：

①制浆系统

由粉仓、制浆池、制浆池搅拌器、给浆泵及工艺管道、阀门组成。

用自卸密封罐车将成品石灰粉通过管道送入钢制石灰粉仓内，先由星型卸灰阀给料，经下灰管流至制浆池内搅拌制成浓度为10%的石灰浆液，由给浆泵送至池外循环泵送入脱硫塔，用以吸收烟气中的SO2。

② 烟气系统

由烟道、挡板门、膨胀节、脱硫塔组成。

来自除尘主抽风机的烟气直接进入气动乳化脱硫塔，在塔内经脱硫后，再进入双碱脱硫系统进行二级脱硫。

③SO2吸收系统

由脱硫塔、循环池、循环池搅拌器、循环泵、工艺管道阀门组成。

原烟气从脱硫塔下部的均气室进入脱硫塔，在脱硫塔吸收区，烟气与循环液充分接触，原烟气中的SO2被脱除，脱硫后的废气进入双碱脱硫系统进行二级脱硫。

吸收了SO2的浆液落入塔的下部，由下浆管引入循环池，气动乳化脱硫循环水共4个，每个容积6m×4m×4m=48m3。

循环池内设有搅拌器，防止循环浆液出现沉降。循环浆液在循环池内由脱硫循环泵送入脱硫塔进行循环脱硫。

③石膏处理系统

由中间池、氧化风机、料浆泵、水力旋流器、真空皮带机组组成。

浓度满足要求的浆液，从中间池由料浆泵送至石膏水力旋流器。旋流器溢流液含有较细的固体颗粒，旋流器溢流液靠重力自流至循环池。

经石膏水力旋流器组浓缩后的石膏浆液从旋流器下部管路送入真空皮带脱水机。石膏浆液流到真空皮带脱水机上，真空皮带脱水机开始真空脱水。浆液在滤布上形成固定厚度的一层浆液以保证参数恒定和脱水性能稳定。这层浆液通过在皮带机滤布背面施加真空来脱水，制得的石膏送脱硫石膏库房，项目生产后对第一批次脱硫石膏进行危险废物属性鉴别，若为危险废物，按照危险废物处置的要求，进行处置。

石膏压滤产生的清液进入收集池，返回脱硫制浆系统，进行循环利用。清液收集池10m×8m×3m=240m3。

④“双碱”脱硫系统

“双碱”脱硫系统采用“钠--钙双碱湿法”烟气脱硫工艺，整套系统包括烟气系统、脱硫剂系统（石灰乳供应及补充碱系统）、SO2吸收系统、再生系统、工艺水供应系统、电控系统及其它辅助系统。

由“气动乳化脱硫系统”出来的烟气经脱硫塔进口烟道从底部进入脱硫塔后上行，与塔中部喷淋而下的钠碱溶液（脱硫剂）逆流碰撞接触，烟气中的SO2被钠碱溶液吸收，发生如下的化学反映，完成脱硫过程。

Na2CO3+SO2→Na2SO3+CO2     ①

Na2SO3+SO2+H2O→2NaHSO3    ②

以上反应中，①式为启动反应和主要反应式；碱性降低到中性甚至弱酸性时，则按②式发生反应。

脱硫后的烟气经塔上部的除雾器脱去烟气中携带的水分，由40m高排气筒排放。

吸收二氧化硫后的脱硫剂，从脱硫塔溢流口（或底部）排出进入再生反应池，与同时加入池内的石灰乳（Ca(OH)2）进行再生反应， NaHSO3很快跟石灰反应释放出Na+，随后生成SO32-又继续跟石灰乳液反应，生成的产物以半水合物CaSO3·1/2H2O的形式沉淀下来，从而达到钠碱再生的目的。沉淀池上清液进入双碱喷淋塔循环水池，循环水池容积为4m×10m×2=80m3

2）二噁英控制

本项目采用破碎分选预处理技术，进行精细化分选预处理，将废旧铅酸蓄电池中的塑料以副产品的形式回收，塑料回收率达到99%，从源头控制进入富氧侧吹还原炉内的塑料量，以控制二噁英的产生。根据《排污许可证申请与核发技术规范-再生有色金属工业》编制说明：目前再生铅冶炼企业二噁英控制技术一般采用“精细化分选预处理”、“布袋除尘+活性炭吸附”和“活性炭注入+布袋除尘+活性炭吸附”等技术。其中，“精细化分选预处理”技术可行性较高，是再生铅二噁英治理技术的最佳途径。由于再生铅原料较为单一，通过前端的精细化分选，将产生二噁英的有机物质分离出去，可以减少有机物进入后续冶炼工艺， 从源头遏制二噁英的产生，该方法具有成本低、效果好、易操作等优点，目前多数再生铅冶炼企业采取此种技术。

（3）精炼车间废气

项目建设精炼炉8台，每台精炼炉上方配套建设集气罩，精炼炉废气经收集后，一起进入“冷凝沉降+覆膜袋式除尘”处理，处理气量50000m3/h，除尘效率99.5%。精炼车间废气经除尘后，经由25m高排气筒排放（3#排气筒）。

（4）无组织废物控制工程

本项目无组织排放废气包括废电池储存以及废电解液 分离收集过程产生的硫酸雾废气。再生铅熔炼过程中加料、出铅、出渣；精炼车间精炼炉、出铅口、铸锭机等生产过程产生的含铅尘、粉尘废气。项目设计采取的无组织排放控制措施如下：

1）按照《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）的要求，在工艺设计、工程设计时，控制无组织排放。在生产车间实行微负压设计，其产生的废气经过分支管道集中到总管道，最终进行净化处理后达到 GB 31574 的要求。其中，废铅蓄电池贮存库和废铅蓄电池破碎分选车间处于微负压状态，产生的硫酸雾和颗粒物应集中送酸雾洗涤吸收塔处理。备料车间、外购粉料车间、外购含铅物料车间分别按照微负压状态设计，产生的污染物集中后，并入精炼除尘主系统，进行除尘处理后排放。

2）熔炼炉加料口、出渣口、出铅口均设置集气罩，采取环境集烟措施，将废气收集处理，减小熔炼过程中无组织废气的排放。其中每台熔炼炉加料口设置1台集气罩，共2台，集气效率90%；出渣口、出铅口共用集气罩1台，共2台，集气效率90%。熔炼炉环境集烟和熔炼炉内烟气一起进行处理达标后排放。

3）精炼车间精炼炉、出铅口、铸锭机上方安装集气罩，采取环境集烟措施，将精炼过程中的废气收集处理，减小熔炼过程中无组织废气的排放。其中每台精炼炉和出铅口分别设置1台集气罩，共16台，集气效率90%。每台铸锭机设置1台集气罩，共2台，集气效率90%。

4）在车间内采用定期洒水喷淋、清扫车间卫生，减少车间内的扬尘。

5）冷凝沉降室、熔炼和精炼除尘器收尘采用袋装密闭输送至造粒工段，精炼渣采用密闭拖车输送至配料车间，在输送过程中，降低车间内无组织污染物的排放，避免物料落地。

#### 3.3.5.2废水处理工程

（1）生产废水处理站

破碎分选废水进入循环水池，进行循环利用，当循环水中的污染物浓度达到一定程度后，定期外排部分浓水至生产废水处理站处理。破碎分选循环储水池8m×10m×3m=240m3。项目在破碎分选车间旁建设生产废水处理站一座，采用“石灰中和+亚铁盐絮凝沉淀”处理工艺，设计废水处理规模100m3/d，用于处理破碎分选循环水浓水、车间清洁废水、初期雨水和厂区员工洗衣和淋浴废水，生产废水经处理后回用于废电池破碎分选生产工序，不外排。

（2）生活污水处理站

项目在生活区建设生活污水处理站一座，采用“地埋式一体化生物”处理工艺，设计处理规模5m3/d，处理后的废水用于厂区绿化。雨天进入雨水收集池，回用于生产，用作破碎分选补充水。

（3）初期雨水收集池

根据《 有色金属工业环境保护工程设计规范》（GB 50988-2014），初期雨水收集池容积应按可能产生污染的区域面积和降水量计算确定，可按下式计算：

Vy=1.2F×I×10-3

式中：Vy——初期雨水收集池容积（m3）；

F——受粉尘、重金属、有毒化学品污染的场地面积（m2），以生产区占地面积约30000m3；

I——初期雨水量（mm）。重有色金属冶炼、加工、再生企业可按15mm计算，轻金属冶炼或加工企业可按10mm计算，有色金属及产品制备企业可按10-15mm计算。

由此，估算出项目初期雨水收集池容积约540m3。

项目建设初期雨水收集池一座，容积按产生量的1.2倍考虑，设计初期雨水收集池容积为650m3，厂区初期雨水经收集后，分批次送至生产废水处理站处理后，用于生产补充水，减小项目生产新鲜水用量。

项目拟建容积900m3的雨水收集池一个，用于收集初期雨水过后的雨水，兼用于雨天收集经处理达标后的生活污水。初期雨水过后的雨水经雨水管网进入雨水收集池，作为生产补充水。生活污水经处理达标后雨天进入雨水收集池，晴天回用于绿化。

（4）事故应急池

项目拟建事故应急池一座，容积750m2，用于事故状态下，事故淸消废水的收集。

（5）绿化

厂区绿化面积4000m2。

#### 3.3.5.3厂区防渗工程

项目厂区防渗工程根据工程特性、区域水文地质特征、地下水环境敏感及工程建设对地下水环境的影响情况，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《废铅蓄电池处理污染控制技术规范（HJ519-2020）》的要求进行设计，生产区防渗将项目用地划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

（1）重点防渗区：

包括废电池储存仓库、破碎分选车间、废电解液处理车间、配料车间、外购含铅物料仓库、铅膏仓库、硬质铅仓库、废隔板暂存间、酸雾洗涤塔及循环水池、电解液储罐、生产废水处理站、脱硫塔及循环水池、脱硫石膏渣库、水淬渣库、水淬渣收集池、初期雨水池、事故水池等。其中，废电池储存仓库、外购含铅物料仓库、铅膏仓库、脱硫石膏渣库、废隔板暂存间等按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，其他重点防渗区按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》重点防渗区的要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。

（2）一般防渗区

包括冶炼车间（粗炼+精炼）、软水站、煤仓库、塑料仓库成品仓库、石灰仓库、生活污水处理站、雨水收集池、厂内道路等，按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016)）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数小于1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

（3）简单防渗区

包括制氧站、办公楼等区域，采用混凝土进行硬化处理。

#### 3.3.5.4固废处置工程

项目产生的固体废物均进行综合利用或有效处置，其中固废处置工程内容如下：

（1）石膏渣库

项目石膏渣库占地面积120m2，主要用于暂存脱硫石膏渣，因本项目废气中含有重金属等污染物，脱硫石膏渣中成分复杂，建设单位在设计时，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行设计和建设。待项目建成运营后，对脱硫石膏渣进行危险废物属性鉴别，若属于一般工业固废，则按照一般工业固废进行管理。若属于危险废物，按照危险废物的管理要求，委托有资质的单位处置。目前，已颁发危险废物经营许可证，且核准经营的危废类别包括冶炼烟气脱硫渣的企业有滇北工贸有限公司，核准的生产规模为45000t/a，根据调查，该公司目前处于正常生产状态，可满足本项目产生的脱硫石膏渣。

（2）水淬渣库

水淬渣库占地面积580m2，容积1500t。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中第Ⅰ类工业固体废物的要求进行设计、施工和运营管理。渣库采取防渗、防雨、防流失措施。

（3）废隔板暂存间

根据《再生铅冶炼污染防治可行技术指南》，废隔板需定期交由具有危险废物处置资质单位集中处置，本项目设置废隔板暂存间1间，面积50m2，最大暂存量150t。废隔板暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行设计、建设和运营管理。

（4）设置生活垃圾桶4个，垃圾收集后委托环卫部门清运。

## 3.4主要生产设备及选型

（1）自动切盖倒酸机

项目设计采用自动切盖倒酸工艺，配备自动切盖机、倒酸机各2台。切盖机型号QV200，单台处理能力20t/h；倒酸机型号DSS200，单台处理能力20t/h。项目年处理带硫酸电解液的废铅蓄电池25000t/a，切盖倒酸装置生产能力可满足本项目需求。

（2）废铅蓄电池破碎分选系统

本项目选用具备国际先进水平的破碎分选设施一套，破碎分选能力为25t/h，每个工作日以三班24小时计，破碎分选废铅酸蓄电池日处理能力600t（180000t/a），本项目设计年需破碎分选废铅蓄电池150000t/a计，破碎分选系统生产能力可满足需求需求。

（3）制粒机

本项目选用湿式圆筒造粒机1台，生产能力为15t/h。

（4）熔炼、精炼设备

熔炼车间由2台6m2富氧侧吹还原炉和8台精炼炉组成。熔炼炉主要熔炼铅膏、铅栅、含铅废物和有色金属冶炼产生的含铅废物及合金车间的铅渣。1台6m2富氧侧吹还原炉处理能力12-15t/h。

富氧侧吹还原炉每日产量计算如下：1台6m2富氧侧吹还原炉每小时加料12-15t，年工作约300天，2台富氧侧吹还原炉最大处理能力216000t/a，可满足本项目的生产需求。

精炼炉每日产量计算如下：精炼工序配置30t精炼炉8台，生产铅合金铅的生产周期一般8～10小时完成，每日按二次计，每次处理量按240t计，年工作300天，年生产约为30×8×300×2=14.4万t，能够满足本项目生产需要。精炼车间配套建设铸锭2台，每台铸锭机生产能力20t/h，年生产能力14.4万t，能满足本项目生产需求。

（5）集气罩

本项目共设集气罩24台集气罩，集气效率90%。用以收集生产工段废气及环境集烟。其中电池切盖倒酸操作平台设置1台；电池破碎工段设置1台；每台熔炼炉进料口设置1台，出渣和出铅口共用1台，共4台，用于熔炼环境集烟。每台精炼炉和出铅口分别设置1台，共16台；每台铸锭机设置1台，共2台。

（6）主要设备清单

建设项目工艺设备详见表3.4-1。

表3.4-1  建设项目主要工艺设备一览表

| 类别 | 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 切盖倒酸系统 | 1 | 自动切盖机 | QV200，处理能力20t/h | 2 |
|  | 2 | 自动倒酸机 | DSS200，处理能力20t/h | 2 |
| 破碎分析系统 | 1 | 废电池专用锤式破碎机 | SM150，处理能力25t/h | 1 |
|  | 2 | 自动分选机 | SM150，处理能力25t/h | 1 |
|  | 3 | 自动清洗机 | QX005，处理能力5t/h | 1 |
| 配料车间 | 1 | 湿式圆筒造粒机 | Φ2.2m，处理能力4t/h | 1 |
| 熔炼系统 | 1 | 富氧侧吹还原炉 | SM200，处理能力12-15t/h | 2 |
|  | 2 | 精炼炉 | SM120，处理能力30t/d | 8 |
|  | 3 | 铸锭机 | SM20，处理能力20t/h | 2 |
| 电解液净化设备 | 1 | 隔膜过滤机 | JH200，处理能力4t/h | 2 |
|  | 2 | 压滤机 | JH50，处理能力10m3/h | 1 |
| 公用工程设备 | 1 | 变压器 | S11-M-630KVA | 1 |
|  | 2 | 软水制备 | RO-3T/H两级反渗透软水制备系统 | 1 |
|  | 3 | 制氧站 | 变压吸附制氧系统 | 1 |
|  | 4 | 冷却塔 | DBNL3-150T | 1 |
|  | 5 | 汽车衡 | SCS-100型 | 1 |
|  | 6 | 空压机系统 | BLT-150A-8 | 1 |
|  | 7 | 消防栓 | SN200 | 2 |
| 环保设施 | 1 | 集气罩 | 集气效率90% | 24 |
|  | 2 | 酸雾洗涤吸收塔 | 8000m3/h | 1套 |
|  | 3 | 熔炼烟气治理： 冷凝沉降+覆膜袋式除尘 | PPC250，除尘效率99.5% | 2套 |
|  | 4 | 精炼烟气治理：冷凝沉降+覆膜袋式除尘 | PPC180，除尘效率99.5% | 1套 |
|  | 5 | “气动乳化+双碱”二级脱硫系统 | 废气处理能力100000m3/h，脱硫效率99.5% | 1套 |
|  | 6 | 生产废水处理及回用系统 | 处理能力100m3/d | 1套 |
|  | 7 | 生活污水处理及回用系统 | MBR-5，处理能力5m3/d | 1套 |

## 3.5原辅材料用量及成分

本项目废铅蓄电池及含铅废料等原辅料用量见表3.2-15，其中，废铅酸蓄电池由从市场上合法废电池收集企业购买，其他含铅废料从云南及周边冶炼企业购买。建设单位控股云南帝帮再生资源有限公司具有从事废铅蓄电池的收集的资质，建设单位已与省内玉溪清风再生资源有限公司、云南海州再生资源有限公司蒙自分公司、云南捷仁再生资源有限公司、云南海州再生资源有限公司，以及省外骆驼集团华南再生资源有限公司、湖北楚凯冶金有限公司签订有废电池供货协议或采购协议。根据建设单位提供的资料，参考供货甲方提供的成分检测报告，含铅物料主要成分见表3.5-1。无烟煤主要成分见表3.5-2。

表3.5-1     本项目原辅材料消耗一览表

| 类别 | 原辅料名称 | 年消耗量(t/a) | 最大贮存量(t) | 贮存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 废铅蓄电池（HW49） | 废弃的铅蓄电池（带液铅蓄电池）（900-044-49） | 25000 | 2000 | 废电池贮存库 |
|  |  | 废弃的铅蓄电池（不带液铅蓄电池）（900-044-49） | 125000 | 7000 |  |
|  | 含铅废物（HW31） | 铅蓄电池生产过程中产生的废渣、集（除）尘装置产生的粉尘和生产废水处理污泥（384-004-31） | 7000 | 400 | 原料贮存库 |
|  | 有色金属冶炼废物（HW48） | 铅再生过程中集（除）尘装置收集的粉尘和废水废水处理污泥（321-029-48） | 3000 | 200 | 原料贮存库 |
|  |  | 粗铅精炼过程中产生的浮渣和底渣 （321-029-48） | 6000 | 400 | 原料贮存库 |
|  |  | 粗铅火法精炼产生的精炼渣（321-018-48） | 5000 | 400 | 原料贮存库 |
|  | 金属钙 | 160 | 10 | 锑、锡、钙金属库房 |
|  | 金属锑 | 250 | 10 |  |
|  | 金属锡 | 250 | 10 |  |
| 辅料 | 铁屑 | 2500 | 100 | 辅料车间 |
|  | 纯碱 | 1315 | 50 |  |
|  | 硝酸钠 | 150 | 10 |  |
|  | 氢氧化钠 | 150 | 50 |  |
|  | 石灰（含熔炼炉造渣用石灰1795t/a，酸雾洗涤用石灰5t/a，脱硫用石灰5542t/a） | 7342 | 150 |  |
| 能源 | 无烟煤 | 10700 | 200 |  |
|  | 纯氧 | 36000t/a | / | / |
|  | 电 | 132万kWh | / | / |

表3.5-2   含铅物料主要成分

| 编号 | 物料代码 | 物料名称 | 用量(t/a) | 含铅量（%） | 成分表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含铅废物HW31 | 铅蓄电池生产过程中产生的废渣、集（除）尘装置产生的粉尘和生产废水处理污泥（384-004-31）） | 废渣 | 7000 | 91.12 | Pb91.12%、Sb0.36%、Cu0.4%、S：0.35%、Sn：未检出、Cr：未检出、Hg：未检出、Cd：未检出、As：未检出 |
| 有色金属冶炼废物HW48 | 铅再生过程中集（除）尘装置收集的粉尘和废水废水处理污泥（321-029-48） | 粉尘 | 3000 | 62.21 | Pb 62.12%、碳化合物25.86%、水12.8%、S：未检出，Sn：1.49%、Sb：未检出、Cd：未检出、As：未检出 |
|  | 粗铅精炼过程中产生的浮渣和底渣 （321-029-48） | 粗铅精炼过程中产生的浮渣和底渣 | 6000 | 87.6 | Pb 87.6%、Sb 2.89%、Sn 1.23%、Cu 0.38%、As0.12%；Cr：0.01%、Cd：0.01% |
|  | 粗铅火法精炼产生的精炼渣 （321-018-48） | 精炼渣 | 5000 | 89.03 | Pb 89.03%、Sb 0.69%、Sn 0.29%、Cu0.31%、Cr：未检出、Hg：未检出、Cd：未检出、As：未检出 |
| 其他废物HW49 | 废弃的铅蓄电池（900-044-49） | 带液铅蓄电池 | 25000 | 56.69 | 物质组成：电解液19.4%；铅膏37.3%；铅栅31.7%；废塑料11.25%;铁片0.35% |
|  |  | 不带液铅蓄电池 | 125000 | 68.79 | 物质组成：铅膏42.5%；铅栅39.5%；废塑料17.62%*，铁片0.38% |
| 合计 | 171000 | / | / |

3.2-17    还原煤主要成分

| 项目 | 灰分（%） | 挥发份（%） | 固定碳（%） | 硫（%） | 干燥无灰基低热值）kj/g） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量 | 18.22 | 10.65 | 70.82 | 0.95 | 25.12-32.65 |

## 3.6平面布置

根据全厂建设内容、建设总规模、厂址自然地形条件、工艺要求，本项目总平面布置划分为废电池贮存区、破碎分选区、原辅材料堆放区、熔炼+精炼区、雨水和事故废水收集区、氧气站、办公区和生活食堂，并结合项目生产要求，布置酸雾洗涤吸收塔、生产废水处理站、除尘系统、脱硫塔、生活污水处理站等环保设施。

厂区平面布置紧凑，功能分区明确，满足生产工艺流程需求，废水处理设施、危废堆场位置合理，便于废水及危废的收集、暂存及处置，输入、输出距离短捷，各类管线布置便捷、合理，并减少污染。因此，从环保角度考虑，本项目平面布置较为合理，本项目的平面布置合理可行。

项目平面布置见附图4。

## 3.7工作制度及劳动定员

本项目劳动定员60人，其中管理人员10人，工人50人，项目工作制度采用三班制，每班8小时，每年生产运行时间300天。

## 3.8主要经济技术指标

本次项目主要经济技术指标如表3.8-1所示。

表3.8-1  本项目主要经济技术指标一览表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数据 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品产量 | t/a |  | 达产年 |
| 1.1 | 再生铅及合金 | t/a | 120000 |  |
| 1.2 | 聚丙烯塑料 | t/a | 23500 |  |
| 1.3 | 硫酸电解液 | t/a | 5795 |  |
| 2 | 铅回收率 | % | 98.22 |  |
| 2 | 项目总投资 |  | 20000 |  |
| 2.1 | 建设投资 | 万元 | 13800 |  |
| 2.3 | 流动资金 | 万元 | 6200 |  |
| 3 | 劳动定员 | 人 | 60 | 新增 |
| 4 | 项目建设期 | 年 | 2 |  |
| 5 | 营业收入 | 万元 | 217772 | 平均数据 |
| 6 | 利税总额 | 万元 | 28859 | 平均数据 |
| 6.1 | 其中：增值税 | 万元 | 15244 | 平均数据 |
| 6.2 | 附加税 | 万元 | 762 | 平均数据 |
| 6.3 | 利润总额 | 万元 | 7345 | 平均数据 |
| 7 | 所得税后净利润 | 万元 | 5508 | 平均数据 |
| 8 | 财务指标 |  | 税前 | 税后 |  |
| 8.1 | 静态投资回收期 | 年 | 4.72 | 5.63 | 含建设期2年 |
| 8.2 | 财务内部收益率 | % | 36.72 | 27.54 |  |
| 8.3 | 累计财务净现值 | 万元 | 16762 | 11732 | i=12% |
| 9 | 盈亏平衡点 | % | 64% |  |

# 4工程分析

## 4.1工艺流程及产污环节

本项目生产工艺单元为预处理和冶炼两大部分。

预处理分为三个生产单元：废铅蓄电池储存、电解液收集提纯、废铅蓄电池破碎分选。

冶炼分为富氧侧吹还原熔炼和精炼两个生产单元：即将破碎分选出来的铅膏其他的含铅废料采用富氧侧吹还原炉冶炼生产粗铅；粗铅和铅栅采用精炼炉低温冶炼，并增减锑、锡、钙等元素后生产再生铅或合金铅。

项目总体工艺流程见图4.1-1，各工序主要生产工艺流程如下：

### 4.1.1预处理工艺流程

（1）废电池储存

外购的废电池，进入厂区按照干湿分离的原则，将含电解液的废电池（湿式废电池）和不含电解液的电池（干式废电池）分开贮存。项目共设9个废电池贮存库，其中含电解液废电池贮存库2个，不含电解液的干式废电池贮存库7个。根据《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020的要求，废电池贮存库房采用微负压设计，室内排除的空气经酸雾洗涤吸收塔进行碱液洗涤处理，由1#排气筒排放，排气筒高度15m。

（2）电解液收集

经收集来的含电解液的废电池经过自动机械化切盖机去除盖子后，电池自动翻转流出废电解液，废电解液经收集导流槽自动流入废电解液收集罐中。在切盖机和收集槽上方设有硫酸雾集气罩，将切盖和电解液倾倒收集过程中产生的酸雾收集，进入酸雾洗涤吸收塔进行碱液洗涤处理，由1#排气筒排放，排气筒高度15m。

废电池贮存及电解液收集处理工艺流程见图4.1-2。

（3）电解液提纯

本项目拟采用渗透过滤提纯处置工艺，建设一套废酸渗透过滤提纯生产线，采用膜分离技术对废酸电解液进行回收处理，生产铅酸蓄电池用硫酸电解液，作为副产品出售，用于铅酸蓄电池生产企业作为铅蓄电池电解液使用。

渗透过滤提纯生产工艺流程详见图4.1-3。系统工艺流程及工艺原理说明如下：

图4.1-1       项目生产主体工艺流程图

1）板框过滤

废硫酸电解液收集池中的硫酸经隔膜泵增压打入板框过滤器中，板框滤液进入中间酸槽，该生产工段在生产过程中产生的滤渣（S2），主要成分为铅，送熔炼工段进行配料。

2）陶瓷微滤膜过滤（MF过滤）

板框滤液经泵增压后进入陶瓷微滤器，微滤器采用错流过滤与垂直流过滤相间运行模式。滤液进入电解液中间槽，用离心泵增压送至下道工序，截流浓液返回板框压滤。

3）膜分离

一级NB膜处理

经MF 100nm精滤的电解液滤液经循环罐、用循环泵增压进入NB1膜组件，循环液经换热器进入循环罐，渗透液进入NB2系统循环罐。浓液（S3）返回板框压滤。

二级NB膜处理

经过NB1处理后的渗透液经循环泵、进入NB2膜组件，渗透液进入NC膜系统循环罐。浓缩液返回一级NB膜系统。

NC膜处理

经过NB2处理后的渗透液经循环泵、进入NC膜组件，渗透液进入副产品硫酸电解液储罐。浓缩液返回NB2膜系统。

废酸膜分离再生采用渗析原理，以浓差做推动力，整个装置由一定数量的膜组成不同数量的结构单元；其中每个单元包括渗析室（A）和扩散室(B)，如图4.1-4。

图4.1-4    废酸再生渗析原理图

在阴离子均相膜的两侧分别通入废酸液及接受液时，废液侧的酸及其盐的浓度远高于水的一侧，因此由于浓度梯度的存在，废酸及其盐类有向B室渗透的趋势，由于阴模具有选择透过性，不会让每种离子以均等的机会通过。首先阴离子膜骨架本身带正电荷，在溶液中具有吸引带负电荷水化离子而排斥带正电荷水化离子的特性，故在浓度差的作用下，废酸侧的阴离子被吸引而顺利地透过膜孔道进入水的一侧。同时根据电中性要求，也会夹带带正电荷的离子，由于H+的水化半径比较小，电荷较少；而金属盐的水化离子半径较大，又是高价的，因此H+会优先通过膜，这样废液中的酸就会被分离出来。由于采用逆流操作，在废液出口处，酸室中的酸虽因扩散而大大降低了浓度，但仍比进口水中酸的浓度高，加上实际做膜时，可以通过侧基取代控制膜的含水量和孔径，可有效的实现酸和盐的分离。本装置对酸的回收率一般均能达到95%以上，盐的泄漏率小于20％。

在电解液提纯处理过程中，有硫酸雾产生，产生的硫酸雾经集气罩收集后和贮存区的酸雾一起，进入酸雾洗涤吸收塔，经碱液洗涤后，由1#排气筒排放，排气筒高度15m。

为了保持膜通量稳定，膜装置设有在线反冲系统，由PLC控制，自动反冲。反冲洗废水（W2）进入生产废水处理站处理。

（3）破碎分选系统

破碎分选系统工艺流程及产污环节见图4.1-5。

1）破碎系统

破碎系统由破碎机和磁力分离器组成。废电池经上料系统进入破碎机进行破碎，破碎过程为全密闭操作，其中不断有水流注入，可以起到清洗塑料部件，降尘和保持破碎机内恒定温度的作用。

2）分选系统

分选系统由磁力分选器、振动过滤器和二级水力分离器组成。

经破碎后的电池碎片将通过振动斜道进入分选系统，在其上方装有磁力分离器，可将混入电池中的铁片分离出来，经充分自动清洗设备清洗后，作为副产品外售。清洗废水进入破碎分选循环水池，返回破碎分选系统循环利用。

磁力分选后的废电池通过振动过滤器将铅泥和大块的塑料和铅栅分离。振动过滤器的主要组成部分为振动筛，筛孔径1mm。电池碎片进入后，在其上方喷水，粒径小于1mm的铅泥（铅膏）在水的冲洗作用下，冲入筛子下方容器，与粒径大于1mm的铅栅和塑料分离，分离后的铅泥经压滤脱水后，形成铅膏，收集后送铅膏库堆放，进入熔炼系统配料环节，压滤清液进入破碎分选循环水池，返回破碎分选系统循环利用。

剩余的铅栅和塑料进入水力分选单元，分选出铅栅、废隔板和重塑料。进入水力分离器的固体混合物碎片，通过水流控制泵对以上三种物质进行第一次分离，废隔板（多孔塑料和多孔纤维）最轻，漂浮在顶部，通过螺旋传送装置分离出来，同时沉在下部的铅栅也将通过钢盘传送器被持续卸出，铅栅送精炼炉进行低温熔炼。

剩余的重塑料和水的混合物从分离器中溢出，并在旋转筛中进行脱水，脱出的水进入破碎分选循环水池，返回破碎分选循环利用。

脱水后的重塑料被送到二级水力分离器，进行再次分离，以确保铅含量降至最小。之后，重塑料通过另外一个旋转筛脱水后，收集贮存，废塑料经自动清洗设备充分清洗后，作为副产品外售。沉淀在底部的金属铅（铅膏）通过钢盘传送器卸出，脱出的水进入破碎分选循环水池，返回破碎分选系统循环利用。

当循环水池内的pH等污染物浓度累积一定程度时（pH=2，Pb浓度5mg/L）左右时，循环水池会排放一定量的浓水进入生产废水处理站，经处理后回用于破碎分选。

破碎分选车间采用负压抽风，收集到的废气经酸雾洗涤后，由1#排气筒排放，排气筒高度15m。

### 4.1.2冶炼工艺流程

（1）熔炼

本项目熔炼设备采用6m2富氧侧吹还原炉，炉子规格型号见表4.1-1。

表4.1-1   本项目拟用富氧侧吹还原炉规格型号

| 名称 | 富氧侧吹还原炉 |
| --- | --- |
| 规格 | 熔床6m2 |
| 冶炼方式 | 火法-连续富氧侧吹冶炼 |
| 最高温度 | 1350℃ |
| 进气量 | 2000-4000m3/h（纯度为99%的氧气） |
| 处理量 | 12-15t/h |
| 富氧率 | 85% |
| 燃料及还原剂 | 无烟煤 |
| 进料方式 | 螺旋传送 |

该炉类似于前苏联的瓦纽科夫炉，由中南大学宾万达教授改进后引入中国，最先在河南万洋冶金公司应用，目前已在国内多家铅冶炼厂投入使用，如：豫北冶金公司、河南万洋冶金公司、湖北金洋冶金股份有限公司等。该炉在再生铅熔炼应用过程中主要特点体现在以下几个方面：

1）对原料的适应性强。炉料无需干燥，细磨等特殊处理，备料简单，铅含量大于40%以上的非矿物料可以直接入炉；

2）熔炼迅速。吹入熔体的富氧空气对熔体进行剧烈搅拌，炉料在液态中迅速完成气、液、固三相间主要反应；

3）渣中含铅低、金属回收率高。氧气侧吹炉工艺熔炼效率高，还原气氛强，还原30min即可使渣含铅降至2%以下，实践表明渣含铅生产数据可达到1%以下，此工艺具有较高的金属回收率；

4）熔炼过程简便，操作方便，炉内液面稳定可调，可以根据生产中的要求，稳定所需的高度（1000-1300mm）铅液面稳定可以避免液面波动造成风量、风压等指标的波动，可以调整氧气的利用率，便于实现自动化稳定控制。

5）综合能耗低，节能效果好。富氧还原炉能充分利用炉料物质的化学反应热，对燃料的种类（天然气、煤气、焦炭、白煤）没有严格要求，综合能耗100Kg标煤/吨铅，燃料消耗低，生产效率高、炉子密封性好，烟尘少，配合烟气处理设施，完全可以达到环保排放标准。

6）安全系数高，操作便捷。

氧气侧吹炉风口采用模块化组合，开停方便，不损设备，启动便捷。在紧急情况下（如设备事故，突然停电、停风、停气）优势明显，安全系数高，其他铅膏炉风口无法关闭，极易烧损或堵塞，重新开车起动困难。氧气侧吹还原炉主要结构如图4.1-6所示：

进料口

进料口

放渣出口

底渣出口

底铅出口

图 4.1-6     	6m2 富氧侧吹还原炉结构示意图

1）安置在炉基1上的炉缸2（在炉缸底部的侧面，开有虹吸放铅口21，在炉缸的一侧端墙上按位置高底的不同开有正常放渣口17-1，底渣放出口17-2,底铅安全放出口17-3）；

2）由铜质水套4、5、6围成横截面为矩形的炉身下中部（在一层铜水套4上安装有一次风口3，在三层铜水套上安装有二次风口13，三层铜水套分别固定在各自的钢框上，用高强罗栓连接，并用支撑杆18固定在炉支撑架12上）；

3）由炉支撑架12支撑的炉上部内衬有耐火材料15的钢质箱式四层钢制水套10，其上右侧为内衬有耐火材料的钢质炉顶水套8，其上左侧为烟道接口水套9，用于连接余热锅炉；

4）在炉顶水套和三层铜水套加料平台上装有加料口7-1和备用加料口7-2，它是燃料和固体炉料的主加料口；

5）在炉前端三层水套上设有熔体高铅渣流入口16，用溜槽与排渣口连接（预设口，根据客户要求定制）；

6）固定在炉支撑架上的向炉内供一次富氧和向炉内供二次富氧的供风系统19、20；

氧气侧吹炉从下到上可分为四个区域：炉缸区、熔池区、鼓泡区和二次燃烧区。

炉缸区：炉缸区主要是完成熔渣与铅的分离过程，并分别排出炉外。炉缸外壳是一矩形的钢质焊接容器（槽形）。 炉缸钢外壳内底部浇铸耐火防渗漏炉衬。炉底呈倒拱形。炉缸的墙壁砌有两排耐火砖。炉底分成高底段、低炉底段及二者间的过渡段。高低炉底的设计既减少了炉缸的容积又保证了炉缸的必要深度。减少炉缸的容积，底铅量则少，可加速底铅的更新和热流动，有利于防止渣铅间“中间层”的生成；底铅深则有利于熔池中炉渣的含铅量和厚度在大范围内波动，而不易出现从渣口跑渣事故。这种设计对于侧吹还原熔炼过程的稳定运行特别有益。

在熔池的一端，为了从炉缸中将熔体从炉内有计划的放出，设有从炉内正常放渣的放渣口，在正常放渣口的下方，还设有二个放液孔（安全口），设在炉缸底部是底铅口，用于停炉时将底铅放出。在它的上方为安全渣口，从此口可放出炉内全部炉渣，也可只将渣放至风口以下，目的是在需要更换风嘴时将熔体放至风口以下。在炉的一侧设有放铅的虹吸装置。调整铅流口的高度可控制炉缸中铅层的高度。

熔池区：熔池区是用来实现冶金过程的区域，即用于在向炉渣熔体吹入富氧空气的情况下，进行燃料燃烧对熔体加热和对氧化铅等进行还原，生成炉渣和粗铅，并将它们分离和将熔炼产生的液态和气态产物导出炉外，为了减少炉料颗粒和熔体液滴被气流机械带出，炉身做成向上扩展的形式（2、3层水套向外倾斜）。

炉子的下排即第一层水套，或称风口水套，呈长方形厚板状，由铜铸造制成，内部有铜质蛇形管。水套固定在角钢制成的支撑框架上，这些框架本身又彼此牢固连接，形成炉墙。处于不同部位的普通水套尺寸和几何形状都不尽相同。在铜水套面向熔体的表面上刨有槽沟，以方便和增强铜水套上的挂渣，对铜水套起到保护和减少铜水套带走的热损失的作用。正常工作情况下，冷却水带走水套向炉内工作面的热，在水套工作面上形成一层冷凝渣壳（正常厚度20-40mm），使水套工作面免受高温熔体的化学腐蚀和冲刷损伤。在第一层两侧铜水套上，每块均安装有铜质的水冷风嘴（虹吸岀铅处水套没有安装水冷风嘴），共13个。每个风口均有各自的调风装置和均备有各自的堵塞杆。

生产正常情况下风口只有4-5个风口供风即可。

鼓泡区：从熔池区的静止渣面到二次风口的下面，我们称之为鼓泡区。在一次富氧空气的作用下，气体使熔渣熔池强烈翻滚、搅动、喷溅，在此区域高铅渣完成还原过程。同时熔渣在翻滚、喷溅的过程中，可被二次燃烧的高温气体加热，从而提高了热的利用率。

再燃烧区：在炉子侧墙第三排水套上安装有向下倾斜的再燃烧风嘴（每边各4支），以提供空气或富氧空气鼓风，其目的是燃烧炉气中 CO，并将燃烧产生的热部分返回熔池。

在项目生产过程中，进入富氧侧吹还原炉的物料主要是铅膏、铅栅、含铅废料和反应剂等。熔炼前首先进行配料，铅膏中通常会带入少量隔板纸，隔板纸中含有一定量的硅，配料时按比例配入铁屑和纯碱，铁屑和纯碱配入量通常为34.71kg和10.63kg每吨粗铅。该熔炼过程添加无烟煤，即作为还原剂，也作为燃料。

由于铅膏比重较大，且含有一定量的水分，可以直接入炉，熔炼过程所产生的烟灰非常容易被烟气带入烟道中，烟灰在入炉前需采用制粒机制成球粒。

原料铅膏、浮渣和底渣、精炼渣、烟尘球料等原料，造渣剂铁屑、石灰、纯碱，以及还原煤加入各自中间料仓，各种物料按照预定配比定量连续均匀给料到混合上料皮带，由上料皮带送入侧吹炉加料口。熔炼完成后的铅液铸锭后送入精炼系统。

物料进入侧吹炉内主要进行如下熔炼反应：

PbSO4+C=Pb+SO2+CO2

2Pb+O2=PbO

PbO+C=Pb+CO

PbO2+C=Pb+CO2

除此之外，铅膏加入炉内还会经历分解及其他反应，其反应过程如下：

PbSO4=PbO+SO3

PbSO4+4C=PbS+4CO

PbS+2PbO=3Pb+SO2

PbS+PbSO4=2Pb+2SO2

在熔炼生产过程中，富氧侧吹炉为密闭冶炼设备，进料口、出铅口和出渣口均设置集气罩进行环境集烟。环境集烟烟气并入富氧侧吹还原炉废气主烟道，经“冷凝沉降+覆膜袋式除尘 ”后，再经“气动乳化+双碱脱硫”，由2#排气筒排放，排气筒高度40m。

（2）精炼

精炼是将熔炼粗铅通过高效蓄热式电加热锅进行熔炼，生产精铅或合金铅的过程。根据项目产品方案，精炼工艺流程如下：

将粗铅在熔炼锅中加热至550～600℃，铅全部熔化成液态，通过搅拌机以25-30圈/分的速度搅动铅液15min，将铅液表面浮渣捞出后，温度升至480±10℃时，加入硝酸钠和氢氧化钠，搅拌1.5-2小时，进行碱性精炼，利用强氧化剂NaNO3在高温下分解放出的活性氧，使铅中的杂质氧化，杂质氧化物再与加入的氢氧化钠反应，生成不溶于铅液的钠盐，浮在铅液表面的固态渣捞出，渣返富氧侧吹炉进行还原熔炼。精铅通过放铅管将铅液放至铸锭机，生产精铅锭。

根据产品方案，粗铅经精炼炉内除杂后，用柱形模具（3×3cm）取3处铅液冷却后检测样件，样件在化验室通过直读光谱监测出锡、锑、钙的含量，根据检测结果，添加相应的锡、锑、钙等金属，以20-25圈/min的速度搅动铅液8min，保持锅内铅液温度400-500℃，然后通过放铅管将合金铅液放至铸锭机，生产合金铅锭。

### 4.1.3产污环节

（1）废水

W1：酸雾洗涤废水

项目对电解液收集、处理过程中产生的硫酸雾采取碱性石灰水中和洗涤措施，洗涤产生的废水进入酸雾洗涤塔配套中和沉淀池，加入石灰调节PH值至碱性后，循环返回洗涤系统不外排。

W2：电解液回收废水

项在电解液提纯过程中，为了保持膜通量稳定，膜装置设有在线反冲系统，由PLC控制，自动反冲。废水进入生产废水处理站处理后，回用于破碎分选生产环节，作为生产补充水。

W3/W5/W8：铁片和塑料清洗废水

根据《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020），废塑料彻底清洗后，在满足《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）HJ/T364-2007》的要求后方可再生使用，本项目对破碎分选产生的铁片和塑料进行清洗后，作为副产品出售，清洗废水进入循环水池，回用于破碎分选环节循环利用，循环水池定期排放一定量的浓水去生产废水处理站处理。

W4：破碎分选振动筛滤废水

经破碎的电池碎片进入振动筛后，在其上方喷水，粒径小于1mm的铅泥（铅膏）在水的冲洗作用下进入水中，废水经沉淀后，循环使用，沉淀物经压滤脱水后，形成铅膏，压滤废水进入破碎分选循环水池，返回破碎分选环节进行循环利用。

W6/W7：水力分选废水

在分选生产过程中，铅栅和塑料进入水力分选单元，重塑料和水在旋转筛进行脱水，废水收集沉淀后，沉淀在底部的铅泥（铅膏）经脱水后，送熔炼系统配料，脱水产生的废水进入破碎分选循环水池，返回破碎分选环节进行循环利用。。

W9：熔炼烟气脱硫废水

熔炼烟气经水冷沉降+覆膜袋式除尘后，进入石灰水碱洗喷淋脱硫系统，脱硫废水经收集后进入沉淀池，沉淀上清液进入回水池，加石灰调节PH值至碱性后，返回脱硫系统循环使用，脱硫废水不外排。

（8）软水制备站浓水

本项目软水补充水量2.5m3/h（18000m3/a），软水制备站产水率以75%计，软水制备浓水产生量约6000m3/a，软水制备浓水作为冲渣补充水。

（9）浇铸冷却循环水排水

产品浇铸模具循环水池浓缩倍数以3倍考虑，循环水池间歇性排水，排水作为冲渣补充水。

（2）废气

G1：电解液倾倒酸雾

项目收集的废电池在厂区干湿分离贮存，设置两个湿式电池（带电解液的废电池）贮存库房，在生产过程中，需将湿式电池中的电解液排干后，再进入破碎分选环节，在废电池排干过程中，会产生硫酸雾，产生的硫酸雾经操作台上方集气罩收集后，经酸雾洗涤吸收塔进行中和洗涤，由1#排气筒排放，排气筒高度15m。集气罩集气效率90%，未收集的酸雾呈无组织排放。

G2：电解液收集酸雾

电解液收集池为密闭收集池，产生的酸雾池顶风机，送至酸雾洗涤吸收塔，和电解液排干酸雾一起进行中和洗涤处理，由1#排气筒排放，排气筒高度15m。车间内的无组织酸雾经车间通风系统呈无组织排放。

G3：电解液提纯酸雾

在电解液提纯处理过程中，有硫酸雾产生，产生的硫酸雾经集气罩收集后和贮存区的酸雾一起，进入酸雾洗涤吸收塔，经碱液洗涤后，由1#排气筒排放，排气筒高度15m。

G4：电池破碎分选酸雾

在电池破碎分选过程中，残留在电池上的硫酸电解液会挥发，产生硫酸雾，破碎产生的酸雾，经酸雾洗涤吸收塔处理后，由1#排气筒排放，排气筒高度15m。

G5：原料制备粉尘

原料制备粉尘主要来源于粉料造粒排放的颗粒物，项目造粒采用湿法喷雾造粒工艺，粉尘产生量较小，呈无组织排放。

G6：富氧侧吹熔炼废气

富氧侧吹熔炼废气包括上料口、出渣口和出铅口环境集烟、富氧侧吹炉内烟气。环境集烟经集气罩收集，引风机引出和炉内烟道排出的熔炼烟气一起，经“冷凝沉降+覆膜袋式除尘 +气动乳化+双碱脱硫”后，经由2#排气筒排放，排气筒高度40m。

G7/G8：精炼炉烟气

精炼是将熔炼粗铅通过高效蓄热式合金炉制成合金铅或铅的过程，在精炼过程中，精炼炉废气和铸锭废气经集气罩收集，引风机引出，经“冷凝沉降+覆膜袋式”除尘后，经25m高排气筒排放（3#排气筒）。

（3）噪声

N1：电解液收集池酸泵噪声

项目生产过程中，废硫酸电解液收集池中的硫酸经隔膜泵增压打入板框过滤器，声源源强75dB（A），声源设备共1台，采取基础减震、厂房隔音等治理措施。

N2：电解液处理设备噪声

电解液处理过程中的设备噪声主要是板框压滤增压泵、滤液循环泵等设备噪声，声源源强75dB（A），声源设备共3台，采取基础减震、厂房隔音等治理措施。

N3：酸雾洗涤吸收塔风机噪声

电解液收集、处理过程中产生的酸雾经酸雾洗涤吸收塔采取石灰水中和洗涤后排放，酸雾集气风机噪声85dB（A），酸雾收集采用变频中央收集系统，声源设备1台，采取基础减震、厂房隔音等治理措施。

N4：废电池破碎机噪声

破碎机噪声源强85dB（A），声源设备1台，采取基础减震、厂房隔音等治理措施。

N6：循环水泵噪声

循环水泵包括破碎循环池水泵，水力分选脱水循环水泵，水泵噪声75dB（A），声源设备3台，采取基础减震、厂房隔音等治理措施。

N7：振动筛分噪声

振动筛分机振动噪声源强80d B（A），声源设备1台，采取基础减震、厂房隔音等治理措施。

N8：富氧炉鼓风机

富氧炉鼓风机噪声源强90d B（A），声源设备1台，采取基础减震、厂房隔音等治理措施。

N9：循环水冷却塔噪声

烟气水冷采用套管间接冷却，冷却水经循环冷却塔降温后循环使用，循环塔设备噪声100d B（A），声源设备1台，采取基础减震、厂房隔音等治理措施。

N10：熔炼除尘风机噪声，噪声源强90d B（A），声源设备1台，采取基础减震、厂房隔音等治理措施。

N11：脱硫废水循环水泵噪声，噪声源强85d B（A），声源设备1台，采取基础减震、厂房隔音等治理措施。

N12：精炼除尘风机噪声，噪声源强90d B（A），声源设备1台，采取基础减震、厂房隔音等治理措施。

（3）固体废物

S1：酸雾洗涤中和渣

项目生产过程中，对电解液收集处理过程中产生的硫酸雾采取石灰石中和洗涤治理措施，洗涤过程中会中和渣产生，中和渣的主要成分为未完全反应的石灰和硫酸钙，属于一般固体废物，经收集压滤后，出售给水泥厂作为生产原料，已签订有购销协议。

S2：电解液处理板框压滤滤饼

在废电解液处理过程中，将电解液收集槽中的电解液经隔膜泵增压打入板框过滤器中，板框滤液进入中间酸槽。蓄电池的废电解液中的主要成分是硫酸，但含有添加剂、硫酸铅、脱落的二氧化铅等，板框压滤产生的滤饼主要成分为铅，经收集后，送熔炼工段作为生产配料。

S3：废电解液提纯废过滤膜

废电解液膜处理产生的废膜，属于《危险废物名录（2020年版）》中“含有或沾染毒性、感染性危险废物的 废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险废物代码900-041-49 ，委托有资质的单位处置。

S4：废隔板

隔板是防止正负极短路的惰性隔离物质，由多孔纤维、多孔塑料等不同成分。废隔板属于《危险废物名录（2020年版）》中“含有或沾染毒性、感染性危险废物的 废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险废物代码900-041-49 。根据《再生铅冶炼污染防治可行技术指南》，废隔板需定期交由具有危险废物处置资质单位集中处置，本项目废隔板经收集后，送废隔板暂存间贮存，委托有资质的单位处置。

S5：富氧侧吹还原炉水淬渣

水淬渣的主要成分为铁、铅、锑等其他成分其中，铅成分含量约为0.5786%，低于2%，满足《再生铅行业规范条件》中废渣铅含量低于2%的要求，类比同类企业水淬渣危险属性鉴别报告（见附件），水淬渣属于一般工业固废，外售水泥厂作为生产配料，建设单位已与水泥厂签订了购销协议。

S6：富氧侧吹还原炉烟气除尘器收尘

富氧侧吹还原炉烟气除尘器收尘为含铅废物，经收集后，返回熔炼车间配料，进入富氧侧吹还原炉熔炼。

S7：脱硫石膏渣

本项目采用“气动乳化+双碱”脱硫工艺，脱硫石膏渣送石膏渣库临时堆放，因本项目废气中含有重金属等污染物，脱硫石膏渣中成分复杂，建设单位在设计时，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行设计和建设，渣库采取防渗、防雨、防流失措施。待项目建成运营后，对脱硫石膏渣进行危险废物属性鉴别，若属于一般工业固废，则按照一般工业固废进行管理。若属于危险废物，按照危险废物的管理要求，委托有资质的单位处置。目前，已颁发危险废物经营许可证，且核准经营的危废类别包括冶炼烟气脱硫渣的企业有滇北工贸有限公司，核准的生产规模为45000t/a，根据调查，该公司目前处于正常生产状态，可满足本项目产生的脱硫石膏渣。

S8：精炼渣

精炼渣主要成分为铅等，进行综合回收利用，返回富氧侧吹炉作为配料。

S9：精炼除尘器收尘

精炼除尘器收尘为含铅废物，经收集后，返回熔炼车间配料，进入富氧侧吹还原炉熔炼。

S10：含铅废旧劳保用品（废口罩、手套、工作服等）、带铅尘包装物等含铅废物，属于《危险废物名录（2020年版）》中“含有或沾染毒性、感染性危险废物的 废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险废物代码900-041-49 。委托有危险废物经营许可证的单位进行处理。

## 4.2物料平衡及水平衡

### 4.2.1物料平衡核算说明

（1）回收的废电池中，含电解液的废电池量25000t/a，其中电解液占比以电池重量的20%计，废电解液中的硫酸浓度29.6%，进入废电解液处理回收系统，制取硫酸浓度为25%电解液，硫酸电解液渗透过滤提纯过程中，废电解液综合回收率按98%计。

（2）在预处理工段，含电解液的电池中铅栅回收量按电池总量的31%计，铅膏回收量按电池总量的37%计。不含电解液的电池中铅栅回收量按电池总量的39.5%计，铅膏回收量按电池总量的42.5%计。

（3）本项目以高含铅物料作为原料，富氧侧吹炉设计粗铅产出率＞55%，物料平衡中粗铅产出率为61.92%；设计烟尘率＜5%，物料平衡中烟尘率为2.84%；造渣率为15-16%，物料平衡中造渣率为15.54%。精炼炉设计再生铅产品产出率大于95%，物料平衡中产出率为96.07%；设计铅回收率＞98%，物料平衡中精炼炉铅回收率为98.73%。

（4）项目设计根据《再生铅行业规范条件》，铅总回收率要求大于98%，本项目物料核算铅总回收率为98.22%，

（5）根据产品方案，精铅含铅不低于99.995%进行核算。合金铅中铅含量以产品质量标准中余量考虑，结合产品标准中的化学成分，合金中主要金属铅、锑、砷、锡、镉和的含量以表4.2-1中的数据进行核算。

表4.2-1   铅合金中主要元素平衡含量核算依据

| 产品名称 | 生产规模（万吨/年） | 主要元素及成分（%） |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pb | Sb | As | Sn | Ca | Cd | Cr | 其他杂质 |
| 再生铅 | 8 | 99.995 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0003 | / | 0.0002 | / | 0.0038 |
| 铅锑合金 | 1 | 95.1 | 4.5 | 0.01 | 0.3 | / | 0.001 | / | 0.089 |
| 铅锡合金 | 1 | 95.158 | 0.1 | 0.03 | 4.5 | / |  | / | 0.212 |
| 铅钙合金 | 2 | 99.884 | 0.005 | 0.001 | / | 0.09 | 0.001 | / | 0.019 |
| 备注：“/”产品质量标准中未列入该元素的成分，不纳入产品质量指标内进行核算 |

### 4.2.2物料平衡

根据项目生产工艺及设计参数，做出项目生产物料平衡表4.2-2，物料平衡图见图4.2-1。

表4.2-2    项目生产全厂物料总平衡一览表

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
| 序号 | 投入物料名称 | 年投入量（t/a） | 产出物料名称 | 年产出量t/a） |
| 一 | 预处理工段 |
| 1.1 | 带液铅蓄电池 | 25000 | 中间产物 | 铅栅 | 57125 |
| 1.2 | 不带液铅蓄电池 | 125000 | 中间产物 | 铅膏 | 62375 |
| 1.3 |  |  | 中间产物 | 电解液 | 4995 |
| 1.4 |  |  | 副产品 | 塑料 | 23500 |
| 1.5 |  |  | 副产品 | 铁片 | 500 |
|  |  |  | 固废 | 废隔板 | 1500 |
| 1.6 |  |  | 废气 | 酸雾 | 5 |
|  | 小计 | 150000 |  |  | 150000 |
| 二 | 硫酸电解液过滤提纯工段 |
| 2.1 | 硫酸电解液 | 4995 | 中间产物 | 滤饼及废液 | 200 |
| 2.2 | 水 | 1000 | 副产品 | 硫酸电解液 | 5795 |
|  | 小计 | 5995 |  | 小计 | 5995 |
| 三 | 富氧侧吹还原熔炼工段 |
| 3.1 | 铅膏 | 62375 | 中间料 | 粗铅 | 66922 |
| 3.2 | 电池制造过程中废渣（384-004-31） | 7000 | 固废 | 水淬渣 | 16794.63 |
| 3.3 | 铅再生过程中集尘装置收集的粉尘（321-029-48） | 3000 | 废气 | 烟气收尘 | 3049.91 |
| 3.4 | 粗铅精炼过程中产生的浮渣和底渣（321-029-48） | 6000 |  | 外排废气（去脱硫系统） | 15.33 |
| 3.5 | 粗铅火法精炼产生的精炼渣（321-018-48） | 5000 |  | 二氧化硫 | 6377.96 |
| 3.6 | 返回精炼废渣 | 3246.66 | 二氧化碳及水分损耗 | 14913.78 |
| 3.7 | 返回熔炼烟尘 | 3049.91 |  |  |  |
| 3.8 | 返回精炼烟尘 | 1652.04 |  |  |  |
| 3.9 | 废电解液滤饼 | 200 |  |  |  |
| 3.10 | 污水处理站污泥 | 240 |  |  |  |
| 3.11 | 无烟煤 | 10700 |  |  |  |
| 3.12 | 铁屑 | 2500 |  |  |  |
| 3.13 | 石灰 | 1795 |  |  |  |
| 3.14 | 纯碱 | 1315 |  |  |  |
|  | 小计 | 108073.61 |  | 小计 | 108073.61 |
| 四 | 精炼工段 |
| 4.1 | 铅栅 | 57125 | 产品 | 再生精铅 | 80000 |
| 4.2 | 粗铅 | 66922 |  | 铅钙合金 | 20000 |
| 4.3 | 锑 | 250 |  | 铅锡合金 | 10000 |
| 4.4 | 锡 | 250 |  | 铅锑合金 | 10000 |
| 4.5 | 钙 | 160 | 固废 | 精炼废渣 | 3246.66 |
| 4.6 | 氢氧化钠 | 50 | 废气 | 烟气收尘 | 1652.04 |
| 4.7 | 硝酸钠 | 150 |  | 外排废气（3#排气筒排放） | 8.30 |
| 4.8 | 小计 | 124907 |  |  | 124907 |
| 五 | 酸雾洗涤工段 |
| 5.1 | 硫酸雾 | 7.0 | 1#排气筒外排废气 | 硫酸雾 | 0.7 |
| 5.2 | 石灰 | 5.0 | 脱硫渣 | 石膏渣 | 11.05 |
| 5.3 | 水 | 3616.5 | 循环水及蒸发损耗 |  | 3616.75 |
|  | 小计 | 3628.5 | 小计 |  | 3628.5 |
| 六 | 脱硫系统 |
| 5.1 | 烟尘 | 15.33 | 外排废气 | 烟尘 | 3.07 |
| 5.2 | 二氧化硫 | 6377.96 |  | 二氧化硫 | 31.89 |
| 5.3 | 石灰 | 5542 |  |  |  |
|  |  |  | 脱硫石膏渣 | 11900.33 |
|  | 小计 | 11935.29 |  | 小计 | 11935.29 |

图4.2-1      项目生产主要物料走向及平衡图

### 4.2.3铅元素平衡

本项目生产全厂铅元素平衡见表4.2-3，全厂铅元素平衡图见图4.2-2。

表4.2-3    项目生产铅元素平衡一览表

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
| 序号 | 投入物料 | 物料总量 | 铅含量 | 铅投入量 | 产品/废物 | 物料总量 | 铅含量 | 铅产出量 |
|  |  | （t/a） | （%） | （t/a） |  | （t/a） | （%） | （t/a） |
| 一 | 预处理工段 |
| 1.1 | 带液铅蓄电池 | 25000.00 | 56.76 | 14190.00 | 铅栅 | 57125.00 | 97.10 | 55468.38 |
| 1.2 | 不带液铅蓄电池 | 125000.00 | 69.56 | 86950.00 | 铅膏 | 62375.00 | 73.20 | 45658.50 |
| 1.3 |  |  |  |  | 废电解液 | 4995.00 | 0.262 | 13.09 |
|  |  |  |  |  | 进入废水 |  |  | 0.03 |
| 1.5 | 小计 |  |  | 101140.00 |  |  |  | 101140.00 |
| 二 | 硫酸电解液提纯工段 |
| 2.1 | 废电解液 | 4995.00 | 0.262 | 13.09 | 滤饼 | 200.00 | 6.538 | 13.08 |
| 2.2 | 水 | 1000.00 |  |  | 硫酸电解液（副产品） | 5975.00 | 0.0002 | 0.01 |
| 2.4 | 小计 |  |  | 13.09 | 小计 |  |  | 13.09 |
| 三 | 富氧侧吹熔炼工段 |
| 3.1 | 铅膏 | 62375 | 73.20 | 45658.50 | 粗铅 | 66922.00 | 97.22 | 65061.57 |
| 3.2 | 电池制造过程中废渣（384-004-31） | 7000 | 91.21 | 6384.70 | 水淬渣 | 16794.63 | 0.5786 | 97.17 |
| 3.3 | 铅再生过程中集尘装置收集的粉尘（321-029-48） | 3000 | 62.21 | 1866.30 | 烟气收尘 | 3049.91 | 17.23 | 525.50 |
| 3.4 | 粗铅精炼过程中产生的浮渣和底渣（321-029-48） | 6000 | 87.60 | 5256.00 | 外排烟尘（去脱硫系统） | 15.33 | 17.23 | 2.64 |
| 3.5 | 粗铅火法精炼产生的精炼渣（321-018-48） | 5000 | 89.03 | 4451.50 |  |  |  |  |
| 3.6 | 返回精炼废渣 | 3246.66 | 46.970 | 1524.97 |  |  |  |  |
| 3.7 | 返回熔炼烟尘 | 3049.91 | 17.23 | 525.50 |  |  |  |  |
| 3.8 | 返回精炼烟尘 | 1652.04 | 0.384 | 6.34 |  |  |  |  |
| 3.9 | 废电解液滤饼 | 200 | 6.538 | 13.08 |  |  |  |  |
| 3.10 | 小计 |  |  | 65686.92 | 小计 |  |  | 65686.92 |
| 四 | 精炼工段 |
| 4.1 | 铅栅 | 57125 | 97.1 | 55468.38 | 再生精铅 | 80000.00 | 99.995 | 79996.00 |
| 4.2 | 粗铅 | 66922 | 97.22 | 65061.57 | 铅钙合金 | 20000.00 | 99.884 | 19976.80 |
| 4.3 |  |  |  |  | 铅锡合金 | 10000.00 | 95.158 | 9515.80 |
| 4.4 |  |  |  |  | 铅锑合金 | 10000.00 | 95.100 | 9510.00 |
| 4.5 |  |  |  |  | 精炼废渣 | 3246.66 | 46.970 | 1524.97 |
| 4.6 |  |  |  |  | 烟气收尘 | 1652.04 | 0.384 | 6.35 |
| 4.7 |  |  |  |  | 外排废气 | 8.30 | 0.384 | 0.03 |
| 4.8 | 小计 |  |  | 120529.95 | 小计 |  |  | 120529.95 |
| 五 | 脱硫系统 |
| 5.1 | 富氧侧吹熔炼废气 |  |  | 2.64 | 外排废气(进入2#排气筒) |  |  | 0.53 |
| 5.2 |  |  |  |  | 进入脱硫石膏渣 |  |  | 2.11 |
| 5.3 | 小计 |  |  | 2.64 | 小计 |  |  | 2.64 |

图4.2-2          项目生产铅元素平衡图

### 4.2.4锑元素平衡

本项目锑来源主要来自电池制造过程中废渣（384-004-31），锑含量0.36%；粗铅精炼过程中产生的浮渣和底渣（321-029-48），锑含量2.89%；粗铅火法精炼产生的精炼渣（321-018-48），锑含量0.69%，以及项目生产过程中，返回的精炼渣和收尘，根据原辅材料成分、生产工艺及产品方案，项目生产锑元素平衡见表4.2-4，全厂锑元素平衡图4.2-3。

表4.2-4    本项目各工段锑元素平衡一览表

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
| 序号 | 投入物料 | 物料总量（t/a） | 锑含量（%） | 锑投入量（t/a） | 产品/废物 | 物料总量（t/a） | 锑含量（%） | 锑产出量（t/a） |
| 一 | 富氧侧吹熔炼工段 |
| 1.1 | 电池制造过程中废渣（384-004-31） | 7000 | 0.36 | 25.20 | 粗铅 | 66922 | 0.35 | 234.23 |
| 1.2 | 粗铅精炼过程中产生的浮渣和底渣（321-029-48） | 6000 | 2.89 | 173.40 | 水淬渣 | 16794.63 | 0.1313 | 22.05 |
| 1.3 | 粗铅火法精炼产生的精炼渣（321-018-48） | 5000 | 0.69 | 34.50 | 熔炼烟气收尘 | 3049.91 | 0.25 | 7.62 |
| 1.4 | 返回精炼废渣 | 3246.66 | 0.691 | 22.43 | 烟气含尘（去脱硫系统） | 15.33 | 0.25 | 0.04 |
| 1.5 | 返回熔炼烟尘 | 3049.91 | 0.250 | 7.62 |  |  |  |  |
| 1.6 | 返回精炼烟尘 | 1652.04 | 0.047 | 0.78 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 263.94 | 小计 |  |  | 263.94 |
| 二 | 精炼工段 |
| 2.1 | 粗铅 | 66922 | 0.350 | 234.23 | 再生精铅 | 80000.00 | 0.0005 | 0.40 |
| 2.2 | 锑 | 250 | 100.00 | 250.00 | 铅钙合金 | 20000.00 | 0.003 | 0.60 |
| 2.3 |  |  |  |  | 铅锡合金 | 10000.00 | 0.1 | 10.00 |
| 2.4 |  |  |  |  | 铅锑合金 | 10000.00 | 4.5 | 450.00 |
| 2.5 |  |  |  |  | 精炼渣 | 3246.66 | 0.6910 | 22.43 |
| 26 |  |  |  |  | 精炼烟气收尘 | 1652.04 | 0.047 | 0.776 |
|  |  |  |  |  | 外排废气 | 8.30 | 0.047 | 0.004 |
|  | 小计 |  |  | 484.21 | 小计 |  |  | 484.21 |
| 三 | 脱硫系统 |
| 3.1 | 熔炼废气 | 15.33 | 0.25 | 0.04 | 2#排气筒外排废气 |  |  | 0.008 |
| 3.2 |  |  |  |  | 进入脱硫石膏渣 |  |  | 0.032 |
|  | 小计 |  |  | 0.04 | 小计 |  |  | 0.04 |

图4.2-3       项目生产锑元素平衡图

### 4.2.5砷元素平衡

本项目生产过程中，砷元素主要来源于粗铅精炼过程中产生的浮渣和底渣（321-029-48），含量0.12%，以及本项目返回的精炼渣和收尘。根据原辅材料成分、生产工艺及产品方案，项目生产砷元素平衡见表4.2-4，全厂砷元素平衡图见图4.2-4。

表4.2-4  本项目各生产工段砷元素平衡一览表

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
| 序号 | 投入物料 | 物料总量 （t/a） | 砷含量（%） | 砷投入量（t/a） | 产品/废物 | 物料总量（t/a） | 砷含量（%） | 砷产出量（t/a） |
| 一 | 富氧侧吹熔炼工段 |
| 1.1 | 粗铅精炼过程中产生的浮渣和底渣（321-029-48） | 6000 | 0.12 | 7.200 | 粗铅 | 66922.00 | 0.009 | 6.023 |
| 1.2 | 返回精炼废渣 | 3246.66 | 0.039 | 1.266 | 水淬渣 | 16794.63 | 0.01581 | 2.823 |
| 1.3 | 返回熔炼烟尘 | 3049.91 | 0.100 | 3.050 | 烟气收尘 | 3049.91 | 0.100 | 3.050 |
| 1.4 | 返回精炼烟尘 | 1652.04 | 0.024 | 0.395 | 烟气含尘（去脱硫系统） | 15.33 | 0.100 | 0.015 |
| 1.5 | 小计 |  |  | 11.911 | 小计 |  |  | 11.911 |
| 二 | 精炼工段 |
| 2.1 | 粗铅 | 66922 | 0.009 | 6.023 | 再生精铅 | 80000 | 0.0002 | 0.160 |
| 2.2 |  |  |  |  | 铅钙合金 | 20000 | 0.0010 | 0.200 |
| 2.3 |  |  |  |  | 铅锡合金 | 10000 | 0.03 | 3.000 |
| 2.4 |  |  |  |  | 铅锑合金 | 10000 | 0.01 | 1.000 |
| 2.5 |  |  |  |  | 精炼废渣 | 3246.66 | 0.0390 | 1.266 |
| 2.6 |  |  |  |  | 烟气收尘 | 1652.04 | 0.0239 | 0.395 |
| 2.7 |  |  |  |  | 外排废气 | 8.30 | 0.0239 | 0.002 |
| 2.8 | 小计 |  |  | 6.023 | 小计 |  |  | 6.023 |
| 三 | 脱硫系统 |
| 3.1 | 富氧侧吹熔炼废气 |  |  | 0.015 | 2#排气筒外排废气 |  |  | 0.003 |
| 3.2 |  |  |  |  | 进入脱硫石膏渣 |  |  | 0.012 |
|  | 小计 |  |  | 0.015 | 小计 |  |  | 0.015 |

图4.2-4       项目生产砷元素平衡图

### 4.2.6锡元素平衡

本项目生产过程中，砷元素主要来源于粗铅精炼过程中产生的浮渣和底渣（321-029-48），锡含量1.23%；粗铅火法精炼产生的精炼渣（321-018-48），锡含量0.29%；原料电池拆解的废板栅，锡耗量0.49%；生产铅锡合金投入的锡，含量99.9%；以及本项目返回的精炼渣和收尘。根据原辅材料成分、生产工艺及产品方案，项目生产锡元素平衡见表4.2-6，全厂锡元素平衡图图4.2-5。

表4.2-6  本项目各生产锡元素平衡一览表

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
| 序号 | 投入物料 | 物料总量（t/a） | 锡含量（%） | 锡投入量（t/a） | 产品/废物 | 物料总量（t/a） | 锡含量（%） | 锡产出量（t/a） |
| 一 | 富氧侧吹熔炼工段 |
| 1.1 | 粗铅精炼过程中产生的浮渣和底渣（321-029-48） | 6000 | 1.23 | 73.80 | 粗铅 | 66922.00 | 0.010 | 6.69 |
| 1.2 | 粗铅火法精炼产生的精炼渣（321-018-48） | 5000 | 0.29 | 14.50 | 水淬渣 | 16794.63 | 0.82 | 137.85 |
| 1.3 | 返回精炼废渣 | 3246.66 | 1.726 | 56.04 | 烟气收尘 | 3049.91 | 0.80 | 24.40 |
| 1.4 | 返回熔炼烟尘 | 3049.91 | 0.800 | 24.399 | 烟气含锡（去脱硫系统） | 15.33 | 0.80 | 0.12 |
| 1.5 | 返回精炼烟尘 | 1652.04 | 0.020 | 0.330 |  |  |  |  |
| 1.6 | 小计 |  |  | 420.69 | 小计 |  |  | 420.69 |
| 二 | 精炼工段 |
| 2.1 | 铅栅 | 57125.00 | 0.490 | 279.91 | 再生精铅 | 80000 | 0.0003 | 0.24 |
| 2.2 | 粗铅 | 66922.00 | 0.010 | 6.69 | 铅钙合金 | 20000 | 0 | 0.00 |
| 2.3 | 锡 | 250.00 | 99.999 | 250.00 | 铅锡合金 | 10000 | 4.50 | 450.00 |
| 2.4 |  |  |  |  | 铅锑合金 | 10000 | 0.3000 | 30.00 |
| 2.5 |  |  |  |  | 精炼废渣 | 3246.66 | 1.726 | 56.04 |
| 2.6 |  |  |  |  | 精炼烟气收尘 | 1652.04 | 0.020 | 0.330 |
| 2.7 |  |  |  |  | 外排废气 | 8.30 | 0.020 | 0.002 |
| 2.8 | 小计 |  |  | 536.60 | 小计 |  |  | 536.60 |
| 三 | 脱硫系统 |
| 3.1 | 富氧侧吹熔炼废气 |  |  | 0.12 | 2#排气筒外排废气 |  |  | 0.02 |
| 3.2 |  |  |  |  | 进入脱硫石膏渣 |  |  | 0.10 |
|  | 小计 |  |  | 0.12 | 小计 |  |  | 0.12 |

图4.2-5      项目生产锡元素平衡图

### 4.2.7镉元素平衡

本项目生产过程中，镉元素主要来源于粗铅精炼过程中产生的浮渣和底渣（321-029-48），镉含量0.02%；其他物料中的镉参考浮底渣中的含量进行核算；以及本项目返回的精炼渣和收尘。根据原辅材料成分、生产工艺及产品方案，项目生产各元素平衡见表4.2-6，全厂各元素平衡图图4.2-6。

表4.2-6  本项目各生产镉元素平衡一览表

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
| 序号 | 投入物料 | 物料总量（t/a） | 镉含量（%） | 镉投入量（t/a） | 产品/废物 | 物料总量（t/a） | 镉含量（%） | 镉产出量（t/a） |
| 一 | 富氧侧吹熔炼工段 |
| 1.1 | 电池制造过程中废渣（384-004-31） | 7000 | 0.02 | 1.40 | 粗铅 | 66922.00 | 0.001 | 0.669 |
| 1.2 | 铅再生过程中集尘装置收集的粉尘（321-029-48） | 3000 | 0.02 | 0.60 | 水淬渣 | 16794.63 | 0.02 | 3.74 |
| 1.3 | 粗铅精炼过程中产生的浮渣和底渣（321-029-48） | 6000 | 0.02 | 1.20 | 烟气收尘 | 3049.91 | 0.02 | 0.610 |
| 1.4 | 粗铅火法精炼产生的精炼渣（321-018-48） | 5000 | 0.02 | 1.00 | 烟气含锡（去脱硫系统） | 15.33 | 0.02 | 0.003 |
| 1.5 | 返回精炼废渣 | 3246.66 | 0.0013 | 0.042 |  |  |  |  |
| 1.6 | 返回熔炼烟尘 | 3049.91 | 0.020 | 0.610 |  |  |  |  |
| 1.7 | 返回精炼烟尘 | 1652.04 | 0.010 | 0.165 |  |  |  |  |
| 1.8 |  |  |  | 5.017 | 小计 |  |  | 5.017 |
| 二 | 精炼工段 |
| 2.1 | 粗铅 | 66922.00 | 0.001 | 0.669 | 再生精铅 | 80000.00 | 0.0002 | 0.16 |
| 2.2 |  |  |  |  | 铅钙合金 | 20000.00 | 0.001 | 0.20 |
| 2.3 |  |  |  |  | 铅锡合金 | 10000.00 | 0.00001 | 0.0010 |
| 2.4 |  |  |  |  | 铅锑合金 | 10000.00 | 0.0010 | 0.10 |
| 2.5 |  |  |  |  | 精炼废渣 | 3246.66 | 0.0013 | 0.042 |
| 2.6 |  |  |  |  | 精炼烟气收尘 | 1652.04 | 0.010 | 0.165 |
| 2.7 |  |  |  |  | 外排废气 | 8.30 | 0.010 | 0.001 |
| 2.8 | 小计 |  |  | 0.669 | 小计 |  |  | 0.669 |
| 三 | 脱硫系统 |
| 3.1 | 富氧侧吹熔炼废气 |  |  | 0.003 | 2#排气筒外排废气 |  |  | 0.0005 |
| 3.2 |  |  |  |  | 进入脱硫石膏渣 |  |  | 0.0025 |
|  | 小计 |  |  | 0.003 | 小计 |  |  | 0.003 |

图4.2-6        项目生产镉元素平衡图

### 4.2.8铬元素平衡

本项目生产过程中，铬元素主要来源于粗铅精炼过程中产生的浮底渣（321-029-48），铬含量0.01%；以及本项目返回的精炼渣和收尘；其他物料中的铬参考浮底渣中的含量进行核算。根据原辅材料成分、生产工艺及产品方案，项目生产各元素平衡见表4.2-6，全厂各元素平衡图图4.2-6。

表4.2-6    本项目各生产铬元素平衡一览表

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
| 序号 | 投入物料 | 物料总量（t/a） | 铬含量（%） | 铬投入量（t/a） | 产品/废物 | 物料总量（t/a） | 铬含量（%） | 铬产出量（t/a） |
| 一 | 富氧侧吹熔炼工段 |
| 1.1 | 电池制造过程中废渣（384-004-31） | 7000 | 0.01 | 0.70 | 粗铅 | 66922.00 | 0.001 | 0.669 |
| 1.2 | 铅再生过程中集尘装置收集的粉尘（321-029-48） | 3000 | 0.01 | 0.30 | 水淬渣 | 16794.63 | 0.0125 | 2.098 |
| 1.3 | 粗铅精炼过程中产生的浮渣和底渣（321-029-48） | 6000 | 0.01 | 0.60 | 烟气收尘 | 3049.91 | 0.015 | 0.457 |
| 1.4 | 粗铅火法精炼产生的精炼渣（321-018-48） | 5000 | 0.01 | 0.50 | 烟气含锡（去脱硫系统） | 15.33 | 0.015 | 0.002 |
| 1.5 | 返回精炼废渣 | 3246.66 | 0.0150 | 0.487 |  |  |  |  |
| 1.6 | 返回熔炼烟尘 | 3049.91 | 0.015 | 0.457 |  |  |  |  |
| 1.7 | 返回精炼烟尘 | 1652.04 | 0.011 | 0.182 |  |  |  |  |
| 1.8 |  |  |  | 3.226 | 小计 |  |  | 3.226 |
| 二 | 精炼工段 |
| 2.1 | 粗铅 | 66922.00 | 0.001 | 0.669 | 再生精铅 | 80000.00 | 0 | 0.00 |
| 2.2 |  |  |  |  | 铅钙合金 | 20000.00 | 0 | 0.00 |
| 2.3 |  |  |  |  | 铅锡合金 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4 |  |  |  |  | 铅锑合金 | 10000.00 | 0.0000 | 0.00 |
| 2.5 |  |  |  |  | 精炼废渣 | 3246.66 | 0.0150 | 0.487 |
| 2.6 |  |  |  |  | 精炼烟气收尘 | 1652.04 | 0.011 | 0.182 |
| 2.7 |  |  |  |  | 外排废气 | 8.30 | 0.011 | 0.001 |
| 2.8 | 小计 |  |  | 0.669 | 小计 |  |  | 0.669 |
| 三 | 脱硫系统 |
| 3.1 | 富氧侧吹熔炼废气 |  |  | 0.002 | 2#排气筒外排废气 |  |  | 0.0004 |
| 3.2 |  |  |  |  | 进入脱硫石膏渣 |  |  | 0.0016 |
|  | 小计 |  |  | 0.002 | 小计 |  |  | 0.002 |

图4.2-7       项目生产铬元素平衡图

### 4.2.9硫元素平衡

（1）生产过程中硫元素带入情况

根据项目原辅材料消耗及利用情况，项目生产过程中硫元素带入主要来源如下：

1）原料废铅酸蓄电池带入

项目生产使用的废铅酸蓄电池分为两类，一种为带电解液的废铅酸蓄电池，一种为不带电解液的干式废电池。

带电解液的废电池中，硫元素以电解液中硫酸和铅膏中硫酸铅的形式存在，本项目设计处理带电解液的废电池量25000t/a。其中，硫酸电解液含量20%，约5000t/a，电解液中硫酸浓度29.6%，含硫约25000×0.2×0.296×32/98=483.27t/a；铅膏含量37%，约9250t/a，铅膏中的主要成分见表4.2-7，铅膏中含硫约25000×0.37×0.445×32/（3×223+303+18）+25000×0.37×0.325×32/303=450.44t/a。带电解液的废电池中硫含量合计约933.71.t/a。

不带电解液的废电池中，硫元素主要以铅膏中硫酸铅的形式存在，本项目设计处理不带电解液的废电池量为125000t/a，铅膏含量43%，根据铅膏成分，不带电解液的废电池中硫含量125000×0.43×0.445×32/（3×223+303+18）+125000×0.43×0.325×32/303=2618.01t/a。

表4.2-7      铅膏主要成分组成

| 项目 | 3PbO·PbSO4·H2O | PbO | PbO2 | PbSO4 | 金属Pb | 杂质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 44.5 | 8.5 | 9 | 32.5 | 1 | 4.5 |

2）含铅物料带入

外购含铅物料中，电池制造过程中废渣（384-004-31）、粗铅精炼过程中产生的浮渣和底渣（321-029-48）、粗铅火法精炼产生的精炼渣（321-018-48）含硫均以0.35%计，带入硫量63t/a。

3）还原煤带入

本项目还原煤为无烟煤，用量10700t/a，根据煤质成分，还原煤含硫率为0.95%，折算还原煤带入硫元素量为101.65t/a。

5）返回物料中带入

本项目生产过程中返回物料的带入的硫主要为精炼渣，含硫率0.29%，带入硫量9.42t/a。

（2）硫元素主要去向

1）进入副产品硫酸电解液

项目生产硫酸电解液副产品5975t/a，副产品中硫酸浓度以25.45%计，根据副产品规模5795t/a计，电解液中含硫约483.57t/a

2）进入水淬渣

水淬渣中硫含量＜1%计，水淬渣中的硫含量约41.65t/a。

（3）烟气熔炼废气及脱硫

富氧侧吹熔炼烟气中含硫量3188.986t/a，熔炼烟气进入“气动乳化+双碱”二级脱硫系统，其中气动乳化脱硫效率95%，双碱脱硫效率90%，经脱硫后，外排废气含硫15.94t/a，脱硫石膏渣含硫3173.04t/a。

根据项目硫元素带入量及主要去向，结合项目生产工艺和产品方案，本项目生产硫元素平衡见表4.1-13，全厂硫元素平衡图见图4.2-6。

表4.2-13    本项目生产硫元素平衡表

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
| 序号 | 投入物料 | 物料总量（t/a） | 硫含量（%） | 硫投入量（t/a） | 产品/废物 | 物料总量（t/a） | 硫含量（%） | 硫产出量（t/a） |
| 一 | 预处理工段 |
| 1.1 | 带液铅蓄电池 | 25000 | 3.73 | 933.71 | 铅栅 | 57125.00 | 0.01 | 5.71 |
| 1.2 | 不带液铅蓄电池 | 125000 | 2.09 | 2618.01 | 铅膏 | 62375.00 | 4.87 | 3037.66 |
| 1.3 |  |  |  |  | 硫酸电解液 | 4995.00 | 10.14 | 506.49 |
|  |  |  |  |  | 塑料 | 23500.00 |  | 0.07 |
|  |  |  |  |  | 铁片 | 500.00 |  | 0.01 |
|  |  |  |  |  | 酸雾 | 5.00 | 35.40 | 1.77 |
| 1.4 | 小计 |  |  | 3551.72 | 小计 |  |  | 3551.72 |
| 二 | 硫酸电解液提纯工段 |
| 2.1 | 硫酸电解液 | 4995.00 | 10.14 | 506.49 | 滤饼 | 200.00 | 11.460 | 22.92 |
| 2.2 | 水 | 1000.00 |  |  | 硫酸电解液 | 5795.00 | 浓度（25.45%） | 483.57 |
| 2.3 | 小计 |  |  | 506.49 | 小计 |  |  | 506.49 |
| 三 | 富氧侧吹熔炼工段 |
| 3.1 | 铅膏 | 62375.00 | 4.87 | 3037.66 | 粗铅 | 66922.00 | 0.006 | 4.02 |
| 3.2 | 电池制造过程中废渣（384-004-31） | 7000.00 | 0.35 | 24.50 | 水淬渣 | 16794.63 | 0.248 | 41.65 |
| 3.3 | 粗铅精炼过程中产生的浮渣和底渣（321-029-48） | 6000.00 | 0.35 | 21.00 | 废气含硫 |  |  | 3188.98 |
| 3.4 | 粗铅火法精炼产生的精炼渣（321-018-48） | 5000.00 | 0.35 | 17.50 |  |  |  |  |
| 3.5 | 返回精炼废渣 | 3246.66 | 0.29 | 9.42 |  |  |  |  |
| 3.6 | 废电解液滤饼 | 200.00 | 11.46 | 22.92 |  |  |  |  |
| 3.7 | 无烟煤 | 10700.00 | 0.950 | 101.65 |  |  |  |  |
| 3.8 | 小计 |  |  | 3234.65 | 小计 |  |  | 3234.65 |
| 四 | 精炼工段 |
| 4.1 | 铅栅 | 57125 | 0.01 | 5.71 | 精炼废渣 | 3246.66 | 0.29 | 9.42 |
| 4.2 | 粗铅 | 66922 | 0.006 | 4.02 | 废气烟尘含硫 |  |  | 0.31 |
|  | 小计 |  |  | 9.73 | 小计 |  |  | 9.73 |
| 六 | 脱硫系统 |
| 6.1 | 富氧侧吹熔炼废气 |  |  | 3188.98 | 2#排气筒外排废气 |  |  | 15.94 |
| 6.2 |  |  |  |  | 进入脱硫石膏渣 |  |  | 3173.04 |
| 6.3 | 小计 |  |  | 3188.98 | 小计 |  |  | 3188.98 |
| 备注：项目采用“气动乳化+双碱”二级脱硫工艺，其中气动乳化脱硫效率95%，双碱脱硫效率90% |

图4.2-8             项目生产硫元素平衡

### 4.2.10水平衡

（1）用水、排水情况

本项目生产用水包括预处理系统（电解液提纯用水，反冲洗用水、酸雾洗涤用水）、破碎分选系统（破碎用水、振动分选用水、水力分选）、冶炼系统（水淬渣用水、烟气水冷循环冷却用水、烟气脱硫用水）、地面冲洗用水、汽车冲用水及生活用水等。各用水环节用水、排水情况如下所述。

1）预处理系统

电解液提纯：本项目设计将收集的废电解液的浓度29.6%，进入废电解液处理回收系统，采用渗透过滤提纯工艺，制取25%硫酸电解液，提纯用水量1000m3/a，用水进入副产品硫酸电解液中。

在电解液提纯过程中，为了保持膜通量稳定，膜装置设有在线反冲系统，由PLC控制，自动反冲。反冲洗用水量2000m3/a（6.67m3/d），废水进入生产废水处理站处理后回用于生产补充水。

酸雾洗涤：在电解液收集、提纯过程中产生的酸雾经酸雾洗涤吸收塔处理后排放，洗涤塔用水按气液比800：1计，酸雾洗涤吸收塔废气额定收集风量约为8000m3/h，则喷淋用水量约为10m3/h，用水量约为72000m3/a（约240m3/d）。蒸发损耗率以用水量的5%计，耗损量约为3600m3/a（约12m3/d），全部由新鲜水补充，洗涤石膏产生量34.4t/年，含水率以41%（包括Ca〔SO4〕·2H2O中含21%的结晶水和20%水分）计，带走水量14.1m3/a。酸雾洗涤废水产生量68385.9m3/a（228.95m3/d），进入酸雾洗涤沉淀循环水池，经沉淀加石灰石粉调节PH至碱性后返回酸雾洗涤，进行循环利用。

2）破碎分选系统

破碎：项目生产过程中，经上料系统的废电池首先进入破碎器，进行破碎，破碎过程为全密闭操作，其中不断有水流注入，可以起到清洗塑料部件，降尘和保持破碎机内恒定温度的作用。破碎用水按60L/t物料计，则用水量约为0.06×145000=8700m3/a（29.0m3/d），其中新鲜用水954m3/a（约3.18m3/d），生产废水处理站补充水7746m3/a（24.82m3/d）。破碎挥发损耗量按2%计，约174m3/a，破碎工段排水量约8526m3/a（28.42m3/d），和物料一起进入分选系统振动分选环节。

振动分选：项目生产过程中，分选系统由振动过滤器和二级水力分离器组成。经破碎的电池碎片首先通过振动过滤器将铅泥和大块的塑料和铅栅分离。电池碎片进入后，在其上方喷水，振动分选用水按200L/t物料量计，用水量29000m3/a（96.67m3/d），其中含破碎环节带入的水量8526m3/a（28.42m3/d），生产废水处理站补充水量17734m3/a（59.11m3/d），新鲜补充水2740m3/a（9.13m3/d）。粒径小于1mm的铅泥（铅膏）在水的冲洗作用下，冲入筛子下方容器，与粒径大于1mm的铅栅和塑料分离，分离后的铅泥经压滤脱水后，形成铅膏，送铅膏库堆放，进入熔炼系统配料环节，压出的水回用于破碎分离系统。振动分选损耗量按2%计，约580m3/a（1.93m3/d）。铅膏（铅泥）水分以20%计，预计带走水分12475m3/a（41.58m3/d）。振动分选排水量15945m3/a（43.15m3/d），排入破碎分选循环水池，返回破碎分选循环利用。

二级水力分选：经振动分选出的铅栅和塑料进入水力分选单元，分选出铅栅、PP（聚丙烯）塑料和重塑料（ABS塑料）。水力分选用水量用水量按500L/t物料计，用水量72500m3/a（241.67m3/d）。分选损耗水分按用水量的2%计，约1450m3/a（4.83m3/d），铅栅、塑料带走损失水分按物料量的4%计，约3305m3/a（11.01m3/d）。水力分选排水经脱水，分离出塑料、铅栅和铅膏后，进入破碎分选循环水池，返回循环利用，蒸发损耗和物料带走水分由破碎分选循环水池和新鲜水补充，其中循环水池补充2044m3/a（6.81m3/d），其中新鲜水用量667m3/a（2.22m3/d）。

铁片和塑料清洗：根据《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020），废塑料彻底清洗后，在满足《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）HJ/T364-2007》的要求后方可再生使用，破碎分选产生的塑料和铁片，需进行清洗，清洗用水量100L/t物料计，则用水量约为0.1×25500=2550m3/a（7.5m3/d），清洗用水为自来水，排水按用水量的80%计，约2044m3/a（6.81m3/d），作为水力分选补充水，进行综合利用。

3）冶炼系统

水淬渣：富氧侧吹还原熔炼过程中水淬渣用水量按1.5m3水/t渣计，粗炼渣约为16794.63t/a，则水淬渣用水量约为25191.95m3/a（83.97m3/d），冲渣用水包括软水制备车间补充量6000m3/a（20m3/d），浇铸循环浓水120m3/a（0.4m3/d），循环水量13771.6m3/a（445.91m3/d），新鲜补充水5300.35m3/a（17.67m3/d）。水淬冲渣蒸发损耗量按用量的20%计，约4702.5m3/a（15.68m3/d）。水淬渣含水率以40%计，水淬渣带走水量6717.85m3/a（22.39m3/d），剩余冲渣水进入冲渣循环水池，进行循环利用。

炉体冷却：本项目富氧侧吹熔炼炉体冷却水使用软水，用水量以3m3/t铅计，冷却用水量约360000m3/a（50m3/h，1200m3/d），炉体冷却蒸发损耗补充新软水量18000m3/a（约2.5m3/h，60m3/d）。补充软水由软水制备车间供给。冷却水经循环冷却塔空冷后，再进行循环使用不外排。

软水制备：项目采用反渗透软水制备设施1台，软水制备产水率以75%计，新鲜水用量为24000m3/a（80m3/d），软水制备车间浓水量6000m3/a（20m3/d），浓水用作水淬冲渣补充水。

铸锭冷却：在精铅和铅合金铸锭过程中，使用自来水作为浇铸模具冷却水，本项目建设冷却循环水池1座，容积6m3，主要用于精炼车间产品浇铸模具的冷却。用水量按20kg/t铅计， 预计用水量2400m3/a，蒸发损耗补充水量以2%计，补充新鲜水量48m3/a，循环水池浓水间歇排放量120m3/a，用作水淬渣冲渣补充水。

烟气脱硫：本项目采用“气动乳化+双碱”二级脱硫工艺，其中气动乳化脱硫液气比为2.0（升）/1（m3气），用水量200m3/h，年用量1140000m3/a（4800m3/d）。双碱脱硫液气比为2.5（升）/1（m3气），双碱脱硫用水量250m3/h，年用量1800000 m3/a（6000m3/d）。脱硫蒸发损耗量按用水量的2%计，损耗量约58800m3/a（196m3/d）。脱硫过程中产生脱硫石膏渣11900.33t/a，石膏含水以48%计（包括Ca〔SO4〕·2H2O中含18%的结晶水和30%水分），脱硫石膏带着水分5712.16m3/a（19.04m3/d）。产生的脱硫废水进入脱硫系统沉淀中和池，经加入石灰石调节PH值至碱性后，循环回用于脱硫系统，蒸发损耗及石膏渣带走水分由新鲜水补充。

4）地面清洁

本项目厂房总占地面积15000m2，本项目地面清洁用水量按0.1L/（m2·日）左右计，则用水量约为450m3/a（1.5m3/d），损耗量以15%计，则废水量约为382.5m3/a（1.275m3/d），进入厂区生产废水处理站处理后回用于生产补充水。

5）汽车清洗

本项目汽车年进出物料量约为30万t/年，其中废电池和含铅废物进料量16.3万t/年，平均车载40t/辆，年进出次数约为4075次，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），载重汽车循环用水冲洗补水量约为40～60L/（辆·次），本项目以50L/（辆·次）计，则车辆冲洗用水量约为203.75m3/a（0.68m3/d），汽车冲洗用水全部由新鲜洁净水提供。蒸发损耗量以20%计，约40.75m3/a，则废水量约为163m3/a（0.54m3/d），入厂区生产废水处理站处理后回用于生产补充水。

6）实验室

根据企业提供的经验参数，本项目实验室用水量约为0.5 m3/d，则年用水来个约为150 m3/a，耗损量以用水量的20%计，排放量120m3/a（0.4m3/d），进入入厂区生产废水处理站处理后回用于生产补充水。

7）员工生活

生活区：本项目劳动定员60人，参考《云南省用水定额》（2019 年版 经云水发〔2019〕122 号发布），生活区生活用水量按50L/（人·日）计，生活用水量约3.0m3/d（900m3/a），生活区生活污水产生量用水量的80%计，约2.4m3/d。项目设计建设5m3/d的生活污水处理站，生活区生活污水进入生活污水处理站处理后回用于绿化。

厂区洗衣和淋浴：根据《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）的要求，厂区内洗衣废水和淋浴水应按含重金属（铅、镉、砷等）生产废水处理，收集后汇入含重金属（铅、镉、砷等）生产废水处理设施，不得与生活污水混合处理。本项目员工淋浴和洗衣房单独设置，洗衣废水和淋浴水不和生活区生活污水混合排放，送至生产废水站处理后回用。

参考《云南省用水定额》（2019 年版 经云水发〔2019〕122 号发布），洗衣淋浴用水量以50L/（人·日）计，洗衣和淋浴用水量约3.0m3/d（900m3/a），洗衣和淋浴废水产生量用水量的80%计，约2.4m3/d（720m3/a）。洗衣和淋浴废水不与生活区生活污水混合排放，经独立管网，排至生产废水处理站处理生活用水量约3.0m3/d（900m3/a），生活区生活污水产生量用水量的80%计，约2.4m3/d（720m3/a）。

8）绿化用水

建设项目绿化面积4000m2，参考《云南省用水定额》（2019 年版 经云水发〔2019〕122 号发布），绿化用水量按3L/（m2·次）2计，一年非雨天以200天，每天绿化洒水一次，年绿化用水量2400m3/a，绿化用水优先利用经处理满足《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）的生活污水，不足部分由新鲜水补充。

本项目用、排水情况见表4.2-8，项目水平衡详见图4.2-7。

表4.2-14        项目用、排水情况表

| 生产单元 | 用水环节 | 总用水量（m3/a） | 其中：新鲜水用量（m3/a） | 循环水用水量（m3/a） | 污水站回用水量（m3/a） | 损耗量及物料带走(m3/a) | 排水量（m3/a） | 备注及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预处理 | 电解液提纯 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 |  | 进入副产品硫酸电解液 |
|  | 提纯渗透膜反冲洗 | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 | 进入生产废水站处理后回用 |
|  | 酸雾洗涤 | 72000 | 3614.1 | 68385.9 |  | 3600 | 68400 | 进入酸雾洗涤沉淀水池，经沉淀加石灰石粉调节PH至碱性后循环利用 |
| 破碎分选 | 破碎 | 8700 | 954 |  | 7746 | 174 | 8526 | 和破碎物料一起，进入分选环节 |
|  | 振动分选 | 29000 | 2740 | 8526 | 17734 | 13055 | 15945 | 进入破碎分选循环水池，返回破碎工段进行循环利用。循环水池定期排放一定量的废水（平均每天排放量53.15m3/d）进入生产废水处理站，经处理后，返回破碎工序进行循环利用 |
|  | 二级水力分选 | 72500 | 667 | 71833 |  | 4755 | 67745 |  |
|  | 铁片和塑料清洗 | 2550 | 2550 |  |  | 506 | 2044 |  |
| 冶炼单元 | 水淬冲渣 | 25191.95 | 5300.35 | 19891.6 |  | 11420.35 | 13771.6 | 进入水淬渣循环水池，循环冲渣利用 |
|  | 熔炼炉体冷却 | 360000 | 18000 | 342000 |  | 18000 | 342000 | 补充新鲜水为由软水制备车间供给的软水，排水经冷却塔冷却后循环使用 |
|  | 浇铸冷却 | 2400 | 168 | 2232 |  | 168 | 2232 | 排水进入循环水池，冷却后循环利用 |
|  | 烟气脱硫 | 2940000 | 64512.16 | 2875487.84 |  | 64512.16 | 2875487.84 | 沉淀调节PH值后，循环利用 |
| 软水制备站 | 24000 | 24000 |  |  | 18000 | 6000 | 排水为软水制备站浓水，用作冲渣补充水 |
| 车间地面清洁 | 450 | 450 |  |  | 67.5 | 382.5 | 进入厂区生产废水处理站处理后回用 |
| 汽车清洗 | 203.75 | 203.75 |  |  | 40.75 | 163 |  |
| 实验室 | 150 | 150 |  |  | 30 | 120 |  |
| 员工生活 | 生活区 | 900 | 900 |  |  | 180 | 720 | 进入生活污水处理站处理后，回用于绿化 |
|  | 洗衣和淋浴 | 900 | 900 |  |  | 180 | 720 | 送生产废水处理站处理后回用 |
| 厂区绿化 | 2400 | 1680 |  | 720 | 2400 |  |  |
| 合计 | 3544345.7 | 129789.36 | 3388356.34 | 26200 | 138088.76 | 3406256.94 |  |

## 4.3污染治理措施及污染源强核算

### 4.3.1废水

（1）生产废水

W1：酸雾洗涤废水

项目对电解液收集、处理过程中产生的硫酸雾采取碱性石灰水中和洗涤措施，酸雾洗涤废水主要是洗涤产生的废水，废水产生量约68400m3/a（228m3/d），废水中的主要污染物为PH、SS、CODcr，其中PH值为5左右，SS浓度1500mg/L，CODcr浓度200mg/L，废水进入中和循环处理系统，先进行沉淀后，上清液进入回用水池，加入石灰调节PH值至碱性后，返回洗涤系统不外排。

W2：电解液提纯反冲洗废水

项在电解液提纯过程中，为了保持膜通量稳定，膜装置设有在线反冲系统，由PLC控制，自动反冲。反冲洗用水量2000m3/a（6.67m3/d），废水进入生产废水处理站处理后回用于破碎分选生产环节。废水中的主要污染物为PH、CODcr、SS和铅，其中PH值为3左右，SS浓度2500mg/L，CODcr浓度500mg/L，铅0.2mg/L。

W3/W5/W8：铁片和塑料清洗废水

清洗废水产生量2044m3/a（68.13m3/d），废水中主要污染物为PH、SS，其中PH值为3左右，SS浓度500mg/L，水清洗废水进入破碎分选循环水池，返回分选环节进行循环利用。

W4：破碎分选振动筛滤废水

振动分选废水产生量15945m3/a（53.15m3/d），废水中的主要污染物为PH、CODcr、SS和铅，其中PH值为3左右，SS浓度100mg/L，CODcr浓度50mg/L，铅0.5mg/L。排入破碎分选循环水池，返回分选环节进行循环利用。

W6/W7：水力分选废水

在分选生产过程中，铅栅和塑料进入水力分选单元，重塑料和水在旋转筛进行脱水，废水收集沉淀后，沉淀在底部的铅泥（铅膏）经脱水后，废水产生量67745m3/a（255.82m3/d），废水中的主要污染物为PH、CODcr、SS和铅，其中PH值为3左右，SS浓度500mg/L，CODcr浓度200mg/L，铅0.5mg/L，废进入破碎分选循环水池，返回破碎分选环节进行循环利用。

生产废水处理站：项目破碎分选和塑料清洗产生的废水先进入循环水池，进行循环利用，循环水池中水污染物达到一定浓度后（pH为2，铅5mg/L，SS浓度1000mg/L，CODcr浓度500mg/L）后，会定期会排放一定量的浓水进入生产废水处理站，平均每天排放量53.15m3/d。生产废水处理站采用“石灰中和+亚铁盐絮凝沉淀”处理工艺，废水经处理后，回用于破碎分选生产补充水。

W9：冶炼废渣水淬废水

富富氧侧吹还原熔炼过程中水淬渣用水量约为25191.95m3/a（83.97m3/d），冲渣废水产生量13771.6 m3/a（45.91m3/d），进入冲渣循环水池，进行循环利用。定期排放一定的浓水至生产废水处理站处理后回用，排放量约9.2m3/d。

W10：熔炼烟气脱硫废水

熔炼烟气经“冷凝沉降+覆膜袋式除尘”后，进入石灰+双碱脱硫水系统，脱硫废水废水产生量约2875487.84m3/a（9584.96m3/d），废水中的主要污染物为PH、SS、COD和铅，其中PH值为5左右，SS浓度1500mg/L，CODcr浓度200mg/L，铅浓度5mg/L，废水经收集后进入沉淀池，沉淀上清液进入回水池，加石灰调节PH值至碱性后，返回脱硫系统循环使用，脱硫废水不外排。

（2）车间地坪清洁废水

本项目生产区厂房占地面积15000m2，本项目地坪清洗以湿拖把清洁为主，不进行直接冲洗，清洁用水量按0.1L/（m2·日）左右计，则用水量约为450m3/a（1.5m3/d），地坪清洗用水为新鲜自来水，损耗量以15%计，则废水量约为382.5m3/a（1.275m3/d），地坪清洁水中的主要污染物为SS、铅、CODcr，其中SS浓度1000mg/L，铅浓度0.1mg/L，CODcr浓度300mg/L，地坪清洁水送入生产废水处理站处理后，回用于破碎分选生产补充水。

（3）汽车清洗废水

汽车冲洗用水全部由新鲜洁净水提供，废水量约为163m3/a（0.54m3/d），主要污染物为石油类、SS、铅，CODcr，其中石油类浓度50mg/L，SS浓度1000mg/L，铅浓度0.1mg/L，CODcr浓度300mg/L，汽车冲洗废水进入生产废水处理站经沉淀处理后处理后回用于生产补充水。

（4）实验室废水

根据企业提供的经验参数，本项目实验室用水量约为0.5 m3/d，则年用水量约为150 m3/a，耗损量以用水量的20%计，废水产生量120m3/a，实验室主要尽心产品质量的监测，污染物主要为PH、CODcr、铅，其中PH3-5，CODcr浓度500mg/L，铅浓度0.1mg/L，实验室废水进入生产废水处理站经沉淀处理后处理后回用于生产补充水。

（5）初期雨水

初期雨水量为911.73m3/次，初期雨水中主要污染物为石油类、SS、铅，CODcr，其中石油类浓度30mg/L，SS浓度1000mg/L，铅浓度30mg/L，CODcr浓度300mg/L,进入初期雨水收集池，再分批进入生产废水处理站经沉淀处理后处理后回用于生产补充水。

（6）生活污水

生活区生活污水：本项目劳动定员60人，生活区生活污水产生量约720m3/a（2.4m3/d）。生活污水主要污染物为SS、CODcr、氨氮、总磷、动植物油，其中SS浓度800mg/L，CODcr500mg/L，氨氮浓度40mg/L，总磷浓度30mg/L，动植物油15mg/L。生活污水入厂区生活污水处理设施处理后，回用于绿化，不外排。雨天不用于绿化时，进入雨水收集池，晴天回用于绿化。

洗衣和淋浴废水：根据《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）的要求，厂区内洗衣废水和淋浴水应按含重金属（铅、镉、砷等）生产废水处理，收集后汇入含重金属（铅、镉、砷等）生产废水处理设施，不得与生活污水混合处理。本项目员工淋浴和洗衣房单独设置，洗衣废水和淋浴水产生量720m3/a（2.4m3/d），不和生活区生活污水混合排放，送至生产废水站处理后回用。

（7）软水制备浓水

本项目软水补充量18000m3/a（60m3/d），软水制备车间浓水产生量约6000m3/a（20m3/d），浓水中主要污染物为SS和钙镁离子，作为水淬渣冲渣补充水。

（8）浇铸冷却循环水池排水

为了保证循环水水质，循环水池浓水间歇排放量120m3/a（0.4m3/d），废水中的主要污染物为SS，用作水淬渣冲渣补充水。

根据上述，对项目建成后废水及污染物产生情况、治理措施及排放情况进行汇总，见表4.3-1。

表4.3-1       项目水污染物产生及排放情况

| 序号 | 污染源 | 废水产生量（m3/a） | 污染物名称 | 污染浓度（mg/L） | 治理措施 | 排放浓度（mg/L） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 酸雾洗涤 | 68400 | PH | 5 | 沉淀+加碱调节PH至碱性后循环利用 | 8.5 | 洗涤塔循环 |
|  |  |  | SS | 1500 |  | 150 |  |
|  |  |  | CODcr | 200 |  | 100 |  |
| 2 | 电解液提纯反冲洗废水 | 2000 | PH | 3 | 送生产废水处理站处理 | 3 | 送生产废水处理站处理 |
|  |  |  | SS | 500 |  | 2500 |  |
|  |  |  | CODcr | 500 |  | 500 |  |
|  |  |  | 铅 | 0.2 |  | 0.2 |  |
| 3 | 破碎振动分选废水 | 15945 | PH | 3 | 破碎分选循环水池 | 3 | 废水先排入破碎分选循环水池，返回分选工段循环利用。定期排放一定量（53.15m3/d）的浓水去生产废水处理站，处理后回用于破碎分选 |
|  |  |  | SS | 100 |  | 100 |  |
|  |  |  | CODcr | 50 |  | 50 |  |
|  |  |  | 铅 | 0.2 |  | 0.2 |  |
| 4 | 水力分选废水 | 67745 | PH | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | SS | 500 |  | 250 |  |
|  |  |  | CODcr | 200 |  | 200 |  |
|  |  |  | 铅 | 5 |  | 0.2 |  |
| 5 | 塑料清洗废水 | 2044 | PH | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | SS | 200 |  | 200 |  |
|  |  |  | 铅 | 0.2 |  | 0.2 |  |
| 6 | 软水制备站浓水 | 6000 | SS | 1500 | 冲渣补充水 | 1500 | 水淬渣循环水池 |
| 7 | 冷却浓水 | 120 | SS | 1500 | 冲渣补充水 | 1500 |  |
| 8 | 水淬渣废水 | 13771.6 | SS | 200 | 循环利用 | 200 | 循环利用不外排 |
|  |  |  | 铅 | 0.2 |  | 0.2 |  |
| 9 | 烟气脱硫 | 2877307 | PH | 5 | 沉淀+加碱调节PH至碱性后循环利用 | 8.5 | 经中和沉淀后，返回脱硫塔循环利用 |
|  |  |  | SS | 1500 |  | 150 |  |
|  |  |  | CODcr | 200 |  | 100 |  |
|  |  |  | 铅 | 2 |  | 0.2 |  |
| 10 | 车间地面清洁 | 382.5 | SS | 1000 | 送生产废水处理站处理 | 1000 | 生产废水处理站处理后，作为生产补充水，不外排 |
|  |  |  | CODcr | 300 |  | 300 |  |
|  |  |  | 铅 | 0.3 |  | 0.3 |  |
| 11 | 车辆清洗水 | 163 | SS | 1000 |  | 1000 |  |
|  |  |  | CODcr | 300 |  | 300 |  |
|  |  |  | 铅 | 0.1 |  | 0.1 |  |
|  |  |  | 石油类 | 50 |  | 50 |  |
| 12 | 实验室废水 | 120 | CODcr | 500 |  | 500 |  |
|  |  |  | 铅 | 0.1 |  | 0.1 |  |
| 13 | 洗衣和淋浴废水 | 720 | SS | 500 |  | 500 |  |
|  |  |  | 铅 | 0.1 |  | 0.1 |  |
| 14 | 初期雨水 | 911.73m3/次 | SS | 1000 |  | 1000 |  |
|  |  |  | CODcr | 300 |  | 300 |  |
|  |  |  | 铅 | 30 |  | 30 |  |
| 15 | 生产废水处理站 | 25505.5（含初期雨水） | SS | 1000 | 石灰中和+亚铁盐絮凝沉淀 | 100 | 处理后作为破碎分选生产补充水，不外排 |
|  |  |  | CODcr | 500 |  | 50 |  |
|  |  |  | 铅 | 5.0 |  | 0.2 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.45 |  | 0.35 |  |
| 16 | 生活污水处理站 | 720 | SS | 800 | 一体化生化处理装置 | 100 | 处理后回用于绿化 |
|  |  |  | BOD5 | 200 |  | 15 |  |
|  |  |  | NH3-N | 45 |  | 10 |  |
|  |  |  | CODcr | 500 |  | 50 |  |
|  |  |  | 总磷 | 30 |  | 5 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 15 |  | 2 |  |

### 4.3.2废气

#### 4.3.2.1有组织废气

本项目共设置三个有组织排放口，其中1#排放口主要排放酸雾洗涤吸收塔排放的废气；2#排气筒主要排放熔炼车间经处理后达标排放的废气；3#排气筒主要排放精炼炉废气和冶炼车间微负压经处理后达标排放的废气。各有组织废气污染物排放源强核算如下：

（1）1#排气筒污染源强

项目生产过程中，电解液回收废气、电池破碎分选产生的废气和废电池储存库、破碎分选车间、电解液提纯车间微负压废气，经收集送酸雾洗涤吸收塔处理后，经由1#排气筒排放，排气筒高度15m。废气中的主要污染物为颗粒物和硫酸雾，酸雾洗涤吸收塔采用石灰水喷淋洗涤工艺，酸雾去除效率90%，颗粒物去除效率80%。

1）电解液回收废气

本项目将带电解液的电池和不带电解液的干式废电池分开贮存。在贮存区设有电解液收集操作平台，先将电解液倒出，在电解液倒出过程中，会有硫酸雾产生，产生的硫酸雾经集气罩收集，送酸雾洗涤吸收塔处理后，经由1#排气筒排放。集气罩收集效率90%。

根据液体挥发量计算公式：

Gz=M（0.000352+0.000786V）P·F

式中，Gz——液体的蒸发量，kg/h；

M——液体的分子量，98；

V——蒸发液体表面上的空气流速，m/s，以实测数据为准，无条件实测时，一般可取0.2-0.5，取0.35；

P——相应于液体温度下的空气中的蒸气分压力，mmHg，以常温20℃，采用内插法估算，取值为13.23。

F——液体蒸发面的表面积，m2，以操作平台面积2×4m2=8m2计

本项目废硫酸电解液产生量4995t/a，根据上述计算公式，结合硫酸溶液蒸汽分压力，见表4.3-2，废电池储存区电池切盖倒酸操作平台硫酸雾产生量约6.50t/a，贮存区颗粒物产生量约1.0t/a，废气经切盖倒酸操作平台上方集气罩及车间微负压收集，送酸雾洗涤吸收塔进行中和洗涤后，经由1#排气筒排放，排气筒高度15m。集气罩收集效率90%，车间微负压集气效率95%。

表4.3-2      硫酸溶液蒸汽分压力

| 温度℃ 压力 mmHg 浓度% | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 8.80 | 16.77 | 30.42 | 52.87 | 88.44 | 142.83 | 223.52 | 339.47 | 502.67 |
| 20 | 8.05 | 15.44 | 28.00 | 48.77 | 81.59 | 131.92 | 206.59 | 314.26 | 465.86 |
| 25 | 7.46 | 14.45 | 26.28 | 45.86 | 76.88 | 124.45 | 195.14 | 297.57 | 441.67 |
| 30 | 6.91 | 13.16 | 23.99 | 41.93 | 70.49 | 114.44 | 179.95 | 277.85 | 409.07 |
| 35 | 6.23 | 11.58 | 21.10 | 37.23 | 62.81 | 103.34 | 161.49 | 247.86 | 370.16 |

2）电池破碎废气

废蓄电池经切盖倒酸后，进入破碎工段，在破碎过程中，废电池中残留的电解液会有部分硫酸雾的挥发，本项目采取湿法破碎工艺，在破碎过程中，采取喷水措施，酸雾产生量约0.5t/a，颗粒物产生量约1.0t/a，破碎废气经破碎设备上方上方集气罩和车间微负压收集后，和切盖倒酸产生的酸雾一起，送酸雾洗涤吸收塔进行中和洗涤后，经由1#排气筒排放，排气筒高度15m。集气罩收集效率90%，车间微负压集气效率95%。

3）电解液提纯车间微负压废气

本项目按照《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）的要求，在电解液提纯车间实行微负压设计，其产生的废气经过分支管道集中到总管道，最终进行净化处理后达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB 31574—2015)》 的要求后排放。其中酸雾产生量0.5t/a，车间微负压集气效率95%。

上述废气经收集后，进入酸雾洗涤吸收塔洗涤后排放，酸雾洗涤吸收塔采用石灰水碱液中和喷淋洗涤工艺，硫酸雾去除效率90%，颗粒物去除效率80%，废气排放总量8000m3/h，估算酸雾洗涤吸收塔废气排放情况见表4.3-3。

表4.3-3    酸雾洗涤吸收塔（1#排气筒）废气产生及排放情况

| 废气量m3/h | 污染物 | 污染物产生情况 | 治理 措施 | 去除率% | 排放情况 | 执行标准mg/m3 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 | 速率 | 产生量 |  |  | 浓度 | 速率 | 排放量 |  |  |
|  |  | mg/m3 | kg/h | t/a |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a |  |  |
| 8000 | 硫酸雾 | 130.21 | 1.04 | 7.5 | 石灰水碱液喷淋 | 90 | 13.02 | 0.104 | 0.75 | 20 | 达标 |
|  | 颗粒物 | 34.72 | 0.28 | 2 |  | 80 | 6.94 | 0.056 | 0.4 | 30 | 达标 |

（2）2#排气筒污染源强核算

本项目设置两台富氧侧吹炉，每台熔炼炉配备一套 “冷凝沉降室+覆膜袋式收尘”系统，并在熔炼炉进料、出渣和出铅口各设置环境集烟集气罩1个，集气效率90%。

熔炼废气包括熔炼炉内烟气；熔炼炉进料、出渣和出铅口环境集烟。废气中的主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、铅、锑、砷、锡、镉、铬和二噁英。根据物料平衡核算，颗粒物产生量3065.24t/a，二氧化硫产生量6377.96t/a，铅产生量528.14t/a，锑产生量7.66t/a，砷产生量3.065t/a，锡产生量24.52t/a，镉产生量0.613t/a，铬产生量0.459t/a。

本项目在生产过程中，对废铅蓄电池采用“精细化分选预处理”，对废电池中的塑料精细化分选，将产生二噁英的有机物质分离出去，从源头遏制二噁英的产生二噁英，参考《再生铅冶炼污染防治可行技术指南 （征求意见稿）编制说明》富氧底吹熔炼工艺污染物产生情况表，二噁英产生量＜0.5ngTEQ/m3，本环评以产生量0.5ngTEQ/m3计。

氮氧化物产生量以产污系数0.12kg/t产品计，产生量约14.4t/a。

熔炼废气先进入冷凝沉降室+覆膜袋式收尘系统， “冷凝沉降室+覆膜袋式收尘”总体除尘效率以99.5%计（其中冷凝沉降效率以50%，覆膜袋式除尘效率99%），经冷凝沉降和覆膜袋式除尘后的废气，进入”气动乳化+双碱”二级脱硫后，经由2#排气筒排放，排气筒高度40m。气动乳化+双碱除尘效率80%。气动乳化脱硫效率95%，双碱脱硫效率90%，“气动乳化+双碱”二级脱硫系统综合脱硫效率99.5%。每台熔炼炉废气量50000m3/h，熔炼废气量共2×50000=100000m3/h。

根据废气中污染物产生情况及治理措施及污染物去除效率，对熔炼废气中污染物排放情况进行核算，结果见表4.3-4。

（3）3#排气筒污染源强核算

3#排气筒排放的废气包括精炼炉生产废气精炼废气、出铅口环境集烟经集气罩收集，车间微负压废气（包括配料生产车间、外购物料仓库、铅膏仓库、硬质铅仓库、塑料仓库和冶炼车间微负压产生的废气），各部分的废气经收集后，由支管汇入总管，经处理满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB 31574—2015)》 的要求，经3#排气筒排放。

精炼炉使用电电热，废气中的污染物为颗粒物、铅、砷、锡、锑、镉和铬。项目共设置8台精炼炉，每台精炼炉废气量（含环境集烟）8000m3/h，根据物料平衡，颗粒物产生量1660.34t/a，铅产生量6.38t/a，砷产生量0.397t/a，锡产生量0.332t/a，锑产生量0.78t/a、镉产生量0.166t/a，铬0.183t/a。精炼炉废气（含环境集烟）经“冷凝沉降+覆膜袋式收尘”后，经3#排气筒排放，排气筒高度25m。“冷凝沉降+覆膜袋式收尘”除尘效率99.5%。

车间微负压废气（包括配料生产车间、外购物料仓库、铅膏仓库、硬质铅仓库、塑料仓库和冶炼车间微负压产生的废气）经各车间支管汇入到总管，微负压废气量约2000m3/h，废气中主要污染物为含重金属的颗粒物，产生量约1.0t/a计，和精炼炉废气一起合并处理后排放。

根据废气中污染物产生情况及治理措施及污染物去除效率，对精炼车间废气中污染物排放情况进行核算，结果见表4.3-5。

根据污染物源强核算，对项目有组织废气排放情况进行统计，见表4.3-6。各污染物的排放均能满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB 31574—2015)》 的要求。

#### 4.3.2.2无组织废气

（1）无组织废气控制措施

项目无组织废气包括废铅蓄电池贮存、预处理分选车间、熔炼车间、精炼车间等生成过程中，排放的无组织污染物。本项目按照《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）的要求，在工艺设计、工程设计时，控制无组织排放。在生产车间实行微负压设计，其产生的废气经过分支管道集中到总管道，最终进行净化处理后达到 GB 31574 的要求。其中，废铅蓄电池贮存库和废铅蓄电池破碎分选车间处于微负压状态，产生的硫酸雾和颗粒物集中送酸雾洗涤吸收塔处理。备料车间、外购粉料车间、外购含铅物料车间和冶炼车间按照微负压状态设计，产生的污染物集中后，并入精铅除尘主系统，进行除尘处理后排放。

另外，项目在预处理生产过程中，对电解液回收、破碎分选等产生酸雾的工段，均设置了集气罩收集生产过程中产生的酸雾。对熔炼炉进料口、出渣口、出铅口；精炼炉和铸锭机均采取了集气罩环境集烟措施，减少污染物的无组织排放量。

（2）废气无组织排放核算

根据项目无组织排放控制措施，对项目污染物无组织排放情况核算如下：

1）贮存区无组织废气

贮存区无组织废气以破损电池泄漏及切盖倒酸挥发的硫酸雾和电池卸料颗粒物为主，本项目收购的铅酸蓄电池破损率控制在1%以内，电池切盖产生的酸雾集气罩收集效率以90%计，贮存区无组织酸雾再经车间微负压收集后，送酸雾洗涤塔处理。微负压收集效率以95%计，无组织酸雾排放量0.0325t/a（排放速率0.0045kg/h）。颗粒物主要是电池卸料过程中产生，因电池为完整包装，颗粒物无组织排放量0.05t/a（排放速率0.0069kg/h）。

2）破碎分选车间无组织废气

项目采用湿式破碎工艺，破碎分选车间无组织废气以破碎分选泄漏挥发的硫酸雾和少量颗粒物，破碎分选车间产生的酸雾经集气罩收集和车间微负压收集，集气罩集气效率90%，微负压收集效率95%计，破碎分选车间无组织酸雾排放量约0.0025t/a（排放速率0.00034kg/h），颗粒物排放量0.005t/a（排放速率0.00069kg/h）。

3）电解液提纯处理车间

电解液提纯处理车间主要进行电解液收集提纯回收，电解液处理车间主要是生产提纯和电解液罐挥发的无组织硫酸雾，本项目电解液无组织硫酸雾产生量约经车间微负压收集，微负压收集效率95%计，无组织酸雾排放量约0.025t/a（排放速率0.0034kg/h）。

4）配料车间和熔炼物料仓库

配料车间和熔炼物料仓库（含煤仓库、含铅物料库）无组织颗粒物粉尘产生量按物料量的0.1%计，无组织颗粒物经车间负压收集后，由支管送至精炼车间布袋除尘总管，经除尘后排放。微负压收集效率以95%计。无组织颗粒物排放量约2.26t/a（排放速率0.314kg/h）。

- 熔炼车间

车间无组织废气主要来自熔炼炉投料、出渣口、出铅口无组织废气，项目配套设置环境集烟系统，在上料、出渣和出铅口设置集气罩收集，车间进行微负压进行设计。集气罩集气效率90%，微负压收集效率以95%计，根据物料平衡及有组织废气排放量核算，预计熔炼车间无组织废气中污染排放量如下：颗粒物0.15t/a；二氧化硫0.32t/a；铅0.026t/a；砷0.135kg/a；锡1.266kg/a；锑0.383kg/a；镉0.031kg/a；铬0.023kg/a；二噁英0.18ngTEQ/a。

6）精炼车间

精炼车间无组织废气主要是精炼炉物料熔化、出铅和浇铸产生的颗粒物和铅。项目设计在熔化、出铅和浇铸工段设置集气罩收集，车间进行微负压设计，集气罩集气效率90%，微负压收集效率以95%计。根据物料平衡及有组织废气排放量核算，废气中的主要污染物为颗粒物和铅、砷、锡、锑、镉和铬，预计颗粒物排放量0.08t/a，铅排放量0.319kg/a；砷：0.02Kg/a；锡：0.017kg/a；锑：0.039kg/a；镉0.008kg/a；铬：0.009kg/a。

7）水淬渣无组织废气

渣水淬时产生水蒸汽并夹带一定量的烟尘随水蒸汽流失到环境中、形成无组织排放，预计颗粒物无组织排放量1.66t/a。

经无组织排放厂界浓度预测，厂界无组织污染浓度能满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）企业边界大气污染物限值。

#### 4.3.2.3非正常排放废气

根据项目生产工艺及污染治理设施，项目非正常排放情景设置如下：

情景一：富氧侧吹还原炉烟气除尘系统发生故障，导致除尘效率下降到50%，此情景发生非正常排放的污染物为颗粒物、铅、砷、锡、锑、镉和铬的排放。

情景二：脱硫塔脱硫系统发生故障，导致脱硫效率下降到50%，此情景下，非正常排放的污染物以二氧化硫计。

发生非正常排放时，应立即停产检修，排放持续时间2h，排放频次以每5年1次考虑。根据污染物排放核算，预计项目非正常排放源强见表4.3-8。

表4.3-4    富氧侧吹熔炼炉废气排放情况

| 污染源名称 | 工作时数(h/a) | 废气量m3/h | 污染物 | 污染物产生情况 | 治理措施 | 污染物治理除率% | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 产生量 t/a |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量 t/a |
| 熔炼 烟气 | 24×300= 7200 | 50000×2= 100000 | 颗粒物 | 4257.28 | 425.73 | 3065.24 | 冷凝沉降+覆膜袋式除尘；“气动乳化+双碱”二级脱硫 | “冷凝沉降室+覆膜袋式收尘”总体除尘效率99.5%气动乳化+双碱除尘效率80%；“气动乳化+双碱”二级脱硫系统综合脱硫效率99.5%。 | 4.26 | 0.43 | 3.07 |
|  |  |  | SO2 | 8858.28 | 885.83 | 6377.96 |  |  | 44.29 | 4.43 | 31.89 |
|  |  |  | NOx | 20.00 | 2.00 | 14.4 |  |  | 20.00 | 2.000 | 14.4 |
|  |  |  | 铅 | 733.53 | 73.35 | 528.14 |  |  | 0.73 | 0.073 | 0.53 |
|  |  |  | 砷 | 4.26 | 0.43 | 3.065 |  |  | 0.0043 | 0.0004 | 0.003 |
|  |  |  | 锡 | 34.06 | 3.41 | 24.52 |  |  | 0.0341 | 0.0034 | 0.02 |
|  |  |  | 锑 | 10.64 | 1.06 | 7.66 |  |  | 0.0106 | 0.0011 | 0.008 |
|  |  |  | 镉 | 0.85 | 0.085 | 0.613 |  |  | 0.0009 | 0.00009 | 0.0006 |
|  |  |  | 铬 | 0.64 | 0.064 | 0.459 |  |  | 0.0006 | 0.00006 | 0.0005 |
|  |  |  | 二噁英 | 0.5 ngTEQ/m3 | 50 ugTEQ/h | 0.36 gTEQ/a | 精细化分选预处理 | 0.5 ngTEQ/m3 | 50 ugTEQ/h | 0.36 gTEQ/a |

表4.3-5    精炼废气排放情况

| 污染源名称 | 工作时数(h/a) | 废气量m3/h | 污染物 | 污染物产生情况 | 治理 措施 | 污染物除率% | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 | 速率 | 产生量 |  |  | 浓度 | 速率 | 排放量 |
|  |  |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a |
| 精炼 烟气 | 24×300= 7200 | 6000×8+2000= 50000 | 颗粒物 | 4614.83 | 230.74 | 1661.34 | 冷凝沉降+覆膜袋式除尘，除尘效率99.5% | 99.5 | 23.07 | 1.15 | 8.31 |
|  |  |  | 铅 | 17.72 | 0.886 | 6.38 |  | 99.5 | 0.0886 | 0.0044 | 0.03 |
|  |  |  | 砷 | 1.10 | 0.055 | 0.397 |  | 99.5 | 0.0055 | 0.0003 | 0.0020 |
|  |  |  | 锡 | 0.92 | 0.046 | 0.332 |  | 99.5 | 0.0046 | 0.0002 | 0.002 |
|  |  |  | 锑 | 2.17 | 0.108 | 0.78 |  | 99.5 | 0.0108 | 0.0005 | 0.004 |
|  |  |  | 镉 | 0.46 | 0.023 | 0.166 |  | 99.5 | 0.0023 | 0.0001 | 0.0008 |
|  |  |  | 铬 | 0.51 | 0.025 | 0.183 |  | 99.5 | 0.0025 | 0.0001 | 0.001 |

表4.3-6  项目有组织排放源强

| 序号 | 排气筒编号 | 污染源 | 排气筒参数 | 废气排放量(m3/h) | 单位产品废气排放量（m3/t产品） | 污染物名称 | 污染物排放情况 | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 浓度 （mg/m3） | 速率 （kg/h） | 排放量 (t/a) | 排放标准浓度(mg/m3) | 单位产品基准排气量(m3/t产品） |  |
| 1 | 1#排气筒 | 电解液收集及回收、电池破碎分选和车间微负压 | 排气筒高度：15m,内径1m，烟气温度：25℃ | 8000 | 480 | 硫酸雾 | 13.02 | 0.104 | 0.75 | 20 | / | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 6.94 | 0.056 | 0.4 | 30 |  | 达标 |
| 2 | 2#排气筒 | 熔炼车间废气（含熔炼炉废气和熔炼环境集烟）、 | 排气筒高度：40m,内径2.5m，烟气温度：70℃ | 100000 | 6000 | 颗粒物 | 4.26 | 0.43 | 3.07 | 30 | 10000 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | SO2 | 44.29 | 4.43 | 31.89 | 150 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | NOx | 20.00 | 2.000 | 14.4 | 200 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | 铅 | 0.73 | 0.073 | 0.53 | 2 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | 砷 | 0.0043 | 0.0004 | 0.003 | 0.4 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | 锡 | 0.0341 | 0.0034 | 0.02 | 1 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | 锑 | 0.0106 | 0.0011 | 0.008 | 1 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | 镉 | 0.0009 | 0.00009 | 0.0006 | 0.05 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | 铬 | 0.0006 | 0.00006 | 0.0005 | 1 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | 二噁英 | 0.5ng TEQ/m3 | 50ug TEQ/h | 0.36g TEQ/a | 0.5ng TEQ/m3 |  | 达标 |
| 3 | 3#排气筒 | 精炼车间废气（含精炼炉废气和精炼环境集烟、车间微负压废气 | 排气筒高度：25m,内径1.2m，烟气温度：70℃ | 50000 | 3000 | 颗粒物 | 23.06 | 1.15 | 8.31 | 30 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | 铅 | 0.0886 | 0.0044 | 0.03 | 2 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | 砷 | 0.0055 | 0.0003 | 0.0020 | 0.4 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | 锡 | 0.0046 | 0.0002 | 0.002 | 1 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | 锑 | 0.0108 | 0.0005 | 0.004 | 1 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | 镉 | 0.0023 | 0.0001 | 0.0008 | 0.05 |  | 达标 |
|  |  |  |  |  |  | 铬 | 0.0025 | 0.0001 | 0.001 | 1 |  | 达标 |

表4.3-7     项目废气无组织排放源强

| 序号 | 污染源位置 | 污染物名称 | 污染物排放量 | 污染物排放速率（kg/h） | 面源面积（m2） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废铅蓄电池贮存区 | 破损电池挥发酸雾、卸料颗粒物 | 硫酸雾 | 0.0325t/a | 0.0045 | 1449（103.5m×14 m） | 11 |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.05t/a | 0.0069 |  |  |
| 2 | 破碎分选车间 | 电池破碎挥发硫酸雾、颗粒物 | 硫酸雾 | 0.0025t/a | 0.00034 | 1848（202m×9.15m） | 11 |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.005t/a | 0.00069 |  |  |
| 3 | 电解液提纯处理车间 | 提纯过程中挥发的酸雾 | 酸雾 | 0.025t/a | 0.0034 | 280（20m×14m） | 11 |
| 4 | 煤炭仓库/含铅物料/配煤炭仓库料车间 | 配料、造粒粉尘 | 颗粒物 | 2.26t/a | 0.314 | 350（20m×17.5m） | 11 |
| 5 | 熔炼车间 | 富氧侧吹还原炉熔炼 | 颗粒物 | 0.15t/a | 0.02 | 1008（120m×8.4m） | 11 |
|  |  |  | SO2 | 0.32t/a | 0.04 |  |  |
|  |  |  | NOx | 0.00072t/a | 0.0001 |  |  |
|  |  |  | 铅 | 0.026t/a | 0.0037 |  |  |
|  |  |  | 砷 | 0.153kg/a | 0.00002 |  |  |
|  |  |  | 锡 | 1.226kg/a | 0.00017 |  |  |
|  |  |  | 锑 | 0.383kg/a | 0.00005 |  |  |
|  |  |  | 镉 | 0.031kg/a | 0.000001 |  |  |
|  |  |  | 铬 | 0.023kg/a | 0.000001 |  |  |
|  |  |  | 二噁英 | 18ugTEQ/a | 0.0025ugTEQ/h |  |  |
| 6 | 精炼车间 | 精炼铸锭 | 颗粒物 | 0.08t/a | 0.011 | 1344（160m×8.4m） | 11 |
|  |  |  | 铅 | 0.319kg/a | 0.00004 |  |  |
|  |  |  | 砷 | 0.02kg/a | 0.000003 |  |  |
|  |  |  | 锡 | 0.017kg/a | 0.000002 |  |  |
|  |  |  | 锑 | 0.039kg/a | 0.00001 |  |  |
|  |  |  | 镉 | 0.008kg/a | 0.000001 |  |  |
|  |  |  | 铬 | 0.009kg/a | 0.000001 |  |  |
| 7 | 水淬渣池 | 熔炼渣水淬 | 颗粒物 | 1.66 | 0.23 | 45（18m×2.5m） | 11 |

表4.3-8          项目废气非正常排放源强

| 序号 | 非正常排放情景 | 污染源 | 排气筒参数 | 废气排放量(m3/h) | 污染物名称 | 污染物排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） |
| 1 | 情景一 | 熔炼废气 | 排气筒高度：40m,内径2.5m，烟气温度：30℃ | 100000 | 颗粒物 | 1419.09 | 212.86 |
|  |  |  |  |  | 铅 | 244.51 | 36.68 |
|  |  |  |  |  | 砷 | 6.201 | 0.930 |
|  |  |  |  |  | 锡 | 11.352 | 1.703 |
|  |  |  |  |  | 锑 | 3.546 | 0.532 |
|  |  |  |  |  | 镉 | 0.284 | 0.043 |
|  |  |  |  |  | 铬 | 0.213 | 0.032 |
| 2 | 情景二 | 熔炼废气 | 排气筒高度：40m,内径2.5m，烟气温度：30℃ | 100000 | SO2 | 2954.76 | 442.91 |

#### 4.3.2.4废气污染物排放总量核算

根据项目有组织废气源强和无组织废气源强核算结果，项目建成后，废物污染物排放总量核算见表4.3-9。

表4.3-9  项目废气污染物排放总量

| 废气排放总量（万m3/a） | 污染物名称 | 污染物排放总量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 有组织排放量 | 无组织排放量 |
| 113760 | 颗粒物 | 11.78t/a | 4.285t/a |
|  | SO2 | 31.89t/a | 0.32t/a |
|  | NOx | 14.4t/a | 0.00072t/a |
|  | 铅 | 0.56t/a | 0.026t/a |
|  | 砷 | 0.005t/a | 0.173kg/a |
|  | 锡 | 0.022t/a | 1.243kg/a |
|  | 锑 | 0.012t/a | 0.422kg/a |
|  | 镉 | 0.0014t/a | 0.039kg/a |
|  | 铬 | 0.0015t/a | 0.032kg/a |
|  | 硫酸雾 | 0.75t/a | 0.06t/a |
|  | 二噁英 | 0.36gTEQ/a | 18ugTEQ/a |

### 4.3.3噪声

本项目主要噪声源有破碎分选设备、冷却塔、空压机、水泵、风机等，其声源等效声级在75～105dB(A)。本项目采取了基础减振、隔声和消声等降噪措施。根据噪声设备分布情况，本项目噪声源强见表4.3-10。

表4.3-10      项目生产噪声源强

| 区位 | 序号 | 名称 | 数量（台/套） | 源强声级dB（A） | 噪声防治措施 | 降噪效果 dB（A） | 防治后噪声dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预处理车间 | 1 | 切盖机 | 2 | 75 | 基础减振、墙体隔声 | 20 | 55 |
|  | 2 | 倒酸机 | 2 | 75 | 基础减振、墙体隔声 | 20 | 55 |
|  | 3 | 破碎机 | 1 | 95 | 基础减振、墙体隔声 | 20 | 75 |
|  | 4 | 分选机 | 1 | 75 | 基础减振、墙体隔声 | 20 | 55 |
|  | 5 | 酸泵 | 2（一用一备） | 90 | 基础减振、墙体隔声 | 20 | 70 |
|  | 6 | 酸雾收集处理风机 | 1 | 100 | 基础减振、墙体隔声和消声 | 25 | 75 |
| 配料车间 | 1 | 造粒机 | 1 | 75 | 基础减振、墙体隔声 | 20 | 55 |
| 熔炼车间 | 1 | 富氧风机 | 2 | 100 | 基础减振、墙体隔声和消声 | 25 | 75 |
|  | 2 | 熔炼车间烟气风机 | 4 | 100 | 基础减振、墙体隔声和消声 | 25 | 75 |
| 精炼车间 | 1 | 精炼炉风机 | 1 | 100 | 基础减振、墙体隔声和消声 | 25 | 75 |
| 公用工程 | 1 | 液氧站氧压机 | 3 | 90 | 基础减振、墙体隔声和消声 | 25 | 65 |
|  | 2 | 冷却塔 | 1 | 80 | 基础减振、隔声 | 20 | 60 |
|  | 3 | 空压机 | 1 | 100 | 基础减振、墙体隔声和消声 | 25 | 75 |
| 环保设施 | 1 | 酸雾吸收塔风机 | 1 | 90 | 基础减振、墙体隔声和消声 | 25 | 65 |
|  | 2 | 烟气除尘脱硫塔风机 | 2（一用一备） | 105 | 基础减振、墙体隔声和消声 | 25 | 80 |
|  | 3 | 生产废水回用水泵 | 2（一用一备） | 90 | 基础减振、墙体隔声 | 20 | 70 |
|  | 4 | 生活污水回用水泵 | 2（一用一备） | 90 | 基础减振、墙体隔声 | 20 | 70 |
|  | 5 | 雨水回用泵用系统 | 2（一用一备） | 90 | 基础减振、墙体隔声 | 20 | 70 |

### 4.3.4固体废物

本项目固废主要包括：渗透过滤提纯滤渣和废液、废滤膜、废隔板、铁片、水淬渣、精炼渣、除尘系统收尘、脱硫石膏渣、酸雾洗涤石膏渣、污水处理污泥、含铅废旧劳保用品和生活垃圾等。根据项目物料平衡，本项目固废产生与处置情况详见表4.3-10。

- S1：酸雾洗涤石膏渣

酸雾采用石灰水中和洗涤，洗涤石膏渣产生量11.05t/a，送石膏渣库临时堆存，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行设计和建设，渣库采取防渗、防雨、防流失措施。待项目建成运营后，对脱硫石膏渣进行危险废物属性鉴别，若属于一般工业固废，则按照一般工业固废进行管理。若属于危险废物，按照危险废物的管理要求，委托有资质的单位处置。

- S2：废电解液提纯及废液

本项目废电解液滤渣及废液产生量约200t/a，滤渣中主要成分为Pb、Sb、Fe等，其中含铅6.490%，属于《国家危险废物名录（2020年）》中的含铅废物，危废类别：HW31 含铅废物，危废代码900-052-31。经压滤后，作为含铅废物原料，返回熔炼炉，进行综合利用。

（3）S3：废滤膜

项目废电解液采用三级滤膜提纯工艺，滤膜每3个月更换一次，每次更换量约27kg，每年废滤膜产生量108kg/a（0.108t/a），属于《危险废物名录（2020年版）》中“含有或沾染毒性、感染性危险废物的 废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险废物代码900-041-49 。委托有资质的单位进行处置。

（4）S4：废隔板

隔板是防止正负极短路的惰性隔离物质，有多孔纤维、多孔塑料等不同成分。铅蓄电池中，隔板重量占比1%左右，本项目设计处理废铅蓄电池15万吨/年，废隔板产生量约1500t/a。废隔板属于《危险废物名录（2020年版）》中“含有或沾染毒性、感染性危险废物的 废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险废物代码900-041-49 。根据《再生铅冶炼污染防治可行技术指南》，废隔板需定期交由具有危险废物处置资质单位集中处置。

（5）S5：熔炼水淬渣

本项目水淬渣产生量为16794.63t/a，含铅0.5786%，水淬渣未列入《国家危险废物名录》（2016版）中的危险废物，本项目水淬渣含铅量小于2%，满足《再生铅行业规范条件》和《再生铅冶炼污染防治可行技术指南》中废渣铅含量低于2%的要求。废渣产生冷却后送至渣库临时堆放，外售给水泥厂作为水泥生产配料。临时渣库按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中第Ⅰ类工业固体废物的要求进行设计、施工和运行管理。

（6）S6：熔炼烟气收尘

熔炼烟气收尘产生量3049.91t/a，属于《国家危险废物名录（2020年）》中的危险废物，危废类别：HW48（有色金属冶炼废物），危废代码321-029-48 ，危险废物名称：铅再生过程中集（除）尘装置收集的粉尘和废水处理污泥。作为含铅废物原料，返回熔炼炉，进行综合利用。

（7）S7：脱硫石膏渣

烟气脱硫和酸雾洗涤产生石膏渣产生量11900.33t/a，送石膏渣库临时堆放.因本项目废气中含有重金属等污染物，脱硫石膏渣中成分复杂，建设单位在设计时，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行设计和建设，渣库采取防渗、防雨、防流失措施。待项目建成运营后，对脱硫石膏渣进行危险废物属性鉴别，若属于一般工业固废，则按照一般工业固废进行管理。若属于危险废物，按照危险废物的管理要求，委托有资质的单位处置。目前，已颁发危险废物经营许可证，且核准经营的危废类别包括冶炼烟气脱硫渣的企业有滇北工贸有限公司，核准的生产规模为45000t/a，根据调查，该公司目前处于正常生产状态，可满足本项目产生的脱硫石膏渣。

（8）S8：精炼渣

根据物料平衡，本项目精炼渣产生量约3246.66t/a，精炼渣中的主要成分为Pb、Sb、Sn等，其中Pb含量46.97%，属于《国家危险废物名录（2020年）》中的危险废物，危废类别：HW48（有色金属冶炼废物），危废代码321-029-48 。作为含铅废物原料，返回熔炼炉，进行综合利用。

（9）S9：精炼废气收尘

精炼废气收尘量合计1652.04t/a，属于《国家危险废物名录（2020年）》中的危险废物，危废类别：HW48（有色金属冶炼废物），危废代码321-029-48 ，危险废物名称：铅再生过程中集（除）尘装置收集的粉尘和废水处理污泥。作为含铅废物原料，返回熔炼炉，进行综合利用。

（10）S10：含铅废旧劳保用品（废口罩、手套、工作服等）和带铅尘包装物（外购含铅废料包装袋）

本项目含铅废旧劳保用品（废口罩、手套、工作服等）和带铅尘包装物（外购含铅废料包装袋）产生量约0.5t/a,属于《危险废物名录（2020年版）》其他危险废物（HW49）中“含有或沾染毒性的废弃包装物”，危险废物类别HW49，废物代码900-041-49，委托有资质的单位进行处置。

（11）生产废水处理站污泥

本项目生产废水处理站采用“石灰中和+亚铁盐絮凝沉淀”处理工艺，污泥产生量约240t/a，属于《国家危险废物名录（2020年）》中的危险废物，危废类别：HW48（有色金属冶炼废物），危废代码321-029-48 ，危险废物名称：铅再生过程中集（除）尘装置收集的粉尘和废水处理污泥。作为含铅废物原料，返回熔炼炉，进行综合利用。

（12）铁片

根据废铅酸蓄电池各组分所占比例及物料平衡，本项目分选的铁片年产生量500t/a，根据《再生铅冶炼污染防治可行技术指南》的要求，对废铁进行彻底清洗，作为副产品外售。

（13）生活垃圾

本项目现有职工60人，按每人每天产生0.5公斤计算，全年300天预计产生此类固废9t/a。环卫清运。

表4.3-11    本项目固体废物产生与处置情况一览表(t/a)

| 工序 | 固废名称 | 产生量 | 主要成分 | 固废属性 | 利用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废电解液提纯 | 渗透过滤提纯滤渣 | 200 | Pb、Sb、Fe等 | 危险废物 | HW31 421-052-31 | 送熔炼工段配料 |
|  | 废滤膜 | 0.108 | 过滤膜 | 危险废物 | HW49 900-041-049 | 委托有资质的单位处置 |
| 分选 | 废隔板 | 1500 | 微孔塑料、微孔纤维 | 危险废物 | HW49 900-041-049 | 委托有资质的单位处置 |
|  | 铁片 | 500 | Fe | 一般固废 | / | 副产品出售 |
| 熔炼工序 | 水淬渣 | 16794.63 | Fe、Ca等 | 一般固废 | / | 外售水泥厂 |
|  | 除尘系统收尘 | 3049.91 | Pb、Sb、Sn | 危险废物 | HW48 321-029-48 | 送熔炼工段配料 |
| 精炼工序 | 精炼渣 | 3246.66 | Pb、Sb、Sn | 危险废物 | HW48 321-016-48 | 送熔炼工段配料 |
|  | 除尘系统收尘 | 1652.04 | Pb、Sb、Sn | 危险废物 | HW48 321-029-48 | 送熔炼工段配料 |
| 废水处理站 | 废水 处理污泥 | 240 | Pb等 | 危险废物 | HW48 321-029-48 | 送熔炼工段配料 |
| 酸雾洗涤 | 石膏渣 | 11.05 | 硫酸钙等 | 按危险废物鉴别标准进行鉴别 | / | 根据鉴别结果，采取相应的处置措施 |
| 废气脱硫 | 石膏渣 | 11900.33 |  |  |  |  |
| 其他 | 含铅废旧劳保用品和包装材料 | 0.5 | 铅 | 危险废物 | HW49 900-041-49 | 委托有资质的单位处置 |
|  | 生活垃圾 | 9 | / | / | / | 环卫清运 |
| 一般固废 | 17294.708 | / | / | / | / |
| 石膏渣 | 11911.38 | 硫酸钙等 | 按危险废物鉴别标准进行鉴别 | / | 根据鉴别结果，采取相应的处置措施 |
| 危险废物 | 9889.11 | / | / | / | 进行综合利用或有效处置 |
| 生活垃圾 | 9 | / | / | / | / |
| 合计 | 39104.228 | / | / | / | / |

## 4.4小结

本项目以废旧铅酸蓄电池和含铅冶炼废物作为原料，采用“破碎分选+富氧侧吹熔炼+精炼”工艺，生产再生铅。本项目按照《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）的要求，在工艺设计、工程设计时，控制无组织排放。在生产车间实行微负压设计，其产生的废气经过分支管道集中到总管道，最终进行净化处理后达到 GB 31574 的要求。其中，废铅蓄电池贮存库和废铅蓄电池破碎分选车间处于微负压状态，产生的硫酸雾和颗粒物集中送酸雾洗涤吸收塔处理。备料车间、外购粉料车间、外购含铅物料车间和冶炼车间按照微负压状态设计，产生的污染物集中后，并入精铅除尘主系统，进行除尘处理后排放。

另外，项目在预处理生产过程中，对电解液回收、破碎分选等产生酸雾的工段，均设置了集气罩收集生产过程中产生的酸雾。对熔炼炉进料口、出渣口、出铅口；精炼炉和铸锭机均采取了集气罩环境集烟措施

项目生产过程中产生的酸雾经石灰水中和洗涤后，经由15高排气筒排放；富氧侧吹熔炼经“冷凝沉降+覆膜袋式除尘”后，再进入“气动乳化+双碱”二级脱硫系统脱硫，由40m高排气筒排放。精炼炉废气经“冷凝+覆膜袋式除尘”后，由25m高排气筒排放，污染排放能满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3和表5中相关限值要求。

项目配套建设设计建设生产废水处理站、生活污水处理站、初期雨水和雨水收集池，生产废水处理后回用于破碎分选工段，生活污水经处理后回用于绿化，项目废水不外排。项目生产过程中产生的固废均进行综合利用或有效处置。

# 5区域环境调查

## 5.1 自然环境

### 5.1.1 地理位置

云南省楚雄市为楚雄彝族自治州的首府，也是楚雄彝族自治州的政治、经济、文化、交通中心，国土总面积4433km2。楚雄市位于云贵高原中部，为红河水系与金沙江水系的分水岭地带，地跨东经100°35′-101°48′、北纬24°30′-25°15′之间。东邻禄丰县，南连双柏县，西与南华县和思茅市景东县接壤，北同牟定县毗邻。楚雄市人民政府驻鹿城镇，东距省会昆明138km。西距大理州首府下关178km。东接昆明、西连大理、南至普洱、北达攀枝花，320国道、108国道、G56杭瑞高速以及成昆铁路、广大铁路穿境而过。

本项目位于云南省楚雄彝族自治州以东，属于苍岭镇境内，与楚雄市直线距离为15.84km。苍岭镇位于楚雄市东部，地处东经101°～102°之间、北纬24°～26°之间，东与禄丰县交界，南与鹿城镇相连，西与东瓜镇接壤，北与牟定县毗邻，东西横距24km，南北纵距15km，镇政府距离州府鹿城镇18km。境内交通便利，安（宁）楚（雄）高速公路、320国道、广（通）楚（雄）公路、广（通）大（理）铁路穿境而过。

项目地理位置图详见附图2。

### 5.1.2 地形地貌

本项目选址处于处于金沙江与红河分水岭，为垄状起伏低山丘陵地形，高程介于1800～2000m，相对高差10～200m，地形波状起伏，山顶浑圆，沟谷多发育，坡度10°～20°。

场区位于一NE～SW沟谷中，两侧山顶高程1860m，谷底高程1854m，高差约6m，最低点为南西侧水库，高程1850m。沟谷纵坡降约3％，两侧山坡坡度约15°

### 5.1.3 气象特征

楚雄市属北亚热带季风气候区，冬干夏湿，气温日差较大，年差较小；冬无 严寒、夏无酷暑；干湿季分明，雨热同季；日照充足，霜期较短，冬季降水偏少。 年降雨量为864毫米，年均气温为15.6℃。

### 5.1.4 河流水系

楚雄市境内河流分属红河、金沙江两大水系。红河水系中元江上游的礼社江，从南华县入境，穿越市境西南部，支流有马龙河、三街河、白衣河、五街河、邑舍河、碧 鸡河、自雄河；金沙江水系有其支流龙川江从吕合入境，自西向东流经东瓜、鹿 城、苍岭，再由西向北出境，是楚雄市坝区的主要河流。主要支流有紫甸河、西 静河、河前河、寨子小河、青龙河、苍岭小河。

项目拟建厂址所在地苍岭镇分属金沙江、红河水系，饱满街和要站街坝子属于金沙江水系，项目所在地周围地表水体为厂址南侧无名小河，该无名小河汇入打苴河，打苴河属于沙甸河左岸一级支流，发源于苍岭镇中部百家田、红豆村村民小组附近山区，由北向南先后流经下摆拉、乌尔郎等村民小组和西云村委会， 于打鼓摩村民小组出境，苍岭镇境内全长16.7km，流域面积83km²，沙甸河最终汇入绿汁江，绿汁江属于红河水系中元江右岸一级支流。

## 5.2社会环境

### 5.2.1 行政区划

楚雄州设9县1市（楚雄市、双柏县、牟定县、南华县、姚安县、大姚县、永仁县、元谋县、武定县、禄丰县），103个乡镇，其中：镇65个，乡38个（其中：民族乡4个），1100个村民委员会和社区居民委员会（其中：966个村民委员会，134个社区居民委员会）。

2019年末全州常住人口275.50万人，出生率12.0‰，死亡率6.88‰，自然增长率5.12‰。常住人口城镇化率46.53%，比上年提高1.2个百分点。按公安户籍人口统计，年末全州总人口2660363人，比上年末增加5565人。其中，乡村人口1789662人，城镇人口870701人。在户籍总人口中，少数民族人口973051人，占总人口的36.58%，其中，彝族人口782113人，占总人口的29.4%，占少数民族人口的80.4%。万人以上少数民族有彝族（782113人）、傈僳族（59777人）、苗族（50348人）、傣族（24254人）、回族（21909人）和白族(18807人）。全年出生人口29498人，死亡人口20223人。男女性别比（以女性为100计算）为103.65。

### 5.2.2 社会经济

初步核算，2019年全州实现生产总值（GDP）1251.90亿元，按可比价计算，比上年增长9.1%。其中：第一产业增加值221.80亿元，增长5.7%，拉动经济增长1.0个百分点；第二产业增加值493.11亿元，增长11.7%，拉动经济增长4.9个百分点；第三产业增加值536.99亿元，增长7.7%，拉动经济增长3.2个百分点。第一、第二、第三产业对生产总值增长的贡献率分别为10.7%、54.3%和35%。

- 二、三产业增加值占生产总值的比重分别为17.7%、39.4%、42.9%。全州人均生产总值（GDP）达45499元，比上年增长8.9%。非公有制经济增加值614.34亿元，占GDP的比重为49.1%。

## 5.3樟木箐州级自然保护区基本情况

本项目评价范围内有樟木箐州级自然保护区，保护区位于项目东面，保护区边界与项目厂界直线距离约9.3km，保护区与本项目的位置关系见附图。根据《禄丰樟木箐州级自然保护区总体规划》（2017～2026年），保护区基本情况如下：

（1）地理位置

保护区位于云南省楚雄市中东部，禄丰县西南部，属禄丰县一平浪国营林场管辖区，地理位置介于东经101°45＇39＂～101°50＇17＂，北纬24°58＇48＂～25°03＇54＂之间，东西宽约6.5km，南北长约9.3km。其北部与禄丰县广通镇相连，西部与楚雄市苍岭镇接壤，东部、东南部与禄丰县彩云镇相连。地处楚雄市、禄丰县交界处。

（2）保护区范围及四至界线

根据《楚雄州一平浪国营林场山林所有证》（云南省楚雄市人民政府 编号：0014563，1987年7月7日和云南省禄丰县人民政府 编号：国浪第1号，1987年7月20日颁发），保护区四至界线北起大尖峰海拔2161m，顺山梁防火线直下至木匠坟，由木匠坟向东过海拔1882m高程，顺荒田箐山梁下至秧田箐，顺箐直出接罗川大箐水库至小箐口，由小箐口向西沿小箐直上鸡素箐至哨丫口，由哨丫口向西南直下至冷水箐底，顺箐直出至五道河，顺五道河向南至小芭蕉箐口，顺箐直上接青香树梁子顶，由青香树梁子顺梁上至小黑箐头的中山梁子顶，顺梁子直下，跨小黑箐接丫叉口海拔1960m路头防火线，由丫叉口防火线向北上至海拔1982m高程，顺山梁防火线下至麦地凹箐头，顺箐下至五道河边，由麦地凹箐北边山梁直上过海拔1874m高程至小教场，再由小教场顺山脊过海拔1913m高程至小教场丫口，顺丫口箐下至五公里箐底，又顺五公里箐上至箐头梁子的拐点桩（NO14),沿(NO14)向东上至山顶，沿小山脊下至樟木箐公路边农田，由公路向西顺山脚沿一公里料场边缘至木材检查站门口，又顺五道河向南至白杨箐北边山梁防火线脚，沿防火线直上接大尖峰山梁至大尖峰。保护区范围与《楚雄州一平浪国营林场山林所有证》范围一致。

（3）保护区面积

禄丰樟木箐州级自然保护区面积3470.0hm2，其中楚雄市境内面积980.8hm2，禄丰县境内面积2489.2hm2。

（4）保护区性质

禄丰樟木箐州级自然保护区属自然生态系统类别的森林生态系统类型的小型保护区。保护区管理机构属于禄丰县林业局下属的公益性质的事业单位。

（5）保护区主要保护对象

半湿润常绿阔叶林生态系统，楠木、龙棕、香果树、喜树等国家重点保护野生植物和绿孔雀、穿山甲、虎纹蛙、白鹇等国家重点保护野生动物。

（6）功能区划

樟木箐州级自然保护区属小型保护区，功能区区划在具体分析核心区分布区域及空间位置特点基础上划分为核心区和实验区。功能区划见表5.3-1。

表5.3-1     功能区区划面积表

| 功能区 | 核心区 | 实验区 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能区面积(hm2) | 1387.9 | 2082.1 | 3470.0 |
| % | 40.0 | 60.0 | 100 |

1)核心区

核心区北起库区大箐顺石岒岗小梁子至海拔2100米处，沿山路至大尖峰梁子，翻过梁子顺箐下至检查站大箐的第二叉箐开始西行。顺小箐或小梁子在海拔1800米和1920米之间西行到哨箐，转向南顺小梁子至尖山帽，经三刻登小梁子下行至海拔1700米处沿小箐到果木园开始东行。顺小箐或小梁子在海拔1500米和1840米之间东行到库区大箐闭合。

核心区位于保护区中心区域，核心区面积为1387.9hm2，占保护区总面积的40.0%。核心区是半湿润常绿阔叶林生态系统，龙棕、楠木，绿孔雀等主要保护对象重点分布区，该区域受人为干扰很少，属绝对保护区域。

2) 实验区

核心区外围全为实验区，该区域是云南松针叶林集中分布区域，也是农地、集体林、居民地零星分布区域，人为活动相对频繁。实验区面积2082.1hm2，占保护区总面积的60.0%。

## 5.4区域污染源调查与评价

根据项目现场踏勘，项目拟建厂址周围主要的污染源分布如下：

（1）楚雄市生活垃圾填埋场（位于项目拟建厂址东侧，与厂界距离约100m）

（2）楚雄滇中有色金属有限责任公司10万t/a粗铜及30万t/a硫酸改扩建工程配套建设的苍岭渣库（位于项目拟建厂址北侧，与厂界距离约5m）

（3）楚雄生活垃圾焚烧发电厂（位于项目东北，与本项目厂界距离约50m）。

（4）楚雄医疗废物处置中心（位于项目拟建厂址东南侧，厂界外1259.82m）

其中楚雄市生活垃圾填埋场，楚雄滇中有色金属有限责任公司10万t/a粗铜及30万t/a硫酸改扩建工程配套建设的苍岭渣库、楚雄生活垃圾焚烧发电厂均已建成运营，主要污染物为垃圾填埋恶臭、垃圾填埋场渗滤液和渣场无组织废气和渗滤液。

本项目环评监测阶段，楚雄医疗废物处置中心正在进行扩建过程中，根据扩建工程环评报告，污染源强见表5.4-1。

表5.4-1    楚雄医疗废物处置中心大气污染源强

| 污染类别 | 污染物名称 | 污染特性 | 治理措施 | 污染源强（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 有组织 | 无组织 |
| 废气 | 颗粒物 | / | 有组织：高效过滤器和活性炭吸附装置，15m高烟囱排放； 无组织：厂房机械通风 | 1.82 | 1.63E-01 |
|  | 甲醛 | 挥发性有机物 |  | 6.84E-05 | 3.11E-05 |
|  | 汞 | 有害物 |  | 4.04E-07 | 1.84E-07 |
|  | 苯 | 挥发性有机物 |  | 1.82E-05 | 8.30E-06 |
|  | 甲苯 |  |  | 3.52E-05 | 1.60E-05 |
|  | 二甲苯 |  |  | 6.08E-06 | 2.76E-06 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  | 1.47E-04 | 6.67E-05 |
|  | TVOC |  |  | 3.54E-03 | 1.61E-03 |
|  | NH3 | 恶臭物质 |  | 1.56E-01 | 1.45E-02 |
|  | H2S |  |  | 2.40E-02 | 2.40E-03 |
|  | Cl2 | / |  | / | 6.60E-04 |

楚雄生活垃圾焚烧发电厂已建成运营，根据验收监测报告，楚雄生活垃圾发电厂污染物排放情况见表5.4-2。

表5.4-2       楚雄生活垃圾焚烧发电厂污染源强

| 采样点位 | 检测项目 | 排气筒高度(m) | 标干流量(m3/h) | 实测浓度（mg/m3） | 折算浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围值 | 均值 | 范围值 | 均值 | 范围值 | 均值 | 范围值 | 均值 |
| F2:1#焚烧炉排气筒 | 颗粒物 | 80 | 42045~50999 | 47658 | 4~6 | 5 | 4~6 | 5 | 0.168~0.3 | 0.241 |
|  | 二氧化硫 |  |  |  | 15~20 | 18 | 15~18 | 16 | 0.479~0.918 | 0.836 |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 126~147 | 135 | 109~152 | 126 | 5.59~7.34 | 6.45 |
|  | 一氧化碳 |  |  |  | 21~36 | 29 | 18~37 | 27 | 1.07~1.8 | 1.36 |
|  | 氯化氢 |  |  |  | 16.1~17.8 | 17.1 | 14.9~16.6 | 15.7 | 0.748~0.882 | 0.811 |
|  | 锑 |  |  |  | 3.13×10-5~5.64×10-5 | 4.34×10-5 | 3.01×10-5~4.94×10-5 | 3.88×10-5 | 1.34×10-5~2.77×10-6 | 1.95×10-6 |
|  | 砷 |  |  |  | 5.45×10-3~6.47×10-3 | 6.08×10-3 | 4.74×10-3~6.81×10-3 | 5.65×10-3 | 2.63×10-3~2.65×10-3 | 2.64×10-4 |
|  | 铅 |  |  |  | 5.56×10-2~9.39×10-2 | 7.28×10-2 | 5.56×10-2~8.78×10-2 | 7.03×10-2 | 2.27×10-4~3.62×10-4 | 3.1×10-4 |
|  | 颗粒物 | 80 | 39010~46849 | 42637 | 5~8 | 6 | 4~8 | 6 | 0.195~0.336 | 0.255 |
|  | 二氧化硫 |  |  |  | 14~34 | 22 | 11~30 | 20 | 0.546~1.5 | 0.948 |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 110~133 | 120 | 108~109 | 108 | 4.63~5.43 | 5.08 |
|  | 锑 |  |  |  | 2.67×10-5~4.18×10-5 | 3.53×10-5 | 2.34×10-5~3.61×10-5 | 3.15×10-5 | 1.21×10-6~2.08×10-6 | 1.58×10-6 |
|  | 砷 |  |  |  | 4.51~6.39 | 5.15 | 3.73~6.08 | 4.70 | 2.06~2.93 | 2.37 |
|  | 铅 |  |  |  | 2.03×10-3~2.12×10-3 | 2.11×10-3 | 1.74~1.83×10-3 | 1.80×10-3 | 1.05×10-3~0.95×10-3 | 0.91×10-3 |
| F4:2#焚烧炉排气筒 | 颗粒物 | 80 | 53982~66866 | 62247 | 2~4 | 3 | 2~4 | 3 | 0.134~0.198 | 0.183 |
|  | 二氧化硫 |  |  |  | 15~48 | 33 | 17~45 | 32 | 0.81~3.21 | 2.13 |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 146~190 | 169 | 136~211 | 168 | 9.76~11.2 | 10.4 |
|  | 锑 |  |  |  | 3.7×10-5~5.12×10-5 | 4.4×10-5 | 3.4×10-5~4.61×10-5 | 4.12×10-5 | 2.0×10-53~3.23×10-5 | 2.64×10-6 |
|  | 砷 |  |  |  | 5.56×10-3~8.8×10-3 | 6.8×10-3 | 5.34×10-3~9.16×10-3 | 6.71×10-3 | ×10-4 | 4.05×10-4 |
|  | 铅 |  |  |  | 4.79×10-2~6.23×10-2 | 5.44×10-2 | 4.61×10-2~5.99×10-2 | 5.14×10-2 | 3.12×10-2~3.4×10-2 | 3.26×10-3 |
|  | 颗粒物 | 80 | 55938~60714 | 59034 | 3~5 | 4 | 3~4 | 4 | 0.181~0.304 | 0.236 |
|  | 二氧化硫 |  |  |  | 27~53 | 43 | 24~46 | 38 | 1.63~3.21 | 2.53 |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 144~162 | 153 | 129~147 | 136 | 8.7~9.23 | 9.00 |
|  | 锑 |  |  |  | 2.93×10-5~5.79 | 4.09×10-5 | 2.31×10-5~4.52×10-5 | 3.26×10-5 | 1.79×10-6~3.56×10-6 | 2.49×10-6 |
|  | 砷 |  |  |  | 4.41~4.66 | 4.54 | 3.89~4.38 | 4.10 | 2.76~2.76 | 2.76 |
|  | 铅 |  |  |  | 2.14×10-2~2.33×10-2 | 2.24×10-2 | 1.81×10-2~2.15×10-2 | 1.98×10-2 | 1.29×10-3~1.39×10-3 | 1.33×10-3 |
| 5#飞灰仓顶除尘器排气筒出口 | 颗粒物 | 20 | 958~1042 | 999 | 5~6 | 5 | 5~6 | 5 | 0.005~0.006 | 0.005 |
|  |  |  | 911~1014 | 971 | 4~7 | 6 | 4~7 | 6 | 0.004~0.006 | 0.005 |
| 6#活性炭仓顶除尘器排气筒出口 | 颗粒物 | 20 | 787~928 | 861 | 4~5 | 4 | 4~5 | 4 | 0.003~0.004 | 0.004 |
|  |  |  | 766~907 | 841 | 2~5 | 4 | 2~5 | 4 | 0.002~0.004 | 0.003 |
| 7#石灰石仓顶除尘器排气筒出口 | 颗粒物 | 20 | 1096~1157 | 1127 | 4~5 | 5 | 4~5 | 5 | 0.005~0.006 | 0.005 |
|  |  |  | 1074~117 | 1082 | 4~5 | 4 | 4~5 | 4 | 0.004~0.005 | 0.004 |
| F8:8#水泥仓仓顶除尘器排气筒出口 | 颗粒物 | 20 | 811~908 | 852 | 3~5 | 4 | 3~5 | 4 | 0.003~0.004 | 0.003 |
|  |  |  | 75~876 | 825 | 2~5 | 4 | 2~5 | 4 | 0.002~0.004 | 0.003 |

## 5.4环境质量现状调查与评价

### 5.4.1环境空气

#### 5.4.1.1环境空气质量达标情况

（1）区域环境空气达标情况

本项目评价范围涉及楚雄州楚雄市（与楚雄建成区直线距离7.3km）、禄丰县（与禄丰县建成区直线距离约40km）、牟定县（与牟定县建成区直线距离约34km）和双柏县（（与双柏县建成区直线距离约36km）），评价范围内有樟木箐州级自然保护区属于一类区。根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用《2020年楚雄市生态环境状况简报》、《禄丰县2020年环境质量状况》、《牟定县2020年环境质量状况》、《双柏县2020年度环境质量状况》，以及2021年11月樟木箐自然保护区环境质量监测数据，对本项目区域环境空气质量达标判定如下：

1）楚雄市环境空气质量达标判定

根据《2020年楚雄市生态环境状况简报》，2020年，楚雄市城区环境空气质量监测系统现有国控监测点位2个，分别是“市经济开发区”和“州环境监测站”站点，监测项目为：PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、气象五参数（温度、湿度、气压、风向、风速）、能见度。2020 年，两站点共获取城区环境空气质量日均值监测数据4300余个。

2020年，楚雄市监测有效天数366天，其中“优”为264天，“良”为102天，优良率为100%。PM10年均值为27μg/m3，PM2.5为18μg/m3，SO2为10μg/m3；NO2为17μg/m3；CO为0.7mg/m3，O3-8h为77μg/m3。根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）判定，楚雄市属于环境空气质量达标区。

2）禄丰县环境空气质量达标判定

根据《禄丰县2020年环境质量状况》，禄丰县环境空气自动站全年共运行363天，有效天数355天。空气质量状况优206天，良145天，轻度污染4天，其中首要污染物为臭氧（O3）的有3天，首要污染物为颗粒物（PM2.5）的有1天，优良率98.9%。

《禄丰县2020年环境质量状况》中说明，全年虽然有4天轻度污染天气出现，但六个监测因子的年评价均达到二级以上，所以禄丰县2020年环境空气质量年评价为《环境空气质量标准》GB3095-2012二级。

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）判定，禄丰县属于环境空气质量达标区。

3）牟定县环境空气质量达标判定

根据《牟定县2020年环境质量状况》。2020年，1月1日至12月31日全年环境空气质量数据有效天数360天，优良天数363天，优良率100%，其中优267天、良93天。

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）判定，牟定县属于环境空气质量达标区。

4）双柏县环境空气质量达标判定

根据《双柏县2020年度环境质量状况》，2020年1月1日至12月31日，双柏县空气环境监测自动站共计监测天数为361天，有效监测天数为361天，监测项目为：一氧化碳、臭氧、二氧化硫、PM2.5、PM10、氮氧化物。监测结果表明：2020年双柏县县城建成区环境空气质量361天为“优良”，环境空气优良率为“100%”。

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）判定，双柏县属于环境空气质量达标区。

5）自然保护区环境空气达标情况

本项目评价范围有樟木箐州级自然保护区保护区，环境空气质量执行一级，本次评价委托云南环绿环境检测技术有限公司于2021年11月22日至29日对樟木箐自然保护区环境质量进行监测，见表5.4-1。环境空气质量能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准，樟木箐州级自然保护区保护区属于环境空气质量达标区。

表5.4-1    樟木箐州级自然保护区保护区环境空气质量监测结果

| 监测点 | 项目 | 一小时平均浓度 | 24小时平均浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范 围 | 标准值 | 最大浓度占标率(%) | 达标情况 | 范 围 | 标准值 | 最大浓度占标率(%) | 达标情况 |
| 保护区 | SO2 | 0.009--0.02 | 0.15 | 13.3 | 达标 | 0.01-0.017 | 0.05 | 34 | 达标 |
|  | NO2 | 0.008-0.015 | 0.2 | 7.5 | 达标 | 0.016-0.02 | 0.08 | 25 | 达标 |
|  | O3 | 0.079-0.085 | 0.16 | 53 | 达标 | 0.018-0.021 | 0.1 | 21 | 达标 |
|  | CO | 0.3-0.5 | 10 | 5 | 达标 | 0.3-0.4 | 4 | 10 | 达标 |
|  | PM10 | — | — | — | — | 0.042-0.045 | 0.05 | 90 | 达标 |
|  | PM2.5 | — | — | — | — | 0.022-0.025 | 0.035 | 71 | 达标 |
|  | TSP | — | — | — | — | 0.075-0.088 | 0.12 | 73 | 达标 |

综上，项目评价范围所涉及的行政区和一类区均属于达标区，根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域属于环境空气质量达标区。

#### 5.4.1.2环境空气质量调查与评价

（1）环评期间补充监测结果及评价

为了解项目所在区域环境空气质量现状，委托云南环绿环境检测技术有限公司于2021年11月22日至29日对项目所在区域环境空气质量进行了监测。监测期间项目周边主要大气污染源楚雄垃圾焚烧发电项目正常运行。

2021年11月22日至30日，建设单位委托云南环绿环境检测技术有限公司，对区域环境空气中的二噁英进行现状监测。监测点位基本信息详见表5.4-1。

5.4-1   补充监测点位基本信息表

| 监测点名称 | 监测点坐标/m | 监测因子 | 监测时段 | 相对场址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 1#厂址 | 0 | 0 | 硫酸雾、锡、氮氧化物、TSP、二恶英类、砷、铅、锑、镉、铬 | 2021年11月22日至29日连续采样7天（2021年11月22日至30日） | - | - |
| 2#落苴美村 | 1132 | 1811 |  |  | 东北 | 1218 |

监测点位布设情况见附图6。

（4）评价标准

硫酸雾参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的限值要求；氟化物、砷、镉、铅的年均值标准、铬、TSP参考《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的限值要求；铅的日均值参考《大气中铅及其无机化合物的卫生标准》（GB7355-87）中的限值要求，锡及其化合物参考原国家环境保护局科技标准司编制的《大气污染物综合排放标准详解》（中国环境科学出版社）中第146页计算选取一次值结果0.06mg/m3；二噁英类污染物环境空气质量浓度参考《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发〔2008〕82 号文中）的规定；锑无质量标准。

（5）评价方法

评价方法采用单因子指数法。计算公式为：

式中：——i污染物的实测浓度，mg/m3

——i污染物执行的标准限值mg/m3

（6）监测结果分析

监测结果见表5.4-2至5.4-3。

根据监测结果，项目所在区域环境空气质量良好，所有监测点位的常规因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3和区域特征因子硫酸雾、砷及其化合物、铅及其化合物、锡及其化合物、锑及其化合物、镉及其化合物、铬及其化合物、二噁英监测结果低于评价标准，区域环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准和评价标准要求。

表5.4-2   监测因子日均浓度分析统计表   单位mg/m3

| 监测点 | 硫酸雾 | 砷及其化合物 | 铅及其化合物 | 锡及其化合物 | 锑及其化合物 | 镉及其化合物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日均浓度范围 | 标准限值 | 达标情况 | 日均浓度范围 | 标准限值 | 达标情况 | 日均浓度范围 | 标准限值 | 达标情况 | 日均浓度范围 | 标准限值 | 达标情况 | 日均浓度范围 | 标准限值 | 达标情况 | 日均浓度范围 | 标准限值 | 达标情况 |
| 1#厂址 | 0.007-0.008 | 0.1 | 达标 | 3.8×10-5 | 0.003 | 达标 | 3.2×10-6-3.6×10-6 | 0.0015 | 达标 | <1×10-5 | - | - | ＜3.0×10-5 | - | - | <4.0×10-6 | - | - |
| 2#落苴美村 | 0.007-0.008 | 0.1 | 达标 | 3.0×10-5 | 0.003 | 达标 | 1.2×10-6-1.54×10-5 | 0.0015 | 达标 | <1×10-5 | - | - | ＜3.0×10-5 | - | - | <4.0×10-6 | - | - |
| 3#广通田 | 0.007-0.008 | 0.1 | 达标 | 3.0×10-5 | 0.003 | 达标 | 6.4×10-6-13×10-6 | 0.0015 | 达标 | <1×10-5 | - | - | ＜3.0×10-5 | - | - | <4.0×10-6 | - | - |
| 备注 | L表示“低于检出限”。 |
| 监测点 | NOx | TSP | 二恶英类 | 铬及其化合物 |  |  |  |
|  | 日均浓度范围 | 标准限值 | 最大值占标率（%） | 达标情况 | 日均浓度范围 | 标准限值 | 最大值占标率（%） | 达标情况 | 日均浓度范围 | 标准限值 | 最大值占标率（%） | 达标情况 | 日均浓度范围 | 标准限值 | 达标情况 |  |  |  |
| 1#厂址 | 0.015-0.025 | 0.1 | 25 | 达标 | 0.075-0.099 | 0.3 | 34 | 达标 | 0.0052-0.031 | - | - | - | <4.0×10-6 | — | — |  |  |  |
| 2#落苴美村 | 0.017-0.024 | 0.1 | 24 | 达标 | 0.075-0.099 | 0.3 | 34 | 达标 | 0.0073-0.032 | - | - | - | <4.0×10-6 | — | — |  |  |  |
| 广通田 | 0.019-0.024 | 0.1 | 24 | 达标 | 0.076-0.088 | 0.12 | 73 | 达标 | 0.0026-0.019 | - | - | - | <4.0×10-6 | — | — |  |  |  |
| 备注 | 二噁英监测结果单位为pgTEQ/m3 |  |  |  |

表5.4-3   监测因子小时浓度分析统计表   单位mg/m3

| 监测点 | 硫酸雾 | 锡及其化合物 | NOx |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小时浓度范围 | 标准限值 | 达标情况 | 小时浓度范围 | 标准限值 | 达标情况 | 小时浓度范围 | 标准限值 | 最大值占标率（%） | 达标情况 |
| 1#厂址 | 0.007-0.009 | 0.3 | 达标 | 1.6×10-5-6.6×10-5 | 0.006 | - | 0.011-0.024 | 0.1 | 25 | 达标 |
| 2#落苴美村 | 0.007-0.008 | 0.3 | 达标 | 1.6×10-5-7.7×10-5 | 0.006 | - | 0.014-0.023 | 0.1 | 24 | 达标 |
| 3#广通田 | 0.007-0.008 | 0.3 | 达标 | 1.2×10-5-7.2×10-5 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |

### 5.4.2地表水环境

为了解项目所在区域地表水环境质量现状，委托云南环绿环境检测技术有限公司于2021年11月22日至24日对项目旁水库坝前断面、水库坝后下游1km断面进行了水质监测。

（1）监测断面设置

共设置2个监测断面：乌稍箐水库坝前断面、乌稍箐水库坝后下游1km断面。监测断面布设情况见附图6。

（2）监测因子

pH、溶解氧、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、石油类、挥发酚、氟化物、硒、砷、铜、汞、铅、锌、镉、六价铬、氰化物、硫化物、高锰酸盐指数、粪大肠杆菌群及阴离子表面活性剂、铊。

（3）监测时间、频次

连续监测3天，每天1次。

（4）评价方法

采用单项污染指数法评价，其数学模式如下：

1、一般污染物：

Sij=

式中：Sij——i污染物在监测点j的标准指数；

Cij——i污染物在监测点j的地表水浓度值(mg/L)；

Csi——I污染物的地表水环境质量标准值(mg/L)。

2、pH：

SpH,j=          pHj≤7.0

SpH,j=          pHj＞7.0

式中：pHj——监测点j的pH值；

PHsd——地表水水质标准中规定的pH的下限值；

pHsu——地表水水质标准中规定的pH的上限值。

（5）地表水环境现状评价

将各评价参数的实测浓度值和相应的评价标准限值代入公式，得到的评价结果见表5.4-4。

表5.4-4  地表水环境现状评价结果  单位mg/L

| 监测项目 | 监测点位 | 地表水III类标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 乌稍箐水库坝前断面 | 乌稍箐水库坝后下游1km断面 |  |
|  | 监测结果 | 单项指数 | 达标情况 | 监测结果 | 单项指数 | 达标情况 |  |
| pH | 7.7 | 0.35 | 达标 | 7.8 | 0.4 | 达标 | 6～9 |
| 溶解氧 | 6.6~6.9 | - | 达标 | 6~6.3 | - | 达标 | 5 |
| CODCr | 6～8 | 0.3～0.4 | 达标 | 15～17 | 0.75～0.85 | 达标 | 20 |
| BOD5 | 1.2～1.6 | 0.3～0.4 | 达标 | 3.5～3.7 | 0.875～0.925 | 达标 | 4 |
| 氨氮 | 0.301～0.309 | 0.301～0.309 | 达标 | 0.403～0.413 | 0.403～0.309 | 达标 | 1 |
| 总磷 | 0.03～0.04 | 0.15～0.2 | 达标 | 0.08～0.09 | 0.4～0.45 | 达标 | 0.2 |
| 总氮 | 0.88～0.95 | 0.88～0.95 | 达标 | 0.93～0.97 | 0.93～0.97 | 达标 | 1 |
| 石油类 | 0.02～0.03 | 0.4～0.6 | 达标 | 0.02～0.03 | 0.4～0.6 | 达标 | 0.05 |
| 挥发酚 | 0.0003L | - | 达标 | 0.0003L | - | 达标 | 0.005 |
| 氟化物 | 0.34~0.38 | - | 达标 | 0.31～0.34 | - | 达标 | 1 |
| 铜 | 0.04L | - | 达标 | 0.04L | - | 达标 | 1 |
| 锌 | 0.009L | - | 达标 | 0.013L | - | 达标 | 1 |
| 总硒 | 0.0004L | - | 达标 | 0.0004L | - | 达标 | 0.01 |
| 总砷 | 0.0024L | - | 达标 | 0.0081L | - | 达标 | 0.05 |
| 总汞 | 0.00004L | - | 达标 | 0.00004L | - | 达标 | 0.0001 |
| 镉 | 0.001L | - | 达标 | 0.006~0.008 | - | 达标 | 0.005 |
| 铅 | 0.01L | - | 达标 | 0.01～0.02 | - | 达标 | 0.05 |
| 六价铬 | 0.004L | - | 达标 | 0.005L | - | 达标 | 0.05 |
| 氰化物 | 0.004L | - | 达标 | 0.004L | - | 达标 | 0.2 |
| 硫化物 | 0.005L | - | 达标 | 0.005L | - | 达标 | 0.2 |
| 高锰酸盐指数 | 3.1~3.4 | 0.52～0.57 | 达标 | 3~3.2 | 0.5～0.0.53 | 达标 | 6 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.05L | - | 达标 | 0.05L | - | 达标 | 0.2 |
| 粪大肠菌群（MPN/L) | 2.0×103~2.2×103 | 0.2～0.22 | 达标 | 2.4×103～2.6×103 | 0.24～0.26 | 达标 | 10000 |
| 铊（μg/L)* | 0.02L | - | 达标 | 0.02L | - | 达标 | 0.1 |
| 注：低于检出限的项目取检出限的一半计算。 |

由表5.4-4可知，地表水评价因子在各监测断面上的单项指数均小于1。

根据监测结果，乌稍箐水库坝前断面、乌稍箐水库坝后下游1km断面现状水质可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准，乌稍箐水库坝前断面、乌稍箐水库坝后下游1km断面地表水环境质量满足评价标准要求。

### 5.4.3地下水环境

（1）监测点位

受建设单位的委托，云南环绿环境检测技术有限公司对项目周边村庄民井和项目用地范围内地下水钻井进行了水环境现状监测，云南环绿环境检测技术有限公司于2021年11月22日至23日对1#落苴美泉眼、2#黄草村民井、3#黑箐村民、4#百家田民井、5#岔河村民井、6#本项目地勘井（1）6、7#本项目地勘井（2）、8#本项目地勘井（3）、9#本项目地勘井（4）进行了水质监测。

（2）监测因子

钾、钠、钙、镁、碳酸根、重碳酸根、氯离子（Cl-）、硫酸根（SO42-）、pH值、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、总砷、总汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、铊、水温、井深、井内径、水位，共34项。

（3）监测频次

连续监测2天，每天1次。

（4）评价方法

为了能直观反映水质现状，科学的评判水体中污染物是否超标，评价采用单项水质指数评价方法。单项指数法数学模式如下：

Pi=Ci/Coi

式中：Pi——i种污染物标准指数值；

Ci——i种污染物实测浓度值，mg/L；

Coi——i种污染物标准浓度值，mg/L。

pH 的标准指数为：

Pi=(pHi-7.0)/(pHS-7.0)	   当pH>7.0时

Pi=(7.0-pHi)/(7.0-pHS)	    当pH≤7.0时

式中：Pi ------为pH因子的标准质量指数值；

pHi ------为pH的实测pH值；

pHS------为pH的评价标准上限值或下限值。

当Pi值大于1.0时，表明地表水体已受到该项评价因子所表征的污染物的污染，Pi值越大，水体受污染程度越重，否则反之。

（5）监测结果分析

云南环绿环境检测技术有限公司监测结果见表5.4-5。

根据监测结果，落苴美泉眼、黄草村民井、黑箐村民井、百家田民井、岔河村民井、地勘井（1）、地勘井（2）、地勘井（3）、地勘井（4）各项监测因子均可达《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

表5.4-5  地下水监测结果统计分析表   单位：mg/L（pH（无量纲）、总大肠菌群（CFU/100mL）、菌落总数（CFU/mL））

| 序号 | 项目 | 标准 | 1#落苴美村泉眼 | 2#黄草村民井 | 3#黑箐村民井 | 4#百家田民井 | 5#岔河民井 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测值 | Pi | 达标 | 监测值 | Pi | 达标 | 监测值 | Pi | 达标 | 监测值 | Pi | 达标 | 监测值 | Pi | 达标 |
|  |  |  |  |  | 情况 |  |  | 情况 |  |  | 情况 |  |  | 情况 |  |  | 情况 |
| 1 | 钾 | - | 1.36~1.39 | - | 达标 | 0.59~0.6 | - | 达标 | 1.31~1.32 | - | 达标 | 1.21~1.22 | - | 达标 | 1.42~1..43 | - | 达标 |
| 2 | 钠 | 200 | 28.6~30.9 | 0.143~0.155 | 达标 | 12.9~13.7 | 0.065~0.069 | 达标 | 8.22~8.88 | 0.041~0.044 | 达标 | 25.2~29 | 0.126~0.145 | 达标 | 36.4~37.5 | 0.182~0.187 | 达标 |
| 3 | 钙 | - | 27~27.6 | - | 达标 | 22~22.1 | - | 达标 | 98.3~99.8 | - | 达标 | 13.9~14.1 | - | 达标 | 26.7~27 | - | 达标 |
| 4 | 镁 | - | 34.3~34.4 | - | 达标 | 16~16.1 | - | 达标 | 20.8~21.3 | - | 达标 | 12.7 | - | 达标 | 20.3~20.4 | - | 达标 |
| 5 | 碳酸根 | - | 0 | - | 达标 | 0 | - | 达标 | 0 | - | 达标 | 0 | - | 达标 | 0 | - | 达标 |
| 6 | 重碳酸根 | - | 297~305 | - | 达标 | 57~61 | - | 达标 | 384~391 | - | 达标 | 113~120 | - | 达标 | 225~231 | - | 达标 |
| 7 | 氯离子（Cl-） | - | 1.23~1.24 | - | 达标 | 18.6~18.7 | - | 达标 | 3.6~3.63 | - | 达标 | 6.12~6.34 | - | 达标 | 27.8~28 | - | 达标 |
| 8 | 硫酸根（SO42-） | - | 44.4~44.7 | - | 达标 | 83~84 | - | 达标 | 16.4~16.5 | - | 达标 | 40.6~41.6 | - | 达标 | 8.94~9.03 | - | 达标 |
| 9 | pH值（无量纲） | 6.5～8.5 | 7.8 | - | 达标 | 7.7~7.8 | - | 达标 | 7.7 | - | 达标 | 7.6 | - | 达标 | 7.7~7.8 | - | 达标 |
| 10 | 氨氮 | 0.5 | 0.041~0.043 | 0.003~0.005 | 达标 | 0.07~0.072 | 0.14~0.144 | 达标 | 0.028~0.03 | 0.056~0.06 | 达标 | 0.092~0.094 | 0.184~0.188 | 达标 | 0.074~0.077 | 0.48~0.154 | 达标 |
| 11 | 硝酸盐 | 20 | 0.03~0.04 | 0.0015~0.002 | 达标 | 0.58~0.61 | 0.029~0.030 | 达标 | 0.22~0.25 | 0.011~0.013 | 达标 | 0.62~0.66 | 0.031~0.033 | 达标 | 0.42~0.47 | 0.021~0.024 | 达标 |
| 12 | 亚硝酸盐 | 1 | 0.003~0.005 | 0.003~0.005 | 达标 | 0.003L | - | 达标 | 0.003L | - | 达标 | 0.003L | - | 达标 | 0.003L | - | 达标 |
| 13 | 挥发酚 | 0.002 | 0.0003L | - | 达标 | 0.0003L | - | 达标 | 0.0003L | - | 达标 | 0.0003L | - | 达标 | 0.0003L | - | 达标 |
| 14 | 氰化物 | 0.05 | 0.0004L | - | 达标 | 0.004L | - | 达标 | 0.004L | - | 达标 | 0.004L | - | 达标 | 0.004L | - | 达标 |
| 15 | 总砷 | 0.01 | 0.0058 | 0.58 | 达标 | 0.0014 | 0.14 | 达标 | 0.0029~0.003 | 0.29~0.3 | 达标 | 0.001~0.0011 | 0.1~0.11 | 达标 | 0.0016 | 0.16 | 达标 |
| 16 | 总汞 | 0.001 | 0.00004L | - | 达标 | 0.00004L | - | 达标 | 0.00004L | - | 达标 | 0.00004L | - | 达标 | 0.00007 | 0.07 | 达标 |
| 17 | 六价铬 | 0.05 | 0.004L | - | 达标 | 0.004L | - | 达标 | 0.004L | - | 达标 | 0.004L | - | 达标 | 0.004L | - | 达标 |
| 18 | 总硬度 | 450 | 276~284 | 0.61~0.62 | 达标 | 411~426 | 0.91~0.95 | 达标 | 316~322 | 0.7~0.71 | 达标 | 276~284 | 0.61~0.63 | 达标 | 322~330 | 0.71~0.73 | 达标 |
| 19 | 铅 | 0.01 | 0.01L | - | 达标 | 0.01L | - | 达标 | 0.01L | - | 达标 | 0.01L | - | 达标 | 0.01L | - | 达标 |
| 20 | 氟化物 | 1 | 0.34~0.36 | 0.34~0.36 | 达标 | 0.28~0.31 | 0.28~0.31 | 达标 | 0.25~0.27 | 0.065~0.069 | 达标 | 0.14~0.15 | 0.14~0.15 | 达标 | 0.25~0.27 | 0.25~0.27 | 达标 |
| 21 | 镉 | 0.005 | 0.001L | - | 达标 | 0.001L | - | 达标 | 0.001L | - | 达标 | 0.001L | - | 达标 | 0.001L | - | 达标 |
| 22 | 铁 | 0.3 | 0.01L | - | 达标 | 0.01L | - | 达标 | 0.01L | - | 达标 | 0.01L | - | 达标 | 0.01L | - | 达标 |
| 23 | 锰 | 0.1 | 0.01L | - | 达标 | 0.01L | - | 达标 | 0.02 | 0.2 | 达标 | 0.01L | - | 达标 | 0.01L | - | 达标 |
| 24 | 溶解性总固体 | 1000 | 357~362 | 0.357~0.362 | 达标 | 585~594 | 0.585~0.0.594 | 达标 | 387~394 | 0.387~0.394 | 达标 | 386~391 | 0.386~0.391 | 达标 | 410~415 | 0.41~0.42 | 达标 |
| 25 | 耗氧量 | 3 | 0.8~0.82 | 0.26~0.27 | 达标 | 0.64~0.66 | 0.352~0.364 | 达标 | 0.05L | - | 达标 | 0.05L | - | 达标 | 0.05L | - | 达标 |
| 26 | 硫酸盐 | 250 | 50~52 | 0.20~0.51 | 达标 | 88~91 | 0.08~0.088 | 达标 | 18~20 | 0.072~0.08 | 达标 | 45~48 | 0.18~0.192 | 达标 | 11~14 | 0.044~0.056 | 达标 |
| 27 | 氯化物 | 250 | 10L | - | 达标 | 20~22 | 0.08~0.088 | 达标 | 10L | - | 达标 | 10L | - | 达标 | 32~35 | 0.12~0.14 | 达标 |
| 28 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 3 | 未检出 | - | 达标 | 未检出 | - | 达标 | 2 | 0.66 | 达标 | 2 | 0.66 | 达标 | 未检出 | - | 达标 |
| 29 | 细菌总数（CFU/mL） | 100 | 49~56 | 0.49~0.56 | 达标 | 11~14 | 0.11~0.14 | 达标 | 46~50 | 0.46~0.5 | 达标 | 41~45 | 0.41~0.45 | 达标 | 57~61 | 0.57~0.61 | 达标 |
| 30 | 铊（μg/L)* | 0.0001 | 0.02L | - | 达标 | 0.06~0.07 | - | 达标 | 0.02L | - | 达标 | 0.02L | - | 达标 | 0.02L | - | 达标 |
| 31 | 水温（℃） | - | 15 | - | 达标 | 14.7~15.3 | - | 达标 | 15.6~15.8 | - | 达标 | 14.9~15.2 | - | 达标 | 15.3~15.5 | - | 达标 |
| 序号 | 项目 | 标准 | 地勘井1 | 地勘井2 | 地勘井3 | 地勘井4 |
|  |  |  | 监测值 | Pi | 达标 | 监测值 | Pi | 达标 | 监测值 | Pi | 达标 | 监测值 | Pi | 达标 |
|  |  |  |  |  | 情况 |  |  | 情况 |  |  | 情况 |  |  | 情况 |
| 1 | 钾 | - | 1.37~1.38 | - | 达标 | 0.74~0.75 | - | 达标 | 0.56~0.57 | - | 达标 | 1.45~1.46 | - | 达标 |
| 2 | 钠 | 200 | 40.9~45.5 | 0.20~0.23 | 达标 | 33.6~34.9 | 0.168~0.175 | 达标 | 32.2~33.3 | 0.161~0.166 | 达标 | 61.3~61.7 | 0.3065~0.3085 | 达标 |
| 3 | 钙 | - | 77.7~77.9 | - | 达标 | 128~129 | - | 达标 | 118~121 | - | 达标 | 86.8~87.1 | - | 达标 |
| 4 | 镁 | - | 20.5~20.7 | - | 达标 | 29.7~29.9 | - | 达标 | 33.5~33.7 | - | 达标 | 22.9~23.2 | - | 达标 |
| 5 | 碳酸根 | - | 0 | - | 达标 | 0 | - | 达标 | 0 | - | 达标 | 0 | - | 达标 |
| 6 | 重碳酸根 | - | 376~385 | - | 达标 | 316~322 | - | 达标 | 185~191 | - | 达标 | 398~411 | - | 达标 |
| 7 | 氯离子（Cl-） | - | 2.43~2.44 | - | 达标 | 120~122 | - | 达标 | 212~214 | - | 达标 | 27.0~27.5 | - | 达标 |
| 8 | 硫酸根（SO42-） | - | 30.4~31.0 | - | 达标 | 101~102 | - | 达标 | 97.0~98.7 | - | 达标 | 105~107 | - | 达标 |
| 9 | pH值（无量纲） | 6.5～8.5 | 7.5~7.6 | - | 达标 | 7.5 | - | 达标 | 7.5~7.6 | - | 达标 | 7.6 | - | 达标 |
| 10 | 氨氮 | 0.5 | 0.046~0.049 | 0.082~0.098 | 达标 | 0.128~0.130 | 0.25~0.26 | 达标 | 0.135~0.137 | 0.27~0.274 | 达标 | 0.055~0.056 | 0.11~0.112 | 达标 |
| 11 | 硝酸盐氮 | 20 | 0.47~0.50 | 0.0235~0.025 | 达标 | 1.03~ 1.08 | 0.051~0.054 | 达标 | 0.64~0.66 | 0.032~0.033 | 达标 | 0.30~0.32 | 0.015~0.016 | 达标 |
| 12 | 亚硝酸盐氮 | 1 | 0.003L | - | 达标 | 0.06~0.08 | 0.06~0.08 | 达标 | 0.003L | - | 达标 | 0.003L | - | 达标 |
| 13 | 挥发酚 | 0.002 | 0.0003L | - | 达标 | 0.0003L | - | 达标 | 0.0003L | - | 达标 | 0.0003L | - | 达标 |
| 14 | 氰化物 | 0.05 | 0.004L | - | 达标 | 0.004L | - | 达标 | 0.004L | - | 达标 | 0.004L | - | 达标 |
| 15 | 总砷 | 0.01 | 0.0049 | 0.49 | 达标 | 0.0019 | 0.19 | 达标 | 0.027~0.028 | 0.27~0.28 | 达标 | 0.0080~0.0081 | 0.8~0.81 | 达标 |
| 16 | 总汞 | 0.001 | 0.00004L | - | 达标 | 0.00072~0.00079 | 0.72~0.79 | 达标 | 0.00004L | - | 达标 | 0.00004L | - | 达标 |
| 17 | 六价铬 | 0.05 | 0.004L | - | 达标 | 0.004L | - | 达标 | 0.004L | - | 达标 | 0.004L | - | 达标 |
| 18 | 总硬度 | 450 | 338~342 | 0.75~0.76 | 达标 | 424~430 | 0.94~0.95 | 达标 | 420~436 | 0.93~0.97 | 达标 | 418~436 | 0.93~0.97 | 达标 |
| 19 | 铅 | 0.01 | 0.01L | - | 达标 | 0.01L | - | 达标 | 0.01L | - | 达标 | 0.01L | - | 达标 |
| 20 | 氟化物 | 1 | 0.21~0.23 | 0.21~0.23 | 达标 | 0.22~0.24 | 0.22~0.24 | 达标 | 0.24~0.26 | 0.24~0.26 | 达标 | 0.23~0.24 | 0.23~0.24 | 达标 |
| 21 | 镉 | 0.005 | 0.001L | - | 达标 | 0.001L | - | 达标 | 0.001L | - | 达标 | 0.001L | - | 达标 |
| 22 | 铁 | 0.3 | 0.01L | - | 达标 | 0.01L | - | 达标 | 0.01L | - | 达标 | 0.01L | - | 达标 |
| 23 | 锰 | 0.1 | 0.01L | - | 达标 | 0.01 | 0.1 | 达标 | 0.01L | - | 达标 | 0.01L | - | 达标 |
| 24 | 溶解性总固体 | 1000 | 409~416 | 0.409~0.416 | 达标 | 917~928 | 0.917~0.928 | 达标 | 971~984 | 0.971~0.984 | 达标 | 586~591 | 0.586~0.591 | 达标 |
| 25 | 耗氧量 | 3 | 0.05L | - | 达标 | 0.90~0.92 | 0.3~0.306 | 达标 | 0.72~0.74 | 0.24~0.246 | 达标 | 0.69~0.71 | 0.23~0.24 | 达标 |
| 26 | 硫酸盐 | 250 | 35~38 | - | 达标 | 104~108 | 0.416~0.432 | 达标 | 100~103 | 0.4~0.412 | 达标 | 113~117 | 0.452~0.468 | 达标 |
| 27 | 氯化物 | 250 | 10L | - | 达标 | 126~128 | 0.504~0.512 | 达标 | 218~220 | 0.872~0.88 | 达标 | 29~32 | 0.116~0.128 | 达标 |
| 28 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 3 | 未检出 | - | 达标 | 未检出 | - | 达标 | 2 | 0.66 | 达标 | 未检出 | - | 达标 |
| 29 | 细菌总数（CFU/mL） | 100 | 62~67 | 0.62~0.67 | 达标 | 71~78 | 0.71~0.78 | 达标 | 78~83 | 0.78~0.83 | 达标 | 43~48 | 0.43~0.48 | 达标 |
| 30 | 铊（μg/L)* | 0.0001 | 0.02L | - | 达标 | 0.02L | - | 达标 | 0.02L | - | 达标 | 0.03~0.04 | - | 达标 |
| 31 | 水温（℃） | - | 15.4~15.7 | - | 达标 | 15.6~15.9 | - | 达标 | 16.1~16.3 | - | 达标 | 16.5~16.7 | - | 达标 |

### 5.4.4声环境

为了解项目所在区域声环境质量现状，委托云南环绿环境检测技术有限公司于2021年11月26日至27日对区域环境噪声进行了监测。

（1）监测点位

项目厂界东、南、西、北分别设置一个监测点位，共4个监测点。

（2）监测因子

等效连续A声级Leq。

（3）监测频次

连续监测2天，昼夜各1次。

（4）监测结果

监测结果见表5.4-7。

表5.4-7   区域环境噪声监测结果   单位：dB(A)

| 监测点位 | 监测时间 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leq | 执行 | 达标 | Leq | 执行 | 达标 |
| 东面厂界外1m处 | 2021/11/26 | 44.8 | 65 | 达标 | 38.9 | 55 | 达标 |
|  | 2021/11/27 | 45.6 |  | 达标 | 40.5 |  | 达标 |
| 南面厂界外1m处 | 2021/11/26 | 45.2 |  | 达标 | 39.4 |  | 达标 |
|  | 2021/11/27 | 44.7 |  | 达标 | 41.2 |  | 达标 |
| 西面厂界外1m处 | 2021/11/26 | 45.9 |  | 达标 | 40.4 |  | 达标 |
|  | 2021/11/27 | 45 |  | 达标 | 39.6 |  | 达标 |
| 北面厂界外1m处 | 2021/11/26 | 45.1 |  | 达标 | 40.1 |  | 达标 |
|  | 2021/11/27 | 44.5 |  | 达标 | 41.3 |  | 达标 |

根据监测结果，各环境噪声监测点昼夜噪声监测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。

### 5.4.5土壤环境

5.4.5.1周边农田土壤环境

为了解项目所在区域土壤环境质量现状，委托云南圣铭再生资源科技有限公司对乌哨箐水库旁林地、百家田村旁农田、黑箐村旁农田、落苴美村旁农田及厂址内进行采样分析。

（2）样品采集

采样点采集剖面样品，表土层0～20 cm。

（3）监测因子

pH、铜、铅、锌、镉、砷、铬、汞、镍、锑、二噁英。

（4）监测结果分析

监测结果见表5.4-8。

表5.4-8   土壤环境监测结果   单位：mg/kg

| 因子 地点/点位 | pH（无量纲） | 镉 | 汞 | 砷 | 铅 | 铬 | 铜 | 镍 | 锌 | 锑 | 二噁英 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旱地pH5.5及以下土壤污染风险筛选值 | 0.3 | 1.3 | 40 | 70 | 150 | 50 | 60 | 200 | / | / |
| 旱地pH5.5~6.5土壤污染风险筛选值 | 0.3 | 1.8 | 40 | 90 | 150 | 50 | 70 | 200 | / | / |
| 旱地pH6.5～7.5土壤污染风险筛选值 | 0.3 | 2.4 | 30 | 120 | 200 | 100 | 100 | 250 | / | / |
| 乌哨箐水库旁林地 | 表土层 | 4.24 | 0.19 | 0.056 | 5.17 | 18 | 41 | 16 | 29 | 73 | 1.04 | 0.14 |
| 污染风险 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | / | / |
| 落苴美村旁农田 | 表土层 | 6.32 | 0.48 | 0.282 | 4.89 | 90 | 48 | 35 | 28 | 188 | 1.66 | 0.35 |
| 污染风险 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | / | / |
| 百家田旁农田 | 表土层 | 7.03 | 0.25 | 0.072 | 5.95 | 25 | 25 | 90 | 19 | 89 | 0.775 | 0.26 |
| 污染风险 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | / | / |
| 黑箐村旁农田 | 表土层 | 6.96 | 0.25 | 0.032 | 5.96 | 16 | 32 | 26 | 21 | 74 | 0.783 | 0.19 |
| 污染风险 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 | / | / |

根据监测结果，乌哨箐水库旁林地、落苴美村旁农田、百家田旁农田、黑箐村旁农田土壤采样点各项监测指标均低于《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1规定的风险筛选值，由此说明项目区周边农用地土壤现状污染风险低，对农产品质量安全、农作物生长或土壤生态环境的风险低。

（2）农用地土壤环境现状调查

2021年11月25日，建设单位委托云南圣铭再生资源科技有限公司对农用地土壤环境进行了补充监测，根据监测结果见表5.4-10。

表5.4-10    农用地土壤环境现状监测结果

| 监测点位 | 1#乌哨箐水库旁林地 | 2#落苴美村旁农田 | 3#百家田旁农田 | 4#黑箐村旁农田 | 评价标准（风险筛选值） | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样层次 | 0~20cm |  |  |
| 监测因子 | Ph | 4.24 | 6.32 | 7.03 | 6.96 | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | 低于风险筛选值 |
|  | 镉 | 0.19 | 0.48 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 低于风险筛选值 |
|  | 汞 | 0.056 | 0.282 | 0.072 | 0.032 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 低于风险筛选值 |
|  | 砷 | 5.17 | 4.89 | 5.95 | 5.69 | 40 | 40 | 30 | 低于风险筛选值 |
|  | 铅 | 18 | 90 | 25 | 16 | 70 | 90 | 120 | 低于风险筛选值 |
|  | 铬 | 41 | 48 | 25 | 32 | 150 | 150 | 200 | 低于风险筛选值 |
|  | 铜 | 16 | 35 | 90 | 26 | 50 | 50 | 100 | 低于风险筛选值 |
|  | 镍 | 29 | 28 | 19 | 21 | 60 | 70 | 100 | 低于风险筛选值 |
|  | 锌 | 73 | 188 | 89 | 74 | 200 | 200 | 250 | 低于风险筛选值 |

根据监测结果，项目上风向农田土壤采样点各项监测指标均低于《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1规定的风险筛选值，由此说明项目区周边农用地土壤现状污染风险低，对农产品质量安全、农作物生长或土壤生态环境的风险低。

5.4.5.2用地范围内土壤环境

2021年11月26日~12月6日，建设单位委托云南圣铭再生资源科技有限公司对项目用地范围内土壤环境质量进行了取样分析。

（1）采样布点

在项目占地范围内共布设3各监测点位（2个柱状样和1个表层样）。

（2）样品采集

柱状采样点在0～50cm、50～150cm和150～300cm等3个深度分别取样，表层样采样点采集表层（0～20cm）土壤样品。

（3）监测因子

监测因子包括《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中基本项目和表2中的锑、二噁英类，共47项。具体为砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蔥、苯并[a]芘、苯并[b]荧蔥、苯并[k]荧蔥、䓛、二苯并[a,h] 蔥、茚并[1,2,3-cd] 芘、萘，锑、二噁英类共47项。

（4）监测结果分析

监测结果分析见表5.4-11。本项目用地属于土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）的二类工业用地，从监测结果分析可以看出，项目用地范围土壤中污染物含量均低于《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）风险筛选值，建设用地土壤污染风险一般情况下可以忽略。

表5.4-11    用地范围内土壤环境质量现状监测结果

| 监测项目 | 采样点位及分析结果 | 评价标准（mg/kg） | 结果分析 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5#厂内监测点（柱状采样） |  |  |
|  | 0～50cm | 50～150cm | 150～300cm |  |  |
|  |  |  |  | 筛选值 | 管控值 |  |
| 砷 | 3.38 | 18.3 | 3.50 | 60① | 140 | 低于筛选值 |
| 镉 | 0.11 | 1.36 | 0.18 | 65 | 172 | 低于筛选值 |
| 铬（六价） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5.7 | 78 | 低于筛选值 |
| 铜 | 16 | 16 | 16 | 18000 | 36000 | 低于筛选值 |
| 铅 | 18 | 82 | 28 | 800 | 2500 | 低于筛选值 |
| 汞 | 0.037 | 0.218 | 0.095 | 38 | 82 | 低于筛选值 |
| 镍 | 38 | 37 | 39 | 900 | 2000 | 低于筛选值 |
| 四氯化碳 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.8 | 36 | 低于筛选值 |
| 氯仿 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.9 | 10 | 低于筛选值 |
| 氯甲烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 37 | 120 | 低于筛选值 |
| 1,1-二氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9 | 100 | 低于筛选值 |
| 1,2-二氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 21 | 低于筛选值 |
| 1,1-二氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 66 | 200 | 低于筛选值 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 596 | 2000 | 低于筛选值 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 54 | 163 | 低于筛选值 |
| 二氯甲烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 616 | 2000 | 低于筛选值 |
| 1,2-二氯丙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 47 | 低于筛选值 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10 | 100 | 低于筛选值 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6.8 | 50 | 低于筛选值 |
| 四氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 53 | 183 | 低于筛选值 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 840 | 840 | 低于筛选值 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.8 | 15 | 低于筛选值 |
| 三氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.8 | 20 | 低于筛选值 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.5 | 5 | 低于筛选值 |
| 氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.43 | 4.3 | 低于筛选值 |
| 苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 | 40 | 低于筛选值 |
| 氯苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 270 | 1000 | 低于筛选值 |
| 1,2-二氯苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 560 | 560 | 低于筛选值 |
| 1,4-二氯苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 20 | 200 | 低于筛选值 |
| 乙苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 28 | 280 | 低于筛选值 |
| 苯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1290 | 1290 | 低于筛选值 |
| 甲苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1200 | 1200 | 低于筛选值 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 570 | 570 | 低于筛选值 |
| 邻二甲苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 640 | 640 | 低于筛选值 |
| 硝基苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 76 | 760 | 低于筛选值 |
| 苯胺 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 260 | 663 | 低于筛选值 |
| 2-氯酚 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2256 | 4500 | 低于筛选值 |
| 苯并[a]蒽 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 15 | 151 | 低于筛选值 |
| 苯并[a]芘 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.5 | 15 | 低于筛选值 |
| 苯并[b]荧蒽 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 15 | 151 | 低于筛选值 |
| 苯并[k]荧蒽 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 151 | 1500 | 低于筛选值 |
| 䓛 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1293 | 12900 | 低于筛选值 |
| 二苯并[a，h]蒽 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.5 | 15 | 低于筛选值 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 15 | 151 | 低于筛选值 |
| 萘 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 70 | 700 | 低于筛选值 |
| 锑 | 0.859 | 1.21 | 0.848 | 180 | 360 | 低于筛选值 |
| 二噁英ng TEQ/kg* | 0.15 | 0.076 | 0.12 | 4×10-5 | 4×10-4 | 低于筛选值 |
| 监测项目 | 采样点位及分析结果 | 评价标准（mg/kg） | 结果分析 |
|  | 6#厂内监测点（柱状采样） |  |  |
|  | 0～50cm | 50～150cm | 150～300cm |  |  |
|  |  |  |  | 筛选值 | 管控值 |  |
| 砷 | 4.00 | 6.62 | 3.45 | 60① | 140 | 低于筛选值 |
| 镉 | 0.09 | 0.33 | 0.16 | 65 | 172 | 低于筛选值 |
| 铬（六价） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5.7 | 78 | 低于筛选值 |
| 铜 | 15 | 16 | 16 | 18000 | 36000 | 低于筛选值 |
| 铅 | 14 | 35 | 21 | 800 | 2500 | 低于筛选值 |
| 汞 | 0.046 | 0.057 | 0.048 | 38 | 82 | 低于筛选值 |
| 镍 | 38 | 40 | 40 | 900 | 2000 | 低于筛选值 |
| 四氯化碳 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.8 | 36 | 低于筛选值 |
| 氯仿 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.9 | 10 | 低于筛选值 |
| 氯甲烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 37 | 120 | 低于筛选值 |
| 1,1-二氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9 | 100 | 低于筛选值 |
| 1,2-二氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 21 | 低于筛选值 |
| 1,1-二氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 66 | 200 | 低于筛选值 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 596 | 2000 | 低于筛选值 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 54 | 163 | 低于筛选值 |
| 二氯甲烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 616 | 2000 | 低于筛选值 |
| 1,2-二氯丙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 47 | 低于筛选值 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10 | 100 | 低于筛选值 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6.8 | 50 | 低于筛选值 |
| 四氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 53 | 183 | 低于筛选值 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 840 | 840 | 低于筛选值 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.8 | 15 | 低于筛选值 |
| 三氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.8 | 20 | 低于筛选值 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.5 | 5 | 低于筛选值 |
| 氯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.43 | 4.3 | 低于筛选值 |
| 苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 | 40 | 低于筛选值 |
| 氯苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 270 | 1000 | 低于筛选值 |
| 1,2-二氯苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 560 | 560 | 低于筛选值 |
| 1,4-二氯苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 20 | 200 | 低于筛选值 |
| 乙苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 28 | 280 | 低于筛选值 |
| 苯乙烯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1290 | 1290 | 低于筛选值 |
| 甲苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1200 | 1200 | 低于筛选值 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 570 | 570 | 低于筛选值 |
| 邻二甲苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 640 | 640 | 低于筛选值 |
| 硝基苯 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 76 | 760 | 低于筛选值 |
| 苯胺 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 260 | 663 | 低于筛选值 |
| 2-氯酚 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2256 | 4500 | 低于筛选值 |
| 苯并[a]蒽 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 15 | 151 | 低于筛选值 |
| 苯并[a]芘 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.5 | 15 | 低于筛选值 |
| 苯并[b]荧蒽 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 15 | 151 | 低于筛选值 |
| 苯并[k]荧蒽 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 151 | 1500 | 低于筛选值 |
| 䓛 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1293 | 12900 | 低于筛选值 |
| 二苯并[a，h]蒽 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.5 | 15 | 低于筛选值 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 15 | 151 | 低于筛选值 |
| 萘 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 70 | 700 | 低于筛选值 |
| 锑 | 0.894 | 0.999 | 0.966 | 180 | 360 | 低于筛选值 |
| 二噁英ng TEQ/kg* | 0.078 | 0.076 | 0.13 | 4×10-5 | 4×10-4 | 低于筛选值 |
| 监测项目 | 采样点位及分析结果 | 评价标准（mg/kg） | 结果分析 |
|  | 厂内监测点（表层采样） |  |  |
|  | 0～20cm |  |  |
|  |  | 筛选值 | 管控值 |  |
| 砷 | 28.8 | 60① | 140 | 低于筛选值 |
| 镉 | 0.28 | 65 | 172 | 低于筛选值 |
| 铬（六价） | 未检出 | 5.7 | 78 | 低于筛选值 |
| 铜 | 20 | 18000 | 36000 | 低于筛选值 |
| 铅 | 144 | 800 | 2500 | 低于筛选值 |
| 汞 | 0.140 | 38 | 82 | 低于筛选值 |
| 镍 | 36 | 900 | 2000 | 低于筛选值 |
| 四氯化碳 | 未检出 | 2.8 | 36 | 低于筛选值 |
| 氯仿 | 未检出 | 0.9 | 10 | 低于筛选值 |
| 氯甲烷 | 未检出 | 37 | 120 | 低于筛选值 |
| 1,1-二氯乙烷 | 未检出 | 9 | 100 | 低于筛选值 |
| 1,2-二氯乙烷 | 未检出 | 5 | 21 | 低于筛选值 |
| 1,1-二氯乙烯 | 未检出 | 66 | 200 | 低于筛选值 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | 596 | 2000 | 低于筛选值 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | 54 | 163 | 低于筛选值 |
| 二氯甲烷 | 未检出 | 616 | 2000 | 低于筛选值 |
| 1,2-二氯丙烷 | 未检出 | 5 | 47 | 低于筛选值 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 未检出 | 10 | 100 | 低于筛选值 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 未检出 | 6.8 | 50 | 低于筛选值 |
| 四氯乙烯 | 未检出 | 53 | 183 | 低于筛选值 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 未检出 | 840 | 840 | 低于筛选值 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 未检出 | 2.8 | 15 | 低于筛选值 |
| 三氯乙烯 | 未检出 | 2.8 | 20 | 低于筛选值 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 未检出 | 0.5 | 5 | 低于筛选值 |
| 氯乙烯 | 未检出 | 0.43 | 4.3 | 低于筛选值 |
| 苯 | 未检出 | 4 | 40 | 低于筛选值 |
| 氯苯 | 未检出 | 270 | 1000 | 低于筛选值 |
| 1,2-二氯苯 | 未检出 | 560 | 560 | 低于筛选值 |
| 1,4-二氯苯 | 未检出 | 20 | 200 | 低于筛选值 |
| 乙苯 | 未检出 | 28 | 280 | 低于筛选值 |
| 苯乙烯 | 未检出 | 1290 | 1290 | 低于筛选值 |
| 甲苯 | 未检出 | 1200 | 1200 | 低于筛选值 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 未检出 | 570 | 570 | 低于筛选值 |
| 邻二甲苯 | 未检出 | 640 | 640 | 低于筛选值 |
| 硝基苯 | 未检出 | 76 | 760 | 低于筛选值 |
| 苯胺 | 未检出 | 260 | 663 | 低于筛选值 |
| 2-氯酚 | 未检出 | 2256 | 4500 | 低于筛选值 |
| 苯并[a]蒽 | 未检出 | 15 | 151 | 低于筛选值 |
| 苯并[a]芘 | 未检出 | 1.5 | 15 | 低于筛选值 |
| 苯并[b]荧蒽 | 未检出 | 15 | 151 | 低于筛选值 |
| 苯并[k]荧蒽 | 未检出 | 151 | 1500 | 低于筛选值 |
| 䓛 | 未检出 | 1293 | 12900 | 低于筛选值 |
| 二苯并[a，h]蒽 | 未检出 | 1.5 | 15 | 低于筛选值 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 未检出 | 15 | 151 | 低于筛选值 |
| 萘 | 未检出 | 70 | 700 | 低于筛选值 |
| 锑 | 1.45 | 180 | 360 | 低于筛选值 |
| 二噁英ng TEQ/kg* | 0.13 | 4×10-5 | 4×10-4 | 低于筛选值 |

5.4.5.3土壤理化性质调查

根据云南圣铭再生资源科技有限公司检测报告出具实验数据可知，项目区域土壤理化性质见表5.4-12。项目所在区域表层土壤（0-50cm）质地以壤土为主，中层土壤（50-150cm）质地砂壤土为主，深层土壤（150cm-300cm）质地为砂土和沙壤土。

表层土壤（0-50cm）pH6.29~6.62，中层土壤（50-150cm）pH6.60~6.64深层土壤（150cm-300cm）pH7.01~7.15，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录D表2中土壤、碱化分级标准，本项目区域土壤环境无酸化或碱化。

表5.4-12    项目区域土壤理化性质调查结果

| 点位 | 5#厂内监测点 |
| --- | --- |
| 层次 | 0-50cm | 50-150cm | 150cm-300cm |
| 经纬度 | E: 101°40＇43〞 N: 25°1＇22〞 |
| 现场记录 | 颜色 | 红棕色 | 红褐色 | 红色 |
|  | 结构 | 团粒 | 团块 | 块状 |
|  | 质地 | 壤土 | 砂壤土 | 砂壤土 |
|  | 砂砾含量 | 3%~30% | 3%~40% | 3%~50% |
|  | 其他异物 | 少量植物根系 | 少量植物根系 | 少量植物根系 |
| 实验室测定 | pH（无量纲） | 6.29 | 6.60 | 7.01 |
|  | 阳离子交换量（cmol+/kg） | 6.2 | 6.6 | 6.3 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 659 | 631 | 581 |
|  | 渗透率（饱和导水率）（mm/min） | 1.99 | 2.03 | 2.02 |
|  | 土壤容重（g/cm3） | 2.03 | 2.08 | 1.95 |
|  | 孔隙度（%） | 50.1 | 51.2 | 49.6 |
| 点位 | 6#厂内监测点 |
| 层次 | 0-50cm | 50-150cm | 150cm-300cm |
| 经纬度 |  |
| 现场记录 | 颜色 | 红棕色 | 红棕色 | 红褐色 |
|  | 结构 | 团粒 | 块状 | 块状 |
|  | 质地 | 壤土 | 砂壤土 | 砂土 |
|  | 砂砾含量 | 3%~30% | 3%~35% | 3%~50% |
|  | 其他异物 | 少量植物根系 | 少量植物根系 | 少量植物根系 |
| 实验室测定 | pH（无量纲） | 6.62 | 6.64 | 7.15 |
|  | 阳离子交换量（cmol+/kg） | 6.1 | 6.8 | 6.5 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 665 | 640 | 593 |
|  | 渗透率（饱和导水率）（mm/min） | 1.96 | 2.15 | 2.01 |
|  | 土壤容重（g/cm3） | 1.87 | 1.91 | 2.06 |
|  | 孔隙度（%） | 49.2 | 51.2 | 50.1 |
| 点位 | 7#厂内监测点 | 1#乌哨箐水库旁林地 | 2#落苴美村旁农田 |
| 层次 | 0-20cm | 0-20cm | 0-20cm |
| 经纬度 | E: 101°40＇45〞 N:25°1＇21〞 | E: 101°40＇35〞 N: 25°1＇4〞 | E: 101°41＇11.47〞 N: 25°1＇57.60〞 |
| 现场记录 | 颜色 | 红色 | 红褐色 | 红褐色 |
|  | 结构 | 团粒 | 团粒 | 团粒 |
|  | 质地 | 壤土 | 壤土 | 壤土 |
|  | 砂砾含量 | 3%~20% | 5%~30% | 3%~30% |
|  | 其他异物 | 少量植物根系 | 少量枯枝落叶及植物根系 | 枯枝落叶及植物根系 |
| 实验室测定 | pH（无量纲） | 7.21 | 4.24 | 6.32 |
|  | 阳离子交换量（cmol+/kg） | 7.1 | 6.8 | 7.6 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 670 | 670 | 653 |
|  | 渗透率（饱和导水率）（mm/min） | 2.13 | 2.04 | 2.12 |
|  | 土壤容重（g/cm3） | 1.79 | 1.89 | 1.76 |
|  | 孔隙度（%） | 51.0 | 50.2 | 51.4 |
| 点位 | 3#百家田旁农田 | 4#黑箐村旁农田 |  |
| 层次 | 0-20cm | 0-20cm |  |
| 经纬度 | E: 101°41＇11〞 N:25°0＇56〞 | E: 101°41＇20〞 N: 25°1＇38〞 |  |
| 现场记录 | 颜色 | 红棕色 | 红棕色 |  |
|  | 结构 | 团粒 | 团粒 |  |
|  | 质地 | 壤土 | 壤土 |  |
|  | 砂砾含量 | 3%~30% | 3%~30% |  |
|  | 其他异物 | 少量植物根系 | 少量植物根系 |  |
| 实验室测定 | pH（无量纲） | 7.03 | 6.96 |  |
|  | 阳离子交换量（cmol+/kg） | 7.8 | 7.3 |  |
|  | 氧化还原电位（mV） | 674 | 652 |  |
|  | 渗透率（饱和导水率）（mm/min） | 2.22 | 2.05 |  |
|  | 土壤容重（g/cm3） | 1.95 | 1.72 |  |
|  | 孔隙度（%） | 52.0 | 50.3 |  |

### 5.4.6生态环境现状

本项目选址于楚雄市苍岭镇，不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、世界遗产地等生态敏感区。根据项目建设方案，重点调查项目区及周边300m陆生生态现状。

（1）项目评价区土地利用现状

项目选址于楚雄市苍岭镇，项目评价区内土地利用现状以灌草地和工矿建设用地为主，分别占项目评价区的39.98%和38.87%，林地占项目评价区的16.15%，交通运输用地占项目评价区的0.26%，水域占项目评价区的4.74%。工矿建设用地分别为楚雄滇中有色金属有限公司苍岭渣库、楚雄市生活垃圾焚烧发电项目和楚雄市垃圾填埋处理厂。项目评价区土地利用现状见下表。

表5.4-13  项目评价区土地利用现状统计表

| 土地利用类型 | 面积（hm2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 林地 | 8.69 | 16.15 |
| 灌草地 | 21.51 | 39.98 |
| 工矿建设用地 | 20.91 | 38.87 |
| 交通运输用地 | 0.14 | 0.26 |
| 水域 | 2.55 | 4.74 |
| 合计 | 53.80 | 100.00 |

（2）植物植被

项目评价区已无原生植被分布，现存自然植被受人为活动干扰也已极度次生化，生物多样性程度较低。项目评价区未发现国家级或云南省级重点保护野生植物种类，亦未发现名木古树。

项目评价区以丘陵坡地为主，尚保留部分林地，其中以次生云南松林为主，项目评价区还有大量遭人为活动破坏后遗留的荒地，形成极度次生的荒草地。项目评价区植被类型见下表。

表5.4-14  项目区植被类型一览表

| 植被型 | 植被亚型 | 群系 |
| --- | --- | --- |
| 自然植被 | 暖性针叶林 | 暖温性针叶林 | 云南松林 |
|  | （荒）草地 | — | 蔗茅中草草丛 |
| 人工植被 | 人工林 | 蓝桉、黑荆 |
| 非植被 | 水域 |
|  | 居民、工矿及交通用地 |

（3）野生动物

项目评价区内现状已无原生植被分布，现留存的部分植被也受人为活动干扰严重，已不具备野生动物栖息的良好条件。区内常见的野生动物均为伴人居性强，环境适应范围广，楚雄地区常见的种类，内未发现国家或省级重点保护野生动物。

（4）水土流失现状

根据《云南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》（云政发[2007]165号），楚雄市为“重点监督区”和“重点治理区”。

根据《云南省2004年土壤侵蚀现状遥感调查报告》（云南省水利厅、云南省水利水电科学研究所，2006年2月），楚雄市土壤侵蚀面积为2102.63km2，占土地总面积的47.52%，其中轻度侵蚀1091.07km2，中度侵蚀面积870.75km2，强度侵蚀面积139.60km2，极强度侵蚀面积1.21km2。

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目评价区属以水力侵蚀为主的西南土石山区，土壤容许流失量为500t/km2·a。项目评价区水土流失类型主要为水力侵蚀，水土流失以轻度侵蚀为主，无强度、极强度、剧烈水土流失面积。

### 5.4.7农作物污染物情况调查

为了解项目所在区域农作物中污染物背景值，项目公司委托云南环绿环境检测技术有限公司于2021年11月对黄草村、百家田、落苴美、黑菁附近农田种植的应季农作物的砷、汞、铅、镉、铬等污染物含量进行检测分析。

采样方法参考《NY-T 398-2000 农、畜、水产品污染监测技术规范》，执行标准参考《GB 2762-2017 食品安全国家标准 食品中污染物限量》，根据检测报告，农作物中污染物监测结果及评价见表5.4-15。

表5.4-15  农作物污染物检测结果及评价  单位：mg/kg

| 样品编号 | 采样位置 | As | Hg | Pb | Cd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NZW20211117005-1-1-1 | 1#黄草村 | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 0.012 |
| 参照标准GB2762-2017 | 新鲜蔬菜0.5 | 新鲜蔬菜0.01 | 新鲜蔬菜0.1 | 新鲜蔬菜0.05 |
| 达标分析 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| NZW20211117005-2-1-1 | 2#百家田村 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.055 |
| 参照标准GB2762-2017 | 新鲜蔬菜0.5 | 新鲜蔬菜0.01 | 新鲜蔬菜0.1 | 新鲜蔬菜0.05 |
| 达标分析 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| NZW20211117005-3-1-1 | 3#落苴美村 | 0.2 | 未检出 | 0.31 | 0.048 |
| 参照标准GB2762-2017 | 新鲜蔬菜0.5 | 新鲜蔬菜0.01 | 新鲜蔬菜0.1 | 新鲜蔬菜0.05 |
| 达标分析 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| NZW20211117005-4-1-1 | 4#黑菁村 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.029 |
| 参照标准GB2762-2017 | 新鲜蔬菜0.5 | 新鲜蔬菜0.01 | 新鲜蔬菜0.1 | 新鲜蔬菜0.05 |
| 达标分析 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

对照《食品安全国家标准 食品中污染物限量》（GB2762-2017），农作物样品中检测因子浓度含量能满足标准限量。

# 6施工期环境影响分析

## 6.1环境空气影响分析

本项目施工期间产生的扬尘主要来自项目建筑施工土方的开挖、回填、清运和建设材料的装卸、堆放以及搅拌机和交通运输引起的扬尘。

根据同类工程的类比分析，建筑场地内TSP浓度可达到上风向对照点的 1.5-2.0倍，在平均风速1.5m/s的情况下，下风向影响范围为100m左右。设有围栏时对施工扬尘由明显改善，可使影响距离缩短40%。由于楚雄市当地多年平均风 速为1.7m/s，所以施工影响范围应在100m左右，下风向略有增加。项目所在地常 年主导风向为西南风，所以本工程施工扬尘会影响下风向区域，但是由于距离拟 建厂址最近的敏感点也在900m之外，故项目施工期扬尘对周围居民的影响较小。

项目建设过程中，施工车辆的往来，会使厂址区域和运输道路沿线两旁约 100m的区域扬尘量增加，项目施工时，需定时对施工场地及主要的运输道路进 行洒水抑尘，尽可能减少因施工车辆往来运输的扬尘对周围环境空气的影响。

建筑施工作业机械主要是载重汽车和一些动力机械，排放的污染物主要有 CO和NOx。由于汽车基本上都安装了尾气净化装置，故污染物排放量较小，项 目厂址周围相对开阔，对上述废气存在一定的稀释作用，故对周边环境影响不大。

## 6.2水环境影响分析

（1）生产废水 施工生产废水主要为施工配料和施工机械的冲洗废水，废水中的污染物主要是悬浮物。施工生产废水经临时集水池和沉砂池等临时设施进行沉淀处理后用于 厂区喷洒防尘。

（2）生活污水 根据项目规模，工程施工高峰期施工人员约50人，按人均用水量100L/d•人、污水量按用水量的80%计，预计施工期生活污水产生量为5m3/d，排放量为4m³/d，污染物主要为 COD、NH3-N、BOD5、SS 等。施工生活污水统一排放 至临时化粪池内，经临时化粪池收集处理后用于附近区域农田及林地浇灌用水，并在施工结束后及时对其进行清理，对周围地表水环境影响较小。

## 6.3固体废弃物的影响分析

项目厂区建设区占地面积6.8hm2，在建设期共计开挖产生土石方12.09万m3（其中剥离表土0.62万m3），回填利用12.09万m3（其中绿化覆土0.62万m3），调入、 调出6.20万m3，项目建设中基本做到了挖填平衡，无永久弃渣产生，不需设置弃 渣场。

施工期生活垃圾在施工生活区设置生活垃圾收集装置，垃圾经收集后集中清 运至垃圾场处置。

施工废弃建材分类回收，集中收集，及时清运并按相关要求处置。 综上所述，施工固体废弃物对环境影响较小。

## 6.4声环境影响分析

（1）噪声源强

施工期项目噪声污染源主要有卡车、轮式压路机、轮式装载机、推土机、铲土机、平地机、混凝土搅拌机、振捣机、起重机、切割机等，根据类比调查，各 种施工机械在距离为5m时其噪声等效声级见表6.1-1。

表 6.1-1     	施工设备噪声源强	单位:LeqdB(A)

| 机械名称 | 距离 5m 处的等效声压级 |
| --- | --- |
| 打桩 | 打桩机 | 110.0（夜间禁止施工） |
| 土石方工程 | 轮式压路机 | 88.0 |
|  | 轮式装载机 | 89.0 |
|  | 推土机 | 95.0 |
|  | 铲土机 | 86.0 |
| 结构施工、装修 | 混凝土搅拌机 | 80.0 |
|  | 振捣机 | 86.0 |
|  | 起重机 | 70.0 |
|  | 切割机 | 95.0 |

（2）预测模式

采用点源噪声值距离衰减公式：

Lr=Lr0-20lg(r/r0)-△L

式中：Lr、Lr0分别为r、r0处的声级；

△L为其他因素引起的噪声衰减量。

（3）预测结果及影响分析

采用上述模式预测，确定工程施工阶段的场界昼夜噪声影响情况，预测结果见表6.1-2：

表 6.1-2	施工期主要施工机械噪声贡献值	单位：dB（A）

| 机械名称 | 距施工点距离（m） | 《声环境质量标准》2 标 准达标距离（m） |
| --- | --- | --- |
|  | 50 | 150 | 200 | 300 | 400 | 昼间 | 夜间 |
| 打桩 | 打桩机 | 84.0 | 74.5 | 72.0 | 68.4 | 65.9 | 446 | 禁止施工 |
| 土石 方 | 轮胎压路机 | 62.0 | 52.5 | 50.0 | 46.4 | 43.9 | 35 | 112 |
|  | 轮式装载机 | 63.0 | 53.5 | 51.0 | 47.4 | 44.9 | 40 | 126 |
|  | 推土机 | 69.0 | 59.5 | 57.0 | 53.4 | 50.9 | 79 | 251 |
|  | 铲土机 | 60.0 | 50.5 | 48.0 | 44.4 | 41.9 | 28 | 89 |
| 结构 装修 | 混凝土搅拌机 | 54.0 | 44.5 | 42.0 | 38.4 | 35.9 | 14 | 45 |
|  | 振捣机 | 60.0 | 50.5 | 48.0 | 44.4 | 41.9 | 28 | 89 |
|  | 起重机 | 44.0 | 34.5 | 32.0 | 28.4 | 25.9 | 4 | 14 |
|  | 切割机 | 69.0 | 59.5 | 57.0 | 53.4 | 50.9 | 79 | 251 |

根据表6.1-2的预测结果可以看出，施工机械噪声在无遮挡情况下，各施工机 械场界外噪声均超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要 求；单台机器施工时，施工噪声在昼间446m、夜间251m（打桩机夜间禁止施工） 外才能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

距离本项目最近的关心点为项目西南约1007m的百家田村，项目施工噪声对其影响较小。

## 6.5生态环境影响分析

本工程施工对项目区域生态环境的影响主要表现在项目占地将改变其原有性质，场地原有植被遭到破坏，施工场地的高挖低填、土方搬运等将使区域的水土流失量增加。

拟建项目厂址植被主要 为稀疏松树及杂草等。项目区域不涉及自然保护区、风景区等生态敏感区域，亦 未发现有珍稀野生动植物，不存在原生性和敏感性。本工程土石方挖填方基本平 衡，不另设取土场及弃渣场，施工过程中采取相应的水土保持措施，可有效减少 水土流失，不会污染周边水体。

因此，本项目建设期对生态环境的影响较小，随着施工建设的结束，厂区绿 化、生态恢复和水土保持措施的实施，受影响的生态环境将会逐渐恢复。

# 7运营期环境影响评价

## 7.1大气环境影响预测与评价

### 7.1.1污染气象特征

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）规定：地面气象数据选择项目最近或气象特征基本一致的气象站的逐时地面气象数据，要素至少包括风速、风向、总云量及干球温度。

本次评价污染气象资料采用个楚雄市象站常规地面气象观测资料。楚雄气象站与本项目距离约13公里，符合导则中气象资料的引用要求。本环评常规气象观测资料采用楚雄气象站2020年全年1月～12月的地面气象资料。

表7.1-1  地面气象观测站信息

| 气象站名称 | 气象站等级 | 气象站代码 | 气象站坐标 | 与项目区相对距离（km） | 海拔高度（m） | 数据年份 | 数据要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 楚雄站 | 市级 | 56768 | 101.55E | 25.03N | 13 | 1815 | 2020 | 风速、风向、总云量、低云量、温度 |

表7.1-2  项目区常规气象项目统计（2000-2020）

| 统计项目 | 统计值 | 极值出现时间 |
| --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） | 16.8 | / |
| 累年极端最高气温（℃） | 34.2 | 2014-6-3 |
| 累年极端最低气温（℃） | -2.8 | 2016-1-25 |
| 多年平均气压（hPa） | 817.2 | / |
| 多年平均相对湿度（%） | 66.1 | / |
| 多年平均降雨量（mm） | 853.2 | / |
| 灾害气象统计 | 大风日数（d/年） | 19.6 | / |
|  | 雷暴日数（d/年） | 49.1 | / |
|  | 冰雹日数（d/年） | 0.7 | / |
| 多年实测极大风速（m/s） | 28.2 | 2005-3-20 |
| 多年平均风速（m/s） | 2.1 | / |
| 多年静风频率（%） | 13.7 | 小于35% |

注：近20年统计的全年静风频率小于35%。

根据楚雄气象站 2020年地面气象观测资料统计的气象参数如下：

#### （1）温度

年平均温度的月变化见表7.1-3及图7.1-1。

表7.1-3  年平均温度的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 9.81 | 11.82 | 15.75 | 18.78 | 20.86 | 20.94 |
| 月份 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 温度(℃) | 22.03 | 21.08 | 20.12 | 16.39 | 13.58 | 12.08 |

图7.1-1  年平均温度的月变化图

#### （2）风向、风速

年平均风速的月变化见表7.1-4及图7.1-2，年均风频的月变化见表7.1-5及图7.1-3。全年平均风速1.94m/s。

表7.1-4  年平均风速的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 2.03 | 2.43 | 2.55 | 2.73 | 2.6 | 1.79 |
| 月份 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 风速(m/s) | 1.6 | 1.11 | 1.38 | 1.7 | 1.66 | 1.79 |

图7.1-2  年平均风速的月变化图

图7.1-3  季小时平均风速的日变化图

表7.1-5  年均风向风频的月变化

| 风向 风频(%) | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 3.63 | 0.94 | 0.67 | 0.94 | 7.53 | 5.11 | 4.30 | 6.59 | 18.68 | 15.46 | 8.06 | 4.57 | 6.99 | 5.24 | 6.59 | 4.70 | 0.00 |
| 二月 | 2.08 | 0.60 | 1.19 | 1.93 | 5.95 | 5.06 | 3.42 | 6.55 | 16.07 | 14.14 | 11.01 | 9.82 | 9.52 | 4.32 | 5.21 | 3.13 | 0.00 |
| 三月 | 4.30 | 1.08 | 1.61 | 1.08 | 3.63 | 2.02 | 2.96 | 6.18 | 11.02 | 14.38 | 13.58 | 11.16 | 11.42 | 5.24 | 5.65 | 4.70 | 0.00 |
| 四月 | 1.81 | 1.11 | 1.25 | 1.81 | 5.83 | 1.94 | 4.72 | 5.56 | 12.78 | 13.47 | 15.28 | 11.81 | 13.06 | 3.89 | 2.64 | 2.92 | 0.14 |
| 五月 | 1.61 | 1.08 | 0.54 | 1.48 | 2.28 | 3.63 | 5.11 | 7.80 | 24.06 | 21.37 | 13.17 | 7.93 | 4.84 | 1.48 | 2.28 | 1.34 | 0.00 |
| 六月 | 3.19 | 1.39 | 2.36 | 3.47 | 5.97 | 5.14 | 7.50 | 14.58 | 27.36 | 16.39 | 3.89 | 1.94 | 1.94 | 1.67 | 1.11 | 1.94 | 0.14 |
| 七月 | 5.51 | 2.15 | 3.23 | 5.51 | 8.06 | 5.65 | 8.33 | 12.90 | 13.44 | 9.14 | 6.59 | 3.49 | 2.82 | 3.76 | 3.23 | 2.82 | 3.36 |
| 八月 | 10.75 | 3.23 | 4.70 | 8.87 | 9.41 | 7.26 | 7.12 | 8.06 | 6.45 | 5.51 | 4.44 | 1.88 | 4.17 | 4.70 | 4.17 | 4.70 | 4.57 |
| 九月 | 9.03 | 0.42 | 2.22 | 4.72 | 11.25 | 3.33 | 6.81 | 11.81 | 14.58 | 10.97 | 6.81 | 1.81 | 0.97 | 0.97 | 1.94 | 1.25 | 11.11 |
| 十月 | 6.59 | 0.94 | 1.34 | 3.63 | 7.12 | 3.49 | 5.78 | 11.02 | 23.25 | 14.11 | 5.78 | 3.09 | 4.03 | 2.82 | 0.67 | 0.27 | 6.05 |
| 十一月 | 13.61 | 0.56 | 1.11 | 1.67 | 2.36 | 1.53 | 1.39 | 3.61 | 11.39 | 12.78 | 9.86 | 7.36 | 14.72 | 4.86 | 2.78 | 3.75 | 6.67 |
| 十二月 | 4.57 | 1.08 | 0.94 | 1.21 | 2.69 | 2.55 | 4.30 | 7.39 | 17.20 | 18.55 | 8.20 | 5.51 | 8.47 | 2.69 | 2.28 | 1.48 | 10.89 |

表7.1-6  年均风向风频的季变化及年均风频

| 风向 风频(%) | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 2.58 | 1.09 | 1.13 | 1.45 | 3.89 | 2.54 | 4.26 | 6.52 | 15.99 | 16.44 | 13.99 | 10.28 | 9.74 | 3.53 | 3.53 | 2.99 | 0.05 |
| 夏季 | 6.52 | 2.26 | 3.44 | 5.98 | 7.84 | 6.02 | 7.65 | 11.82 | 15.63 | 10.28 | 4.98 | 2.45 | 2.99 | 3.40 | 2.85 | 3.17 | 2.72 |
| 秋季 | 9.71 | 0.64 | 1.56 | 3.34 | 6.91 | 2.79 | 4.67 | 8.84 | 16.48 | 12.64 | 7.46 | 4.08 | 6.55 | 2.88 | 1.79 | 1.74 | 7.92 |
| 冬季 | 3.47 | 0.88 | 0.93 | 1.34 | 5.37 | 4.21 | 4.03 | 6.85 | 17.36 | 16.11 | 9.03 | 6.53 | 8.29 | 4.07 | 4.68 | 3.10 | 3.75 |
| 全年 | 5.57 | 1.22 | 1.77 | 3.04 | 6.00 | 3.89 | 5.16 | 8.52 | 16.36 | 13.86 | 8.87 | 5.83 | 6.88 | 3.47 | 3.21 | 2.75 | 3.60 |

表7.1-7  年均风速风频的月变化

| 风向 风频(%) | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 0.65 | 0.79 | 0.62 | 1.19 | 1.53 | 1.29 | 1.56 | 1.76 | 2.71 | 2.90 | 3.20 | 3.08 | 1.60 | 0.97 | 0.97 | 0.83 | 2.03 |
| 二月 | 0.56 | 0.80 | 0.64 | 1.22 | 1.43 | 1.36 | 1.61 | 1.96 | 2.67 | 2.82 | 3.26 | 3.88 | 3.54 | 1.27 | 0.92 | 1.04 | 2.43 |
| 三月 | 0.83 | 1.13 | 1.36 | 0.99 | 1.13 | 1.43 | 1.42 | 2.04 | 2.65 | 2.87 | 3.56 | 3.93 | 3.06 | 2.04 | 1.63 | 1.17 | 2.55 |
| 四月 | 0.48 | 1.31 | 1.32 | 1.90 | 1.64 | 1.26 | 1.41 | 2.14 | 2.39 | 2.88 | 3.29 | 4.08 | 3.86 | 2.40 | 1.74 | 1.08 | 2.73 |
| 五月 | 0.76 | 0.90 | 1.63 | 1.69 | 1.34 | 1.22 | 1.58 | 1.97 | 2.55 | 2.83 | 3.45 | 4.11 | 3.13 | 2.41 | 1.44 | 1.13 | 2.60 |
| 六月 | 1.09 | 1.03 | 1.38 | 1.29 | 1.14 | 1.09 | 1.24 | 1.85 | 2.05 | 2.53 | 2.05 | 1.70 | 1.28 | 1.62 | 1.25 | 1.07 | 1.79 |
| 七月 | 0.61 | 0.92 | 1.15 | 1.22 | 1.20 | 1.23 | 1.49 | 1.80 | 1.94 | 1.91 | 2.68 | 3.79 | 1.43 | 1.89 | 1.25 | 0.95 | 1.60 |
| 八月 | 0.48 | 0.99 | 1.15 | 1.22 | 1.08 | 1.14 | 1.25 | 1.68 | 1.36 | 1.79 | 1.19 | 1.04 | 1.10 | 1.23 | 1.26 | 0.91 | 1.11 |
| 九月 | 0.37 | 1.37 | 1.09 | 1.09 | 1.34 | 1.10 | 1.37 | 1.77 | 1.86 | 2.34 | 2.46 | 2.05 | 1.10 | 0.53 | 0.89 | 0.96 | 1.38 |
| 十月 | 0.37 | 1.09 | 1.51 | 1.26 | 1.35 | 0.89 | 1.25 | 1.66 | 2.05 | 2.87 | 3.06 | 2.48 | 1.27 | 0.90 | 0.64 | 1.15 | 1.70 |
| 十一月 | 0.25 | 1.03 | 0.90 | 0.66 | 0.97 | 0.92 | 1.08 | 1.90 | 2.65 | 3.05 | 3.38 | 2.42 | 1.27 | 0.86 | 0.64 | 0.69 | 1.66 |
| 十二月 | 0.28 | 0.75 | 0.60 | 0.76 | 0.80 | 1.15 | 1.34 | 1.75 | 2.44 | 3.00 | 2.98 | 2.63 | 1.14 | 0.93 | 0.71 | 0.55 | 1.79 |

表7.1-8  年均风速月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 2.03 | 2.43 | 2.55 | 2.73 | 2.60 | 1.79 | 1.60 | 1.11 | 1.38 | 1.70 | 1.66 | 1.79 |

图7.1-4    2020年风向玫瑰图

图7.1-5    2020年风速玫瑰图

#### （3）稳定度

全年稳定度统计结果见表7.1-9。

表7.1-9  全年稳定度统计结果（%）

| 月份 | A | B | B－C | C | C－D | D | D－E | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 0.00 | 7.39 | 5.91 | 4.30 | 0.81 | 35.08 | 0.00 | 11.83 | 34.68 |
| 二月 | 0.00 | 8.33 | 5.80 | 4.46 | 2.38 | 35.27 | 0.00 | 16.82 | 26.93 |
| 三月 | 0.13 | 13.58 | 9.41 | 5.38 | 2.96 | 20.03 | 0.00 | 11.69 | 36.83 |
| 四月 | 0.56 | 11.67 | 5.83 | 7.50 | 2.64 | 26.39 | 0.00 | 17.50 | 27.92 |
| 五月 | 0.00 | 13.17 | 6.32 | 9.68 | 2.69 | 29.97 | 0.00 | 15.19 | 22.98 |
| 六月 | 0.56 | 10.83 | 1.39 | 8.33 | 0.00 | 57.78 | 0.00 | 17.08 | 4.03 |
| 七月 | 1.48 | 13.31 | 0.13 | 7.66 | 0.00 | 46.91 | 0.00 | 27.55 | 2.96 |
| 八月 | 4.03 | 19.89 | 0.13 | 6.18 | 0.00 | 37.37 | 0.00 | 25.13 | 7.26 |
| 九月 | 0.56 | 9.86 | 2.08 | 7.08 | 0.14 | 49.58 | 0.00 | 24.31 | 6.39 |
| 十月 | 0.00 | 7.66 | 6.45 | 4.30 | 0.54 | 53.90 | 0.00 | 10.35 | 16.80 |
| 十一月 | 0.00 | 12.08 | 7.92 | 6.53 | 1.67 | 13.61 | 0.00 | 12.22 | 45.97 |
| 十二月 | 0.00 | 5.11 | 5.78 | 7.93 | 1.21 | 38.04 | 0.00 | 10.75 | 31.18 |
| 全年 | 0.62 | 11.10 | 4.76 | 6.62 | 1.24 | 37.01 | 0.00 | 16.69 | 21.96 |

#### （4）气象条件随高度的变化

①采用由六五软件工作室依据2018大气导则开发的EIAProA2018软件中提供的下载数据，高空气象资料采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室提供的中尺度模拟数值，根据高空气象数据统计的每日2次(北京时间08：00、20：00)及全天各时段温度随高度的变化统计结果见图7.1-4～图7.1-6温廓线图。

图7.1-6 温廓线图

② 混合层及逆温

混合层及逆温频率统计结果列于表7.1-10、表7.1-11。

表7.1-10  混合层及逆温频率月均统计表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合层平均高(m) | 723 | 841 | 1029 | 1099 | 1125 | 759 | / |
| 逆温出现频率(%) | 46.51 | 43.75 | 48.52 | 45.42 | 38.17 | 22.50 | / |
| 月份 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 混合层平均高(m) | 667 | 594 | 624 | 718 | 751 | 725 | 804 |
| 逆温出现频率(%) | 30.51 | 32.39 | 30.69 | 27.15 | 58.19 | 41.67 | 38.74 |

表7.1-11  混合层及逆温频率季度统计表

| 季节 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合层平均高(m) | 1084 | 672 | 698 | 760 |
| 逆温出现频率(%) | 44.02 | 28.53 | 38.55 | 43.98 |

#### （5）气象特征小结

项目所处区域主盛行风向为南偏东南风（SSW），出现频率为16.36%。风速<=0.5m/s的最大持续小时 = 16(h)，开始于 2020/9/14 19:00，小于72小时，近20年统计的全年静风频率为13.7%，小于35%，全年静风频率较低，有利于大气污染物的输送扩散；区域内平均风速不大，年平均风速为1.94m/s；稳定度类型以D类为最多（37.01%）。分析结果表明项目所处地区大气污染物将主要往东北偏东方向方向输送。在冬季出现的逆温会对项目的排放源会造成一定的影响，全年混合层平均高度为804m。

### 7.1.2预测模式及参数

#### （1）预测模式及参数

本项目污染源主要为电源和面源，排放形式为连续排放，预测范围≤50km，为局地尺度，评价基准年内存在风速≤0.5m/s的最大持续小时 = 16(h)，开始于 2020/9/14 19:00，小于72小时且近20年统计的全年静风频率为13.7%，小于35%，故本次评价大气预测采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A中推荐的第二代模式-AERMOD大气预测软件，模式系统包括AERMOD（大气扩散模型）、AERMET（气象数据预处理器）和AERMAP（地形数据预处理器）。

气象资料采用楚雄气象站（气象站编号56768）2020年全年每天24小时的逐日逐次风向、风速、气温、总云量、低云量资料。

根据工程分析结果，本项目主要污染源为点源、面源，均为连续排放源，根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN估算结果可知，本项目D10%max为19km，则评价范围为以项目区为中心，边长38km的矩形范围，属局地尺度（≤50km），根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）表A.1推荐模型实用情况表，本项目进一步预测选取模型为AERMOD，预测软件为由六五软件工作室开发制作并拥有全部版权的EIAProA2018。EIAProA2018以2018版中国大气环境影响评价导则和2018版风险评价导则的技术要求和推荐模型为编制依据，采用AERSCREEN/AERMOD/SLAB/AFTOX为模型内核，功能全面深入、符合新导则要求。预测软件版本号：2.6.501。预测评价基准年为2020年。

根据各网格点浓度预测值比较，给出小时平均浓度、日平均浓度、年平均浓度在评价区域内的最大值。

高空气象资料采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室提供的中尺度模拟数值。

地形数据下载90m分辨率地形高程数据文件srtm_57_07.asc和srtm_57_08.asc，选择完全包含预测范围的区域，选取的范围为（101°28′58.8000″E～101°52′30.3600″E，24°50′28.2480″N～25°11′41.8200″N）并外扩3分，导出生成AERMAP所需的数字高程DEM文件。

——对流边界层中浓度预测

①直接源浓度计算公式：

式中：

u为烟囱出口处风速；Fy为考虑迂回的横向分布函数，hd是直接源的烟羽抬升高度，对于水平型烟羽z=zr，流过地形型烟羽z=zp；Ψdj和σzj为污染源有效源高和垂直扩散参数。λj为：

式中：

σWT为总有效垂直湍流，其他参数有下列各式给出：

式中：

S为偏斜因子，R假定等于常值2。

②间接源浓度计算公式：

③穿透源浓度计算公式

——稳定边界层中浓度预测

#### （2）预测方案

##### 1）预测因子及污染源强

①排污状态及预测因子

本项目排污状态包括正常排放和非正常排放两种状态：

正常排放条件下预测因子包括有组织和无组织排放废气污染物。

有组织排放预测因子为：PM10、PM2.5、SO2、NO2、NOx、Pb、As、Sn、Sb、硫酸雾、二噁英。

无组织排放预测因子为：TSP、硫酸雾、Pb。

非正常排放条件预测因子为有组织废气污染物。

有组织排放预测因子：PM10、PM2.5、SO2、Pb、As、Sn、Sb。

②预测范围

I、评价区内网格点

本次环评以脱硫系统烟囱位置（主要排放口）作为坐标系原点（0,0），东西向为X轴，南北向为Y轴建立坐标系，大气环境影响评价范围为边长40km的矩形范围，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录B中B6.3.3的要求，网格点间距可以采用等间距或近密远疏法进行设置，距离源中心5km的网格间距不超过100m，5~15km的网格间距不超过250m，大于15km的网格间距不超过500m，故评价区网格点步长设置如下：

X = [-20000,-15000,-5000，5000,15000,20000]500,250,100,250,500；

Y = [-20000,-15000,-5000，5000,15000,20000]500,250,100,250,500。

图7.1-7  基本信息底图

图7.1-8  项目基本信息图

II、禄丰樟木箐州级自然保护区预测网格设置：

以脱硫系统烟囱位置（主要排放口）作为坐标系原点（0,0），东西向为X轴，南北向为Y轴，以保护区边界为限，由于禄丰樟木箐州级自然保护区边界与厂界最近距离为9.3km，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录B中B6.3.3的要求，网格点间距可以采用等间距或近密远疏法进行设置，距离源中心5~15km的网格间距不超过250m，故设置禄丰樟木箐州级自然保护区内预测网格点步长为250m。

③预测点位

在预测范围内计算点主要包括环境空气保护目标、预测范围内一类区和二类区网格点和厂址边界预测点三类。

I、环境空气保护目标

表7.1-10  环境空气保护目标一览表

| 序号 | 名称 | 以脱硫塔（2#排气筒）为原点（0,0）坐标系坐标 | 地方坐标系 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z（高程） | 东经 | 北纬 |
| 1 | 百家田 | 1327 | -541 | 1901.64 | 101°40′16.71″ | 25°03′29.14″ |
| 2 | 马场 | 76 | -1009 | 1849.63 | 101°38′27.37″ | 25°04′53.02″ |
| 3 | 黑箐 | 1620 | 595 | 1878.24 | 101°39′28.75″ | 25°06′15.45″ |
| 4 | 岔河 | -153 | -1248 | 1853.9 | 101°41′17.31″ | 25°00′57.72″ |
| 5 | 黄草村 | -462 | 1661 | 1849.46 | 101°40′56.49″ | 25°03′07.93″ |
| 6 | 黄草冲 | -1688 | 406 | 1882.91 | 101°40′36.14″ | 25°03′05.03″ |
| 7 | 麻栗树 | -1847 | -222 | 1986.09 | 101°42′00.34″ | 25°03′20.84″ |
| 8 | 落苴美 | 1132 | 1811 | 1822.77 | 101°40′18.56″ | 25°00′28.30″ |
| 9 | 小村 | 1530 | 1711 | 1824.69 | 101°40′44.93″ | 25°03′54.70″ |
| 10 | 下桃叶 | -452 | -1447 | 1802.98 | 101°40′10.07″ | 25°05′34.53″ |
| 11 | 上纸房 | -1568 | 1512 | 1863.42 | 101°42′35.67″ | 25°00′38.28″ |
| 12 | 元吉 | -711 | 2100 | 1882.66 | 101°36′01.52″ | 24°58′01.32″ |
| 13 | 大荒田 | 414 | 2329 | 1799.4 | 101°36′40.28″ | 24°59′52.49″ |
| 14 | 上桃叶 | -1209 | -1965 | 1889.61 | 101°40′47.71″ | 25°02′31.84″ |
| 15 | 小坝子 | 1660 | 2040 | 1828.32 | 101°39′34.00″ | 25°03′54.69″ |
| 16 | 下纸房 | -1498 | 2110 | 1844.06 | 101°39′59.44″ | 25°03′43.03″ |
| 17 | 湾子坝 | -203 | 2698 | 1794.35 | 101°37′22.89″ | 25°00′03.10″ |
| 18 | 尖山 | -2405 | -1607 | 2066.05 | 101°39′29.83″ | 25°02′51.02″ |
| 19 | 庄科村 | 1441 | 2688 | 1818.26 | 101°35′58.43″ | 24°59′26.32″ |
| 20 | 秧田冲 | -644 | -2765 | 1883.86 | 101°42′33.04″ | 25°02′58.68″ |
| 21 | 马藏朗 | -3408 | 98 | 1997.23 | 101°45′10.70″ | 24°58′12.55″ |
| 22 | 苍岭镇 | 91 | 3335 | 1799.53 | 101°36′31.64″ | 24°56′56.05″ |
| 23 | 红豆冲 | 2369 | -2504 | 1807.4 | 101°45′22.28″ | 25°03′39.29″ |
| 24 | 家松树 | -2163 | -2578 | 2065.54 | 101°38′06.85″ | 25°06′56.43″ |
| 25 | 石官屯 | 1485 | 3236 | 1816.95 | 101°40′27.81″ | 25°02′44.06″ |
| 26 | 苍岭村 | 688 | 3435 | 1805.09 | 101°41′27.18″ | 25°01′35.36″ |
| 27 | 方家河 | -1942 | 2921 | 1839.68 | 101°35′25.52″ | 24°58′16.86″ |
| 28 | 大凹村 | 3703 | -1146 | 1686.24 | 101°41′51.86″ | 24°59′53.41″ |
| 29 | 连汪坝 | 4048 | -253 | 1685.08 | 101°39′38.78″ | 25°01′28.43″ |
| 30 | 小云甸 | 2107 | 3139 | 1896.56 | 101°40′18.25″ | 25°02′09.64″ |
| 31 | 连汪坝 | 1617 | -3318 | 1760.83 | 101°35′53.33″ | 25°01′30.50″ |
| 32 | 里伍村 | 1091 | 3792 | 1816.15 | 101°39′22.44″ | 24°59′51.30″ |
| 33 | 马鞍山 | -2175 | -3227 | 2020.98 | 101°39′15.50″ | 25°00′22.26″ |
| 34 | 殷家湾子 | 619 | 4028 | 1813.48 | 101°38′57.60″ | 25°06′47.26″ |
| 35 | 孔家庄 | 3667 | 2468 | 1901.35 | 101°41′15.93″ | 24°59′08.52″ |
| 36 | 安家院 | -524 | 4082 | 1796.22 | 101°42′35.05″ | 25°02′35.72″ |
| 37 | 卡利 | 1236 | -3899 | 1756.86 | 101°44′11.07″ | 25°00′55.97″ |
| 38 | 梅子箐 | -2030 | 3701 | 1835.35 | 101°39′06.55″ | 25°04′23.84″ |
| 39 | 下土坡 | 332 | -4096 | 1789.36 | 101°41′27.03″ | 24°59′25.58″ |
| 40 | 下苍洼 | 4669 | 1103 | 1708.81 | 101°41′43.37″ | 25°02′58.75″ |
| 41 | 檀木箐 | -1044 | -4081 | 1911.67 | 101°35′56.72″ | 25°06′08.41″ |
| 42 | 上苍洼 | 4624 | 1677 | 1708.71 | 101°45′17.50″ | 25°01′13.31″ |
| 43 | 曹官冲 | 2659 | 3868 | 1870.08 | 101°45′22.45″ | 25°00′17.88″ |
| 44 | 高家庄 | 3626 | 3188 | 1856.94 | 101°41′11.45″ | 25°02′14.02″ |
| 45 | 水井村 | -1044 | 4503 | 1785.53 | 101°39′33.38″ | 25°01′08.42″ |
| 46 | 丁家屯 | 135 | -4474 | 1851.19 | 101°41′09.75″ | 25°03′19.66″ |
| 47 | 上高包 | 4518 | -2162 | 1638.84 | 101°38′41.87″ | 25°01′18.87″ |
| 48 | 柴家冲 | 332 | 4881 | 1797.28 | 101°40′30.13″ | 25°00′34.99″ |
| 49 | 小寨山 | -2253 | 4382 | 1906.57 | 101°40′05.77″ | 24°57′42.81″ |
| 50 | 小白庙 | 1994 | -4489 | 1836.11 | 101°35′47.46″ | 24°56′16.84″ |
| 51 | 下高包 | 4669 | -2781 | 1640.94 | 101°38′17.51″ | 24°57′00.98″ |
| 52 | 戴家屯 | -1815 | 4865 | 1797.66 | 101°39′25.52″ | 25°03′17.62″ |
| 53 | 盐井冲 | 3959 | -4005 | 1696.17 | 101°39′12.11″ | 24°56′40.16″ |
| 54 | 耳东村 | -5835 | -2207 | 1877.65 | 101°44′07.67″ | 24°58′56.12″ |
| 55 | 十三湾 | -4459 | -4096 | 2051.83 | 101°43′05.14″ | 25°02′09.51″ |
| 56 | 烂泥塘 | 6634 | -560 | 1671.38 | 101°43′02.21″ | 25°00′03.81″ |
| 57 | 朱家村 | 6649 | 634 | 1682.32 | 101°39′54.67″ | 25°00′11.12″ |
| 58 | 伍贵田 | 5516 | -3325 | 1615.19 | 101°39′23.05″ | 24°59′28.62″ |
| 59 | 朱家海子 | -908 | 6165 | 1802.74 | 101°39′42.17″ | 25°02′04.81″ |
| 60 | 李家村 | -2631 | 5742 | 1867.46 | 101°38′07.63″ | 24°59′01.15″ |
| 61 | 西排村 | 437 | -6378 | 1789.68 | 101°41′21.94″ | 25°03′01.59″ |
| 62 | 朱洗村 | -6213 | 3218 | 1910.72 | 101°41′55.55″ | 25°05′01.03″ |
| 63 | 马朵朗 | -845 | -6454 | 1877.03 | 101°38′05.17″ | 24°58′08.23″ |
| 64 | 雾斗河 | 742 | 7130 | 1853 | 101°40′37.23″ | 24°58′48.57″ |
| 65 | 大东村 | -7061 | -2505 | 1823.23 | 101°39′47.56″ | 25°07′24.10″ |
| 66 | 石头庙 | 2480 | 6828 | 2114.37 | 101°40′17.47″ | 25°07′04.74″ |
| 67 | 水草箐 | -4492 | -5698 | 2049.14 | 101°39′59.29″ | 24°59′01.24″ |
| 68 | 三岔河 | 6542 | -4224 | 1615.98 | 101°41′41.69″ | 24°57′26.95″ |
| 69 | 棠梨沟 | 2083 | -6945 | 1788.47 | 101°35′44.98″ | 25°04′35.52″ |
| 70 | 凹腰山 | -3812 | 6658 | 1811.28 | 101°43′34.94″ | 24°59′26.11″ |
| 71 | 迤香村 | 6391 | -4867 | 1730.04 | 101°40′57.26″ | 25°05′08.69″ |
| 72 | 芦柴冲 | 8658 | -68 | 1737.79 | 101°40′48.33″ | 24°57′46.09″ |
| 73 | 西云村 | 912 | -7738 | 1734.37 | 101°41′03.13″ | 24°57′01.81″ |
| 74 | 陈家村 | -732 | 7905 | 1809.16 | 101°43′06.22″ | 25°01′51.17″ |
| 75 | 黄土坡 | -8553 | 423 | 1796.47 | 101°43′06.38″ | 24°59′43.92″ |
| 76 | 罗文村 | 8845 | -1761 | 1704.18 | 101°40′08.39″ | 25°00′15.57″ |
| 77 | 尹旗屯 | -8907 | -1072 | 1799.12 | 101°40′44.78″ | 24°59′00.18″ |
| 78 | 富民村 | -8356 | -3316 | 1801.78 | 101°39′44.49″ | 25°02′23.56″ |
| 79 | 腰站街 | -3594 | 7803 | 1796.85 | 101°38′03.63″ | 24°56′36.63″ |
| 80 | 麦地冲 | -4164 | -7783 | 1932.55 | 101°41′27.64″ | 25°02′21.97″ |
| 81 | 枣子园 | -8159 | -4320 | 1803.49 | 101°41′39.22″ | 24°58′48.04″ |
| 82 | 枪杆冲 | -2491 | -8393 | 1840.84 | 101°36′01.67″ | 24°58′28.49″ |
| 83 | 古坝 | 8805 | 4379 | 1908.03 | 101°41′23.94″ | 25°02′11.20″ |
| 84 | 小保山 | -8297 | -5067 | 1801.9 | 101°37′41.08″ | 25°06′12.82″ |
| 85 | 白家屯 | -1980 | 9102 | 1767.58 | 101°42′46.01″ | 25°01′07.24″ |
| 86 | 鱼坝 | -6506 | 7174 | 1767.78 | 101°39′19.50″ | 25°03′37.92″ |
| 87 | 兴隆 | -252 | 9506 | 1872.18 | 101°46′05.11″ | 25°04′44.38″ |
| 88 | 高苋槽 | 8460 | -5530 | 1666.11 | 101°40′24.57″ | 25°06′27.10″ |
| 89 | 香梨树 | -4561 | -8519 | 2129.85 | 101°42′44.01″ | 24°59′04.74″ |
| 90 | 大保山 | -8268 | -5924 | 1804.05 | 101°40′12.71″ | 24°59′44.21″ |
| 91 | 桃园村 | -8778 | 6054 | 1768.3 | 101°45′25.99″ | 25°05′05.63″ |
| 92 | 小西村 | -5256 | 9043 | 1868.39 | 101°38′34.47″ | 25°05′32.46″ |
| 93 | 黑邑仓 | -9427 | -5437 | 1888.25 | 101°44′02.42″ | 24°58′36.52″ |
| 94 | 姜家村 | -2916 | 10086 | 1790.03 | 101°35′27.99″ | 24°56′58.30″ |
| 95 | 各邑 | -7365 | -7893 | 1857.63 | 101°40′52.79″ | 25°03′28.51″ |
| 96 | 杨家庄 | 8879 | 7020 | 1878.72 | 101°35′41.58″ | 25°00′38.70″ |
| 97 | 苏家栗园 | -472 | 10638 | 1833.51 | 101°37′00.34″ | 25°05′11.59″ |
| 98 | 新民村 | 10124 | 6412 | 1893 | 101°44′26.65″ | 25°06′21.74″ |
| 99 | 海稍 | -4495 | 10407 | 1791.93 | 101°40′10.85″ | 25°02′24.49″ |
| 100 | 雨多么 | 7142 | 9307 | 2006.2 | 101°36′05.07″ | 24°58′53.14″ |
| 101 | 水井屯 | -1398 | 11160 | 1776.64 | 101°44′11.99″ | 25°01′35.72″ |
| 102 | 益起坡 | -9272 | -7832 | 1959.75 | 101°40′04.22″ | 25°04′36.89″ |
| 103 | 竹园村 | -2901 | 11552 | 1802.86 | 101°37′09.76″ | 25°03′02.21″ |
| 104 | 龙树冲 | -8430 | 8918 | 1908.86 | 101°38′58.52″ | 25°07′33.14″ |
| 105 | 马军 | -8696 | -9109 | 1896.62 | 101°41′21.32″ | 25°02′43.26″ |
| 106 | 楚雄市区 | -9457 | 666 | 1789.71 | 101°35′53.88″ | 25°1′1.26″ |
| 107 | 旧庄镇 | 14840 | 9093 | 1821.16 | 101°48′48.21″ | 25°06′06.92″ |
| 108 | 广通镇 | 7981 | 16063 | 1807.54 | 101°45′02.65″ | 25°09′53.23″ |
| 109 | 冬瓜镇 | -18257 | 6386 | 1856.01 | 101°30′38.71″ | 25°04′34.29″ |
| 110 | 彩云镇 | 20029 | -703 | 1368.76 | 101°51′38.31″ | 25°0′40.82″ |
| 111 | 云龙镇 | -9752 | -16662 | 1897.25 | 101°35′18.23″ | 24°51′55.34″ |
| 112 | 子午镇 | -15504 | -14148 | 1918.9 | 101°32′09.87″ | 24°53′18.46″ |
| 113 | 黄草完小 | -465 | 1665 | 1848.21 | 101°40′22.22″ | 25°02′02.47″ |
| 114 | 苍岭镇卫生院 | -158 | 2069 | 1794.58 | 101°40′40.97″ | 25°02′38.54″ |
| 115 | 苍岭中心完小 | -91 | 3235 | 1814.0 | 101°40′44.37″ | 25°02′51.94″ |
| 116 | 饱满中学 | 249 | 3514 | 1803.79 | 101°40′44.89″ | 25°02′57.75″ |
| 117 | 李家完小 | -2573 | 5582 | 1869.94 | 101°39′11.52″ | 25°04′08.05″ |
| 118 | 苍岭中学 | -2742 | 5913 | 1844.17 | 101°39′06.50″ | 25°04′21.37″ |
| 119 | 云甸完小 | 6334 | -3862 | 1607.06 | 101°43′58.21″ | 24°58′57.19″ |
| 120 | 鹿城镇中学 | -9532 | -2193 | 1785.94 | 101°35′44.79″ | 24°59′44.61″ |
| 121 | 楚雄技师学校 | -11373 | -3730 | 1895.82 | 101°34′37.79″ | 24°58′56.82″ |
| 122 | 樟木箐自然保护区 | 9146 | -3446 | 1909.93 | 101°46′26.04″ | 24°59′7.29″ |

II、预测范围内的网格点

网格点设置：

本次环评以脱硫系统烟囱位置（主要排放口）作为坐标系原点（0,0），东西向为X轴，南北向为Y轴建立坐标系，大气环境影响评价范围为以项目区为中心，边长40km的矩形范围作为预测范围，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录B中B6.3.3的要求，网格点间距可以采用等间距或近密远疏法进行设置，距离源中心5km的网格间距不超过100m，5~15km的网格间距不超过250m，大于15km的网格间距不超过500m，故评价区网格点步长设置如下：

X = [-20000,-15000,-5000，5000,15000,20000]500,250,100,250,500；

Y = [-20000,-15000,-5000，5000,15000,20000]500,250,100,250,500。

其中-20000~-15000及20000~15000网格步长为500m，-15000~-5000及15000~5000网格步长为250m，-5000~5000网格步长为100m，评价范围内共40531个网格点。

III、厂址边界预测点

沿厂界设置8个预测点，预测计算厂界处各污染物落地浓度。

表7.1-11   厂界浓度预测点相对坐标

| 序号 | 厂界预测点 | X轴坐标（m） | Y轴坐标（m） | 地形高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界1 | 490 | 222 | 1879 |
| 2 | 东厂界2 | 428 | -33 | 1879 |
| 3 | 南厂界1 | 304 | -106 | 1879 |
| 4 | 南厂界2 | 101 | -140 | 1879 |
| 5 | 西厂界1 | -15 | -48 | 1879 |
| 6 | 西厂界2 | -17 | 184 | 1879 |
| 7 | 北厂界1 | 97 | 275 | 1879 |
| 8 | 北厂界2 | 359 | 275 | 1879 |

④预测内容及方法

根据现状评价结果，本项目所在区域为达标区。按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）8.7 预测与评价内容要求，预测与评价内容如下：

I、新增污染源正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的短期浓度和长期浓度贡献值，评价其最大浓度占标率。

II、项目正常排放条件下，预测评价叠加环境空气质量现状浓度后，环境空气保护目标和网格点主要污染物的保证率日平均浓度和年平均质量浓度的达标情况。

III、项目非正常排放条件下，预测评价环境空气保护目标和网格点主要污染物的1h最大浓度贡献值及占标率。

IV、厂界处落地浓度预测

预测厂界处落地浓度时，考虑项目所有有组织排放污染源和无组织排放污染源的叠加影响。

V、大气环境防护距离确定

大气环境防护距离计算采用AERMOD进一步预测模型，厂界外预测网格间距为50m，模拟评价2020年内本项目所有有组织排放污染源和无组织排放污染源对厂界外主要污染物的短期浓度贡献值分布，判定是否有超过环境质量标准的网格区域。

⑤环境背景的处理

I、环境空气质量现状数据来源

根据估算结果，D10%max为20km，本项目大气环境影响评价范围为以项目区为中心，边长40km的矩形范围，评价范围内涉及楚雄、禄丰、双柏和牟定四个县级行政区域。按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.2数据来源的相关的要求，本次环评收集了上述四个县环境空气质量自动监测站2020年六项基本因子的监测数据和本次环评补充监测数据。

A、SO2、NO2、PM10、PM2.5环境空气质量现状数据

楚雄市、禄丰县、双柏县和牟定县有2020年全年SO2、NO2、PM10、PM2.5的监测数据，缺失数据使用插值法补充。

B、NOX、硫酸雾、As、Pb、Sn、Sb、Cd、Cr、TSP、二噁英类环境空气质量现状数据

建设单位委托云南环绿环境检测技术有限公司于2021年11月22日至2021年11月22日期间对项目区所在区域进行补充监测，NOX、硫酸雾、As、Pb、Sn、Sb、Cd、Cr的环境质量现状均采用本次环评的补充监测报告云南环绿环境检测技术有限公司“综合利用费铅酸蓄电池及含铅废物年产12万吨再生铅项目环境影响评价环境质量现状检测报告”（报告编号：HL20211117003）数据。

C、樟木箐自然保护区环境空气质量现状数据

采用本次环评的补充监测报告云南环绿环境检测技术有限公司“综合利用费铅酸蓄电池及含铅废物年产12万吨再生铅项目环境影响评价环境质量现状检测报告”（报告编号：HL20211117003）数据。

II、预测现状浓度数据选取

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.3 要求：①对采用多个长期监测点位数据进行现状评价的，取各污染物相同时刻各监测点位的浓度评价值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度；②对采用补充监测数据进行现状评价的，取各污染物不同评价时段监测浓度的最大值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度。

本项目基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5预测现状浓度数据，采用楚雄市、禄丰县、双柏县和牟定县2020年全年监测数据按导则要求处理后，直接导入软件进行预测计算。其他污染物铅及其化合物、砷及其化合物、锑及其化合物预测现状浓度数据为补充监测日均浓度最大值，将最大值导入软件进行预测计算。

软件采用平均法自动计算环境空气保护目标及网格点小时背景浓度、日均背景浓度、年平均背景浓度。

⑥源强

I、本项目源强

根据工程分析，项目源强见表7.1-12~表7.1-18。

表7.1-12  正常排放点源参数

| 标编号 | 名称 | 排气筒底部坐标/m（以2#排气筒为原点建立坐标系） | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/m/s | 废气量（m3/h） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  | 硫酸雾 | 颗粒物（PM10） | NOX | SO2 | 铅 | 砷 | 锡 | 锑 | 镉 | 铬 | 二噁英 | 颗粒物*（PM2.5） | NO2* |
| 1 | 1#排气筒 | 14 | 164 | 1876 | 15 | 1 | 2.65 | 7500 | 25 | 7200 | 正常 | 0.104 | 0.056 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.0224 | / |
| 2 | 2#排气筒 | 0 | 0 | 1876 | 40 | 2.5 | 6.23 | 148000 | 70 | 7200 | 正常 | / | 1.58 | 2.00 | 4.52 | 0.078 | 0.0007 | 0.0038 | 0.0016 | 0.0002 | 0.00021 | 50ug TEQ/h | 0.471 | 1.8 |
| 3 | 3#排气筒 | 126 | 5 | 1876 | 25 | 1.5 | 7.88 | 50000 | 70 | 7200 | 正常 | / | 1.15 | / | / | 0.0044 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | / | 0.46 | / |

注*：PM2.5排放速率为PM10排放速率按0.4倍折算，NO2排放速率为NOX排放速率按0.9倍折算。

表7.1-13  正常排放面源参数

| 标编号 | 名称 | 面源中点坐标/m | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 硫酸雾 | SO2 | NO X | 二噁英（ugTEQ/h） | 颗粒物（TSP） | 铅 | 砷 | 锡 | 锑 | 镉 | 铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 废铅蓄电池贮存车间 | 217 | 194 | 1872 | 104 | 14 | 0 | 11 | 7200 | 正常 | 0.0045 | / | / | / | 0.0069 | / | / | / | / | / | / |
| 2 | 破碎分选车间 | 87 | 69 | 1872 | 202 | 9.15 | 0 | 11 | 7200 | 正常 | 0.00034 | / | / | / | 0.00069 | / | / | / | / | / | / |
| 3 | 电解液提纯处理车间 | 219 | 136 | 1872 | 20 | 14 | 0 | 11 | 7200 | 正常 | 0.0034 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 4 | 煤仓库、分铁屑仓库、含铅物料、配料车间 | 87 | 112 | 1872 | 20 | 17.5 | 0 | 11 | 7200 | 正常 | / | / | / | / | 0.314 | / | / | / | / | / | / |
| 5 | 熔炼车间 | 22 | 4 | 1871 | 35 | 32 | 0 | 11 | 7200 | 正常 | / | 0.04 | 0.0001 | 0.0025 | 0.03 | 0.0037 | 0.00002 | 0.00017 | 0.00005 | 0.000001 | 0.000001 |
| 6 | 精炼车间 | 92 | 10 | 1871 | 35 | 30 | 0 | 11 | 7200 | 正常 | / | / | / | / | 0.011 | 0.00004 | 0.000003 | 0.000002 | 0.00001 | 0.000001 | 0.000001 |
| 7 | 水淬渣池 | 103 | 10 | 1872 | 18 | 2.5 | 0 | 11 | 7200 | 正常 | / | / | / | / | 0.23 |  |  |  |  |  |  |

表7.1-14  非正常排放点源参数（情景一）

| 标编号 | 名称 | 排气筒底部坐标/m | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/m/s | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 硫酸雾 | 颗粒物（PM10） | NOX | SO2 | 铅 | 砷 | 锡 | 锑 | 镉 | 铬 | 二噁英 | 颗粒物（PM2.5） | NO2 |
| 1 | 2#排气筒 | 0 | 0 | 1876 | 40 | 2.5 | 6.23 | 70 | 7200 | 正常 | / | 212.86 | 2.0 | 4.52 | 36.68 | 0.930 | 1.703 | 0.532 | 0.043 | 0.032 | 10ugTEQ/h | 85.144 | 1.8 |

注：情景一仅2#排气筒颗粒物（PM10）、铅、砷、锡、锑排放速率与正常工况不一致，其余污染源和污染因子均与正常工况一致。

表7.1-15  非正常排放点源参数（情景二）

| 标编号 | 名称 | 排气筒底部坐标/m | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/m/s | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 硫酸雾 | 颗粒物（PM10） | NOX | SO2 | 铅 | 砷 | 锡 | 锑 | 镉 | 铬 | 二噁英 | 颗粒物（PM2.5） | NO2 |
| 1 | 2#排气筒 | 0 | 0 | 1876 | 40 | 2.5 | 6.23 | 70 | 7200 | 正常 | / | / | 1.58 | 442.91 | 4.52 | 0.078 | 0.0007 | 0.0038 | 0.0016 | 0.0002 | 50ugTEQ/h | 0.00021 | 0.471 |

注：情景二仅2#排气筒SO2排放速率与正常工况不一致，其余污染源和污染因子均与正常工况一致。

II、拟在建项目源强

项目环境质量现状监测期间，大气评价范围内在建排放同类别特征污染物项目有楚雄州医疗废物集中处置改扩建工程，根据《楚雄州医疗废物集中处置二期改扩建工程项目环境影响报告书》，垃圾焚烧发电项目主要污染源强见表7.1-16。

表7.1-16  楚雄州医疗废物集中处置二期改扩建工程污染物点源排放源强参数表

| 标编号 | 名称 | 排气筒底部坐标/m | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/m/s | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物（PM10） |
| 1 | 车间废气 | 1693 | -220 | 1870 | 15 | 0.4 | 6.23 | 25 | 7200 | 正常 | 0.034 |

##### 2）预测成果表述

预测浓度分布情况以等浓度图表示，各环境敏感点贡献值、叠加背景及周边拟在建项污染源值预测结果列表。

### 7.1.4预测结果及评价

#### 7.1.4.1正常排放影响预测分析

#### （1）正常排放SO2影响预测分析

##### 1）预测结果表达

新增污染源正常工况条件下，环境空气保护目标和网格点的短期浓度和长期浓度贡献值预测结果见表7.1-17。叠加环境质量现状浓度后，环境空气保护目标、网格点保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度预测结果见表7.1-20、表7.1-19。

表7.1-17  SO2地面浓度最大值预测结果(关心点μg/m3)

| 序号 | 关心点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m3) | 出现时间 | 评价标准(μg/m3) | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 1小时 | 4.70357 | 20010709 | 500 | 0.94 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.31661 | 201112 | 150 | 0.21 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.05078 | 平均值 | 60 | 0.08 | 达标 |
| 2 | 马场 | 1小时 | 5.39952 | 20071908 | 500 | 1.08 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.48265 | 200810 | 150 | 0.32 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.06746 | 平均值 | 60 | 0.11 | 达标 |
| 3 | 黑箐 | 1小时 | 4.06811 | 20050807 | 500 | 0.81 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.44027 | 200409 | 150 | 0.29 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.07968 | 平均值 | 60 | 0.13 | 达标 |
| 4 | 岔河 | 1小时 | 4.70458 | 20071908 | 500 | 0.94 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.36392 | 200810 | 150 | 0.24 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.05573 | 平均值 | 60 | 0.09 | 达标 |
| 5 | 黄草村 | 1小时 | 2.81485 | 20072907 | 500 | 0.56 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.55298 | 201011 | 150 | 0.37 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.09242 | 平均值 | 60 | 0.15 | 达标 |
| 6 | 黄草冲 | 1小时 | 2.76071 | 20081723 | 500 | 0.55 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.50571 | 200110 | 150 | 0.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.05371 | 平均值 | 60 | 0.09 | 达标 |
| 7 | 麻栗树 | 1小时 | 3.20487 | 20061409 | 500 | 0.64 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.30896 | 200714 | 150 | 0.21 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03604 | 平均值 | 60 | 0.06 | 达标 |
| 8 | 落苴美 | 1小时 | 3.92073 | 20082407 | 500 | 0.78 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.43591 | 200518 | 150 | 0.29 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.10725 | 平均值 | 60 | 0.18 | 达标 |
| 9 | 小村 | 1小时 | 3.11543 | 20053107 | 500 | 0.62 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.34936 | 200410 | 150 | 0.23 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.08844 | 平均值 | 60 | 0.15 | 达标 |
| 10 | 下桃叶 | 1小时 | 4.02123 | 20070608 | 500 | 0.8 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.31731 | 200719 | 150 | 0.21 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04639 | 平均值 | 60 | 0.08 | 达标 |
| 11 | 上纸房 | 1小时 | 2.8903 | 20072907 | 500 | 0.58 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.2386 | 200625 | 150 | 0.16 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04697 | 平均值 | 60 | 0.08 | 达标 |
| 12 | 元吉 | 1小时 | 2.99084 | 20072907 | 500 | 0.6 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.47935 | 201011 | 150 | 0.32 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.06985 | 平均值 | 60 | 0.12 | 达标 |
| 13 | 大荒田 | 1小时 | 3.57899 | 20030608 | 500 | 0.72 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.43824 | 200612 | 150 | 0.29 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.10304 | 平均值 | 60 | 0.17 | 达标 |
| 14 | 上桃叶 | 1小时 | 4.64911 | 20070607 | 500 | 0.93 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.35492 | 200725 | 150 | 0.24 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03323 | 平均值 | 60 | 0.06 | 达标 |
| 15 | 小坝子 | 1小时 | 2.84273 | 20082407 | 500 | 0.57 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.33268 | 200518 | 150 | 0.22 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0794 | 平均值 | 60 | 0.13 | 达标 |
| 16 | 下纸房 | 1小时 | 3.13402 | 20072907 | 500 | 0.63 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.28026 | 200618 | 150 | 0.19 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.05091 | 平均值 | 60 | 0.08 | 达标 |
| 17 | 海子坝 | 1小时 | 3.78987 | 20030608 | 500 | 0.76 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.32398 | 200201 | 150 | 0.22 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.06931 | 平均值 | 60 | 0.12 | 达标 |
| 20 | 尖山 | 1小时 | 5.16641 | 20051007 | 500 | 1.03 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.23471 | 200527 | 150 | 0.16 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03043 | 平均值 | 60 | 0.05 | 达标 |
| 19 | 庄科村 | 1小时 | 4.06577 | 20082407 | 500 | 0.81 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.31197 | 200518 | 150 | 0.21 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.07573 | 平均值 | 60 | 0.13 | 达标 |
| 20 | 秧田冲 | 1小时 | 5.08988 | 20050907 | 500 | 1.02 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.21208 | 200509 | 150 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03167 | 平均值 | 60 | 0.05 | 达标 |
| 21 | 马藏朗 | 1小时 | 3.86413 | 20071407 | 500 | 0.77 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.23922 | 200714 | 150 | 0.16 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0214 | 平均值 | 60 | 0.04 | 达标 |
| 22 | 苍岭镇 | 1小时 | 3.61977 | 20030608 | 500 | 0.72 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.32603 | 200612 | 150 | 0.22 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.06365 | 平均值 | 60 | 0.11 | 达标 |
| 23 | 红豆冲 | 1小时 | 4.02682 | 20110208 | 500 | 0.81 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.22646 | 200126 | 150 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03321 | 平均值 | 60 | 0.06 | 达标 |
| 24 | 家松树 | 1小时 | 5.39585 | 20070607 | 500 | 1.08 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.35613 | 200706 | 150 | 0.24 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02524 | 平均值 | 60 | 0.04 | 达标 |
| 25 | 石官屯 | 1小时 | 3.28651 | 20082407 | 500 | 0.66 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.264 | 200518 | 150 | 0.18 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.06707 | 平均值 | 60 | 0.11 | 达标 |
| 26 | 苍岭村 | 1小时 | 2.86313 | 20030608 | 500 | 0.57 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.34345 | 200612 | 150 | 0.23 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.07064 | 平均值 | 60 | 0.12 | 达标 |
| 27 | 方家河 | 1小时 | 2.57773 | 20072907 | 500 | 0.52 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.25104 | 200625 | 150 | 0.17 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03953 | 平均值 | 60 | 0.07 | 达标 |
| 28 | 大凹村 | 1小时 | 4.1117 | 20110508 | 500 | 0.82 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.2558 | 201105 | 150 | 0.17 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02945 | 平均值 | 60 | 0.05 | 达标 |
| 29 | 连汪坝 | 1小时 | 4.00163 | 20032008 | 500 | 0.8 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.25358 | 200109 | 150 | 0.17 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02635 | 平均值 | 60 | 0.04 | 达标 |
| 30 | 小云甸 | 1小时 | 3.57115 | 20082407 | 500 | 0.71 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.26453 | 200518 | 150 | 0.18 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.05549 | 平均值 | 60 | 0.09 | 达标 |
| 31 | 连汪坝 | 1小时 | 2.99995 | 20072407 | 500 | 0.6 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.21949 | 201122 | 150 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02857 | 平均值 | 60 | 0.05 | 达标 |
| 32 | 里伍村 | 1小时 | 2.05715 | 20030608 | 500 | 0.41 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.27621 | 200612 | 150 | 0.18 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.06399 | 平均值 | 60 | 0.11 | 达标 |
| 33 | 马鞍山 | 1小时 | 47.15575 | 20072306 | 500 | 9.43 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.87305 | 200723 | 150 | 1.92 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.24288 | 平均值 | 60 | 0.4 | 达标 |
| 34 | 殷家湾子 | 1小时 | 2.89207 | 20030608 | 500 | 0.58 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.31764 | 200612 | 150 | 0.21 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.05919 | 平均值 | 60 | 0.1 | 达标 |
| 35 | 孔家庄 | 1小时 | 2.61517 | 20050807 | 500 | 0.52 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.19895 | 200508 | 150 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03046 | 平均值 | 60 | 0.05 | 达标 |
| 36 | 安家院 | 1小时 | 2.67868 | 20030608 | 500 | 0.54 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.23058 | 200112 | 150 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04187 | 平均值 | 60 | 0.07 | 达标 |
| 37 | 卡利 | 1小时 | 4.46231 | 20042507 | 500 | 0.89 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.26801 | 201122 | 150 | 0.18 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02641 | 平均值 | 60 | 0.04 | 达标 |
| 38 | 梅子箐 | 1小时 | 2.20886 | 20072907 | 500 | 0.44 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.23846 | 201011 | 150 | 0.16 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03516 | 平均值 | 60 | 0.06 | 达标 |
| 39 | 下土坡 | 1小时 | 2.59307 | 20031208 | 500 | 0.52 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.39616 | 200915 | 150 | 0.26 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04552 | 平均值 | 60 | 0.08 | 达标 |
| 40 | 下苍洼 | 1小时 | 2.18548 | 20050807 | 500 | 0.44 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.14112 | 200508 | 150 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01877 | 平均值 | 60 | 0.03 | 达标 |
| 41 | 檀木箐 | 1小时 | 4.00351 | 20050907 | 500 | 0.8 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.16681 | 200509 | 150 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01808 | 平均值 | 60 | 0.03 | 达标 |
| 42 | 上苍洼 | 1小时 | 2.72938 | 20050807 | 500 | 0.55 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.16709 | 200508 | 150 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01896 | 平均值 | 60 | 0.03 | 达标 |
| 43 | 曹官冲 | 1小时 | 3.13779 | 20082407 | 500 | 0.63 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.21636 | 200518 | 150 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04121 | 平均值 | 60 | 0.07 | 达标 |
| 44 | 高家庄 | 1小时 | 1.99 | 20053107 | 500 | 0.4 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.18884 | 200301 | 150 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03136 | 平均值 | 60 | 0.05 | 达标 |
| 45 | 水井村 | 1小时 | 1.89701 | 20071507 | 500 | 0.38 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.28841 | 201011 | 150 | 0.19 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03473 | 平均值 | 60 | 0.06 | 达标 |
| 46 | 丁家屯 | 1小时 | 3.0423 | 20031208 | 500 | 0.61 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.38061 | 200915 | 150 | 0.25 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04647 | 平均值 | 60 | 0.08 | 达标 |
| 47 | 上高包 | 1小时 | 3.88901 | 20060507 | 500 | 0.78 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.24353 | 200605 | 150 | 0.16 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02473 | 平均值 | 60 | 0.04 | 达标 |
| 48 | 柴家冲 | 1小时 | 2.80494 | 20030608 | 500 | 0.56 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.26132 | 200612 | 150 | 0.17 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04445 | 平均值 | 60 | 0.07 | 达标 |
| 49 | 小寨山 | 1小时 | 1.96603 | 20072907 | 500 | 0.39 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.23035 | 201011 | 150 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03104 | 平均值 | 60 | 0.05 | 达标 |
| 50 | 小白庙 | 1小时 | 2.64618 | 20032508 | 500 | 0.53 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.19696 | 201122 | 150 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02309 | 平均值 | 60 | 0.04 | 达标 |
| 51 | 下高包 | 1小时 | 3.22448 | 20060507 | 500 | 0.64 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.21046 | 200605 | 150 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02173 | 平均值 | 60 | 0.04 | 达标 |
| 52 | 戴家屯 | 1小时 | 1.64423 | 20071507 | 500 | 0.33 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.28581 | 201011 | 150 | 0.19 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02952 | 平均值 | 60 | 0.05 | 达标 |
| 53 | 盐井冲 | 1小时 | 2.91358 | 20110208 | 500 | 0.58 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.14128 | 200126 | 150 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01981 | 平均值 | 60 | 0.03 | 达标 |
| 54 | 耳东村 | 1小时 | 1.9331 | 20101308 | 500 | 0.39 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.14562 | 200527 | 150 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01594 | 平均值 | 60 | 0.03 | 达标 |
| 55 | 十三湾 | 1小时 | 4.05782 | 20030707 | 500 | 0.81 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.25329 | 200307 | 150 | 0.17 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02468 | 平均值 | 60 | 0.04 | 达标 |
| 56 | 烂泥塘 | 1小时 | 2.63837 | 20032008 | 500 | 0.53 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.16157 | 200109 | 150 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01561 | 平均值 | 60 | 0.03 | 达标 |
| 57 | 朱家村 | 1小时 | 1.70189 | 20032008 | 500 | 0.34 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.08742 | 200320 | 150 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0128 | 平均值 | 60 | 0.02 | 达标 |
| 58 | 伍贵田 | 1小时 | 2.72688 | 20060507 | 500 | 0.55 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.18 | 200605 | 150 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01839 | 平均值 | 60 | 0.03 | 达标 |
| 59 | 朱家海子 | 1小时 | 1.89104 | 20030608 | 500 | 0.38 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.16901 | 200112 | 150 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02672 | 平均值 | 60 | 0.04 | 达标 |
| 60 | 李家村 | 1小时 | 1.4668 | 20072907 | 500 | 0.29 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.205 | 201011 | 150 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0241 | 平均值 | 60 | 0.04 | 达标 |
| 61 | 西排村 | 1小时 | 1.911 | 20031208 | 500 | 0.38 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.32259 | 200915 | 150 | 0.22 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0333 | 平均值 | 60 | 0.06 | 达标 |
| 62 | 朱洗村 | 1小时 | 1.28826 | 20062507 | 500 | 0.26 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.08187 | 200205 | 150 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01203 | 平均值 | 60 | 0.02 | 达标 |
| 63 | 马朵朗 | 1小时 | 3.45092 | 20050907 | 500 | 0.69 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.14379 | 200509 | 150 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01376 | 平均值 | 60 | 0.02 | 达标 |
| 64 | 雾斗河 | 1小时 | 2.23914 | 20030608 | 500 | 0.45 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.19085 | 200612 | 150 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03111 | 平均值 | 60 | 0.05 | 达标 |
| 65 | 大东村 | 1小时 | 1.7174 | 20080607 | 500 | 0.34 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.11095 | 200527 | 150 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01268 | 平均值 | 60 | 0.02 | 达标 |
| 66 | 石头庙 | 1小时 | 17.30838 | 20110122 | 500 | 3.46 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.60288 | 200809 | 150 | 1.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.10572 | 平均值 | 60 | 0.18 | 达标 |
| 67 | 水草箐 | 1小时 | 26.18237 | 20062124 | 500 | 5.24 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.29617 | 201029 | 150 | 0.86 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0895 | 平均值 | 60 | 0.15 | 达标 |
| 68 | 三岔河 | 1小时 | 2.02449 | 20060507 | 500 | 0.4 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.1422 | 200605 | 150 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0147 | 平均值 | 60 | 0.02 | 达标 |
| 69 | 棠梨沟 | 1小时 | 3.22058 | 20042507 | 500 | 0.64 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.17198 | 201122 | 150 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01556 | 平均值 | 60 | 0.03 | 达标 |
| 70 | 凹腰山 | 1小时 | 1.33546 | 20072907 | 500 | 0.27 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.12778 | 200625 | 150 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02036 | 平均值 | 60 | 0.03 | 达标 |
| 71 | 迤香村 | 1小时 | 2.38824 | 20110208 | 500 | 0.48 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.1259 | 201102 | 150 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01382 | 平均值 | 60 | 0.02 | 达标 |
| 72 | 芦柴冲 | 1小时 | 1.83689 | 20032008 | 500 | 0.37 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.09662 | 201221 | 150 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01123 | 平均值 | 60 | 0.02 | 达标 |
| 73 | 西云村 | 1小时 | 1.6867 | 20042507 | 500 | 0.34 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.17962 | 200915 | 150 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02084 | 平均值 | 60 | 0.03 | 达标 |
| 74 | 陈家村 | 1小时 | 1.77367 | 20030608 | 500 | 0.35 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.10877 | 200112 | 150 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02203 | 平均值 | 60 | 0.04 | 达标 |
| 75 | 黄土坡 | 1小时 | 1.17302 | 20071407 | 500 | 0.23 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.09876 | 200111 | 150 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00973 | 平均值 | 60 | 0.02 | 达标 |
| 76 | 罗文村 | 1小时 | 1.83525 | 20032008 | 150 | 1.22 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.10114 | 200109 | 50 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01225 | 平均值 | 20 | 0.06 | 达标 |
| 77 | 尹旗屯 | 1小时 | 2.32028 | 20071307 | 500 | 0.46 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.12637 | 200714 | 150 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0105 | 平均值 | 60 | 0.02 | 达标 |
| 78 | 富民村 | 1小时 | 1.4207 | 20052707 | 500 | 0.28 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.10838 | 200527 | 150 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01055 | 平均值 | 60 | 0.02 | 达标 |
| 79 | 腰站街 | 1小时 | 1.1004 | 20072907 | 500 | 0.22 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.14512 | 201011 | 150 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01826 | 平均值 | 60 | 0.03 | 达标 |
| 80 | 麦地冲 | 1小时 | 2.19506 | 20080207 | 500 | 0.44 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.11671 | 200802 | 150 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00886 | 平均值 | 60 | 0.01 | 达标 |
| 81 | 枣子园 | 1小时 | 1.72102 | 20052707 | 500 | 0.34 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.11812 | 200527 | 150 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01038 | 平均值 | 60 | 0.02 | 达标 |
| 82 | 枪杆冲 | 1小时 | 1.72491 | 20050907 | 500 | 0.34 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.07187 | 200509 | 150 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00851 | 平均值 | 60 | 0.01 | 达标 |
| 83 | 古坝村 | 1小时 | 1.89313 | 20050807 | 500 | 0.38 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.10788 | 200508 | 150 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00929 | 平均值 | 60 | 0.02 | 达标 |
| 84 | 小保山 | 1小时 | 1.91755 | 20051007 | 500 | 0.38 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.08728 | 200527 | 150 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0099 | 平均值 | 60 | 0.02 | 达标 |
| 85 | 白家屯 | 1小时 | 1.07007 | 20071507 | 500 | 0.21 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.1658 | 201011 | 150 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0179 | 平均值 | 60 | 0.03 | 达标 |
| 86 | 鱼坝村 | 1小时 | 1.15037 | 20031308 | 500 | 0.23 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.10213 | 200207 | 150 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01266 | 平均值 | 60 | 0.02 | 达标 |
| 87 | 兴隆村 | 1小时 | 1.80684 | 20030608 | 500 | 0.36 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.10972 | 201229 | 150 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02129 | 平均值 | 60 | 0.04 | 达标 |
| 88 | 高苋槽村 | 1小时 | 1.50615 | 20060507 | 500 | 0.3 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.12069 | 200711 | 150 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01116 | 平均值 | 60 | 0.02 | 达标 |
| 89 | 香梨树村 | 1小时 | 14.90874 | 20052704 | 500 | 2.98 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.91028 | 200810 | 150 | 0.61 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.10408 | 平均值 | 60 | 0.17 | 达标 |
| 90 | 大保山村 | 1小时 | 1.74414 | 20051007 | 500 | 0.35 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0762 | 200614 | 150 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00877 | 平均值 | 60 | 0.01 | 达标 |
| 91 | 桃源村 | 1小时 | 0.9513 | 20062507 | 500 | 0.19 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.05286 | 200726 | 150 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00765 | 平均值 | 60 | 0.01 | 达标 |
| 92 | 小西村 | 1小时 | 1.04407 | 20072907 | 500 | 0.21 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.09319 | 200625 | 150 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01649 | 平均值 | 60 | 0.03 | 达标 |
| 93 | 黑邑仓 | 1小时 | 1.56659 | 20051007 | 500 | 0.31 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.09063 | 200527 | 150 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00884 | 平均值 | 60 | 0.01 | 达标 |
| 94 | 姜家村 | 1小时 | 0.95124 | 20071507 | 500 | 0.19 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.16223 | 201011 | 150 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01588 | 平均值 | 60 | 0.03 | 达标 |
| 95 | 各邑村 | 1小时 | 1.46026 | 20102908 | 500 | 0.29 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.08948 | 200706 | 150 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00796 | 平均值 | 60 | 0.01 | 达标 |
| 96 | 杨家庄 | 1小时 | 0.92811 | 20053107 | 500 | 0.19 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.09573 | 200125 | 150 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01096 | 平均值 | 60 | 0.02 | 达标 |
| 97 | 苏家栗园 | 1小时 | 1.59036 | 20030608 | 500 | 0.32 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.09906 | 201229 | 150 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01885 | 平均值 | 60 | 0.03 | 达标 |
| 98 | 新民村 | 1小时 | 1.28422 | 20050807 | 500 | 0.26 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.08008 | 200508 | 150 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00873 | 平均值 | 60 | 0.01 | 达标 |
| 99 | 海稍村 | 1小时 | 0.86856 | 20062806 | 500 | 0.17 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.11108 | 201011 | 150 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01472 | 平均值 | 60 | 0.02 | 达标 |
| 100 | 雨多么村 | 1小时 | 1.23432 | 20082407 | 500 | 0.25 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.09953 | 200503 | 150 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01488 | 平均值 | 60 | 0.02 | 达标 |
| 101 | 水井屯 | 1小时 | 1.20579 | 20030608 | 500 | 0.24 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.08178 | 200112 | 150 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01553 | 平均值 | 60 | 0.03 | 达标 |
| 102 | 益起坡 | 1小时 | 0.83091 | 20051007 | 500 | 0.17 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.05777 | 200614 | 150 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00656 | 平均值 | 60 | 0.01 | 达标 |
| 103 | 竹园村 | 1小时 | 0.87511 | 20071507 | 500 | 0.18 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.14693 | 201011 | 150 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01494 | 平均值 | 60 | 0.02 | 达标 |
| 104 | 龙树冲 | 1小时 | 1.02673 | 20031308 | 500 | 0.21 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.08982 | 200625 | 150 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01083 | 平均值 | 60 | 0.02 | 达标 |
| 105 | 马军村 | 1小时 | 1.32114 | 20102908 | 500 | 0.26 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.07679 | 200706 | 150 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0061 | 平均值 | 60 | 0.01 | 达标 |
| 106 | 楚雄市区 | 1小时 | 0.96029 | 20090622 | 500 | 0.19 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.08898 | 200111 | 150 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0085 | 平均值 | 60 | 0.01 | 达标 |
| 107 | 黄草完小 | 1小时 | 2.94751 | 20072907 | 500 | 0.59 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.52908 | 201011 | 150 | 0.35 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.08441 | 平均值 | 60 | 0.14 | 达标 |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 1小时 | 3.70609 | 20030608 | 500 | 0.74 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.37987 | 200612 | 150 | 0.25 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.07393 | 平均值 | 60 | 0.12 | 达标 |
| 109 | 苍岭镇中心中学 | 1小时 | 3.70762 | 20030608 | 500 | 0.74 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.33038 | 200612 | 150 | 0.22 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.06614 | 平均值 | 60 | 0.11 | 达标 |
| 110 | 饱满中学 | 1小时 | 3.46083 | 20030608 | 500 | 0.69 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.34321 | 200612 | 150 | 0.23 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.06332 | 平均值 | 60 | 0.11 | 达标 |
| 111 | 苍岭中学 | 1小时 | 1.43321 | 20072907 | 500 | 0.29 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.19613 | 201011 | 150 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0234 | 平均值 | 60 | 0.04 | 达标 |
| 112 | 李家完小 | 1小时 | 1.51789 | 20072907 | 500 | 0.3 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.20964 | 201011 | 150 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02482 | 平均值 | 60 | 0.04 | 达标 |
| 113 | 云甸完小 | 1小时 | 2.34459 | 20060507 | 500 | 0.47 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.15629 | 200605 | 150 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01582 | 平均值 | 60 | 0.03 | 达标 |
| 114 | 鹿城镇中学 | 1小时 | 2.09135 | 20080607 | 500 | 0.42 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.09816 | 200806 | 150 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00971 | 平均值 | 60 | 0.02 | 达标 |
| 115 | 楚雄技师学校 | 1小时 | 1.33118 | 20080607 | 500 | 0.27 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.06468 | 200806 | 150 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00788 | 平均值 | 60 | 0.01 | 达标 |
| 116 | 旧庄镇 | 1小时 | 0.9712 | 20050807 | 500 | 0.19 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.05761 | 200508 | 150 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00565 | 平均值 | 60 | 0.01 | 达标 |
| 117 | 广通镇 | 1小时 | 0.99186 | 20082407 | 500 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.08747 | 200517 | 150 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01289 | 平均值 | 60 | 0.02 | 达标 |
| 120 | 冬瓜镇 | 1小时 | 0.64629 | 20121522 | 500 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.07145 | 200205 | 150 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00509 | 平均值 | 60 | 0.01 | 达标 |
| 119 | 彩云镇 | 1小时 | 0.75034 | 20032008 | 500 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0532 | 200411 | 150 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0045 | 平均值 | 60 | 0.01 | 达标 |
| 120 | 云龙镇 | 1小时 | 1.11607 | 20080207 | 500 | 0.22 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.05886 | 200802 | 150 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00414 | 平均值 | 60 | 0.01 | 达标 |
| 121 | 子午镇 | 1小时 | 0.51965 | 20061408 | 500 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03548 | 200725 | 150 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00368 | 平均值 | 60 | 0.01 | 达标 |
| 122 | 网格 | 1小时 | 55.70654 | 20080724 | 500 | 11.14 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 9.93541 | 201031 | 150 | 6.62 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.92232 | 平均值 | 60 | 1.54 | 达标 |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 1小时 | 14.12413 | 20110103 | 150 | 9.42 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.40623 | 201129 | 50 | 2.81 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.09999 | 平均值 | 20 | 0.5 | 达标 |

表7.1-20   SO2叠加背景浓度后98%保证率日平均质量浓度预测结果

| 序 号 | 预测点 | 浓度类型 | 新增+在建源贡献值 (μg/m3) | 出现 时间 | 背景 浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价 标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 98%保证率日平均 | 0.24454 | 201113 | 12.25 | 12.49454 | 150 | 8.33 | 达标 |
| 2 | 马场 | 98%保证率日平均 | 0.31329 | 200809 | 9.75 | 10.06329 | 150 | 6.71 | 达标 |
| 3 | 黑箐 | 98%保证率日平均 | 0.34563 | 200215 | 38 | 38.34563 | 150 | 25.56 | 达标 |
| 4 | 岔河 | 98%保证率日平均 | 0.26469 | 200713 | 12.5 | 12.76469 | 150 | 8.51 | 达标 |
| 5 | 黄草村 | 98%保证率日平均 | 0.32622 | 200626 | 8.75 | 9.07622 | 150 | 6.05 | 达标 |
| 6 | 黄草冲 | 98%保证率日平均 | 0.23838 | 201027 | 13.25 | 13.48838 | 150 | 8.99 | 达标 |
| 7 | 麻栗树 | 98%保证率日平均 | 0.17966 | 201009 | 7.25 | 7.42966 | 150 | 4.95 | 达标 |
| 8 | 落苴美 | 98%保证率日平均 | 0.32256 | 200121 | 51.75 | 52.07256 | 150 | 34.72 | 达标 |
| 9 | 小村 | 98%保证率日平均 | 0.30291 | 200303 | 12 | 12.30291 | 150 | 8.20 | 达标 |
| 10 | 下桃叶 | 98%保证率日平均 | 0.21039 | 200311 | 17.75 | 17.96039 | 150 | 11.97 | 达标 |
| 11 | 上纸房 | 98%保证率日平均 | 0.19588 | 200207 | 11.75 | 11.94588 | 150 | 7.96 | 达标 |
| 12 | 元吉 | 98%保证率日平均 | 0.25845 | 200319 | 14.75 | 15.00845 | 150 | 10.01 | 达标 |
| 13 | 大荒田 | 98%保证率日平均 | 0.33292 | 201215 | 9.5 | 9.83292 | 150 | 6.56 | 达标 |
| 14 | 上桃叶 | 98%保证率日平均 | 0.19653 | 200311 | 17.75 | 17.94653 | 150 | 11.96 | 达标 |
| 15 | 小坝子 | 98%保证率日平均 | 0.26182 | 200516 | 10.25 | 10.51182 | 150 | 7.01 | 达标 |
| 16 | 下纸房 | 98%保证率日平均 | 0.21785 | 200207 | 11.75 | 11.96785 | 150 | 7.98 | 达标 |
| 17 | 海子坝 | 98%保证率日平均 | 0.25021 | 200612 | 6.25 | 6.50021 | 150 | 4.33 | 达标 |
| 20 | 尖山 | 98%保证率日平均 | 0.16303 | 200920 | 8.5 | 8.66303 | 150 | 5.78 | 达标 |
| 19 | 庄科村 | 98%保证率日平均 | 0.23288 | 200209 | 13.5 | 13.73288 | 150 | 9.16 | 达标 |
| 20 | 秧田冲 | 98%保证率日平均 | 0.14532 | 201019 | 9.5 | 9.64532 | 150 | 6.43 | 达标 |
| 21 | 马藏朗 | 98%保证率日平均 | 0.12593 | 200730 | 8.75 | 8.87593 | 150 | 5.92 | 达标 |
| 22 | 苍岭镇 | 98%保证率日平均 | 0.21126 | 200909 | 8.5 | 8.71126 | 150 | 5.81 | 达标 |
| 23 | 红豆冲 | 98%保证率日平均 | 0.14643 | 200216 | 49.5 | 49.64643 | 150 | 33.10 | 达标 |
| 24 | 家松树 | 98%保证率日平均 | 0.16158 | 200804 | 10 | 10.16158 | 150 | 6.77 | 达标 |
| 25 | 石官屯 | 98%保证率日平均 | 0.20828 | 200612 | 6.25 | 6.45828 | 150 | 4.31 | 达标 |
| 26 | 苍岭村 | 98%保证率日平均 | 0.22497 | 200425 | 8 | 8.22497 | 150 | 5.48 | 达标 |
| 27 | 方家河 | 98%保证率日平均 | 0.16252 | 200910 | 8.25 | 8.41252 | 150 | 5.61 | 达标 |
| 28 | 大凹村 | 98%保证率日平均 | 0.19278 | 201025 | 15.25 | 15.44278 | 150 | 10.30 | 达标 |
| 29 | 小云甸 | 98%保证率日平均 | 0.15861 | 201227 | 11 | 11.15861 | 150 | 7.44 | 达标 |
| 30 | 连汪坝 | 98%保证率日平均 | 0.19615 | 201201 | 11.5 | 11.69615 | 150 | 7.80 | 达标 |
| 31 | 里伍村 | 98%保证率日平均 | 0.14176 | 200305 | 14.25 | 14.39176 | 150 | 9.59 | 达标 |
| 32 | 马鞍山 | 98%保证率日平均 | 0.18671 | 200322 | 11 | 11.18671 | 150 | 7.46 | 达标 |
| 33 | 上土坡 | 98%保证率日平均 | 1.53816 | 201206 | 13.25 | 14.78816 | 150 | 9.86 | 达标 |
| 34 | 殷家湾子 | 98%保证率日平均 | 0.19557 | 200620 | 7.5 | 7.69557 | 150 | 5.13 | 达标 |
| 35 | 孔家庄 | 98%保证率日平均 | 0.13702 | 200303 | 12 | 12.13702 | 150 | 8.09 | 达标 |
| 36 | 安家院 | 98%保证率日平均 | 0.16709 | 200206 | 11.5 | 11.66709 | 150 | 7.78 | 达标 |
| 37 | 卡利 | 98%保证率日平均 | 0.11738 | 200325 | 11 | 11.11738 | 150 | 7.41 | 达标 |
| 38 | 梅子箐 | 98%保证率日平均 | 0.16438 | 201002 | 10 | 10.16438 | 150 | 6.78 | 达标 |
| 39 | 下土坡 | 98%保证率日平均 | 0.24314 | 201202 | 13.25 | 13.49314 | 150 | 9.00 | 达标 |
| 40 | 下苍洼 | 98%保证率日平均 | 0.08705 | 200128 | 17.5 | 17.58705 | 150 | 11.72 | 达标 |
| 41 | 檀木箐 | 98%保证率日平均 | 0.09355 | 200722 | 12.5 | 12.59355 | 150 | 8.40 | 达标 |
| 42 | 上苍洼 | 98%保证率日平均 | 0.08816 | 200303 | 12 | 12.08816 | 150 | 8.06 | 达标 |
| 43 | 曹官冲 | 98%保证率日平均 | 0.15106 | 200409 | 11.5 | 11.65106 | 150 | 7.77 | 达标 |
| 44 | 高家庄 | 98%保证率日平均 | 0.14082 | 200410 | 14 | 14.14082 | 150 | 9.43 | 达标 |
| 45 | 丁家屯 | 98%保证率日平均 | 0.12424 | 200703 | 12.5 | 12.62424 | 150 | 8.42 | 达标 |
| 46 | 水井村 | 98%保证率日平均 | 0.24219 | 201121 | 14.25 | 14.49219 | 150 | 9.66 | 达标 |
| 47 | 上高包 | 98%保证率日平均 | 0.15714 | 201105 | 9.5 | 9.65714 | 150 | 6.44 | 达标 |
| 48 | 柴家冲 | 98%保证率日平均 | 0.15556 | 200617 | 7.75 | 7.90556 | 150 | 5.27 | 达标 |
| 49 | 小寨山 | 98%保证率日平均 | 0.13498 | 200618 | 8.25 | 8.38498 | 150 | 5.59 | 达标 |
| 50 | 小白庙 | 98%保证率日平均 | 0.11143 | 200724 | 15.75 | 15.86143 | 150 | 10.57 | 达标 |
| 51 | 下高包 | 98%保证率日平均 | 0.12362 | 200711 | 11.25 | 11.37362 | 150 | 7.58 | 达标 |
| 52 | 戴家屯 | 98%保证率日平均 | 0.11594 | 201002 | 10 | 10.11594 | 150 | 6.74 | 达标 |
| 53 | 盐井冲 | 98%保证率日平均 | 0.09359 | 200430 | 12.25 | 12.34359 | 150 | 8.23 | 达标 |
| 54 | 耳东村 | 98%保证率日平均 | 0.08784 | 200826 | 11.5 | 11.58784 | 150 | 7.73 | 达标 |
| 55 | 十三湾 | 98%保证率日平均 | 0.15243 | 200725 | 12 | 12.15243 | 150 | 8.10 | 达标 |
| 56 | 烂泥塘 | 98%保证率日平均 | 0.10219 | 201221 | 10.25 | 10.35219 | 150 | 6.90 | 达标 |
| 57 | 朱家村 | 98%保证率日平均 | 0.06777 | 200109 | 18.75 | 18.81777 | 150 | 12.55 | 达标 |
| 58 | 伍贵田 | 98%保证率日平均 | 0.11258 | 200127 | 20.5 | 20.61258 | 150 | 13.74 | 达标 |
| 59 | 朱家海子 | 98%保证率日平均 | 0.10838 | 200522 | 8.75 | 8.85838 | 150 | 5.91 | 达标 |
| 60 | 李家村 | 98%保证率日平均 | 0.0962 | 200207 | 11.75 | 11.8462 | 150 | 7.90 | 达标 |
| 61 | 西排村 | 98%保证率日平均 | 0.19601 | 201202 | 13.25 | 13.44601 | 150 | 8.96 | 达标 |
| 62 | 朱洗村 | 98%保证率日平均 | 0.06874 | 200609 | 8.25 | 8.31874 | 150 | 5.55 | 达标 |
| 63 | 马朵朗 | 98%保证率日平均 | 0.07821 | 201019 | 9.5 | 9.57821 | 150 | 6.39 | 达标 |
| 64 | 雾斗河 | 98%保证率日平均 | 0.10354 | 200704 | 10.75 | 10.85354 | 150 | 7.24 | 达标 |
| 65 | 大东村 | 98%保证率日平均 | 0.07045 | 201013 | 7.25 | 7.32045 | 150 | 4.88 | 达标 |
| 66 | 石头庙 | 98%保证率日平均 | 0.71874 | 200904 | 11 | 11.71874 | 150 | 7.81 | 达标 |
| 67 | 水草箐 | 98%保证率日平均 | 0.762 | 200810 | 8.5 | 9.262 | 150 | 6.17 | 达标 |
| 68 | 三岔河 | 98%保证率日平均 | 0.08483 | 201102 | 12 | 12.08483 | 150 | 8.06 | 达标 |
| 69 | 棠梨沟 | 98%保证率日平均 | 0.07041 | 201213 | 9.25 | 9.32041 | 150 | 6.21 | 达标 |
| 70 | 凹腰山 | 98%保证率日平均 | 0.09705 | 200426 | 8.5 | 8.59705 | 150 | 5.73 | 达标 |
| 71 | 迤香村 | 98%保证率日平均 | 0.07513 | 200126 | 18 | 18.07513 | 150 | 12.05 | 达标 |
| 72 | 芦柴冲 | 98%保证率日平均 | 0.06691 | 200123 | 54 | 54.06691 | 150 | 36.04 | 达标 |
| 73 | 西云村 | 98%保证率日平均 | 0.1012 | 200405 | 14 | 14.1012 | 150 | 9.40 | 达标 |
| 74 | 陈家村 | 98%保证率日平均 | 0.09166 | 200113 | 29.75 | 29.84166 | 150 | 19.89 | 达标 |
| 75 | 黄土坡 | 98%保证率日平均 | 0.05447 | 201010 | 8 | 8.05447 | 150 | 5.37 | 达标 |
| 76 | 罗文村 | 98%保证率日平均 | 0.08031 | 200326 | 0 | 0.08031 | 150 | 0.05 | 达标 |
| 77 | 尹旗屯 | 98%保证率日平均 | 0.06618 | 200111 | 23.75 | 23.81618 | 150 | 15.88 | 达标 |
| 78 | 富民村 | 98%保证率日平均 | 0.05666 | 200918 | 10 | 10.05666 | 150 | 6.70 | 达标 |
| 79 | 腰站街 | 98%保证率日平均 | 0.07917 | 201002 | 10 | 10.07917 | 150 | 6.72 | 达标 |
| 80 | 麦地冲 | 98%保证率日平均 | 0.05479 | 201213 | 9.25 | 9.30479 | 150 | 6.20 | 达标 |
| 81 | 枣子园 | 98%保证率日平均 | 0.05982 | 200723 | 13.5 | 13.55982 | 150 | 9.04 | 达标 |
| 82 | 枪杆冲 | 98%保证率日平均 | 0.04635 | 200311 | 17.75 | 17.79635 | 150 | 11.86 | 达标 |
| 83 | 古坝 | 98%保证率日平均 | 0.04716 | 200125 | 29.25 | 29.29716 | 150 | 19.53 | 达标 |
| 84 | 小保山 | 98%保证率日平均 | 0.05953 | 200930 | 7.25 | 7.30953 | 150 | 4.87 | 达标 |
| 85 | 白家屯 | 98%保证率日平均 | 0.07647 | 201007 | 7.25 | 7.32647 | 150 | 4.88 | 达标 |
| 86 | 鱼坝 | 98%保证率日平均 | 0.06238 | 200528 | 14 | 14.06238 | 150 | 9.37 | 达标 |
| 87 | 兴隆 | 98%保证率日平均 | 0.0851 | 200519 | 10.25 | 10.3351 | 150 | 6.89 | 达标 |
| 88 | 高苋槽 | 98%保证率日平均 | 0.06702 | 200107 | 18.5 | 18.56702 | 150 | 12.38 | 达标 |
| 89 | 香梨树 | 98%保证率日平均 | 0.69542 | 200706 | 10.25 | 10.94542 | 150 | 7.30 | 达标 |
| 90 | 大保山 | 98%保证率日平均 | 0.04891 | 200821 | 11.25 | 11.29891 | 150 | 7.53 | 达标 |
| 91 | 桃园村 | 98%保证率日平均 | 0.04239 | 200807 | 8.75 | 8.79239 | 150 | 5.86 | 达标 |
| 92 | 小西村 | 98%保证率日平均 | 0.07286 | 200729 | 11.25 | 11.32286 | 150 | 7.55 | 达标 |
| 93 | 黑邑仓 | 98%保证率日平均 | 0.05913 | 200930 | 7.25 | 7.30913 | 150 | 4.87 | 达标 |
| 94 | 姜家村 | 98%保证率日平均 | 0.06108 | 201023 | 8.75 | 8.81108 | 150 | 5.87 | 达标 |
| 95 | 各邑 | 98%保证率日平均 | 0.05185 | 200723 | 13.5 | 13.55185 | 150 | 9.03 | 达标 |
| 96 | 杨家庄 | 98%保证率日平均 | 0.04718 | 200515 | 10 | 10.04718 | 150 | 6.70 | 达标 |
| 97 | 苏家栗园 | 98%保证率日平均 | 0.07901 | 200519 | 10.25 | 10.32901 | 150 | 6.89 | 达标 |
| 98 | 新民村 | 98%保证率日平均 | 0.04451 | 200409 | 11.5 | 11.54451 | 150 | 7.70 | 达标 |
| 99 | 海稍 | 98%保证率日平均 | 0.06697 | 201010 | 8 | 8.06697 | 150 | 5.38 | 达标 |
| 100 | 雨多么 | 98%保证率日平均 | 0.06117 | 200126 | 18 | 18.06117 | 150 | 12.04 | 达标 |
| 101 | 水井屯 | 98%保证率日平均 | 0.06367 | 200514 | 11.75 | 11.81367 | 150 | 7.88 | 达标 |
| 102 | 益起坡 | 98%保证率日平均 | 0.03934 | 200714 | 13.5 | 13.53934 | 150 | 9.03 | 达标 |
| 103 | 竹园村 | 98%保证率日平均 | 0.06368 | 201023 | 8.75 | 8.81368 | 150 | 5.88 | 达标 |
| 104 | 龙树冲 | 98%保证率日平均 | 0.05207 | 200720 | 12.25 | 12.30207 | 150 | 8.20 | 达标 |
| 105 | 马军 | 98%保证率日平均 | 0.03668 | 200920 | 8.5 | 8.53668 | 150 | 5.69 | 达标 |
| 106 | 楚雄市区 | 98%保证率日平均 | 0.0511 | 200110 | 16.5 | 16.5511 | 150 | 11.03 | 达标 |
| 107 | 黄草完小 | 98%保证率日平均 | 0.29927 | 200626 | 8.75 | 9.04927 | 150 | 6.03 | 达标 |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 98%保证率日平均 | 0.25054 | 200617 | 7.75 | 8.00054 | 150 | 5.33 | 达标 |
| 109 | 苍岭中心中学 | 98%保证率日平均 | 0.2211 | 200909 | 8.5 | 8.7211 | 150 | 5.81 | 达标 |
| 110 | 饱满中学 | 98%保证率日平均 | 0.2188 | 200617 | 7.75 | 7.9688 | 150 | 5.31 | 达标 |
| 111 | 苍岭中学 | 98%保证率日平均 | 0.09573 | 200207 | 11.75 | 11.84573 | 150 | 7.90 | 达标 |
| 112 | 李家完小 | 98%保证率日平均 | 0.09841 | 200131 | 20 | 20.09841 | 150 | 13.40 | 达标 |
| 113 | 云甸完小 | 98%保证率日平均 | 0.09336 | 200124 | 38 | 38.09336 | 150 | 25.40 | 达标 |
| 114 | 鹿城镇中学 | 98%保证率日平均 | 0.06 | 200921 | 10.25 | 10.31 | 150 | 6.87 | 达标 |
| 115 | 楚雄技师学校 | 98%保证率日平均 | 0.04843 | 201013 | 7.25 | 7.29843 | 150 | 4.87 | 达标 |
| 116 | 旧庄镇 | 98%保证率日平均 | 0.03114 | 201015 | 8.75 | 8.78114 | 150 | 5.85 | 达标 |
| 117 | 广通镇 | 98%保证率日平均 | 0.05424 | 200521 | 7.25 | 7.30424 | 150 | 4.87 | 达标 |
| 120 | 冬瓜镇 | 98%保证率日平均 | 0.02812 | 201215 | 9.5 | 9.52812 | 150 | 6.35 | 达标 |
| 119 | 彩云镇 | 98%保证率日平均 | 0.03094 | 200124 | 38 | 38.03094 | 150 | 25.35 | 达标 |
| 120 | 云龙镇 | 98%保证率日平均 | 0.02638 | 200428 | 10.75 | 10.77638 | 150 | 7.18 | 达标 |
| 121 | 子午镇 | 98%保证率日平均 | 0.02127 | 200714 | 13.5 | 13.52127 | 150 | 9.01 | 达标 |
| 122 | 网格点 | 98%保证率日平均 | 6.36661 | 201202 | 58.0 | 60.52852 | 150.0 | 40.35 | 达标 |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 98%保证率日平均 | 0.84417 | 200123 | 17 | 17.84417 | 50.0 | 35.68 | 达标 |

表7.1-19   SO2叠加背景浓度后年平均质量浓度预测结果

| 序 号 | 预测点 | 浓度类型 | 新增+在建源贡献值(μg/m3) | 背景浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 年平均 | 0.05078 | 14.04589 | 14.09667 | 60 | 23.49 | 达标 |
| 2 | 马场 | 年平均 | 0.06746 | 14.04589 | 14.11335 | 60 | 23.52 | 达标 |
| 3 | 黑箐 | 年平均 | 0.07968 | 14.04589 | 14.12557 | 60 | 23.54 | 达标 |
| 4 | 岔河 | 年平均 | 0.05573 | 14.04589 | 14.10162 | 60 | 23.50 | 达标 |
| 5 | 黄草村 | 年平均 | 0.09242 | 14.04589 | 14.13831 | 60 | 23.56 | 达标 |
| 6 | 黄草冲 | 年平均 | 0.05371 | 14.04589 | 14.0996 | 60 | 23.50 | 达标 |
| 7 | 麻栗树 | 年平均 | 0.03604 | 14.04589 | 14.08193 | 60 | 23.47 | 达标 |
| 8 | 落苴美 | 年平均 | 0.10725 | 14.04589 | 14.15314 | 60 | 23.59 | 达标 |
| 9 | 小村 | 年平均 | 0.08844 | 14.04589 | 14.13433 | 60 | 23.56 | 达标 |
| 10 | 下桃叶 | 年平均 | 0.04639 | 14.04589 | 14.09228 | 60 | 23.49 | 达标 |
| 11 | 上纸房 | 年平均 | 0.04697 | 14.04589 | 14.09286 | 60 | 23.49 | 达标 |
| 12 | 元吉 | 年平均 | 0.06985 | 14.04589 | 14.11574 | 60 | 23.53 | 达标 |
| 13 | 大荒田 | 年平均 | 0.10304 | 14.04589 | 14.14893 | 60 | 23.58 | 达标 |
| 14 | 上桃叶 | 年平均 | 0.03323 | 14.04589 | 14.07912 | 60 | 23.47 | 达标 |
| 15 | 小坝子 | 年平均 | 0.0794 | 14.04589 | 14.12529 | 60 | 23.54 | 达标 |
| 16 | 下纸房 | 年平均 | 0.05091 | 14.04589 | 14.0968 | 60 | 23.49 | 达标 |
| 17 | 海子坝 | 年平均 | 0.06931 | 14.04589 | 14.1152 | 60 | 23.53 | 达标 |
| 20 | 尖山 | 年平均 | 0.03043 | 14.04589 | 14.07632 | 60 | 23.46 | 达标 |
| 19 | 庄科村 | 年平均 | 0.07573 | 14.04589 | 14.12162 | 60 | 23.54 | 达标 |
| 20 | 秧田冲 | 年平均 | 0.03167 | 14.04589 | 14.07756 | 60 | 23.46 | 达标 |
| 21 | 马藏朗 | 年平均 | 0.0214 | 14.04589 | 14.06729 | 60 | 23.45 | 达标 |
| 22 | 苍岭镇 | 年平均 | 0.06365 | 14.04589 | 14.10954 | 60 | 23.52 | 达标 |
| 23 | 红豆冲 | 年平均 | 0.03321 | 14.04589 | 14.0791 | 60 | 23.47 | 达标 |
| 24 | 家松树 | 年平均 | 0.02524 | 14.04589 | 14.07113 | 60 | 23.45 | 达标 |
| 25 | 石官屯 | 年平均 | 0.06707 | 14.04589 | 14.11296 | 60 | 23.52 | 达标 |
| 26 | 苍岭村 | 年平均 | 0.07064 | 14.04589 | 14.11653 | 60 | 23.53 | 达标 |
| 27 | 方家河 | 年平均 | 0.03953 | 14.04589 | 14.08542 | 60 | 23.48 | 达标 |
| 28 | 大凹村 | 年平均 | 0.02945 | 14.04589 | 14.07534 | 60 | 23.46 | 达标 |
| 29 | 小云甸 | 年平均 | 0.02635 | 14.04589 | 14.07224 | 60 | 23.45 | 达标 |
| 30 | 连汪坝 | 年平均 | 0.05549 | 14.04589 | 14.10138 | 60 | 23.50 | 达标 |
| 31 | 里伍村 | 年平均 | 0.02857 | 14.04589 | 14.07446 | 60 | 23.46 | 达标 |
| 32 | 马鞍山 | 年平均 | 0.06399 | 14.04589 | 14.10988 | 60 | 23.52 | 达标 |
| 33 | 上土坡 | 年平均 | 0.24288 | 14.04589 | 14.28877 | 60 | 23.81 | 达标 |
| 34 | 殷家湾子 | 年平均 | 0.05919 | 14.04589 | 14.10508 | 60 | 23.51 | 达标 |
| 35 | 孔家庄 | 年平均 | 0.03046 | 14.04589 | 14.07635 | 60 | 23.46 | 达标 |
| 36 | 安家院 | 年平均 | 0.04187 | 14.04589 | 14.08776 | 60 | 23.48 | 达标 |
| 37 | 卡利 | 年平均 | 0.02641 | 14.04589 | 14.0723 | 60 | 23.45 | 达标 |
| 38 | 梅子箐 | 年平均 | 0.03516 | 14.04589 | 14.08105 | 60 | 23.47 | 达标 |
| 39 | 下土坡 | 年平均 | 0.04552 | 14.04589 | 14.09141 | 60 | 23.49 | 达标 |
| 40 | 下苍洼 | 年平均 | 0.01877 | 14.04589 | 14.06466 | 60 | 23.44 | 达标 |
| 41 | 檀木箐 | 年平均 | 0.01808 | 14.04589 | 14.06397 | 60 | 23.44 | 达标 |
| 42 | 上苍洼 | 年平均 | 0.01896 | 14.04589 | 14.06485 | 60 | 23.44 | 达标 |
| 43 | 曹官冲 | 年平均 | 0.04121 | 14.04589 | 14.0871 | 60 | 23.48 | 达标 |
| 44 | 高家庄 | 年平均 | 0.03136 | 14.04589 | 14.07725 | 60 | 23.46 | 达标 |
| 45 | 丁家屯 | 年平均 | 0.03473 | 14.04589 | 14.08062 | 60 | 23.47 | 达标 |
| 46 | 水井村 | 年平均 | 0.04647 | 14.04589 | 14.09236 | 60 | 23.49 | 达标 |
| 47 | 上高包 | 年平均 | 0.02473 | 14.04589 | 14.07062 | 60 | 23.45 | 达标 |
| 48 | 柴家冲 | 年平均 | 0.04445 | 14.04589 | 14.09034 | 60 | 23.48 | 达标 |
| 49 | 小寨山 | 年平均 | 0.03104 | 14.04589 | 14.07693 | 60 | 23.46 | 达标 |
| 50 | 小白庙 | 年平均 | 0.02309 | 14.04589 | 14.06898 | 60 | 23.45 | 达标 |
| 51 | 下高包 | 年平均 | 0.02173 | 14.04589 | 14.06762 | 60 | 23.45 | 达标 |
| 52 | 戴家屯 | 年平均 | 0.02952 | 14.04589 | 14.07541 | 60 | 23.46 | 达标 |
| 53 | 盐井冲 | 年平均 | 0.01981 | 14.04589 | 14.0657 | 60 | 23.44 | 达标 |
| 54 | 耳东村 | 年平均 | 0.01594 | 14.04589 | 14.06183 | 60 | 23.44 | 达标 |
| 55 | 十三湾 | 年平均 | 0.02468 | 14.04589 | 14.07057 | 60 | 23.45 | 达标 |
| 56 | 烂泥塘 | 年平均 | 0.01561 | 14.04589 | 14.0615 | 60 | 23.44 | 达标 |
| 57 | 朱家村 | 年平均 | 0.0128 | 14.04589 | 14.05869 | 60 | 23.43 | 达标 |
| 58 | 伍贵田 | 年平均 | 0.01839 | 14.04589 | 14.06428 | 60 | 23.44 | 达标 |
| 59 | 朱家海子 | 年平均 | 0.02672 | 14.04589 | 14.07261 | 60 | 23.45 | 达标 |
| 60 | 李家村 | 年平均 | 0.0241 | 14.04589 | 14.06999 | 60 | 23.45 | 达标 |
| 61 | 西排村 | 年平均 | 0.0333 | 14.04589 | 14.07919 | 60 | 23.47 | 达标 |
| 62 | 朱洗村 | 年平均 | 0.01203 | 14.04589 | 14.05792 | 60 | 23.43 | 达标 |
| 63 | 马朵朗 | 年平均 | 0.01376 | 14.04589 | 14.05965 | 60 | 23.43 | 达标 |
| 64 | 雾斗河 | 年平均 | 0.03111 | 14.04589 | 14.077 | 60 | 23.46 | 达标 |
| 65 | 大东村 | 年平均 | 0.01268 | 14.04589 | 14.05857 | 60 | 23.43 | 达标 |
| 66 | 石头庙 | 年平均 | 0.10572 | 14.04589 | 14.15161 | 60 | 23.59 | 达标 |
| 67 | 水草箐 | 年平均 | 0.0895 | 14.04589 | 14.13539 | 60 | 23.56 | 达标 |
| 68 | 三岔河 | 年平均 | 0.0147 | 14.04589 | 14.06059 | 60 | 23.43 | 达标 |
| 69 | 棠梨沟 | 年平均 | 0.01556 | 14.04589 | 14.06145 | 60 | 23.44 | 达标 |
| 70 | 凹腰山 | 年平均 | 0.02036 | 14.04589 | 14.06625 | 60 | 23.44 | 达标 |
| 71 | 迤香村 | 年平均 | 0.01382 | 14.04589 | 14.05971 | 60 | 23.43 | 达标 |
| 72 | 芦柴冲 | 年平均 | 0.01123 | 14.04589 | 14.05712 | 60 | 23.43 | 达标 |
| 73 | 西云村 | 年平均 | 0.02084 | 14.04589 | 14.06673 | 60 | 23.44 | 达标 |
| 74 | 陈家村 | 年平均 | 0.02203 | 14.04589 | 14.06792 | 60 | 23.45 | 达标 |
| 75 | 黄土坡 | 年平均 | 0.00973 | 14.04589 | 14.05562 | 60 | 23.43 | 达标 |
| 76 | 罗文村 | 年平均 | 0.01225 | 0 | 0.01225 | 60 | 0.02 | 达标 |
| 77 | 尹旗屯 | 年平均 | 0.0105 | 14.04589 | 14.05639 | 60 | 23.43 | 达标 |
| 78 | 富民村 | 年平均 | 0.01055 | 14.04589 | 14.05644 | 60 | 23.43 | 达标 |
| 79 | 腰站街 | 年平均 | 0.01826 | 14.04589 | 14.06415 | 60 | 23.44 | 达标 |
| 80 | 麦地冲 | 年平均 | 0.00886 | 14.04589 | 14.05475 | 60 | 23.42 | 达标 |
| 81 | 枣子园 | 年平均 | 0.01038 | 14.04589 | 14.05627 | 60 | 23.43 | 达标 |
| 82 | 枪杆冲 | 年平均 | 0.00851 | 14.04589 | 14.0544 | 60 | 23.42 | 达标 |
| 83 | 古坝 | 年平均 | 0.00929 | 14.04589 | 14.05518 | 60 | 23.43 | 达标 |
| 84 | 小保山 | 年平均 | 0.0099 | 14.04589 | 14.05579 | 60 | 23.43 | 达标 |
| 85 | 白家屯 | 年平均 | 0.0179 | 14.04589 | 14.06379 | 60 | 23.44 | 达标 |
| 86 | 鱼坝 | 年平均 | 0.01266 | 14.04589 | 14.05855 | 60 | 23.43 | 达标 |
| 87 | 兴隆 | 年平均 | 0.02129 | 14.04589 | 14.06718 | 60 | 23.45 | 达标 |
| 88 | 高苋槽 | 年平均 | 0.01116 | 14.04589 | 14.05705 | 60 | 23.43 | 达标 |
| 89 | 香梨树 | 年平均 | 0.10408 | 14.04589 | 14.14997 | 60 | 23.58 | 达标 |
| 90 | 大保山 | 年平均 | 0.00877 | 14.04589 | 14.05466 | 60 | 23.42 | 达标 |
| 91 | 桃园村 | 年平均 | 0.00765 | 14.04589 | 14.05354 | 60 | 23.42 | 达标 |
| 92 | 小西村 | 年平均 | 0.01649 | 14.04589 | 14.06238 | 60 | 23.44 | 达标 |
| 93 | 黑邑仓 | 年平均 | 0.00884 | 14.04589 | 14.05473 | 60 | 23.42 | 达标 |
| 94 | 姜家村 | 年平均 | 0.01588 | 14.04589 | 14.06177 | 60 | 23.44 | 达标 |
| 95 | 各邑 | 年平均 | 0.00796 | 14.04589 | 14.05385 | 60 | 23.42 | 达标 |
| 96 | 杨家庄 | 年平均 | 0.01096 | 14.04589 | 14.05685 | 60 | 23.43 | 达标 |
| 97 | 苏家栗园 | 年平均 | 0.01885 | 14.04589 | 14.06474 | 60 | 23.44 | 达标 |
| 98 | 新民村 | 年平均 | 0.00873 | 14.04589 | 14.05462 | 60 | 23.42 | 达标 |
| 99 | 海稍 | 年平均 | 0.01472 | 14.04589 | 14.06061 | 60 | 23.43 | 达标 |
| 100 | 雨多么 | 年平均 | 0.01488 | 14.04589 | 14.06077 | 60 | 23.43 | 达标 |
| 101 | 水井屯 | 年平均 | 0.01553 | 14.04589 | 14.06142 | 60 | 23.44 | 达标 |
| 102 | 益起坡 | 年平均 | 0.00656 | 14.04589 | 14.05245 | 60 | 23.42 | 达标 |
| 103 | 竹园村 | 年平均 | 0.01494 | 14.04589 | 14.06083 | 60 | 23.43 | 达标 |
| 104 | 龙树冲 | 年平均 | 0.01083 | 14.04589 | 14.05672 | 60 | 23.43 | 达标 |
| 105 | 马军 | 年平均 | 0.0061 | 14.04589 | 14.05199 | 60 | 23.42 | 达标 |
| 106 | 楚雄市区 | 年平均 | 0.0085 | 14.04589 | 14.05439 | 60 | 23.42 | 达标 |
| 107 | 黄草完小 | 年平均 | 0.08441 | 14.04589 | 14.1303 | 60 | 23.55 | 达标 |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 年平均 | 0.07393 | 14.04589 | 14.11982 | 60 | 23.53 | 达标 |
| 109 | 苍岭中心中学 | 年平均 | 0.06614 | 14.04589 | 14.11203 | 60 | 23.52 | 达标 |
| 110 | 饱满中学 | 年平均 | 0.06332 | 14.04589 | 14.10921 | 60 | 23.52 | 达标 |
| 111 | 苍岭中学 | 年平均 | 0.0234 | 14.04589 | 14.06929 | 60 | 23.45 | 达标 |
| 112 | 李家完小 | 年平均 | 0.02482 | 14.04589 | 14.07071 | 60 | 23.45 | 达标 |
| 113 | 云甸完小 | 年平均 | 0.01582 | 14.04589 | 14.06171 | 60 | 23.44 | 达标 |
| 114 | 鹿城镇中学 | 年平均 | 0.00971 | 14.04589 | 14.0556 | 60 | 23.43 | 达标 |
| 115 | 楚雄技师学校 | 年平均 | 0.00788 | 14.04589 | 14.05377 | 60 | 23.42 | 达标 |
| 116 | 旧庄镇 | 年平均 | 0.00565 | 14.04589 | 14.05154 | 60 | 23.42 | 达标 |
| 117 | 广通镇 | 年平均 | 0.01289 | 14.04589 | 14.05878 | 60 | 23.43 | 达标 |
| 120 | 冬瓜镇 | 年平均 | 0.00509 | 14.04589 | 14.05098 | 60 | 23.42 | 达标 |
| 119 | 彩云镇 | 年平均 | 0.0045 | 14.04589 | 14.05039 | 60 | 23.42 | 达标 |
| 120 | 云龙镇 | 年平均 | 0.00414 | 14.04589 | 14.05003 | 60 | 23.42 | 达标 |
| 121 | 子午镇 | 年平均 | 0.00368 | 14.04589 | 14.04957 | 60 | 23.42 | 达标 |
| 122 | 网格点 | 年平均 | 0.92232 | 14.04589 | 14.96821 | 60 | 24.95 | 达标 |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 年平均 | 0.09999 | / | / | 20 | / | / |

##### 2）网格浓度分布图

SO2小时质量浓度贡献值分布图见图7.1-9，SO298%保证率日平均质量浓度贡献值分布图见图7.1-10，SO2年平均质量浓度贡献值分布图见图7.1-11

图7.1-9  SO2小时浓度最大值对应浓度等值线图(ug/m3)

图7.1-10  SO2日均浓度最大值对应浓度等值线图(ug/m3)

图7.1-11  SO2年均浓度最大值对应浓度等值线图(ug/m3)

##### 3）厂界落地预测

本项目SO2厂界落地浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中SO2无组织排放监控浓度限值400μg/m3。沿厂界设置8个预测点，预测计算厂界处SO2落地浓度，预测结果见表7.1-20。

预测结果表明：8个厂界预测点的SO2落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中SO2无组织排放监控浓度限值要求。

表7.1-20  SO2厂界落地浓度预测结果

| 序 号 | 预测点 | 平均 时段 | 落地浓度(μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 厂界排放标准(μg/m3) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界1 | 1小时 | 5.2413 | 20100804 | 400 | 达标 |
| 2 | 东厂界2 | 1小时 | 11.80789 | 20060907 | 400 | 达标 |
| 3 | 南厂界1 | 1小时 | 6.80297 | 20060907 | 400 | 达标 |
| 4 | 南厂界2 | 1小时 | 14.39433 | 20081007 | 400 | 达标 |
| 5 | 西厂界1 | 1小时 | 17.71371 | 20072807 | 400 | 达标 |
| 6 | 西厂界2 | 1小时 | 6.90373 | 20061609 | 400 | 达标 |
| 7 | 北厂界1 | 1小时 | 6.95444 | 20041807 | 400 | 达标 |
| 8 | 北厂界2 | 1小时 | 11.44704 | 20120106 | 400 | 达标 |

##### 4）大气环境防护距离的计算、设置

厂界外设置间距为50m的预测网格，预测厂界外SO2小时质量浓度贡献值、日平均质量浓度贡献值，预测结果见表7.1-21。

预测结果表明：厂界外SO2小时质量浓度贡献值、日平均质量浓度贡献值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的要求，无超标点，不需设置大气环境防护距离。

表7.1-21   厂界外SO2短期浓度贡献值预测结果

| 预测点 | 平均 时段 | 最大贡献值 (μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网格点 最大值 | 1小时 | 55.70654 | 20080724 | 500.0 | 11.14 | 达标 |
|  | 日平均 | 9.93541 | 201031 | 150.0 | 6.62 | 达标 |

##### 5）小结

由表7.1-17可知，新增污染源正常排放情况下，SO2小时质量浓度贡献值的最大占标率为9.42%，日平均质量浓度贡献值的最大占标率为2.81%，均小于100%；年平均质量浓度贡献值的最大占标率为1.54%，小于30%，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2020）相关要求。

由表7.1-20、表7.1-19可知，叠加背景浓度后，评价范围内SO298%保证率日平均质量浓度的最大占标率为40.35%，年平均质量浓度的最大占标率为24.95%；均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求。由表7.1-20可知，厂界处SO2落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中SO2无组织排放监控浓度限值要求。由表7.1-21可知，厂界外SO2无超标点，不需设置大气环境防护距离。因此，SO2对环境的影响可以接受。

#### （2）正常排放NOX影响预测分析

##### 1）预测结果表达

新增污染源正常工况条件下，环境空气保护目标和网格点的短期浓度和长期浓度贡献值预测结果见表7.1-22。叠加环境质量现状浓度后，环境空气保护目标、网格点保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度预测结果见表7.1-23、表7.1-24。

表7.1-22  NOX地面浓度最大值预测结果(关心点μg/m3)

| 序号 | 关心点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m3) | 出现时间 | 评价标准(μg/m3) | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 1小时 | 1.92533 | 20010709 | 250 | 0.77 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.12996 | 200128 | 100 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02065 | 平均值 | 50 | 0.04 | 达标 |
| 2 | 马场 | 1小时 | 2.27325 | 20071908 | 250 | 0.91 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.16007 | 200719 | 100 | 0.16 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02388 | 平均值 | 50 | 0.05 | 达标 |
| 3 | 黑箐 | 1小时 | 1.68343 | 20050807 | 250 | 0.67 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.19272 | 200409 | 100 | 0.19 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02818 | 平均值 | 50 | 0.06 | 达标 |
| 4 | 岔河 | 1小时 | 2.03783 | 20071908 | 250 | 0.82 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.13858 | 200719 | 100 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02057 | 平均值 | 50 | 0.04 | 达标 |
| 5 | 黄草村 | 1小时 | 1.14333 | 20072907 | 250 | 0.46 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.23565 | 201011 | 100 | 0.24 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03411 | 平均值 | 50 | 0.07 | 达标 |
| 6 | 黄草冲 | 1小时 | 1.05799 | 20072008 | 250 | 0.42 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.22301 | 200110 | 100 | 0.22 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01599 | 平均值 | 50 | 0.03 | 达标 |
| 7 | 麻栗树 | 1小时 | 1.42027 | 20072008 | 250 | 0.57 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.12884 | 200714 | 100 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01575 | 平均值 | 50 | 0.03 | 达标 |
| 8 | 落苴美 | 1小时 | 1.65083 | 20082407 | 250 | 0.66 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.18357 | 200518 | 100 | 0.18 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04278 | 平均值 | 50 | 0.09 | 达标 |
| 9 | 小村 | 1小时 | 1.35537 | 20053107 | 250 | 0.54 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.15521 | 200410 | 100 | 0.16 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03521 | 平均值 | 50 | 0.07 | 达标 |
| 10 | 下桃叶 | 1小时 | 1.65755 | 20070608 | 250 | 0.66 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.11969 | 200920 | 100 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01787 | 平均值 | 50 | 0.04 | 达标 |
| 11 | 上纸房 | 1小时 | 1.22406 | 20072907 | 250 | 0.49 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.09804 | 200625 | 100 | 0.10 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01603 | 平均值 | 50 | 0.03 | 达标 |
| 12 | 元吉 | 1小时 | 1.22033 | 20072907 | 250 | 0.49 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.20722 | 201011 | 100 | 0.21 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02607 | 平均值 | 50 | 0.05 | 达标 |
| 13 | 大荒田 | 1小时 | 1.54763 | 20030608 | 250 | 0.62 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.18696 | 200523 | 100 | 0.19 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04108 | 平均值 | 50 | 0.08 | 达标 |
| 14 | 上桃叶 | 1小时 | 1.98842 | 20070607 | 250 | 0.80 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.15288 | 200706 | 100 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01475 | 平均值 | 50 | 0.03 | 达标 |
| 15 | 小坝子 | 1小时 | 1.2261 | 20053107 | 250 | 0.49 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.14311 | 200518 | 100 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03142 | 平均值 | 50 | 0.06 | 达标 |
| 16 | 下纸房 | 1小时 | 1.22255 | 20072907 | 250 | 0.49 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.11724 | 200618 | 100 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01846 | 平均值 | 50 | 0.04 | 达标 |
| 17 | 海子坝 | 1小时 | 1.65934 | 20030608 | 250 | 0.66 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.14328 | 200201 | 100 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02735 | 平均值 | 50 | 0.05 | 达标 |
| 20 | 尖山 | 1小时 | 2.27247 | 20051007 | 250 | 0.91 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.10469 | 200527 | 100 | 0.10 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01353 | 平均值 | 50 | 0.03 | 达标 |
| 19 | 庄科村 | 1小时 | 1.76004 | 20082407 | 250 | 0.70 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.13285 | 200518 | 100 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03063 | 平均值 | 50 | 0.06 | 达标 |
| 20 | 秧田冲 | 1小时 | 2.22373 | 20050907 | 250 | 0.89 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.09266 | 200509 | 100 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01089 | 平均值 | 50 | 0.02 | 达标 |
| 21 | 马藏朗 | 1小时 | 1.73539 | 20071407 | 250 | 0.69 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.10725 | 200714 | 100 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00943 | 平均值 | 50 | 0.02 | 达标 |
| 22 | 苍岭镇 | 1小时 | 1.56088 | 20030608 | 250 | 0.62 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.14067 | 200612 | 100 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02557 | 平均值 | 50 | 0.05 | 达标 |
| 23 | 红豆冲 | 1小时 | 1.75063 | 20110208 | 250 | 0.70 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.07611 | 201102 | 100 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01065 | 平均值 | 50 | 0.02 | 达标 |
| 24 | 家松树 | 1小时 | 2.40354 | 20070607 | 250 | 0.96 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.15933 | 200706 | 100 | 0.16 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01129 | 平均值 | 50 | 0.02 | 达标 |
| 25 | 石官屯 | 1小时 | 1.44692 | 20082407 | 250 | 0.58 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.11376 | 200518 | 100 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02732 | 平均值 | 50 | 0.05 | 达标 |
| 26 | 苍岭村 | 1小时 | 1.25554 | 20030608 | 250 | 0.50 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.14871 | 200612 | 100 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02864 | 平均值 | 50 | 0.06 | 达标 |
| 27 | 方家河 | 1小时 | 1.0061 | 20072907 | 250 | 0.40 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.10542 | 200625 | 100 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01499 | 平均值 | 50 | 0.03 | 达标 |
| 28 | 大凹村 | 1小时 | 1.79564 | 20110508 | 250 | 0.72 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0873 | 200605 | 100 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00925 | 平均值 | 50 | 0.02 | 达标 |
| 29 | 连汪坝 | 1小时 | 1.67451 | 20032008 | 250 | 0.67 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.07862 | 200320 | 100 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00762 | 平均值 | 50 | 0.02 | 达标 |
| 30 | 小云甸 | 1小时 | 1.53068 | 20082407 | 250 | 0.61 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.11249 | 200518 | 100 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02258 | 平均值 | 50 | 0.05 | 达标 |
| 31 | 连汪坝 | 1小时 | 1.33307 | 20072407 | 250 | 0.53 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.09671 | 201122 | 100 | 0.10 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00948 | 平均值 | 50 | 0.02 | 达标 |
| 32 | 里伍村 | 1小时 | 0.91828 | 20030608 | 250 | 0.37 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.12067 | 200612 | 100 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02606 | 平均值 | 50 | 0.05 | 达标 |
| 33 | 马鞍山 | 1小时 | 21.28927 | 20072306 | 250 | 8.52 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.29704 | 200723 | 100 | 1.30 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.10955 | 平均值 | 50 | 0.22 | 达标 |
| 34 | 殷家湾子 | 1小时 | 1.25816 | 20030608 | 250 | 0.50 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.13772 | 200612 | 100 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02397 | 平均值 | 50 | 0.05 | 达标 |
| 35 | 孔家庄 | 1小时 | 1.16254 | 20050807 | 250 | 0.47 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.08829 | 200508 | 100 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01214 | 平均值 | 50 | 0.02 | 达标 |
| 36 | 安家院 | 1小时 | 1.1875 | 20030608 | 250 | 0.48 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.10069 | 200112 | 100 | 0.10 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01684 | 平均值 | 50 | 0.03 | 达标 |
| 37 | 卡利 | 1小时 | 1.87318 | 20042507 | 250 | 0.75 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.11715 | 201122 | 100 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00847 | 平均值 | 50 | 0.02 | 达标 |
| 38 | 梅子箐 | 1小时 | 0.86426 | 20072907 | 250 | 0.35 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.10569 | 201011 | 100 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01372 | 平均值 | 50 | 0.03 | 达标 |
| 39 | 下土坡 | 1小时 | 1.12343 | 20031208 | 250 | 0.45 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.05429 | 200405 | 100 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00782 | 平均值 | 50 | 0.02 | 达标 |
| 40 | 下苍洼 | 1小时 | 0.97105 | 20050807 | 250 | 0.39 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.06289 | 200508 | 100 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00704 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 41 | 檀木箐 | 1小时 | 1.77697 | 20050907 | 250 | 0.71 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.07404 | 200509 | 100 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0078 | 平均值 | 50 | 0.02 | 达标 |
| 42 | 上苍洼 | 1小时 | 1.18598 | 20050807 | 250 | 0.47 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.07332 | 200508 | 100 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00722 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 43 | 曹官冲 | 1小时 | 1.35975 | 20082407 | 250 | 0.54 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.09438 | 200518 | 100 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01805 | 平均值 | 50 | 0.04 | 达标 |
| 44 | 高家庄 | 1小时 | 0.84498 | 20053107 | 250 | 0.34 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.08374 | 200301 | 100 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01337 | 平均值 | 50 | 0.03 | 达标 |
| 45 | 水井村 | 1小时 | 0.83192 | 20030608 | 250 | 0.33 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.12657 | 201011 | 100 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01393 | 平均值 | 50 | 0.03 | 达标 |
| 46 | 丁家屯 | 1小时 | 1.28 | 20031208 | 250 | 0.51 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.05742 | 200312 | 100 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00729 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 47 | 上高包 | 1小时 | 1.64913 | 20060507 | 250 | 0.66 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.09896 | 200605 | 100 | 0.10 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00779 | 平均值 | 50 | 0.02 | 达标 |
| 48 | 柴家冲 | 1小时 | 1.20948 | 20030608 | 250 | 0.48 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.11389 | 200612 | 100 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01813 | 平均值 | 50 | 0.04 | 达标 |
| 49 | 小寨山 | 1小时 | 0.77016 | 20072907 | 250 | 0.31 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.1022 | 201011 | 100 | 0.10 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0122 | 平均值 | 50 | 0.02 | 达标 |
| 50 | 小白庙 | 1小时 | 1.0577 | 20042507 | 250 | 0.42 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.08706 | 201122 | 100 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00769 | 平均值 | 50 | 0.02 | 达标 |
| 51 | 下高包 | 1小时 | 1.40139 | 20060507 | 250 | 0.56 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.09153 | 200605 | 100 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00689 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 52 | 戴家屯 | 1小时 | 0.71536 | 20071507 | 250 | 0.29 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.12658 | 201011 | 100 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0118 | 平均值 | 50 | 0.02 | 达标 |
| 53 | 盐井冲 | 1小时 | 1.27051 | 20110208 | 250 | 0.51 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.05524 | 201102 | 100 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00619 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 54 | 耳东村 | 1小时 | 0.80291 | 20052707 | 250 | 0.32 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.06368 | 200527 | 100 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00543 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 55 | 十三湾 | 1小时 | 1.83197 | 20030707 | 250 | 0.73 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.11414 | 200307 | 100 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01109 | 平均值 | 50 | 0.02 | 达标 |
| 56 | 烂泥塘 | 1小时 | 1.09098 | 20032008 | 250 | 0.44 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.05066 | 200320 | 100 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00445 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 57 | 朱家村 | 1小时 | 0.76355 | 20032008 | 250 | 0.31 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.037 | 200320 | 100 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00464 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 58 | 伍贵田 | 1小时 | 1.1888 | 20060507 | 250 | 0.48 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.07865 | 200605 | 100 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00585 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 59 | 朱家海子 | 1小时 | 0.84287 | 20030608 | 250 | 0.34 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0744 | 200112 | 100 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01091 | 平均值 | 50 | 0.02 | 达标 |
| 60 | 李家村 | 1小时 | 0.59484 | 20072907 | 250 | 0.24 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.09112 | 201011 | 100 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0097 | 平均值 | 50 | 0.02 | 达标 |
| 61 | 西排村 | 1小时 | 0.83684 | 20031208 | 250 | 0.33 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03776 | 200312 | 100 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0049 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 62 | 朱洗村 | 1小时 | 0.5686 | 20062507 | 250 | 0.23 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03357 | 200205 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00454 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 63 | 马朵朗 | 1小时 | 1.47878 | 20050907 | 250 | 0.59 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.06162 | 200509 | 100 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00518 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 64 | 雾斗河 | 1小时 | 0.97489 | 20030608 | 250 | 0.39 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.08411 | 200612 | 100 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01326 | 平均值 | 50 | 0.03 | 达标 |
| 65 | 大东村 | 1小时 | 0.75563 | 20080607 | 250 | 0.30 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04887 | 200527 | 100 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00443 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 66 | 石头庙 | 1小时 | 7.81417 | 20110122 | 250 | 3.13 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.72363 | 200809 | 100 | 0.72 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04765 | 平均值 | 50 | 0.10 | 达标 |
| 67 | 水草箐 | 1小时 | 11.82048 | 20062124 | 250 | 4.73 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.58432 | 201029 | 100 | 0.58 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04036 | 平均值 | 50 | 0.08 | 达标 |
| 68 | 三岔河 | 1小时 | 0.89674 | 20060507 | 250 | 0.36 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0626 | 200605 | 100 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00473 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 69 | 棠梨沟 | 1小时 | 1.3483 | 20042507 | 250 | 0.54 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0749 | 201122 | 100 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00504 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 70 | 凹腰山 | 1小时 | 0.51619 | 20072907 | 250 | 0.21 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.05541 | 201011 | 100 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00827 | 平均值 | 50 | 0.02 | 达标 |
| 71 | 迤香村 | 1小时 | 1.01194 | 20110208 | 250 | 0.40 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.05008 | 200605 | 100 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00449 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 72 | 芦柴冲 | 1小时 | 0.79074 | 20032008 | 250 | 0.32 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0371 | 200411 | 100 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00351 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 73 | 西云村 | 1小时 | 0.75784 | 20042507 | 250 | 0.30 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03261 | 200425 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00405 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 74 | 陈家村 | 1小时 | 0.78196 | 20030608 | 250 | 0.31 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04809 | 200112 | 100 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00909 | 平均值 | 50 | 0.02 | 达标 |
| 75 | 黄土坡 | 1小时 | 0.52771 | 20071407 | 250 | 0.21 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04372 | 200111 | 100 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0036 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 76 | 罗文村 | 1小时 | 0.78198 | 20032008 | 250 | 0.31 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03833 | 200109 | 100 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0037 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 77 | 尹旗屯 | 1小时 | 0.9982 | 20071307 | 250 | 0.40 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.05419 | 200714 | 100 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00354 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 78 | 富民村 | 1小时 | 0.63312 | 20052707 | 250 | 0.25 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04744 | 200527 | 100 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00364 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 79 | 腰站街 | 1小时 | 0.44729 | 20072907 | 250 | 0.18 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.06463 | 201011 | 100 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00748 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 80 | 麦地冲 | 1小时 | 0.93453 | 20080207 | 250 | 0.37 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0499 | 200802 | 100 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00393 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 81 | 枣子园 | 1小时 | 0.75298 | 20052707 | 250 | 0.30 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.05129 | 200527 | 100 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00376 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 82 | 枪杆冲 | 1小时 | 0.77603 | 20050907 | 250 | 0.31 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03233 | 200509 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00371 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 83 | 古坝村 | 1小时 | 0.82091 | 20050807 | 250 | 0.33 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04725 | 200508 | 100 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00394 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 84 | 小保山 | 1小时 | 0.83206 | 20051007 | 250 | 0.33 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03867 | 200527 | 100 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0036 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 85 | 白家屯 | 1小时 | 0.46691 | 20030608 | 250 | 0.19 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0735 | 201011 | 100 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00745 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 86 | 鱼坝村 | 1小时 | 0.50348 | 20031308 | 250 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04477 | 200207 | 100 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00509 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 87 | 兴隆村 | 1小时 | 0.78167 | 20030608 | 250 | 0.31 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04844 | 201229 | 100 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00882 | 平均值 | 50 | 0.02 | 达标 |
| 88 | 高苋槽村 | 1小时 | 0.67035 | 20060507 | 250 | 0.27 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.05356 | 200711 | 100 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00363 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 89 | 香梨树村 | 1小时 | 6.73081 | 20052704 | 250 | 2.69 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.41096 | 200810 | 100 | 0.41 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04694 | 平均值 | 50 | 0.09 | 达标 |
| 90 | 大保山村 | 1小时 | 0.75473 | 20051007 | 250 | 0.30 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03391 | 200614 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00328 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 91 | 桃源村 | 1小时 | 0.40865 | 20052807 | 250 | 0.16 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02338 | 200726 | 100 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00303 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 92 | 小西村 | 1小时 | 0.41428 | 20031308 | 250 | 0.17 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0404 | 200625 | 100 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00681 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 93 | 黑邑仓 | 1小时 | 0.68842 | 20051007 | 250 | 0.28 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03984 | 200527 | 100 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00326 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 94 | 姜家村 | 1小时 | 0.40665 | 20071507 | 250 | 0.16 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.07217 | 201011 | 100 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00664 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 95 | 各邑村 | 1小时 | 0.64553 | 20102908 | 250 | 0.26 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03921 | 200706 | 100 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00297 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 96 | 杨家庄 | 1小时 | 0.38894 | 20050807 | 250 | 0.16 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0425 | 200125 | 100 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00455 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 97 | 苏家栗园 | 1小时 | 0.68897 | 20030608 | 250 | 0.28 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04402 | 201229 | 100 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00784 | 平均值 | 50 | 0.02 | 达标 |
| 98 | 新民村 | 1小时 | 0.57554 | 20050807 | 250 | 0.23 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03588 | 200508 | 100 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00373 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 99 | 海稍村 | 1小时 | 0.38383 | 20062806 | 250 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04951 | 201011 | 100 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00612 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 100 | 雨多么村 | 1小时 | 0.55405 | 20082407 | 250 | 0.22 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04417 | 200503 | 100 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0066 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 101 | 水井屯 | 1小时 | 0.53717 | 20030608 | 250 | 0.21 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0363 | 200112 | 100 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00653 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 102 | 益起坡 | 1小时 | 0.37392 | 20051007 | 250 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0259 | 200614 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00282 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 103 | 竹园村 | 1小时 | 0.38429 | 20091820 | 250 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.06537 | 201011 | 100 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00628 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 104 | 龙树冲 | 1小时 | 0.45215 | 20031308 | 250 | 0.18 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03951 | 200625 | 100 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00448 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 105 | 马军村 | 1小时 | 0.58872 | 20102908 | 250 | 0.24 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03457 | 200706 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00269 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 106 | 楚雄市区 | 1小时 | 0.42619 | 20090622 | 250 | 0.17 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03941 | 200111 | 100 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00321 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 107 | 黄草完小 | 1小时 | 1.22419 | 20072907 | 250 | 0.49 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.22649 | 201011 | 100 | 0.23 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03146 | 平均值 | 50 | 0.06 | 达标 |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 1小时 | 1.59637 | 20030608 | 250 | 0.64 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.16372 | 200612 | 100 | 0.16 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0297 | 平均值 | 50 | 0.06 | 达标 |
| 109 | 苍岭镇中心中学 | 1小时 | 1.59958 | 20030608 | 250 | 0.64 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.1454 | 200201 | 100 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02652 | 平均值 | 50 | 0.05 | 达标 |
| 110 | 饱满中学 | 1小时 | 1.49072 | 20030608 | 250 | 0.60 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.1485 | 200612 | 100 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02554 | 平均值 | 50 | 0.05 | 达标 |
| 111 | 苍岭中学 | 1小时 | 0.5797 | 20072907 | 250 | 0.23 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.08721 | 201011 | 100 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00943 | 平均值 | 50 | 0.02 | 达标 |
| 112 | 李家完小 | 1小时 | 0.61363 | 20072907 | 250 | 0.25 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.09316 | 201011 | 100 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00996 | 平均值 | 50 | 0.02 | 达标 |
| 113 | 云甸完小 | 1小时 | 1.02598 | 20060507 | 250 | 0.41 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.06855 | 200605 | 100 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00505 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 114 | 鹿城镇中学 | 1小时 | 0.88131 | 20080607 | 250 | 0.35 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04144 | 200806 | 100 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00328 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 115 | 楚雄技师学校 | 1小时 | 0.58267 | 20080607 | 250 | 0.23 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02836 | 200806 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00279 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 116 | 旧庄镇 | 1小时 | 0.4355 | 20050807 | 250 | 0.17 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02585 | 200508 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00247 | 平均值 | 50 | 0.00 | 达标 |
| 117 | 广通镇 | 1小时 | 0.43444 | 20082407 | 250 | 0.17 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03819 | 200517 | 100 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00556 | 平均值 | 50 | 0.01 | 达标 |
| 120 | 冬瓜镇 | 1小时 | 0.28702 | 20121522 | 250 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03103 | 200205 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00202 | 平均值 | 50 | 0.00 | 达标 |
| 119 | 彩云镇 | 1小时 | 0.31749 | 20032008 | 250 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02269 | 200411 | 100 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0014 | 平均值 | 50 | 0.00 | 达标 |
| 120 | 云龙镇 | 1小时 | 0.49187 | 20080207 | 250 | 0.20 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02596 | 200802 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00185 | 平均值 | 50 | 0.00 | 达标 |
| 121 | 子午镇 | 1小时 | 0.2308 | 20061408 | 250 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.016 | 200725 | 100 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0016 | 平均值 | 50 | 0.00 | 达标 |
| 122 | 网格 | 1小时 | 25.14967 | 20080724 | 250 | 10.06 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 3.07332 | 200907 | 100 | 3.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.28327 | 平均值 | 50 | 0.57 | 达标 |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 1小时 | 6.37658 | 20110103 | 250 | 2.55 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.63487 | 201129 | 100 | 0.63 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04509 | 平均值 | 50 | 0.09 | 达标 |

表7.1-23   NOX叠加背景浓度后日平均质量浓度预测结果

| 序 号 | 预测点 | 浓度类型 | 新增+在建源贡献值(μg/m3) | 出现 时间 | 背景 浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价 标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 日平均值 | 0.09987 | 201113 | 23 | 23.09987 | 100 | 23.10 | 达标 |
| 2 | 马场 | 日平均值 | 0.11631 | 201107 | 23 | 23.11631 | 100 | 23.12 | 达标 |
| 3 | 黑箐 | 日平均值 | 0.13954 | 200302 | 23 | 23.13954 | 100 | 23.14 | 达标 |
| 4 | 岔河 | 日平均值 | 0.10289 | 201107 | 23 | 23.10289 | 100 | 23.10 | 达标 |
| 5 | 黄草村 | 日平均值 | 0.12843 | 200925 | 23 | 23.12843 | 100 | 23.13 | 达标 |
| 6 | 黄草冲 | 日平均值 | 0.07619 | 200205 | 23 | 23.07619 | 100 | 23.08 | 达标 |
| 7 | 麻栗树 | 日平均值 | 0.07971 | 201009 | 23 | 23.07971 | 100 | 23.08 | 达标 |
| 8 | 落苴美 | 日平均值 | 0.1417 | 200523 | 23 | 23.1417 | 100 | 23.14 | 达标 |
| 9 | 小村 | 日平均值 | 0.13068 | 200413 | 23 | 23.13068 | 100 | 23.13 | 达标 |
| 10 | 下桃叶 | 日平均值 | 0.08685 | 201107 | 23 | 23.08685 | 100 | 23.09 | 达标 |
| 11 | 上纸房 | 日平均值 | 0.0728 | 200528 | 23 | 23.0728 | 100 | 23.07 | 达标 |
| 12 | 元吉 | 日平均值 | 0.10668 | 201022 | 23 | 23.10668 | 100 | 23.11 | 达标 |
| 13 | 大荒田 | 日平均值 | 0.13977 | 201215 | 23 | 23.13977 | 100 | 23.14 | 达标 |
| 14 | 上桃叶 | 日平均值 | 0.08411 | 200311 | 23 | 23.08411 | 100 | 23.08 | 达标 |
| 15 | 小坝子 | 日平均值 | 0.11156 | 200515 | 23 | 23.11156 | 100 | 23.11 | 达标 |
| 16 | 下纸房 | 日平均值 | 0.08807 | 200626 | 23 | 23.08807 | 100 | 23.09 | 达标 |
| 17 | 海子坝 | 日平均值 | 0.10698 | 200612 | 23 | 23.10698 | 100 | 23.11 | 达标 |
| 20 | 尖山 | 日平均值 | 0.07321 | 200920 | 23 | 23.07321 | 100 | 23.07 | 达标 |
| 19 | 庄科村 | 日平均值 | 0.10126 | 200209 | 23 | 23.10126 | 100 | 23.10 | 达标 |
| 20 | 秧田冲 | 日平均值 | 0.05355 | 201019 | 23 | 23.05355 | 100 | 23.05 | 达标 |
| 21 | 马藏朗 | 日平均值 | 0.05647 | 200730 | 23 | 23.05647 | 100 | 23.06 | 达标 |
| 22 | 苍岭镇 | 日平均值 | 0.09022 | 201003 | 23 | 23.09022 | 100 | 23.09 | 达标 |
| 23 | 红豆冲 | 日平均值 | 0.0503 | 200507 | 23 | 23.0503 | 100 | 23.05 | 达标 |
| 24 | 家松树 | 日平均值 | 0.07257 | 200804 | 23 | 23.07257 | 100 | 23.07 | 达标 |
| 25 | 石官屯 | 日平均值 | 0.09203 | 200612 | 23 | 23.09203 | 100 | 23.09 | 达标 |
| 26 | 苍岭村 | 日平均值 | 0.09697 | 200322 | 23 | 23.09697 | 100 | 23.10 | 达标 |
| 27 | 方家河 | 日平均值 | 0.06854 | 200709 | 23 | 23.06854 | 100 | 23.07 | 达标 |
| 28 | 大凹村 | 日平均值 | 0.06987 | 200109 | 23 | 23.06987 | 100 | 23.07 | 达标 |
| 29 | 小云甸 | 日平均值 | 0.05515 | 200411 | 23 | 23.05515 | 100 | 23.06 | 达标 |
| 30 | 连汪坝 | 日平均值 | 0.08592 | 200516 | 23 | 23.08592 | 100 | 23.09 | 达标 |
| 31 | 里伍村 | 日平均值 | 0.05158 | 200506 | 23 | 23.05158 | 100 | 23.05 | 达标 |
| 32 | 马鞍山 | 日平均值 | 0.08059 | 201019 | 23 | 23.08059 | 100 | 23.08 | 达标 |
| 33 | 上土坡 | 日平均值 | 0.69434 | 201206 | 23 | 23.69434 | 100 | 23.69 | 达标 |
| 34 | 殷家湾子 | 日平均值 | 0.08523 | 200620 | 23 | 23.08523 | 100 | 23.09 | 达标 |
| 35 | 孔家庄 | 日平均值 | 0.05958 | 200303 | 23 | 23.05958 | 100 | 23.06 | 达标 |
| 36 | 安家院 | 日平均值 | 0.07081 | 200206 | 23 | 23.07081 | 100 | 23.07 | 达标 |
| 37 | 卡利 | 日平均值 | 0.04224 | 200804 | 23 | 23.04224 | 100 | 23.04 | 达标 |
| 38 | 梅子箐 | 日平均值 | 0.06584 | 200709 | 23 | 23.06584 | 100 | 23.07 | 达标 |
| 39 | 下土坡 | 日平均值 | 0.04201 | 200319 | 23 | 23.04201 | 100 | 23.04 | 达标 |
| 40 | 下苍洼 | 日平均值 | 0.03809 | 200606 | 23 | 23.03809 | 100 | 23.04 | 达标 |
| 41 | 檀木箐 | 日平均值 | 0.03879 | 200312 | 23 | 23.03879 | 100 | 23.04 | 达标 |
| 42 | 上苍洼 | 日平均值 | 0.03733 | 200429 | 23 | 23.03733 | 100 | 23.04 | 达标 |
| 43 | 曹官冲 | 日平均值 | 0.06716 | 200516 | 23 | 23.06716 | 100 | 23.07 | 达标 |
| 44 | 高家庄 | 日平均值 | 0.06251 | 200410 | 23 | 23.06251 | 100 | 23.06 | 达标 |
| 45 | 丁家屯 | 日平均值 | 0.0553 | 201022 | 23 | 23.0553 | 100 | 23.06 | 达标 |
| 46 | 水井村 | 日平均值 | 0.03936 | 200318 | 23 | 23.03936 | 100 | 23.04 | 达标 |
| 47 | 上高包 | 日平均值 | 0.05112 | 200712 | 23 | 23.05112 | 100 | 23.05 | 达标 |
| 48 | 柴家冲 | 日平均值 | 0.06378 | 200617 | 23 | 23.06378 | 100 | 23.06 | 达标 |
| 49 | 小寨山 | 日平均值 | 0.05671 | 200131 | 23 | 23.05671 | 100 | 23.06 | 达标 |
| 50 | 小白庙 | 日平均值 | 0.03983 | 200126 | 23 | 23.03983 | 100 | 23.04 | 达标 |
| 51 | 下高包 | 日平均值 | 0.04474 | 201102 | 23 | 23.04474 | 100 | 23.04 | 达标 |
| 52 | 戴家屯 | 日平均值 | 0.04698 | 201010 | 23 | 23.04698 | 100 | 23.05 | 达标 |
| 53 | 盐井冲 | 日平均值 | 0.03263 | 200506 | 23 | 23.03263 | 100 | 23.03 | 达标 |
| 54 | 耳东村 | 日平均值 | 0.03203 | 200930 | 23 | 23.03203 | 100 | 23.03 | 达标 |
| 55 | 十三湾 | 日平均值 | 0.06855 | 200725 | 23 | 23.06855 | 100 | 23.07 | 达标 |
| 56 | 烂泥塘 | 日平均值 | 0.03495 | 200411 | 23 | 23.03495 | 100 | 23.03 | 达标 |
| 57 | 朱家村 | 日平均值 | 0.02756 | 200227 | 23 | 23.02756 | 100 | 23.03 | 达标 |
| 58 | 伍贵田 | 日平均值 | 0.03882 | 201102 | 23 | 23.03882 | 100 | 23.04 | 达标 |
| 59 | 朱家海子 | 日平均值 | 0.04733 | 200522 | 23 | 23.04733 | 100 | 23.05 | 达标 |
| 60 | 李家村 | 日平均值 | 0.04241 | 200131 | 23 | 23.04241 | 100 | 23.04 | 达标 |
| 61 | 西排村 | 日平均值 | 0.02679 | 201213 | 23 | 23.02679 | 100 | 23.03 | 达标 |
| 62 | 朱洗村 | 日平均值 | 0.02798 | 200611 | 23 | 23.02798 | 100 | 23.03 | 达标 |
| 63 | 马朵朗 | 日平均值 | 0.02693 | 200713 | 23 | 23.02693 | 100 | 23.03 | 达标 |
| 64 | 雾斗河 | 日平均值 | 0.04592 | 200620 | 23 | 23.04592 | 100 | 23.05 | 达标 |
| 65 | 大东村 | 日平均值 | 0.02418 | 200930 | 23 | 23.02418 | 100 | 23.02 | 达标 |
| 66 | 石头庙 | 日平均值 | 0.32446 | 200904 | 23 | 23.32446 | 100 | 23.32 | 达标 |
| 67 | 水草箐 | 日平均值 | 0.34402 | 200810 | 23 | 23.34402 | 100 | 23.34 | 达标 |
| 68 | 三岔河 | 日平均值 | 0.02923 | 200329 | 23 | 23.02923 | 100 | 23.03 | 达标 |
| 69 | 棠梨沟 | 日平均值 | 0.02502 | 200401 | 23 | 23.02502 | 100 | 23.03 | 达标 |
| 70 | 凹腰山 | 日平均值 | 0.03651 | 201022 | 23 | 23.03651 | 100 | 23.04 | 达标 |
| 71 | 迤香村 | 日平均值 | 0.02981 | 201025 | 23 | 23.02981 | 100 | 23.03 | 达标 |
| 72 | 芦柴冲 | 日平均值 | 0.02305 | 200107 | 23 | 23.02305 | 100 | 23.02 | 达标 |
| 73 | 西云村 | 日平均值 | 0.02388 | 200719 | 23 | 23.02388 | 100 | 23.02 | 达标 |
| 74 | 陈家村 | 日平均值 | 0.03939 | 201230 | 23 | 23.03939 | 100 | 23.04 | 达标 |
| 75 | 黄土坡 | 日平均值 | 0.02202 | 200927 | 23 | 23.02202 | 100 | 23.02 | 达标 |
| 76 | 罗文村 | 日平均值 | 0.03046 | 201223 | 23 | 23.03046 | 100 | 23.03 | 达标 |
| 77 | 尹旗屯 | 日平均值 | 0.0228 | 200526 | 23 | 23.0228 | 100 | 23.02 | 达标 |
| 78 | 富民村 | 日平均值 | 0.02298 | 200714 | 23 | 23.02298 | 100 | 23.02 | 达标 |
| 79 | 腰站街 | 日平均值 | 0.03271 | 200529 | 23 | 23.03271 | 100 | 23.03 | 达标 |
| 80 | 麦地冲 | 日平均值 | 0.02469 | 201213 | 23 | 23.02469 | 100 | 23.02 | 达标 |
| 81 | 枣子园 | 日平均值 | 0.02146 | 201027 | 23 | 23.02146 | 100 | 23.02 | 达标 |
| 82 | 枪杆冲 | 日平均值 | 0.01964 | 201019 | 23 | 23.01964 | 100 | 23.02 | 达标 |
| 83 | 古坝 | 日平均值 | 0.02066 | 200410 | 23 | 23.02066 | 100 | 23.02 | 达标 |
| 84 | 小保山 | 日平均值 | 0.01973 | 201213 | 23 | 23.01973 | 100 | 23.02 | 达标 |
| 85 | 白家屯 | 日平均值 | 0.03194 | 201007 | 23 | 23.03194 | 100 | 23.03 | 达标 |
| 86 | 鱼坝 | 日平均值 | 0.0265 | 200720 | 23 | 23.0265 | 100 | 23.03 | 达标 |
| 87 | 兴隆 | 日平均值 | 0.03521 | 200710 | 23 | 23.03521 | 100 | 23.04 | 达标 |
| 88 | 高苋槽 | 日平均值 | 0.0225 | 200329 | 23 | 23.0225 | 100 | 23.02 | 达标 |
| 89 | 香梨树 | 日平均值 | 0.31357 | 200706 | 23 | 23.31357 | 100 | 23.31 | 达标 |
| 90 | 大保山 | 日平均值 | 0.01829 | 200307 | 23 | 23.01829 | 100 | 23.02 | 达标 |
| 91 | 桃园村 | 日平均值 | 0.01734 | 200610 | 23 | 23.01734 | 100 | 23.02 | 达标 |
| 92 | 小西村 | 日平均值 | 0.03079 | 201022 | 23 | 23.03079 | 100 | 23.03 | 达标 |
| 93 | 黑邑仓 | 日平均值 | 0.01792 | 200820 | 23 | 23.01792 | 100 | 23.02 | 达标 |
| 94 | 姜家村 | 日平均值 | 0.02692 | 201023 | 23 | 23.02692 | 100 | 23.03 | 达标 |
| 95 | 各邑 | 日平均值 | 0.01833 | 200920 | 23 | 23.01833 | 100 | 23.02 | 达标 |
| 96 | 杨家庄 | 日平均值 | 0.0211 | 200515 | 23 | 23.0211 | 100 | 23.02 | 达标 |
| 97 | 苏家栗园 | 日平均值 | 0.03491 | 200519 | 23 | 23.03491 | 100 | 23.03 | 达标 |
| 98 | 新民村 | 日平均值 | 0.01867 | 200128 | 23 | 23.01867 | 100 | 23.02 | 达标 |
| 99 | 海稍 | 日平均值 | 0.02908 | 201010 | 23 | 23.02908 | 100 | 23.03 | 达标 |
| 100 | 雨多么 | 日平均值 | 0.02703 | 200126 | 23 | 23.02703 | 100 | 23.03 | 达标 |
| 101 | 水井屯 | 日平均值 | 0.02735 | 200522 | 23 | 23.02735 | 100 | 23.03 | 达标 |
| 102 | 益起坡 | 日平均值 | 0.016 | 200920 | 23 | 23.016 | 100 | 23.02 | 达标 |
| 103 | 竹园村 | 日平均值 | 0.02818 | 201023 | 23 | 23.02818 | 100 | 23.03 | 达标 |
| 104 | 龙树冲 | 日平均值 | 0.02197 | 200720 | 23 | 23.02197 | 100 | 23.02 | 达标 |
| 105 | 马军 | 日平均值 | 0.01656 | 200920 | 23 | 23.01656 | 100 | 23.02 | 达标 |
| 106 | 楚雄市区 | 日平均值 | 0.01831 | 200927 | 23 | 23.01831 | 100 | 23.02 | 达标 |
| 107 | 黄草完小 | 日平均值 | 0.12002 | 200206 | 23 | 23.12002 | 100 | 23.12 | 达标 |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 日平均值 | 0.10918 | 200910 | 23 | 23.10918 | 100 | 23.11 | 达标 |
| 109 | 苍岭中心中学 | 日平均值 | 0.09389 | 200909 | 23 | 23.09389 | 100 | 23.09 | 达标 |
| 110 | 饱满中学 | 日平均值 | 0.09235 | 200910 | 23 | 23.09235 | 100 | 23.09 | 达标 |
| 111 | 苍岭中学 | 日平均值 | 0.04161 | 200207 | 23 | 23.04161 | 100 | 23.04 | 达标 |
| 112 | 李家完小 | 日平均值 | 0.04394 | 200131 | 23 | 23.04394 | 100 | 23.04 | 达标 |
| 113 | 云甸完小 | 日平均值 | 0.03342 | 201112 | 23 | 23.03342 | 100 | 23.03 | 达标 |
| 114 | 鹿城镇中学 | 日平均值 | 0.02083 | 200921 | 23 | 23.02083 | 100 | 23.02 | 达标 |
| 115 | 楚雄技师学校 | 日平均值 | 0.01386 | 200526 | 23 | 23.01386 | 100 | 23.01 | 达标 |
| 116 | 旧庄镇 | 日平均值 | 0.01393 | 201015 | 23 | 23.01393 | 100 | 23.01 | 达标 |
| 117 | 广通镇 | 日平均值 | 0.02379 | 200521 | 23 | 23.02379 | 100 | 23.02 | 达标 |
| 120 | 冬瓜镇 | 日平均值 | 0.01182 | 200609 | 23 | 23.01182 | 100 | 23.01 | 达标 |
| 119 | 彩云镇 | 日平均值 | 0.01203 | 200128 | 23 | 23.01203 | 100 | 23.01 | 达标 |
| 120 | 云龙镇 | 日平均值 | 0.01179 | 200920 | 23 | 23.01179 | 100 | 23.01 | 达标 |
| 121 | 子午镇 | 日平均值 | 0.00919 | 200920 | 23 | 23.00919 | 100 | 23.01 | 达标 |
| 122 | 网格点 | 日平均值 | 1.46954 | 200808 | 23 | 24.46954 | 100 | 24.47 | 达标 |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 日平均值 | 0.03547 | / | 25 | / | 100 | / | / |

表7.1-24   NOX叠加背景浓度后年平均质量浓度预测结果

| 序 号 | 预测点 | 浓度类型 | 新增+在建源贡献值(μg/m3) | 背景浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 年平均 | 0.02065 | / | / | 50 | / | / |
| 2 | 马场 | 年平均 | 0.02388 | / | / | 50 | / | / |
| 3 | 黑箐 | 年平均 | 0.02818 | / | / | 50 | / | / |
| 4 | 岔河 | 年平均 | 0.02057 | / | / | 50 | / | / |
| 5 | 黄草村 | 年平均 | 0.03411 | / | / | 50 | / | / |
| 6 | 黄草冲 | 年平均 | 0.01599 | / | / | 50 | / | / |
| 7 | 麻栗树 | 年平均 | 0.01575 | / | / | 50 | / | / |
| 8 | 落苴美 | 年平均 | 0.04278 | / | / | 50 | / | / |
| 9 | 小村 | 年平均 | 0.03521 | / | / | 50 | / | / |
| 10 | 下桃叶 | 年平均 | 0.01787 | / | / | 50 | / | / |
| 11 | 上纸房 | 年平均 | 0.01603 | / | / | 50 | / | / |
| 12 | 元吉 | 年平均 | 0.02607 | / | / | 50 | / | / |
| 13 | 大荒田 | 年平均 | 0.04108 | / | / | 50 | / | / |
| 14 | 上桃叶 | 年平均 | 0.01475 | / | / | 50 | / | / |
| 15 | 小坝子 | 年平均 | 0.03142 | / | / | 50 | / | / |
| 16 | 下纸房 | 年平均 | 0.01846 | / | / | 50 | / | / |
| 17 | 海子坝 | 年平均 | 0.02735 | / | / | 50 | / | / |
| 20 | 尖山 | 年平均 | 0.01353 | / | / | 50 | / | / |
| 19 | 庄科村 | 年平均 | 0.03063 | / | / | 50 | / | / |
| 20 | 秧田冲 | 年平均 | 0.01089 | / | / | 50 | / | / |
| 21 | 马藏朗 | 年平均 | 0.00943 | / | / | 50 | / | / |
| 22 | 苍岭镇 | 年平均 | 0.02557 | / | / | 50 | / | / |
| 23 | 红豆冲 | 年平均 | 0.01065 | / | / | 50 | / | / |
| 24 | 家松树 | 年平均 | 0.01129 | / | / | 50 | / | / |
| 25 | 石官屯 | 年平均 | 0.02732 | / | / | 50 | / | / |
| 26 | 苍岭村 | 年平均 | 0.02864 | / | / | 50 | / | / |
| 27 | 方家河 | 年平均 | 0.01499 | / | / | 50 | / | / |
| 28 | 大凹村 | 年平均 | 0.00925 | / | / | 50 | / | / |
| 29 | 小云甸 | 年平均 | 0.00762 | / | / | 50 | / | / |
| 30 | 连汪坝 | 年平均 | 0.02258 | / | / | 50 | / | / |
| 31 | 里伍村 | 年平均 | 0.00948 | / | / | 50 | / | / |
| 32 | 马鞍山 | 年平均 | 0.02606 | / | / | 50 | / | / |
| 33 | 上土坡 | 年平均 | 0.10955 | / | / | 50 | / | / |
| 34 | 殷家湾子 | 年平均 | 0.02397 | / | / | 50 | / | / |
| 35 | 孔家庄 | 年平均 | 0.01214 | / | / | 50 | / | / |
| 36 | 安家院 | 年平均 | 0.01684 | / | / | 50 | / | / |
| 37 | 卡利 | 年平均 | 0.00847 | / | / | 50 | / | / |
| 38 | 梅子箐 | 年平均 | 0.01372 | / | / | 50 | / | / |
| 39 | 下土坡 | 年平均 | 0.00782 | / | / | 50 | / | / |
| 40 | 下苍洼 | 年平均 | 0.00704 | / | / | 50 | / | / |
| 41 | 檀木箐 | 年平均 | 0.0078 | / | / | 50 | / | / |
| 42 | 上苍洼 | 年平均 | 0.00722 | / | / | 50 | / | / |
| 43 | 曹官冲 | 年平均 | 0.01805 | / | / | 50 | / | / |
| 44 | 高家庄 | 年平均 | 0.01337 | / | / | 50 | / | / |
| 45 | 丁家屯 | 年平均 | 0.01393 | / | / | 50 | / | / |
| 46 | 水井村 | 年平均 | 0.00729 | / | / | 50 | / | / |
| 47 | 上高包 | 年平均 | 0.00779 | / | / | 50 | / | / |
| 48 | 柴家冲 | 年平均 | 0.01813 | / | / | 50 | / | / |
| 49 | 小寨山 | 年平均 | 0.0122 | / | / | 50 | / | / |
| 50 | 小白庙 | 年平均 | 0.00769 | / | / | 50 | / | / |
| 51 | 下高包 | 年平均 | 0.00689 | / | / | 50 | / | / |
| 52 | 戴家屯 | 年平均 | 0.0118 | / | / | 50 | / | / |
| 53 | 盐井冲 | 年平均 | 0.00619 | / | / | 50 | / | / |
| 54 | 耳东村 | 年平均 | 0.00543 | / | / | 50 | / | / |
| 55 | 十三湾 | 年平均 | 0.01109 | / | / | 50 | / | / |
| 56 | 烂泥塘 | 年平均 | 0.00445 | / | / | 50 | / | / |
| 57 | 朱家村 | 年平均 | 0.00464 | / | / | 50 | / | / |
| 58 | 伍贵田 | 年平均 | 0.00585 | / | / | 50 | / | / |
| 59 | 朱家海子 | 年平均 | 0.01091 | / | / | 50 | / | / |
| 60 | 李家村 | 年平均 | 0.0097 | / | / | 50 | / | / |
| 61 | 西排村 | 年平均 | 0.0049 | / | / | 50 | / | / |
| 62 | 朱洗村 | 年平均 | 0.00454 | / | / | 50 | / | / |
| 63 | 马朵朗 | 年平均 | 0.00518 | / | / | 50 | / | / |
| 64 | 雾斗河 | 年平均 | 0.01326 | / | / | 50 | / | / |
| 65 | 大东村 | 年平均 | 0.00443 | / | / | 50 | / | / |
| 66 | 石头庙 | 年平均 | 0.04765 | / | / | 50 | / | / |
| 67 | 水草箐 | 年平均 | 0.04036 | / | / | 50 | / | / |
| 68 | 三岔河 | 年平均 | 0.00473 | / | / | 50 | / | / |
| 69 | 棠梨沟 | 年平均 | 0.00504 | / | / | 50 | / | / |
| 70 | 凹腰山 | 年平均 | 0.00827 | / | / | 50 | / | / |
| 71 | 迤香村 | 年平均 | 0.00449 | / | / | 50 | / | / |
| 72 | 芦柴冲 | 年平均 | 0.00351 | / | / | 50 | / | / |
| 73 | 西云村 | 年平均 | 0.00405 | / | / | 50 | / | / |
| 74 | 陈家村 | 年平均 | 0.00909 | / | / | 50 | / | / |
| 75 | 黄土坡 | 年平均 | 0.0036 | / | / | 50 | / | / |
| 76 | 罗文村 | 年平均 | 0.0037 | / | / | 50 | / | / |
| 77 | 尹旗屯 | 年平均 | 0.00354 | / | / | 50 | / | / |
| 78 | 富民村 | 年平均 | 0.00364 | / | / | 50 | / | / |
| 79 | 腰站街 | 年平均 | 0.00748 | / | / | 50 | / | / |
| 80 | 麦地冲 | 年平均 | 0.00393 | / | / | 50 | / | / |
| 81 | 枣子园 | 年平均 | 0.00376 | / | / | 50 | / | / |
| 82 | 枪杆冲 | 年平均 | 0.00371 | / | / | 50 | / | / |
| 83 | 古坝 | 年平均 | 0.00394 | / | / | 50 | / | / |
| 84 | 小保山 | 年平均 | 0.0036 | / | / | 50 | / | / |
| 85 | 白家屯 | 年平均 | 0.00745 | / | / | 50 | / | / |
| 86 | 鱼坝 | 年平均 | 0.00509 | / | / | 50 | / | / |
| 87 | 兴隆 | 年平均 | 0.00882 | / | / | 50 | / | / |
| 88 | 高苋槽 | 年平均 | 0.00363 | / | / | 50 | / | / |
| 89 | 香梨树 | 年平均 | 0.04694 | / | / | 50 | / | / |
| 90 | 大保山 | 年平均 | 0.00328 | / | / | 50 | / | / |
| 91 | 桃园村 | 年平均 | 0.00303 | / | / | 50 | / | / |
| 92 | 小西村 | 年平均 | 0.00681 | / | / | 50 | / | / |
| 93 | 黑邑仓 | 年平均 | 0.00326 | / | / | 50 | / | / |
| 94 | 姜家村 | 年平均 | 0.00664 | / | / | 50 | / | / |
| 95 | 各邑 | 年平均 | 0.00297 | / | / | 50 | / | / |
| 96 | 杨家庄 | 年平均 | 0.00455 | / | / | 50 | / | / |
| 97 | 苏家栗园 | 年平均 | 0.00784 | / | / | 50 | / | / |
| 98 | 新民村 | 年平均 | 0.00373 | / | / | 50 | / | / |
| 99 | 海稍 | 年平均 | 0.00612 | / | / | 50 | / | / |
| 100 | 雨多么 | 年平均 | 0.0066 | / | / | 50 | / | / |
| 101 | 水井屯 | 年平均 | 0.00653 | / | / | 50 | / | / |
| 102 | 益起坡 | 年平均 | 0.00282 | / | / | 50 | / | / |
| 103 | 竹园村 | 年平均 | 0.00628 | / | / | 50 | / | / |
| 104 | 龙树冲 | 年平均 | 0.00448 | / | / | 50 | / | / |
| 105 | 马军 | 年平均 | 0.00269 | / | / | 50 | / | / |
| 106 | 楚雄市区 | 年平均 | 0.00321 | / | / | 50 | / | / |
| 107 | 黄草完小 | 年平均 | 0.03146 | / | / | 50 | / | / |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 年平均 | 0.0297 | / | / | 50 | / | / |
| 109 | 苍岭中心中学 | 年平均 | 0.02652 | / | / | 50 | / | / |
| 110 | 饱满中学 | 年平均 | 0.02554 | / | / | 50 | / | / |
| 111 | 苍岭中学 | 年平均 | 0.00943 | / | / | 50 | / | / |
| 112 | 李家完小 | 年平均 | 0.00996 | / | / | 50 | / | / |
| 113 | 云甸完小 | 年平均 | 0.00505 | / | / | 50 | / | / |
| 114 | 鹿城镇中学 | 年平均 | 0.00328 | / | / | 50 | / | / |
| 115 | 楚雄技师学校 | 年平均 | 0.00279 | / | / | 50 | / | / |
| 116 | 旧庄镇 | 年平均 | 0.00247 | / | / | 50 | / | / |
| 117 | 广通镇 | 年平均 | 0.00556 | / | / | 50 | / | / |
| 120 | 冬瓜镇 | 年平均 | 0.00202 | / | / | 50 | / | / |
| 119 | 彩云镇 | 年平均 | 0.0014 | / | / | 50 | / | / |
| 120 | 云龙镇 | 年平均 | 0.00185 | / | / | 50 | / | / |
| 121 | 子午镇 | 年平均 | 0.0016 | / | / | 50 | / | / |
| 122 | 网格点 | 年平均 | 0.28327 | / | / | 50 | / | / |
| 123 | 禄丰樟木箐自然保护区 | 年平均 | 0.00496 | / | / | 50 | / | / |

##### 2）网格浓度分布图

NOX小时质量浓度贡献值分布图见图7.1-12，NOX98%保证率日平均质量浓度贡献值分布图见图7.1-13，NOX年平均质量浓度贡献值分布图见图7.1-14

图7.1-12  NOx小时浓度最大值对应浓度等值线图(ug/m3)

图7.1-13  NOx日均浓度最大值对应浓度等值线图(ug/m3)

图7.1-14  NOx年均浓度最大值对应浓度等值线图(ug/m3)

##### 3）厂界落地预测

本项目NOX厂界落地浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中NOX无组织排放监控浓度限值120μg/m3。沿厂界设置8个预测点，预测计算厂界处NOX落地浓度，预测结果见表7.1-25。

预测结果表明：8个厂界预测点的NOX落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中NOX无组织排放监控浓度限值要求。

表7.1-25  NOX厂界落地浓度预测结果

| 序 号 | 预测点 | 平均 时段 | 落地浓度(μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 厂界排放标准(μg/m3) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界1 | 1小时 | 2.17775 | 20040319 | 120 | 达标 |
| 2 | 东厂界2 | 1小时 | 2.2266 | 20051312 | 120 | 达标 |
| 3 | 南厂界1 | 1小时 | 2.54448 | 20050614 | 120 | 达标 |
| 4 | 南厂界2 | 1小时 | 2.14111 | 20030411 | 120 | 达标 |
| 5 | 西厂界1 | 1小时 | 1.71468 | 20080711 | 120 | 达标 |
| 6 | 西厂界2 | 1小时 | 3.03565 | 20061609 | 120 | 达标 |
| 7 | 北厂界1 | 1小时 | 2.76307 | 20022218 | 120 | 达标 |
| 8 | 北厂界2 | 1小时 | 2.52147 | 20092618 | 120 | 达标 |

##### 4）大气环境防护距离的计算、设置

厂界外设置间距为50m的预测网格，预测厂界外NOX小时质量浓度贡献值、日平均质量浓度贡献值，预测结果见表7.1-26。

预测结果表明：厂界外NOX小时质量浓度贡献值、日平均质量浓度贡献值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的要求，无超标点，不需设置大气环境防护距离。

表7.1-26   厂界外NOX短期浓度贡献值预测结果

| 预测点 | 平均 时段 | 最大贡献值 (μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网格点最大值 | 1小时 | 6.37658 | 20110103 | 250.0 | 2.55 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.63487 | 201129 | 100.0 | 0.63 | 达标 |

##### 5）小结

由表7.1-22可知，新增污染源正常排放情况下，NOX小时质量浓度贡献值的最大占标率为2.55%，日平均质量浓度贡献值的最大占标率为0.63%，均小于100%；年平均质量浓度贡献值的最大占标率为0.09%，小于30%，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2020）相关要求。

由表7.1-23、表7.1-24可知，叠加背景浓度后，评价范围内NOX98%保证率日平均质量浓度的最大占标率为24.47%；符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求。由表7.1-25可知，厂界处NOX落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中NOX无组织排放监控浓度限值要求。由表7.1-26可知，厂界外NOX无超标点，不需设置大气环境防护距离。因此，NOX对环境的影响可以接受。

#### （3）正常排放PM10影响预测分析

##### 1）达标评价结果表达

新增污染源正常工况条件下，环境空气保护目标和网格点的短期浓度和长期浓度贡献值预测结果见表7.1-27。叠加环境质量现状浓度后，环境空气保护目标、网格点保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度预测结果见表7.1-28、表7.1-29。

表7.1-27  PM10短期浓度和长期浓度贡献值预测结果

| 序号 | 关心点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m3) | 出现时间 | 评价标准(μg/m3) | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 1小时 | 3.27429 | 20060507 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.23707 | 200605 | 150 | 0.16 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02764 | 平均值 | 70 | 0.04 | 达标 |
| 2 | 马场 | 1小时 | 2.68158 | 20071908 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.17815 | 200719 | 150 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02709 | 平均值 | 70 | 0.04 | 达标 |
| 3 | 黑箐 | 1小时 | 1.90369 | 20060607 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.23376 | 200227 | 150 | 0.16 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03615 | 平均值 | 70 | 0.05 | 达标 |
| 4 | 岔河 | 1小时 | 2.17761 | 20071908 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.14721 | 200719 | 150 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0224 | 平均值 | 70 | 0.03 | 达标 |
| 5 | 黄草村 | 1小时 | 1.59918 | 20072907 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.42669 | 201011 | 150 | 0.28 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.05473 | 平均值 | 70 | 0.08 | 达标 |
| 6 | 黄草冲 | 1小时 | 1.42685 | 20092208 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.27451 | 200110 | 150 | 0.18 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02096 | 平均值 | 70 | 0.03 | 达标 |
| 7 | 麻栗树 | 1小时 | 3.08501 | 20071407 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.20683 | 200714 | 150 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01729 | 平均值 | 70 | 0.02 | 达标 |
| 8 | 落苴美 | 1小时 | 1.51448 | 20082407 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.23332 | 200518 | 150 | 0.16 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.05871 | 平均值 | 70 | 0.08 | 达标 |
| 9 | 小村 | 1小时 | 1.37893 | 20053107 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.21196 | 200214 | 150 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04467 | 平均值 | 70 | 0.06 | 达标 |
| 10 | 下桃叶 | 1小时 | 1.92062 | 20062307 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.19006 | 200725 | 150 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01913 | 平均值 | 70 | 0.03 | 达标 |
| 11 | 上纸房 | 1小时 | 1.41337 | 20062507 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.15824 | 200529 | 150 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02392 | 平均值 | 70 | 0.03 | 达标 |
| 12 | 元吉 | 1小时 | 1.41926 | 20072907 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.33497 | 201011 | 150 | 0.22 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04102 | 平均值 | 70 | 0.06 | 达标 |
| 13 | 大荒田 | 1小时 | 1.62246 | 20030608 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.28596 | 200612 | 150 | 0.19 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.05699 | 平均值 | 70 | 0.08 | 达标 |
| 14 | 上桃叶 | 1小时 | 2.83365 | 20070607 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.28085 | 200725 | 150 | 0.19 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0156 | 平均值 | 70 | 0.02 | 达标 |
| 15 | 小坝子 | 1小时 | 1.25529 | 20053107 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.19998 | 200210 | 150 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03973 | 平均值 | 70 | 0.06 | 达标 |
| 16 | 下纸房 | 1小时 | 1.31951 | 20072907 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.18934 | 200625 | 150 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02843 | 平均值 | 70 | 0.04 | 达标 |
| 17 | 海子坝 | 1小时 | 1.54879 | 20030608 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.19722 | 201011 | 150 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03829 | 平均值 | 70 | 0.05 | 达标 |
| 20 | 尖山 | 1小时 | 2.41439 | 20051007 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.30804 | 200907 | 150 | 0.21 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02677 | 平均值 | 70 | 0.04 | 达标 |
| 19 | 庄科村 | 1小时 | 1.37049 | 20082407 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.17328 | 200518 | 150 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04098 | 平均值 | 70 | 0.06 | 达标 |
| 20 | 秧田冲 | 1小时 | 2.09398 | 20050907 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.08725 | 200509 | 150 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01124 | 平均值 | 70 | 0.02 | 达标 |
| 21 | 马藏朗 | 1小时 | 2.12238 | 20071407 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.12089 | 200714 | 150 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01233 | 平均值 | 70 | 0.02 | 达标 |
| 22 | 苍岭镇 | 1小时 | 1.55392 | 20030608 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.17598 | 200612 | 150 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03417 | 平均值 | 70 | 0.05 | 达标 |
| 23 | 红豆冲 | 1小时 | 1.87319 | 20110208 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.087 | 200718 | 150 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01206 | 平均值 | 70 | 0.02 | 达标 |
| 24 | 家松树 | 1小时 | 2.66863 | 20070607 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.24954 | 200725 | 150 | 0.17 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02015 | 平均值 | 70 | 0.03 | 达标 |
| 25 | 石官屯 | 1小时 | 1.0762 | 20082407 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.15027 | 200518 | 150 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03662 | 平均值 | 70 | 0.05 | 达标 |
| 26 | 苍岭村 | 1小时 | 1.30809 | 20030608 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.1876 | 200612 | 150 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03755 | 平均值 | 70 | 0.05 | 达标 |
| 27 | 方家河 | 1小时 | 1.04435 | 20072907 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.15178 | 200625 | 150 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02239 | 平均值 | 70 | 0.03 | 达标 |
| 28 | 大凹村 | 1小时 | 2.11799 | 20110508 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.09894 | 200605 | 150 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01071 | 平均值 | 70 | 0.02 | 达标 |
| 29 | 连汪坝 | 1小时 | 1.89349 | 20032008 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.08797 | 200320 | 150 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00893 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 30 | 小云甸 | 1小时 | 1.23996 | 20082407 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.14691 | 200210 | 150 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02873 | 平均值 | 70 | 0.04 | 达标 |
| 31 | 连汪坝 | 1小时 | 1.38662 | 20042507 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.10777 | 201122 | 150 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01042 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 32 | 里伍村 | 1小时 | 0.96718 | 20030608 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.13703 | 200612 | 150 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0346 | 平均值 | 70 | 0.05 | 达标 |
| 33 | 马鞍山 | 1小时 | 8.21276 | 20020205 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.76213 | 200810 | 150 | 0.51 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.08438 | 平均值 | 70 | 0.12 | 达标 |
| 34 | 殷家湾子 | 1小时 | 1.31485 | 20030608 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.16847 | 200612 | 150 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03139 | 平均值 | 70 | 0.04 | 达标 |
| 35 | 孔家庄 | 1小时 | 1.1647 | 20050807 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.09132 | 200125 | 150 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01378 | 平均值 | 70 | 0.02 | 达标 |
| 36 | 安家院 | 1小时 | 1.12508 | 20030608 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.15216 | 201011 | 150 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02361 | 平均值 | 70 | 0.03 | 达标 |
| 37 | 卡利 | 1小时 | 2.3751 | 20042507 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.12147 | 201122 | 150 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00917 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 38 | 梅子箐 | 1小时 | 0.88875 | 20072907 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.13735 | 200625 | 150 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02084 | 平均值 | 70 | 0.03 | 达标 |
| 39 | 下土坡 | 1小时 | 1.38557 | 20031208 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.06826 | 200719 | 150 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00803 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 40 | 下苍洼 | 1小时 | 0.96942 | 20050807 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.06743 | 201113 | 150 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00878 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 41 | 檀木箐 | 1小时 | 1.66202 | 20050907 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.06925 | 200509 | 150 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00814 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 42 | 上苍洼 | 1小时 | 1.21706 | 20050807 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.07173 | 200508 | 150 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0088 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 43 | 曹官冲 | 1小时 | 1.12312 | 20082407 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.12492 | 200503 | 150 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02315 | 平均值 | 70 | 0.03 | 达标 |
| 44 | 高家庄 | 1小时 | 0.87444 | 20053107 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.10197 | 200125 | 150 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0155 | 平均值 | 70 | 0.02 | 达标 |
| 45 | 水井村 | 1小时 | 0.89063 | 20071507 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.18407 | 201011 | 150 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02053 | 平均值 | 70 | 0.03 | 达标 |
| 46 | 丁家屯 | 1小时 | 1.53819 | 20031208 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.06778 | 200312 | 150 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00747 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 47 | 上高包 | 1小时 | 1.86958 | 20060507 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.11487 | 200605 | 150 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00906 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 48 | 柴家冲 | 1小时 | 1.25294 | 20030608 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.12843 | 200612 | 150 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02443 | 平均值 | 70 | 0.03 | 达标 |
| 49 | 小寨山 | 1小时 | 0.82553 | 20082521 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.12098 | 200625 | 150 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01876 | 平均值 | 70 | 0.03 | 达标 |
| 50 | 小白庙 | 1小时 | 1.32926 | 20042507 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.09503 | 201122 | 150 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00856 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 51 | 下高包 | 1小时 | 1.48952 | 20060507 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.10717 | 200711 | 150 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00808 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 52 | 戴家屯 | 1小时 | 0.76367 | 20071507 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.13935 | 201011 | 150 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01764 | 平均值 | 70 | 0.03 | 达标 |
| 53 | 盐井冲 | 1小时 | 1.32419 | 20110208 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.0576 | 201102 | 150 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00723 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 54 | 耳东村 | 1小时 | 0.92642 | 20101308 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.06687 | 200527 | 150 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00595 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 55 | 十三湾 | 1小时 | 11.29701 | 20070622 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.92606 | 200907 | 150 | 0.62 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.05639 | 平均值 | 70 | 0.08 | 达标 |
| 56 | 烂泥塘 | 1小时 | 1.20561 | 20032008 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.05781 | 200326 | 150 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00551 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 57 | 朱家村 | 1小时 | 0.80558 | 20032008 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.04893 | 200320 | 150 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00635 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 58 | 伍贵田 | 1小时 | 1.24995 | 20060507 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.096 | 200711 | 150 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00693 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 59 | 朱家海子 | 1小时 | 0.81737 | 20030608 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.10308 | 201011 | 150 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01635 | 平均值 | 70 | 0.02 | 达标 |
| 60 | 李家村 | 1小时 | 0.75821 | 20071823 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.09746 | 200625 | 150 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0153 | 平均值 | 70 | 0.02 | 达标 |
| 61 | 西排村 | 1小时 | 0.94596 | 20031208 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.04543 | 200719 | 150 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00512 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 62 | 朱洗村 | 1小时 | 0.71725 | 20060724 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.07523 | 200205 | 150 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00701 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 63 | 马朵朗 | 1小时 | 1.66339 | 20050907 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.06931 | 200509 | 150 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00551 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 64 | 雾斗河 | 1小时 | 1.03871 | 20030608 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.10289 | 201003 | 150 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01901 | 平均值 | 70 | 0.03 | 达标 |
| 65 | 大东村 | 1小时 | 0.80319 | 20101308 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.05012 | 200527 | 150 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00493 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 66 | 石头庙 | 1小时 | 4.02037 | 20073104 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.27411 | 200919 | 150 | 0.18 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02866 | 平均值 | 70 | 0.04 | 达标 |
| 67 | 水草箐 | 1小时 | 5.73285 | 20120623 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.55606 | 200810 | 150 | 0.37 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.05624 | 平均值 | 70 | 0.08 | 达标 |
| 68 | 三岔河 | 1小时 | 0.92644 | 20110208 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.08024 | 200711 | 150 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00572 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 69 | 棠梨沟 | 1小时 | 1.54531 | 20042507 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.07825 | 201122 | 150 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0057 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 70 | 凹腰山 | 1小时 | 0.71864 | 20061624 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.08867 | 200625 | 150 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01369 | 平均值 | 70 | 0.02 | 达标 |
| 71 | 迤香村 | 1小时 | 1.12544 | 20110208 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.05638 | 200605 | 150 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00547 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 72 | 芦柴冲 | 1小时 | 0.8646 | 20032008 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.06037 | 200411 | 150 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00474 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 73 | 西云村 | 1小时 | 0.69652 | 20042507 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.03434 | 200719 | 150 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00436 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 74 | 陈家村 | 1小时 | 0.78936 | 20030608 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.07125 | 201006 | 150 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01362 | 平均值 | 70 | 0.02 | 达标 |
| 75 | 黄土坡 | 1小时 | 0.6302 | 20092801 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.05153 | 200111 | 150 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0051 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 76 | 罗文村 | 1小时 | 0.83981 | 20032008 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.04779 | 200124 | 50 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00444 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 77 | 尹旗屯 | 1小时 | 1.1484 | 20071307 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.05953 | 200714 | 150 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00427 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 78 | 富民村 | 1小时 | 0.65728 | 20101308 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.05031 | 200527 | 150 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00414 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 79 | 腰站街 | 1小时 | 0.68431 | 20071823 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.07849 | 200625 | 150 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01198 | 平均值 | 70 | 0.02 | 达标 |
| 80 | 麦地冲 | 1小时 | 1.13441 | 20080207 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.08427 | 200725 | 150 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00436 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 81 | 枣子园 | 1小时 | 0.79973 | 20052707 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.05641 | 200527 | 150 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00444 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 82 | 枪杆冲 | 1小时 | 0.72261 | 20050907 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.03011 | 200509 | 150 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00406 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 83 | 古坝村 | 1小时 | 0.88088 | 20050807 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.04836 | 200508 | 150 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00485 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 84 | 小保山 | 1小时 | 0.93501 | 20051007 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.04885 | 200202 | 150 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00429 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 85 | 白家屯 | 1小时 | 0.66288 | 20051705 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.08593 | 201011 | 150 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01173 | 平均值 | 70 | 0.02 | 达标 |
| 86 | 鱼坝村 | 1小时 | 0.67808 | 20071623 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.06508 | 200207 | 150 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00896 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 87 | 兴隆村 | 1小时 | 0.81841 | 20030608 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.06826 | 201002 | 150 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01306 | 平均值 | 70 | 0.02 | 达标 |
| 88 | 高苋槽村 | 1小时 | 0.71537 | 20110208 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.06171 | 200711 | 150 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00452 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 89 | 香梨树村 | 1小时 | 2.1073 | 20101406 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.14902 | 200914 | 150 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01877 | 平均值 | 70 | 0.03 | 达标 |
| 90 | 大保山村 | 1小时 | 0.85359 | 20051007 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.03557 | 200510 | 150 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00375 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 91 | 桃源村 | 1小时 | 0.64757 | 20082524 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.04524 | 200325 | 150 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00509 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 92 | 小西村 | 1小时 | 0.63309 | 20100321 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.07442 | 200309 | 150 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01095 | 平均值 | 70 | 0.02 | 达标 |
| 93 | 黑邑仓 | 1小时 | 0.76011 | 20051007 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.04271 | 200527 | 150 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00396 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 94 | 姜家村 | 1小时 | 0.65577 | 20073002 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.07219 | 201011 | 150 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00997 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 95 | 各邑村 | 1小时 | 0.67263 | 20102908 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.06461 | 200725 | 150 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0034 | 平均值 | 70 | 0 | 达标 |
| 96 | 杨家庄 | 1小时 | 0.59888 | 20050901 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.04525 | 200125 | 150 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00546 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 97 | 苏家栗园 | 1小时 | 0.71887 | 20030608 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.06325 | 201004 | 150 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01145 | 平均值 | 70 | 0.02 | 达标 |
| 98 | 新民村 | 1小时 | 0.60177 | 20050807 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.03586 | 200508 | 150 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00428 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 99 | 海稍村 | 1小时 | 0.64551 | 20073121 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.05908 | 200112 | 150 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00933 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 100 | 雨多么村 | 1小时 | 0.66741 | 20072721 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.04995 | 200304 | 150 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00845 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 101 | 水井屯 | 1小时 | 0.58876 | 20032103 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.05633 | 200701 | 150 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00976 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 102 | 益起坡 | 1小时 | 0.48278 | 20092808 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.03768 | 200725 | 150 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00332 | 平均值 | 70 | 0 | 达标 |
| 103 | 竹园村 | 1小时 | 0.64049 | 20072124 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.06635 | 201011 | 150 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00933 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 104 | 龙树冲 | 1小时 | 0.61353 | 20100822 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.05135 | 200625 | 150 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00757 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 105 | 马军村 | 1小时 | 0.61082 | 20102908 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.05912 | 200725 | 150 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00317 | 平均值 | 70 | 0 | 达标 |
| 106 | 楚雄市区 | 1小时 | 0.57423 | 20092801 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.05171 | 200614 | 150 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00463 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 107 | 黄草完小 | 1小时 | 1.5276 | 20072907 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.40006 | 201011 | 150 | 0.27 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04995 | 平均值 | 70 | 0.07 | 达标 |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 1小时 | 1.60466 | 20030608 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.21192 | 200612 | 150 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03957 | 平均值 | 70 | 0.06 | 达标 |
| 109 | 苍岭镇中心中学 | 1小时 | 1.58205 | 20030608 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.18154 | 200612 | 150 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03558 | 平均值 | 70 | 0.05 | 达标 |
| 110 | 饱满中学 | 1小时 | 1.51209 | 20030608 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.18059 | 200612 | 150 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03373 | 平均值 | 70 | 0.05 | 达标 |
| 111 | 苍岭中学 | 1小时 | 0.75729 | 20071823 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.09581 | 200625 | 150 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01496 | 平均值 | 70 | 0.02 | 达标 |
| 112 | 李家完小 | 1小时 | 0.76479 | 20071823 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.09976 | 200625 | 150 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01567 | 平均值 | 70 | 0.02 | 达标 |
| 113 | 云甸完小 | 1小时 | 1.07005 | 20060507 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.0858 | 200711 | 150 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00605 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 114 | 鹿城镇中学 | 1小时 | 0.97361 | 20080607 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.06753 | 200927 | 150 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00393 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 115 | 楚雄技师学校 | 1小时 | 0.60695 | 20080607 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.03255 | 200822 | 150 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00326 | 平均值 | 70 | 0 | 达标 |
| 116 | 旧庄镇 | 1小时 | 0.46318 | 20050807 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.02618 | 200508 | 150 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00278 | 平均值 | 70 | 0 | 达标 |
| 117 | 广通镇 | 1小时 | 0.49388 | 20051723 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.06276 | 200517 | 150 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00684 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
| 120 | 冬瓜镇 | 1小时 | 0.47582 | 20042902 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.05394 | 200205 | 150 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00315 | 平均值 | 70 | 0 | 达标 |
| 119 | 彩云镇 | 1小时 | 0.40301 | 20052722 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.04439 | 200411 | 150 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00232 | 平均值 | 70 | 0 | 达标 |
| 120 | 云龙镇 | 1小时 | 0.61774 | 20080207 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.04366 | 200725 | 150 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00239 | 平均值 | 70 | 0 | 达标 |
| 121 | 子午镇 | 1小时 | 0.3264 | 20092802 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.02657 | 200725 | 150 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00218 | 平均值 | 70 | 0 | 达标 |
| 122 | 网格 | 1小时 | 23.15109 | 20081020 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 2.38728 | 200907 | 150 | 1.59 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.4973 | 平均值 | 70 | 0.71 | 达标 |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 1小时 | 4.61769 | 20110402 | 0 | 无标准 | 未知 |
|  |  | 日平均 | 0.48542 | 201104 | 50 | 0.97 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03623 | 平均值 | 40 | 0.09 | 达标 |

表7.1-28  PM10叠加背景浓度后95%保证率日平均质量浓度预测结果

| 序 号 | 预测点 | 浓度类型 | 新增+在建源贡献值(μg/m3) | 出现时间 | 背景浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 95%保证率日平均 | 0.10637 | 200402 | 48 | 48.10637 | 150 | 32.07 | 达标 |
| 2 | 马场 | 95%保证率日平均 | 0.10486 | 200708 | 17.5 | 17.60486 | 150 | 11.74 | 达标 |
| 3 | 黑箐 | 95%保证率日平均 | 0.12803 | 200128 | 37 | 37.12803 | 150 | 24.75 | 达标 |
| 4 | 岔河 | 95%保证率日平均 | 0.08603 | 200706 | 19.75 | 19.83603 | 150 | 13.22 | 达标 |
| 5 | 黄草村 | 95%保证率日平均 | 0.1558 | 200427 | 61.5 | 61.6558 | 150 | 41.10 | 达标 |
| 6 | 黄草冲 | 95%保证率日平均 | 0.07385 | 200103 | 25.75 | 25.82385 | 150 | 17.22 | 达标 |
| 7 | 麻栗树 | 95%保证率日平均 | 0.0768 | 200903 | 22.25 | 22.3268 | 150 | 14.88 | 达标 |
| 8 | 落苴美 | 95%保证率日平均 | 0.14886 | 200410 | 32 | 32.14886 | 150 | 21.43 | 达标 |
| 9 | 小村 | 95%保证率日平均 | 0.1281 | 200418 | 34.75 | 34.8781 | 150 | 23.25 | 达标 |
| 10 | 下桃叶 | 95%保证率日平均 | 0.07854 | 200708 | 17.5 | 17.57854 | 150 | 11.72 | 达标 |
| 11 | 上纸房 | 95%保证率日平均 | 0.08395 | 200618 | 43.5 | 43.58395 | 150 | 29.06 | 达标 |
| 12 | 元吉 | 95%保证率日平均 | 0.11994 | 200729 | 21.75 | 21.86994 | 150 | 14.58 | 达标 |
| 13 | 大荒田 | 95%保证率日平均 | 0.14463 | 200519 | 48.5 | 48.64463 | 150 | 32.43 | 达标 |
| 14 | 上桃叶 | 95%保证率日平均 | 0.0652 | 200708 | 17.5 | 17.5652 | 150 | 11.71 | 达标 |
| 15 | 小坝子 | 95%保证率日平均 | 0.11059 | 200509 | 38.75 | 38.86059 | 150 | 25.91 | 达标 |
| 16 | 下纸房 | 95%保证率日平均 | 0.0995 | 200721 | 30.75 | 30.8495 | 150 | 20.57 | 达标 |
| 17 | 海子坝 | 95%保证率日平均 | 0.10823 | 201212 | 18 | 18.10823 | 150 | 12.07 | 达标 |
| 20 | 尖山 | 95%保证率日平均 | 0.1006 | 200510 | 42.5 | 42.6006 | 150 | 28.40 | 达标 |
| 19 | 庄科村 | 95%保证率日平均 | 0.10962 | 200423 | 51.75 | 51.85962 | 150 | 34.57 | 达标 |
| 20 | 秧田冲 | 95%保证率日平均 | 0.04831 | 200829 | 39.25 | 39.29831 | 150 | 26.20 | 达标 |
| 21 | 马藏朗 | 95%保证率日平均 | 0.05908 | 200916 | 29 | 29.05908 | 150 | 19.37 | 达标 |
| 22 | 苍岭镇 | 95%保证率日平均 | 0.0993 | 200523 | 32 | 32.0993 | 150 | 21.40 | 达标 |
| 23 | 红豆冲 | 95%保证率日平均 | 0.04884 | 200328 | 35 | 35.04884 | 150 | 23.37 | 达标 |
| 24 | 家松树 | 95%保证率日平均 | 0.07474 | 200914 | 14.5 | 14.57474 | 150 | 9.72 | 达标 |
| 25 | 石官屯 | 95%保证率日平均 | 0.09883 | 200320 | 50.75 | 50.84883 | 150 | 33.90 | 达标 |
| 26 | 苍岭村 | 95%保证率日平均 | 0.09658 | 200514 | 35.75 | 35.84658 | 150 | 23.90 | 达标 |
| 27 | 方家河 | 95%保证率日平均 | 0.07891 | 200426 | 71.25 | 71.32891 | 150 | 47.55 | 达标 |
| 28 | 大凹村 | 95%保证率日平均 | 0.05207 | 200117 | 47.25 | 47.30207 | 150 | 31.53 | 达标 |
| 29 | 小云甸 | 95%保证率日平均 | 0.03523 | 200712 | 27.25 | 27.28523 | 150 | 18.19 | 达标 |
| 30 | 连汪坝 | 95%保证率日平均 | 0.07587 | 200410 | 32 | 32.07587 | 150 | 21.38 | 达标 |
| 31 | 里伍村 | 95%保证率日平均 | 0.04346 | 200116 | 45.75 | 45.79346 | 150 | 30.53 | 达标 |
| 32 | 马鞍山 | 95%保证率日平均 | 0.08942 | 200517 | 48.25 | 48.33942 | 150 | 32.23 | 达标 |
| 33 | 上土坡 | 95%保证率日平均 | 0.34659 | 200725 | 30.25 | 30.59659 | 150 | 20.40 | 达标 |
| 34 | 殷家湾子 | 95%保证率日平均 | 0.08555 | 200621 | 25 | 25.08555 | 150 | 16.72 | 达标 |
| 35 | 孔家庄 | 95%保证率日平均 | 0.04834 | 200227 | 47.25 | 47.29834 | 150 | 31.53 | 达标 |
| 36 | 安家院 | 95%保证率日平均 | 0.07458 | 200615 | 20.25 | 20.32458 | 150 | 13.55 | 达标 |
| 37 | 卡利 | 95%保证率日平均 | 0.03689 | 200718 | 29.75 | 29.78689 | 150 | 19.86 | 达标 |
| 38 | 梅子箐 | 95%保证率日平均 | 0.06776 | 200709 | 15 | 15.06776 | 150 | 10.05 | 达标 |
| 39 | 下土坡 | 95%保证率日平均 | 0.03468 | 200810 | 23.5 | 23.53468 | 150 | 15.69 | 达标 |
| 40 | 下苍洼 | 95%保证率日平均 | 0.03295 | 200324 | 46.5 | 46.53295 | 150 | 31.02 | 达标 |
| 41 | 檀木箐 | 95%保证率日平均 | 0.03541 | 200328 | 35 | 35.03541 | 150 | 23.36 | 达标 |
| 42 | 上苍洼 | 95%保证率日平均 | 0.03352 | 201110 | 30.75 | 30.78352 | 150 | 20.52 | 达标 |
| 43 | 曹官冲 | 95%保证率日平均 | 0.06554 | 200115 | 30.75 | 30.81554 | 150 | 20.54 | 达标 |
| 44 | 高家庄 | 95%保证率日平均 | 0.04979 | 201119 | 36.75 | 36.79979 | 150 | 24.53 | 达标 |
| 45 | 丁家屯 | 95%保证率日平均 | 0.06341 | 200522 | 35.5 | 35.56341 | 150 | 23.71 | 达标 |
| 46 | 水井村 | 95%保证率日平均 | 0.03047 | 200328 | 35 | 35.03047 | 150 | 23.35 | 达标 |
| 47 | 上高包 | 95%保证率日平均 | 0.04061 | 201107 | 27.75 | 27.79061 | 150 | 18.53 | 达标 |
| 48 | 柴家冲 | 95%保证率日平均 | 0.06879 | 201004 | 24.75 | 24.81879 | 150 | 16.55 | 达标 |
| 49 | 小寨山 | 95%保证率日平均 | 0.06241 | 201229 | 26.75 | 26.81241 | 150 | 17.87 | 达标 |
| 50 | 小白庙 | 95%保证率日平均 | 0.03674 | 200804 | 18.5 | 18.53674 | 150 | 12.36 | 达标 |
| 51 | 下高包 | 95%保证率日平均 | 0.03613 | 201223 | 29.75 | 29.78613 | 150 | 19.86 | 达标 |
| 52 | 戴家屯 | 95%保证率日平均 | 0.05655 | 200114 | 29.75 | 29.80655 | 150 | 19.87 | 达标 |
| 53 | 盐井冲 | 95%保证率日平均 | 0.0281 | 200328 | 35 | 35.0281 | 150 | 23.35 | 达标 |
| 54 | 耳东村 | 95%保证率日平均 | 0.02396 | 201213 | 18.75 | 18.77396 | 150 | 12.52 | 达标 |
| 55 | 十三湾 | 95%保证率日平均 | 0.2694 | 200803 | 18.5 | 18.7694 | 150 | 12.51 | 达标 |
| 56 | 烂泥塘 | 95%保证率日平均 | 0.02351 | 200712 | 27.25 | 27.27351 | 150 | 18.18 | 达标 |
| 57 | 朱家村 | 95%保证率日平均 | 0.02679 | 200124 | 41.75 | 41.77679 | 150 | 27.85 | 达标 |
| 58 | 伍贵田 | 95%保证率日平均 | 0.03107 | 200123 | 47 | 47.03107 | 150 | 31.35 | 达标 |
| 59 | 朱家海子 | 95%保证率日平均 | 0.05544 | 201006 | 23.5 | 23.55544 | 150 | 15.70 | 达标 |
| 60 | 李家村 | 95%保证率日平均 | 0.05338 | 200719 | 30.75 | 30.80338 | 150 | 20.54 | 达标 |
| 61 | 西排村 | 95%保证率日平均 | 0.02151 | 200920 | 14.25 | 14.27151 | 150 | 9.51 | 达标 |
| 62 | 朱洗村 | 95%保证率日平均 | 0.02814 | 200824 | 33.25 | 33.27814 | 150 | 22.19 | 达标 |
| 63 | 马朵朗 | 95%保证率日平均 | 0.02301 | 201107 | 27.75 | 27.77301 | 150 | 18.52 | 达标 |
| 64 | 雾斗河 | 95%保证率日平均 | 0.05572 | 201102 | 37.25 | 37.30572 | 150 | 24.87 | 达标 |
| 65 | 大东村 | 95%保证率日平均 | 0.01874 | 200720 | 25.5 | 25.51874 | 150 | 17.01 | 达标 |
| 66 | 石头庙 | 95%保证率日平均 | 0.10667 | 200606 | 29.5 | 29.60667 | 150 | 19.74 | 达标 |
| 67 | 水草箐 | 95%保证率日平均 | 0.23103 | 200901 | 16 | 16.23103 | 150 | 10.82 | 达标 |
| 68 | 三岔河 | 95%保证率日平均 | 0.02219 | 200525 | 23.75 | 23.77219 | 150 | 15.85 | 达标 |
| 69 | 棠梨沟 | 95%保证率日平均 | 0.02352 | 200728 | 18.25 | 18.27352 | 150 | 12.18 | 达标 |
| 70 | 凹腰山 | 95%保证率日平均 | 0.04943 | 201002 | 24 | 24.04943 | 150 | 16.03 | 达标 |
| 71 | 迤香村 | 95%保证率日平均 | 0.02291 | 200126 | 43.25 | 43.27291 | 150 | 28.85 | 达标 |
| 72 | 芦柴冲 | 95%保证率日平均 | 0.02005 | 201103 | 32 | 32.02005 | 150 | 21.35 | 达标 |
| 73 | 西云村 | 95%保证率日平均 | 0.01832 | 201031 | 24 | 24.01832 | 150 | 16.01 | 达标 |
| 74 | 陈家村 | 95%保证率日平均 | 0.04405 | 201229 | 26.75 | 26.79405 | 150 | 17.86 | 达标 |
| 75 | 黄土坡 | 95%保证率日平均 | 0.023 | 201010 | 20.75 | 20.773 | 150 | 13.85 | 达标 |
| 76 | 罗文村 | 95%保证率日平均 | 0.02003 | 201105 | 0 | 0.02003 | 150 | 0.01 | 达标 |
| 77 | 尹旗屯 | 95%保证率日平均 | 0.01831 | 201010 | 20.75 | 20.76831 | 150 | 13.85 | 达标 |
| 78 | 富民村 | 95%保证率日平均 | 0.01782 | 200825 | 24.5 | 24.51782 | 150 | 16.35 | 达标 |
| 79 | 腰站街 | 95%保证率日平均 | 0.04442 | 201027 | 25.5 | 25.54442 | 150 | 17.03 | 达标 |
| 80 | 麦地冲 | 95%保证率日平均 | 0.01816 | 201107 | 27.75 | 27.76816 | 150 | 18.51 | 达标 |
| 81 | 枣子园 | 95%保证率日平均 | 0.02077 | 200825 | 24.5 | 24.52077 | 150 | 16.35 | 达标 |
| 82 | 枪杆冲 | 95%保证率日平均 | 0.01764 | 200915 | 18.5 | 18.51764 | 150 | 12.35 | 达标 |
| 83 | 古坝 | 95%保证率日平均 | 0.02001 | 200421 | 42.5 | 42.52001 | 150 | 28.35 | 达标 |
| 84 | 小保山 | 95%保证率日平均 | 0.01882 | 201213 | 18.75 | 18.76882 | 150 | 12.51 | 达标 |
| 85 | 白家屯 | 95%保证率日平均 | 0.03881 | 200511 | 53 | 53.03881 | 150 | 35.36 | 达标 |
| 86 | 鱼坝 | 95%保证率日平均 | 0.03766 | 200530 | 16.75 | 16.78766 | 150 | 11.19 | 达标 |
| 87 | 兴隆 | 95%保证率日平均 | 0.04763 | 200306 | 46.25 | 46.29763 | 150 | 30.87 | 达标 |
| 88 | 高苋槽 | 95%保证率日平均 | 0.01734 | 200123 | 47 | 47.01734 | 150 | 31.34 | 达标 |
| 89 | 香梨树 | 95%保证率日平均 | 0.08353 | 200812 | 31 | 31.08353 | 150 | 20.72 | 达标 |
| 90 | 大保山 | 95%保证率日平均 | 0.01593 | 200930 | 21.25 | 21.26593 | 150 | 14.18 | 达标 |
| 91 | 桃园村 | 95%保证率日平均 | 0.02141 | 200102 | 29.75 | 29.77141 | 150 | 19.85 | 达标 |
| 92 | 小西村 | 95%保证率日平均 | 0.03982 | 200902 | 17.5 | 17.53982 | 150 | 11.69 | 达标 |
| 93 | 黑邑仓 | 95%保证率日平均 | 0.01666 | 201213 | 18.75 | 18.76666 | 150 | 12.51 | 达标 |
| 94 | 姜家村 | 95%保证率日平均 | 0.03393 | 201023 | 18 | 18.03393 | 150 | 12.02 | 达标 |
| 95 | 各邑 | 95%保证率日平均 | 0.01329 | 200307 | 42.25 | 42.26329 | 150 | 28.18 | 达标 |
| 96 | 杨家庄 | 95%保证率日平均 | 0.02088 | 200901 | 16 | 16.02088 | 150 | 10.68 | 达标 |
| 97 | 苏家栗园 | 95%保证率日平均 | 0.04255 | 200519 | 48.5 | 48.54255 | 150 | 32.36 | 达标 |
| 98 | 新民村 | 95%保证率日平均 | 0.01638 | 200531 | 14.5 | 14.51638 | 150 | 9.68 | 达标 |
| 99 | 海稍 | 95%保证率日平均 | 0.03381 | 200909 | 30.75 | 30.78381 | 150 | 20.52 | 达标 |
| 100 | 雨多么 | 95%保证率日平均 | 0.02809 | 200908 | 29.25 | 29.27809 | 150 | 19.52 | 达标 |
| 101 | 水井屯 | 95%保证率日平均 | 0.03397 | 200613 | 11.5 | 11.53397 | 150 | 7.69 | 达标 |
| 102 | 益起坡 | 95%保证率日平均 | 0.0135 | 201019 | 28.5 | 28.5135 | 150 | 19.01 | 达标 |
| 103 | 竹园村 | 95%保证率日平均 | 0.03238 | 200918 | 17.25 | 17.28238 | 150 | 11.52 | 达标 |
| 104 | 龙树冲 | 95%保证率日平均 | 0.03039 | 200103 | 25.75 | 25.78039 | 150 | 17.19 | 达标 |
| 105 | 马军 | 95%保证率日平均 | 0.01292 | 200328 | 35 | 35.01292 | 150 | 23.34 | 达标 |
| 106 | 楚雄市区 | 95%保证率日平均 | 0.02008 | 200722 | 28.25 | 28.27008 | 150 | 18.85 | 达标 |
| 107 | 黄草完小 | 95%保证率日平均 | 0.14727 | 200619 | 46 | 46.14727 | 150 | 30.76 | 达标 |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 95%保证率日平均 | 0.10725 | 201004 | 24.75 | 24.85725 | 150 | 16.57 | 达标 |
| 109 | 苍岭中心中学 | 95%保证率日平均 | 0.10214 | 200701 | 16.75 | 16.85214 | 150 | 11.23 | 达标 |
| 110 | 饱满中学 | 95%保证率日平均 | 0.09556 | 200519 | 48.5 | 48.59556 | 150 | 32.40 | 达标 |
| 111 | 苍岭中学 | 95%保证率日平均 | 0.0528 | 200101 | 25.25 | 25.3028 | 150 | 16.87 | 达标 |
| 112 | 李家完小 | 95%保证率日平均 | 0.05483 | 200101 | 25.25 | 25.30483 | 150 | 16.87 | 达标 |
| 113 | 云甸完小 | 95%保证率日平均 | 0.02732 | 201105 | 25 | 25.02732 | 150 | 16.68 | 达标 |
| 114 | 鹿城镇中学 | 95%保证率日平均 | 0.01461 | 200817 | 20.75 | 20.76461 | 150 | 13.84 | 达标 |
| 115 | 楚雄技师学校 | 95%保证率日平均 | 0.01245 | 200930 | 21.25 | 21.26245 | 150 | 14.17 | 达标 |
| 116 | 旧庄镇 | 95%保证率日平均 | 0.01035 | 200317 | 69.75 | 69.76035 | 150 | 46.51 | 达标 |
| 117 | 广通镇 | 95%保证率日平均 | 0.02329 | 200524 | 22.5 | 22.52329 | 150 | 15.02 | 达标 |
| 120 | 冬瓜镇 | 95%保证率日平均 | 0.01453 | 200716 | 20.25 | 20.26453 | 150 | 13.51 | 达标 |
| 119 | 彩云镇 | 95%保证率日平均 | 0.0104 | 201230 | 19 | 19.0104 | 150 | 12.67 | 达标 |
| 120 | 云龙镇 | 95%保证率日平均 | 0.0094 | 201019 | 28.5 | 28.5094 | 150 | 19.01 | 达标 |
| 121 | 子午镇 | 95%保证率日平均 | 0.009 | 200312 | 44.5 | 44.509 | 150 | 29.67 | 达标 |
| 122 | 网格点 | 95%保证率日平均 | 0.63322 | 200426 | 71.25 | 71.88322 | 150 | 47.92 | 达标 |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 95%保证率日平均 | 0.1816 | 200106 | 45 | 45.1816 | 50.0 | 90.36 | 达标 |

表7.1-29  PM10叠加背景浓度后年平均质量浓度预测结果

| 序 号 | 预测点 | 浓度类型 | 新增+在建源贡献值(μg/m3) | 背景浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 年均值 | 0.02764 | 31.19246 | 31.2201 | 70.00 | 44.60 | 达标 |
| 2 | 马场 | 年均值 | 0.02709 | 31.19246 | 31.21955 | 70.00 | 44.60 | 达标 |
| 3 | 黑箐 | 年均值 | 0.03615 | 31.19246 | 31.22861 | 70.00 | 44.61 | 达标 |
| 4 | 岔河 | 年均值 | 0.0224 | 31.19246 | 31.21486 | 70.00 | 44.59 | 达标 |
| 5 | 黄草村 | 年均值 | 0.05473 | 31.19246 | 31.24719 | 70.00 | 44.64 | 达标 |
| 6 | 黄草冲 | 年均值 | 0.02096 | 31.19246 | 31.21342 | 70.00 | 44.59 | 达标 |
| 7 | 麻栗树 | 年均值 | 0.01729 | 31.19246 | 31.20975 | 70.00 | 44.59 | 达标 |
| 8 | 落苴美 | 年均值 | 0.05871 | 31.19246 | 31.25117 | 70.00 | 44.64 | 达标 |
| 9 | 小村 | 年均值 | 0.04467 | 31.19246 | 31.23713 | 70.00 | 44.62 | 达标 |
| 10 | 下桃叶 | 年均值 | 0.01913 | 31.19246 | 31.21159 | 70.00 | 44.59 | 达标 |
| 11 | 上纸房 | 年均值 | 0.02392 | 31.19246 | 31.21638 | 70.00 | 44.59 | 达标 |
| 12 | 元吉 | 年均值 | 0.04102 | 31.19246 | 31.23348 | 70.00 | 44.62 | 达标 |
| 13 | 大荒田 | 年均值 | 0.05699 | 31.19246 | 31.24945 | 70.00 | 44.64 | 达标 |
| 14 | 上桃叶 | 年均值 | 0.0156 | 31.19246 | 31.20806 | 70.00 | 44.58 | 达标 |
| 15 | 小坝子 | 年均值 | 0.03973 | 31.19246 | 31.23219 | 70.00 | 44.62 | 达标 |
| 16 | 下纸房 | 年均值 | 0.02843 | 31.19246 | 31.22089 | 70.00 | 44.60 | 达标 |
| 17 | 海子坝 | 年均值 | 0.03829 | 31.19246 | 31.23075 | 70.00 | 44.62 | 达标 |
| 20 | 尖山 | 年均值 | 0.02677 | 31.19246 | 31.21923 | 70.00 | 44.60 | 达标 |
| 19 | 庄科村 | 年均值 | 0.04098 | 31.19246 | 31.23344 | 70.00 | 44.62 | 达标 |
| 20 | 秧田冲 | 年均值 | 0.01124 | 31.19246 | 31.2037 | 70.00 | 44.58 | 达标 |
| 21 | 马藏朗 | 年均值 | 0.01233 | 31.19246 | 31.20479 | 70.00 | 44.58 | 达标 |
| 22 | 苍岭镇 | 年均值 | 0.03417 | 31.19246 | 31.22663 | 70.00 | 44.61 | 达标 |
| 23 | 红豆冲 | 年均值 | 0.01206 | 31.19246 | 31.20452 | 70.00 | 44.58 | 达标 |
| 24 | 家松树 | 年均值 | 0.02015 | 31.19246 | 31.21261 | 70.00 | 44.59 | 达标 |
| 25 | 石官屯 | 年均值 | 0.03662 | 31.19246 | 31.22908 | 70.00 | 44.61 | 达标 |
| 26 | 苍岭村 | 年均值 | 0.03755 | 31.19246 | 31.23001 | 70.00 | 44.61 | 达标 |
| 27 | 方家河 | 年均值 | 0.02239 | 31.19246 | 31.21485 | 70.00 | 44.59 | 达标 |
| 28 | 大凹村 | 年均值 | 0.01071 | 31.19246 | 31.20317 | 70.00 | 44.58 | 达标 |
| 29 | 小云甸 | 年均值 | 0.00893 | 31.19246 | 31.20139 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 30 | 连汪坝 | 年均值 | 0.02873 | 31.19246 | 31.22119 | 70.00 | 44.60 | 达标 |
| 31 | 里伍村 | 年均值 | 0.01042 | 31.19246 | 31.20288 | 70.00 | 44.58 | 达标 |
| 32 | 马鞍山 | 年均值 | 0.0346 | 31.19246 | 31.22706 | 70.00 | 44.61 | 达标 |
| 33 | 上土坡 | 年均值 | 0.08438 | 31.19246 | 31.27684 | 70.00 | 44.68 | 达标 |
| 34 | 殷家湾子 | 年均值 | 0.03139 | 31.19246 | 31.22385 | 70.00 | 44.61 | 达标 |
| 35 | 孔家庄 | 年均值 | 0.01378 | 31.19246 | 31.20624 | 70.00 | 44.58 | 达标 |
| 36 | 安家院 | 年均值 | 0.02361 | 31.19246 | 31.21607 | 70.00 | 44.59 | 达标 |
| 37 | 卡利 | 年均值 | 0.00917 | 31.19246 | 31.20163 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 38 | 梅子箐 | 年均值 | 0.02084 | 31.19246 | 31.2133 | 70.00 | 44.59 | 达标 |
| 39 | 下土坡 | 年均值 | 0.00803 | 31.19246 | 31.20049 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 40 | 下苍洼 | 年均值 | 0.00878 | 31.19246 | 31.20124 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 41 | 檀木箐 | 年均值 | 0.00814 | 31.19246 | 31.2006 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 42 | 上苍洼 | 年均值 | 0.0088 | 31.19246 | 31.20126 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 43 | 曹官冲 | 年均值 | 0.02315 | 31.19246 | 31.21561 | 70.00 | 44.59 | 达标 |
| 44 | 高家庄 | 年均值 | 0.0155 | 31.19246 | 31.20796 | 70.00 | 44.58 | 达标 |
| 45 | 丁家屯 | 年均值 | 0.02053 | 31.19246 | 31.21299 | 70.00 | 44.59 | 达标 |
| 46 | 水井村 | 年均值 | 0.00747 | 31.19246 | 31.19993 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 47 | 上高包 | 年均值 | 0.00906 | 31.19246 | 31.20152 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 48 | 柴家冲 | 年均值 | 0.02443 | 31.19246 | 31.21689 | 70.00 | 44.60 | 达标 |
| 49 | 小寨山 | 年均值 | 0.01876 | 31.19246 | 31.21122 | 70.00 | 44.59 | 达标 |
| 50 | 小白庙 | 年均值 | 0.00856 | 31.19246 | 31.20102 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 51 | 下高包 | 年均值 | 0.00808 | 31.19246 | 31.20054 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 52 | 戴家屯 | 年均值 | 0.01764 | 31.19246 | 31.2101 | 70.00 | 44.59 | 达标 |
| 53 | 盐井冲 | 年均值 | 0.00723 | 31.19246 | 31.19969 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 54 | 耳东村 | 年均值 | 0.00595 | 31.19246 | 31.19841 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 55 | 十三湾 | 年均值 | 0.05639 | 31.19246 | 31.24885 | 70.00 | 44.64 | 达标 |
| 56 | 烂泥塘 | 年均值 | 0.00551 | 31.19246 | 31.19797 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 57 | 朱家村 | 年均值 | 0.00635 | 31.19246 | 31.19881 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 58 | 伍贵田 | 年均值 | 0.00693 | 31.19246 | 31.19939 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 59 | 朱家海子 | 年均值 | 0.01635 | 31.19246 | 31.20881 | 70.00 | 44.58 | 达标 |
| 60 | 李家村 | 年均值 | 0.0153 | 31.19246 | 31.20776 | 70.00 | 44.58 | 达标 |
| 61 | 西排村 | 年均值 | 0.00512 | 31.19246 | 31.19758 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 62 | 朱洗村 | 年均值 | 0.00701 | 31.19246 | 31.19947 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 63 | 马朵朗 | 年均值 | 0.00551 | 31.19246 | 31.19797 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 64 | 雾斗河 | 年均值 | 0.01901 | 31.19246 | 31.21147 | 70.00 | 44.59 | 达标 |
| 65 | 大东村 | 年均值 | 0.00493 | 31.19246 | 31.19739 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 66 | 石头庙 | 年均值 | 0.02866 | 31.19246 | 31.22112 | 70.00 | 44.60 | 达标 |
| 67 | 水草箐 | 年均值 | 0.05624 | 31.19246 | 31.2487 | 70.00 | 44.64 | 达标 |
| 68 | 三岔河 | 年均值 | 0.00572 | 31.19246 | 31.19818 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 69 | 棠梨沟 | 年均值 | 0.0057 | 31.19246 | 31.19816 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 70 | 凹腰山 | 年均值 | 0.01369 | 31.19246 | 31.20615 | 70.00 | 44.58 | 达标 |
| 71 | 迤香村 | 年均值 | 0.00547 | 31.19246 | 31.19793 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 72 | 芦柴冲 | 年均值 | 0.00474 | 31.19246 | 31.1972 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 73 | 西云村 | 年均值 | 0.00436 | 31.19246 | 31.19682 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 74 | 陈家村 | 年均值 | 0.01362 | 31.19246 | 31.20608 | 70.00 | 44.58 | 达标 |
| 75 | 黄土坡 | 年均值 | 0.0051 | 31.19246 | 31.19756 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 76 | 罗文村 | 年均值 | 0.00444 | 0 | 0.00444 | 70.00 | 0.01 | 达标 |
| 77 | 尹旗屯 | 年均值 | 0.00427 | 31.19246 | 31.19673 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 78 | 富民村 | 年均值 | 0.00414 | 31.19246 | 31.1966 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 79 | 腰站街 | 年均值 | 0.01198 | 31.19246 | 31.20444 | 70.00 | 44.58 | 达标 |
| 80 | 麦地冲 | 年均值 | 0.00436 | 31.19246 | 31.19682 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 81 | 枣子园 | 年均值 | 0.00444 | 31.19246 | 31.1969 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 82 | 枪杆冲 | 年均值 | 0.00406 | 31.19246 | 31.19652 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 83 | 古坝 | 年均值 | 0.00485 | 31.19246 | 31.19731 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 84 | 小保山 | 年均值 | 0.00429 | 31.19246 | 31.19675 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 85 | 白家屯 | 年均值 | 0.01173 | 31.19246 | 31.20419 | 70.00 | 44.58 | 达标 |
| 86 | 鱼坝 | 年均值 | 0.00896 | 31.19246 | 31.20142 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 87 | 兴隆 | 年均值 | 0.01306 | 31.19246 | 31.20552 | 70.00 | 44.58 | 达标 |
| 88 | 高苋槽 | 年均值 | 0.00452 | 31.19246 | 31.19698 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 89 | 香梨树 | 年均值 | 0.01877 | 31.19246 | 31.21123 | 70.00 | 44.59 | 达标 |
| 90 | 大保山 | 年均值 | 0.00375 | 31.19246 | 31.19621 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 91 | 桃园村 | 年均值 | 0.00509 | 31.19246 | 31.19755 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 92 | 小西村 | 年均值 | 0.01095 | 31.19246 | 31.20341 | 70.00 | 44.58 | 达标 |
| 93 | 黑邑仓 | 年均值 | 0.00396 | 31.19246 | 31.19642 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 94 | 姜家村 | 年均值 | 0.00997 | 31.19246 | 31.20243 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 95 | 各邑 | 年均值 | 0.0034 | 31.19246 | 31.19586 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 96 | 杨家庄 | 年均值 | 0.00546 | 31.19246 | 31.19792 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 97 | 苏家栗园 | 年均值 | 0.01145 | 31.19246 | 31.20391 | 70.00 | 44.58 | 达标 |
| 98 | 新民村 | 年均值 | 0.00428 | 31.19246 | 31.19674 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 99 | 海稍 | 年均值 | 0.00933 | 31.19246 | 31.20179 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 100 | 雨多么 | 年均值 | 0.00845 | 31.19246 | 31.20091 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 101 | 水井屯 | 年均值 | 0.00976 | 31.19246 | 31.20222 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 102 | 益起坡 | 年均值 | 0.00332 | 31.19246 | 31.19578 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 103 | 竹园村 | 年均值 | 0.00933 | 31.19246 | 31.20179 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 104 | 龙树冲 | 年均值 | 0.00757 | 31.19246 | 31.20003 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 105 | 马军 | 年均值 | 0.00317 | 31.19246 | 31.19563 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 106 | 楚雄市区 | 年均值 | 0.00463 | 31.19246 | 31.19709 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 107 | 黄草完小 | 年均值 | 0.04995 | 31.19246 | 31.24241 | 70.00 | 44.63 | 达标 |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 年均值 | 0.03957 | 31.19246 | 31.23203 | 70.00 | 44.62 | 达标 |
| 109 | 苍岭中心中学 | 年均值 | 0.03558 | 31.19246 | 31.22804 | 70.00 | 44.61 | 达标 |
| 110 | 饱满中学 | 年均值 | 0.03373 | 31.19246 | 31.22619 | 70.00 | 44.61 | 达标 |
| 111 | 苍岭中学 | 年均值 | 0.01496 | 31.19246 | 31.20742 | 70.00 | 44.58 | 达标 |
| 112 | 李家完小 | 年均值 | 0.01567 | 31.19246 | 31.20813 | 70.00 | 44.58 | 达标 |
| 113 | 云甸完小 | 年均值 | 0.00605 | 31.19246 | 31.19851 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 114 | 鹿城镇中学 | 年均值 | 0.00393 | 31.19246 | 31.19639 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 115 | 楚雄技师学校 | 年均值 | 0.00326 | 31.19246 | 31.19572 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 116 | 旧庄镇 | 年均值 | 0.00278 | 31.19246 | 31.19524 | 70.00 | 44.56 | 达标 |
| 117 | 广通镇 | 年均值 | 0.00684 | 31.19246 | 31.1993 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 120 | 冬瓜镇 | 年均值 | 0.00315 | 31.19246 | 31.19561 | 70.00 | 44.57 | 达标 |
| 119 | 彩云镇 | 年均值 | 0.00232 | 31.19246 | 31.19478 | 70.00 | 44.56 | 达标 |
| 120 | 云龙镇 | 年均值 | 0.00239 | 31.19246 | 31.19485 | 70.00 | 44.56 | 达标 |
| 121 | 子午镇 | 年均值 | 0.00218 | 31.19246 | 31.19464 | 70.00 | 44.56 | 达标 |
| 122 | 网格点 | 年均值 | 0.4973 | 31.19246 | 31.68976 | 70.0 | 45.27 | 达标 |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 年均值 | 0.03623 | / | / | 40.00 | / | / |

##### 2）网格浓度分布图

PM10小时质量浓度贡献值分布图见图7.1-15，PM10 95%保证率日平均质量浓度贡献值分布图见图7.1-16，PM10年平均质量浓度贡献值分布图见图7.1-17，

图7.1-15    PM10小时浓度分布图

图7.1-16  PM10日均浓度分布图

图7.1-17   PM10年均值浓度分布图

##### 3）厂界落地浓度预测

本项目PM10厂界落地浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控浓度限值1000μg/m3。沿厂界设置8个预测点，预测计算厂界处PM10落地浓度，预测结果见表7.1-30。

预测结果表明：8个厂界预测点的PM10落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。

表7.1-30  PM10厂界落地浓度预测结果

| 序 号 | 预测点 | 平均 时段 | 落地浓度(μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 厂界排放标准(μg/m3) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界1 | 1小时 | 3.12732 | 20033119 | 120 | 达标 |
| 2 | 东厂界2 | 1小时 | 3.72672 | 20071608 | 120 | 达标 |
| 3 | 南厂界1 | 1小时 | 3.97373 | 20072109 | 120 | 达标 |
| 4 | 南厂界2 | 1小时 | 2.74036 | 20050609 | 120 | 达标 |
| 5 | 西厂界1 | 1小时 | 2.97012 | 20102911 | 120 | 达标 |
| 6 | 西厂界2 | 1小时 | 3.86816 | 20072521 | 120 | 达标 |
| 7 | 北厂界1 | 1小时 | 3.74777 | 20052020 | 120 | 达标 |
| 8 | 北厂界2 | 1小时 | 3.53112 | 20051020 | 120 | 达标 |

##### 4）大气环境防护距离的计算、设置

厂界外设置间距为50m的预测网格，预测厂界外PM10小时质量浓度贡献值、日平均质量浓度贡献值，预测结果见表7.1-31。

预测结果表明：厂界外PM10日平均质量浓度贡献值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求，无超标点，不需设置大气环境防护距离。

表7.1-31  厂界外PM10短期浓度贡献值预测结果

| 预测点 | 平均 时段 | 最大贡献值 (μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网格点 最大值 | 1小时 | 23.15109 | 20081020 | / | / | / |
|  | 日平均 | 2.38728 | 200907 | 150.0 | 1.59 | 达标 |

##### 5）小结

由表7.1-26可知，新增污染源正常排放情况下，日平均质量浓度贡献值的最大占标率为1.59%，小于100%；年平均质量浓度贡献值的最大占标率为0.71%，小于30%，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2020）相关要求。

由表7.1-27、表7.1-28可知，叠加背景浓度后，评价范围内PM1095%保证率日平均质量浓度的最大占标率为47.92%，年平均质量浓度的最大占标率为45.27%，均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求。由表7.1-29可知，厂界外PM10无超标点，不需设置大气环境防护距离。因此，PM10对环境的影响可以接受。

#### （4）正常排放TSP影响预测分析

##### 1）达标评价结果表达

新增污染源正常工况条件下，环境空气保护目标和网格点的短期浓度和长期浓度贡献值预测结果见表7.1-32。叠加环境质量现状浓度后，环境空气保护目标、网格点保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度预测结果见表7.1-33、表7.1-34。

表7.1-32  短期浓度和长期浓度贡献值预测结果(关心点ug/m3)

| 序号 | 关心点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(ug/m3) | 出现时间 | 评价标准(ug/m3) | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 1小时 | 24.54518 | 20101806 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 2.45557 | 200124 | 300 | 0.82 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.20893 | 平均值 | 200 | 0.1 | 达标 |
| 2 | 马场 | 1小时 | 30.4676 | 20081007 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 2.0842 | 200810 | 300 | 0.69 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.15875 | 平均值 | 200 | 0.08 | 达标 |
| 3 | 黑箐 | 1小时 | 22.16497 | 20101801 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 1.22907 | 201210 | 300 | 0.41 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.1569 | 平均值 | 200 | 0.08 | 达标 |
| 4 | 岔河 | 1小时 | 23.8029 | 20081007 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 1.43279 | 200810 | 300 | 0.48 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.11007 | 平均值 | 200 | 0.06 | 达标 |
| 5 | 黄草村 | 1小时 | 21.05553 | 20080204 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 1.55774 | 200802 | 300 | 0.52 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.17913 | 平均值 | 200 | 0.09 | 达标 |
| 6 | 黄草冲 | 1小时 | 20.14792 | 20101003 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 1.57778 | 200810 | 300 | 0.53 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.15086 | 平均值 | 200 | 0.08 | 达标 |
| 7 | 麻栗树 | 1小时 | 9.81407 | 20072807 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.43144 | 200728 | 300 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01199 | 平均值 | 200 | 0.01 | 达标 |
| 8 | 落苴美 | 1小时 | 18.77551 | 20062321 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 1.23614 | 200809 | 300 | 0.41 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.12322 | 平均值 | 200 | 0.06 | 达标 |
| 9 | 小村 | 1小时 | 17.09014 | 20090504 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 1.63919 | 200905 | 300 | 0.55 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.09638 | 平均值 | 200 | 0.05 | 达标 |
| 10 | 下桃叶 | 1小时 | 15.68278 | 20042207 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 1.21791 | 200422 | 300 | 0.41 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.06856 | 平均值 | 200 | 0.03 | 达标 |
| 11 | 上纸房 | 1小时 | 14.06548 | 20081203 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.84688 | 200728 | 300 | 0.28 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.10558 | 平均值 | 200 | 0.05 | 达标 |
| 12 | 元吉 | 1小时 | 15.95245 | 20010208 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 1.23335 | 200802 | 300 | 0.41 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.1231 | 平均值 | 200 | 0.06 | 达标 |
| 13 | 大荒田 | 1小时 | 17.93462 | 20120301 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 1.16909 | 200919 | 300 | 0.39 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.12547 | 平均值 | 200 | 0.06 | 达标 |
| 14 | 上桃叶 | 1小时 | 3.40293 | 20071708 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.23769 | 200725 | 300 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00589 | 平均值 | 200 | 0 | 达标 |
| 15 | 小坝子 | 1小时 | 17.35853 | 20080524 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 1.34704 | 200905 | 300 | 0.45 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.09161 | 平均值 | 200 | 0.05 | 达标 |
| 16 | 下纸房 | 1小时 | 14.18055 | 20091006 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 1.03135 | 201022 | 300 | 0.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.09648 | 平均值 | 200 | 0.05 | 达标 |
| 17 | 海子坝 | 1小时 | 14.01139 | 20120801 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.73893 | 201106 | 300 | 0.25 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.09012 | 平均值 | 200 | 0.05 | 达标 |
| 20 | 尖山 | 1小时 | 3.71974 | 20092808 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.15568 | 200928 | 300 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00411 | 平均值 | 200 | 0 | 达标 |
| 19 | 庄科村 | 1小时 | 13.27134 | 20062321 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.865 | 200809 | 300 | 0.29 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.07582 | 平均值 | 200 | 0.04 | 达标 |
| 20 | 秧田冲 | 1小时 | 11.87573 | 20083102 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.79856 | 200831 | 300 | 0.27 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.07371 | 平均值 | 200 | 0.04 | 达标 |
| 21 | 马藏朗 | 1小时 | 6.79848 | 20072807 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.29896 | 200728 | 300 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00623 | 平均值 | 200 | 0 | 达标 |
| 22 | 苍岭镇 | 1小时 | 11.08629 | 20072401 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.60194 | 201015 | 300 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.07058 | 平均值 | 200 | 0.04 | 达标 |
| 23 | 红豆冲 | 1小时 | 13.45357 | 20122007 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.90678 | 200816 | 300 | 0.3 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.09135 | 平均值 | 200 | 0.05 | 达标 |
| 24 | 家松树 | 1小时 | 2.76973 | 20072507 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.15528 | 200725 | 300 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00255 | 平均值 | 200 | 0 | 达标 |
| 25 | 石官屯 | 1小时 | 11.30041 | 20091122 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.68704 | 200809 | 300 | 0.23 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.06307 | 平均值 | 200 | 0.03 | 达标 |
| 26 | 苍岭村 | 1小时 | 14.09232 | 20091924 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.85535 | 200919 | 300 | 0.29 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.07064 | 平均值 | 200 | 0.04 | 达标 |
| 27 | 方家河 | 1小时 | 14.06522 | 20091006 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.93878 | 200910 | 300 | 0.31 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.06175 | 平均值 | 200 | 0.03 | 达标 |
| 28 | 大凹村 | 1小时 | 10.46444 | 20010408 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.75564 | 200401 | 300 | 0.25 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.08468 | 平均值 | 200 | 0.04 | 达标 |
| 29 | 连汪坝 | 1小时 | 15.08961 | 20100805 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 1.56406 | 201129 | 300 | 0.52 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.09397 | 平均值 | 200 | 0.05 | 达标 |
| 30 | 小云甸 | 1小时 | 15.89424 | 20062321 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.77123 | 201201 | 300 | 0.26 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0623 | 平均值 | 200 | 0.03 | 达标 |
| 31 | 连汪坝 | 1小时 | 12.25582 | 20081703 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.95421 | 200706 | 300 | 0.32 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.071 | 平均值 | 200 | 0.04 | 达标 |
| 32 | 里伍村 | 1小时 | 8.88852 | 20091122 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.73915 | 200919 | 300 | 0.25 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.05992 | 平均值 | 200 | 0.03 | 达标 |
| 33 | 马鞍山 | 1小时 | 2.65547 | 20072507 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.1509 | 200725 | 300 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00208 | 平均值 | 200 | 0 | 达标 |
| 34 | 殷家湾子 | 1小时 | 11.49091 | 20120301 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.64597 | 200919 | 300 | 0.22 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.05832 | 平均值 | 200 | 0.03 | 达标 |
| 35 | 孔家庄 | 1小时 | 9.56029 | 20120706 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.47712 | 201221 | 300 | 0.16 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03168 | 平均值 | 200 | 0.02 | 达标 |
| 36 | 安家院 | 1小时 | 8.93525 | 20110606 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.49676 | 201106 | 300 | 0.17 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04552 | 平均值 | 200 | 0.02 | 达标 |
| 37 | 卡利 | 1小时 | 16.55965 | 20080505 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 1.07958 | 200805 | 300 | 0.36 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0724 | 平均值 | 200 | 0.04 | 达标 |
| 38 | 梅子箐 | 1小时 | 8.90986 | 20040707 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.61345 | 201022 | 300 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04724 | 平均值 | 200 | 0.02 | 达标 |
| 39 | 下土坡 | 1小时 | 18.4574 | 20080707 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 3.20699 | 200914 | 300 | 1.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.26754 | 平均值 | 200 | 0.13 | 达标 |
| 40 | 下苍洼 | 1小时 | 7.57978 | 20102603 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.42249 | 201111 | 300 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03145 | 平均值 | 200 | 0.02 | 达标 |
| 41 | 檀木箐 | 1小时 | 11.4263 | 20090605 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.86835 | 200804 | 300 | 0.29 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04427 | 平均值 | 200 | 0.02 | 达标 |
| 42 | 上苍洼 | 1小时 | 10.43705 | 20081123 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.43543 | 200811 | 300 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02929 | 平均值 | 200 | 0.01 | 达标 |
| 43 | 曹官冲 | 1小时 | 3.08889 | 20082707 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.15336 | 200704 | 300 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02113 | 平均值 | 200 | 0.01 | 达标 |
| 44 | 高家庄 | 1小时 | 8.98882 | 20081402 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.48779 | 200814 | 300 | 0.16 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02833 | 平均值 | 200 | 0.01 | 达标 |
| 45 | 水井村 | 1小时 | 7.39522 | 20090405 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.53876 | 200904 | 300 | 0.18 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03844 | 平均值 | 200 | 0.02 | 达标 |
| 46 | 丁家屯 | 1小时 | 17.52881 | 20120808 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 3.19957 | 200914 | 300 | 1.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.28935 | 平均值 | 200 | 0.14 | 达标 |
| 47 | 上高包 | 1小时 | 13.9808 | 20112423 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 1.39585 | 201018 | 300 | 0.47 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.07196 | 平均值 | 200 | 0.04 | 达标 |
| 48 | 柴家冲 | 1小时 | 8.51022 | 20090406 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.401 | 200904 | 300 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04166 | 平均值 | 200 | 0.02 | 达标 |
| 49 | 小寨山 | 1小时 | 8.22063 | 20040707 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.43191 | 201022 | 300 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03892 | 平均值 | 200 | 0.02 | 达标 |
| 50 | 小白庙 | 1小时 | 12.73636 | 20112602 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.79283 | 200706 | 300 | 0.26 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0566 | 平均值 | 200 | 0.03 | 达标 |
| 51 | 下高包 | 1小时 | 11.20423 | 20111102 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.89008 | 201110 | 300 | 0.3 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.05988 | 平均值 | 200 | 0.03 | 达标 |
| 52 | 戴家屯 | 1小时 | 10.32735 | 20010208 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.43676 | 200102 | 300 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03345 | 平均值 | 200 | 0.02 | 达标 |
| 53 | 盐井冲 | 1小时 | 12.57697 | 20122007 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.92097 | 201220 | 300 | 0.31 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.05809 | 平均值 | 200 | 0.03 | 达标 |
| 54 | 耳东村 | 1小时 | 9.12367 | 20072506 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.60661 | 200826 | 300 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03546 | 平均值 | 200 | 0.02 | 达标 |
| 55 | 十三湾 | 1小时 | 0.6407 | 20010410 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.02696 | 200104 | 300 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00109 | 平均值 | 200 | 0 | 达标 |
| 56 | 烂泥塘 | 1小时 | 12.59031 | 20100805 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.94869 | 201129 | 300 | 0.32 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.05555 | 平均值 | 200 | 0.03 | 达标 |
| 57 | 朱家村 | 1小时 | 6.32327 | 20111223 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.32557 | 201025 | 300 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02663 | 平均值 | 200 | 0.01 | 达标 |
| 58 | 伍贵田 | 1小时 | 10.17271 | 20111102 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.797 | 201110 | 300 | 0.27 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.05052 | 平均值 | 200 | 0.03 | 达标 |
| 59 | 朱家海子 | 1小时 | 5.45887 | 20110606 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.30332 | 201106 | 300 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02454 | 平均值 | 200 | 0.01 | 达标 |
| 60 | 李家村 | 1小时 | 9.09594 | 20010208 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.38256 | 200102 | 300 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02574 | 平均值 | 200 | 0.01 | 达标 |
| 61 | 西排村 | 1小时 | 13.89762 | 20091405 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 2.64452 | 200915 | 300 | 0.88 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.21292 | 平均值 | 200 | 0.11 | 达标 |
| 62 | 朱洗村 | 1小时 | 6.53115 | 20102402 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.33893 | 201024 | 300 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02234 | 平均值 | 200 | 0.01 | 达标 |
| 63 | 马朵朗 | 1小时 | 16.13931 | 20053103 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.90912 | 201121 | 300 | 0.3 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0962 | 平均值 | 200 | 0.05 | 达标 |
| 64 | 雾斗河 | 1小时 | 7.84442 | 20090406 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.34451 | 200904 | 300 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02488 | 平均值 | 200 | 0.01 | 达标 |
| 65 | 大东村 | 1小时 | 9.73884 | 20091802 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.66596 | 200826 | 300 | 0.22 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02785 | 平均值 | 200 | 0.01 | 达标 |
| 66 | 石头庙 | 1小时 | 0.29097 | 20021509 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.0145 | 200612 | 300 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00187 | 平均值 | 200 | 0 | 达标 |
| 67 | 水草箐 | 1小时 | 1.8972 | 20072507 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.10291 | 200725 | 300 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00106 | 平均值 | 200 | 0 | 达标 |
| 68 | 三岔河 | 1小时 | 11.01019 | 20113007 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.61948 | 201205 | 300 | 0.21 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03979 | 平均值 | 200 | 0.02 | 达标 |
| 69 | 棠梨沟 | 1小时 | 12.76864 | 20080505 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.89414 | 200805 | 300 | 0.3 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04167 | 平均值 | 200 | 0.02 | 达标 |
| 70 | 凹腰山 | 1小时 | 7.27855 | 20040707 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.35062 | 200407 | 300 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01986 | 平均值 | 200 | 0.01 | 达标 |
| 71 | 迤香村 | 1小时 | 8.2605 | 20110605 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.53813 | 201205 | 300 | 0.18 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03688 | 平均值 | 200 | 0.02 | 达标 |
| 72 | 芦柴冲 | 1小时 | 11.27036 | 20021605 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.63572 | 200216 | 300 | 0.21 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03631 | 平均值 | 200 | 0.02 | 达标 |
| 73 | 西云村 | 1小时 | 11.89661 | 20111104 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 1.37257 | 200915 | 300 | 0.46 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.1131 | 平均值 | 200 | 0.06 | 达标 |
| 74 | 陈家村 | 1小时 | 3.94564 | 20120801 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.19094 | 201208 | 300 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01803 | 平均值 | 200 | 0.01 | 达标 |
| 75 | 黄土坡 | 1小时 | 4.62509 | 20093022 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.24241 | 200930 | 300 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01786 | 平均值 | 200 | 0.01 | 达标 |
| 76 | 罗文村 | 1小时 | 10.37387 | 20082004 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.77842 | 200820 | 120 | 0.65 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03907 | 平均值 | 80 | 0.05 | 达标 |
| 77 | 尹旗屯 | 1小时 | 6.71971 | 20091706 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.4331 | 200728 | 300 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02613 | 平均值 | 200 | 0.01 | 达标 |
| 78 | 富民村 | 1小时 | 8.46522 | 20072506 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.44337 | 200808 | 300 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02469 | 平均值 | 200 | 0.01 | 达标 |
| 79 | 腰站街 | 1小时 | 6.96362 | 20010208 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.29214 | 200102 | 300 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01646 | 平均值 | 200 | 0.01 | 达标 |
| 80 | 麦地冲 | 1小时 | 2.31355 | 20081207 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.09871 | 200812 | 300 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00188 | 平均值 | 200 | 0 | 达标 |
| 81 | 枣子园 | 1小时 | 8.35986 | 20090723 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.44611 | 200907 | 300 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01902 | 平均值 | 200 | 0.01 | 达标 |
| 82 | 枪杆冲 | 1小时 | 3.95127 | 20081205 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.23111 | 200804 | 300 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00984 | 平均值 | 200 | 0 | 达标 |
| 83 | 古坝村 | 1小时 | 6.29406 | 20092106 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.30002 | 200921 | 300 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00969 | 平均值 | 200 | 0 | 达标 |
| 84 | 小保山 | 1小时 | 7.6291 | 20080302 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.46051 | 200811 | 300 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0187 | 平均值 | 200 | 0.01 | 达标 |
| 85 | 白家屯 | 1小时 | 4.5672 | 20010804 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.21094 | 200904 | 300 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01341 | 平均值 | 200 | 0.01 | 达标 |
| 86 | 鱼坝村 | 1小时 | 4.18118 | 20081203 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.1821 | 200812 | 300 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01311 | 平均值 | 200 | 0.01 | 达标 |
| 87 | 兴隆村 | 1小时 | 6.13993 | 20120624 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.25653 | 201206 | 300 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01715 | 平均值 | 200 | 0.01 | 达标 |
| 88 | 高苋槽村 | 1小时 | 9.39943 | 20113007 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.5361 | 201205 | 300 | 0.18 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02969 | 平均值 | 200 | 0.01 | 达标 |
| 89 | 香梨树村 | 1小时 | 2.14717 | 20081207 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.09147 | 200812 | 300 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00101 | 平均值 | 200 | 0 | 达标 |
| 90 | 大保山村 | 1小时 | 8.0172 | 20100103 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.39954 | 200922 | 300 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01335 | 平均值 | 200 | 0.01 | 达标 |
| 91 | 桃源村 | 1小时 | 4.45241 | 20080705 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.23822 | 200807 | 300 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00924 | 平均值 | 200 | 0 | 达标 |
| 92 | 小西村 | 1小时 | 5.85327 | 20040707 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.27485 | 200407 | 300 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01346 | 平均值 | 200 | 0.01 | 达标 |
| 93 | 黑邑仓 | 1小时 | 6.93237 | 20080302 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.36896 | 200811 | 300 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01574 | 平均值 | 200 | 0.01 | 达标 |
| 94 | 姜家村 | 1小时 | 5.60711 | 20041705 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.2371 | 200417 | 300 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01147 | 平均值 | 200 | 0.01 | 达标 |
| 95 | 各邑村 | 1小时 | 9.10038 | 20072006 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.39659 | 200720 | 300 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01129 | 平均值 | 200 | 0.01 | 达标 |
| 96 | 杨家庄 | 1小时 | 4.24596 | 20120706 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.19875 | 201207 | 300 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00816 | 平均值 | 200 | 0 | 达标 |
| 97 | 苏家栗园 | 1小时 | 5.99741 | 20120624 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.25039 | 201206 | 300 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01391 | 平均值 | 200 | 0.01 | 达标 |
| 98 | 新民村 | 1小时 | 3.66966 | 20120108 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.16684 | 201201 | 300 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00649 | 平均值 | 200 | 0 | 达标 |
| 99 | 海稍村 | 1小时 | 5.72555 | 20010208 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.23951 | 200102 | 300 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01125 | 平均值 | 200 | 0.01 | 达标 |
| 100 | 雨多么村 | 1小时 | 1.11266 | 20052507 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.04642 | 200525 | 300 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00372 | 平均值 | 200 | 0 | 达标 |
| 101 | 水井屯 | 1小时 | 2.57968 | 20120801 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.14061 | 201106 | 300 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01012 | 平均值 | 200 | 0.01 | 达标 |
| 102 | 益起坡 | 1小时 | 5.38757 | 20090122 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.26972 | 200907 | 300 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00854 | 平均值 | 200 | 0 | 达标 |
| 103 | 竹园村 | 1小时 | 5.39218 | 20010804 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.24137 | 200108 | 300 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00982 | 平均值 | 200 | 0 | 达标 |
| 104 | 龙树冲 | 1小时 | 4.41195 | 20081203 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.18856 | 200812 | 300 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01028 | 平均值 | 200 | 0.01 | 达标 |
| 105 | 马军村 | 1小时 | 2.58629 | 20072006 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.11308 | 200720 | 300 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00407 | 平均值 | 200 | 0 | 达标 |
| 106 | 楚雄市区 | 1小时 | 3.08828 | 20011624 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.16419 | 200116 | 300 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01359 | 平均值 | 200 | 0.01 | 达标 |
| 107 | 黄草完小 | 1小时 | 19.15526 | 20080204 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 1.35599 | 200802 | 300 | 0.45 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.15541 | 平均值 | 200 | 0.08 | 达标 |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 1小时 | 11.51665 | 20101504 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.71179 | 201015 | 300 | 0.24 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0824 | 平均值 | 200 | 0.04 | 达标 |
| 109 | 苍岭镇中心中学 | 1小时 | 11.72571 | 20072401 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.62377 | 201015 | 300 | 0.21 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.07492 | 平均值 | 200 | 0.04 | 达标 |
| 110 | 饱满中学 | 1小时 | 9.64713 | 20101504 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.60381 | 201015 | 300 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.06706 | 平均值 | 200 | 0.03 | 达标 |
| 111 | 苍岭中学 | 1小时 | 8.66754 | 20010208 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.36458 | 200102 | 300 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02461 | 平均值 | 200 | 0.01 | 达标 |
| 112 | 李家完小 | 1小时 | 9.18287 | 20010208 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.38645 | 200102 | 300 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.027 | 平均值 | 200 | 0.01 | 达标 |
| 113 | 云甸完小 | 1小时 | 9.10551 | 20032106 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.70891 | 201110 | 300 | 0.24 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0434 | 平均值 | 200 | 0.02 | 达标 |
| 114 | 鹿城镇中学 | 1小时 | 7.15628 | 20071604 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.49609 | 200803 | 300 | 0.17 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02264 | 平均值 | 200 | 0.01 | 达标 |
| 115 | 楚雄技师学校 | 1小时 | 8.7823 | 20082603 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.50036 | 200826 | 300 | 0.17 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01572 | 平均值 | 200 | 0.01 | 达标 |
| 116 | 旧庄镇 | 1小时 | 1.55716 | 20071201 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.06984 | 200712 | 300 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00271 | 平均值 | 200 | 0 | 达标 |
| 117 | 广通镇 | 1小时 | 3.79536 | 20071804 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.16502 | 200718 | 300 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00539 | 平均值 | 200 | 0 | 达标 |
| 120 | 冬瓜镇 | 1小时 | 3.47425 | 20102724 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.17003 | 201030 | 300 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00569 | 平均值 | 200 | 0 | 达标 |
| 119 | 彩云镇 | 1小时 | 4.90056 | 20021605 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.29686 | 200216 | 300 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01366 | 平均值 | 200 | 0.01 | 达标 |
| 120 | 云龙镇 | 1小时 | 0.4568 | 20081207 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01979 | 200812 | 300 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00049 | 平均值 | 200 | 0 | 达标 |
| 121 | 子午镇 | 1小时 | 0.94612 | 20071406 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.05106 | 200906 | 300 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00262 | 平均值 | 200 | 0 | 达标 |
| 122 | 网格 | 1小时 | 166.3239 | 20022104 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 12.5505 | 200804 | 300 | 4.18 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 4.07125 | 平均值 | 200 | 2.04 | 达标 |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 1小时 | 13.19132 | 20103107 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.91921 | 200820 | 120 | 0.77 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04339 | 平均值 | 80 | 0.05 | 达标 |

表7.1-33   TSP叠加背景浓度后95%保证率日平均质量浓度预测结果

| 序 号 | 预测点 | 浓度类型 | 新增+在建源贡献值(μg/m3) | 出现 时间 | 背景 浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价 标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 95%保证率日平均 | 0.95076 | 200830 | 93.5 | 94.45076 | 300 | 31.48 | 达标 |
| 2 | 马场 | 95%保证率日平均 | 0.69233 | 200806 | 93.5 | 94.19233 | 300 | 31.40 | 达标 |
| 3 | 黑箐 | 95%保证率日平均 | 0.84143 | 200202 | 93.5 | 94.34143 | 300 | 31.45 | 达标 |
| 4 | 岔河 | 95%保证率日平均 | 0.46678 | 200325 | 93.5 | 93.96678 | 300 | 31.32 | 达标 |
| 5 | 黄草村 | 95%保证率日平均 | 0.62458 | 200719 | 93.5 | 94.12458 | 300 | 31.37 | 达标 |
| 6 | 黄草冲 | 95%保证率日平均 | 0.72075 | 200922 | 93.5 | 94.22075 | 300 | 31.41 | 达标 |
| 7 | 麻栗树 | 95%保证率日平均 | 0.0605 | 200622 | 93.5 | 93.5605 | 300 | 31.19 | 达标 |
| 8 | 落苴美 | 95%保证率日平均 | 0.46086 | 200904 | 93.5 | 93.96086 | 300 | 31.32 | 达标 |
| 9 | 小村 | 95%保证率日平均 | 0.3481 | 200809 | 93.5 | 93.8481 | 300 | 31.28 | 达标 |
| 10 | 下桃叶 | 95%保证率日平均 | 0.36333 | 201029 | 93.5 | 93.86333 | 300 | 31.29 | 达标 |
| 11 | 上纸房 | 95%保证率日平均 | 0.42861 | 201207 | 93.5 | 93.92861 | 300 | 31.31 | 达标 |
| 12 | 元吉 | 95%保证率日平均 | 0.46003 | 200531 | 93.5 | 93.96003 | 300 | 31.32 | 达标 |
| 13 | 大荒田 | 95%保证率日平均 | 0.38825 | 200904 | 93.5 | 93.88825 | 300 | 31.30 | 达标 |
| 14 | 上桃叶 | 95%保证率日平均 | 0.02477 | 201129 | 93.5 | 93.52477 | 300 | 31.17 | 达标 |
| 15 | 小坝子 | 95%保证率日平均 | 0.36115 | 200102 | 93.5 | 93.86115 | 300 | 31.29 | 达标 |
| 16 | 下纸房 | 95%保证率日平均 | 0.36129 | 200804 | 93.5 | 93.86129 | 300 | 31.29 | 达标 |
| 17 | 海子坝 | 95%保证率日平均 | 0.36013 | 200128 | 93.5 | 93.86013 | 300 | 31.29 | 达标 |
| 20 | 尖山 | 95%保证率日平均 | 0.02217 | 200104 | 93.5 | 93.52217 | 300 | 31.17 | 达标 |
| 19 | 庄科村 | 95%保证率日平均 | 0.27448 | 200904 | 93.5 | 93.77448 | 300 | 31.26 | 达标 |
| 20 | 秧田冲 | 95%保证率日平均 | 0.3545 | 200826 | 93.5 | 93.8545 | 300 | 31.28 | 达标 |
| 21 | 马藏朗 | 95%保证率日平均 | 0.03279 | 200714 | 93.5 | 93.53279 | 300 | 31.18 | 达标 |
| 22 | 苍岭镇 | 95%保证率日平均 | 0.27883 | 200629 | 93.5 | 93.77883 | 300 | 31.26 | 达标 |
| 23 | 红豆冲 | 95%保证率日平均 | 0.52337 | 200320 | 93.5 | 94.02337 | 300 | 31.34 | 达标 |
| 24 | 家松树 | 95%保证率日平均 | 0.01208 | 200120 | 93.5 | 93.51208 | 300 | 31.17 | 达标 |
| 25 | 石官屯 | 95%保证率日平均 | 0.23617 | 200904 | 93.5 | 93.73617 | 300 | 31.25 | 达标 |
| 26 | 苍岭村 | 95%保证率日平均 | 0.23059 | 200323 | 93.5 | 93.73059 | 300 | 31.24 | 达标 |
| 27 | 方家河 | 95%保证率日平均 | 0.24897 | 201211 | 93.5 | 93.74897 | 300 | 31.25 | 达标 |
| 28 | 大凹村 | 95%保证率日平均 | 0.42895 | 201108 | 93.5 | 93.92895 | 300 | 31.31 | 达标 |
| 29 | 小云甸 | 95%保证率日平均 | 0.48801 | 201103 | 93.5 | 93.98801 | 300 | 31.33 | 达标 |
| 30 | 连汪坝 | 95%保证率日平均 | 0.27102 | 201208 | 93.5 | 93.77102 | 300 | 31.26 | 达标 |
| 31 | 里伍村 | 95%保证率日平均 | 0.36681 | 200314 | 93.5 | 93.86681 | 300 | 31.29 | 达标 |
| 32 | 马鞍山 | 95%保证率日平均 | 0.21296 | 200828 | 93.5 | 93.71296 | 300 | 31.24 | 达标 |
| 33 | 上土坡 | 95%保证率日平均 | 0.00686 | 200526 | 93.5 | 93.50686 | 300 | 31.17 | 达标 |
| 34 | 殷家湾子 | 95%保证率日平均 | 0.19254 | 201003 | 93.5 | 93.69254 | 300 | 31.23 | 达标 |
| 35 | 孔家庄 | 95%保证率日平均 | 0.15096 | 201112 | 93.5 | 93.65096 | 300 | 31.22 | 达标 |
| 36 | 安家院 | 95%保证率日平均 | 0.16318 | 200116 | 93.5 | 93.66318 | 300 | 31.22 | 达标 |
| 37 | 卡利 | 95%保证率日平均 | 0.36267 | 200131 | 93.5 | 93.86267 | 300 | 31.29 | 达标 |
| 38 | 梅子箐 | 95%保证率日平均 | 0.16885 | 200606 | 93.5 | 93.66885 | 300 | 31.22 | 达标 |
| 39 | 下土坡 | 95%保证率日平均 | 1.29196 | 201125 | 93.5 | 94.79196 | 300 | 31.60 | 达标 |
| 40 | 下苍洼 | 95%保证率日平均 | 0.17419 | 201227 | 93.5 | 93.67419 | 300 | 31.22 | 达标 |
| 41 | 檀木箐 | 95%保证率日平均 | 0.20571 | 201115 | 93.5 | 93.70571 | 300 | 31.24 | 达标 |
| 42 | 上苍洼 | 95%保证率日平均 | 0.16327 | 201112 | 93.5 | 93.66327 | 300 | 31.22 | 达标 |
| 43 | 曹官冲 | 95%保证率日平均 | 0.09595 | 200114 | 93.5 | 93.59595 | 300 | 31.20 | 达标 |
| 44 | 高家庄 | 95%保证率日平均 | 0.17335 | 200911 | 93.5 | 93.67335 | 300 | 31.22 | 达标 |
| 45 | 丁家屯 | 95%保证率日平均 | 0.1446 | 201007 | 93.5 | 93.6446 | 300 | 31.21 | 达标 |
| 46 | 水井村 | 95%保证率日平均 | 1.42259 | 201026 | 93.5 | 94.92259 | 300 | 31.64 | 达标 |
| 47 | 上高包 | 95%保证率日平均 | 0.41708 | 201111 | 93.5 | 93.91708 | 300 | 31.31 | 达标 |
| 48 | 柴家冲 | 95%保证率日平均 | 0.14988 | 200731 | 93.5 | 93.64988 | 300 | 31.22 | 达标 |
| 49 | 小寨山 | 95%保证率日平均 | 0.14906 | 201229 | 93.5 | 93.64906 | 300 | 31.22 | 达标 |
| 50 | 小白庙 | 95%保证率日平均 | 0.32411 | 201206 | 93.5 | 93.82411 | 300 | 31.27 | 达标 |
| 51 | 下高包 | 95%保证率日平均 | 0.34115 | 200226 | 93.5 | 93.84115 | 300 | 31.28 | 达标 |
| 52 | 戴家屯 | 95%保证率日平均 | 0.12606 | 200622 | 93.5 | 93.62606 | 300 | 31.21 | 达标 |
| 53 | 盐井冲 | 95%保证率日平均 | 0.34348 | 200905 | 93.5 | 93.84348 | 300 | 31.28 | 达标 |
| 54 | 耳东村 | 95%保证率日平均 | 0.21712 | 201126 | 93.5 | 93.71712 | 300 | 31.24 | 达标 |
| 55 | 十三湾 | 95%保证率日平均 | 0.00577 | 200802 | 93.5 | 93.50577 | 300 | 31.17 | 达标 |
| 56 | 烂泥塘 | 95%保证率日平均 | 0.29117 | 201115 | 93.5 | 93.79117 | 300 | 31.26 | 达标 |
| 57 | 朱家村 | 95%保证率日平均 | 0.13928 | 201227 | 93.5 | 93.63928 | 300 | 31.21 | 达标 |
| 58 | 伍贵田 | 95%保证率日平均 | 0.30901 | 200123 | 93.5 | 93.80901 | 300 | 31.27 | 达标 |
| 59 | 朱家海子 | 95%保证率日平均 | 0.09387 | 201215 | 93.5 | 93.59387 | 300 | 31.20 | 达标 |
| 60 | 李家村 | 95%保证率日平均 | 0.09831 | 200528 | 93.5 | 93.59831 | 300 | 31.20 | 达标 |
| 61 | 西排村 | 95%保证率日平均 | 1.07788 | 201116 | 93.5 | 94.57788 | 300 | 31.53 | 达标 |
| 62 | 朱洗村 | 95%保证率日平均 | 0.11483 | 201129 | 93.5 | 93.61483 | 300 | 31.20 | 达标 |
| 63 | 马朵朗 | 95%保证率日平均 | 0.55086 | 201205 | 93.5 | 94.05086 | 300 | 31.35 | 达标 |
| 64 | 雾斗河 | 95%保证率日平均 | 0.10215 | 200629 | 93.5 | 93.60215 | 300 | 31.20 | 达标 |
| 65 | 大东村 | 95%保证率日平均 | 0.17797 | 201126 | 93.5 | 93.67797 | 300 | 31.23 | 达标 |
| 66 | 石头庙 | 95%保证率日平均 | 0.00636 | 201225 | 93.5 | 93.50636 | 300 | 31.17 | 达标 |
| 67 | 水草箐 | 95%保证率日平均 | 0.00408 | 200802 | 93.5 | 93.50408 | 300 | 31.17 | 达标 |
| 68 | 三岔河 | 95%保证率日平均 | 0.23679 | 201117 | 93.5 | 93.73679 | 300 | 31.25 | 达标 |
| 69 | 棠梨沟 | 95%保证率日平均 | 0.2457 | 200927 | 93.5 | 93.7457 | 300 | 31.25 | 达标 |
| 70 | 凹腰山 | 95%保证率日平均 | 0.07195 | 201012 | 93.5 | 93.57195 | 300 | 31.19 | 达标 |
| 71 | 迤香村 | 95%保证率日平均 | 0.22646 | 201030 | 93.5 | 93.72646 | 300 | 31.24 | 达标 |
| 72 | 芦柴冲 | 95%保证率日平均 | 0.22764 | 201114 | 93.5 | 93.72764 | 300 | 31.24 | 达标 |
| 73 | 西云村 | 95%保证率日平均 | 0.54597 | 200921 | 93.5 | 94.04597 | 300 | 31.35 | 达标 |
| 74 | 陈家村 | 95%保证率日平均 | 0.0729 | 201125 | 93.5 | 93.5729 | 300 | 31.19 | 达标 |
| 75 | 黄土坡 | 95%保证率日平均 | 0.09994 | 200609 | 93.5 | 93.59994 | 300 | 31.20 | 达标 |
| 76 | 罗文村 | 95%保证率日平均 | 0.22977 | 201223 | 93.5 | 93.72977 | 300 | 31.24 | 达标 |
| 77 | 尹旗屯 | 95%保证率日平均 | 0.1542 | 200717 | 93.5 | 93.6542 | 300 | 31.22 | 达标 |
| 78 | 富民村 | 95%保证率日平均 | 0.17984 | 200417 | 93.5 | 93.67984 | 300 | 31.23 | 达标 |
| 79 | 腰站街 | 95%保证率日平均 | 0.06007 | 200910 | 93.5 | 93.56007 | 300 | 31.19 | 达标 |
| 80 | 麦地冲 | 95%保证率日平均 | 0.00707 | 200826 | 93.5 | 93.50707 | 300 | 31.17 | 达标 |
| 81 | 枣子园 | 95%保证率日平均 | 0.12294 | 201207 | 93.5 | 93.62294 | 300 | 31.21 | 达标 |
| 82 | 枪杆冲 | 95%保证率日平均 | 0.05612 | 201202 | 93.5 | 93.55612 | 300 | 31.19 | 达标 |
| 83 | 古坝 | 95%保证率日平均 | 0.05863 | 201202 | 93.5 | 93.55863 | 300 | 31.19 | 达标 |
| 84 | 小保山 | 95%保证率日平均 | 0.11652 | 201207 | 93.5 | 93.61652 | 300 | 31.21 | 达标 |
| 85 | 白家屯 | 95%保证率日平均 | 0.05345 | 200602 | 93.5 | 93.55345 | 300 | 31.18 | 达标 |
| 86 | 鱼坝 | 95%保证率日平均 | 0.05884 | 200802 | 93.5 | 93.55884 | 300 | 31.19 | 达标 |
| 87 | 兴隆 | 95%保证率日平均 | 0.07157 | 201106 | 93.5 | 93.57157 | 300 | 31.19 | 达标 |
| 88 | 高苋槽 | 95%保证率日平均 | 0.18861 | 201213 | 93.5 | 93.68861 | 300 | 31.23 | 达标 |
| 89 | 香梨树 | 95%保证率日平均 | 0.00265 | 201223 | 93.5 | 93.50265 | 300 | 31.17 | 达标 |
| 90 | 大保山 | 95%保证率日平均 | 0.08304 | 200531 | 93.5 | 93.58304 | 300 | 31.19 | 达标 |
| 91 | 桃园村 | 95%保证率日平均 | 0.04248 | 200103 | 93.5 | 93.54248 | 300 | 31.18 | 达标 |
| 92 | 小西村 | 95%保证率日平均 | 0.0511 | 200822 | 93.5 | 93.5511 | 300 | 31.18 | 达标 |
| 93 | 黑邑仓 | 95%保证率日平均 | 0.09876 | 201127 | 93.5 | 93.59876 | 300 | 31.20 | 达标 |
| 94 | 姜家村 | 95%保证率日平均 | 0.03933 | 201214 | 93.5 | 93.53933 | 300 | 31.18 | 达标 |
| 95 | 各邑 | 95%保证率日平均 | 0.07124 | 200215 | 93.5 | 93.57124 | 300 | 31.19 | 达标 |
| 96 | 杨家庄 | 95%保证率日平均 | 0.04202 | 200604 | 93.5 | 93.54202 | 300 | 31.18 | 达标 |
| 97 | 苏家栗园 | 95%保证率日平均 | 0.059 | 201129 | 93.5 | 93.559 | 300 | 31.19 | 达标 |
| 98 | 新民村 | 95%保证率日平均 | 0.02776 | 200214 | 93.5 | 93.52776 | 300 | 31.18 | 达标 |
| 99 | 海稍 | 95%保证率日平均 | 0.04074 | 201017 | 93.5 | 93.54074 | 300 | 31.18 | 达标 |
| 100 | 雨多么 | 95%保证率日平均 | 0.02058 | 200304 | 93.5 | 93.52058 | 300 | 31.17 | 达标 |
| 101 | 水井屯 | 95%保证率日平均 | 0.0415 | 200909 | 93.5 | 93.5415 | 300 | 31.18 | 达标 |
| 102 | 益起坡 | 95%保证率日平均 | 0.0575 | 200207 | 93.5 | 93.5575 | 300 | 31.19 | 达标 |
| 103 | 竹园村 | 95%保证率日平均 | 0.03493 | 201128 | 93.5 | 93.53493 | 300 | 31.18 | 达标 |
| 104 | 龙树冲 | 95%保证率日平均 | 0.04441 | 200921 | 93.5 | 93.54441 | 300 | 31.18 | 达标 |
| 105 | 马军 | 95%保证率日平均 | 0.02779 | 200215 | 93.5 | 93.52779 | 300 | 31.18 | 达标 |
| 106 | 楚雄市区 | 95%保证率日平均 | 0.07467 | 200928 | 93.5 | 93.57467 | 300 | 31.19 | 达标 |
| 107 | 黄草完小 | 95%保证率日平均 | 0.54725 | 200927 | 93.5 | 94.04725 | 300 | 31.35 | 达标 |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 95%保证率日平均 | 0.3214 | 200629 | 93.5 | 93.8214 | 300 | 31.27 | 达标 |
| 109 | 苍岭中心中学 | 95%保证率日平均 | 0.29984 | 200128 | 93.5 | 93.79984 | 300 | 31.27 | 达标 |
| 110 | 饱满中学 | 95%保证率日平均 | 0.24929 | 200731 | 93.5 | 93.74929 | 300 | 31.25 | 达标 |
| 111 | 苍岭中学 | 95%保证率日平均 | 0.09532 | 200528 | 93.5 | 93.59532 | 300 | 31.20 | 达标 |
| 112 | 李家完小 | 95%保证率日平均 | 0.10562 | 200528 | 93.5 | 93.60562 | 300 | 31.20 | 达标 |
| 113 | 云甸完小 | 95%保证率日平均 | 0.25907 | 201024 | 93.5 | 93.75907 | 300 | 31.25 | 达标 |
| 114 | 鹿城镇中学 | 95%保证率日平均 | 0.16291 | 201014 | 93.5 | 93.66291 | 300 | 31.22 | 达标 |
| 115 | 楚雄技师学校 | 95%保证率日平均 | 0.09832 | 200811 | 93.5 | 93.59832 | 300 | 31.20 | 达标 |
| 116 | 旧庄镇 | 95%保证率日平均 | 0.01346 | 201021 | 93.5 | 93.51346 | 300 | 31.17 | 达标 |
| 117 | 广通镇 | 95%保证率日平均 | 0.01841 | 200424 | 93.5 | 93.51841 | 300 | 31.17 | 达标 |
| 120 | 冬瓜镇 | 95%保证率日平均 | 0.02586 | 200205 | 93.5 | 93.52586 | 300 | 31.18 | 达标 |
| 119 | 彩云镇 | 95%保证率日平均 | 0.09322 | 200217 | 93.5 | 93.59322 | 300 | 31.20 | 达标 |
| 120 | 云龙镇 | 95%保证率日平均 | 0.0015 | 200605 | 93.5 | 93.5015 | 300 | 31.17 | 达标 |
| 121 | 子午镇 | 95%保证率日平均 | 0.02468 | 200706 | 93.5 | 93.52468 | 300 | 31.17 | 达标 |
| 122 | 网格点 | 95%保证率日平均 | 8.18844 | 200802 | 93.5 | 101.6884 | 300 | 33.90 | 达标 |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 95%保证率日平均 | 0.26236 | 201207 | 88 | 88.26236 | 120 | 73.55 | 达标 |

表7.1-34   TSP叠加背景浓度后年平均质量浓度预测结果

| 序 号 | 预测点 | 浓度类型 | 新增+在建源贡献值(μg/m3) | 背景浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 年平均 | 0.20893 | / | / | 200 | / | / |
| 2 | 马场 | 年平均 | 0.15875 | / | / | 200 | / | / |
| 3 | 黑箐 | 年平均 | 0.1569 | / | / | 200 | / | / |
| 4 | 岔河 | 年平均 | 0.11007 | / | / | 200 | / | / |
| 5 | 黄草村 | 年平均 | 0.17913 | / | / | 200 | / | / |
| 6 | 黄草冲 | 年平均 | 0.15086 | / | / | 200 | / | / |
| 7 | 麻栗树 | 年平均 | 0.01199 | / | / | 200 | / | / |
| 8 | 落苴美 | 年平均 | 0.12322 | / | / | 200 | / | / |
| 9 | 小村 | 年平均 | 0.09638 | / | / | 200 | / | / |
| 10 | 下桃叶 | 年平均 | 0.06856 | / | / | 200 | / | / |
| 11 | 上纸房 | 年平均 | 0.10558 | / | / | 200 | / | / |
| 12 | 元吉 | 年平均 | 0.1231 | / | / | 200 | / | / |
| 13 | 大荒田 | 年平均 | 0.12547 | / | / | 200 | / | / |
| 14 | 上桃叶 | 年平均 | 0.00589 | / | / | 200 | / | / |
| 15 | 小坝子 | 年平均 | 0.09161 | / | / | 200 | / | / |
| 16 | 下纸房 | 年平均 | 0.09648 | / | / | 200 | / | / |
| 17 | 海子坝 | 年平均 | 0.09012 | / | / | 200 | / | / |
| 20 | 尖山 | 年平均 | 0.00411 | / | / | 200 | / | / |
| 19 | 庄科村 | 年平均 | 0.07582 | / | / | 200 | / | / |
| 20 | 秧田冲 | 年平均 | 0.07371 | / | / | 200 | / | / |
| 21 | 马藏朗 | 年平均 | 0.00623 | / | / | 200 | / | / |
| 22 | 苍岭镇 | 年平均 | 0.07058 | / | / | 200 | / | / |
| 23 | 红豆冲 | 年平均 | 0.09135 | / | / | 200 | / | / |
| 24 | 家松树 | 年平均 | 0.00255 | / | / | 200 | / | / |
| 25 | 石官屯 | 年平均 | 0.06307 | / | / | 200 | / | / |
| 26 | 苍岭村 | 年平均 | 0.07064 | / | / | 200 | / | / |
| 27 | 方家河 | 年平均 | 0.06175 | / | / | 200 | / | / |
| 28 | 大凹村 | 年平均 | 0.08468 | / | / | 200 | / | / |
| 29 | 小云甸 | 年平均 | 0.09397 | / | / | 200 | / | / |
| 30 | 连汪坝 | 年平均 | 0.0623 | / | / | 200 | / | / |
| 31 | 里伍村 | 年平均 | 0.071 | / | / | 200 | / | / |
| 32 | 马鞍山 | 年平均 | 0.05992 | / | / | 200 | / | / |
| 33 | 上土坡 | 年平均 | 0.00208 | / | / | 200 | / | / |
| 34 | 殷家湾子 | 年平均 | 0.05832 | / | / | 200 | / | / |
| 35 | 孔家庄 | 年平均 | 0.03168 | / | / | 200 | / | / |
| 36 | 安家院 | 年平均 | 0.04552 | / | / | 200 | / | / |
| 37 | 卡利 | 年平均 | 0.0724 | / | / | 200 | / | / |
| 38 | 梅子箐 | 年平均 | 0.04724 | / | / | 200 | / | / |
| 39 | 下土坡 | 年平均 | 0.26754 | / | / | 200 | / | / |
| 40 | 下苍洼 | 年平均 | 0.03145 | / | / | 200 | / | / |
| 41 | 檀木箐 | 年平均 | 0.04427 | / | / | 200 | / | / |
| 42 | 上苍洼 | 年平均 | 0.02929 | / | / | 200 | / | / |
| 43 | 曹官冲 | 年平均 | 0.02113 | / | / | 200 | / | / |
| 44 | 高家庄 | 年平均 | 0.02833 | / | / | 200 | / | / |
| 45 | 丁家屯 | 年平均 | 0.03844 | / | / | 200 | / | / |
| 46 | 水井村 | 年平均 | 0.28935 | / | / | 200 | / | / |
| 47 | 上高包 | 年平均 | 0.07196 | / | / | 200 | / | / |
| 48 | 柴家冲 | 年平均 | 0.04166 | / | / | 200 | / | / |
| 49 | 小寨山 | 年平均 | 0.03892 | / | / | 200 | / | / |
| 50 | 小白庙 | 年平均 | 0.0566 | / | / | 200 | / | / |
| 51 | 下高包 | 年平均 | 0.05988 | / | / | 200 | / | / |
| 52 | 戴家屯 | 年平均 | 0.03345 | / | / | 200 | / | / |
| 53 | 盐井冲 | 年平均 | 0.05809 | / | / | 200 | / | / |
| 54 | 耳东村 | 年平均 | 0.03546 | / | / | 200 | / | / |
| 55 | 十三湾 | 年平均 | 0.00109 | / | / | 200 | / | / |
| 56 | 烂泥塘 | 年平均 | 0.05555 | / | / | 200 | / | / |
| 57 | 朱家村 | 年平均 | 0.02663 | / | / | 200 | / | / |
| 58 | 伍贵田 | 年平均 | 0.05052 | / | / | 200 | / | / |
| 59 | 朱家海子 | 年平均 | 0.02454 | / | / | 200 | / | / |
| 60 | 李家村 | 年平均 | 0.02574 | / | / | 200 | / | / |
| 61 | 西排村 | 年平均 | 0.21292 | / | / | 200 | / | / |
| 62 | 朱洗村 | 年平均 | 0.02234 | / | / | 200 | / | / |
| 63 | 马朵朗 | 年平均 | 0.0962 | / | / | 200 | / | / |
| 64 | 雾斗河 | 年平均 | 0.02488 | / | / | 200 | / | / |
| 65 | 大东村 | 年平均 | 0.02785 | / | / | 200 | / | / |
| 66 | 石头庙 | 年平均 | 0.00187 | / | / | 200 | / | / |
| 67 | 水草箐 | 年平均 | 0.00106 | / | / | 200 | / | / |
| 68 | 三岔河 | 年平均 | 0.03979 | / | / | 200 | / | / |
| 69 | 棠梨沟 | 年平均 | 0.04167 | / | / | 200 | / | / |
| 70 | 凹腰山 | 年平均 | 0.01986 | / | / | 200 | / | / |
| 71 | 迤香村 | 年平均 | 0.03688 | / | / | 200 | / | / |
| 72 | 芦柴冲 | 年平均 | 0.03631 | / | / | 200 | / | / |
| 73 | 西云村 | 年平均 | 0.1131 | / | / | 200 | / | / |
| 74 | 陈家村 | 年平均 | 0.01803 | / | / | 200 | / | / |
| 75 | 黄土坡 | 年平均 | 0.01786 | / | / | 200 | / | / |
| 76 | 罗文村 | 年平均 | 0.03907 | / | / | 200 | / | / |
| 77 | 尹旗屯 | 年平均 | 0.02613 | / | / | 200 | / | / |
| 78 | 富民村 | 年平均 | 0.02469 | / | / | 200 | / | / |
| 79 | 腰站街 | 年平均 | 0.01646 | / | / | 200 | / | / |
| 80 | 麦地冲 | 年平均 | 0.00188 | / | / | 200 | / | / |
| 81 | 枣子园 | 年平均 | 0.01902 | / | / | 200 | / | / |
| 82 | 枪杆冲 | 年平均 | 0.00984 | / | / | 200 | / | / |
| 83 | 古坝 | 年平均 | 0.00969 | / | / | 200 | / | / |
| 84 | 小保山 | 年平均 | 0.0187 | / | / | 200 | / | / |
| 85 | 白家屯 | 年平均 | 0.01341 | / | / | 200 | / | / |
| 86 | 鱼坝 | 年平均 | 0.01311 | / | / | 200 | / | / |
| 87 | 兴隆 | 年平均 | 0.01715 | / | / | 200 | / | / |
| 88 | 高苋槽 | 年平均 | 0.02969 | / | / | 200 | / | / |
| 89 | 香梨树 | 年平均 | 0.00101 | / | / | 200 | / | / |
| 90 | 大保山 | 年平均 | 0.01335 | / | / | 200 | / | / |
| 91 | 桃园村 | 年平均 | 0.00924 | / | / | 200 | / | / |
| 92 | 小西村 | 年平均 | 0.01346 | / | / | 200 | / | / |
| 93 | 黑邑仓 | 年平均 | 0.01574 | / | / | 200 | / | / |
| 94 | 姜家村 | 年平均 | 0.01147 | / | / | 200 | / | / |
| 95 | 各邑 | 年平均 | 0.01129 | / | / | 200 | / | / |
| 96 | 杨家庄 | 年平均 | 0.00816 | / | / | 200 | / | / |
| 97 | 苏家栗园 | 年平均 | 0.01391 | / | / | 200 | / | / |
| 98 | 新民村 | 年平均 | 0.00649 | / | / | 200 | / | / |
| 99 | 海稍 | 年平均 | 0.01125 | / | / | 200 | / | / |
| 100 | 雨多么 | 年平均 | 0.00372 | / | / | 200 | / | / |
| 101 | 水井屯 | 年平均 | 0.01012 | / | / | 200 | / | / |
| 102 | 益起坡 | 年平均 | 0.00854 | / | / | 200 | / | / |
| 103 | 竹园村 | 年平均 | 0.00982 | / | / | 200 | / | / |
| 104 | 龙树冲 | 年平均 | 0.01028 | / | / | 200 | / | / |
| 105 | 马军 | 年平均 | 0.00407 | / | / | 200 | / | / |
| 106 | 楚雄市区 | 年平均 | 0.01359 | / | / | 200 | / | / |
| 107 | 黄草完小 | 年平均 | 0.15541 | / | / | 200 | / | / |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 年平均 | 0.0824 | / | / | 200 | / | / |
| 109 | 苍岭中心中学 | 年平均 | 0.07492 | / | / | 200 | / | / |
| 110 | 饱满中学 | 年平均 | 0.06706 | / | / | 200 | / | / |
| 111 | 苍岭中学 | 年平均 | 0.02461 | / | / | 200 | / | / |
| 112 | 李家完小 | 年平均 | 0.027 | / | / | 200 | / | / |
| 113 | 云甸完小 | 年平均 | 0.0434 | / | / | 200 | / | / |
| 114 | 鹿城镇中学 | 年平均 | 0.02264 | / | / | 200 | / | / |
| 115 | 楚雄技师学校 | 年平均 | 0.01572 | / | / | 200 | / | / |
| 116 | 旧庄镇 | 年平均 | 0.00271 | / | / | 200 | / | / |
| 117 | 广通镇 | 年平均 | 0.00539 | / | / | 200 | / | / |
| 120 | 冬瓜镇 | 年平均 | 0.00569 | / | / | 200 | / | / |
| 119 | 彩云镇 | 年平均 | 0.01366 | / | / | 200 | / | / |
| 120 | 云龙镇 | 年平均 | 0.00049 | / | / | 200 | / | / |
| 121 | 子午镇 | 年平均 | 0.00262 | / | / | 200 | / | / |
| 122 | 网格点 | 年平均 | 0.19733 | / | / | 200 | / | / |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 年平均 | 0.00673 | / | / | 80 | / | / |

##### 2）网格浓度分布图

TSP小时质量浓度贡献值分布图见图7.1-20，TSP95%保证率日平均质量浓度贡献值分布图见图7.1-19，TSP年平均质量浓度贡献值分布图见图7.1-20。

图7.1-20  TSP小时浓度最大值对应浓度等值线图(ug/m3)

图7.1-19  TSP日均浓度最大值对应浓度等值线图(ug/m3)

图7.1-20  TSP年均浓度最大值对应浓度等值线图(ug/m3)

##### 3）厂界落地预测

本项目TSP厂界落地浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控浓度限值1000μg/m3。沿厂界设置8个预测点，预测计算厂界处TSP落地浓度，预测结果见表7.1-35。

预测结果表明：8个厂界预测点的TSP落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。

表7.1-35  TSP厂界落地浓度预测结果

| 序 号 | 预测点 | 平均 时段 | 落地浓度(μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 厂界排放标准(μg/m3) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界1 | 1小时 | 36.4496 | 20050902 | 1000 | 达标 |
| 2 | 东厂界2 | 1小时 | 11.31767 | 20051202 | 1000 | 达标 |
| 3 | 南厂界1 | 1小时 | 11.57407 | 20012709 | 1000 | 达标 |
| 4 | 南厂界2 | 1小时 | 23.13371 | 20092108 | 1000 | 达标 |
| 5 | 西厂界1 | 1小时 | 12.15115 | 20080808 | 1000 | 达标 |
| 6 | 西厂界2 | 1小时 | 27.02276 | 20100501 | 1000 | 达标 |
| 7 | 北厂界1 | 1小时 | 34.6593 | 20100403 | 1000 | 达标 |
| 8 | 北厂界2 | 1小时 | 39.0099 | 20010924 | 1000 | 达标 |

##### 4）大气环境防护距离的计算、设置

厂界外设置间距为50m的预测网格，预测厂界外NOX小时质量浓度贡献值、日平均质量浓度贡献值，预测结果见表7.1-36。

预测结果表明：厂界外TSP小时质量浓度贡献值、日平均质量浓度贡献值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的要求，无超标点，不需设置大气环境防护距离。

表7.1-36  厂界外TSP短期浓度贡献值预测结果

| 预测点 | 平均 时段 | 最大贡献值 (μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网格点 最大值 | 1小时 | 76.68822 | 20111109 | / | / | / |
|  | 日平均 | 8.18844 | 200802 | 300.0 | 2.73 | 达标 |

##### 5）小结

由表7.1-31可知，新增污染源正常排放情况下，日平均质量浓度贡献值的最大占标率为4.18%，小于100%；年平均质量浓度贡献值的最大占标率为2.04%，小于30%。

由表7.1-32可知，叠加背景浓度后，评价范围内TSP95%保证率日平均质量浓度的最大占标率为33.39%；符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求。由表7.1-33可知，除南厂界外，其余厂界处TSP落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。由表7.1-34可知，厂界外TSP无超标点，不需设置大气环境防护距离。

#### （5）正常排放铅及其化合物影响预测分析

##### 1）达标评价结果表

新增污染源正常工况条件下，环境空气保护目标和网格点的短期浓度和长期浓度贡献值预测结果见表7.1-37，叠加环境质量现状浓度后环境质量浓度预测见表7.1-38。

表7.1-37  铅及其化合物短期浓度和长期浓度贡献值预测结果

| 序号 | 关心点名称 | 浓度类型 | 污染物增加浓度(μg/m3) | 出现时间 | 评价标准(ug/m3) | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 1小时 | 0.15868 | 20112108 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00981 | 200605 | 1.5 | 0.65 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0014 | 平均值 | 0.5 | 0.28 | 达标 |
| 2 | 马场 | 1小时 | 0.3676 | 20081007 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.028 | 200810 | 1.5 | 1.87 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00236 | 平均值 | 0.5 | 0.47 | 达标 |
| 3 | 黑箐 | 1小时 | 0.29605 | 20103024 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01896 | 200329 | 1.5 | 1.26 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00279 | 平均值 | 0.5 | 0.56 | 达标 |
| 4 | 岔河 | 1小时 | 0.23686 | 20081007 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01817 | 200810 | 1.5 | 1.21 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0018 | 平均值 | 0.5 | 0.36 | 达标 |
| 5 | 黄草村 | 1小时 | 0.19478 | 20080204 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01642 | 200909 | 1.5 | 1.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00301 | 平均值 | 0.5 | 0.6 | 达标 |
| 6 | 黄草冲 | 1小时 | 0.26422 | 20081723 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01993 | 200810 | 1.5 | 1.33 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00239 | 平均值 | 0.5 | 0.48 | 达标 |
| 7 | 麻栗树 | 1小时 | 0.12433 | 20072807 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00762 | 200714 | 1.5 | 0.51 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00073 | 平均值 | 0.5 | 0.15 | 达标 |
| 8 | 落苴美 | 1小时 | 0.17875 | 20062321 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01375 | 200809 | 1.5 | 0.92 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00293 | 平均值 | 0.5 | 0.59 | 达标 |
| 9 | 小村 | 1小时 | 0.18078 | 20080524 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01541 | 200905 | 1.5 | 1.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00242 | 平均值 | 0.5 | 0.48 | 达标 |
| 10 | 下桃叶 | 1小时 | 0.1661 | 20082107 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.0124 | 200821 | 1.5 | 0.83 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00137 | 平均值 | 0.5 | 0.27 | 达标 |
| 11 | 上纸房 | 1小时 | 0.15415 | 20081203 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00958 | 200716 | 1.5 | 0.64 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00174 | 平均值 | 0.5 | 0.35 | 达标 |
| 12 | 元吉 | 1小时 | 0.15434 | 20080204 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01232 | 200909 | 1.5 | 0.82 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00222 | 平均值 | 0.5 | 0.44 | 达标 |
| 13 | 大荒田 | 1小时 | 0.17104 | 20120301 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01247 | 200919 | 1.5 | 0.83 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00281 | 平均值 | 0.5 | 0.56 | 达标 |
| 14 | 上桃叶 | 1小时 | 0.10509 | 20070607 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00908 | 200725 | 1.5 | 0.61 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00064 | 平均值 | 0.5 | 0.13 | 达标 |
| 15 | 小坝子 | 1小时 | 0.21766 | 20080524 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01458 | 201201 | 1.5 | 0.97 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00221 | 平均值 | 0.5 | 0.44 | 达标 |
| 16 | 下纸房 | 1小时 | 0.15072 | 20091006 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01401 | 201022 | 1.5 | 0.93 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00171 | 平均值 | 0.5 | 0.34 | 达标 |
| 17 | 海子坝 | 1小时 | 0.13387 | 20120801 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00795 | 200923 | 1.5 | 0.53 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00194 | 平均值 | 0.5 | 0.39 | 达标 |
| 20 | 尖山 | 1小时 | 0.10265 | 20051007 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00444 | 200527 | 1.5 | 0.3 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00058 | 平均值 | 0.5 | 0.12 | 达标 |
| 19 | 庄科村 | 1小时 | 0.12446 | 20112522 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00908 | 200809 | 1.5 | 0.61 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00199 | 平均值 | 0.5 | 0.4 | 达标 |
| 20 | 秧田冲 | 1小时 | 0.11767 | 20083102 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00881 | 200804 | 1.5 | 0.59 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00116 | 平均值 | 0.5 | 0.23 | 达标 |
| 21 | 马藏朗 | 1小时 | 0.07112 | 20071407 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00441 | 200714 | 1.5 | 0.29 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00042 | 平均值 | 0.5 | 0.08 | 达标 |
| 22 | 苍岭镇 | 1小时 | 0.10734 | 20072401 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00705 | 200923 | 1.5 | 0.47 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0017 | 平均值 | 0.5 | 0.34 | 达标 |
| 23 | 红豆冲 | 1小时 | 0.1452 | 20120208 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01016 | 200430 | 1.5 | 0.68 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00136 | 平均值 | 0.5 | 0.27 | 达标 |
| 24 | 家松树 | 1小时 | 0.10213 | 20070607 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00678 | 200725 | 1.5 | 0.45 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00047 | 平均值 | 0.5 | 0.09 | 达标 |
| 25 | 石官屯 | 1小时 | 0.12227 | 20091122 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00777 | 200911 | 1.5 | 0.52 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00173 | 平均值 | 0.5 | 0.35 | 达标 |
| 26 | 苍岭村 | 1小时 | 0.13748 | 20091924 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00989 | 200919 | 1.5 | 0.66 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00184 | 平均值 | 0.5 | 0.37 | 达标 |
| 27 | 方家河 | 1小时 | 0.13622 | 20091006 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01107 | 201022 | 1.5 | 0.74 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00121 | 平均值 | 0.5 | 0.24 | 达标 |
| 28 | 大凹村 | 1小时 | 0.10801 | 20010408 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01111 | 201105 | 1.5 | 0.74 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00124 | 平均值 | 0.5 | 0.25 | 达标 |
| 29 | 连汪坝 | 1小时 | 0.12026 | 20022108 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01633 | 201129 | 1.5 | 1.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00122 | 平均值 | 0.5 | 0.24 | 达标 |
| 30 | 小云甸 | 1小时 | 0.16476 | 20022507 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00897 | 201201 | 1.5 | 0.6 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00144 | 平均值 | 0.5 | 0.29 | 达标 |
| 31 | 连汪坝 | 1小时 | 0.13238 | 20081703 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.0112 | 200817 | 1.5 | 0.75 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00111 | 平均值 | 0.5 | 0.22 | 达标 |
| 32 | 里伍村 | 1小时 | 0.09333 | 20091924 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00942 | 200919 | 1.5 | 0.63 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00165 | 平均值 | 0.5 | 0.33 | 达标 |
| 33 | 马鞍山 | 1小时 | 0.77788 | 20072306 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.0477 | 200723 | 1.5 | 3.18 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00425 | 平均值 | 0.5 | 0.85 | 达标 |
| 34 | 殷家湾子 | 1小时 | 0.10995 | 20120301 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00732 | 200919 | 1.5 | 0.49 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00155 | 平均值 | 0.5 | 0.31 | 达标 |
| 35 | 孔家庄 | 1小时 | 0.12019 | 20120706 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00692 | 201207 | 1.5 | 0.46 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00082 | 平均值 | 0.5 | 0.16 | 达标 |
| 36 | 安家院 | 1小时 | 0.0866 | 20110606 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00483 | 201106 | 1.5 | 0.32 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00112 | 平均值 | 0.5 | 0.22 | 达标 |
| 37 | 卡利 | 1小时 | 0.16748 | 20080505 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.0108 | 200805 | 1.5 | 0.72 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00108 | 平均值 | 0.5 | 0.22 | 达标 |
| 38 | 梅子箐 | 1小时 | 0.09053 | 20040707 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00795 | 201022 | 1.5 | 0.53 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00102 | 平均值 | 0.5 | 0.2 | 达标 |
| 39 | 下土坡 | 1小时 | 0.18872 | 20080707 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.03354 | 200914 | 1.5 | 2.24 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00305 | 平均值 | 0.5 | 0.61 | 达标 |
| 40 | 下苍洼 | 1小时 | 0.07196 | 20112503 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00416 | 201026 | 1.5 | 0.28 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00059 | 平均值 | 0.5 | 0.12 | 达标 |
| 41 | 檀木箐 | 1小时 | 0.07575 | 20050907 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00396 | 200804 | 1.5 | 0.26 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0004 | 平均值 | 0.5 | 0.08 | 达标 |
| 42 | 上苍洼 | 1小时 | 0.09931 | 20081123 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00418 | 200811 | 1.5 | 0.28 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00057 | 平均值 | 0.5 | 0.11 | 达标 |
| 43 | 曹官冲 | 1小时 | 0.06475 | 20082407 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00448 | 200518 | 1.5 | 0.3 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00085 | 平均值 | 0.5 | 0.17 | 达标 |
| 44 | 高家庄 | 1小时 | 0.04485 | 20053107 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00377 | 200125 | 1.5 | 0.25 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0007 | 平均值 | 0.5 | 0.14 | 达标 |
| 45 | 水井村 | 1小时 | 0.07161 | 20090405 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00596 | 201011 | 1.5 | 0.4 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00094 | 平均值 | 0.5 | 0.19 | 达标 |
| 46 | 丁家屯 | 1小时 | 0.17825 | 20120808 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.03295 | 200914 | 1.5 | 2.2 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00323 | 平均值 | 0.5 | 0.65 | 达标 |
| 47 | 上高包 | 1小时 | 0.13264 | 20112423 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01329 | 201018 | 1.5 | 0.89 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00103 | 平均值 | 0.5 | 0.21 | 达标 |
| 48 | 柴家冲 | 1小时 | 0.08498 | 20090406 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00539 | 200612 | 1.5 | 0.36 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00114 | 平均值 | 0.5 | 0.23 | 达标 |
| 49 | 小寨山 | 1小时 | 0.08207 | 20010208 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00597 | 201022 | 1.5 | 0.4 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00088 | 平均值 | 0.5 | 0.18 | 达标 |
| 50 | 小白庙 | 1小时 | 0.12086 | 20112602 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00904 | 200817 | 1.5 | 0.6 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00089 | 平均值 | 0.5 | 0.18 | 达标 |
| 51 | 下高包 | 1小时 | 0.13311 | 20111102 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00982 | 201110 | 1.5 | 0.65 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0009 | 平均值 | 0.5 | 0.18 | 达标 |
| 52 | 戴家屯 | 1小时 | 0.09792 | 20010208 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00555 | 201011 | 1.5 | 0.37 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0008 | 平均值 | 0.5 | 0.16 | 达标 |
| 53 | 盐井冲 | 1小时 | 0.13125 | 20120208 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00952 | 201220 | 1.5 | 0.63 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00084 | 平均值 | 0.5 | 0.17 | 达标 |
| 54 | 耳东村 | 1小时 | 0.11116 | 20091802 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00749 | 200826 | 1.5 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00059 | 平均值 | 0.5 | 0.12 | 达标 |
| 55 | 十三湾 | 1小时 | 0.09212 | 20091722 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00628 | 200907 | 1.5 | 0.42 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00062 | 平均值 | 0.5 | 0.12 | 达标 |
| 56 | 烂泥塘 | 1小时 | 0.10477 | 20022108 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01072 | 201129 | 1.5 | 0.71 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00074 | 平均值 | 0.5 | 0.15 | 达标 |
| 57 | 朱家村 | 1小时 | 0.07094 | 20111223 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00367 | 201112 | 1.5 | 0.24 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00043 | 平均值 | 0.5 | 0.09 | 达标 |
| 58 | 伍贵田 | 1小时 | 0.1215 | 20111102 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00889 | 201110 | 1.5 | 0.59 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00076 | 平均值 | 0.5 | 0.15 | 达标 |
| 59 | 朱家海子 | 1小时 | 0.05356 | 20110606 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00337 | 200112 | 1.5 | 0.22 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00069 | 平均值 | 0.5 | 0.14 | 达标 |
| 60 | 李家村 | 1小时 | 0.09255 | 20010208 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00414 | 200102 | 1.5 | 0.28 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00065 | 平均值 | 0.5 | 0.13 | 达标 |
| 61 | 西排村 | 1小时 | 0.14151 | 20091405 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.02776 | 200915 | 1.5 | 1.85 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00237 | 平均值 | 0.5 | 0.47 | 达标 |
| 62 | 朱洗村 | 1小时 | 0.05294 | 20102402 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00304 | 201228 | 1.5 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00038 | 平均值 | 0.5 | 0.08 | 达标 |
| 63 | 马朵朗 | 1小时 | 0.07576 | 20050907 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00516 | 200810 | 1.5 | 0.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00046 | 平均值 | 0.5 | 0.09 | 达标 |
| 64 | 雾斗河 | 1小时 | 0.0463 | 20030608 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00381 | 200612 | 1.5 | 0.25 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00071 | 平均值 | 0.5 | 0.14 | 达标 |
| 65 | 大东村 | 1小时 | 0.1153 | 20082603 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00716 | 200826 | 1.5 | 0.48 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00045 | 平均值 | 0.5 | 0.09 | 达标 |
| 66 | 石头庙 | 1小时 | 0.28697 | 20110122 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.02656 | 200809 | 1.5 | 1.77 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00182 | 平均值 | 0.5 | 0.36 | 达标 |
| 67 | 水草箐 | 1小时 | 0.43345 | 20062124 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.02224 | 201029 | 1.5 | 1.48 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00166 | 平均值 | 0.5 | 0.33 | 达标 |
| 68 | 三岔河 | 1小时 | 0.09787 | 20113007 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00604 | 201110 | 1.5 | 0.4 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0006 | 平均值 | 0.5 | 0.12 | 达标 |
| 69 | 棠梨沟 | 1小时 | 0.13014 | 20080505 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00908 | 200805 | 1.5 | 0.61 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00063 | 平均值 | 0.5 | 0.13 | 达标 |
| 70 | 凹腰山 | 1小时 | 0.0745 | 20040707 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00415 | 201022 | 1.5 | 0.28 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00054 | 平均值 | 0.5 | 0.11 | 达标 |
| 71 | 迤香村 | 1小时 | 0.08252 | 20111503 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00631 | 201205 | 1.5 | 0.42 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00055 | 平均值 | 0.5 | 0.11 | 达标 |
| 72 | 芦柴冲 | 1小时 | 0.11374 | 20103107 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00582 | 200216 | 1.5 | 0.39 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00048 | 平均值 | 0.5 | 0.1 | 达标 |
| 73 | 西云村 | 1小时 | 0.12065 | 20111104 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01463 | 200915 | 1.5 | 0.98 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00131 | 平均值 | 0.5 | 0.26 | 达标 |
| 74 | 陈家村 | 1小时 | 0.03912 | 20120801 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00318 | 200923 | 1.5 | 0.21 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00055 | 平均值 | 0.5 | 0.11 | 达标 |
| 75 | 黄土坡 | 1小时 | 0.03779 | 20093022 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00283 | 200917 | 1.5 | 0.19 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00031 | 平均值 | 0.5 | 0.06 | 达标 |
| 76 | 罗文村 | 1小时 | 0.11088 | 20082004 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00794 | 200820 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00054 | 平均值 | 0.5 | 0.11 | 达标 |
| 77 | 尹旗屯 | 1小时 | 0.06462 | 20090524 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00437 | 200728 | 1.5 | 0.29 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0004 | 平均值 | 0.5 | 0.08 | 达标 |
| 78 | 富民村 | 1小时 | 0.07435 | 20072304 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00531 | 200826 | 1.5 | 0.35 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00038 | 平均值 | 0.5 | 0.08 | 达标 |
| 79 | 腰站街 | 1小时 | 0.07063 | 20010208 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00313 | 200102 | 1.5 | 0.21 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00047 | 平均值 | 0.5 | 0.09 | 达标 |
| 80 | 麦地冲 | 1小时 | 0.04945 | 20080207 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00259 | 200802 | 1.5 | 0.17 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00017 | 平均值 | 0.5 | 0.03 | 达标 |
| 81 | 枣子园 | 1小时 | 0.08261 | 20090723 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00504 | 200907 | 1.5 | 0.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00035 | 平均值 | 0.5 | 0.07 | 达标 |
| 82 | 枪杆冲 | 1小时 | 0.03086 | 20050907 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00196 | 200804 | 1.5 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00018 | 平均值 | 0.5 | 0.04 | 达标 |
| 83 | 古坝村 | 1小时 | 0.03974 | 20050807 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00217 | 200508 | 1.5 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00021 | 平均值 | 0.5 | 0.04 | 达标 |
| 84 | 小保山 | 1小时 | 0.07923 | 20080302 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00471 | 200811 | 1.5 | 0.31 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00033 | 平均值 | 0.5 | 0.07 | 达标 |
| 85 | 白家屯 | 1小时 | 0.04409 | 20010804 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00323 | 201011 | 1.5 | 0.22 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00044 | 平均值 | 0.5 | 0.09 | 达标 |
| 86 | 鱼坝村 | 1小时 | 0.03673 | 20081203 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00212 | 200207 | 1.5 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00035 | 平均值 | 0.5 | 0.07 | 达标 |
| 87 | 兴隆村 | 1小时 | 0.08337 | 20120624 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00356 | 201206 | 1.5 | 0.24 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00053 | 平均值 | 0.5 | 0.11 | 达标 |
| 88 | 高苋槽村 | 1小时 | 0.08578 | 20113007 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00477 | 201205 | 1.5 | 0.32 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00045 | 平均值 | 0.5 | 0.09 | 达标 |
| 89 | 香梨树村 | 1小时 | 0.24674 | 20052704 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01521 | 200810 | 1.5 | 1.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00176 | 平均值 | 0.5 | 0.35 | 达标 |
| 90 | 大保山村 | 1小时 | 0.09132 | 20100103 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00459 | 201001 | 1.5 | 0.31 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00027 | 平均值 | 0.5 | 0.05 | 达标 |
| 91 | 桃源村 | 1小时 | 0.04146 | 20080705 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00257 | 200807 | 1.5 | 0.17 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00022 | 平均值 | 0.5 | 0.04 | 达标 |
| 92 | 小西村 | 1小时 | 0.06013 | 20040707 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00319 | 201022 | 1.5 | 0.21 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00042 | 平均值 | 0.5 | 0.08 | 达标 |
| 93 | 黑邑仓 | 1小时 | 0.06354 | 20090723 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00453 | 200907 | 1.5 | 0.3 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00028 | 平均值 | 0.5 | 0.06 | 达标 |
| 94 | 姜家村 | 1小时 | 0.05678 | 20041705 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00307 | 201011 | 1.5 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00039 | 平均值 | 0.5 | 0.08 | 达标 |
| 95 | 各邑村 | 1小时 | 0.10416 | 20072006 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00507 | 200720 | 1.5 | 0.34 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00025 | 平均值 | 0.5 | 0.05 | 达标 |
| 96 | 杨家庄 | 1小时 | 0.04887 | 20120706 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00266 | 201207 | 1.5 | 0.18 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00027 | 平均值 | 0.5 | 0.05 | 达标 |
| 97 | 苏家栗园 | 1小时 | 0.07685 | 20120624 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00326 | 201206 | 1.5 | 0.22 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00046 | 平均值 | 0.5 | 0.09 | 达标 |
| 98 | 新民村 | 1小时 | 0.02363 | 20050807 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00168 | 200128 | 1.5 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00019 | 平均值 | 0.5 | 0.04 | 达标 |
| 99 | 海稍村 | 1小时 | 0.0568 | 20010208 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00245 | 200102 | 1.5 | 0.16 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00036 | 平均值 | 0.5 | 0.07 | 达标 |
| 100 | 雨多么村 | 1小时 | 0.02246 | 20082407 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00191 | 200503 | 1.5 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00029 | 平均值 | 0.5 | 0.06 | 达标 |
| 101 | 水井屯 | 1小时 | 0.02587 | 20120801 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00181 | 200923 | 1.5 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00037 | 平均值 | 0.5 | 0.07 | 达标 |
| 102 | 益起坡 | 1小时 | 0.0191 | 20010410 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00136 | 200907 | 1.5 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00014 | 平均值 | 0.5 | 0.03 | 达标 |
| 103 | 竹园村 | 1小时 | 0.05345 | 20010804 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00278 | 201011 | 1.5 | 0.19 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00036 | 平均值 | 0.5 | 0.07 | 达标 |
| 104 | 龙树冲 | 1小时 | 0.02106 | 20040706 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00184 | 200528 | 1.5 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00027 | 平均值 | 0.5 | 0.05 | 达标 |
| 105 | 马军村 | 1小时 | 0.02487 | 20102908 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00152 | 200725 | 1.5 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00012 | 平均值 | 0.5 | 0.02 | 达标 |
| 106 | 楚雄市区 | 1小时 | 0.02897 | 20011624 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00213 | 200609 | 1.5 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00026 | 平均值 | 0.5 | 0.05 | 达标 |
| 107 | 黄草完小 | 1小时 | 0.17656 | 20080204 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01491 | 200909 | 1.5 | 0.99 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0027 | 平均值 | 0.5 | 0.54 | 达标 |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 1小时 | 0.10947 | 20101504 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00863 | 201203 | 1.5 | 0.58 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00197 | 平均值 | 0.5 | 0.39 | 达标 |
| 109 | 苍岭镇中心中学 | 1小时 | 0.11313 | 20072401 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00745 | 200923 | 1.5 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00177 | 平均值 | 0.5 | 0.35 | 达标 |
| 110 | 饱满中学 | 1小时 | 0.09177 | 20101504 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.0073 | 200612 | 1.5 | 0.49 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00167 | 平均值 | 0.5 | 0.33 | 达标 |
| 111 | 苍岭中学 | 1小时 | 0.08857 | 20010208 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00397 | 200102 | 1.5 | 0.26 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00063 | 平均值 | 0.5 | 0.13 | 达标 |
| 112 | 李家完小 | 1小时 | 0.09373 | 20010208 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.0042 | 200102 | 1.5 | 0.28 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00067 | 平均值 | 0.5 | 0.13 | 达标 |
| 113 | 云甸完小 | 1小时 | 0.10846 | 20111102 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00801 | 201110 | 1.5 | 0.53 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00065 | 平均值 | 0.5 | 0.13 | 达标 |
| 114 | 鹿城镇中学 | 1小时 | 0.08758 | 20071604 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00556 | 200803 | 1.5 | 0.37 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00037 | 平均值 | 0.5 | 0.07 | 达标 |
| 115 | 楚雄技师学校 | 1小时 | 0.08977 | 20082603 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00486 | 200826 | 1.5 | 0.32 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00027 | 平均值 | 0.5 | 0.05 | 达标 |
| 116 | 旧庄镇 | 1小时 | 0.01785 | 20050807 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00105 | 200508 | 1.5 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00012 | 平均值 | 0.5 | 0.02 | 达标 |
| 117 | 广通镇 | 1小时 | 0.03641 | 20071804 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00196 | 200126 | 1.5 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00028 | 平均值 | 0.5 | 0.06 | 达标 |
| 120 | 冬瓜镇 | 1小时 | 0.03475 | 20102724 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00193 | 201030 | 1.5 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00014 | 平均值 | 0.5 | 0.03 | 达标 |
| 119 | 彩云镇 | 1小时 | 0.05349 | 20021605 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00306 | 200216 | 1.5 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00019 | 平均值 | 0.5 | 0.04 | 达标 |
| 120 | 云龙镇 | 1小时 | 0.02225 | 20080207 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00117 | 200802 | 1.5 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00008 | 平均值 | 0.5 | 0.02 | 达标 |
| 121 | 子午镇 | 1小时 | 0.01289 | 20010410 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00067 | 200725 | 1.5 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00008 | 平均值 | 0.5 | 0.02 | 达标 |
| 122 | 网格 | 1小时 | 3.6164 | 20102823 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.90841 | 201031 | 1.5 | 60.56 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.08018 | 平均值 | 0.5 | 16.04 | 达标 |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 1小时 | 0.23327 | 20110103 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.02334 | 201129 | 1.5 | 1.56 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00172 | 平均值 | 0.5 | 0.34 | 达标 |

表7.1-38  铅及其化合物叠加背景浓度后环境质量浓度预测结果

| 序 号 | 预测点 | 浓度类型 | 新增+在建源贡献值(μg/m3) | 出现 时间 | 背景 浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价 标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 日平均 | 0.00981 | 200605 | 0.008 | 0.01781 | 1.5 | 1.19 | 达标 |
| 2 | 马场 | 日平均 | 0.028 | 200810 | 0.008 | 0.036 | 1.5 | 2.40 | 达标 |
| 3 | 黑箐 | 日平均 | 0.01896 | 200329 | 0.008 | 0.02696 | 1.5 | 1.80 | 达标 |
| 4 | 岔河 | 日平均 | 0.01817 | 200810 | 0.008 | 0.02617 | 1.5 | 1.74 | 达标 |
| 5 | 黄草村 | 日平均 | 0.01642 | 200909 | 0.008 | 0.02442 | 1.5 | 1.63 | 达标 |
| 6 | 黄草冲 | 日平均 | 0.01993 | 200810 | 0.008 | 0.02793 | 1.5 | 1.86 | 达标 |
| 7 | 麻栗树 | 日平均 | 0.00762 | 200714 | 0.008 | 0.01562 | 1.5 | 1.04 | 达标 |
| 8 | 落苴美 | 日平均 | 0.01375 | 200809 | 0.008 | 0.02175 | 1.5 | 1.45 | 达标 |
| 9 | 小村 | 日平均 | 0.01541 | 200905 | 0.008 | 0.02341 | 1.5 | 1.56 | 达标 |
| 10 | 下桃叶 | 日平均 | 0.0124 | 200821 | 0.008 | 0.0204 | 1.5 | 1.36 | 达标 |
| 11 | 上纸房 | 日平均 | 0.00958 | 200716 | 0.008 | 0.01758 | 1.5 | 1.17 | 达标 |
| 12 | 元吉 | 日平均 | 0.01232 | 200909 | 0.008 | 0.02032 | 1.5 | 1.35 | 达标 |
| 13 | 大荒田 | 日平均 | 0.01247 | 200919 | 0.008 | 0.02047 | 1.5 | 1.36 | 达标 |
| 14 | 上桃叶 | 日平均 | 0.00908 | 200725 | 0.008 | 0.01708 | 1.5 | 1.14 | 达标 |
| 15 | 小坝子 | 日平均 | 0.01458 | 201201 | 0.008 | 0.02258 | 1.5 | 1.51 | 达标 |
| 16 | 下纸房 | 日平均 | 0.01401 | 201022 | 0.008 | 0.02201 | 1.5 | 1.47 | 达标 |
| 17 | 海子坝 | 日平均 | 0.00795 | 200923 | 0.008 | 0.01595 | 1.5 | 1.06 | 达标 |
| 20 | 尖山 | 日平均 | 0.00444 | 200527 | 0.008 | 0.01244 | 1.5 | 0.83 | 达标 |
| 19 | 庄科村 | 日平均 | 0.00908 | 200809 | 0.008 | 0.01708 | 1.5 | 1.14 | 达标 |
| 20 | 秧田冲 | 日平均 | 0.00881 | 200804 | 0.008 | 0.01681 | 1.5 | 1.12 | 达标 |
| 21 | 马藏朗 | 日平均 | 0.00441 | 200714 | 0.008 | 0.01241 | 1.5 | 0.83 | 达标 |
| 22 | 苍岭镇 | 日平均 | 0.00705 | 200923 | 0.008 | 0.01505 | 1.5 | 1.00 | 达标 |
| 23 | 红豆冲 | 日平均 | 0.01016 | 200430 | 0.008 | 0.01816 | 1.5 | 1.21 | 达标 |
| 24 | 家松树 | 日平均 | 0.00678 | 200725 | 0.008 | 0.01478 | 1.5 | 0.99 | 达标 |
| 25 | 石官屯 | 日平均 | 0.00777 | 200911 | 0.008 | 0.01577 | 1.5 | 1.05 | 达标 |
| 26 | 苍岭村 | 日平均 | 0.00989 | 200919 | 0.008 | 0.01789 | 1.5 | 1.19 | 达标 |
| 27 | 方家河 | 日平均 | 0.01107 | 201022 | 0.008 | 0.01907 | 1.5 | 1.27 | 达标 |
| 28 | 大凹村 | 日平均 | 0.01111 | 201105 | 0.008 | 0.01911 | 1.5 | 1.27 | 达标 |
| 29 | 小云甸 | 日平均 | 0.01633 | 201129 | 0.008 | 0.02433 | 1.5 | 1.62 | 达标 |
| 30 | 连汪坝 | 日平均 | 0.00897 | 201201 | 0.008 | 0.01697 | 1.5 | 1.13 | 达标 |
| 31 | 里伍村 | 日平均 | 0.0112 | 200817 | 0.008 | 0.0192 | 1.5 | 1.28 | 达标 |
| 32 | 马鞍山 | 日平均 | 0.00942 | 200919 | 0.008 | 0.01742 | 1.5 | 1.16 | 达标 |
| 33 | 上土坡 | 日平均 | 0.0477 | 200723 | 0.008 | 0.0557 | 1.5 | 3.71 | 达标 |
| 34 | 殷家湾子 | 日平均 | 0.00732 | 200919 | 0.008 | 0.01532 | 1.5 | 1.02 | 达标 |
| 35 | 孔家庄 | 日平均 | 0.00692 | 201207 | 0.008 | 0.01492 | 1.5 | 0.99 | 达标 |
| 36 | 安家院 | 日平均 | 0.00483 | 201106 | 0.008 | 0.01283 | 1.5 | 0.86 | 达标 |
| 37 | 卡利 | 日平均 | 0.0108 | 200805 | 0.008 | 0.0188 | 1.5 | 1.25 | 达标 |
| 38 | 梅子箐 | 日平均 | 0.00795 | 201022 | 0.008 | 0.01595 | 1.5 | 1.06 | 达标 |
| 39 | 下土坡 | 日平均 | 0.03354 | 200914 | 0.008 | 0.04154 | 1.5 | 2.77 | 达标 |
| 40 | 下苍洼 | 日平均 | 0.00416 | 201026 | 0.008 | 0.01216 | 1.5 | 0.81 | 达标 |
| 41 | 檀木箐 | 日平均 | 0.00396 | 200804 | 0.008 | 0.01196 | 1.5 | 0.80 | 达标 |
| 42 | 上苍洼 | 日平均 | 0.00418 | 200811 | 0.008 | 0.01218 | 1.5 | 0.81 | 达标 |
| 43 | 曹官冲 | 日平均 | 0.00448 | 200518 | 0.008 | 0.01248 | 1.5 | 0.83 | 达标 |
| 44 | 高家庄 | 日平均 | 0.00377 | 200125 | 0.008 | 0.01177 | 1.5 | 0.78 | 达标 |
| 45 | 丁家屯 | 日平均 | 0.00596 | 201011 | 0.008 | 0.01396 | 1.5 | 0.93 | 达标 |
| 46 | 水井村 | 日平均 | 0.03295 | 200914 | 0.008 | 0.04095 | 1.5 | 2.73 | 达标 |
| 47 | 上高包 | 日平均 | 0.01329 | 201018 | 0.008 | 0.02129 | 1.5 | 1.42 | 达标 |
| 48 | 柴家冲 | 日平均 | 0.00539 | 200612 | 0.008 | 0.01339 | 1.5 | 0.89 | 达标 |
| 49 | 小寨山 | 日平均 | 0.00597 | 201022 | 0.008 | 0.01397 | 1.5 | 0.93 | 达标 |
| 50 | 小白庙 | 日平均 | 0.00904 | 200817 | 0.008 | 0.01704 | 1.5 | 1.14 | 达标 |
| 51 | 下高包 | 日平均 | 0.00982 | 201110 | 0.008 | 0.01782 | 1.5 | 1.19 | 达标 |
| 52 | 戴家屯 | 日平均 | 0.00555 | 201011 | 0.008 | 0.01355 | 1.5 | 0.90 | 达标 |
| 53 | 盐井冲 | 日平均 | 0.00952 | 201220 | 0.008 | 0.01752 | 1.5 | 1.17 | 达标 |
| 54 | 耳东村 | 日平均 | 0.00749 | 200826 | 0.008 | 0.01549 | 1.5 | 1.03 | 达标 |
| 55 | 十三湾 | 日平均 | 0.00628 | 200907 | 0.008 | 0.01428 | 1.5 | 0.95 | 达标 |
| 56 | 烂泥塘 | 日平均 | 0.01072 | 201129 | 0.008 | 0.01872 | 1.5 | 1.25 | 达标 |
| 57 | 朱家村 | 日平均 | 0.00367 | 201112 | 0.008 | 0.01167 | 1.5 | 0.78 | 达标 |
| 58 | 伍贵田 | 日平均 | 0.00889 | 201110 | 0.008 | 0.01689 | 1.5 | 1.13 | 达标 |
| 59 | 朱家海子 | 日平均 | 0.00337 | 200112 | 0.008 | 0.01137 | 1.5 | 0.76 | 达标 |
| 60 | 李家村 | 日平均 | 0.00414 | 200102 | 0.008 | 0.01214 | 1.5 | 0.81 | 达标 |
| 61 | 西排村 | 日平均 | 0.02776 | 200915 | 0.008 | 0.03576 | 1.5 | 2.38 | 达标 |
| 62 | 朱洗村 | 日平均 | 0.00304 | 201228 | 0.008 | 0.01104 | 1.5 | 0.74 | 达标 |
| 63 | 马朵朗 | 日平均 | 0.00516 | 200810 | 0.008 | 0.01316 | 1.5 | 0.88 | 达标 |
| 64 | 雾斗河 | 日平均 | 0.00381 | 200612 | 0.008 | 0.01181 | 1.5 | 0.79 | 达标 |
| 65 | 大东村 | 日平均 | 0.00716 | 200826 | 0.008 | 0.01516 | 1.5 | 1.01 | 达标 |
| 66 | 石头庙 | 日平均 | 0.02656 | 200809 | 0.008 | 0.03456 | 1.5 | 2.30 | 达标 |
| 67 | 水草箐 | 日平均 | 0.02224 | 201029 | 0.008 | 0.03024 | 1.5 | 2.02 | 达标 |
| 68 | 三岔河 | 日平均 | 0.00604 | 201110 | 0.008 | 0.01404 | 1.5 | 0.94 | 达标 |
| 69 | 棠梨沟 | 日平均 | 0.00908 | 200805 | 0.008 | 0.01708 | 1.5 | 1.14 | 达标 |
| 70 | 凹腰山 | 日平均 | 0.00415 | 201022 | 0.008 | 0.01215 | 1.5 | 0.81 | 达标 |
| 71 | 迤香村 | 日平均 | 0.00631 | 201205 | 0.008 | 0.01431 | 1.5 | 0.95 | 达标 |
| 72 | 芦柴冲 | 日平均 | 0.00582 | 200216 | 0.008 | 0.01382 | 1.5 | 0.92 | 达标 |
| 73 | 西云村 | 日平均 | 0.01463 | 200915 | 0.008 | 0.02263 | 1.5 | 1.51 | 达标 |
| 74 | 陈家村 | 日平均 | 0.00318 | 200923 | 0.008 | 0.01118 | 1.5 | 0.75 | 达标 |
| 75 | 黄土坡 | 日平均 | 0.00283 | 200917 | 0.008 | 0.01083 | 1.5 | 0.72 | 达标 |
| 76 | 罗文村 | 日平均 | 0.00794 | 200820 | 0.008 | 0.01594 | 1.5 | 1.06 | 达标 |
| 77 | 尹旗屯 | 日平均 | 0.00437 | 200728 | 0.008 | 0.01237 | 1.5 | 0.82 | 达标 |
| 78 | 富民村 | 日平均 | 0.00531 | 200826 | 0.008 | 0.01331 | 1.5 | 0.89 | 达标 |
| 79 | 腰站街 | 日平均 | 0.00313 | 200102 | 0.008 | 0.01113 | 1.5 | 0.74 | 达标 |
| 80 | 麦地冲 | 日平均 | 0.00259 | 200802 | 0.008 | 0.01059 | 1.5 | 0.71 | 达标 |
| 81 | 枣子园 | 日平均 | 0.00504 | 200907 | 0.008 | 0.01304 | 1.5 | 0.87 | 达标 |
| 82 | 枪杆冲 | 日平均 | 0.00196 | 200804 | 0.008 | 0.00996 | 1.5 | 0.66 | 达标 |
| 83 | 古坝 | 日平均 | 0.00217 | 200508 | 0.008 | 0.01017 | 1.5 | 0.68 | 达标 |
| 84 | 小保山 | 日平均 | 0.00471 | 200811 | 0.008 | 0.01271 | 1.5 | 0.85 | 达标 |
| 85 | 白家屯 | 日平均 | 0.00323 | 201011 | 0.008 | 0.01123 | 1.5 | 0.75 | 达标 |
| 86 | 鱼坝 | 日平均 | 0.00212 | 200207 | 0.008 | 0.01012 | 1.5 | 0.67 | 达标 |
| 87 | 兴隆 | 日平均 | 0.00356 | 201206 | 0.008 | 0.01156 | 1.5 | 0.77 | 达标 |
| 88 | 高苋槽 | 日平均 | 0.00477 | 201205 | 0.008 | 0.01277 | 1.5 | 0.85 | 达标 |
| 89 | 香梨树 | 日平均 | 0.01521 | 200810 | 0.008 | 0.02321 | 1.5 | 1.55 | 达标 |
| 90 | 大保山 | 日平均 | 0.00459 | 201001 | 0.008 | 0.01259 | 1.5 | 0.84 | 达标 |
| 91 | 桃园村 | 日平均 | 0.00257 | 200807 | 0.008 | 0.01057 | 1.5 | 0.70 | 达标 |
| 92 | 小西村 | 日平均 | 0.00319 | 201022 | 0.008 | 0.01119 | 1.5 | 0.75 | 达标 |
| 93 | 黑邑仓 | 日平均 | 0.00453 | 200907 | 0.008 | 0.01253 | 1.5 | 0.84 | 达标 |
| 94 | 姜家村 | 日平均 | 0.00307 | 201011 | 0.008 | 0.01107 | 1.5 | 0.74 | 达标 |
| 95 | 各邑 | 日平均 | 0.00507 | 200720 | 0.008 | 0.01307 | 1.5 | 0.87 | 达标 |
| 96 | 杨家庄 | 日平均 | 0.00266 | 201207 | 0.008 | 0.01066 | 1.5 | 0.71 | 达标 |
| 97 | 苏家栗园 | 日平均 | 0.00326 | 201206 | 0.008 | 0.01126 | 1.5 | 0.75 | 达标 |
| 98 | 新民村 | 日平均 | 0.00168 | 200128 | 0.008 | 0.00968 | 1.5 | 0.65 | 达标 |
| 99 | 海稍 | 日平均 | 0.00245 | 200102 | 0.008 | 0.01045 | 1.5 | 0.70 | 达标 |
| 100 | 雨多么 | 日平均 | 0.00191 | 200503 | 0.008 | 0.00991 | 1.5 | 0.66 | 达标 |
| 101 | 水井屯 | 日平均 | 0.00181 | 200923 | 0.008 | 0.00981 | 1.5 | 0.65 | 达标 |
| 102 | 益起坡 | 日平均 | 0.00136 | 200907 | 0.008 | 0.00936 | 1.5 | 0.62 | 达标 |
| 103 | 竹园村 | 日平均 | 0.00278 | 201011 | 0.008 | 0.01078 | 1.5 | 0.72 | 达标 |
| 104 | 龙树冲 | 日平均 | 0.00184 | 200528 | 0.008 | 0.00984 | 1.5 | 0.66 | 达标 |
| 105 | 马军 | 日平均 | 0.00152 | 200725 | 0.008 | 0.00952 | 1.5 | 0.63 | 达标 |
| 106 | 楚雄市区 | 日平均 | 0.00213 | 200609 | 0.008 | 0.01013 | 1.5 | 0.68 | 达标 |
| 107 | 黄草完小 | 日平均 | 0.01491 | 200909 | 0.008 | 0.02291 | 1.5 | 1.53 | 达标 |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 日平均 | 0.00863 | 201203 | 0.008 | 0.01663 | 1.5 | 1.11 | 达标 |
| 109 | 苍岭中心中学 | 日平均 | 0.00745 | 200923 | 0.008 | 0.01545 | 1.5 | 1.03 | 达标 |
| 110 | 饱满中学 | 日平均 | 0.0073 | 200612 | 0.008 | 0.0153 | 1.5 | 1.02 | 达标 |
| 111 | 苍岭中学 | 日平均 | 0.00397 | 200102 | 0.008 | 0.01197 | 1.5 | 0.80 | 达标 |
| 112 | 李家完小 | 日平均 | 0.0042 | 200102 | 0.008 | 0.0122 | 1.5 | 0.81 | 达标 |
| 113 | 云甸完小 | 日平均 | 0.00801 | 201110 | 0.008 | 0.01601 | 1.5 | 1.07 | 达标 |
| 114 | 鹿城镇中学 | 日平均 | 0.00556 | 200803 | 0.008 | 0.01356 | 1.5 | 0.90 | 达标 |
| 115 | 楚雄技师学校 | 日平均 | 0.00486 | 200826 | 0.008 | 0.01286 | 1.5 | 0.86 | 达标 |
| 116 | 旧庄镇 | 日平均 | 0.00105 | 200508 | 0.008 | 0.00905 | 1.5 | 0.60 | 达标 |
| 117 | 广通镇 | 日平均 | 0.00196 | 200126 | 0.008 | 0.00996 | 1.5 | 0.66 | 达标 |
| 120 | 冬瓜镇 | 日平均 | 0.00193 | 201030 | 0.008 | 0.00993 | 1.5 | 0.66 | 达标 |
| 119 | 彩云镇 | 日平均 | 0.00306 | 200216 | 0.008 | 0.01106 | 1.5 | 0.74 | 达标 |
| 120 | 云龙镇 | 日平均 | 0.00117 | 200802 | 0.008 | 0.00917 | 1.5 | 0.61 | 达标 |
| 121 | 子午镇 | 日平均 | 0.00067 | 200725 | 0.008 | 0.00867 | 1.5 | 0.58 | 达标 |
| 122 | 网格点 | 日平均 | 0.90841 | 201031 | 0.008 | 0.91091 | 1.5 | 60.73 | 达标 |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 日平均 | 0.02334 | 201129 | 0.01 | 0.03334 | 1.5 | 2.22 | 达标 |

表7.1-39  铅叠加背景值后年均浓度占标率

| 序 号 | 预测点 | 浓度类型 | 新增+在建源贡献值(μg/m3) | 背景浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 年平均 | 0.0014 | / | / | 0.5 | / | / |
| 2 | 马场 | 年平均 | 0.00236 | / | / | 0.5 | / | / |
| 3 | 黑箐 | 年平均 | 0.00279 | / | / | 0.5 | / | / |
| 4 | 岔河 | 年平均 | 0.0018 | / | / | 0.5 | / | / |
| 5 | 黄草村 | 年平均 | 0.00301 | / | / | 0.5 | / | / |
| 6 | 黄草冲 | 年平均 | 0.00239 | / | / | 0.5 | / | / |
| 7 | 麻栗树 | 年平均 | 0.00073 | / | / | 0.5 | / | / |
| 8 | 落苴美 | 年平均 | 0.00293 | / | / | 0.5 | / | / |
| 9 | 小村 | 年平均 | 0.00242 | / | / | 0.5 | / | / |
| 10 | 下桃叶 | 年平均 | 0.00137 | / | / | 0.5 | / | / |
| 11 | 上纸房 | 年平均 | 0.00174 | / | / | 0.5 | / | / |
| 12 | 元吉 | 年平均 | 0.00222 | / | / | 0.5 | / | / |
| 13 | 大荒田 | 年平均 | 0.00281 | / | / | 0.5 | / | / |
| 14 | 上桃叶 | 年平均 | 0.00064 | / | / | 0.5 | / | / |
| 15 | 小坝子 | 年平均 | 0.00221 | / | / | 0.5 | / | / |
| 16 | 下纸房 | 年平均 | 0.00171 | / | / | 0.5 | / | / |
| 17 | 海子坝 | 年平均 | 0.00194 | / | / | 0.5 | / | / |
| 20 | 尖山 | 年平均 | 0.00058 | / | / | 0.5 | / | / |
| 19 | 庄科村 | 年平均 | 0.00199 | / | / | 0.5 | / | / |
| 20 | 秧田冲 | 年平均 | 0.00116 | / | / | 0.5 | / | / |
| 21 | 马藏朗 | 年平均 | 0.00042 | / | / | 0.5 | / | / |
| 22 | 苍岭镇 | 年平均 | 0.0017 | / | / | 0.5 | / | / |
| 23 | 红豆冲 | 年平均 | 0.00136 | / | / | 0.5 | / | / |
| 24 | 家松树 | 年平均 | 0.00047 | / | / | 0.5 | / | / |
| 25 | 石官屯 | 年平均 | 0.00173 | / | / | 0.5 | / | / |
| 26 | 苍岭村 | 年平均 | 0.00184 | / | / | 0.5 | / | / |
| 27 | 方家河 | 年平均 | 0.00121 | / | / | 0.5 | / | / |
| 28 | 大凹村 | 年平均 | 0.00124 | / | / | 0.5 | / | / |
| 29 | 小云甸 | 年平均 | 0.00122 | / | / | 0.5 | / | / |
| 30 | 连汪坝 | 年平均 | 0.00144 | / | / | 0.5 | / | / |
| 31 | 里伍村 | 年平均 | 0.00111 | / | / | 0.5 | / | / |
| 32 | 马鞍山 | 年平均 | 0.00165 | / | / | 0.5 | / | / |
| 33 | 上土坡 | 年平均 | 0.00425 | / | / | 0.5 | / | / |
| 34 | 殷家湾子 | 年平均 | 0.00155 | / | / | 0.5 | / | / |
| 35 | 孔家庄 | 年平均 | 0.00082 | / | / | 0.5 | / | / |
| 36 | 安家院 | 年平均 | 0.00112 | / | / | 0.5 | / | / |
| 37 | 卡利 | 年平均 | 0.00108 | / | / | 0.5 | / | / |
| 38 | 梅子箐 | 年平均 | 0.00102 | / | / | 0.5 | / | / |
| 39 | 下土坡 | 年平均 | 0.00305 | / | / | 0.5 | / | / |
| 40 | 下苍洼 | 年平均 | 0.00059 | / | / | 0.5 | / | / |
| 41 | 檀木箐 | 年平均 | 0.0004 | / | / | 0.5 | / | / |
| 42 | 上苍洼 | 年平均 | 0.00057 | / | / | 0.5 | / | / |
| 43 | 曹官冲 | 年平均 | 0.00085 | / | / | 0.5 | / | / |
| 44 | 高家庄 | 年平均 | 0.0007 | / | / | 0.5 | / | / |
| 45 | 丁家屯 | 年平均 | 0.00094 | / | / | 0.5 | / | / |
| 46 | 水井村 | 年平均 | 0.00323 | / | / | 0.5 | / | / |
| 47 | 上高包 | 年平均 | 0.00103 | / | / | 0.5 | / | / |
| 48 | 柴家冲 | 年平均 | 0.00114 | / | / | 0.5 | / | / |
| 49 | 小寨山 | 年平均 | 0.00088 | / | / | 0.5 | / | / |
| 50 | 小白庙 | 年平均 | 0.00089 | / | / | 0.5 | / | / |
| 51 | 下高包 | 年平均 | 0.0009 | / | / | 0.5 | / | / |
| 52 | 戴家屯 | 年平均 | 0.0008 | / | / | 0.5 | / | / |
| 53 | 盐井冲 | 年平均 | 0.00084 | / | / | 0.5 | / | / |
| 54 | 耳东村 | 年平均 | 0.00059 | / | / | 0.5 | / | / |
| 55 | 十三湾 | 年平均 | 0.00062 | / | / | 0.5 | / | / |
| 56 | 烂泥塘 | 年平均 | 0.00074 | / | / | 0.5 | / | / |
| 57 | 朱家村 | 年平均 | 0.00043 | / | / | 0.5 | / | / |
| 58 | 伍贵田 | 年平均 | 0.00076 | / | / | 0.5 | / | / |
| 59 | 朱家海子 | 年平均 | 0.00069 | / | / | 0.5 | / | / |
| 60 | 李家村 | 年平均 | 0.00065 | / | / | 0.5 | / | / |
| 61 | 西排村 | 年平均 | 0.00237 | / | / | 0.5 | / | / |
| 62 | 朱洗村 | 年平均 | 0.00038 | / | / | 0.5 | / | / |
| 63 | 马朵朗 | 年平均 | 0.00046 | / | / | 0.5 | / | / |
| 64 | 雾斗河 | 年平均 | 0.00071 | / | / | 0.5 | / | / |
| 65 | 大东村 | 年平均 | 0.00045 | / | / | 0.5 | / | / |
| 66 | 石头庙 | 年平均 | 0.00182 | / | / | 0.5 | / | / |
| 67 | 水草箐 | 年平均 | 0.00166 | / | / | 0.5 | / | / |
| 68 | 三岔河 | 年平均 | 0.0006 | / | / | 0.5 | / | / |
| 69 | 棠梨沟 | 年平均 | 0.00063 | / | / | 0.5 | / | / |
| 70 | 凹腰山 | 年平均 | 0.00054 | / | / | 0.5 | / | / |
| 71 | 迤香村 | 年平均 | 0.00055 | / | / | 0.5 | / | / |
| 72 | 芦柴冲 | 年平均 | 0.00048 | / | / | 0.5 | / | / |
| 73 | 西云村 | 年平均 | 0.00131 | / | / | 0.5 | / | / |
| 74 | 陈家村 | 年平均 | 0.00055 | / | / | 0.5 | / | / |
| 75 | 黄土坡 | 年平均 | 0.00031 | / | / | 0.5 | / | / |
| 76 | 罗文村 | 年平均 | 0.00054 | / | / | 0.5 | / | / |
| 77 | 尹旗屯 | 年平均 | 0.0004 | / | / | 0.5 | / | / |
| 78 | 富民村 | 年平均 | 0.00038 | / | / | 0.5 | / | / |
| 79 | 腰站街 | 年平均 | 0.00047 | / | / | 0.5 | / | / |
| 80 | 麦地冲 | 年平均 | 0.00017 | / | / | 0.5 | / | / |
| 81 | 枣子园 | 年平均 | 0.00035 | / | / | 0.5 | / | / |
| 82 | 枪杆冲 | 年平均 | 0.00018 | / | / | 0.5 | / | / |
| 83 | 古坝 | 年平均 | 0.00021 | / | / | 0.5 | / | / |
| 84 | 小保山 | 年平均 | 0.00033 | / | / | 0.5 | / | / |
| 85 | 白家屯 | 年平均 | 0.00044 | / | / | 0.5 | / | / |
| 86 | 鱼坝 | 年平均 | 0.00035 | / | / | 0.5 | / | / |
| 87 | 兴隆 | 年平均 | 0.00053 | / | / | 0.5 | / | / |
| 88 | 高苋槽 | 年平均 | 0.00045 | / | / | 0.5 | / | / |
| 89 | 香梨树 | 年平均 | 0.00176 | / | / | 0.5 | / | / |
| 90 | 大保山 | 年平均 | 0.00027 | / | / | 0.5 | / | / |
| 91 | 桃园村 | 年平均 | 0.00022 | / | / | 0.5 | / | / |
| 92 | 小西村 | 年平均 | 0.00042 | / | / | 0.5 | / | / |
| 93 | 黑邑仓 | 年平均 | 0.00028 | / | / | 0.5 | / | / |
| 94 | 姜家村 | 年平均 | 0.00039 | / | / | 0.5 | / | / |
| 95 | 各邑 | 年平均 | 0.00025 | / | / | 0.5 | / | / |
| 96 | 杨家庄 | 年平均 | 0.00027 | / | / | 0.5 | / | / |
| 97 | 苏家栗园 | 年平均 | 0.00046 | / | / | 0.5 | / | / |
| 98 | 新民村 | 年平均 | 0.00019 | / | / | 0.5 | / | / |
| 99 | 海稍 | 年平均 | 0.00036 | / | / | 0.5 | / | / |
| 100 | 雨多么 | 年平均 | 0.00029 | / | / | 0.5 | / | / |
| 101 | 水井屯 | 年平均 | 0.00037 | / | / | 0.5 | / | / |
| 102 | 益起坡 | 年平均 | 0.00014 | / | / | 0.5 | / | / |
| 103 | 竹园村 | 年平均 | 0.00036 | / | / | 0.5 | / | / |
| 104 | 龙树冲 | 年平均 | 0.00027 | / | / | 0.5 | / | / |
| 105 | 马军 | 年平均 | 0.00012 | / | / | 0.5 | / | / |
| 106 | 楚雄市区 | 年平均 | 0.00026 | / | / | 0.5 | / | / |
| 107 | 黄草完小 | 年平均 | 0.0027 | / | / | 0.5 | / | / |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 年平均 | 0.00197 | / | / | 0.5 | / | / |
| 109 | 苍岭中心中学 | 年平均 | 0.00177 | / | / | 0.5 | / | / |
| 110 | 饱满中学 | 年平均 | 0.00167 | / | / | 0.5 | / | / |
| 111 | 苍岭中学 | 年平均 | 0.00063 | / | / | 0.5 | / | / |
| 112 | 李家完小 | 年平均 | 0.00067 | / | / | 0.5 | / | / |
| 113 | 云甸完小 | 年平均 | 0.00065 | / | / | 0.5 | / | / |
| 114 | 鹿城镇中学 | 年平均 | 0.00037 | / | / | 0.5 | / | / |
| 115 | 楚雄技师学校 | 年平均 | 0.00027 | / | / | 0.5 | / | / |
| 116 | 旧庄镇 | 年平均 | 0.00012 | / | / | 0.5 | / | / |
| 117 | 广通镇 | 年平均 | 0.00028 | / | / | 0.5 | / | / |
| 120 | 冬瓜镇 | 年平均 | 0.00014 | / | / | 0.5 | / | / |
| 119 | 彩云镇 | 年平均 | 0.00019 | / | / | 0.5 | / | / |
| 120 | 云龙镇 | 年平均 | 0.00008 | / | / | 0.5 | / | / |
| 121 | 子午镇 | 年平均 | 0.00008 | / | / | 0.5 | / | / |
| 122 | 网格点 | 年平均 | 0.0539 | / | / | 0.5 | / | / |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 年平均 | 0.00221 | / | / | 0.5 | / | / |

##### 2）网格浓度分布图

铅及其化合物小时质量浓度贡献值分布图见图7.1-21，铅及其化合物日平均质量浓度贡献值分布图见图7.1-22。

图7.1-21  Pb小时浓度最大值对应浓度等值线图(ug/m3)

图7.1-22  Pb日均浓度最大值对应浓度等值线图(ug/m3)

图7.1-23  Pb年均浓度最大值对应浓度等值线图(ug/m3)

##### 3）铅及其化合物厂界落地浓度预测

《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）中规定铅及其化合物厂界浓度限值为6μg/m3，沿厂界设置8个预测点，预测计算厂界处铅及其化合物落地浓度，预测结果见表7.1-39。

预测结果表明：4个厂界预测点的铅及其化合物落地浓度满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）中厂界浓度限值要求。

表7.1-39      铅及其化合物厂界落地浓度预测结果

| 序 号 | 预测点 | 平均 时段 | 落地浓度(μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 厂界排放标准(μg/m3) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界1 | 1小时 | 0.50444 | 20061505 | 6 | 达标 |
| 2 | 东厂界2 | 1小时 | 1.12874 | 20060907 | 6 | 达标 |
| 3 | 南厂界1 | 1小时 | 0.63463 | 20060907 | 6 | 达标 |
| 4 | 南厂界2 | 1小时 | 1.3894 | 20081007 | 6 | 达标 |
| 5 | 西厂界1 | 1小时 | 1.66885 | 20072807 | 6 | 达标 |
| 6 | 西厂界2 | 1小时 | 0.565 | 20091007 | 6 | 达标 |
| 7 | 北厂界1 | 1小时 | 0.67139 | 20041807 | 6 | 达标 |
| 8 | 北厂界2 | 1小时 | 1.05885 | 20120106 | 6 | 达标 |

##### 4）大气环境防护距离的计算、设置

厂界外设置间距为50m的预测网格，预测厂界外铅及其化合物小时质量浓度贡献值、日平均质量浓度贡献值，预测结果见表7.1-40。

表7.1-40      厂界外铅及其化合物短期浓度贡献值预测结果

| 预测点 | 平均 时段 | 最大贡献值 (μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网格点 最大值 | 1小时 | 3.6164 | 20102823 | / | / | / |
|  | 日平均 | 0.90841 | 201031 | 1.5 | 60.56 | 达标 |

##### 5）小结

由表7.1-34可知，新增污染源正常排放情况下，铅及其化合物日平均质量浓度贡献值的最大占标率为60.56%铅及其化合物年平均质量浓度贡献值的最大占标率为16.04%；符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2020）相关要求。

由表7.1-36可知，叠加背景浓度后，评价范围内铅及其化合物日平均质量浓度的最大占标率为60.73%，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求。由表7.1-37可知，厂界处铅及其化合物落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中厂界浓度限值要求。因此，铅及其化合物对环境的影响可以接受。

#### （6）正常排放二噁英影响预测分析

##### 1）达标评价结果表达

新增污染源正常工况条件下，环境空气保护目标和网格点的短期浓度和长期浓度贡献值预测结果见表7.1-41，叠加环境质量现状浓度后环境质量浓度预测见表7.1-41。

表7.1-41  二噁英短期浓度和长期浓度贡献值预测结果

| 序号 | 关心点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(pgTEQ/m3) | 出现时间 | 评价标准(pgTEQ/m3) | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 1小时 | 0.04813 | 20010709 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00325 | 200128 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00052 | 平均值 | 0.6 | 0.87 | 达标 |
| 2 | 马场 | 1小时 | 0.05683 | 20071908 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.004 | 200719 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.0006 | 平均值 | 0.6 | 1 | 达标 |
| 3 | 黑箐 | 1小时 | 0.04209 | 20050807 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00482 | 200409 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.0007 | 平均值 | 0.6 | 1.17 | 达标 |
| 4 | 岔河 | 1小时 | 0.05095 | 20071908 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00346 | 200719 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00051 | 平均值 | 0.6 | 0.85 | 达标 |
| 5 | 黄草村 | 1小时 | 0.02858 | 20072907 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00589 | 201011 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00085 | 平均值 | 0.6 | 1.42 | 达标 |
| 6 | 黄草冲 | 1小时 | 0.02645 | 20072008 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00558 | 200110 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.0004 | 平均值 | 0.6 | 0.67 | 达标 |
| 7 | 麻栗树 | 1小时 | 0.03551 | 20072008 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00322 | 200714 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00039 | 平均值 | 0.6 | 0.65 | 达标 |
| 8 | 落苴美 | 1小时 | 0.04127 | 20082407 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00459 | 200518 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00107 | 平均值 | 0.6 | 1.78 | 达标 |
| 9 | 小村 | 1小时 | 0.03388 | 20053107 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00388 | 200410 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00088 | 平均值 | 0.6 | 1.47 | 达标 |
| 10 | 下桃叶 | 1小时 | 0.04144 | 20070608 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00299 | 200920 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00045 | 平均值 | 0.6 | 0.75 | 达标 |
| 11 | 上纸房 | 1小时 | 0.0306 | 20072907 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00245 | 200625 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.0004 | 平均值 | 0.6 | 0.67 | 达标 |
| 12 | 元吉 | 1小时 | 0.03051 | 20072907 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00518 | 201011 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00065 | 平均值 | 0.6 | 1.08 | 达标 |
| 13 | 大荒田 | 1小时 | 0.03869 | 20030608 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00467 | 200523 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00103 | 平均值 | 0.6 | 1.72 | 达标 |
| 14 | 上桃叶 | 1小时 | 0.04971 | 20070607 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00382 | 200706 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00037 | 平均值 | 0.6 | 0.62 | 达标 |
| 15 | 小坝子 | 1小时 | 0.03065 | 20053107 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00358 | 200518 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00079 | 平均值 | 0.6 | 1.32 | 达标 |
| 16 | 下纸房 | 1小时 | 0.03056 | 20072907 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00293 | 200618 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00046 | 平均值 | 0.6 | 0.77 | 达标 |
| 17 | 海子坝 | 1小时 | 0.04148 | 20030608 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00358 | 200201 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00068 | 平均值 | 0.6 | 1.13 | 达标 |
| 20 | 尖山 | 1小时 | 0.05681 | 20051007 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00262 | 200527 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00034 | 平均值 | 0.6 | 0.57 | 达标 |
| 19 | 庄科村 | 1小时 | 0.044 | 20082407 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00332 | 200518 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00077 | 平均值 | 0.6 | 1.28 | 达标 |
| 20 | 秧田冲 | 1小时 | 0.05559 | 20050907 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00232 | 200509 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00027 | 平均值 | 0.6 | 0.45 | 达标 |
| 21 | 马藏朗 | 1小时 | 0.04338 | 20071407 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00268 | 200714 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00024 | 平均值 | 0.6 | 0.4 | 达标 |
| 22 | 苍岭镇 | 1小时 | 0.03902 | 20030608 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00352 | 200612 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00064 | 平均值 | 0.6 | 1.07 | 达标 |
| 23 | 红豆冲 | 1小时 | 0.04377 | 20110208 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.0019 | 201102 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00027 | 平均值 | 0.6 | 0.45 | 达标 |
| 24 | 家松树 | 1小时 | 0.06009 | 20070607 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00398 | 200706 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00028 | 平均值 | 0.6 | 0.47 | 达标 |
| 25 | 石官屯 | 1小时 | 0.03617 | 20082407 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00284 | 200518 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00068 | 平均值 | 0.6 | 1.13 | 达标 |
| 26 | 苍岭村 | 1小时 | 0.03139 | 20030608 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00372 | 200612 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00072 | 平均值 | 0.6 | 1.2 | 达标 |
| 27 | 方家河 | 1小时 | 0.02515 | 20072907 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00264 | 200625 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00037 | 平均值 | 0.6 | 0.62 | 达标 |
| 28 | 大凹村 | 1小时 | 0.04489 | 20110508 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00218 | 200605 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00023 | 平均值 | 0.6 | 0.38 | 达标 |
| 29 | 连汪坝 | 1小时 | 0.04186 | 20032008 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00197 | 200320 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00019 | 平均值 | 0.6 | 0.32 | 达标 |
| 30 | 小云甸 | 1小时 | 0.03827 | 20082407 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00281 | 200518 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00056 | 平均值 | 0.6 | 0.93 | 达标 |
| 31 | 连汪坝 | 1小时 | 0.03333 | 20072407 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00242 | 201122 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00024 | 平均值 | 0.6 | 0.4 | 达标 |
| 32 | 里伍村 | 1小时 | 0.02296 | 20030608 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00302 | 200612 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00065 | 平均值 | 0.6 | 1.08 | 达标 |
| 33 | 马鞍山 | 1小时 | 0.53223 | 20072306 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.03243 | 200723 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00274 | 平均值 | 0.6 | 4.57 | 达标 |
| 34 | 殷家湾子 | 1小时 | 0.03145 | 20030608 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00344 | 200612 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.0006 | 平均值 | 0.6 | 1 | 达标 |
| 35 | 孔家庄 | 1小时 | 0.02906 | 20050807 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00221 | 200508 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.0003 | 平均值 | 0.6 | 0.5 | 达标 |
| 36 | 安家院 | 1小时 | 0.02969 | 20030608 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00252 | 200112 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00042 | 平均值 | 0.6 | 0.7 | 达标 |
| 37 | 卡利 | 1小时 | 0.04683 | 20042507 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00293 | 201122 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00021 | 平均值 | 0.6 | 0.35 | 达标 |
| 38 | 梅子箐 | 1小时 | 0.02161 | 20072907 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00264 | 201011 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00034 | 平均值 | 0.6 | 0.57 | 达标 |
| 39 | 下土坡 | 1小时 | 0.02809 | 20031208 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00136 | 200405 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.0002 | 平均值 | 0.6 | 0.33 | 达标 |
| 40 | 下苍洼 | 1小时 | 0.02428 | 20050807 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00157 | 200508 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00018 | 平均值 | 0.6 | 0.3 | 达标 |
| 41 | 檀木箐 | 1小时 | 0.04442 | 20050907 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00185 | 200509 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00019 | 平均值 | 0.6 | 0.32 | 达标 |
| 42 | 上苍洼 | 1小时 | 0.02965 | 20050807 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00183 | 200508 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00018 | 平均值 | 0.6 | 0.3 | 达标 |
| 43 | 曹官冲 | 1小时 | 0.03399 | 20082407 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00236 | 200518 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00045 | 平均值 | 0.6 | 0.75 | 达标 |
| 44 | 高家庄 | 1小时 | 0.02112 | 20053107 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00209 | 200301 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00033 | 平均值 | 0.6 | 0.55 | 达标 |
| 45 | 水井村 | 1小时 | 0.0208 | 20030608 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00316 | 201011 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00035 | 平均值 | 0.6 | 0.58 | 达标 |
| 46 | 丁家屯 | 1小时 | 0.032 | 20031208 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00144 | 200312 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00018 | 平均值 | 0.6 | 0.3 | 达标 |
| 47 | 上高包 | 1小时 | 0.04123 | 20060507 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00247 | 200605 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00019 | 平均值 | 0.6 | 0.32 | 达标 |
| 48 | 柴家冲 | 1小时 | 0.03024 | 20030608 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00285 | 200612 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00045 | 平均值 | 0.6 | 0.75 | 达标 |
| 49 | 小寨山 | 1小时 | 0.01925 | 20072907 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00255 | 201011 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.0003 | 平均值 | 0.6 | 0.5 | 达标 |
| 50 | 小白庙 | 1小时 | 0.02644 | 20042507 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00218 | 201122 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00019 | 平均值 | 0.6 | 0.32 | 达标 |
| 51 | 下高包 | 1小时 | 0.03503 | 20060507 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00229 | 200605 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00017 | 平均值 | 0.6 | 0.28 | 达标 |
| 52 | 戴家屯 | 1小时 | 0.01788 | 20071507 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00316 | 201011 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.0003 | 平均值 | 0.6 | 0.5 | 达标 |
| 53 | 盐井冲 | 1小时 | 0.03176 | 20110208 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00138 | 201102 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00015 | 平均值 | 0.6 | 0.25 | 达标 |
| 54 | 耳东村 | 1小时 | 0.02007 | 20052707 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00159 | 200527 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00014 | 平均值 | 0.6 | 0.23 | 达标 |
| 55 | 十三湾 | 1小时 | 0.0458 | 20030707 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00285 | 200307 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00028 | 平均值 | 0.6 | 0.47 | 达标 |
| 56 | 烂泥塘 | 1小时 | 0.02727 | 20032008 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00127 | 200320 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00011 | 平均值 | 0.6 | 0.18 | 达标 |
| 57 | 朱家村 | 1小时 | 0.01909 | 20032008 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00093 | 200320 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00012 | 平均值 | 0.6 | 0.2 | 达标 |
| 58 | 伍贵田 | 1小时 | 0.02972 | 20060507 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00197 | 200605 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00015 | 平均值 | 0.6 | 0.25 | 达标 |
| 59 | 朱家海子 | 1小时 | 0.02107 | 20030608 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00186 | 200112 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00027 | 平均值 | 0.6 | 0.45 | 达标 |
| 60 | 李家村 | 1小时 | 0.01487 | 20072907 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00228 | 201011 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00024 | 平均值 | 0.6 | 0.4 | 达标 |
| 61 | 西排村 | 1小时 | 0.02092 | 20031208 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00094 | 200312 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00012 | 平均值 | 0.6 | 0.2 | 达标 |
| 62 | 朱洗村 | 1小时 | 0.01422 | 20062507 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00084 | 200205 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00011 | 平均值 | 0.6 | 0.18 | 达标 |
| 63 | 马朵朗 | 1小时 | 0.03697 | 20050907 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00154 | 200509 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00013 | 平均值 | 0.6 | 0.22 | 达标 |
| 64 | 雾斗河 | 1小时 | 0.02437 | 20030608 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.0021 | 200612 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00033 | 平均值 | 0.6 | 0.55 | 达标 |
| 65 | 大东村 | 1小时 | 0.01889 | 20080607 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00122 | 200527 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00011 | 平均值 | 0.6 | 0.18 | 达标 |
| 66 | 石头庙 | 1小时 | 0.19535 | 20110122 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01809 | 200809 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00119 | 平均值 | 0.6 | 1.98 | 达标 |
| 67 | 水草箐 | 1小时 | 0.29551 | 20062124 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01461 | 201029 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00101 | 平均值 | 0.6 | 1.68 | 达标 |
| 68 | 三岔河 | 1小时 | 0.02242 | 20060507 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00157 | 200605 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00012 | 平均值 | 0.6 | 0.2 | 达标 |
| 69 | 棠梨沟 | 1小时 | 0.03371 | 20042507 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00187 | 201122 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00013 | 平均值 | 0.6 | 0.22 | 达标 |
| 70 | 凹腰山 | 1小时 | 0.0129 | 20072907 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00139 | 201011 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00021 | 平均值 | 0.6 | 0.35 | 达标 |
| 71 | 迤香村 | 1小时 | 0.0253 | 20110208 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00125 | 200605 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00011 | 平均值 | 0.6 | 0.18 | 达标 |
| 72 | 芦柴冲 | 1小时 | 0.01977 | 20032008 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00093 | 200411 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00009 | 平均值 | 0.6 | 0.15 | 达标 |
| 73 | 西云村 | 1小时 | 0.01895 | 20042507 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00082 | 200425 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.0001 | 平均值 | 0.6 | 0.17 | 达标 |
| 74 | 陈家村 | 1小时 | 0.01955 | 20030608 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.0012 | 200112 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00023 | 平均值 | 0.6 | 0.38 | 达标 |
| 75 | 黄土坡 | 1小时 | 0.01319 | 20071407 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00109 | 200111 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00009 | 平均值 | 0.6 | 0.15 | 达标 |
| 76 | 罗文村 | 1小时 | 0.01955 | 20032008 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00096 | 200109 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00009 | 平均值 | 0.6 | 无标准 | 达标 |
| 77 | 尹旗屯 | 1小时 | 0.02496 | 20071307 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00135 | 200714 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00009 | 平均值 | 0.6 | 0.15 | 达标 |
| 78 | 富民村 | 1小时 | 0.01583 | 20052707 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00119 | 200527 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00009 | 平均值 | 0.6 | 0.15 | 达标 |
| 79 | 腰站街 | 1小时 | 0.01118 | 20072907 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00162 | 201011 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00019 | 平均值 | 0.6 | 0.32 | 达标 |
| 80 | 麦地冲 | 1小时 | 0.02336 | 20080207 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00125 | 200802 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.0001 | 平均值 | 0.6 | 0.17 | 达标 |
| 81 | 枣子园 | 1小时 | 0.01882 | 20052707 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00128 | 200527 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00009 | 平均值 | 0.6 | 0.15 | 达标 |
| 82 | 枪杆冲 | 1小时 | 0.0194 | 20050907 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00081 | 200509 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00009 | 平均值 | 0.6 | 0.15 | 达标 |
| 83 | 古坝村 | 1小时 | 0.02052 | 20050807 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00118 | 200508 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.0001 | 平均值 | 0.6 | 0.17 | 达标 |
| 84 | 小保山 | 1小时 | 0.0208 | 20051007 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00097 | 200527 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00009 | 平均值 | 0.6 | 0.15 | 达标 |
| 85 | 白家屯 | 1小时 | 0.01167 | 20030608 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00184 | 201011 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00019 | 平均值 | 0.6 | 0.32 | 达标 |
| 86 | 鱼坝村 | 1小时 | 0.01259 | 20031308 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00112 | 200207 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00013 | 平均值 | 0.6 | 0.22 | 达标 |
| 87 | 兴隆村 | 1小时 | 0.01954 | 20030608 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00121 | 201229 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00022 | 平均值 | 0.6 | 0.37 | 达标 |
| 88 | 高苋槽村 | 1小时 | 0.01676 | 20060507 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00134 | 200711 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00009 | 平均值 | 0.6 | 0.15 | 达标 |
| 89 | 香梨树村 | 1小时 | 0.16827 | 20052704 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01027 | 200810 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00117 | 平均值 | 0.6 | 1.95 | 达标 |
| 90 | 大保山村 | 1小时 | 0.01887 | 20051007 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00085 | 200614 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00008 | 平均值 | 0.6 | 0.13 | 达标 |
| 91 | 桃源村 | 1小时 | 0.01022 | 20052807 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00058 | 200726 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00008 | 平均值 | 0.6 | 0.13 | 达标 |
| 92 | 小西村 | 1小时 | 0.01036 | 20031308 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00101 | 200625 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00017 | 平均值 | 0.6 | 0.28 | 达标 |
| 93 | 黑邑仓 | 1小时 | 0.01721 | 20051007 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.001 | 200527 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00008 | 平均值 | 0.6 | 0.13 | 达标 |
| 94 | 姜家村 | 1小时 | 0.01017 | 20071507 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.0018 | 201011 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00017 | 平均值 | 0.6 | 0.28 | 达标 |
| 95 | 各邑村 | 1小时 | 0.01614 | 20102908 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00098 | 200706 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00007 | 平均值 | 0.6 | 0.12 | 达标 |
| 96 | 杨家庄 | 1小时 | 0.00972 | 20050807 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00106 | 200125 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00011 | 平均值 | 0.6 | 0.18 | 达标 |
| 97 | 苏家栗园 | 1小时 | 0.01722 | 20030608 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.0011 | 201229 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.0002 | 平均值 | 0.6 | 0.33 | 达标 |
| 98 | 新民村 | 1小时 | 0.01439 | 20050807 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.0009 | 200508 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00009 | 平均值 | 0.6 | 0.15 | 达标 |
| 99 | 海稍村 | 1小时 | 0.0096 | 20062806 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00124 | 201011 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00015 | 平均值 | 0.6 | 0.25 | 达标 |
| 100 | 雨多么村 | 1小时 | 0.01385 | 20082407 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.0011 | 200503 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00016 | 平均值 | 0.6 | 0.27 | 达标 |
| 101 | 水井屯 | 1小时 | 0.01343 | 20030608 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00091 | 200112 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00016 | 平均值 | 0.6 | 0.27 | 达标 |
| 102 | 益起坡 | 1小时 | 0.00935 | 20051007 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00065 | 200614 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00007 | 平均值 | 0.6 | 0.12 | 达标 |
| 103 | 竹园村 | 1小时 | 0.00961 | 20091820 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00163 | 201011 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00016 | 平均值 | 0.6 | 0.27 | 达标 |
| 104 | 龙树冲 | 1小时 | 0.0113 | 20031308 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00099 | 200625 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00011 | 平均值 | 0.6 | 0.18 | 达标 |
| 105 | 马军村 | 1小时 | 0.01472 | 20102908 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00086 | 200706 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00007 | 平均值 | 0.6 | 0.12 | 达标 |
| 106 | 楚雄市区 | 1小时 | 0.01065 | 20090622 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00099 | 200111 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00008 | 平均值 | 0.6 | 0.13 | 达标 |
| 107 | 黄草完小 | 1小时 | 0.0306 | 20072907 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00566 | 201011 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00079 | 平均值 | 0.6 | 1.32 | 达标 |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 1小时 | 0.03991 | 20030608 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00409 | 200612 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00074 | 平均值 | 0.6 | 1.23 | 达标 |
| 109 | 苍岭镇中心中学 | 1小时 | 0.03999 | 20030608 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00363 | 200201 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00066 | 平均值 | 0.6 | 1.1 | 达标 |
| 110 | 饱满中学 | 1小时 | 0.03727 | 20030608 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00371 | 200612 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00064 | 平均值 | 0.6 | 1.07 | 达标 |
| 111 | 苍岭中学 | 1小时 | 0.01449 | 20072907 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00218 | 201011 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00024 | 平均值 | 0.6 | 0.4 | 达标 |
| 112 | 李家完小 | 1小时 | 0.01534 | 20072907 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00233 | 201011 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00025 | 平均值 | 0.6 | 0.42 | 达标 |
| 113 | 云甸完小 | 1小时 | 0.02565 | 20060507 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00171 | 200605 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00013 | 平均值 | 0.6 | 0.22 | 达标 |
| 114 | 鹿城镇中学 | 1小时 | 0.02203 | 20080607 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00104 | 200806 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00008 | 平均值 | 0.6 | 0.13 | 达标 |
| 115 | 楚雄技师学校 | 1小时 | 0.01457 | 20080607 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00071 | 200806 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00007 | 平均值 | 0.6 | 0.12 | 达标 |
| 116 | 旧庄镇 | 1小时 | 0.01089 | 20050807 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00065 | 200508 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00006 | 平均值 | 0.6 | 0.1 | 达标 |
| 117 | 广通镇 | 1小时 | 0.01086 | 20082407 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00095 | 200517 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00014 | 平均值 | 0.6 | 0.23 | 达标 |
| 120 | 冬瓜镇 | 1小时 | 0.00718 | 20121522 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00078 | 200205 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00005 | 平均值 | 0.6 | 0.08 | 达标 |
| 119 | 彩云镇 | 1小时 | 0.00794 | 20032008 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00057 | 200411 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00004 | 平均值 | 0.6 | 0.07 | 达标 |
| 120 | 云龙镇 | 1小时 | 0.0123 | 20080207 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00065 | 200802 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00005 | 平均值 | 0.6 | 0.08 | 达标 |
| 121 | 子午镇 | 1小时 | 0.00577 | 20061408 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.0004 | 200725 | / | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00004 | 平均值 | 0.6 | 0.07 | 达标 |
| 122 | 网格 | 1小时 | 0.62874 | 20080724 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.07683 | 200907 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00708 | 平均值 | 0.6 | 11.8 | 达标 |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 1小时 | 0.15941 | 20110103 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.01587 | 201129 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00113 | 平均值 | 0.6 | 0.19 | 达标 |

表7.1-42  二噁英叠加背景值后年平均质量浓度预测结果

| 序 号 | 预测点 | 浓度类型 | 新增+在建源贡献值(pgTEQ/m3) | 背景浓度(pgTEQ/m3) | 叠加背景后的浓度pgTEQ/m3) | 评价标准pgTEQ/m3 | 占标率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 年平均 | 0.00052 | / | / | 0.6 | / | / |
| 2 | 马场 | 年平均 | 0.0006 | / | / | 0.6 | / | / |
| 3 | 黑箐 | 年平均 | 0.0007 | / | / | 0.6 | / | / |
| 4 | 岔河 | 年平均 | 0.00051 | / | / | 0.6 | / | / |
| 5 | 黄草村 | 年平均 | 0.00085 | / | / | 0.6 | / | / |
| 6 | 黄草冲 | 年平均 | 0.0004 | / | / | 0.6 | / | / |
| 7 | 麻栗树 | 年平均 | 0.00039 | / | / | 0.6 | / | / |
| 8 | 落苴美 | 年平均 | 0.00107 | / | / | 0.6 | / | / |
| 9 | 小村 | 年平均 | 0.00088 | / | / | 0.6 | / | / |
| 10 | 下桃叶 | 年平均 | 0.00045 | / | / | 0.6 | / | / |
| 11 | 上纸房 | 年平均 | 0.0004 | / | / | 0.6 | / | / |
| 12 | 元吉 | 年平均 | 0.00065 | / | / | 0.6 | / | / |
| 13 | 大荒田 | 年平均 | 0.00103 | / | / | 0.6 | / | / |
| 14 | 上桃叶 | 年平均 | 0.00037 | / | / | 0.6 | / | / |
| 15 | 小坝子 | 年平均 | 0.00079 | / | / | 0.6 | / | / |
| 16 | 下纸房 | 年平均 | 0.00046 | / | / | 0.6 | / | / |
| 17 | 海子坝 | 年平均 | 0.00068 | / | / | 0.6 | / | / |
| 20 | 尖山 | 年平均 | 0.00034 | / | / | 0.6 | / | / |
| 19 | 庄科村 | 年平均 | 0.00077 | / | / | 0.6 | / | / |
| 20 | 秧田冲 | 年平均 | 0.00027 | / | / | 0.6 | / | / |
| 21 | 马藏朗 | 年平均 | 0.00024 | / | / | 0.6 | / | / |
| 22 | 苍岭镇 | 年平均 | 0.00064 | / | / | 0.6 | / | / |
| 23 | 红豆冲 | 年平均 | 0.00027 | / | / | 0.6 | / | / |
| 24 | 家松树 | 年平均 | 0.00028 | / | / | 0.6 | / | / |
| 25 | 石官屯 | 年平均 | 0.00068 | / | / | 0.6 | / | / |
| 26 | 苍岭村 | 年平均 | 0.00072 | / | / | 0.6 | / | / |
| 27 | 方家河 | 年平均 | 0.00037 | / | / | 0.6 | / | / |
| 28 | 大凹村 | 年平均 | 0.00023 | / | / | 0.6 | / | / |
| 29 | 小云甸 | 年平均 | 0.00019 | / | / | 0.6 | / | / |
| 30 | 连汪坝 | 年平均 | 0.00056 | / | / | 0.6 | / | / |
| 31 | 里伍村 | 年平均 | 0.00024 | / | / | 0.6 | / | / |
| 32 | 马鞍山 | 年平均 | 0.00065 | / | / | 0.6 | / | / |
| 33 | 上土坡 | 年平均 | 0.00274 | / | / | 0.6 | / | / |
| 34 | 殷家湾子 | 年平均 | 0.0006 | / | / | 0.6 | / | / |
| 35 | 孔家庄 | 年平均 | 0.0003 | / | / | 0.6 | / | / |
| 36 | 安家院 | 年平均 | 0.00042 | / | / | 0.6 | / | / |
| 37 | 卡利 | 年平均 | 0.00021 | / | / | 0.6 | / | / |
| 38 | 梅子箐 | 年平均 | 0.00034 | / | / | 0.6 | / | / |
| 39 | 下土坡 | 年平均 | 0.0002 | / | / | 0.6 | / | / |
| 40 | 下苍洼 | 年平均 | 0.00018 | / | / | 0.6 | / | / |
| 41 | 檀木箐 | 年平均 | 0.00019 | / | / | 0.6 | / | / |
| 42 | 上苍洼 | 年平均 | 0.00018 | / | / | 0.6 | / | / |
| 43 | 曹官冲 | 年平均 | 0.00045 | / | / | 0.6 | / | / |
| 44 | 高家庄 | 年平均 | 0.00033 | / | / | 0.6 | / | / |
| 45 | 丁家屯 | 年平均 | 0.00035 | / | / | 0.6 | / | / |
| 46 | 水井村 | 年平均 | 0.00018 | / | / | 0.6 | / | / |
| 47 | 上高包 | 年平均 | 0.00019 | / | / | 0.6 | / | / |
| 48 | 柴家冲 | 年平均 | 0.00045 | / | / | 0.6 | / | / |
| 49 | 小寨山 | 年平均 | 0.0003 | / | / | 0.6 | / | / |
| 50 | 小白庙 | 年平均 | 0.00019 | / | / | 0.6 | / | / |
| 51 | 下高包 | 年平均 | 0.00017 | / | / | 0.6 | / | / |
| 52 | 戴家屯 | 年平均 | 0.0003 | / | / | 0.6 | / | / |
| 53 | 盐井冲 | 年平均 | 0.00015 | / | / | 0.6 | / | / |
| 54 | 耳东村 | 年平均 | 0.00014 | / | / | 0.6 | / | / |
| 55 | 十三湾 | 年平均 | 0.00028 | / | / | 0.6 | / | / |
| 56 | 烂泥塘 | 年平均 | 0.00011 | / | / | 0.6 | / | / |
| 57 | 朱家村 | 年平均 | 0.00012 | / | / | 0.6 | / | / |
| 58 | 伍贵田 | 年平均 | 0.00015 | / | / | 0.6 | / | / |
| 59 | 朱家海子 | 年平均 | 0.00027 | / | / | 0.6 | / | / |
| 60 | 李家村 | 年平均 | 0.00024 | / | / | 0.6 | / | / |
| 61 | 西排村 | 年平均 | 0.00012 | / | / | 0.6 | / | / |
| 62 | 朱洗村 | 年平均 | 0.00011 | / | / | 0.6 | / | / |
| 63 | 马朵朗 | 年平均 | 0.00013 | / | / | 0.6 | / | / |
| 64 | 雾斗河 | 年平均 | 0.00033 | / | / | 0.6 | / | / |
| 65 | 大东村 | 年平均 | 0.00011 | / | / | 0.6 | / | / |
| 66 | 石头庙 | 年平均 | 0.00119 | / | / | 0.6 | / | / |
| 67 | 水草箐 | 年平均 | 0.00101 | / | / | 0.6 | / | / |
| 68 | 三岔河 | 年平均 | 0.00012 | / | / | 0.6 | / | / |
| 69 | 棠梨沟 | 年平均 | 0.00013 | / | / | 0.6 | / | / |
| 70 | 凹腰山 | 年平均 | 0.00021 | / | / | 0.6 | / | / |
| 71 | 迤香村 | 年平均 | 0.00011 | / | / | 0.6 | / | / |
| 72 | 芦柴冲 | 年平均 | 0.00009 | / | / | 0.6 | / | / |
| 73 | 西云村 | 年平均 | 0.0001 | / | / | 0.6 | / | / |
| 74 | 陈家村 | 年平均 | 0.00023 | / | / | 0.6 | / | / |
| 75 | 黄土坡 | 年平均 | 0.00009 | / | / | 0.6 | / | / |
| 76 | 罗文村 | 年平均 | 0.00009 | / | / | 0.6 | / | / |
| 77 | 尹旗屯 | 年平均 | 0.00009 | / | / | 0.6 | / | / |
| 78 | 富民村 | 年平均 | 0.00009 | / | / | 0.6 | / | / |
| 79 | 腰站街 | 年平均 | 0.00019 | / | / | 0.6 | / | / |
| 80 | 麦地冲 | 年平均 | 0.0001 | / | / | 0.6 | / | / |
| 81 | 枣子园 | 年平均 | 0.00009 | / | / | 0.6 | / | / |
| 82 | 枪杆冲 | 年平均 | 0.00009 | / | / | 0.6 | / | / |
| 83 | 古坝 | 年平均 | 0.0001 | / | / | 0.6 | / | / |
| 84 | 小保山 | 年平均 | 0.00009 | / | / | 0.6 | / | / |
| 85 | 白家屯 | 年平均 | 0.00019 | / | / | 0.6 | / | / |
| 86 | 鱼坝 | 年平均 | 0.00013 | / | / | 0.6 | / | / |
| 87 | 兴隆 | 年平均 | 0.00022 | / | / | 0.6 | / | / |
| 88 | 高苋槽 | 年平均 | 0.00009 | / | / | 0.6 | / | / |
| 89 | 香梨树 | 年平均 | 0.00117 | / | / | 0.6 | / | / |
| 90 | 大保山 | 年平均 | 0.00008 | / | / | 0.6 | / | / |
| 91 | 桃园村 | 年平均 | 0.00008 | / | / | 0.6 | / | / |
| 92 | 小西村 | 年平均 | 0.00017 | / | / | 0.6 | / | / |
| 93 | 黑邑仓 | 年平均 | 0.00008 | / | / | 0.6 | / | / |
| 94 | 姜家村 | 年平均 | 0.00017 | / | / | 0.6 | / | / |
| 95 | 各邑 | 年平均 | 0.00007 | / | / | 0.6 | / | / |
| 96 | 杨家庄 | 年平均 | 0.00011 | / | / | 0.6 | / | / |
| 97 | 苏家栗园 | 年平均 | 0.0002 | / | / | 0.6 | / | / |
| 98 | 新民村 | 年平均 | 0.00009 | / | / | 0.6 | / | / |
| 99 | 海稍 | 年平均 | 0.00015 | / | / | 0.6 | / | / |
| 100 | 雨多么 | 年平均 | 0.00016 | / | / | 0.6 | / | / |
| 101 | 水井屯 | 年平均 | 0.00016 | / | / | 0.6 | / | / |
| 102 | 益起坡 | 年平均 | 0.00007 | / | / | 0.6 | / | / |
| 103 | 竹园村 | 年平均 | 0.00016 | / | / | 0.6 | / | / |
| 104 | 龙树冲 | 年平均 | 0.00011 | / | / | 0.6 | / | / |
| 105 | 马军 | 年平均 | 0.00007 | / | / | 0.6 | / | / |
| 106 | 楚雄市区 | 年平均 | 0.00008 | / | / | 0.6 | / | / |
| 107 | 黄草完小 | 年平均 | 0.00079 | / | / | 0.6 | / | / |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 年平均 | 0.00074 | / | / | 0.6 | / | / |
| 109 | 苍岭中心中学 | 年平均 | 0.00066 | / | / | 0.6 | / | / |
| 110 | 饱满中学 | 年平均 | 0.00064 | / | / | 0.6 | / | / |
| 111 | 苍岭中学 | 年平均 | 0.00024 | / | / | 0.6 | / | / |
| 112 | 李家完小 | 年平均 | 0.00025 | / | / | 0.6 | / | / |
| 113 | 云甸完小 | 年平均 | 0.00013 | / | / | 0.6 | / | / |
| 114 | 鹿城镇中学 | 年平均 | 0.00008 | / | / | 0.6 | / | / |
| 115 | 楚雄技师学校 | 年平均 | 0.00007 | / | / | 0.6 | / | / |
| 116 | 旧庄镇 | 年平均 | 0.00006 | / | / | 0.6 | / | / |
| 117 | 广通镇 | 年平均 | 0.00014 | / | / | 0.6 | / | / |
| 120 | 冬瓜镇 | 年平均 | 0.00005 | / | / | 0.6 | / | / |
| 119 | 彩云镇 | 年平均 | 0.00004 | / | / | 0.6 | / | / |
| 120 | 云龙镇 | 年平均 | 0.00005 | / | / | 0.6 | / | / |
| 121 | 子午镇 | 年平均 | 0.00004 | / | / | 0.6 | / | / |
| 122 | 网格点 | 年平均 | 0.00708 | / | / | 0.6 | / | / |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 年平均 | 0.00113 | / | / | 0.6 | / | / |

##### 2）网格浓度分布图

二噁英小时质量浓度贡献值分布图见图7.1-24，二噁英日平均质量浓度贡献值分布图见图7.1-25，二噁英年平均质量浓度贡献值分布图见图7.1-26

图7.1-24  二噁英小时浓度最大值对应浓度等值线图(ug/m3)

图7.1-25  二噁英日均浓度最大值对应浓度等值线图(ug/m3)

图7.1-26  二噁英年均浓度最大值对应浓度等值线图(ug/m3)

##### 3）厂界落地预测

8个厂界预测点的二噁英落地浓度如下。

表7.1-43  二噁英厂界落地浓度预测结果

| 序 号 | 预测点 | 平均 时段 | 落地浓度(pgTEQ/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 厂界排放标准(pgTEQ/m3) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界1 | 1小时 | 0.05444 | 20040319 | / | / |
| 2 | 东厂界2 | 1小时 | 0.05566 | 20051312 | / | / |
| 3 | 南厂界1 | 1小时 | 0.06361 | 20050614 | / | / |
| 4 | 南厂界2 | 1小时 | 0.05353 | 20030411 | / | / |
| 5 | 西厂界1 | 1小时 | 0.04287 | 20080711 | / | / |
| 6 | 西厂界2 | 1小时 | 0.07589 | 20061609 | / | / |
| 7 | 北厂界1 | 1小时 | 0.06908 | 20022218 | / | / |
| 8 | 北厂界2 | 1小时 | 0.06304 | 20092618 | / | / |

##### 4）小结

由表7.1-42可知，新增污染源正常排放情况下，二噁英年平均浓度贡献值最大为11.8%，未超30%。

#### （7）正常排放硫酸雾影响预测分析

##### 1）达标评价结果表达

新增污染源正常工况条件下，环境空气保护目标和网格点的短期浓度和长期浓度贡献值预测结果见表7.1-43，叠加环境质量现状浓度后环境质量浓度预测见表7.1-44。

表7.1-43  硫酸雾短期浓度和长期浓度贡献值预测结果

| 序号 | 关心点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(ug/m3) | 出现时间 | 评价标准(ug/m3) | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 1小时 | 1.47886 | 20082020 | 300 | 0.49 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.07405 | 200711 | 100 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00892 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 2 | 马场 | 1小时 | 1.1687 | 20072707 | 300 | 0.39 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.05929 | 200810 | 100 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00595 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 3 | 黑箐 | 1小时 | 1.27552 | 20082021 | 300 | 0.43 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.13275 | 201227 | 100 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01316 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 4 | 岔河 | 1小时 | 1.00494 | 20081520 | 300 | 0.33 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.05663 | 200815 | 100 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00455 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 5 | 黄草村 | 1小时 | 1.38317 | 20061802 | 300 | 0.46 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.17526 | 200618 | 100 | 0.18 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03145 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 6 | 黄草冲 | 1小时 | 1.91212 | 20072023 | 300 | 0.64 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.17053 | 200614 | 100 | 0.17 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01398 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 7 | 麻栗树 | 1小时 | 1.34983 | 20081719 | 300 | 0.45 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.11308 | 200927 | 100 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00412 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 8 | 落苴美 | 1小时 | 1.1867 | 20090424 | 300 | 0.4 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.11236 | 200809 | 100 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01823 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 9 | 小村 | 1小时 | 1.06793 | 20070921 | 300 | 0.36 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.11466 | 200905 | 100 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0123 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 10 | 下桃叶 | 1小时 | 1.49711 | 20081519 | 300 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.06464 | 200815 | 100 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00382 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 11 | 上纸房 | 1小时 | 1.13129 | 20061501 | 300 | 0.38 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.19764 | 200529 | 100 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01639 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 12 | 元吉 | 1小时 | 1.11877 | 20091101 | 300 | 0.37 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.14075 | 200911 | 100 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0225 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 13 | 大荒田 | 1小时 | 1.02557 | 20102819 | 300 | 0.34 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.09973 | 201109 | 100 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02314 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 14 | 上桃叶 | 1小时 | 0.7615 | 20082119 | 300 | 0.25 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.05433 | 200725 | 100 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00225 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 15 | 小坝子 | 1小时 | 0.98498 | 20070921 | 300 | 0.33 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.07373 | 200905 | 100 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01145 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 16 | 下纸房 | 1小时 | 0.9255 | 20040502 | 300 | 0.31 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.12531 | 200528 | 100 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01699 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 17 | 海子坝 | 1小时 | 0.96498 | 20081401 | 300 | 0.32 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.14128 | 201004 | 100 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0177 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 20 | 尖山 | 1小时 | 3.75858 | 20103119 | 300 | 1.25 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.43966 | 200907 | 100 | 0.44 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0257 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 19 | 庄科村 | 1小时 | 0.90347 | 20080922 | 300 | 0.3 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.101 | 200809 | 100 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01298 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 20 | 秧田冲 | 1小时 | 0.82063 | 20081519 | 300 | 0.27 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.06145 | 200603 | 100 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00307 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 21 | 马藏朗 | 1小时 | 0.79461 | 20082505 | 300 | 0.26 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.07436 | 200614 | 100 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00569 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 22 | 苍岭镇 | 1小时 | 0.74877 | 20081622 | 300 | 0.25 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.10635 | 201002 | 100 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0138 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 23 | 红豆冲 | 1小时 | 1.07235 | 20052522 | 300 | 0.36 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0515 | 200525 | 100 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00461 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 24 | 家松树 | 1小时 | 2.62885 | 20120623 | 300 | 0.88 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.18346 | 200202 | 100 | 0.18 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01688 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 25 | 石官屯 | 1小时 | 0.77473 | 20070924 | 300 | 0.26 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.09608 | 200809 | 100 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01134 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 26 | 苍岭村 | 1小时 | 0.74538 | 20102819 | 300 | 0.25 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.07109 | 200111 | 100 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01327 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 27 | 方家河 | 1小时 | 0.75827 | 20082323 | 300 | 0.25 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.09227 | 200528 | 100 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01146 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 28 | 大凹村 | 1小时 | 0.7966 | 20081222 | 300 | 0.27 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.05812 | 200402 | 100 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00447 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 29 | 连汪坝 | 1小时 | 0.68449 | 20042204 | 300 | 0.23 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04565 | 201129 | 100 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00483 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 30 | 小云甸 | 1小时 | 0.81429 | 20092021 | 300 | 0.27 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.05526 | 200809 | 100 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00854 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 31 | 连汪坝 | 1小时 | 0.50248 | 20041506 | 300 | 0.17 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02884 | 200325 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00349 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 32 | 里伍村 | 1小时 | 0.73212 | 20080903 | 300 | 0.24 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.07193 | 200111 | 100 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01098 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 33 | 马鞍山 | 1小时 | 0.39298 | 20072507 | 300 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02702 | 200725 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00092 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 34 | 殷家湾子 | 1小时 | 0.65089 | 20081706 | 300 | 0.22 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.05835 | 200611 | 100 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01082 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 35 | 孔家庄 | 1小时 | 0.63199 | 20062405 | 300 | 0.21 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04101 | 201210 | 100 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0038 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 36 | 安家院 | 1小时 | 0.70243 | 20091103 | 300 | 0.23 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.07266 | 200911 | 100 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00959 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 37 | 卡利 | 1小时 | 0.69031 | 20081420 | 300 | 0.23 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03266 | 200814 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00327 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 38 | 梅子箐 | 1小时 | 0.70355 | 20082323 | 300 | 0.23 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.07226 | 200910 | 100 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00905 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 39 | 下土坡 | 1小时 | 0.68324 | 20071905 | 300 | 0.23 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.07424 | 200914 | 100 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00744 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 40 | 下苍洼 | 1小时 | 0.61199 | 20071803 | 300 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.06597 | 201222 | 100 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00419 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 41 | 檀木箐 | 1小时 | 0.79023 | 20081519 | 300 | 0.26 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04101 | 200603 | 100 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00227 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 42 | 上苍洼 | 1小时 | 0.56019 | 20071124 | 300 | 0.19 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03785 | 201101 | 100 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00378 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 43 | 曹官冲 | 1小时 | 0.63159 | 20092021 | 300 | 0.21 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03705 | 200731 | 100 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0059 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 44 | 高家庄 | 1小时 | 0.66122 | 20081901 | 300 | 0.22 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04968 | 201016 | 100 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0041 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 45 | 水井村 | 1小时 | 0.58599 | 20083003 | 300 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.05815 | 200618 | 100 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00812 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 46 | 丁家屯 | 1小时 | 0.44486 | 20081520 | 300 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.06231 | 200914 | 100 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00698 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 47 | 上高包 | 1小时 | 0.75255 | 20082020 | 300 | 0.25 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04042 | 201018 | 100 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00398 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 48 | 柴家冲 | 1小时 | 0.51591 | 20100203 | 300 | 0.17 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.06111 | 201002 | 100 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0081 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 49 | 小寨山 | 1小时 | 0.58159 | 20072705 | 300 | 0.19 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.05161 | 200528 | 100 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00735 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 50 | 小白庙 | 1小时 | 0.54011 | 20072106 | 300 | 0.18 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03146 | 200325 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00308 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 51 | 下高包 | 1小时 | 0.50842 | 20033004 | 300 | 0.17 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03497 | 200127 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0033 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 52 | 戴家屯 | 1小时 | 0.61018 | 20060601 | 300 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.05212 | 200609 | 100 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00689 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 53 | 盐井冲 | 1小时 | 0.65157 | 20082820 | 300 | 0.22 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0349 | 200828 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00331 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 54 | 耳东村 | 1小时 | 0.58688 | 20062120 | 300 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03182 | 200825 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00246 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 55 | 十三湾 | 1小时 | 0.16554 | 20080307 | 300 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.01307 | 200725 | 100 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00072 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 56 | 烂泥塘 | 1小时 | 0.52199 | 20042204 | 300 | 0.17 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03493 | 201120 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00333 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 57 | 朱家村 | 1小时 | 0.37762 | 20092705 | 300 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0371 | 201222 | 100 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00319 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 58 | 伍贵田 | 1小时 | 0.47468 | 20083004 | 300 | 0.16 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03289 | 200127 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00296 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 59 | 朱家海子 | 1小时 | 0.44707 | 20091103 | 300 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04173 | 200911 | 100 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0053 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 60 | 李家村 | 1小时 | 0.44883 | 20071902 | 300 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03452 | 200606 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00515 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 61 | 西排村 | 1小时 | 0.48302 | 20071905 | 300 | 0.16 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.06022 | 200915 | 100 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00587 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 62 | 朱洗村 | 1小时 | 0.40437 | 20101206 | 300 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03548 | 200103 | 100 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0036 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 63 | 马朵朗 | 1小时 | 0.39513 | 20060321 | 300 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02922 | 200603 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00277 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 64 | 雾斗河 | 1小时 | 0.34314 | 20060903 | 300 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03143 | 200611 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0049 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 65 | 大东村 | 1小时 | 0.56601 | 20060420 | 300 | 0.19 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02608 | 200922 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00209 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 66 | 石头庙 | 1小时 | 0.07778 | 20020709 | 300 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00489 | 200520 | 100 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00094 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 67 | 水草箐 | 1小时 | 0.28353 | 20072507 | 300 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02142 | 200725 | 100 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00053 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 68 | 三岔河 | 1小时 | 0.34986 | 20081421 | 300 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03228 | 200814 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00252 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 69 | 棠梨沟 | 1小时 | 0.5407 | 20081420 | 300 | 0.18 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0252 | 200814 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00239 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 70 | 凹腰山 | 1小时 | 0.41382 | 20082223 | 300 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03706 | 200910 | 100 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00396 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 71 | 迤香村 | 1小时 | 0.51398 | 20072821 | 300 | 0.17 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03734 | 200828 | 100 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00254 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 72 | 芦柴冲 | 1小时 | 0.40705 | 20040106 | 300 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02439 | 200304 | 100 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00272 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 73 | 西云村 | 1小时 | 0.35962 | 20071905 | 300 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04094 | 200915 | 100 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00394 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 74 | 陈家村 | 1小时 | 0.40949 | 20081923 | 300 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03179 | 200911 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00381 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 75 | 黄土坡 | 1小时 | 0.36917 | 20062202 | 300 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03577 | 200614 | 100 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00264 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 76 | 罗文村 | 1小时 | 0.35745 | 20031006 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.02497 | 201120 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 年平均 | 0.00247 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 77 | 尹旗屯 | 1小时 | 0.45665 | 20062122 | 300 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02925 | 200526 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00217 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 78 | 富民村 | 1小时 | 0.48043 | 20062120 | 300 | 0.16 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02508 | 200825 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00187 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 79 | 腰站街 | 1小时 | 0.32507 | 20071902 | 300 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02335 | 201214 | 100 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00335 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 80 | 麦地冲 | 1小时 | 0.37382 | 20072504 | 300 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02934 | 200725 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00107 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 81 | 枣子园 | 1小时 | 0.39467 | 20082503 | 300 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02959 | 200723 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00191 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 82 | 枪杆冲 | 1小时 | 0.37437 | 20060322 | 300 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.01855 | 200603 | 100 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00121 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 83 | 古坝村 | 1小时 | 0.28747 | 20060304 | 300 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.01627 | 201118 | 100 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00152 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 84 | 小保山 | 1小时 | 0.42639 | 20072203 | 300 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03503 | 200807 | 100 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00179 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 85 | 白家屯 | 1小时 | 0.32999 | 20102820 | 300 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02234 | 200618 | 100 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.003 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 86 | 鱼坝村 | 1小时 | 0.26627 | 20082924 | 300 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02359 | 200528 | 100 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00268 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 87 | 兴隆村 | 1小时 | 0.33559 | 20073022 | 300 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02846 | 200730 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00316 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 88 | 高苋槽村 | 1小时 | 0.29624 | 20113001 | 300 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02621 | 200814 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00214 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 89 | 香梨树村 | 1小时 | 0.17333 | 20081207 | 300 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00776 | 200812 | 100 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00035 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 90 | 大保山村 | 1小时 | 0.41083 | 20082203 | 300 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02742 | 200821 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00144 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 91 | 桃源村 | 1小时 | 0.26067 | 20072804 | 300 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02155 | 200724 | 100 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00188 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 92 | 小西村 | 1小时 | 0.29474 | 20082223 | 300 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02634 | 201022 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00265 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 93 | 黑邑仓 | 1小时 | 0.39171 | 20072303 | 300 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03154 | 200807 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00171 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 94 | 姜家村 | 1小时 | 0.27499 | 20102820 | 300 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.01938 | 201028 | 100 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00255 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 95 | 各邑村 | 1小时 | 0.33607 | 20082121 | 300 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02569 | 200825 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0013 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 96 | 杨家庄 | 1小时 | 0.27999 | 20060703 | 300 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.01698 | 201016 | 100 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00129 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 97 | 苏家栗园 | 1小时 | 0.30275 | 20073022 | 300 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02526 | 200730 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00266 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 98 | 新民村 | 1小时 | 0.2693 | 20061505 | 300 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.01558 | 200615 | 100 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00107 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 99 | 海稍村 | 1小时 | 0.26039 | 20071902 | 300 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.01948 | 201214 | 100 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00233 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 100 | 雨多么村 | 1小时 | 0.24858 | 20070406 | 300 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02044 | 200731 | 100 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00173 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 101 | 水井屯 | 1小时 | 0.25774 | 20081923 | 300 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.01972 | 200911 | 100 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00231 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 102 | 益起坡 | 1小时 | 0.2993 | 20103118 | 300 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02192 | 201029 | 100 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00133 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 103 | 竹园村 | 1小时 | 0.26213 | 20102820 | 300 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.01534 | 200618 | 100 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00215 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 104 | 龙树冲 | 1小时 | 0.21572 | 20062401 | 300 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0174 | 200528 | 100 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00205 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 105 | 马军村 | 1小时 | 0.29579 | 20102919 | 300 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02428 | 200825 | 100 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00115 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 106 | 楚雄市区 | 1小时 | 0.33096 | 20082802 | 300 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03217 | 200614 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0023 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 107 | 黄草完小 | 1小时 | 1.33332 | 20061802 | 300 | 0.44 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.16116 | 200618 | 100 | 0.16 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02798 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 1小时 | 0.81537 | 20050223 | 300 | 0.27 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.09368 | 200611 | 100 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01591 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 109 | 苍岭镇中心中学 | 1小时 | 0.78421 | 20081622 | 300 | 0.26 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.11174 | 201002 | 100 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01466 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 110 | 饱满中学 | 1小时 | 0.70978 | 20100403 | 300 | 0.24 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0872 | 201002 | 100 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.013 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 111 | 苍岭中学 | 1小时 | 0.42594 | 20071902 | 300 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03332 | 200606 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00492 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 112 | 李家完小 | 1小时 | 0.45506 | 20071902 | 300 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0358 | 200606 | 100 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00536 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 113 | 云甸完小 | 1小时 | 0.43557 | 20083004 | 300 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02998 | 200127 | 100 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0027 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 114 | 鹿城镇中学 | 1小时 | 0.38184 | 20081720 | 300 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03617 | 200927 | 100 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00186 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 115 | 楚雄技师学校 | 1小时 | 0.37526 | 20082204 | 300 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02301 | 200922 | 100 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00147 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 116 | 旧庄镇 | 1小时 | 0.19187 | 20061505 | 300 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.01097 | 200615 | 100 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00072 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 117 | 广通镇 | 1小时 | 0.16757 | 20080906 | 300 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.01752 | 200809 | 100 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00119 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 120 | 冬瓜镇 | 1小时 | 0.15733 | 20060306 | 300 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.01486 | 200929 | 100 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00102 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 119 | 彩云镇 | 1小时 | 0.19207 | 20081423 | 300 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.01905 | 201120 | 100 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0014 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 120 | 云龙镇 | 1小时 | 0.1818 | 20120307 | 300 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.01163 | 200725 | 100 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00088 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 121 | 子午镇 | 1小时 | 0.21559 | 20072606 | 300 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.01175 | 200907 | 100 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00095 | 平均值 | 0 | 无标准 | / |
| 122 | 网格 | 1小时 | 8.62749 | 20071323 | 300 | 2.88 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.36849 | 200523 | 100 | 1.37 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.46964 | 平均值 | / | / | / |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 1小时 | 1.21121 | 20110403 | 300 | 2.88 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.11805 | 200119 | 100 | 1.37 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00861 | 平均值 | / | 无标准 | / |

表7.1-44  硫酸雾叠加环境质量现状浓度后日均环境质量浓度预测

| 序 号 | 预测点 | 浓度类型 | 新增+在建源贡献值(μg/m3) | 出现 时间 | 背景 浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价 标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 日平均 | 0.07405 | 200711 | 0.008 | 0.08205 | 100 | 0.07405 | 达标 |
| 2 | 马场 | 日平均 | 0.05929 | 200810 | 0.008 | 0.06729 | 100 | 0.05929 | 达标 |
| 3 | 黑箐 | 日平均 | 0.13275 | 201227 | 0.008 | 0.14075 | 100 | 0.13275 | 达标 |
| 4 | 岔河 | 日平均 | 0.05663 | 200815 | 0.008 | 0.06463 | 100 | 0.05663 | 达标 |
| 5 | 黄草村 | 日平均 | 0.17526 | 200618 | 0.008 | 0.18326 | 100 | 0.17526 | 达标 |
| 6 | 黄草冲 | 日平均 | 0.17053 | 200614 | 0.008 | 0.17853 | 100 | 0.17053 | 达标 |
| 7 | 麻栗树 | 日平均 | 0.11308 | 200927 | 0.008 | 0.12108 | 100 | 0.11308 | 达标 |
| 8 | 落苴美 | 日平均 | 0.11236 | 200809 | 0.008 | 0.12036 | 100 | 0.11236 | 达标 |
| 9 | 小村 | 日平均 | 0.11466 | 200905 | 0.008 | 0.12266 | 100 | 0.11466 | 达标 |
| 10 | 下桃叶 | 日平均 | 0.06464 | 200815 | 0.008 | 0.07264 | 100 | 0.06464 | 达标 |
| 11 | 上纸房 | 日平均 | 0.19764 | 200529 | 0.008 | 0.20564 | 100 | 0.19764 | 达标 |
| 12 | 元吉 | 日平均 | 0.14075 | 200911 | 0.008 | 0.14875 | 100 | 0.14075 | 达标 |
| 13 | 大荒田 | 日平均 | 0.09973 | 201109 | 0.008 | 0.10773 | 100 | 0.09973 | 达标 |
| 14 | 上桃叶 | 日平均 | 0.05433 | 200725 | 0.008 | 0.06233 | 100 | 0.05433 | 达标 |
| 15 | 小坝子 | 日平均 | 0.07373 | 200905 | 0.008 | 0.08173 | 100 | 0.07373 | 达标 |
| 16 | 下纸房 | 日平均 | 0.12531 | 200528 | 0.008 | 0.13331 | 100 | 0.12531 | 达标 |
| 17 | 海子坝 | 日平均 | 0.14128 | 201004 | 0.008 | 0.14928 | 100 | 0.14128 | 达标 |
| 20 | 尖山 | 日平均 | 0.43966 | 200907 | 0.008 | 0.44766 | 100 | 0.43966 | 达标 |
| 19 | 庄科村 | 日平均 | 0.101 | 200809 | 0.008 | 0.109 | 100 | 0.101 | 达标 |
| 20 | 秧田冲 | 日平均 | 0.06145 | 200603 | 0.008 | 0.06945 | 100 | 0.06145 | 达标 |
| 21 | 马藏朗 | 日平均 | 0.07436 | 200614 | 0.008 | 0.08236 | 100 | 0.07436 | 达标 |
| 22 | 苍岭镇 | 日平均 | 0.10635 | 201002 | 0.008 | 0.11435 | 100 | 0.10635 | 达标 |
| 23 | 红豆冲 | 日平均 | 0.0515 | 200525 | 0.008 | 0.0595 | 100 | 0.0515 | 达标 |
| 24 | 家松树 | 日平均 | 0.18346 | 200202 | 0.008 | 0.19146 | 100 | 0.18346 | 达标 |
| 25 | 石官屯 | 日平均 | 0.09608 | 200809 | 0.008 | 0.10408 | 100 | 0.09608 | 达标 |
| 26 | 苍岭村 | 日平均 | 0.07109 | 200111 | 0.008 | 0.07909 | 100 | 0.07109 | 达标 |
| 27 | 方家河 | 日平均 | 0.09227 | 200528 | 0.008 | 0.10027 | 100 | 0.09227 | 达标 |
| 28 | 大凹村 | 日平均 | 0.05812 | 200402 | 0.008 | 0.06612 | 100 | 0.05812 | 达标 |
| 29 | 小云甸 | 日平均 | 0.04565 | 201129 | 0.008 | 0.05365 | 100 | 0.04565 | 达标 |
| 30 | 连汪坝 | 日平均 | 0.05526 | 200809 | 0.008 | 0.06326 | 100 | 0.05526 | 达标 |
| 31 | 里伍村 | 日平均 | 0.02884 | 200325 | 0.008 | 0.03684 | 100 | 0.02884 | 达标 |
| 32 | 马鞍山 | 日平均 | 0.07193 | 200111 | 0.008 | 0.07993 | 100 | 0.07193 | 达标 |
| 33 | 上土坡 | 日平均 | 0.02702 | 200725 | 0.008 | 0.03502 | 100 | 0.02702 | 达标 |
| 34 | 殷家湾子 | 日平均 | 0.05835 | 200611 | 0.008 | 0.06635 | 100 | 0.05835 | 达标 |
| 35 | 孔家庄 | 日平均 | 0.04101 | 201210 | 0.008 | 0.04901 | 100 | 0.04101 | 达标 |
| 36 | 安家院 | 日平均 | 0.07266 | 200911 | 0.008 | 0.08066 | 100 | 0.07266 | 达标 |
| 37 | 卡利 | 日平均 | 0.03266 | 200814 | 0.008 | 0.04066 | 100 | 0.03266 | 达标 |
| 38 | 梅子箐 | 日平均 | 0.07226 | 200910 | 0.008 | 0.08026 | 100 | 0.07226 | 达标 |
| 39 | 下土坡 | 日平均 | 0.07424 | 200914 | 0.008 | 0.08224 | 100 | 0.07424 | 达标 |
| 40 | 下苍洼 | 日平均 | 0.06597 | 201222 | 0.008 | 0.07397 | 100 | 0.06597 | 达标 |
| 41 | 檀木箐 | 日平均 | 0.04101 | 200603 | 0.008 | 0.04901 | 100 | 0.04101 | 达标 |
| 42 | 上苍洼 | 日平均 | 0.03785 | 201101 | 0.008 | 0.04585 | 100 | 0.03785 | 达标 |
| 43 | 曹官冲 | 日平均 | 0.03705 | 200731 | 0.008 | 0.04505 | 100 | 0.03705 | 达标 |
| 44 | 高家庄 | 日平均 | 0.04968 | 201016 | 0.008 | 0.05768 | 100 | 0.04968 | 达标 |
| 45 | 丁家屯 | 日平均 | 0.05815 | 200618 | 0.008 | 0.06615 | 100 | 0.05815 | 达标 |
| 46 | 水井村 | 日平均 | 0.06231 | 200914 | 0.008 | 0.07031 | 100 | 0.06231 | 达标 |
| 47 | 上高包 | 日平均 | 0.04042 | 201018 | 0.008 | 0.04842 | 100 | 0.04042 | 达标 |
| 48 | 柴家冲 | 日平均 | 0.06111 | 201002 | 0.008 | 0.06911 | 100 | 0.06111 | 达标 |
| 49 | 小寨山 | 日平均 | 0.05161 | 200528 | 0.008 | 0.05961 | 100 | 0.05161 | 达标 |
| 50 | 小白庙 | 日平均 | 0.03146 | 200325 | 0.008 | 0.03946 | 100 | 0.03146 | 达标 |
| 51 | 下高包 | 日平均 | 0.03497 | 200127 | 0.008 | 0.04297 | 100 | 0.03497 | 达标 |
| 52 | 戴家屯 | 日平均 | 0.05212 | 200609 | 0.008 | 0.06012 | 100 | 0.05212 | 达标 |
| 53 | 盐井冲 | 日平均 | 0.0349 | 200828 | 0.008 | 0.0429 | 100 | 0.0349 | 达标 |
| 54 | 耳东村 | 日平均 | 0.03182 | 200825 | 0.008 | 0.03982 | 100 | 0.03182 | 达标 |
| 55 | 十三湾 | 日平均 | 0.01307 | 200725 | 0.008 | 0.02107 | 100 | 0.01307 | 达标 |
| 56 | 烂泥塘 | 日平均 | 0.03493 | 201120 | 0.008 | 0.04293 | 100 | 0.03493 | 达标 |
| 57 | 朱家村 | 日平均 | 0.0371 | 201222 | 0.008 | 0.0451 | 100 | 0.0371 | 达标 |
| 58 | 伍贵田 | 日平均 | 0.03289 | 200127 | 0.008 | 0.04089 | 100 | 0.03289 | 达标 |
| 59 | 朱家海子 | 日平均 | 0.04173 | 200911 | 0.008 | 0.04973 | 100 | 0.04173 | 达标 |
| 60 | 李家村 | 日平均 | 0.03452 | 200606 | 0.008 | 0.04252 | 100 | 0.03452 | 达标 |
| 61 | 西排村 | 日平均 | 0.06022 | 200915 | 0.008 | 0.06822 | 100 | 0.06022 | 达标 |
| 62 | 朱洗村 | 日平均 | 0.03548 | 200103 | 0.008 | 0.04348 | 100 | 0.03548 | 达标 |
| 63 | 马朵朗 | 日平均 | 0.02922 | 200603 | 0.008 | 0.03722 | 100 | 0.02922 | 达标 |
| 64 | 雾斗河 | 日平均 | 0.03143 | 200611 | 0.008 | 0.03943 | 100 | 0.03143 | 达标 |
| 65 | 大东村 | 日平均 | 0.02608 | 200922 | 0.008 | 0.03408 | 100 | 0.02608 | 达标 |
| 66 | 石头庙 | 日平均 | 0.00489 | 200520 | 0.008 | 0.01289 | 100 | 0.00489 | 达标 |
| 67 | 水草箐 | 日平均 | 0.02142 | 200725 | 0.008 | 0.02942 | 100 | 0.02142 | 达标 |
| 68 | 三岔河 | 日平均 | 0.03228 | 200814 | 0.008 | 0.04028 | 100 | 0.03228 | 达标 |
| 69 | 棠梨沟 | 日平均 | 0.0252 | 200814 | 0.008 | 0.0332 | 100 | 0.0252 | 达标 |
| 70 | 凹腰山 | 日平均 | 0.03706 | 200910 | 0.008 | 0.04506 | 100 | 0.03706 | 达标 |
| 71 | 迤香村 | 日平均 | 0.03734 | 200828 | 0.008 | 0.04534 | 100 | 0.03734 | 达标 |
| 72 | 芦柴冲 | 日平均 | 0.02439 | 200304 | 0.008 | 0.03239 | 100 | 0.02439 | 达标 |
| 73 | 西云村 | 日平均 | 0.04094 | 200915 | 0.008 | 0.04894 | 100 | 0.04094 | 达标 |
| 74 | 陈家村 | 日平均 | 0.03179 | 200911 | 0.008 | 0.03979 | 100 | 0.03179 | 达标 |
| 75 | 黄土坡 | 日平均 | 0.03577 | 200614 | 0.008 | 0.04377 | 100 | 0.03577 | 达标 |
| 76 | 罗文村 | 日平均 | 0.02497 | 201120 | 0.008 | 0.03297 | 100 | 0.02497 | 达标 |
| 77 | 尹旗屯 | 日平均 | 0.02925 | 200526 | 0.008 | 0.03725 | 100 | 0.02925 | 达标 |
| 78 | 富民村 | 日平均 | 0.02508 | 200825 | 0.008 | 0.03308 | 100 | 0.02508 | 达标 |
| 79 | 腰站街 | 日平均 | 0.02335 | 201214 | 0.008 | 0.03135 | 100 | 0.02335 | 达标 |
| 80 | 麦地冲 | 日平均 | 0.02934 | 200725 | 0.008 | 0.03734 | 100 | 0.02934 | 达标 |
| 81 | 枣子园 | 日平均 | 0.02959 | 200723 | 0.008 | 0.03759 | 100 | 0.02959 | 达标 |
| 82 | 枪杆冲 | 日平均 | 0.01855 | 200603 | 0.008 | 0.02655 | 100 | 0.01855 | 达标 |
| 83 | 古坝 | 日平均 | 0.01627 | 201118 | 0.008 | 0.02427 | 100 | 0.01627 | 达标 |
| 84 | 小保山 | 日平均 | 0.03503 | 200807 | 0.008 | 0.04303 | 100 | 0.03503 | 达标 |
| 85 | 白家屯 | 日平均 | 0.02234 | 200618 | 0.008 | 0.03034 | 100 | 0.02234 | 达标 |
| 86 | 鱼坝 | 日平均 | 0.02359 | 200528 | 0.008 | 0.03159 | 100 | 0.02359 | 达标 |
| 87 | 兴隆 | 日平均 | 0.02846 | 200730 | 0.008 | 0.03646 | 100 | 0.02846 | 达标 |
| 88 | 高苋槽 | 日平均 | 0.02621 | 200814 | 0.008 | 0.03421 | 100 | 0.02621 | 达标 |
| 89 | 香梨树 | 日平均 | 0.00776 | 200812 | 0.008 | 0.01576 | 100 | 0.00776 | 达标 |
| 90 | 大保山 | 日平均 | 0.02742 | 200821 | 0.008 | 0.03542 | 100 | 0.02742 | 达标 |
| 91 | 桃园村 | 日平均 | 0.02155 | 200724 | 0.008 | 0.02955 | 100 | 0.02155 | 达标 |
| 92 | 小西村 | 日平均 | 0.02634 | 201022 | 0.008 | 0.03434 | 100 | 0.02634 | 达标 |
| 93 | 黑邑仓 | 日平均 | 0.03154 | 200807 | 0.008 | 0.03954 | 100 | 0.03154 | 达标 |
| 94 | 姜家村 | 日平均 | 0.01938 | 201028 | 0.008 | 0.02738 | 100 | 0.01938 | 达标 |
| 95 | 各邑 | 日平均 | 0.02569 | 200825 | 0.008 | 0.03369 | 100 | 0.02569 | 达标 |
| 96 | 杨家庄 | 日平均 | 0.01698 | 201016 | 0.008 | 0.02498 | 100 | 0.01698 | 达标 |
| 97 | 苏家栗园 | 日平均 | 0.02526 | 200730 | 0.008 | 0.03326 | 100 | 0.02526 | 达标 |
| 98 | 新民村 | 日平均 | 0.01558 | 200615 | 0.008 | 0.02358 | 100 | 0.01558 | 达标 |
| 99 | 海稍 | 日平均 | 0.01948 | 201214 | 0.008 | 0.02748 | 100 | 0.01948 | 达标 |
| 100 | 雨多么 | 日平均 | 0.02044 | 200731 | 0.008 | 0.02844 | 100 | 0.02044 | 达标 |
| 101 | 水井屯 | 日平均 | 0.01972 | 200911 | 0.008 | 0.02772 | 100 | 0.01972 | 达标 |
| 102 | 益起坡 | 日平均 | 0.02192 | 201029 | 0.008 | 0.02992 | 100 | 0.02192 | 达标 |
| 103 | 竹园村 | 日平均 | 0.01534 | 200618 | 0.008 | 0.02334 | 100 | 0.01534 | 达标 |
| 104 | 龙树冲 | 日平均 | 0.0174 | 200528 | 0.008 | 0.0254 | 100 | 0.0174 | 达标 |
| 105 | 马军 | 日平均 | 0.02428 | 200825 | 0.008 | 0.03228 | 100 | 0.02428 | 达标 |
| 106 | 楚雄市区 | 日平均 | 0.03217 | 200614 | 0.008 | 0.04017 | 100 | 0.03217 | 达标 |
| 107 | 黄草完小 | 日平均 | 0.16116 | 200618 | 0.008 | 0.16916 | 100 | 0.16116 | 达标 |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 日平均 | 0.09368 | 200611 | 0.008 | 0.10168 | 100 | 0.09368 | 达标 |
| 109 | 苍岭中心中学 | 日平均 | 0.11174 | 201002 | 0.008 | 0.11974 | 100 | 0.11174 | 达标 |
| 110 | 饱满中学 | 日平均 | 0.0872 | 201002 | 0.008 | 0.0952 | 100 | 0.0872 | 达标 |
| 111 | 苍岭中学 | 日平均 | 0.03332 | 200606 | 0.008 | 0.04132 | 100 | 0.03332 | 达标 |
| 112 | 李家完小 | 日平均 | 0.0358 | 200606 | 0.008 | 0.0438 | 100 | 0.0358 | 达标 |
| 113 | 云甸完小 | 日平均 | 0.02998 | 200127 | 0.008 | 0.03798 | 100 | 0.02998 | 达标 |
| 114 | 鹿城镇中学 | 日平均 | 0.03617 | 200927 | 0.008 | 0.04417 | 100 | 0.03617 | 达标 |
| 115 | 楚雄技师学校 | 日平均 | 0.02301 | 200922 | 0.008 | 0.03101 | 100 | 0.02301 | 达标 |
| 116 | 旧庄镇 | 日平均 | 0.01097 | 200615 | 0.008 | 0.01897 | 100 | 0.01097 | 达标 |
| 117 | 广通镇 | 日平均 | 0.01752 | 200809 | 0.008 | 0.02552 | 100 | 0.01752 | 达标 |
| 120 | 冬瓜镇 | 日平均 | 0.01486 | 200929 | 0.008 | 0.02286 | 100 | 0.01486 | 达标 |
| 119 | 彩云镇 | 日平均 | 0.01905 | 201120 | 0.008 | 0.02705 | 100 | 0.01905 | 达标 |
| 120 | 云龙镇 | 日平均 | 0.01163 | 200725 | 0.008 | 0.01963 | 100 | 0.01163 | 达标 |
| 121 | 子午镇 | 日平均 | 0.01175 | 200907 | 0.008 | 0.01975 | 100 | 0.01175 | 达标 |
| 122 | 网格点 | 日平均 | 1.36849 | 200523 | 0.008 | 1.37649 | 100 | 1.38 | 达标 |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 日平均 | 0.11805 | 200119 | 0.008 | 0.12605 | 100 | 0.13 | 达标 |

表7.1-39  硫酸雾叠加背景值后年均浓度占标率

| 序 号 | 预测点 | 浓度类型 | 新增+在建源贡献值(μg/m3) | 背景浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 年平均 | 0.00892 | / | / | / | / | / |
| 2 | 马场 | 年平均 | 0.00595 | / | / | / | / | / |
| 3 | 黑箐 | 年平均 | 0.01316 | / | / | / | / | / |
| 4 | 岔河 | 年平均 | 0.00455 | / | / | / | / | / |
| 5 | 黄草村 | 年平均 | 0.03145 | / | / | / | / | / |
| 6 | 黄草冲 | 年平均 | 0.01398 | / | / | / | / | / |
| 7 | 麻栗树 | 年平均 | 0.00412 | / | / | / | / | / |
| 8 | 落苴美 | 年平均 | 0.01823 | / | / | / | / | / |
| 9 | 小村 | 年平均 | 0.0123 | / | / | / | / | / |
| 10 | 下桃叶 | 年平均 | 0.00382 | / | / | / | / | / |
| 11 | 上纸房 | 年平均 | 0.01639 | / | / | / | / | / |
| 12 | 元吉 | 年平均 | 0.0225 | / | / | / | / | / |
| 13 | 大荒田 | 年平均 | 0.02314 | / | / | / | / | / |
| 14 | 上桃叶 | 年平均 | 0.00225 | / | / | / | / | / |
| 15 | 小坝子 | 年平均 | 0.01145 | / | / | / | / | / |
| 16 | 下纸房 | 年平均 | 0.01699 | / | / | / | / | / |
| 17 | 海子坝 | 年平均 | 0.0177 | / | / | / | / | / |
| 20 | 尖山 | 年平均 | 0.0257 | / | / | / | / | / |
| 19 | 庄科村 | 年平均 | 0.01298 | / | / | / | / | / |
| 20 | 秧田冲 | 年平均 | 0.00307 | / | / | / | / | / |
| 21 | 马藏朗 | 年平均 | 0.00569 | / | / | / | / | / |
| 22 | 苍岭镇 | 年平均 | 0.0138 | / | / | / | / | / |
| 23 | 红豆冲 | 年平均 | 0.00461 | / | / | / | / | / |
| 24 | 家松树 | 年平均 | 0.01688 | / | / | / | / | / |
| 25 | 石官屯 | 年平均 | 0.01134 | / | / | / | / | / |
| 26 | 苍岭村 | 年平均 | 0.01327 | / | / | / | / | / |
| 27 | 方家河 | 年平均 | 0.01146 | / | / | / | / | / |
| 28 | 大凹村 | 年平均 | 0.00447 | / | / | / | / | / |
| 29 | 小云甸 | 年平均 | 0.00483 | / | / | / | / | / |
| 30 | 连汪坝 | 年平均 | 0.00854 | / | / | / | / | / |
| 31 | 里伍村 | 年平均 | 0.00349 | / | / | / | / | / |
| 32 | 马鞍山 | 年平均 | 0.01098 | / | / | / | / | / |
| 33 | 上土坡 | 年平均 | 0.00092 | / | / | / | / | / |
| 34 | 殷家湾子 | 年平均 | 0.01082 | / | / | / | / | / |
| 35 | 孔家庄 | 年平均 | 0.0038 | / | / | / | / | / |
| 36 | 安家院 | 年平均 | 0.00959 | / | / | / | / | / |
| 37 | 卡利 | 年平均 | 0.00327 | / | / | / | / | / |
| 38 | 梅子箐 | 年平均 | 0.00905 | / | / | / | / | / |
| 39 | 下土坡 | 年平均 | 0.00744 | / | / | / | / | / |
| 40 | 下苍洼 | 年平均 | 0.00419 | / | / | / | / | / |
| 41 | 檀木箐 | 年平均 | 0.00227 | / | / | / | / | / |
| 42 | 上苍洼 | 年平均 | 0.00378 | / | / | / | / | / |
| 43 | 曹官冲 | 年平均 | 0.0059 | / | / | / | / | / |
| 44 | 高家庄 | 年平均 | 0.0041 | / | / | / | / | / |
| 45 | 丁家屯 | 年平均 | 0.00812 | / | / | / | / | / |
| 46 | 水井村 | 年平均 | 0.00698 | / | / | / | / | / |
| 47 | 上高包 | 年平均 | 0.00398 | / | / | / | / | / |
| 48 | 柴家冲 | 年平均 | 0.0081 | / | / | / | / | / |
| 49 | 小寨山 | 年平均 | 0.00735 | / | / | / | / | / |
| 50 | 小白庙 | 年平均 | 0.00308 | / | / | / | / | / |
| 51 | 下高包 | 年平均 | 0.0033 | / | / | / | / | / |
| 52 | 戴家屯 | 年平均 | 0.00689 | / | / | / | / | / |
| 53 | 盐井冲 | 年平均 | 0.00331 | / | / | / | / | / |
| 54 | 耳东村 | 年平均 | 0.00246 | / | / | / | / | / |
| 55 | 十三湾 | 年平均 | 0.00072 | / | / | / | / | / |
| 56 | 烂泥塘 | 年平均 | 0.00333 | / | / | / | / | / |
| 57 | 朱家村 | 年平均 | 0.00319 | / | / | / | / | / |
| 58 | 伍贵田 | 年平均 | 0.00296 | / | / | / | / | / |
| 59 | 朱家海子 | 年平均 | 0.0053 | / | / | / | / | / |
| 60 | 李家村 | 年平均 | 0.00515 | / | / | / | / | / |
| 61 | 西排村 | 年平均 | 0.00587 | / | / | / | / | / |
| 62 | 朱洗村 | 年平均 | 0.0036 | / | / | / | / | / |
| 63 | 马朵朗 | 年平均 | 0.00277 | / | / | / | / | / |
| 64 | 雾斗河 | 年平均 | 0.0049 | / | / | / | / | / |
| 65 | 大东村 | 年平均 | 0.00209 | / | / | / | / | / |
| 66 | 石头庙 | 年平均 | 0.00094 | / | / | / | / | / |
| 67 | 水草箐 | 年平均 | 0.00053 | / | / | / | / | / |
| 68 | 三岔河 | 年平均 | 0.00252 | / | / | / | / | / |
| 69 | 棠梨沟 | 年平均 | 0.00239 | / | / | / | / | / |
| 70 | 凹腰山 | 年平均 | 0.00396 | / | / | / | / | / |
| 71 | 迤香村 | 年平均 | 0.00254 | / | / | / | / | / |
| 72 | 芦柴冲 | 年平均 | 0.00272 | / | / | / | / | / |
| 73 | 西云村 | 年平均 | 0.00394 | / | / | / | / | / |
| 74 | 陈家村 | 年平均 | 0.00381 | / | / | / | / | / |
| 75 | 黄土坡 | 年平均 | 0.00264 | / | / | / | / | / |
| 76 | 罗文村 | 年平均 | 0.00247 | / | / | / | / | / |
| 77 | 尹旗屯 | 年平均 | 0.00217 | / | / | / | / | / |
| 78 | 富民村 | 年平均 | 0.00187 | / | / | / | / | / |
| 79 | 腰站街 | 年平均 | 0.00335 | / | / | / | / | / |
| 80 | 麦地冲 | 年平均 | 0.00107 | / | / | / | / | / |
| 81 | 枣子园 | 年平均 | 0.00191 | / | / | / | / | / |
| 82 | 枪杆冲 | 年平均 | 0.00121 | / | / | / | / | / |
| 83 | 古坝 | 年平均 | 0.00152 | / | / | / | / | / |
| 84 | 小保山 | 年平均 | 0.00179 | / | / | / | / | / |
| 85 | 白家屯 | 年平均 | 0.003 | / | / | / | / | / |
| 86 | 鱼坝 | 年平均 | 0.00268 | / | / | / | / | / |
| 87 | 兴隆 | 年平均 | 0.00316 | / | / | / | / | / |
| 88 | 高苋槽 | 年平均 | 0.00214 | / | / | / | / | / |
| 89 | 香梨树 | 年平均 | 0.00035 | / | / | / | / | / |
| 90 | 大保山 | 年平均 | 0.00144 | / | / | / | / | / |
| 91 | 桃园村 | 年平均 | 0.00188 | / | / | / | / | / |
| 92 | 小西村 | 年平均 | 0.00265 | / | / | / | / | / |
| 93 | 黑邑仓 | 年平均 | 0.00171 | / | / | / | / | / |
| 94 | 姜家村 | 年平均 | 0.00255 | / | / | / | / | / |
| 95 | 各邑 | 年平均 | 0.0013 | / | / | / | / | / |
| 96 | 杨家庄 | 年平均 | 0.00129 | / | / | / | / | / |
| 97 | 苏家栗园 | 年平均 | 0.00266 | / | / | / | / | / |
| 98 | 新民村 | 年平均 | 0.00107 | / | / | / | / | / |
| 99 | 海稍 | 年平均 | 0.00233 | / | / | / | / | / |
| 100 | 雨多么 | 年平均 | 0.00173 | / | / | / | / | / |
| 101 | 水井屯 | 年平均 | 0.00231 | / | / | / | / | / |
| 102 | 益起坡 | 年平均 | 0.00133 | / | / | / | / | / |
| 103 | 竹园村 | 年平均 | 0.00215 | / | / | / | / | / |
| 104 | 龙树冲 | 年平均 | 0.00205 | / | / | / | / | / |
| 105 | 马军 | 年平均 | 0.00115 | / | / | / | / | / |
| 106 | 楚雄市区 | 年平均 | 0.0023 | / | / | / | / | / |
| 107 | 黄草完小 | 年平均 | 0.02798 | / | / | / | / | / |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 年平均 | 0.01591 | / | / | / | / | / |
| 109 | 苍岭中心中学 | 年平均 | 0.01466 | / | / | / | / | / |
| 110 | 饱满中学 | 年平均 | 0.013 | / | / | / | / | / |
| 111 | 苍岭中学 | 年平均 | 0.00492 | / | / | / | / | / |
| 112 | 李家完小 | 年平均 | 0.00536 | / | / | / | / | / |
| 113 | 云甸完小 | 年平均 | 0.0027 | / | / | / | / | / |
| 114 | 鹿城镇中学 | 年平均 | 0.00186 | / | / | / | / | / |
| 115 | 楚雄技师学校 | 年平均 | 0.00147 | / | / | / | / | / |
| 116 | 旧庄镇 | 年平均 | 0.00072 | / | / | / | / | / |
| 117 | 广通镇 | 年平均 | 0.00119 | / | / | / | / | / |
| 120 | 冬瓜镇 | 年平均 | 0.00102 | / | / | / | / | / |
| 119 | 彩云镇 | 年平均 | 0.0014 | / | / | / | / | / |
| 120 | 云龙镇 | 年平均 | 0.00088 | / | / | / | / | / |
| 121 | 子午镇 | 年平均 | 0.00095 | / | / | / | / | / |
| 122 | 网格点 | 年平均 | 0.46964 | / | / | / | / | / |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 年平均 | 0.00861 | / | / | / | / | / |

##### 2）网格浓度分布图

硫酸雾小时质量浓度贡献值分布图见图7.1-27，硫酸雾日平均质量浓度贡献值分布图见图7.1-28。

图7.1-27  硫酸雾小时浓度最大值对应浓度等值线图(ug/m3)

图7.1-28  硫酸雾日均浓度最大值对应浓度等值线图(ug/m3)

##### 3）硫酸雾厂界落地浓度预测

《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）中规定硫酸雾厂界浓度限值为300μg/m3，沿厂界设置8个预测点，预测计算厂界处硫酸雾落地浓度，预测结果见表7.1-45。

预测结果表明：8个厂界预测点的硫酸雾落地浓度满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）中厂界浓度限值要求。

表7.1-45  硫酸雾厂界落地浓度预测结果

| 序 号 | 预测点 | 平均 时段 | 落地浓度(μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 厂界排放标准(μg/m3) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界1 | 1小时 | 2.58266 | 20081919 | 300 | 达标 |
| 2 | 东厂界2 | 1小时 | 2.35394 | 20071707 | 300 | 达标 |
| 3 | 南厂界1 | 1小时 | 1.79364 | 20110308 | 300 | 达标 |
| 4 | 南厂界2 | 1小时 | 1.42051 | 20072707 | 300 | 达标 |
| 5 | 西厂界1 | 1小时 | 1.59487 | 20091618 | 300 | 达标 |
| 6 | 西厂界2 | 1小时 | 4.11959 | 20080610 | 300 | 达标 |
| 7 | 北厂界1 | 1小时 | 3.05915 | 20042919 | 300 | 达标 |
| 8 | 北厂界2 | 1小时 | 1.94205 | 20010108 | 300 | 达标 |

##### 4）大气环境防护距离的计算、设置

厂界外设置间距为50m的预测网格，预测厂界外硫酸雾小时质量浓度贡献值、日平均质量浓度贡献值，预测结果见表7.1-46。

表7.1-46  厂界外硫酸雾短期浓度贡献值预测结果

| 预测点 | 平均 时段 | 最大贡献值 (μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网格点 最大值 | 1小时 | 8.62749 | 20071323 | 300 | 2.88 | 达标 |
|  | 日平均 | 1.36849 | 200523 | 100 | 1.37 | 达标 |

##### 5）小结

由表7.1-44可知，新增污染源正常排放情况下，硫酸雾小时质量浓度贡献值的最大占标率为2.88%，日平均质量浓度贡献值最大占标率1.37%，均小于100%；符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2020）相关要求。

由表7.1-45可知，叠加背景浓度后，评价范围内硫酸雾日平均质量浓度的最大占标率为1.38%，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2020）附录D的要求。由表7.1-46可知，厂界处硫酸雾落地浓度满足《再生铜、铝、铅、锌排放标准》（GB31574-2015）中厂界浓度限值要求。因此，硫酸雾对环境的影响可以接受。

#### （8）正常排放砷及其化合物影响预测分析

##### 1）达标评价结果表

新增污染源正常工况条件下，环境空气保护目标和网格点的短期浓度和长期浓度贡献值预测结果见表7.1-47，叠加环境质量现状浓度后环境质量浓度预测见表7.1-48。

表7.1-47   砷及其化合物短期浓度和长期浓度贡献值预测结果

| 序号 | 关心点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(ug/m3) | 出现时间 | 评价标准(ug/m3) | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 1小时 | 0.00137 | 20060507 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00011 | 200605 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | 0.006 | 0.33 | 达标 |
| 2 | 马场 | 1小时 | 0.00252 | 20081007 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00021 | 200810 | 3 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | 0.006 | 0.33 | 达标 |
| 3 | 黑箐 | 1小时 | 0.00195 | 20103024 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00014 | 201118 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | 0.006 | 0.33 | 达标 |
| 4 | 岔河 | 1小时 | 0.00158 | 20081007 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00013 | 200810 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | 0.006 | 0.33 | 达标 |
| 5 | 黄草村 | 1小时 | 0.00136 | 20080204 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00015 | 201011 | 3 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00003 | 平均值 | 0.006 | 0.5 | 达标 |
| 6 | 黄草冲 | 1小时 | 0.00174 | 20081723 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00013 | 200810 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | 0.006 | 0.33 | 达标 |
| 7 | 麻栗树 | 1小时 | 0.00122 | 20071407 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00008 | 200714 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 8 | 落苴美 | 1小时 | 0.00124 | 20062321 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.0001 | 200518 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00003 | 平均值 | 0.006 | 0.5 | 达标 |
| 9 | 小村 | 1小时 | 0.00126 | 20080524 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00011 | 200905 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | 0.006 | 0.33 | 达标 |
| 10 | 下桃叶 | 1小时 | 0.00115 | 20082107 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.0001 | 200725 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 11 | 上纸房 | 1小时 | 0.00107 | 20081203 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00008 | 200716 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 12 | 元吉 | 1小时 | 0.00107 | 20080204 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00012 | 201011 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | 0.006 | 0.33 | 达标 |
| 13 | 大荒田 | 1小时 | 0.00118 | 20120301 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00011 | 200612 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00003 | 平均值 | 0.006 | 0.5 | 达标 |
| 14 | 上桃叶 | 1小时 | 0.00116 | 20070607 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00011 | 200725 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 15 | 小坝子 | 1小时 | 0.00143 | 20080524 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00011 | 201201 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | 0.006 | 0.33 | 达标 |
| 16 | 下纸房 | 1小时 | 0.00104 | 20091006 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00011 | 201022 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 17 | 海子坝 | 1小时 | 0.00093 | 20120801 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00008 | 201011 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | 0.006 | 0.33 | 达标 |
| 20 | 尖山 | 1小时 | 0.00101 | 20051007 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00005 | 200527 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 19 | 庄科村 | 1小时 | 0.00087 | 20112522 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00007 | 201208 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | 0.006 | 0.33 | 达标 |
| 20 | 秧田冲 | 1小时 | 0.00092 | 20050907 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00007 | 200804 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 21 | 马藏朗 | 1小时 | 0.00076 | 20071407 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00005 | 200714 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 22 | 苍岭镇 | 1小时 | 0.00075 | 20072401 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00007 | 200612 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | 0.006 | 0.33 | 达标 |
| 23 | 红豆冲 | 1小时 | 0.00097 | 20120208 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00008 | 200126 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 24 | 家松树 | 1小时 | 0.00103 | 20070607 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00008 | 200725 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 25 | 石官屯 | 1小时 | 0.00085 | 20091122 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00006 | 200518 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | 0.006 | 0.33 | 达标 |
| 26 | 苍岭村 | 1小时 | 0.00095 | 20091924 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00008 | 200612 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | 0.006 | 0.33 | 达标 |
| 27 | 方家河 | 1小时 | 0.00095 | 20091006 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00009 | 201022 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 28 | 大凹村 | 1小时 | 0.00086 | 20110508 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00009 | 201105 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 29 | 连汪坝 | 1小时 | 0.00089 | 20032008 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00011 | 201129 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 30 | 小云甸 | 1小时 | 0.00102 | 20022507 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00007 | 201201 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 31 | 连汪坝 | 1小时 | 0.0009 | 20081703 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00008 | 200817 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 32 | 里伍村 | 1小时 | 0.00066 | 20091924 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00008 | 200919 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | 0.006 | 0.33 | 达标 |
| 33 | 马鞍山 | 1小时 | 0.00431 | 20072306 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00036 | 200810 | 3 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00004 | 平均值 | 0.006 | 0.67 | 达标 |
| 34 | 殷家湾子 | 1小时 | 0.00076 | 20120301 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00007 | 200612 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 35 | 孔家庄 | 1小时 | 0.00082 | 20120706 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00005 | 201207 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 36 | 安家院 | 1小时 | 0.0006 | 20110606 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00006 | 201011 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 37 | 卡利 | 1小时 | 0.00116 | 20080505 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00008 | 200805 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 38 | 梅子箐 | 1小时 | 0.00063 | 20040707 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00007 | 201022 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 39 | 下土坡 | 1小时 | 0.0013 | 20080707 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00024 | 200914 | 3 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | 0.006 | 0.33 | 达标 |
| 40 | 下苍洼 | 1小时 | 0.0005 | 20102603 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 201026 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 41 | 檀木箐 | 1小时 | 0.00069 | 20050907 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00004 | 200804 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 42 | 上苍洼 | 1小时 | 0.00069 | 20081123 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 200508 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 43 | 曹官冲 | 1小时 | 0.00055 | 20082407 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00005 | 200503 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 44 | 高家庄 | 1小时 | 0.00042 | 20053107 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00004 | 200125 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 45 | 水井村 | 1小时 | 0.0005 | 20090405 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00007 | 201011 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 46 | 丁家屯 | 1小时 | 0.00123 | 20120808 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00023 | 200914 | 3 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | 0.006 | 0.33 | 达标 |
| 47 | 上高包 | 1小时 | 0.00093 | 20112423 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.0001 | 201018 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 48 | 柴家冲 | 1小时 | 0.00059 | 20090406 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00005 | 200612 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 49 | 小寨山 | 1小时 | 0.00056 | 20010208 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00005 | 201022 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 50 | 小白庙 | 1小时 | 0.00085 | 20112602 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00007 | 200817 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 51 | 下高包 | 1小时 | 0.00092 | 20111102 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00007 | 201110 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 52 | 戴家屯 | 1小时 | 0.00069 | 20010208 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00006 | 201011 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 53 | 盐井冲 | 1小时 | 0.0009 | 20120208 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00007 | 201220 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 54 | 耳东村 | 1小时 | 0.00076 | 20091802 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00005 | 200826 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 55 | 十三湾 | 1小时 | 0.00306 | 20070622 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00025 | 200907 | 3 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | 0.006 | 0.33 | 达标 |
| 56 | 烂泥塘 | 1小时 | 0.00073 | 20022108 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00007 | 201129 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 57 | 朱家村 | 1小时 | 0.00049 | 20111223 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 201112 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 58 | 伍贵田 | 1小时 | 0.00083 | 20111102 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00006 | 201110 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 59 | 朱家海子 | 1小时 | 0.00037 | 20110606 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00004 | 201011 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 60 | 李家村 | 1小时 | 0.00064 | 20010208 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00004 | 201011 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 61 | 西排村 | 1小时 | 0.00098 | 20091405 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.0002 | 200915 | 3 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | 0.006 | 0.33 | 达标 |
| 62 | 朱洗村 | 1小时 | 0.00039 | 20102402 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 200205 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 63 | 马朵朗 | 1小时 | 0.00074 | 20050907 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00004 | 200810 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 64 | 雾斗河 | 1小时 | 0.00045 | 20030608 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00004 | 200612 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 65 | 大东村 | 1小时 | 0.0008 | 20082603 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00005 | 200826 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 66 | 石头庙 | 1小时 | 0.00168 | 20110122 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00015 | 200809 | 3 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 67 | 水草箐 | 1小时 | 0.00253 | 20041602 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00019 | 200810 | 3 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | 0.006 | 0.33 | 达标 |
| 68 | 三岔河 | 1小时 | 0.00069 | 20113007 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00004 | 201025 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 69 | 棠梨沟 | 1小时 | 0.0009 | 20080505 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00006 | 200805 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 70 | 凹腰山 | 1小时 | 0.00052 | 20040707 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00004 | 201022 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 71 | 迤香村 | 1小时 | 0.00057 | 20111503 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00004 | 201205 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 72 | 芦柴冲 | 1小时 | 0.00079 | 20103107 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00004 | 200216 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 73 | 西云村 | 1小时 | 0.00084 | 20111104 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00011 | 200915 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 74 | 陈家村 | 1小时 | 0.00033 | 20030608 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 200923 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 75 | 黄土坡 | 1小时 | 0.00027 | 20093022 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200917 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 76 | 罗文村 | 1小时 | 0.00077 | 20082004 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00006 | 200820 | 3 | 无标准 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 无标准 | 达标 |
| 77 | 尹旗屯 | 1小时 | 0.0005 | 20071407 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 200713 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 78 | 富民村 | 1小时 | 0.00051 | 20072304 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00004 | 200723 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 79 | 腰站街 | 1小时 | 0.00049 | 20010208 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 200625 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 80 | 麦地冲 | 1小时 | 0.00049 | 20080207 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 200725 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 81 | 枣子园 | 1小时 | 0.00057 | 20090723 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00004 | 200907 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 82 | 枪杆冲 | 1小时 | 0.00029 | 20050907 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200804 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 83 | 古坝村 | 1小时 | 0.00039 | 20050807 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200508 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 84 | 小保山 | 1小时 | 0.00055 | 20080302 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00004 | 200907 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 85 | 白家屯 | 1小时 | 0.00031 | 20010804 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 201011 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 86 | 鱼坝村 | 1小时 | 0.00026 | 20081203 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200207 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 87 | 兴隆村 | 1小时 | 0.00055 | 20120624 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 200923 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 88 | 高苋槽村 | 1小时 | 0.0006 | 20113007 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 200814 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 89 | 香梨树村 | 1小时 | 0.00142 | 20052704 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.0001 | 200810 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 90 | 大保山村 | 1小时 | 0.00063 | 20100103 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 201001 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 91 | 桃源村 | 1小时 | 0.00029 | 20080705 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200807 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 92 | 小西村 | 1小时 | 0.00042 | 20040707 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 201022 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 93 | 黑邑仓 | 1小时 | 0.00044 | 20090723 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 200907 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 94 | 姜家村 | 1小时 | 0.00039 | 20041705 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 201011 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 95 | 各邑村 | 1小时 | 0.00071 | 20072006 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00004 | 200720 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 96 | 杨家庄 | 1小时 | 0.00033 | 20120706 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 201207 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 97 | 苏家栗园 | 1小时 | 0.0005 | 20120624 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 200923 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 98 | 新民村 | 1小时 | 0.00024 | 20050807 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 201207 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 99 | 海稍村 | 1小时 | 0.0004 | 20010208 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200112 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 100 | 雨多么村 | 1小时 | 0.00022 | 20082407 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200503 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 101 | 水井屯 | 1小时 | 0.00022 | 20030608 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200701 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 102 | 益起坡 | 1小时 | 0.00017 | 20010410 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200907 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 103 | 竹园村 | 1小时 | 0.00037 | 20010804 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 201011 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 104 | 龙树冲 | 1小时 | 0.00021 | 20040124 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200625 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 105 | 马军村 | 1小时 | 0.00025 | 20102908 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200725 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 106 | 楚雄市区 | 1小时 | 0.0002 | 20011624 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200614 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 107 | 黄草完小 | 1小时 | 0.00124 | 20080204 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00014 | 201011 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | 0.006 | 0.33 | 达标 |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 1小时 | 0.00076 | 20101504 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00008 | 200612 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | 0.006 | 0.33 | 达标 |
| 109 | 苍岭镇中心中学 | 1小时 | 0.00079 | 20072401 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00007 | 200612 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | 0.006 | 0.33 | 达标 |
| 110 | 饱满中学 | 1小时 | 0.00069 | 20030608 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00007 | 200612 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | 0.006 | 0.33 | 达标 |
| 111 | 苍岭中学 | 1小时 | 0.00061 | 20010208 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00004 | 200625 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 112 | 李家完小 | 1小时 | 0.00065 | 20010208 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00004 | 201011 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 113 | 云甸完小 | 1小时 | 0.00074 | 20111102 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00006 | 201110 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |
| 114 | 鹿城镇中学 | 1小时 | 0.0006 | 20071604 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00004 | 200803 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 115 | 楚雄技师学校 | 1小时 | 0.00062 | 20082603 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 200826 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 116 | 旧庄镇 | 1小时 | 0.00018 | 20050807 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200508 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 117 | 广通镇 | 1小时 | 0.00025 | 20071804 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200517 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 120 | 冬瓜镇 | 1小时 | 0.00024 | 20102724 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200205 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 119 | 彩云镇 | 1小时 | 0.00037 | 20021605 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200216 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 120 | 云龙镇 | 1小时 | 0.00023 | 20080207 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200725 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 121 | 子午镇 | 1小时 | 0.00011 | 20092802 | / | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200725 | 3 | 0 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.006 | 0 | 达标 |
| 122 | 网格 | 1小时 | 0.01955 | 20102823 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00498 | 201031 | 3 | 0.17 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00044 | 平均值 | 0.006 | 7.33 | 达标 |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 1小时 | 0.00155 | 20110402 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00016 | 201104 | 3 | 0.005 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.006 | 0.17 | 达标 |

注：As日均浓度质量标准为参照《工业企业设计卫生标准》（HJ36-79）中的居住区大气中有害物质最高容许浓度。

表7.1-48  砷及其化合物日均值叠加背景值浓度预测

| 序 号 | 预测点 | 浓度类型 | 新增+在建源贡献值(μg/m3) | 出现时间 | 背景浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 日均值 | 0.00011 | 200605 | 0.0035 | 0.00361 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 2 | 马场 | 日均值 | 0.00021 | 200810 | 0.0035 | 0.00371 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 3 | 黑箐 | 日均值 | 0.00014 | 201118 | 0.0035 | 0.00364 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 4 | 岔河 | 日均值 | 0.00013 | 200810 | 0.0035 | 0.00363 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 5 | 黄草村 | 日均值 | 0.00015 | 201011 | 0.0035 | 0.00365 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 6 | 黄草冲 | 日均值 | 0.00013 | 200810 | 0.0035 | 0.00363 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 7 | 麻栗树 | 日均值 | 0.00008 | 200714 | 0.0035 | 0.00358 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 8 | 落苴美 | 日均值 | 0.0001 | 200518 | 0.0035 | 0.0036 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 9 | 小村 | 日均值 | 0.00011 | 200905 | 0.0035 | 0.00361 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 10 | 下桃叶 | 日均值 | 0.0001 | 200725 | 0.0035 | 0.0036 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 11 | 上纸房 | 日均值 | 0.00008 | 200716 | 0.0035 | 0.00358 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 12 | 元吉 | 日均值 | 0.00012 | 201011 | 0.0035 | 0.00362 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 13 | 大荒田 | 日均值 | 0.00011 | 200612 | 0.0035 | 0.00361 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 14 | 上桃叶 | 日均值 | 0.00011 | 200725 | 0.0035 | 0.00361 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 15 | 小坝子 | 日均值 | 0.00011 | 201201 | 0.0035 | 0.00361 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 16 | 下纸房 | 日均值 | 0.00011 | 201022 | 0.0035 | 0.00361 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 17 | 海子坝 | 日均值 | 0.00008 | 201011 | 0.0035 | 0.00358 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 20 | 尖山 | 日均值 | 0.00005 | 200527 | 0.0035 | 0.00355 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 19 | 庄科村 | 日均值 | 0.00007 | 201208 | 0.0035 | 0.00357 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 20 | 秧田冲 | 日均值 | 0.00007 | 200804 | 0.0035 | 0.00357 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 21 | 马藏朗 | 日均值 | 0.00005 | 200714 | 0.0035 | 0.00355 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 22 | 苍岭镇 | 日均值 | 0.00007 | 200612 | 0.0035 | 0.00357 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 23 | 红豆冲 | 日均值 | 0.00008 | 200126 | 0.0035 | 0.00358 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 24 | 家松树 | 日均值 | 0.00008 | 200725 | 0.0035 | 0.00358 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 25 | 石官屯 | 日均值 | 0.00006 | 200518 | 0.0035 | 0.00356 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 26 | 苍岭村 | 日均值 | 0.00008 | 200612 | 0.0035 | 0.00358 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 27 | 方家河 | 日均值 | 0.00009 | 201022 | 0.0035 | 0.00359 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 28 | 大凹村 | 日均值 | 0.00009 | 201105 | 0.0035 | 0.00359 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 29 | 小云甸 | 日均值 | 0.00011 | 201129 | 0.0035 | 0.00361 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 30 | 连汪坝 | 日均值 | 0.00007 | 201201 | 0.0035 | 0.00357 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 31 | 里伍村 | 日均值 | 0.00008 | 200817 | 0.0035 | 0.00358 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 32 | 马鞍山 | 日均值 | 0.00008 | 200919 | 0.0035 | 0.00358 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 33 | 上土坡 | 日均值 | 0.00036 | 200810 | 0.0035 | 0.00386 | 3 | 0.13 | 达标 |
| 34 | 殷家湾子 | 日均值 | 0.00007 | 200612 | 0.0035 | 0.00357 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 35 | 孔家庄 | 日均值 | 0.00005 | 201207 | 0.0035 | 0.00355 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 36 | 安家院 | 日均值 | 0.00006 | 201011 | 0.0035 | 0.00356 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 37 | 卡利 | 日均值 | 0.00008 | 200805 | 0.0035 | 0.00358 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 38 | 梅子箐 | 日均值 | 0.00007 | 201022 | 0.0035 | 0.00357 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 39 | 下土坡 | 日均值 | 0.00024 | 200914 | 0.0035 | 0.00374 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 40 | 下苍洼 | 日均值 | 0.00003 | 201026 | 0.0035 | 0.00353 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 41 | 檀木箐 | 日均值 | 0.00004 | 200804 | 0.0035 | 0.00354 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 42 | 上苍洼 | 日均值 | 0.00003 | 200508 | 0.0035 | 0.00353 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 43 | 曹官冲 | 日均值 | 0.00005 | 200503 | 0.0035 | 0.00355 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 44 | 高家庄 | 日均值 | 0.00004 | 200125 | 0.0035 | 0.00354 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 45 | 丁家屯 | 日均值 | 0.00007 | 201011 | 0.0035 | 0.00357 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 46 | 水井村 | 日均值 | 0.00023 | 200914 | 0.0035 | 0.00373 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 47 | 上高包 | 日均值 | 0.0001 | 201018 | 0.0035 | 0.0036 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 48 | 柴家冲 | 日均值 | 0.00005 | 200612 | 0.0035 | 0.00355 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 49 | 小寨山 | 日均值 | 0.00005 | 201022 | 0.0035 | 0.00355 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 50 | 小白庙 | 日均值 | 0.00007 | 200817 | 0.0035 | 0.00357 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 51 | 下高包 | 日均值 | 0.00007 | 201110 | 0.0035 | 0.00357 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 52 | 戴家屯 | 日均值 | 0.00006 | 201011 | 0.0035 | 0.00356 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 53 | 盐井冲 | 日均值 | 0.00007 | 201220 | 0.0035 | 0.00357 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 54 | 耳东村 | 日均值 | 0.00005 | 200826 | 0.0035 | 0.00355 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 55 | 十三湾 | 日均值 | 0.00025 | 200907 | 0.0035 | 0.00375 | 3 | 0.13 | 达标 |
| 56 | 烂泥塘 | 日均值 | 0.00007 | 201129 | 0.0035 | 0.00357 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 57 | 朱家村 | 日均值 | 0.00003 | 201112 | 0.0035 | 0.00353 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 58 | 伍贵田 | 日均值 | 0.00006 | 201110 | 0.0035 | 0.00356 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 59 | 朱家海子 | 日均值 | 0.00004 | 201011 | 0.0035 | 0.00354 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 60 | 李家村 | 日均值 | 0.00004 | 201011 | 0.0035 | 0.00354 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 61 | 西排村 | 日均值 | 0.0002 | 200915 | 0.0035 | 0.0037 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 62 | 朱洗村 | 日均值 | 0.00003 | 200205 | 0.0035 | 0.00353 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 63 | 马朵朗 | 日均值 | 0.00004 | 200810 | 0.0035 | 0.00354 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 64 | 雾斗河 | 日均值 | 0.00004 | 200612 | 0.0035 | 0.00354 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 65 | 大东村 | 日均值 | 0.00005 | 200826 | 0.0035 | 0.00355 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 66 | 石头庙 | 日均值 | 0.00015 | 200809 | 0.0035 | 0.00365 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 67 | 水草箐 | 日均值 | 0.00019 | 200810 | 0.0035 | 0.00369 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 68 | 三岔河 | 日均值 | 0.00004 | 201025 | 0.0035 | 0.00354 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 69 | 棠梨沟 | 日均值 | 0.00006 | 200805 | 0.0035 | 0.00356 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 70 | 凹腰山 | 日均值 | 0.00004 | 201022 | 0.0035 | 0.00354 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 71 | 迤香村 | 日均值 | 0.00004 | 201205 | 0.0035 | 0.00354 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 72 | 芦柴冲 | 日均值 | 0.00004 | 200216 | 0.0035 | 0.00354 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 73 | 西云村 | 日均值 | 0.00011 | 200915 | 0.0035 | 0.00361 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 74 | 陈家村 | 日均值 | 0.00003 | 200923 | 0.0035 | 0.00353 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 75 | 黄土坡 | 日均值 | 0.00002 | 200917 | 0.0035 | 0.00352 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 76 | 罗文村 | 日均值 | 0.00006 | 200820 | 0.0035 | 0.00356 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 77 | 尹旗屯 | 日均值 | 0.00003 | 200713 | 0.0035 | 0.00353 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 78 | 富民村 | 日均值 | 0.00004 | 200723 | 0.0035 | 0.00354 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 79 | 腰站街 | 日均值 | 0.00003 | 200625 | 0.0035 | 0.00353 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 80 | 麦地冲 | 日均值 | 0.00003 | 200725 | 0.0035 | 0.00353 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 81 | 枣子园 | 日均值 | 0.00004 | 200907 | 0.0035 | 0.00354 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 82 | 枪杆冲 | 日均值 | 0.00002 | 200804 | 0.0035 | 0.00352 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 83 | 古坝 | 日均值 | 0.00002 | 200508 | 0.0035 | 0.00352 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 84 | 小保山 | 日均值 | 0.00004 | 200907 | 0.0035 | 0.00354 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 85 | 白家屯 | 日均值 | 0.00003 | 201011 | 0.0035 | 0.00353 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 86 | 鱼坝 | 日均值 | 0.00002 | 200207 | 0.0035 | 0.00352 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 87 | 兴隆 | 日均值 | 0.00003 | 200923 | 0.0035 | 0.00353 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 88 | 高苋槽 | 日均值 | 0.00003 | 200814 | 0.0035 | 0.00353 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 89 | 香梨树 | 日均值 | 0.0001 | 200810 | 0.0035 | 0.0036 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 90 | 大保山 | 日均值 | 0.00003 | 201001 | 0.0035 | 0.00353 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 91 | 桃园村 | 日均值 | 0.00002 | 200807 | 0.0035 | 0.00352 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 92 | 小西村 | 日均值 | 0.00003 | 201022 | 0.0035 | 0.00353 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 93 | 黑邑仓 | 日均值 | 0.00003 | 200907 | 0.0035 | 0.00353 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 94 | 姜家村 | 日均值 | 0.00003 | 201011 | 0.0035 | 0.00353 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 95 | 各邑 | 日均值 | 0.00004 | 200720 | 0.0035 | 0.00354 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 96 | 杨家庄 | 日均值 | 0.00002 | 201207 | 0.0035 | 0.00352 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 97 | 苏家栗园 | 日均值 | 0.00003 | 200923 | 0.0035 | 0.00353 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 98 | 新民村 | 日均值 | 0.00002 | 201207 | 0.0035 | 0.00352 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 99 | 海稍 | 日均值 | 0.00002 | 200112 | 0.0035 | 0.00352 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 100 | 雨多么 | 日均值 | 0.00002 | 200503 | 0.0035 | 0.00352 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 101 | 水井屯 | 日均值 | 0.00002 | 200701 | 0.0035 | 0.00352 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 102 | 益起坡 | 日均值 | 0.00001 | 200907 | 0.0035 | 0.00351 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 103 | 竹园村 | 日均值 | 0.00003 | 201011 | 0.0035 | 0.00353 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 104 | 龙树冲 | 日均值 | 0.00002 | 200625 | 0.0035 | 0.00352 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 105 | 马军 | 日均值 | 0.00002 | 200725 | 0.0035 | 0.00352 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 106 | 楚雄市区 | 日均值 | 0.00002 | 200614 | 0.0035 | 0.00352 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 107 | 黄草完小 | 日均值 | 0.00014 | 201011 | 0.0035 | 0.00364 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 日均值 | 0.00008 | 200612 | 0.0035 | 0.00358 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 109 | 苍岭中心中学 | 日均值 | 0.00007 | 200612 | 0.0035 | 0.00357 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 110 | 饱满中学 | 日均值 | 0.00007 | 200612 | 0.0035 | 0.00357 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 111 | 苍岭中学 | 日均值 | 0.00004 | 200625 | 0.0035 | 0.00354 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 112 | 李家完小 | 日均值 | 0.00004 | 201011 | 0.0035 | 0.00354 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 113 | 云甸完小 | 日均值 | 0.00006 | 201110 | 0.0035 | 0.00356 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 114 | 鹿城镇中学 | 日均值 | 0.00004 | 200803 | 0.0035 | 0.00354 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 115 | 楚雄技师学校 | 日均值 | 0.00003 | 200826 | 0.0035 | 0.00353 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 116 | 旧庄镇 | 日均值 | 0.00001 | 200508 | 0.0035 | 0.00351 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 117 | 广通镇 | 日均值 | 0.00002 | 200517 | 0.0035 | 0.00352 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 120 | 冬瓜镇 | 日均值 | 0.00002 | 200205 | 0.0035 | 0.00352 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 119 | 彩云镇 | 日均值 | 0.00002 | 200216 | 0.0035 | 0.00352 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 120 | 云龙镇 | 日均值 | 0.00001 | 200725 | 0.0035 | 0.00351 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 121 | 子午镇 | 日均值 | 0.00001 | 200725 | 0.0035 | 0.00351 | 3 | 0.12 | 达标 |
| 122 | 网格点 | 日均值 | 0.00498 | 201031 | 0.0035 | 0.00848 | 3 | 0.28 | 达标 |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 日均值 | 0.00016 | 201104 | 0.0035 | 0.00366 | 3 | 0.12 | 达标 |

注：As小时浓度质量标准为参照《工业企业设计卫生标准》（HJ36-79）中的居住区大气中有害物质最高容许浓度。

表7.1-60  砷叠加环境质量现状年均浓度占标率

| 序 号 | 预测点 | 浓度类型 | 新增+在建源贡献值(μg/m3) | 背景浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 年平均 | 0.00002 | / | / | 0.006 | / | / |
| 2 | 马场 | 年平均 | 0.00002 | / | / | 0.006 | / | / |
| 3 | 黑箐 | 年平均 | 0.00002 | / | / | 0.006 | / | / |
| 4 | 岔河 | 年平均 | 0.00002 | / | / | 0.006 | / | / |
| 5 | 黄草村 | 年平均 | 0.00003 | / | / | 0.006 | / | / |
| 6 | 黄草冲 | 年平均 | 0.00002 | / | / | 0.006 | / | / |
| 7 | 麻栗树 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 8 | 落苴美 | 年平均 | 0.00003 | / | / | 0.006 | / | / |
| 9 | 小村 | 年平均 | 0.00002 | / | / | 0.006 | / | / |
| 10 | 下桃叶 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 11 | 上纸房 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 12 | 元吉 | 年平均 | 0.00002 | / | / | 0.006 | / | / |
| 13 | 大荒田 | 年平均 | 0.00003 | / | / | 0.006 | / | / |
| 14 | 上桃叶 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 15 | 小坝子 | 年平均 | 0.00002 | / | / | 0.006 | / | / |
| 16 | 下纸房 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 17 | 海子坝 | 年平均 | 0.00002 | / | / | 0.006 | / | / |
| 20 | 尖山 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 19 | 庄科村 | 年平均 | 0.00002 | / | / | 0.006 | / | / |
| 20 | 秧田冲 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 21 | 马藏朗 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 22 | 苍岭镇 | 年平均 | 0.00002 | / | / | 0.006 | / | / |
| 23 | 红豆冲 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 24 | 家松树 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 25 | 石官屯 | 年平均 | 0.00002 | / | / | 0.006 | / | / |
| 26 | 苍岭村 | 年平均 | 0.00002 | / | / | 0.006 | / | / |
| 27 | 方家河 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 28 | 大凹村 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 29 | 小云甸 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 30 | 连汪坝 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 31 | 里伍村 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 32 | 马鞍山 | 年平均 | 0.00002 | / | / | 0.006 | / | / |
| 33 | 上土坡 | 年平均 | 0.00004 | / | / | 0.006 | / | / |
| 34 | 殷家湾子 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 35 | 孔家庄 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 36 | 安家院 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 37 | 卡利 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 38 | 梅子箐 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 39 | 下土坡 | 年平均 | 0.00002 | / | / | 0.006 | / | / |
| 40 | 下苍洼 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 41 | 檀木箐 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 42 | 上苍洼 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 43 | 曹官冲 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 44 | 高家庄 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 45 | 丁家屯 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 46 | 水井村 | 年平均 | 0.00002 | / | / | 0.006 | / | / |
| 47 | 上高包 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 48 | 柴家冲 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 49 | 小寨山 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 50 | 小白庙 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 51 | 下高包 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 52 | 戴家屯 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 53 | 盐井冲 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 54 | 耳东村 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 55 | 十三湾 | 年平均 | 0.00002 | / | / | 0.006 | / | / |
| 56 | 烂泥塘 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 57 | 朱家村 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 58 | 伍贵田 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 59 | 朱家海子 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 60 | 李家村 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 61 | 西排村 | 年平均 | 0.00002 | / | / | 0.006 | / | / |
| 62 | 朱洗村 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 63 | 马朵朗 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 64 | 雾斗河 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 65 | 大东村 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 66 | 石头庙 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 67 | 水草箐 | 年平均 | 0.00002 | / | / | 0.006 | / | / |
| 68 | 三岔河 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 69 | 棠梨沟 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 70 | 凹腰山 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 71 | 迤香村 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 72 | 芦柴冲 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 73 | 西云村 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 74 | 陈家村 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 75 | 黄土坡 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 76 | 罗文村 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 77 | 尹旗屯 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 78 | 富民村 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 79 | 腰站街 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 80 | 麦地冲 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 81 | 枣子园 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 82 | 枪杆冲 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 83 | 古坝 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 84 | 小保山 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 85 | 白家屯 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 86 | 鱼坝 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 87 | 兴隆 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 88 | 高苋槽 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 89 | 香梨树 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 90 | 大保山 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 91 | 桃园村 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 92 | 小西村 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 93 | 黑邑仓 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 94 | 姜家村 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 95 | 各邑 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 96 | 杨家庄 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 97 | 苏家栗园 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 98 | 新民村 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 99 | 海稍 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 100 | 雨多么 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 101 | 水井屯 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 102 | 益起坡 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 103 | 竹园村 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 104 | 龙树冲 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 105 | 马军 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 106 | 楚雄市区 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 107 | 黄草完小 | 年平均 | 0.00002 | / | / | 0.006 | / | / |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 年平均 | 0.00002 | / | / | 0.006 | / | / |
| 109 | 苍岭中心中学 | 年平均 | 0.00002 | / | / | 0.006 | / | / |
| 110 | 饱满中学 | 年平均 | 0.00002 | / | / | 0.006 | / | / |
| 111 | 苍岭中学 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 112 | 李家完小 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 113 | 云甸完小 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |
| 114 | 鹿城镇中学 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 115 | 楚雄技师学校 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 116 | 旧庄镇 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 117 | 广通镇 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 120 | 冬瓜镇 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 119 | 彩云镇 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 120 | 云龙镇 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 121 | 子午镇 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.006 | / | / |
| 122 | 网格点 | 年平均 | 0.00044 | / | / | 0.006 | / | / |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.006 | / | / |

##### 2）网格浓度分布图

砷及其化合物小时质量浓度贡献值分布图见图7.1-29，砷及其化合物日平均质量浓度贡献值分布图见图7.1-30

图7.1-29  As小时浓度最大值对应浓度等值线图(ug/m3)

图7.1-30  As日均浓度最大值对应浓度等值线图(ug/m3)

图7.1-30  As年均浓度最大值对应浓度等值线图(ug/m3)

##### 3）砷及其化合物厂界落地浓度预测

《再生铜、铝、铅工业污染物排放标准》（GB31574-2015）中规定砷及其化合物厂界浓度限值为10μg/m3，沿厂界设置8个预测点，预测计算厂界处砷及其化合物落地浓度，预测结果见表7.1-49。

预测结果表明：8个厂界预测点的砷及其化合物落地浓度满足《《再生铜、铝、铅工业污染物排放标准》（GB31574-2015）中厂界落地浓度限值要求。

表7.1-49      砷及其化合物厂界落地浓度预测结果

| 序 号 | 预测点 | 平均 时段 | 落地浓度(μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 厂界排放标准(μg/m3) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界1 | 1小时 | 0.00343 | 20061505 | 10 | 达标 |
| 2 | 东厂界2 | 1小时 | 0.00751 | 20060907 | 10 | 达标 |
| 3 | 南厂界1 | 1小时 | 0.00386 | 20112108 | 10 | 达标 |
| 4 | 南厂界2 | 1小时 | 0.00924 | 20081007 | 10 | 达标 |
| 5 | 西厂界1 | 1小时 | 0.01022 | 20072807 | 10 | 达标 |
| 6 | 西厂界2 | 1小时 | 0.00388 | 20091007 | 10 | 达标 |
| 7 | 北厂界1 | 1小时 | 0.00452 | 20041807 | 10 | 达标 |
| 8 | 北厂界2 | 1小时 | 0.00572 | 20120106 | 10 | 达标 |

##### 4）大气环境防护距离的计算、设置

厂界外设置间距为50m的预测网格，预测厂界外砷及其化合物小时质量浓度贡献值、日平均质量浓度贡献值，预测结果见表7.1-50。

表7.1-50      厂界外砷及其化合物短期浓度贡献值预测结果

| 预测点 | 平均 时段 | 最大贡献值 (μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网格点 最大值 | 1小时 | 0.01955 | 20102823 | / | / | / |
|  | 日平均 | 0.00498 | 201031 | 3.0 | 0.17 | 达标 |

##### 5）小结

由表7.1-48可知，新增污染源正常排放情况下，砷及其化合物小时平均质量浓度贡献值最大占标率为0.17%，小于100%，砷及其化合物年平均质量浓度贡献值的最大占标率为7.33%，小于30%，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2020）相关要求。

#### （9）正常排放锡影响预测分析

##### 1）贡献值预测结果

新增污染源正常工况条件下，环境空气保护目标和网格点的短期浓度和长期浓度贡献值预测结果见表7.1-51，叠加环境质量现状浓度后环境质量浓度预测见表7.1-52。

表7.1-51      锡及其化合物短期浓度和长期浓度贡献值预测结果

| 序号 | 关心点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(ug/m3) | 出现时间 | 评价标准(ug/m3) | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 1小时 | 0.01515 | 20112108 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00122 | 200124 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00017 | 平均值 | / | / | / |
| 2 | 马场 | 1小时 | 0.03274 | 20081007 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00234 | 200810 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00018 | 平均值 | / | / | / |
| 3 | 黑箐 | 1小时 | 0.02406 | 20103024 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00149 | 200329 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.0002 | 平均值 | / | / | / |
| 4 | 岔河 | 1小时 | 0.02186 | 20081007 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.0015 | 200810 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00013 | 平均值 | / | / | / |
| 5 | 黄草村 | 1小时 | 0.01862 | 20080204 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00144 | 200909 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00022 | 平均值 | / | / | / |
| 6 | 黄草冲 | 1小时 | 0.02181 | 20081723 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00166 | 200810 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00018 | 平均值 | / | / | / |
| 7 | 麻栗树 | 1小时 | 0.01135 | 20072807 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00056 | 200728 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00004 | 平均值 | / | / | / |
| 8 | 落苴美 | 1小时 | 0.01708 | 20062321 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00124 | 200809 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00019 | 平均值 | / | / | / |
| 9 | 小村 | 1小时 | 0.01679 | 20080524 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00145 | 200905 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00016 | 平均值 | / | / | / |
| 10 | 下桃叶 | 1小时 | 0.01514 | 20082107 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00118 | 200422 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.0001 | 平均值 | / | / | / |
| 11 | 上纸房 | 1小时 | 0.01436 | 20081203 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00077 | 200529 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00013 | 平均值 | / | / | / |
| 12 | 元吉 | 1小时 | 0.0146 | 20080204 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.0011 | 200802 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00016 | 平均值 | / | / | / |
| 13 | 大荒田 | 1小时 | 0.01624 | 20120301 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.0011 | 200919 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00019 | 平均值 | / | / | / |
| 14 | 上桃叶 | 1小时 | 0.00589 | 20070607 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00055 | 200725 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00003 | 平均值 | / | / | / |
| 15 | 小坝子 | 1小时 | 0.01807 | 20080524 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00118 | 200905 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00015 | 平均值 | / | / | / |
| 16 | 下纸房 | 1小时 | 0.01405 | 20091006 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00116 | 201022 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00012 | 平均值 | / | / | / |
| 17 | 海子坝 | 1小时 | 0.01268 | 20120801 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00067 | 201106 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00013 | 平均值 | / | / | / |
| 20 | 尖山 | 1小时 | 0.0054 | 20051007 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00023 | 200510 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00003 | 平均值 | / | / | / |
| 19 | 庄科村 | 1小时 | 0.0117 | 20112522 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00082 | 200809 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00013 | 平均值 | / | / | / |
| 20 | 秧田冲 | 1小时 | 0.01104 | 20083102 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00074 | 200831 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00009 | 平均值 | / | / | / |
| 21 | 马藏朗 | 1小时 | 0.00517 | 20072807 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00025 | 200728 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 22 | 苍岭镇 | 1小时 | 0.01011 | 20072401 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00057 | 200923 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00011 | 平均值 | / | / | / |
| 23 | 红豆冲 | 1小时 | 0.01288 | 20122007 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00091 | 200430 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00011 | 平均值 | / | / | / |
| 24 | 家松树 | 1小时 | 0.00514 | 20102908 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00038 | 200725 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 25 | 石官屯 | 1小时 | 0.01131 | 20091122 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00068 | 200911 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00011 | 平均值 | / | / | / |
| 26 | 苍岭村 | 1小时 | 0.01294 | 20091924 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00085 | 200919 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00012 | 平均值 | / | / | / |
| 27 | 方家河 | 1小时 | 0.01286 | 20091006 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00093 | 200910 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00008 | 平均值 | / | / | / |
| 28 | 大凹村 | 1小时 | 0.01021 | 20010408 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00087 | 201105 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.0001 | 平均值 | / | / | / |
| 29 | 连汪坝 | 1小时 | 0.01176 | 20022108 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00153 | 201129 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.0001 | 平均值 | / | / | / |
| 30 | 小云甸 | 1小时 | 0.01412 | 20062321 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00075 | 201201 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.0001 | 平均值 | / | / | / |
| 31 | 连汪坝 | 1小时 | 0.01225 | 20081703 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00097 | 200817 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00009 | 平均值 | / | / | / |
| 32 | 里伍村 | 1小时 | 0.00863 | 20091924 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00078 | 200919 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.0001 | 平均值 | / | / | / |
| 33 | 马鞍山 | 1小时 | 0.03623 | 20072306 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00222 | 200723 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.0002 | 平均值 | / | / | / |
| 34 | 殷家湾子 | 1小时 | 0.01038 | 20120301 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00063 | 200919 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.0001 | 平均值 | / | / | / |
| 35 | 孔家庄 | 1小时 | 0.01044 | 20120706 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00056 | 201207 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00005 | 平均值 | / | / | / |
| 36 | 安家院 | 1小时 | 0.00816 | 20110606 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00045 | 201106 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00007 | 平均值 | / | / | / |
| 37 | 卡利 | 1小时 | 0.01567 | 20080505 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00101 | 200805 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00008 | 平均值 | / | / | / |
| 38 | 梅子箐 | 1小时 | 0.00848 | 20040707 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00064 | 201022 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00007 | 平均值 | / | / | / |
| 39 | 下土坡 | 1小时 | 0.01761 | 20080707 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.0031 | 200914 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00027 | 平均值 | / | / | / |
| 40 | 下苍洼 | 1小时 | 0.00682 | 20102603 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00037 | 201026 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00004 | 平均值 | / | / | / |
| 41 | 檀木箐 | 1小时 | 0.00617 | 20090605 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00061 | 200804 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00004 | 平均值 | / | / | / |
| 42 | 上苍洼 | 1小时 | 0.00944 | 20081123 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.0004 | 200811 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00004 | 平均值 | / | / | / |
| 43 | 曹官冲 | 1小时 | 0.00357 | 20082407 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00025 | 200518 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00005 | 平均值 | / | / | / |
| 44 | 高家庄 | 1小时 | 0.00643 | 20081402 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00039 | 200814 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00005 | 平均值 | / | / | / |
| 45 | 水井村 | 1小时 | 0.00674 | 20090405 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00051 | 200904 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00006 | 平均值 | / | / | / |
| 46 | 丁家屯 | 1小时 | 0.01665 | 20120808 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00305 | 200914 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00029 | 平均值 | / | / | / |
| 47 | 上高包 | 1小时 | 0.01267 | 20112423 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00125 | 201018 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00008 | 平均值 | / | / | / |
| 48 | 柴家冲 | 1小时 | 0.00797 | 20090406 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.0004 | 200904 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00007 | 平均值 | / | / | / |
| 49 | 小寨山 | 1小时 | 0.00758 | 20010208 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00047 | 201022 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00006 | 平均值 | / | / | / |
| 50 | 小白庙 | 1小时 | 0.01144 | 20112602 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00079 | 200706 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00007 | 平均值 | / | / | / |
| 51 | 下高包 | 1小时 | 0.01217 | 20111102 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00091 | 201110 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00007 | 平均值 | / | / | / |
| 52 | 戴家屯 | 1小时 | 0.00926 | 20010208 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.0004 | 200102 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00005 | 平均值 | / | / | / |
| 53 | 盐井冲 | 1小时 | 0.01191 | 20120208 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00089 | 201220 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00007 | 平均值 | / | / | / |
| 54 | 耳东村 | 1小时 | 0.01 | 20091802 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00067 | 200826 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00004 | 平均值 | / | / | / |
| 55 | 十三湾 | 1小时 | 0.00426 | 20091722 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00029 | 200907 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00003 | 平均值 | / | / | / |
| 56 | 烂泥塘 | 1小时 | 0.01016 | 20100805 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00098 | 201129 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00006 | 平均值 | / | / | / |
| 57 | 朱家村 | 1小时 | 0.00658 | 20111223 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00031 | 201021 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00003 | 平均值 | / | / | / |
| 58 | 伍贵田 | 1小时 | 0.01108 | 20111102 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00082 | 201110 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00006 | 平均值 | / | / | / |
| 59 | 朱家海子 | 1小时 | 0.00503 | 20110606 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00028 | 201106 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00004 | 平均值 | / | / | / |
| 60 | 李家村 | 1小时 | 0.00864 | 20010208 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00037 | 200102 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00004 | 平均值 | / | / | / |
| 61 | 西排村 | 1小时 | 0.01321 | 20091405 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00255 | 200915 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00021 | 平均值 | / | / | / |
| 62 | 朱洗村 | 1小时 | 0.00563 | 20102402 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.0003 | 201024 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00003 | 平均值 | / | / | / |
| 63 | 马朵朗 | 1小时 | 0.00929 | 20081007 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00058 | 200810 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00007 | 平均值 | / | / | / |
| 64 | 雾斗河 | 1小时 | 0.00488 | 20090406 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00023 | 200904 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00004 | 平均值 | / | / | / |
| 65 | 大东村 | 1小时 | 0.01054 | 20082603 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00066 | 200826 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00003 | 平均值 | / | / | / |
| 66 | 石头庙 | 1小时 | 0.01336 | 20110122 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00124 | 200809 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00009 | 平均值 | / | / | / |
| 67 | 水草箐 | 1小时 | 0.02019 | 20062124 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00104 | 201029 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00008 | 平均值 | / | / | / |
| 68 | 三岔河 | 1小时 | 0.00941 | 20113007 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00054 | 201110 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00005 | 平均值 | / | / | / |
| 69 | 棠梨沟 | 1小时 | 0.01215 | 20080505 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00085 | 200805 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00005 | 平均值 | / | / | / |
| 70 | 凹腰山 | 1小时 | 0.00696 | 20040707 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00034 | 200407 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00003 | 平均值 | / | / | / |
| 71 | 迤香村 | 1小时 | 0.00763 | 20111503 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00058 | 201205 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00004 | 平均值 | / | / | / |
| 72 | 芦柴冲 | 1小时 | 0.01056 | 20103107 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00056 | 200216 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00004 | 平均值 | / | / | / |
| 73 | 西云村 | 1小时 | 0.01127 | 20111104 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00133 | 200915 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00012 | 平均值 | / | / | / |
| 74 | 陈家村 | 1小时 | 0.00366 | 20120801 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00023 | 200923 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00003 | 平均值 | / | / | / |
| 75 | 黄土坡 | 1小时 | 0.00368 | 20093022 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00022 | 200930 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 76 | 罗文村 | 1小时 | 0.01031 | 20082004 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00074 | 200820 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00004 | 平均值 | / | / | / |
| 77 | 尹旗屯 | 1小时 | 0.00597 | 20090524 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.0004 | 200728 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00003 | 平均值 | / | / | / |
| 78 | 富民村 | 1小时 | 0.00676 | 20072304 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00047 | 200826 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00003 | 平均值 | / | / | / |
| 79 | 腰站街 | 1小时 | 0.0066 | 20010208 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00028 | 200102 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00003 | 平均值 | / | / | / |
| 80 | 麦地冲 | 1小时 | 0.00287 | 20080207 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00015 | 200802 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 81 | 枣子园 | 1小时 | 0.0078 | 20090723 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00044 | 200907 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00003 | 平均值 | / | / | / |
| 82 | 枪杆冲 | 1小时 | 0.00237 | 20081205 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.0002 | 200804 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 83 | 古坝村 | 1小时 | 0.00409 | 20092106 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.0002 | 200921 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 84 | 小保山 | 1小时 | 0.0074 | 20080302 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00043 | 200811 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 85 | 白家屯 | 1小时 | 0.00415 | 20010804 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00021 | 200108 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00003 | 平均值 | / | / | / |
| 86 | 鱼坝村 | 1小时 | 0.00352 | 20081203 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00017 | 200407 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 87 | 兴隆村 | 1小时 | 0.00668 | 20120624 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00028 | 201206 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00003 | 平均值 | / | / | / |
| 88 | 高苋槽村 | 1小时 | 0.00819 | 20113007 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00046 | 201205 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00003 | 平均值 | / | / | / |
| 89 | 香梨树村 | 1小时 | 0.01149 | 20052704 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00071 | 200810 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00008 | 平均值 | / | / | / |
| 90 | 大保山村 | 1小时 | 0.00838 | 20100103 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00041 | 201001 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 91 | 桃源村 | 1小时 | 0.00394 | 20080705 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00023 | 200807 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 92 | 小西村 | 1小时 | 0.00561 | 20040707 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00027 | 200407 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00003 | 平均值 | / | / | / |
| 93 | 黑邑仓 | 1小时 | 0.00598 | 20080302 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00039 | 200907 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 94 | 姜家村 | 1小时 | 0.00531 | 20041705 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00025 | 200417 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 95 | 各邑村 | 1小时 | 0.00929 | 20072006 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00043 | 200720 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 96 | 杨家庄 | 1小时 | 0.00417 | 20120706 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00021 | 201207 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 97 | 苏家栗园 | 1小时 | 0.00631 | 20120624 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00027 | 201206 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00003 | 平均值 | / | / | / |
| 98 | 新民村 | 1小时 | 0.00269 | 20112523 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00013 | 200128 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 99 | 海稍村 | 1小时 | 0.00533 | 20010208 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00023 | 200102 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 100 | 雨多么村 | 1小时 | 0.00126 | 20052507 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.0001 | 200503 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 101 | 水井屯 | 1小时 | 0.00241 | 20120801 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00013 | 201106 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 102 | 益起坡 | 1小时 | 0.0029 | 20090122 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00019 | 200907 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 103 | 竹园村 | 1小时 | 0.00501 | 20010804 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00024 | 200108 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 104 | 龙树冲 | 1小时 | 0.00291 | 20081203 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00015 | 201127 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 105 | 马军村 | 1小时 | 0.00146 | 20072006 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00009 | 201029 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 106 | 楚雄市区 | 1小时 | 0.00275 | 20011624 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00015 | 200609 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 107 | 黄草完小 | 1小时 | 0.01687 | 20080204 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.0013 | 200909 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00019 | 平均值 | / | / | / |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 1小时 | 0.01035 | 20101504 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00072 | 201203 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00013 | 平均值 | / | / | / |
| 109 | 苍岭镇中心中学 | 1小时 | 0.01066 | 20072401 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.0006 | 200923 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00012 | 平均值 | / | / | / |
| 110 | 饱满中学 | 1小时 | 0.00868 | 20101504 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00059 | 201203 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00011 | 平均值 | / | / | / |
| 111 | 苍岭中学 | 1小时 | 0.00826 | 20010208 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00036 | 200102 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00004 | 平均值 | / | / | / |
| 112 | 李家完小 | 1小时 | 0.00875 | 20010208 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00038 | 200102 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00004 | 平均值 | / | / | / |
| 113 | 云甸完小 | 1小时 | 0.00986 | 20111102 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00073 | 201110 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00005 | 平均值 | / | / | / |
| 114 | 鹿城镇中学 | 1小时 | 0.00794 | 20071604 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00051 | 200803 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00003 | 平均值 | / | / | / |
| 115 | 楚雄技师学校 | 1小时 | 0.0084 | 20082603 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00045 | 200826 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 116 | 旧庄镇 | 1小时 | 0.00108 | 20071201 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00007 | 200128 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 117 | 广通镇 | 1小时 | 0.00344 | 20071804 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00015 | 200718 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 120 | 冬瓜镇 | 1小时 | 0.00325 | 20102724 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00017 | 201030 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 119 | 彩云镇 | 1小时 | 0.00494 | 20021605 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00028 | 200216 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 120 | 云龙镇 | 1小时 | 0.00116 | 20080207 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00006 | 200802 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | / | / | / |
| 121 | 子午镇 | 1小时 | 0.00085 | 20010410 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00005 | 200714 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | / | / | / |
| 122 | 网格 | 1小时 | 0.16617 | 20102823 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.04285 | 201031 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00418 | 平均值 | / | / | / |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 1小时 | 0.01137 | 20021605 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00109 | 201129 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00008 | 平均值 | / | / | / |

表7.1-52  锡及其化合物叠加环境质量浓度后环境浓度预测

| 序 号 | 预测点 | 浓度类型 | 新增+在建源贡献值(μg/m3) | 出现时间 | 背景浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 日均值 | 0.00122 | 200124 | 0.005 | 0.00622 | / | / | / |
| 2 | 马场 | 日均值 | 0.00234 | 200810 | 0.005 | 0.00734 | / | / | / |
| 3 | 黑箐 | 日均值 | 0.00149 | 200329 | 0.005 | 0.00649 | / | / | / |
| 4 | 岔河 | 日均值 | 0.0015 | 200810 | 0.005 | 0.0065 | / | / | / |
| 5 | 黄草村 | 日均值 | 0.00144 | 200909 | 0.005 | 0.00644 | / | / | / |
| 6 | 黄草冲 | 日均值 | 0.00166 | 200810 | 0.005 | 0.00666 | / | / | / |
| 7 | 麻栗树 | 日均值 | 0.00056 | 200728 | 0.005 | 0.00556 | / | / | / |
| 8 | 落苴美 | 日均值 | 0.00124 | 200809 | 0.005 | 0.00624 | / | / | / |
| 9 | 小村 | 日均值 | 0.00145 | 200905 | 0.005 | 0.00645 | / | / | / |
| 10 | 下桃叶 | 日均值 | 0.00118 | 200422 | 0.005 | 0.00618 | / | / | / |
| 11 | 上纸房 | 日均值 | 0.00077 | 200529 | 0.005 | 0.00577 | / | / | / |
| 12 | 元吉 | 日均值 | 0.0011 | 200802 | 0.005 | 0.0061 | / | / | / |
| 13 | 大荒田 | 日均值 | 0.0011 | 200919 | 0.005 | 0.0061 | / | / | / |
| 14 | 上桃叶 | 日均值 | 0.00055 | 200725 | 0.005 | 0.00555 | / | / | / |
| 15 | 小坝子 | 日均值 | 0.00118 | 200905 | 0.005 | 0.00618 | / | / | / |
| 16 | 下纸房 | 日均值 | 0.00116 | 201022 | 0.005 | 0.00616 | / | / | / |
| 17 | 海子坝 | 日均值 | 0.00067 | 201106 | 0.005 | 0.00567 | / | / | / |
| 20 | 尖山 | 日均值 | 0.00023 | 200510 | 0.005 | 0.00523 | / | / | / |
| 19 | 庄科村 | 日均值 | 0.00082 | 200809 | 0.005 | 0.00582 | / | / | / |
| 20 | 秧田冲 | 日均值 | 0.00074 | 200831 | 0.005 | 0.00574 | / | / | / |
| 21 | 马藏朗 | 日均值 | 0.00025 | 200728 | 0.005 | 0.00525 | / | / | / |
| 22 | 苍岭镇 | 日均值 | 0.00057 | 200923 | 0.005 | 0.00557 | / | / | / |
| 23 | 红豆冲 | 日均值 | 0.00091 | 200430 | 0.005 | 0.00591 | / | / | / |
| 24 | 家松树 | 日均值 | 0.00038 | 200725 | 0.005 | 0.00538 | / | / | / |
| 25 | 石官屯 | 日均值 | 0.00068 | 200911 | 0.005 | 0.00568 | / | / | / |
| 26 | 苍岭村 | 日均值 | 0.00085 | 200919 | 0.005 | 0.00585 | / | / | / |
| 27 | 方家河 | 日均值 | 0.00093 | 200910 | 0.005 | 0.00593 | / | / | / |
| 28 | 大凹村 | 日均值 | 0.00087 | 201105 | 0.005 | 0.00587 | / | / | / |
| 29 | 小云甸 | 日均值 | 0.00153 | 201129 | 0.005 | 0.00653 | / | / | / |
| 30 | 连汪坝 | 日均值 | 0.00075 | 201201 | 0.005 | 0.00575 | / | / | / |
| 31 | 里伍村 | 日均值 | 0.00097 | 200817 | 0.005 | 0.00597 | / | / | / |
| 32 | 马鞍山 | 日均值 | 0.00078 | 200919 | 0.005 | 0.00578 | / | / | / |
| 33 | 上土坡 | 日均值 | 0.00222 | 200723 | 0.005 | 0.00722 | / | / | / |
| 34 | 殷家湾子 | 日均值 | 0.00063 | 200919 | 0.005 | 0.00563 | / | / | / |
| 35 | 孔家庄 | 日均值 | 0.00056 | 201207 | 0.005 | 0.00556 | / | / | / |
| 36 | 安家院 | 日均值 | 0.00045 | 201106 | 0.005 | 0.00545 | / | / | / |
| 37 | 卡利 | 日均值 | 0.00101 | 200805 | 0.005 | 0.00601 | / | / | / |
| 38 | 梅子箐 | 日均值 | 0.00064 | 201022 | 0.005 | 0.00564 | / | / | / |
| 39 | 下土坡 | 日均值 | 0.0031 | 200914 | 0.005 | 0.0081 | / | / | / |
| 40 | 下苍洼 | 日均值 | 0.00037 | 201026 | 0.005 | 0.00537 | / | / | / |
| 41 | 檀木箐 | 日均值 | 0.00061 | 200804 | 0.005 | 0.00561 | / | / | / |
| 42 | 上苍洼 | 日均值 | 0.0004 | 200811 | 0.005 | 0.0054 | / | / | / |
| 43 | 曹官冲 | 日均值 | 0.00025 | 200518 | 0.005 | 0.00525 | / | / | / |
| 44 | 高家庄 | 日均值 | 0.00039 | 200814 | 0.005 | 0.00539 | / | / | / |
| 45 | 丁家屯 | 日均值 | 0.00051 | 200904 | 0.005 | 0.00551 | / | / | / |
| 46 | 水井村 | 日均值 | 0.00305 | 200914 | 0.005 | 0.00805 | / | / | / |
| 47 | 上高包 | 日均值 | 0.00125 | 201018 | 0.005 | 0.00625 | / | / | / |
| 48 | 柴家冲 | 日均值 | 0.0004 | 200904 | 0.005 | 0.0054 | / | / | / |
| 49 | 小寨山 | 日均值 | 0.00047 | 201022 | 0.005 | 0.00547 | / | / | / |
| 50 | 小白庙 | 日均值 | 0.00079 | 200706 | 0.005 | 0.00579 | / | / | / |
| 51 | 下高包 | 日均值 | 0.00091 | 201110 | 0.005 | 0.00591 | / | / | / |
| 52 | 戴家屯 | 日均值 | 0.0004 | 200102 | 0.005 | 0.0054 | / | / | / |
| 53 | 盐井冲 | 日均值 | 0.00089 | 201220 | 0.005 | 0.00589 | / | / | / |
| 54 | 耳东村 | 日均值 | 0.00067 | 200826 | 0.005 | 0.00567 | / | / | / |
| 55 | 十三湾 | 日均值 | 0.00029 | 200907 | 0.005 | 0.00529 | / | / | / |
| 56 | 烂泥塘 | 日均值 | 0.00098 | 201129 | 0.005 | 0.00598 | / | / | / |
| 57 | 朱家村 | 日均值 | 0.00031 | 201021 | 0.005 | 0.00531 | / | / | / |
| 58 | 伍贵田 | 日均值 | 0.00082 | 201110 | 0.005 | 0.00582 | / | / | / |
| 59 | 朱家海子 | 日均值 | 0.00028 | 201106 | 0.005 | 0.00528 | / | / | / |
| 60 | 李家村 | 日均值 | 0.00037 | 200102 | 0.005 | 0.00537 | / | / | / |
| 61 | 西排村 | 日均值 | 0.00255 | 200915 | 0.005 | 0.00755 | / | / | / |
| 62 | 朱洗村 | 日均值 | 0.0003 | 201024 | 0.005 | 0.0053 | / | / | / |
| 63 | 马朵朗 | 日均值 | 0.00058 | 200810 | 0.005 | 0.00558 | / | / | / |
| 64 | 雾斗河 | 日均值 | 0.00023 | 200904 | 0.005 | 0.00523 | / | / | / |
| 65 | 大东村 | 日均值 | 0.00066 | 200826 | 0.005 | 0.00566 | / | / | / |
| 66 | 石头庙 | 日均值 | 0.00124 | 200809 | 0.005 | 0.00624 | / | / | / |
| 67 | 水草箐 | 日均值 | 0.00104 | 201029 | 0.005 | 0.00604 | / | / | / |
| 68 | 三岔河 | 日均值 | 0.00054 | 201110 | 0.005 | 0.00554 | / | / | / |
| 69 | 棠梨沟 | 日均值 | 0.00085 | 200805 | 0.005 | 0.00585 | / | / | / |
| 70 | 凹腰山 | 日均值 | 0.00034 | 200407 | 0.005 | 0.00534 | / | / | / |
| 71 | 迤香村 | 日均值 | 0.00058 | 201205 | 0.005 | 0.00558 | / | / | / |
| 72 | 芦柴冲 | 日均值 | 0.00056 | 200216 | 0.005 | 0.00556 | / | / | / |
| 73 | 西云村 | 日均值 | 0.00133 | 200915 | 0.005 | 0.00633 | / | / | / |
| 74 | 陈家村 | 日均值 | 0.00023 | 200923 | 0.005 | 0.00523 | / | / | / |
| 75 | 黄土坡 | 日均值 | 0.00022 | 200930 | 0.005 | 0.00522 | / | / | / |
| 76 | 罗文村 | 日均值 | 0.00074 | 200820 | 0.005 | 0.00574 | / | / | / |
| 77 | 尹旗屯 | 日均值 | 0.0004 | 200728 | 0.005 | 0.0054 | / | / | / |
| 78 | 富民村 | 日均值 | 0.00047 | 200826 | 0.005 | 0.00547 | / | / | / |
| 79 | 腰站街 | 日均值 | 0.00028 | 200102 | 0.005 | 0.00528 | / | / | / |
| 80 | 麦地冲 | 日均值 | 0.00015 | 200802 | 0.005 | 0.00515 | / | / | / |
| 81 | 枣子园 | 日均值 | 0.00044 | 200907 | 0.005 | 0.00544 | / | / | / |
| 82 | 枪杆冲 | 日均值 | 0.0002 | 200804 | 0.005 | 0.0052 | / | / | / |
| 83 | 古坝 | 日均值 | 0.0002 | 200921 | 0.005 | 0.0052 | / | / | / |
| 84 | 小保山 | 日均值 | 0.00043 | 200811 | 0.005 | 0.00543 | / | / | / |
| 85 | 白家屯 | 日均值 | 0.00021 | 200108 | 0.005 | 0.00521 | / | / | / |
| 86 | 鱼坝 | 日均值 | 0.00017 | 200407 | 0.005 | 0.00517 | / | / | / |
| 87 | 兴隆 | 日均值 | 0.00028 | 201206 | 0.005 | 0.00528 | / | / | / |
| 88 | 高苋槽 | 日均值 | 0.00046 | 201205 | 0.005 | 0.00546 | / | / | / |
| 89 | 香梨树 | 日均值 | 0.00071 | 200810 | 0.005 | 0.00571 | / | / | / |
| 90 | 大保山 | 日均值 | 0.00041 | 201001 | 0.005 | 0.00541 | / | / | / |
| 91 | 桃园村 | 日均值 | 0.00023 | 200807 | 0.005 | 0.00523 | / | / | / |
| 92 | 小西村 | 日均值 | 0.00027 | 200407 | 0.005 | 0.00527 | / | / | / |
| 93 | 黑邑仓 | 日均值 | 0.00039 | 200907 | 0.005 | 0.00539 | / | / | / |
| 94 | 姜家村 | 日均值 | 0.00025 | 200417 | 0.005 | 0.00525 | / | / | / |
| 95 | 各邑 | 日均值 | 0.00043 | 200720 | 0.005 | 0.00543 | / | / | / |
| 96 | 杨家庄 | 日均值 | 0.00021 | 201207 | 0.005 | 0.00521 | / | / | / |
| 97 | 苏家栗园 | 日均值 | 0.00027 | 201206 | 0.005 | 0.00527 | / | / | / |
| 98 | 新民村 | 日均值 | 0.00013 | 200128 | 0.005 | 0.00513 | / | / | / |
| 99 | 海稍 | 日均值 | 0.00023 | 200102 | 0.005 | 0.00523 | / | / | / |
| 100 | 雨多么 | 日均值 | 0.0001 | 200503 | 0.005 | 0.0051 | / | / | / |
| 101 | 水井屯 | 日均值 | 0.00013 | 201106 | 0.005 | 0.00513 | / | / | / |
| 102 | 益起坡 | 日均值 | 0.00019 | 200907 | 0.005 | 0.00519 | / | / | / |
| 103 | 竹园村 | 日均值 | 0.00024 | 200108 | 0.005 | 0.00524 | / | / | / |
| 104 | 龙树冲 | 日均值 | 0.00015 | 201127 | 0.005 | 0.00515 | / | / | / |
| 105 | 马军 | 日均值 | 0.00009 | 201029 | 0.005 | 0.00509 | / | / | / |
| 106 | 楚雄市区 | 日均值 | 0.00015 | 200609 | 0.005 | 0.00515 | / | / | / |
| 107 | 黄草完小 | 日均值 | 0.0013 | 200909 | 0.005 | 0.0063 | / | / | / |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 日均值 | 0.00072 | 201203 | 0.005 | 0.00572 | / | / | / |
| 109 | 苍岭中心中学 | 日均值 | 0.0006 | 200923 | 0.005 | 0.0056 | / | / | / |
| 110 | 饱满中学 | 日均值 | 0.00059 | 201203 | 0.005 | 0.00559 | / | / | / |
| 111 | 苍岭中学 | 日均值 | 0.00036 | 200102 | 0.005 | 0.00536 | / | / | / |
| 112 | 李家完小 | 日均值 | 0.00038 | 200102 | 0.005 | 0.00538 | / | / | / |
| 113 | 云甸完小 | 日均值 | 0.00073 | 201110 | 0.005 | 0.00573 | / | / | / |
| 114 | 鹿城镇中学 | 日均值 | 0.00051 | 200803 | 0.005 | 0.00551 | / | / | / |
| 115 | 楚雄技师学校 | 日均值 | 0.00045 | 200826 | 0.005 | 0.00545 | / | / | / |
| 116 | 旧庄镇 | 日均值 | 0.00007 | 200128 | 0.005 | 0.00507 | / | / | / |
| 117 | 广通镇 | 日均值 | 0.00015 | 200718 | 0.005 | 0.00515 | / | / | / |
| 120 | 冬瓜镇 | 日均值 | 0.00017 | 201030 | 0.005 | 0.00517 | / | / | / |
| 119 | 彩云镇 | 日均值 | 0.00028 | 200216 | 0.005 | 0.00528 | / | / | / |
| 120 | 云龙镇 | 日均值 | 0.00006 | 200802 | 0.005 | 0.00506 | / | / | / |
| 121 | 子午镇 | 日均值 | 0.00005 | 200714 | 0.005 | 0.00505 | / | / | / |
| 122 | 网格点 | 日均值 | 0.04285 | 201031 | 0.0015 | 0.04785 | / | / | / |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 日均值 | 0.00109 | 201129 | 0.0015 | 0.00609 | / | / | / |

表7.1-60  锡叠加环境质量现状年均浓度占标率

| 序 号 | 预测点 | 浓度类型 | 新增+在建源贡献值(μg/m3) | 背景浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 年平均 | 0.00017 | / | / | / | / | / |
| 2 | 马场 | 年平均 | 0.00018 | / | / | / | / | / |
| 3 | 黑箐 | 年平均 | 0.0002 | / | / | / | / | / |
| 4 | 岔河 | 年平均 | 0.00013 | / | / | / | / | / |
| 5 | 黄草村 | 年平均 | 0.00022 | / | / | / | / | / |
| 6 | 黄草冲 | 年平均 | 0.00018 | / | / | / | / | / |
| 7 | 麻栗树 | 年平均 | 0.00004 | / | / | / | / | / |
| 8 | 落苴美 | 年平均 | 0.00019 | / | / | / | / | / |
| 9 | 小村 | 年平均 | 0.00016 | / | / | / | / | / |
| 10 | 下桃叶 | 年平均 | 0.0001 | / | / | / | / | / |
| 11 | 上纸房 | 年平均 | 0.00013 | / | / | / | / | / |
| 12 | 元吉 | 年平均 | 0.00016 | / | / | / | / | / |
| 13 | 大荒田 | 年平均 | 0.00019 | / | / | / | / | / |
| 14 | 上桃叶 | 年平均 | 0.00003 | / | / | / | / | / |
| 15 | 小坝子 | 年平均 | 0.00015 | / | / | / | / | / |
| 16 | 下纸房 | 年平均 | 0.00012 | / | / | / | / | / |
| 17 | 海子坝 | 年平均 | 0.00013 | / | / | / | / | / |
| 20 | 尖山 | 年平均 | 0.00003 | / | / | / | / | / |
| 19 | 庄科村 | 年平均 | 0.00013 | / | / | / | / | / |
| 20 | 秧田冲 | 年平均 | 0.00009 | / | / | / | / | / |
| 21 | 马藏朗 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 22 | 苍岭镇 | 年平均 | 0.00011 | / | / | / | / | / |
| 23 | 红豆冲 | 年平均 | 0.00011 | / | / | / | / | / |
| 24 | 家松树 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 25 | 石官屯 | 年平均 | 0.00011 | / | / | / | / | / |
| 26 | 苍岭村 | 年平均 | 0.00012 | / | / | / | / | / |
| 27 | 方家河 | 年平均 | 0.00008 | / | / | / | / | / |
| 28 | 大凹村 | 年平均 | 0.0001 | / | / | / | / | / |
| 29 | 小云甸 | 年平均 | 0.0001 | / | / | / | / | / |
| 30 | 连汪坝 | 年平均 | 0.0001 | / | / | / | / | / |
| 31 | 里伍村 | 年平均 | 0.00009 | / | / | / | / | / |
| 32 | 马鞍山 | 年平均 | 0.0001 | / | / | / | / | / |
| 33 | 上土坡 | 年平均 | 0.0002 | / | / | / | / | / |
| 34 | 殷家湾子 | 年平均 | 0.0001 | / | / | / | / | / |
| 35 | 孔家庄 | 年平均 | 0.00005 | / | / | / | / | / |
| 36 | 安家院 | 年平均 | 0.00007 | / | / | / | / | / |
| 37 | 卡利 | 年平均 | 0.00008 | / | / | / | / | / |
| 38 | 梅子箐 | 年平均 | 0.00007 | / | / | / | / | / |
| 39 | 下土坡 | 年平均 | 0.00027 | / | / | / | / | / |
| 40 | 下苍洼 | 年平均 | 0.00004 | / | / | / | / | / |
| 41 | 檀木箐 | 年平均 | 0.00004 | / | / | / | / | / |
| 42 | 上苍洼 | 年平均 | 0.00004 | / | / | / | / | / |
| 43 | 曹官冲 | 年平均 | 0.00005 | / | / | / | / | / |
| 44 | 高家庄 | 年平均 | 0.00005 | / | / | / | / | / |
| 45 | 丁家屯 | 年平均 | 0.00006 | / | / | / | / | / |
| 46 | 水井村 | 年平均 | 0.00029 | / | / | / | / | / |
| 47 | 上高包 | 年平均 | 0.00008 | / | / | / | / | / |
| 48 | 柴家冲 | 年平均 | 0.00007 | / | / | / | / | / |
| 49 | 小寨山 | 年平均 | 0.00006 | / | / | / | / | / |
| 50 | 小白庙 | 年平均 | 0.00007 | / | / | / | / | / |
| 51 | 下高包 | 年平均 | 0.00007 | / | / | / | / | / |
| 52 | 戴家屯 | 年平均 | 0.00005 | / | / | / | / | / |
| 53 | 盐井冲 | 年平均 | 0.00007 | / | / | / | / | / |
| 54 | 耳东村 | 年平均 | 0.00004 | / | / | / | / | / |
| 55 | 十三湾 | 年平均 | 0.00003 | / | / | / | / | / |
| 56 | 烂泥塘 | 年平均 | 0.00006 | / | / | / | / | / |
| 57 | 朱家村 | 年平均 | 0.00003 | / | / | / | / | / |
| 58 | 伍贵田 | 年平均 | 0.00006 | / | / | / | / | / |
| 59 | 朱家海子 | 年平均 | 0.00004 | / | / | / | / | / |
| 60 | 李家村 | 年平均 | 0.00004 | / | / | / | / | / |
| 61 | 西排村 | 年平均 | 0.00021 | / | / | / | / | / |
| 62 | 朱洗村 | 年平均 | 0.00003 | / | / | / | / | / |
| 63 | 马朵朗 | 年平均 | 0.00007 | / | / | / | / | / |
| 64 | 雾斗河 | 年平均 | 0.00004 | / | / | / | / | / |
| 65 | 大东村 | 年平均 | 0.00003 | / | / | / | / | / |
| 66 | 石头庙 | 年平均 | 0.00009 | / | / | / | / | / |
| 67 | 水草箐 | 年平均 | 0.00008 | / | / | / | / | / |
| 68 | 三岔河 | 年平均 | 0.00005 | / | / | / | / | / |
| 69 | 棠梨沟 | 年平均 | 0.00005 | / | / | / | / | / |
| 70 | 凹腰山 | 年平均 | 0.00003 | / | / | / | / | / |
| 71 | 迤香村 | 年平均 | 0.00004 | / | / | / | / | / |
| 72 | 芦柴冲 | 年平均 | 0.00004 | / | / | / | / | / |
| 73 | 西云村 | 年平均 | 0.00012 | / | / | / | / | / |
| 74 | 陈家村 | 年平均 | 0.00003 | / | / | / | / | / |
| 75 | 黄土坡 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 76 | 罗文村 | 年平均 | 0.00004 | / | / | / | / | / |
| 77 | 尹旗屯 | 年平均 | 0.00003 | / | / | / | / | / |
| 78 | 富民村 | 年平均 | 0.00003 | / | / | / | / | / |
| 79 | 腰站街 | 年平均 | 0.00003 | / | / | / | / | / |
| 80 | 麦地冲 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 81 | 枣子园 | 年平均 | 0.00003 | / | / | / | / | / |
| 82 | 枪杆冲 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 83 | 古坝 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 84 | 小保山 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 85 | 白家屯 | 年平均 | 0.00003 | / | / | / | / | / |
| 86 | 鱼坝 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 87 | 兴隆 | 年平均 | 0.00003 | / | / | / | / | / |
| 88 | 高苋槽 | 年平均 | 0.00003 | / | / | / | / | / |
| 89 | 香梨树 | 年平均 | 0.00008 | / | / | / | / | / |
| 90 | 大保山 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 91 | 桃园村 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 92 | 小西村 | 年平均 | 0.00003 | / | / | / | / | / |
| 93 | 黑邑仓 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 94 | 姜家村 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 95 | 各邑 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 96 | 杨家庄 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 97 | 苏家栗园 | 年平均 | 0.00003 | / | / | / | / | / |
| 98 | 新民村 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 99 | 海稍 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 100 | 雨多么 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 101 | 水井屯 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 102 | 益起坡 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 103 | 竹园村 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 104 | 龙树冲 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 105 | 马军 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 106 | 楚雄市区 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 107 | 黄草完小 | 年平均 | 0.00019 | / | / | / | / | / |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 年平均 | 0.00013 | / | / | / | / | / |
| 109 | 苍岭中心中学 | 年平均 | 0.00012 | / | / | / | / | / |
| 110 | 饱满中学 | 年平均 | 0.00011 | / | / | / | / | / |
| 111 | 苍岭中学 | 年平均 | 0.00004 | / | / | / | / | / |
| 112 | 李家完小 | 年平均 | 0.00004 | / | / | / | / | / |
| 113 | 云甸完小 | 年平均 | 0.00005 | / | / | / | / | / |
| 114 | 鹿城镇中学 | 年平均 | 0.00003 | / | / | / | / | / |
| 115 | 楚雄技师学校 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 116 | 旧庄镇 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 117 | 广通镇 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 120 | 冬瓜镇 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 119 | 彩云镇 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 120 | 云龙镇 | 年平均 | 0.0 | / | / | / | / | / |
| 121 | 子午镇 | 年平均 | 0.0 | / | / | / | / | / |
| 122 | 网格点 | 年平均 | 0.00418 | / | / | / | / | / |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 年平均 | 0.00008 | / | / | / | / | / |

##### 2）网格浓度分布图

锡及其化合物小时质量浓度贡献值分布图见图7.1-31，锡及其化合物日平均质量浓度贡献值分布图见图7.1-32

图7.1-31  Sn小时浓度最大值对应浓度等值线图(ug/m3)

图7.1-32  Sn日均浓度最大值对应浓度等值线图(ug/m3)

图7.1-33  Sn年均浓度最大值对应浓度等值线图(ug/m3)

##### 锡及其化合物厂界落地浓度预测

《再铜、铝、铅、锌污染物排放标准》（GB31574-2015）中规定锡及其化合物厂界浓度限值为240μg/m3，沿厂界设置8个预测点，预测计算厂界处锡及其化合物落地浓度，预测结果见表7.1-53。

预测结果表明：8个厂界预测点的锡及其化合物落地浓度满足《再铜、铝、铅、锌污染物排放标准》（GB31574-2015）中厂界落地浓度限值要求。

表7.1-53   锡及其化合物厂界落地浓度预测结果

| 序 号 | 预测点 | 平均 时段 | 落地浓度(μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 厂界排放标准(μg/m3) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界1 | 1小时 | 0.04698 | 20061505 | 240 | 达标 |
| 2 | 东厂界2 | 1小时 | 0.08754 | 20060907 | 240 | 达标 |
| 3 | 南厂界1 | 1小时 | 0.04688 | 20112108 | 240 | 达标 |
| 4 | 南厂界2 | 1小时 | 0.1363 | 20081007 | 240 | 达标 |
| 5 | 西厂界1 | 1小时 | 0.10535 | 20072807 | 240 | 达标 |
| 6 | 西厂界2 | 1小时 | 0.05771 | 20091007 | 240 | 达标 |
| 7 | 北厂界1 | 1小时 | 0.06457 | 20041807 | 240 | 达标 |
| 8 | 北厂界2 | 1小时 | 0.04866 | 20120106 | 240 | 达标 |

##### 4）大气环境防护距离的计算、设置

厂界外设置间距为50m的预测网格，预测厂界外锡及其化合物小时质量浓度贡献值、日平均质量浓度贡献值，预测结果见表7.1-54。

表7.1-54      厂界外锡及其化合物短期浓度贡献值预测结果

| 预测点 | 平均 时段 | 最大贡献值 (μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网格点 最大值 | 1小时 | 0.16617 | 20102823 | 60.0 | 0.28 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.04285 | 201031 | / | / | / |

##### 5）小结

评价范围内的锡及其化合物质量浓度贡献值较低。厂界处锡及其化合物落地浓度满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表5中企业边界大气污染物限值（240μg/m3），厂界外锡及其化合物无超标点。因此，锡及其化合物对环境的影响可以接受。

#### （10）正常排放锑及其化合物影响预测分析

##### 1）达标评价结果表

新增污染源正常工况条件下，环境空气保护目标和网格点的短期浓度和长期浓度贡献值预测结果见表7.1-55，叠加环境质量现状浓度后环境质量浓度预测见表7.1-56。

表7.1-55   锑短期浓度和长期浓度贡献值预测结果

| 序号 | 关心点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(ug/m3) | 出现时间 | 评价标准(ug/m3) | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 1小时 | 0.00392 | 20112108 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00032 | 200124 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00005 | 平均值 | / | / | / |
| 2 | 马场 | 1小时 | 0.00829 | 20081007 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00064 | 200810 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00005 | 平均值 | / | / | / |
| 3 | 黑箐 | 1小时 | 0.00617 | 20103024 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00041 | 201118 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00006 | 平均值 | / | / | / |
| 4 | 岔河 | 1小时 | 0.00525 | 20081007 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.0004 | 200810 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00004 | 平均值 | / | / | / |
| 5 | 黄草村 | 1小时 | 0.00459 | 20080204 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00039 | 200909 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00007 | 平均值 | / | / | / |
| 6 | 黄草冲 | 1小时 | 0.00553 | 20081723 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00042 | 200810 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00005 | 平均值 | / | / | / |
| 7 | 麻栗树 | 1小时 | 0.00284 | 20072807 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.0002 | 200714 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 8 | 落苴美 | 1小时 | 0.00417 | 20062321 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00032 | 200809 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00007 | 平均值 | / | / | / |
| 9 | 小村 | 1小时 | 0.0042 | 20080524 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00036 | 200905 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00006 | 平均值 | / | / | / |
| 10 | 下桃叶 | 1小时 | 0.00379 | 20082107 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00028 | 200821 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00003 | 平均值 | / | / | / |
| 11 | 上纸房 | 1小时 | 0.00356 | 20081203 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00022 | 200716 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00004 | 平均值 | / | / | / |
| 12 | 元吉 | 1小时 | 0.00359 | 20080204 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00029 | 200909 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00005 | 平均值 | / | / | / |
| 13 | 大荒田 | 1小时 | 0.00398 | 20120301 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00029 | 200919 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00007 | 平均值 | / | / | / |
| 14 | 上桃叶 | 1小时 | 0.00263 | 20070607 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00024 | 200725 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 15 | 小坝子 | 1小时 | 0.00457 | 20080524 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00031 | 201201 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00005 | 平均值 | / | / | / |
| 16 | 下纸房 | 1小时 | 0.00348 | 20091006 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00033 | 201022 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00004 | 平均值 | / | / | / |
| 17 | 海子坝 | 1小时 | 0.00313 | 20120801 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00019 | 200923 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00005 | 平均值 | / | / | / |
| 20 | 尖山 | 1小时 | 0.00232 | 20051007 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.0001 | 200527 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 19 | 庄科村 | 1小时 | 0.0029 | 20112522 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00021 | 200809 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00005 | 平均值 | / | / | / |
| 20 | 秧田冲 | 1小时 | 0.00269 | 20083102 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.0002 | 200804 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00003 | 平均值 | / | / | / |
| 21 | 马藏朗 | 1小时 | 0.00166 | 20071407 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.0001 | 200714 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 22 | 苍岭镇 | 1小时 | 0.00251 | 20072401 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00018 | 200923 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00004 | 平均值 | / | / | / |
| 23 | 红豆冲 | 1小时 | 0.00319 | 20122007 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00023 | 200430 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00003 | 平均值 | / | / | / |
| 24 | 家松树 | 1小时 | 0.00233 | 20070607 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00018 | 200725 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 25 | 石官屯 | 1小时 | 0.00285 | 20091122 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00018 | 200911 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00004 | 平均值 | / | / | / |
| 26 | 苍岭村 | 1小时 | 0.0032 | 20091924 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00023 | 200919 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00004 | 平均值 | / | / | / |
| 27 | 方家河 | 1小时 | 0.00319 | 20091006 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00026 | 201022 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00003 | 平均值 | / | / | / |
| 28 | 大凹村 | 1小时 | 0.00254 | 20010408 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00025 | 201105 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00003 | 平均值 | / | / | / |
| 29 | 连汪坝 | 1小时 | 0.00289 | 20022108 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00038 | 201129 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00003 | 平均值 | / | / | / |
| 30 | 小云甸 | 1小时 | 0.00345 | 20062321 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00021 | 201201 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00003 | 平均值 | / | / | / |
| 31 | 连汪坝 | 1小时 | 0.00301 | 20081703 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00026 | 200817 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00003 | 平均值 | / | / | / |
| 32 | 里伍村 | 1小时 | 0.00218 | 20091924 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00023 | 200919 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00004 | 平均值 | / | / | / |
| 33 | 马鞍山 | 1小时 | 0.0118 | 20072306 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00084 | 200810 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00009 | 平均值 | / | / | / |
| 34 | 殷家湾子 | 1小时 | 0.00255 | 20120301 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00017 | 200919 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00004 | 平均值 | / | / | / |
| 35 | 孔家庄 | 1小时 | 0.00265 | 20120706 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00016 | 201207 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 36 | 安家院 | 1小时 | 0.00202 | 20110606 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00012 | 201011 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00003 | 平均值 | / | / | / |
| 37 | 卡利 | 1小时 | 0.00388 | 20080505 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00025 | 200805 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 38 | 梅子箐 | 1小时 | 0.0021 | 20040707 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00019 | 201022 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 39 | 下土坡 | 1小时 | 0.00433 | 20080707 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00078 | 200914 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00007 | 平均值 | / | / | / |
| 40 | 下苍洼 | 1小时 | 0.00169 | 20102603 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.0001 | 201026 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 41 | 檀木箐 | 1小时 | 0.00162 | 20050907 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00015 | 200804 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 42 | 上苍洼 | 1小时 | 0.00233 | 20081123 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.0001 | 200811 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 43 | 曹官冲 | 1小时 | 0.00136 | 20082407 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00011 | 200503 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 44 | 高家庄 | 1小时 | 0.00146 | 20081402 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00009 | 200125 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 45 | 水井村 | 1小时 | 0.00167 | 20090405 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00015 | 201011 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 46 | 丁家屯 | 1小时 | 0.00411 | 20120808 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00076 | 200914 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00007 | 平均值 | / | / | / |
| 47 | 上高包 | 1小时 | 0.00314 | 20112423 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00032 | 201018 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 48 | 柴家冲 | 1小时 | 0.00197 | 20090406 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00012 | 200612 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00003 | 平均值 | / | / | / |
| 49 | 小寨山 | 1小时 | 0.00186 | 20010208 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00014 | 201022 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 50 | 小白庙 | 1小时 | 0.00287 | 20112602 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.0002 | 200817 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 51 | 下高包 | 1小时 | 0.00303 | 20111102 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00023 | 201110 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 52 | 戴家屯 | 1小时 | 0.00231 | 20010208 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00013 | 201011 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 53 | 盐井冲 | 1小时 | 0.00296 | 20120208 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00022 | 201220 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 54 | 耳东村 | 1小时 | 0.00252 | 20091802 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00017 | 200826 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 55 | 十三湾 | 1小时 | 0.00526 | 20070622 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00044 | 200907 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00003 | 平均值 | / | / | / |
| 56 | 烂泥塘 | 1小时 | 0.00249 | 20100805 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00025 | 201129 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 57 | 朱家村 | 1小时 | 0.00164 | 20111223 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00008 | 201112 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 58 | 伍贵田 | 1小时 | 0.00276 | 20111102 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.0002 | 201110 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 59 | 朱家海子 | 1小时 | 0.00125 | 20110606 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00009 | 201011 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 60 | 李家村 | 1小时 | 0.00214 | 20010208 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.0001 | 200102 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 61 | 西排村 | 1小时 | 0.00328 | 20091405 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00064 | 200915 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00006 | 平均值 | / | / | / |
| 62 | 朱洗村 | 1小时 | 0.00137 | 20102402 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00007 | 201024 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 63 | 马朵朗 | 1小时 | 0.00215 | 20081007 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00015 | 200810 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 64 | 雾斗河 | 1小时 | 0.00109 | 20090406 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00009 | 200612 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 65 | 大东村 | 1小时 | 0.00265 | 20082603 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00017 | 200826 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 66 | 石头庙 | 1小时 | 0.0045 | 20110122 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00041 | 200809 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00003 | 平均值 | / | / | / |
| 67 | 水草箐 | 1小时 | 0.00673 | 20062124 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00041 | 201029 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00004 | 平均值 | / | / | / |
| 68 | 三岔河 | 1小时 | 0.00233 | 20113007 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00014 | 201110 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 69 | 棠梨沟 | 1小时 | 0.00302 | 20080505 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00021 | 200805 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 70 | 凹腰山 | 1小时 | 0.00172 | 20040707 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.0001 | 201022 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 71 | 迤香村 | 1小时 | 0.0019 | 20111503 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00014 | 201205 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 72 | 芦柴冲 | 1小时 | 0.00263 | 20103107 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00014 | 200216 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 73 | 西云村 | 1小时 | 0.0028 | 20111104 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00034 | 200915 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00003 | 平均值 | / | / | / |
| 74 | 陈家村 | 1小时 | 0.00091 | 20120801 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00008 | 200923 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 75 | 黄土坡 | 1小时 | 0.0009 | 20093022 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00007 | 200917 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 76 | 罗文村 | 1小时 | 0.00257 | 20082004 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00019 | 200820 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 77 | 尹旗屯 | 1小时 | 0.00149 | 20090524 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.0001 | 200728 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 78 | 富民村 | 1小时 | 0.0017 | 20072304 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00012 | 200826 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 79 | 腰站街 | 1小时 | 0.00163 | 20010208 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00007 | 200102 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 80 | 麦地冲 | 1小时 | 0.00116 | 20080207 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00006 | 200802 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | / | / | / |
| 81 | 枣子园 | 1小时 | 0.00193 | 20090723 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00012 | 200907 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 82 | 枪杆冲 | 1小时 | 0.00066 | 20050907 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00006 | 200804 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | / | / | / |
| 83 | 古坝村 | 1小时 | 0.00093 | 20092106 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00005 | 200508 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 84 | 小保山 | 1小时 | 0.00184 | 20080302 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00011 | 200811 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 85 | 白家屯 | 1小时 | 0.00104 | 20010804 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00008 | 201011 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 86 | 鱼坝村 | 1小时 | 0.00088 | 20081203 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00005 | 200207 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 87 | 兴隆村 | 1小时 | 0.00172 | 20120624 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00008 | 200923 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 88 | 高苋槽村 | 1小时 | 0.00203 | 20113007 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00011 | 201205 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 89 | 香梨树村 | 1小时 | 0.00382 | 20052704 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00025 | 200810 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00003 | 平均值 | / | / | / |
| 90 | 大保山村 | 1小时 | 0.0021 | 20100103 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00011 | 201001 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 91 | 桃源村 | 1小时 | 0.00098 | 20080705 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00006 | 200807 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 92 | 小西村 | 1小时 | 0.00139 | 20040707 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00008 | 201022 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 93 | 黑邑仓 | 1小时 | 0.00147 | 20080302 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.0001 | 200907 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 94 | 姜家村 | 1小时 | 0.00131 | 20041705 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00007 | 201011 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 95 | 各邑村 | 1小时 | 0.00233 | 20072006 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00011 | 200720 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 96 | 杨家庄 | 1小时 | 0.00105 | 20120706 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00006 | 201207 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 97 | 苏家栗园 | 1小时 | 0.0016 | 20120624 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00008 | 200923 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 98 | 新民村 | 1小时 | 0.00064 | 20112523 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00004 | 201207 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | / | / | / |
| 99 | 海稍村 | 1小时 | 0.00132 | 20010208 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00006 | 200102 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 100 | 雨多么村 | 1小时 | 0.0005 | 20082407 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00004 | 200503 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 101 | 水井屯 | 1小时 | 0.0006 | 20120801 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00004 | 200701 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 102 | 益起坡 | 1小时 | 0.00061 | 20090122 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00005 | 200907 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | / | / | / |
| 103 | 竹园村 | 1小时 | 0.00125 | 20010804 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00006 | 200108 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 104 | 龙树冲 | 1小时 | 0.00067 | 20081203 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00005 | 201127 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 105 | 马军村 | 1小时 | 0.00056 | 20102908 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00004 | 200725 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | / | / | / |
| 106 | 楚雄市区 | 1小时 | 0.00068 | 20011624 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00005 | 200614 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 107 | 黄草完小 | 1小时 | 0.00417 | 20080204 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00035 | 200909 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00006 | 平均值 | / | / | / |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 1小时 | 0.00255 | 20101504 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.0002 | 201203 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00005 | 平均值 | / | / | / |
| 109 | 苍岭镇中心中学 | 1小时 | 0.00264 | 20072401 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00019 | 200923 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00004 | 平均值 | / | / | / |
| 110 | 饱满中学 | 1小时 | 0.00213 | 20101504 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00017 | 200612 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00004 | 平均值 | / | / | / |
| 111 | 苍岭中学 | 1小时 | 0.00204 | 20010208 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00009 | 200102 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 112 | 李家完小 | 1小时 | 0.00216 | 20010208 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.0001 | 200102 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00002 | 平均值 | / | / | / |
| 113 | 云甸完小 | 1小时 | 0.00246 | 20111102 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00018 | 201110 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 114 | 鹿城镇中学 | 1小时 | 0.002 | 20071604 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00013 | 200803 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 115 | 楚雄技师学校 | 1小时 | 0.00209 | 20082603 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00011 | 200826 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 116 | 旧庄镇 | 1小时 | 0.0004 | 20050807 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200128 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | / | / | / |
| 117 | 广通镇 | 1小时 | 0.00085 | 20071804 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00005 | 200517 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | / | / | / |
| 120 | 冬瓜镇 | 1小时 | 0.00081 | 20102724 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00005 | 201030 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | / | / | / |
| 119 | 彩云镇 | 1小时 | 0.00123 | 20021605 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00007 | 200216 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | / | / | / |
| 120 | 云龙镇 | 1小时 | 0.00053 | 20080207 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 200725 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | / | / | / |
| 121 | 子午镇 | 1小时 | 0.00029 | 20010410 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200725 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | / | / | / |
| 122 | 网格 | 1小时 | 0.04887 | 20102823 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.01255 | 201031 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00111 | 平均值 | / | / | / |
| 123 | 樟木箐 | 1小时 | 0.00385 | 20110402 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00038 | 201104 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00003 | 平均值 | / | / | / |

表7.1-56  锑叠加环境背景环境浓度预测

| 序 号 | 预测点 | 浓度类型 | 新增+在建源贡献值(μg/m3) | 出现时间 | 背景浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 日均值 | 0.00032 | 200124 | 0.003 | 0.00332 | / | / | / |
| 2 | 马场 | 日均值 | 0.00064 | 200810 | 0.003 | 0.00364 | / | / | / |
| 3 | 黑箐 | 日均值 | 0.00041 | 201118 | 0.003 | 0.00341 | / | / | / |
| 4 | 岔河 | 日均值 | 0.0004 | 200810 | 0.003 | 0.0034 | / | / | / |
| 5 | 黄草村 | 日均值 | 0.00039 | 200909 | 0.003 | 0.00339 | / | / | / |
| 6 | 黄草冲 | 日均值 | 0.00042 | 200810 | 0.003 | 0.00342 | / | / | / |
| 7 | 麻栗树 | 日均值 | 0.0002 | 200714 | 0.003 | 0.0032 | / | / | / |
| 8 | 落苴美 | 日均值 | 0.00032 | 200809 | 0.003 | 0.00332 | / | / | / |
| 9 | 小村 | 日均值 | 0.00036 | 200905 | 0.003 | 0.00336 | / | / | / |
| 10 | 下桃叶 | 日均值 | 0.00028 | 200821 | 0.003 | 0.00328 | / | / | / |
| 11 | 上纸房 | 日均值 | 0.00022 | 200716 | 0.003 | 0.00322 | / | / | / |
| 12 | 元吉 | 日均值 | 0.00029 | 200909 | 0.003 | 0.00329 | / | / | / |
| 13 | 大荒田 | 日均值 | 0.00029 | 200919 | 0.003 | 0.00329 | / | / | / |
| 14 | 上桃叶 | 日均值 | 0.00024 | 200725 | 0.003 | 0.00324 | / | / | / |
| 15 | 小坝子 | 日均值 | 0.00031 | 201201 | 0.003 | 0.00331 | / | / | / |
| 16 | 下纸房 | 日均值 | 0.00033 | 201022 | 0.003 | 0.00333 | / | / | / |
| 17 | 海子坝 | 日均值 | 0.00019 | 200923 | 0.003 | 0.00319 | / | / | / |
| 20 | 尖山 | 日均值 | 0.0001 | 200527 | 0.003 | 0.0031 | / | / | / |
| 19 | 庄科村 | 日均值 | 0.00021 | 200809 | 0.003 | 0.00321 | / | / | / |
| 20 | 秧田冲 | 日均值 | 0.0002 | 200804 | 0.003 | 0.0032 | / | / | / |
| 21 | 马藏朗 | 日均值 | 0.0001 | 200714 | 0.003 | 0.0031 | / | / | / |
| 22 | 苍岭镇 | 日均值 | 0.00018 | 200923 | 0.003 | 0.00318 | / | / | / |
| 23 | 红豆冲 | 日均值 | 0.00023 | 200430 | 0.003 | 0.00323 | / | / | / |
| 24 | 家松树 | 日均值 | 0.00018 | 200725 | 0.003 | 0.00318 | / | / | / |
| 25 | 石官屯 | 日均值 | 0.00018 | 200911 | 0.003 | 0.00318 | / | / | / |
| 26 | 苍岭村 | 日均值 | 0.00023 | 200919 | 0.003 | 0.00323 | / | / | / |
| 27 | 方家河 | 日均值 | 0.00026 | 201022 | 0.003 | 0.00326 | / | / | / |
| 28 | 大凹村 | 日均值 | 0.00025 | 201105 | 0.003 | 0.00325 | / | / | / |
| 29 | 小云甸 | 日均值 | 0.00038 | 201129 | 0.003 | 0.00338 | / | / | / |
| 30 | 连汪坝 | 日均值 | 0.00021 | 201201 | 0.003 | 0.00321 | / | / | / |
| 31 | 里伍村 | 日均值 | 0.00026 | 200817 | 0.003 | 0.00326 | / | / | / |
| 32 | 马鞍山 | 日均值 | 0.00023 | 200919 | 0.003 | 0.00323 | / | / | / |
| 33 | 上土坡 | 日均值 | 0.00084 | 200810 | 0.003 | 0.00384 | / | / | / |
| 34 | 殷家湾子 | 日均值 | 0.00017 | 200919 | 0.003 | 0.00317 | / | / | / |
| 35 | 孔家庄 | 日均值 | 0.00016 | 201207 | 0.003 | 0.00316 | / | / | / |
| 36 | 安家院 | 日均值 | 0.00012 | 201011 | 0.003 | 0.00312 | / | / | / |
| 37 | 卡利 | 日均值 | 0.00025 | 200805 | 0.003 | 0.00325 | / | / | / |
| 38 | 梅子箐 | 日均值 | 0.00019 | 201022 | 0.003 | 0.00319 | / | / | / |
| 39 | 下土坡 | 日均值 | 0.00078 | 200914 | 0.003 | 0.00378 | / | / | / |
| 40 | 下苍洼 | 日均值 | 0.0001 | 201026 | 0.003 | 0.0031 | / | / | / |
| 41 | 檀木箐 | 日均值 | 0.00015 | 200804 | 0.003 | 0.00315 | / | / | / |
| 42 | 上苍洼 | 日均值 | 0.0001 | 200811 | 0.003 | 0.0031 | / | / | / |
| 43 | 曹官冲 | 日均值 | 0.00011 | 200503 | 0.003 | 0.00311 | / | / | / |
| 44 | 高家庄 | 日均值 | 0.00009 | 200125 | 0.003 | 0.00309 | / | / | / |
| 45 | 丁家屯 | 日均值 | 0.00015 | 201011 | 0.003 | 0.00315 | / | / | / |
| 46 | 水井村 | 日均值 | 0.00076 | 200914 | 0.003 | 0.00376 | / | / | / |
| 47 | 上高包 | 日均值 | 0.00032 | 201018 | 0.003 | 0.00332 | / | / | / |
| 48 | 柴家冲 | 日均值 | 0.00012 | 200612 | 0.003 | 0.00312 | / | / | / |
| 49 | 小寨山 | 日均值 | 0.00014 | 201022 | 0.003 | 0.00314 | / | / | / |
| 50 | 小白庙 | 日均值 | 0.0002 | 200817 | 0.003 | 0.0032 | / | / | / |
| 51 | 下高包 | 日均值 | 0.00023 | 201110 | 0.003 | 0.00323 | / | / | / |
| 52 | 戴家屯 | 日均值 | 0.00013 | 201011 | 0.003 | 0.00313 | / | / | / |
| 53 | 盐井冲 | 日均值 | 0.00022 | 201220 | 0.003 | 0.00322 | / | / | / |
| 54 | 耳东村 | 日均值 | 0.00017 | 200826 | 0.003 | 0.00317 | / | / | / |
| 55 | 十三湾 | 日均值 | 0.00044 | 200907 | 0.003 | 0.00344 | / | / | / |
| 56 | 烂泥塘 | 日均值 | 0.00025 | 201129 | 0.003 | 0.00325 | / | / | / |
| 57 | 朱家村 | 日均值 | 0.00008 | 201112 | 0.003 | 0.00308 | / | / | / |
| 58 | 伍贵田 | 日均值 | 0.0002 | 201110 | 0.003 | 0.0032 | / | / | / |
| 59 | 朱家海子 | 日均值 | 0.00009 | 201011 | 0.003 | 0.00309 | / | / | / |
| 60 | 李家村 | 日均值 | 0.0001 | 200102 | 0.003 | 0.0031 | / | / | / |
| 61 | 西排村 | 日均值 | 0.00064 | 200915 | 0.003 | 0.00364 | / | / | / |
| 62 | 朱洗村 | 日均值 | 0.00007 | 201024 | 0.003 | 0.00307 | / | / | / |
| 63 | 马朵朗 | 日均值 | 0.00015 | 200810 | 0.003 | 0.00315 | / | / | / |
| 64 | 雾斗河 | 日均值 | 0.00009 | 200612 | 0.003 | 0.00309 | / | / | / |
| 65 | 大东村 | 日均值 | 0.00017 | 200826 | 0.003 | 0.00317 | / | / | / |
| 66 | 石头庙 | 日均值 | 0.00041 | 200809 | 0.003 | 0.00341 | / | / | / |
| 67 | 水草箐 | 日均值 | 0.00041 | 201029 | 0.003 | 0.00341 | / | / | / |
| 68 | 三岔河 | 日均值 | 0.00014 | 201110 | 0.003 | 0.00314 | / | / | / |
| 69 | 棠梨沟 | 日均值 | 0.00021 | 200805 | 0.003 | 0.00321 | / | / | / |
| 70 | 凹腰山 | 日均值 | 0.0001 | 201022 | 0.003 | 0.0031 | / | / | / |
| 71 | 迤香村 | 日均值 | 0.00014 | 201205 | 0.003 | 0.00314 | / | / | / |
| 72 | 芦柴冲 | 日均值 | 0.00014 | 200216 | 0.003 | 0.00314 | / | / | / |
| 73 | 西云村 | 日均值 | 0.00034 | 200915 | 0.003 | 0.00334 | / | / | / |
| 74 | 陈家村 | 日均值 | 0.00008 | 200923 | 0.003 | 0.00308 | / | / | / |
| 75 | 黄土坡 | 日均值 | 0.00007 | 200917 | 0.003 | 0.00307 | / | / | / |
| 76 | 罗文村 | 日均值 | 0.00019 | 200820 | 0.003 | 0.00319 | / | / | / |
| 77 | 尹旗屯 | 日均值 | 0.0001 | 200728 | 0.003 | 0.0031 | / | / | / |
| 78 | 富民村 | 日均值 | 0.00012 | 200826 | 0.003 | 0.00312 | / | / | / |
| 79 | 腰站街 | 日均值 | 0.00007 | 200102 | 0.003 | 0.00307 | / | / | / |
| 80 | 麦地冲 | 日均值 | 0.00006 | 200802 | 0.003 | 0.00306 | / | / | / |
| 81 | 枣子园 | 日均值 | 0.00012 | 200907 | 0.003 | 0.00312 | / | / | / |
| 82 | 枪杆冲 | 日均值 | 0.00006 | 200804 | 0.003 | 0.00306 | / | / | / |
| 83 | 古坝 | 日均值 | 0.00005 | 200508 | 0.003 | 0.00305 | / | / | / |
| 84 | 小保山 | 日均值 | 0.00011 | 200811 | 0.003 | 0.00311 | / | / | / |
| 85 | 白家屯 | 日均值 | 0.00008 | 201011 | 0.003 | 0.00308 | / | / | / |
| 86 | 鱼坝 | 日均值 | 0.00005 | 200207 | 0.003 | 0.00305 | / | / | / |
| 87 | 兴隆 | 日均值 | 0.00008 | 200923 | 0.003 | 0.00308 | / | / | / |
| 88 | 高苋槽 | 日均值 | 0.00011 | 201205 | 0.003 | 0.00311 | / | / | / |
| 89 | 香梨树 | 日均值 | 0.00025 | 200810 | 0.003 | 0.00325 | / | / | / |
| 90 | 大保山 | 日均值 | 0.00011 | 201001 | 0.003 | 0.00311 | / | / | / |
| 91 | 桃园村 | 日均值 | 0.00006 | 200807 | 0.003 | 0.00306 | / | / | / |
| 92 | 小西村 | 日均值 | 0.00008 | 201022 | 0.003 | 0.00308 | / | / | / |
| 93 | 黑邑仓 | 日均值 | 0.0001 | 200907 | 0.003 | 0.0031 | / | / | / |
| 94 | 姜家村 | 日均值 | 0.00007 | 201011 | 0.003 | 0.00307 | / | / | / |
| 95 | 各邑 | 日均值 | 0.00011 | 200720 | 0.003 | 0.00311 | / | / | / |
| 96 | 杨家庄 | 日均值 | 0.00006 | 201207 | 0.003 | 0.00306 | / | / | / |
| 97 | 苏家栗园 | 日均值 | 0.00008 | 200923 | 0.003 | 0.00308 | / | / | / |
| 98 | 新民村 | 日均值 | 0.00004 | 201207 | 0.003 | 0.00304 | / | / | / |
| 99 | 海稍 | 日均值 | 0.00006 | 200102 | 0.003 | 0.00306 | / | / | / |
| 100 | 雨多么 | 日均值 | 0.00004 | 200503 | 0.003 | 0.00304 | / | / | / |
| 101 | 水井屯 | 日均值 | 0.00004 | 200701 | 0.003 | 0.00304 | / | / | / |
| 102 | 益起坡 | 日均值 | 0.00005 | 200907 | 0.003 | 0.00305 | / | / | / |
| 103 | 竹园村 | 日均值 | 0.00006 | 200108 | 0.003 | 0.00306 | / | / | / |
| 104 | 龙树冲 | 日均值 | 0.00005 | 201127 | 0.003 | 0.00305 | / | / | / |
| 105 | 马军 | 日均值 | 0.00004 | 200725 | 0.003 | 0.00304 | / | / | / |
| 106 | 楚雄市区 | 日均值 | 0.00005 | 200614 | 0.003 | 0.00305 | / | / | / |
| 107 | 黄草完小 | 日均值 | 0.00035 | 200909 | 0.003 | 0.00335 | / | / | / |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 日均值 | 0.0002 | 201203 | 0.003 | 0.0032 | / | / | / |
| 109 | 苍岭中心中学 | 日均值 | 0.00019 | 200923 | 0.003 | 0.00319 | / | / | / |
| 110 | 饱满中学 | 日均值 | 0.00017 | 200612 | 0.003 | 0.00317 | / | / | / |
| 111 | 苍岭中学 | 日均值 | 0.00009 | 200102 | 0.003 | 0.00309 | / | / | / |
| 112 | 李家完小 | 日均值 | 0.0001 | 200102 | 0.003 | 0.0031 | / | / | / |
| 113 | 云甸完小 | 日均值 | 0.00018 | 201110 | 0.003 | 0.00318 | / | / | / |
| 114 | 鹿城镇中学 | 日均值 | 0.00013 | 200803 | 0.003 | 0.00313 | / | / | / |
| 115 | 楚雄技师学校 | 日均值 | 0.00011 | 200826 | 0.003 | 0.00311 | / | / | / |
| 116 | 旧庄镇 | 日均值 | 0.00002 | 200128 | 0.003 | 0.00302 | / | / | / |
| 117 | 广通镇 | 日均值 | 0.00005 | 200517 | 0.003 | 0.00305 | / | / | / |
| 120 | 冬瓜镇 | 日均值 | 0.00005 | 201030 | 0.003 | 0.00305 | / | / | / |
| 119 | 彩云镇 | 日均值 | 0.00007 | 200216 | 0.003 | 0.00307 | / | / | / |
| 120 | 云龙镇 | 日均值 | 0.00003 | 200725 | 0.003 | 0.00303 | / | / | / |
| 121 | 子午镇 | 日均值 | 0.00002 | 200725 | 0.003 | 0.00302 | / | / | / |
| 122 | 网格点 | 日均值 | 0.01255 | 201031 | 0.003 | 0.01555 | / | / | / |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 日均值 | 0.00038 | 201104 | 0.003 | 0.00338 | / | / | / |

表7.1-60  砷叠加环境质量现状年均浓度占标率

| 序 号 | 预测点 | 浓度类型 | 新增+在建源贡献值(μg/m3) | 背景浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 年平均 | 0.00005 | / | / | / | / | / |
| 2 | 马场 | 年平均 | 0.00005 | / | / | / | / | / |
| 3 | 黑箐 | 年平均 | 0.00006 | / | / | / | / | / |
| 4 | 岔河 | 年平均 | 0.00004 | / | / | / | / | / |
| 5 | 黄草村 | 年平均 | 0.00007 | / | / | / | / | / |
| 6 | 黄草冲 | 年平均 | 0.00005 | / | / | / | / | / |
| 7 | 麻栗树 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 8 | 落苴美 | 年平均 | 0.00007 | / | / | / | / | / |
| 9 | 小村 | 年平均 | 0.00006 | / | / | / | / | / |
| 10 | 下桃叶 | 年平均 | 0.00003 | / | / | / | / | / |
| 11 | 上纸房 | 年平均 | 0.00004 | / | / | / | / | / |
| 12 | 元吉 | 年平均 | 0.00005 | / | / | / | / | / |
| 13 | 大荒田 | 年平均 | 0.00007 | / | / | / | / | / |
| 14 | 上桃叶 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 15 | 小坝子 | 年平均 | 0.00005 | / | / | / | / | / |
| 16 | 下纸房 | 年平均 | 0.00004 | / | / | / | / | / |
| 17 | 海子坝 | 年平均 | 0.00005 | / | / | / | / | / |
| 20 | 尖山 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 19 | 庄科村 | 年平均 | 0.00005 | / | / | / | / | / |
| 20 | 秧田冲 | 年平均 | 0.00003 | / | / | / | / | / |
| 21 | 马藏朗 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 22 | 苍岭镇 | 年平均 | 0.00004 | / | / | / | / | / |
| 23 | 红豆冲 | 年平均 | 0.00003 | / | / | / | / | / |
| 24 | 家松树 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 25 | 石官屯 | 年平均 | 0.00004 | / | / | / | / | / |
| 26 | 苍岭村 | 年平均 | 0.00004 | / | / | / | / | / |
| 27 | 方家河 | 年平均 | 0.00003 | / | / | / | / | / |
| 28 | 大凹村 | 年平均 | 0.00003 | / | / | / | / | / |
| 29 | 小云甸 | 年平均 | 0.00003 | / | / | / | / | / |
| 30 | 连汪坝 | 年平均 | 0.00003 | / | / | / | / | / |
| 31 | 里伍村 | 年平均 | 0.00003 | / | / | / | / | / |
| 32 | 马鞍山 | 年平均 | 0.00004 | / | / | / | / | / |
| 33 | 上土坡 | 年平均 | 0.00009 | / | / | / | / | / |
| 34 | 殷家湾子 | 年平均 | 0.00004 | / | / | / | / | / |
| 35 | 孔家庄 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 36 | 安家院 | 年平均 | 0.00003 | / | / | / | / | / |
| 37 | 卡利 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 38 | 梅子箐 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 39 | 下土坡 | 年平均 | 0.00007 | / | / | / | / | / |
| 40 | 下苍洼 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 41 | 檀木箐 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 42 | 上苍洼 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 43 | 曹官冲 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 44 | 高家庄 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 45 | 丁家屯 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 46 | 水井村 | 年平均 | 0.00007 | / | / | / | / | / |
| 47 | 上高包 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 48 | 柴家冲 | 年平均 | 0.00003 | / | / | / | / | / |
| 49 | 小寨山 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 50 | 小白庙 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 51 | 下高包 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 52 | 戴家屯 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 53 | 盐井冲 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 54 | 耳东村 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 55 | 十三湾 | 年平均 | 0.00003 | / | / | / | / | / |
| 56 | 烂泥塘 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 57 | 朱家村 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 58 | 伍贵田 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 59 | 朱家海子 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 60 | 李家村 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 61 | 西排村 | 年平均 | 0.00006 | / | / | / | / | / |
| 62 | 朱洗村 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 63 | 马朵朗 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 64 | 雾斗河 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 65 | 大东村 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 66 | 石头庙 | 年平均 | 0.00003 | / | / | / | / | / |
| 67 | 水草箐 | 年平均 | 0.00004 | / | / | / | / | / |
| 68 | 三岔河 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 69 | 棠梨沟 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 70 | 凹腰山 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 71 | 迤香村 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 72 | 芦柴冲 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 73 | 西云村 | 年平均 | 0.00003 | / | / | / | / | / |
| 74 | 陈家村 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 75 | 黄土坡 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 76 | 罗文村 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 77 | 尹旗屯 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 78 | 富民村 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 79 | 腰站街 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 80 | 麦地冲 | 年平均 | 0.0 | / | / | / | / | / |
| 81 | 枣子园 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 82 | 枪杆冲 | 年平均 | 0.0 | / | / | / | / | / |
| 83 | 古坝 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 84 | 小保山 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 85 | 白家屯 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 86 | 鱼坝 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 87 | 兴隆 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 88 | 高苋槽 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 89 | 香梨树 | 年平均 | 0.00003 | / | / | / | / | / |
| 90 | 大保山 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 91 | 桃园村 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 92 | 小西村 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 93 | 黑邑仓 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 94 | 姜家村 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 95 | 各邑 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 96 | 杨家庄 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 97 | 苏家栗园 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 98 | 新民村 | 年平均 | 0.0 | / | / | / | / | / |
| 99 | 海稍 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 100 | 雨多么 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 101 | 水井屯 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 102 | 益起坡 | 年平均 | 0.0 | / | / | / | / | / |
| 103 | 竹园村 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 104 | 龙树冲 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 105 | 马军 | 年平均 | 0.0 | / | / | / | / | / |
| 106 | 楚雄市区 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 107 | 黄草完小 | 年平均 | 0.00006 | / | / | / | / | / |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 年平均 | 0.00005 | / | / | / | / | / |
| 109 | 苍岭中心中学 | 年平均 | 0.00004 | / | / | / | / | / |
| 110 | 饱满中学 | 年平均 | 0.00004 | / | / | / | / | / |
| 111 | 苍岭中学 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 112 | 李家完小 | 年平均 | 0.00002 | / | / | / | / | / |
| 113 | 云甸完小 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 114 | 鹿城镇中学 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 115 | 楚雄技师学校 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 116 | 旧庄镇 | 年平均 | 0.0 | / | / | / | / | / |
| 117 | 广通镇 | 年平均 | 0.00001 | / | / | / | / | / |
| 120 | 冬瓜镇 | 年平均 | 0.0 | / | / | / | / | / |
| 119 | 彩云镇 | 年平均 | 0.0 | / | / | / | / | / |
| 120 | 云龙镇 | 年平均 | 0.0 | / | / | / | / | / |
| 121 | 子午镇 | 年平均 | 0.0 | / | / | / | / | / |
| 122 | 网格点 | 年平均 | 0.00111 | / | / | / | / | / |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 年平均 | 0.00003 | / | / | / | / | / |

##### 2）网格浓度分布图

锑及其化合物小时质量浓度贡献值分布图见图7.1-34，锑及其化合物日平均质量浓度贡献值分布图见图7.1-35。

图7.1-34 锑小时浓度最大值对应浓度等值线图(ug/m3)

图7.1-35  锑日均浓度最大值对应浓度等值线图(ug/m3)

图7.1-36  锑年均浓度最大值对应浓度等值线图(ug/m3)

##### 3）厂界落地预测

本项目锑厂界落地浓度限值执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）中锑无组织排放监控浓度限值10μg/m3。沿厂界设置8个预测点，预测计算厂界处锑落地浓度，预测结果见表7.1-20。

预测结果表明：8个厂界预测点的锑落地浓度满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）中锑无组织排放监控浓度限值要求。

表7.1-20  锑厂界落地浓度预测结果

| 序 号 | 预测点 | 平均 时段 | 落地浓度(μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 厂界排放标准(μg/m3) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界1 | 1小时 | 0.01145 | 20061505 | 10 | 达标 |
| 2 | 东厂界2 | 1小时 | 0.02341 | 20060907 | 10 | 达标 |
| 3 | 南厂界1 | 1小时 | 0.01206 | 20112108 | 10 | 达标 |
| 4 | 南厂界2 | 1小时 | 0.03151 | 20081007 | 10 | 达标 |
| 5 | 西厂界1 | 1小时 | 0.02935 | 20072807 | 10 | 达标 |
| 6 | 西厂界2 | 1小时 | 0.01345 | 20091007 | 10 | 达标 |
| 7 | 北厂界1 | 1小时 | 0.01527 | 20041807 | 10 | 达标 |
| 8 | 北厂界2 | 1小时 | 0.01431 | 20120106 | 10 | 达标 |

##### 4）大气环境防护距离的计算、设置

厂界外设置间距为50m的预测网格，预测厂界外锑及其化合物小时质量浓度贡献值、日平均质量浓度贡献值，预测结果见表7.1-57。

表7.1-57      厂界外锑及其化合物短期浓度贡献值预测结果

| 预测点 | 平均 时段 | 最大贡献值 (μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网格点 最大值 | 1小时 | 0.04887 | 20102823 | / | / | / |
|  | 日平均 | 0.01255 | 201031 | / | / | / |

##### 5）小结

由上表可知，正常情况下，本项目锑及其化合物质量浓度贡献值较低，满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表5中企业边界大气污染物限值（10ug/m3），锑及其化合物对环境的影响可以接受。

#### （11）正常排放镉影响预测分析

##### 1）达标评价结果表

新增污染源正常工况条件下，环境空气保护目标和网格点的短期浓度和长期浓度贡献值预测结果见表7.1-58，叠加环境质量现状浓度后环境质量浓度预测见表7.1-59。

表7.1-58   镉短期浓度和长期浓度贡献值预测结果

| 序号 | 关心点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(ug/m3) | 出现时间 | 评价标准(ug/m3) | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 1小时 | 0.00044 | 20102105 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00004 | 200124 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 2 | 马场 | 1小时 | 0.00063 | 20081007 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00005 | 200810 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 3 | 黑箐 | 1小时 | 0.00043 | 20103024 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 201118 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.005 | 0.2 | 达标 |
| 4 | 岔河 | 1小时 | 0.0004 | 20081007 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00004 | 200810 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 5 | 黄草村 | 1小时 | 0.00037 | 20080204 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00004 | 201011 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.005 | 0.2 | 达标 |
| 6 | 黄草冲 | 1小时 | 0.00039 | 20081723 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 200810 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 7 | 麻栗树 | 1小时 | 0.00036 | 20071407 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200714 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 8 | 落苴美 | 1小时 | 0.00033 | 20062321 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 200518 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.005 | 0.2 | 达标 |
| 9 | 小村 | 1小时 | 0.00033 | 20080524 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 200905 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.005 | 0.2 | 达标 |
| 10 | 下桃叶 | 1小时 | 0.00029 | 20082107 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 200725 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 11 | 上纸房 | 1小时 | 0.00028 | 20081203 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200716 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 12 | 元吉 | 1小时 | 0.00029 | 20010208 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00004 | 201011 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 13 | 大荒田 | 1小时 | 0.00032 | 20120301 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 200612 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.005 | 0.2 | 达标 |
| 14 | 上桃叶 | 1小时 | 0.00033 | 20070607 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 200725 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 15 | 小坝子 | 1小时 | 0.00032 | 20080524 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 201201 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.005 | 0.2 | 达标 |
| 16 | 下纸房 | 1小时 | 0.00027 | 20091006 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 201022 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 17 | 海子坝 | 1小时 | 0.00025 | 20120801 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 201011 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 20 | 尖山 | 1小时 | 0.00028 | 20051007 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200527 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0.2 | 达标 |
| 19 | 庄科村 | 1小时 | 0.00023 | 20112522 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 201208 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 20 | 秧田冲 | 1小时 | 0.00025 | 20050907 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200804 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 21 | 马藏朗 | 1小时 | 0.00021 | 20071407 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200714 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 22 | 苍岭镇 | 1小时 | 0.0002 | 20072401 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200612 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 23 | 红豆冲 | 1小时 | 0.00025 | 20122007 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200126 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 24 | 家松树 | 1小时 | 0.00029 | 20070607 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200725 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0.2 | 达标 |
| 25 | 石官屯 | 1小时 | 0.00022 | 20091122 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200518 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 26 | 苍岭村 | 1小时 | 0.00025 | 20091924 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200612 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 27 | 方家河 | 1小时 | 0.00025 | 20091006 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 201022 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 28 | 大凹村 | 1小时 | 0.00024 | 20110508 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 201105 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 29 | 连汪坝 | 1小时 | 0.00025 | 20032008 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 201129 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 30 | 小云甸 | 1小时 | 0.0003 | 20062321 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 201201 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 31 | 连汪坝 | 1小时 | 0.00023 | 20081703 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200817 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 32 | 里伍村 | 1小时 | 0.00017 | 20091924 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200919 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 33 | 马鞍山 | 1小时 | 0.00098 | 20072306 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.0001 | 200810 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 34 | 殷家湾子 | 1小时 | 0.0002 | 20120301 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200612 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 35 | 孔家庄 | 1小时 | 0.0002 | 20120706 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 201207 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 36 | 安家院 | 1小时 | 0.00016 | 20110606 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 201011 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 37 | 卡利 | 1小时 | 0.00031 | 20080505 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200805 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 38 | 梅子箐 | 1小时 | 0.00017 | 20040707 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 201022 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 39 | 下土坡 | 1小时 | 0.00034 | 20080707 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00006 | 200914 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 40 | 下苍洼 | 1小时 | 0.00013 | 20102603 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 201026 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 41 | 檀木箐 | 1小时 | 0.00019 | 20090605 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200804 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 42 | 上苍洼 | 1小时 | 0.00019 | 20081123 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200508 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 43 | 曹官冲 | 1小时 | 0.00015 | 20082407 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200503 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 44 | 高家庄 | 1小时 | 0.00017 | 20081402 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200125 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 45 | 水井村 | 1小时 | 0.00013 | 20090405 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 201011 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 46 | 丁家屯 | 1小时 | 0.00032 | 20120808 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00006 | 200914 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 47 | 上高包 | 1小时 | 0.00025 | 20112423 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 201018 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 48 | 柴家冲 | 1小时 | 0.00016 | 20030608 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200612 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 49 | 小寨山 | 1小时 | 0.00014 | 20010208 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 201022 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 50 | 小白庙 | 1小时 | 0.00023 | 20112602 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200817 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 51 | 下高包 | 1小时 | 0.00023 | 20111102 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 201110 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 52 | 戴家屯 | 1小时 | 0.00018 | 20010208 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 201011 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 53 | 盐井冲 | 1小时 | 0.00023 | 20120208 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 201220 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 54 | 耳东村 | 1小时 | 0.00019 | 20091802 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200826 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 55 | 十三湾 | 1小时 | 0.001 | 20070622 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00008 | 200907 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 56 | 烂泥塘 | 1小时 | 0.0002 | 20100805 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 201129 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 57 | 朱家村 | 1小时 | 0.00013 | 20111223 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 201112 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 58 | 伍贵田 | 1小时 | 0.00021 | 20111102 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 201110 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 59 | 朱家海子 | 1小时 | 0.0001 | 20110606 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 201011 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 60 | 李家村 | 1小时 | 0.00017 | 20010208 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200625 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 61 | 西排村 | 1小时 | 0.00026 | 20091405 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00005 | 200915 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 62 | 朱洗村 | 1小时 | 0.00012 | 20102402 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200205 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 63 | 马朵朗 | 1小时 | 0.00028 | 20053103 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200722 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 64 | 雾斗河 | 1小时 | 0.00014 | 20090406 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 201003 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 65 | 大东村 | 1小时 | 0.0002 | 20082603 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200826 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 66 | 石头庙 | 1小时 | 0.00044 | 20073104 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00004 | 200809 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 67 | 水草箐 | 1小时 | 0.00064 | 20071324 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00006 | 200810 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 68 | 三岔河 | 1小时 | 0.00019 | 20113007 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 201025 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 69 | 棠梨沟 | 1小时 | 0.00024 | 20080505 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200805 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 70 | 凹腰山 | 1小时 | 0.00014 | 20040707 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 201022 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 71 | 迤香村 | 1小时 | 0.00015 | 20111503 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 201205 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 72 | 芦柴冲 | 1小时 | 0.00021 | 20103107 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200216 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 73 | 西云村 | 1小时 | 0.00022 | 20111104 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 200915 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 74 | 陈家村 | 1小时 | 0.00009 | 20030608 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200923 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 75 | 黄土坡 | 1小时 | 0.00007 | 20093022 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200917 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 76 | 罗文村 | 1小时 | 0.0002 | 20082004 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200820 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | / | / |
| 77 | 尹旗屯 | 1小时 | 0.00014 | 20071407 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200713 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 78 | 富民村 | 1小时 | 0.00013 | 20072506 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200723 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 79 | 腰站街 | 1小时 | 0.00013 | 20010208 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200625 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 80 | 麦地冲 | 1小时 | 0.00014 | 20080207 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200725 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 81 | 枣子园 | 1小时 | 0.00015 | 20090723 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200907 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 82 | 枪杆冲 | 1小时 | 0.00008 | 20050907 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200804 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 83 | 古坝村 | 1小时 | 0.00011 | 20050807 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200508 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 84 | 小保山 | 1小时 | 0.00015 | 20080302 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200907 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 85 | 白家屯 | 1小时 | 0.00008 | 20010804 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 201011 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 86 | 鱼坝村 | 1小时 | 0.00007 | 20081203 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200207 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 87 | 兴隆村 | 1小时 | 0.00012 | 20120624 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200923 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 88 | 高苋槽村 | 1小时 | 0.00016 | 20113007 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200814 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 89 | 香梨树村 | 1小时 | 0.00033 | 20052704 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200810 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 90 | 大保山村 | 1小时 | 0.00016 | 20100103 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200922 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 91 | 桃源村 | 1小时 | 0.00008 | 20080705 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200807 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 92 | 小西村 | 1小时 | 0.00011 | 20040707 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 201022 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 93 | 黑邑仓 | 1小时 | 0.00012 | 20080302 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200907 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 94 | 姜家村 | 1小时 | 0.0001 | 20041705 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 201011 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 95 | 各邑村 | 1小时 | 0.00018 | 20072006 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200720 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 96 | 杨家庄 | 1小时 | 0.00008 | 20120706 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200125 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 97 | 苏家栗园 | 1小时 | 0.00011 | 20120624 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200923 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 98 | 新民村 | 1小时 | 0.00007 | 20050807 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 201207 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 99 | 海稍村 | 1小时 | 0.0001 | 20010208 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200112 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 100 | 雨多么村 | 1小时 | 0.00006 | 20072721 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200503 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 101 | 水井屯 | 1小时 | 0.00006 | 20081821 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200701 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 102 | 益起坡 | 1小时 | 0.00009 | 20090122 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200907 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 103 | 竹园村 | 1小时 | 0.0001 | 20010804 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 201011 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 104 | 龙树冲 | 1小时 | 0.00007 | 20081203 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200625 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 105 | 马军村 | 1小时 | 0.00007 | 20102908 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200725 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 106 | 楚雄市区 | 1小时 | 0.00006 | 20092801 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200614 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 107 | 黄草完小 | 1小时 | 0.00033 | 20080204 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00004 | 201011 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.005 | 0.2 | 达标 |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 1小时 | 0.0002 | 20101504 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200612 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 109 | 苍岭镇中心中学 | 1小时 | 0.00021 | 20072401 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200612 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 110 | 饱满中学 | 1小时 | 0.00019 | 20030608 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200612 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 111 | 苍岭中学 | 1小时 | 0.00016 | 20010208 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200625 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 112 | 李家完小 | 1小时 | 0.00017 | 20010208 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200625 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 113 | 云甸完小 | 1小时 | 0.00019 | 20111102 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 201110 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 114 | 鹿城镇中学 | 1小时 | 0.00015 | 20071604 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200803 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 115 | 楚雄技师学校 | 1小时 | 0.00016 | 20082603 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200826 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 116 | 旧庄镇 | 1小时 | 0.00005 | 20050807 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0 |  | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 117 | 广通镇 | 1小时 | 0.00007 | 20071804 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200517 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 120 | 冬瓜镇 | 1小时 | 0.00006 | 20102724 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200205 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 119 | 彩云镇 | 1小时 | 0.0001 | 20021605 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200216 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 120 | 云龙镇 | 1小时 | 0.00007 | 20080207 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0 |  | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 121 | 子午镇 | 1小时 | 0.00004 | 20092802 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0 |  | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0 | 达标 |
| 122 | 网格 | 1小时 | 0.00433 | 20080408 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00055 | 200804 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.0001 | 平均值 | 0.005 | 2 | 达标 |
| 123 | 樟木箐 | 1小时 | 0.00046 | 20110402 | / | / | / |
|  |  | 日平均 | 0.00005 | 201104 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.005 | 0.8 | 达标 |

表7.1-59  镉叠加环境背景环境浓度日均值预测

| 序 号 | 预测点 | 浓度类型 | 新增+在建源贡献值(μg/m3) | 出现时间 | 背景浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 日均值 | 0.00004 | 200124 | 0.002 | 0.00204 | / | / | / |
| 2 | 马场 | 日均值 | 0.00005 | 200810 | 0.002 | 0.00205 | / | / | / |
| 3 | 黑箐 | 日均值 | 0.00003 | 201118 | 0.002 | 0.00203 | / | / | / |
| 4 | 岔河 | 日均值 | 0.00004 | 200810 | 0.002 | 0.00204 | / | / | / |
| 5 | 黄草村 | 日均值 | 0.00004 | 201011 | 0.002 | 0.00204 | / | / | / |
| 6 | 黄草冲 | 日均值 | 0.00003 | 200810 | 0.002 | 0.00203 | / | / | / |
| 7 | 麻栗树 | 日均值 | 0.00002 | 200714 | 0.002 | 0.00202 | / | / | / |
| 8 | 落苴美 | 日均值 | 0.00003 | 200518 | 0.002 | 0.00203 | / | / | / |
| 9 | 小村 | 日均值 | 0.00003 | 200905 | 0.002 | 0.00203 | / | / | / |
| 10 | 下桃叶 | 日均值 | 0.00003 | 200725 | 0.002 | 0.00203 | / | / | / |
| 11 | 上纸房 | 日均值 | 0.00002 | 200716 | 0.002 | 0.00202 | / | / | / |
| 12 | 元吉 | 日均值 | 0.00004 | 201011 | 0.002 | 0.00204 | / | / | / |
| 13 | 大荒田 | 日均值 | 0.00003 | 200612 | 0.002 | 0.00203 | / | / | / |
| 14 | 上桃叶 | 日均值 | 0.00003 | 200725 | 0.002 | 0.00203 | / | / | / |
| 15 | 小坝子 | 日均值 | 0.00003 | 201201 | 0.002 | 0.00203 | / | / | / |
| 16 | 下纸房 | 日均值 | 0.00003 | 201022 | 0.002 | 0.00203 | / | / | / |
| 17 | 海子坝 | 日均值 | 0.00002 | 201011 | 0.002 | 0.00202 | / | / | / |
| 20 | 尖山 | 日均值 | 0.00001 | 200527 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 19 | 庄科村 | 日均值 | 0.00002 | 201208 | 0.002 | 0.00202 | / | / | / |
| 20 | 秧田冲 | 日均值 | 0.00002 | 200804 | 0.002 | 0.00202 | / | / | / |
| 21 | 马藏朗 | 日均值 | 0.00001 | 200714 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 22 | 苍岭镇 | 日均值 | 0.00002 | 200612 | 0.002 | 0.00202 | / | / | / |
| 23 | 红豆冲 | 日均值 | 0.00002 | 200126 | 0.002 | 0.00202 | / | / | / |
| 24 | 家松树 | 日均值 | 0.00002 | 200725 | 0.002 | 0.00202 | / | / | / |
| 25 | 石官屯 | 日均值 | 0.00002 | 200518 | 0.002 | 0.00202 | / | / | / |
| 26 | 苍岭村 | 日均值 | 0.00002 | 200612 | 0.002 | 0.00202 | / | / | / |
| 27 | 方家河 | 日均值 | 0.00002 | 201022 | 0.002 | 0.00202 | / | / | / |
| 28 | 大凹村 | 日均值 | 0.00002 | 201105 | 0.002 | 0.00202 | / | / | / |
| 29 | 小云甸 | 日均值 | 0.00003 | 201129 | 0.002 | 0.00203 | / | / | / |
| 30 | 连汪坝 | 日均值 | 0.00002 | 201201 | 0.002 | 0.00202 | / | / | / |
| 31 | 里伍村 | 日均值 | 0.00002 | 200817 | 0.002 | 0.00202 | / | / | / |
| 32 | 马鞍山 | 日均值 | 0.00002 | 200919 | 0.002 | 0.00202 | / | / | / |
| 33 | 上土坡 | 日均值 | 0.0001 | 200810 | 0.002 | 0.0021 | / | / | / |
| 34 | 殷家湾子 | 日均值 | 0.00002 | 200612 | 0.002 | 0.00202 | / | / | / |
| 35 | 孔家庄 | 日均值 | 0.00001 | 201207 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 36 | 安家院 | 日均值 | 0.00002 | 201011 | 0.002 | 0.00202 | / | / | / |
| 37 | 卡利 | 日均值 | 0.00002 | 200805 | 0.002 | 0.00202 | / | / | / |
| 38 | 梅子箐 | 日均值 | 0.00002 | 201022 | 0.002 | 0.00202 | / | / | / |
| 39 | 下土坡 | 日均值 | 0.00006 | 200914 | 0.002 | 0.00206 | / | / | / |
| 40 | 下苍洼 | 日均值 | 0.00001 | 201026 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 41 | 檀木箐 | 日均值 | 0.00002 | 200804 | 0.002 | 0.00202 | / | / | / |
| 42 | 上苍洼 | 日均值 | 0.00001 | 200508 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 43 | 曹官冲 | 日均值 | 0.00001 | 200503 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 44 | 高家庄 | 日均值 | 0.00001 | 200125 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 45 | 丁家屯 | 日均值 | 0.00002 | 201011 | 0.002 | 0.00202 | / | / | / |
| 46 | 水井村 | 日均值 | 0.00006 | 200914 | 0.002 | 0.00206 | / | / | / |
| 47 | 上高包 | 日均值 | 0.00003 | 201018 | 0.002 | 0.00203 | / | / | / |
| 48 | 柴家冲 | 日均值 | 0.00001 | 200612 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 49 | 小寨山 | 日均值 | 0.00001 | 201022 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 50 | 小白庙 | 日均值 | 0.00002 | 200817 | 0.002 | 0.00202 | / | / | / |
| 51 | 下高包 | 日均值 | 0.00002 | 201110 | 0.002 | 0.00202 | / | / | / |
| 52 | 戴家屯 | 日均值 | 0.00002 | 201011 | 0.002 | 0.00202 | / | / | / |
| 53 | 盐井冲 | 日均值 | 0.00002 | 201220 | 0.002 | 0.00202 | / | / | / |
| 54 | 耳东村 | 日均值 | 0.00001 | 200826 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 55 | 十三湾 | 日均值 | 0.00008 | 200907 | 0.002 | 0.00208 | / | / | / |
| 56 | 烂泥塘 | 日均值 | 0.00002 | 201129 | 0.002 | 0.00202 | / | / | / |
| 57 | 朱家村 | 日均值 | 0.00001 | 201112 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 58 | 伍贵田 | 日均值 | 0.00002 | 201110 | 0.002 | 0.00202 | / | / | / |
| 59 | 朱家海子 | 日均值 | 0.00001 | 201011 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 60 | 李家村 | 日均值 | 0.00001 | 200625 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 61 | 西排村 | 日均值 | 0.00005 | 200915 | 0.002 | 0.00205 | / | / | / |
| 62 | 朱洗村 | 日均值 | 0.00001 | 200205 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 63 | 马朵朗 | 日均值 | 0.00002 | 200722 | 0.002 | 0.00202 | / | / | / |
| 64 | 雾斗河 | 日均值 | 0.00001 | 201003 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 65 | 大东村 | 日均值 | 0.00001 | 200826 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 66 | 石头庙 | 日均值 | 0.00004 | 200809 | 0.002 | 0.00204 | / | / | / |
| 67 | 水草箐 | 日均值 | 0.00006 | 200810 | 0.002 | 0.00206 | / | / | / |
| 68 | 三岔河 | 日均值 | 0.00001 | 201025 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 69 | 棠梨沟 | 日均值 | 0.00002 | 200805 | 0.002 | 0.00202 | / | / | / |
| 70 | 凹腰山 | 日均值 | 0.00001 | 201022 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 71 | 迤香村 | 日均值 | 0.00001 | 201205 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 72 | 芦柴冲 | 日均值 | 0.00001 | 200216 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 73 | 西云村 | 日均值 | 0.00003 | 200915 | 0.002 | 0.00203 | / | / | / |
| 74 | 陈家村 | 日均值 | 0.00001 | 200923 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 75 | 黄土坡 | 日均值 | 0.00001 | 200917 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 76 | 罗文村 | 日均值 | 0.00001 | 200820 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 77 | 尹旗屯 | 日均值 | 0.00001 | 200713 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 78 | 富民村 | 日均值 | 0.00001 | 200723 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 79 | 腰站街 | 日均值 | 0.00001 | 200625 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 80 | 麦地冲 | 日均值 | 0.00001 | 200725 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 81 | 枣子园 | 日均值 | 0.00001 | 200907 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 82 | 枪杆冲 | 日均值 | 0.00001 | 200804 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 83 | 古坝 | 日均值 | 0.00001 | 200508 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 84 | 小保山 | 日均值 | 0.00001 | 200907 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 85 | 白家屯 | 日均值 | 0.00001 | 201011 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 86 | 鱼坝 | 日均值 | 0.00001 | 200207 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 87 | 兴隆 | 日均值 | 0.00001 | 200923 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 88 | 高苋槽 | 日均值 | 0.00001 | 200814 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 89 | 香梨树 | 日均值 | 0.00002 | 200810 | 0.002 | 0.00202 | / | / | / |
| 90 | 大保山 | 日均值 | 0.00001 | 200922 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 91 | 桃园村 | 日均值 | 0.00001 | 200807 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 92 | 小西村 | 日均值 | 0.00001 | 201022 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 93 | 黑邑仓 | 日均值 | 0.00001 | 200907 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 94 | 姜家村 | 日均值 | 0.00001 | 201011 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 95 | 各邑 | 日均值 | 0.00001 | 200720 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 96 | 杨家庄 | 日均值 | 0.00001 | 200125 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 97 | 苏家栗园 | 日均值 | 0.00001 | 200923 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 98 | 新民村 | 日均值 | 0.00001 | 201207 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 99 | 海稍 | 日均值 | 0.00001 | 200112 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 100 | 雨多么 | 日均值 | 0.00001 | 200503 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 101 | 水井屯 | 日均值 | 0.00001 | 200701 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 102 | 益起坡 | 日均值 | 0.00001 | 200907 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 103 | 竹园村 | 日均值 | 0.00001 | 201011 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 104 | 龙树冲 | 日均值 | 0.00001 | 200625 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 105 | 马军 | 日均值 | 0.00001 | 200725 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 106 | 楚雄市区 | 日均值 | 0.00001 | 200614 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 107 | 黄草完小 | 日均值 | 0.00004 | 201011 | 0.002 | 0.00204 | / | / | / |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 日均值 | 0.00002 | 200612 | 0.002 | 0.00202 | / | / | / |
| 109 | 苍岭中心中学 | 日均值 | 0.00002 | 200612 | 0.002 | 0.00202 | / | / | / |
| 110 | 饱满中学 | 日均值 | 0.00002 | 200612 | 0.002 | 0.00202 | / | / | / |
| 111 | 苍岭中学 | 日均值 | 0.00001 | 200625 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 112 | 李家完小 | 日均值 | 0.00001 | 200625 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 113 | 云甸完小 | 日均值 | 0.00001 | 201110 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 114 | 鹿城镇中学 | 日均值 | 0.00001 | 200803 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 115 | 楚雄技师学校 | 日均值 | 0.00001 | 200826 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 116 | 旧庄镇 | 日均值 | 0 |  | 0.002 | 0.002 | / | / | / |
| 117 | 广通镇 | 日均值 | 0.00001 | 200517 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 120 | 冬瓜镇 | 日均值 | 0.00001 | 200205 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 119 | 彩云镇 | 日均值 | 0.00001 | 200216 | 0.002 | 0.00201 | / | / | / |
| 120 | 云龙镇 | 日均值 | 0 |  | 0.002 | 0.002 | / | / | / |
| 121 | 子午镇 | 日均值 | 0 |  | 0.002 | 0.002 | / | / | / |
| 122 | 网格点 | 日均值 | 0.00055 | 200804 | 0.002 | 0.00255 | / | / | / |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 日均值 | 0.00005 | 201104 | 0.002 | 0.00205 | / | / | / |

表7.1-60  镉叠加环境质量现状年均浓度占标率

| 序 号 | 预测点 | 浓度类型 | 新增+在建源贡献值(μg/m3) | 背景浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.005 | / | / |
| 2 | 马场 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.005 | / | / |
| 3 | 黑箐 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.005 | / | / |
| 4 | 岔河 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 5 | 黄草村 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.005 | / | / |
| 6 | 黄草冲 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 7 | 麻栗树 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 8 | 落苴美 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.005 | / | / |
| 9 | 小村 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.005 | / | / |
| 10 | 下桃叶 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 11 | 上纸房 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 12 | 元吉 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.005 | / | / |
| 13 | 大荒田 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.005 | / | / |
| 14 | 上桃叶 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 15 | 小坝子 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.005 | / | / |
| 16 | 下纸房 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 17 | 海子坝 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 20 | 尖山 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 19 | 庄科村 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.005 | / | / |
| 20 | 秧田冲 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 21 | 马藏朗 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 22 | 苍岭镇 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 23 | 红豆冲 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 24 | 家松树 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 25 | 石官屯 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 26 | 苍岭村 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 27 | 方家河 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 28 | 大凹村 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 29 | 小云甸 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 30 | 连汪坝 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 31 | 里伍村 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 32 | 马鞍山 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 33 | 上土坡 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.005 | / | / |
| 34 | 殷家湾子 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 35 | 孔家庄 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 36 | 安家院 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 37 | 卡利 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 38 | 梅子箐 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 39 | 下土坡 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.005 | / | / |
| 40 | 下苍洼 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 41 | 檀木箐 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 42 | 上苍洼 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 43 | 曹官冲 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 44 | 高家庄 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 45 | 丁家屯 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 46 | 水井村 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.005 | / | / |
| 47 | 上高包 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 48 | 柴家冲 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 49 | 小寨山 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 50 | 小白庙 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 51 | 下高包 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 52 | 戴家屯 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 53 | 盐井冲 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 54 | 耳东村 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 55 | 十三湾 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.005 | / | / |
| 56 | 烂泥塘 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 57 | 朱家村 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 58 | 伍贵田 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 59 | 朱家海子 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 60 | 李家村 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 61 | 西排村 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 62 | 朱洗村 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 63 | 马朵朗 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 64 | 雾斗河 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 65 | 大东村 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 66 | 石头庙 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 67 | 水草箐 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.005 | / | / |
| 68 | 三岔河 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 69 | 棠梨沟 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 70 | 凹腰山 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 71 | 迤香村 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 72 | 芦柴冲 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 73 | 西云村 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 74 | 陈家村 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 75 | 黄土坡 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 76 | 罗文村 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 77 | 尹旗屯 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 78 | 富民村 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 79 | 腰站街 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 80 | 麦地冲 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 81 | 枣子园 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 82 | 枪杆冲 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 83 | 古坝 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 84 | 小保山 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 85 | 白家屯 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 86 | 鱼坝 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 87 | 兴隆 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 88 | 高苋槽 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 89 | 香梨树 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 90 | 大保山 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 91 | 桃园村 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 92 | 小西村 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 93 | 黑邑仓 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 94 | 姜家村 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 95 | 各邑 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 96 | 杨家庄 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 97 | 苏家栗园 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 98 | 新民村 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 99 | 海稍 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 100 | 雨多么 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 101 | 水井屯 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 102 | 益起坡 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 103 | 竹园村 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 104 | 龙树冲 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 105 | 马军 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 106 | 楚雄市区 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 107 | 黄草完小 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.005 | / | / |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 年平均 | 0.00001 | / | / | 0.005 | / | / |
| 109 | 苍岭中心中学 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 110 | 饱满中学 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 111 | 苍岭中学 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 112 | 李家完小 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 113 | 云甸完小 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 114 | 鹿城镇中学 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 115 | 楚雄技师学校 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 116 | 旧庄镇 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 117 | 广通镇 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 120 | 冬瓜镇 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 119 | 彩云镇 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 120 | 云龙镇 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 121 | 子午镇 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |
| 122 | 网格点 | 年平均 | 0.0001 | / | / | 0.005 | / | / |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 年平均 | 0.0 | / | / | 0.005 | / | / |

##### 2）网格浓度分布图

镉及其化合物小时质量浓度贡献值分布图见图7.1-34，镉及其化合物日平均质量浓度贡献值分布图见图7.1-35。

图7.1-34 镉小时浓度最大值对应浓度等值线图(ug/m3)

图7.1-35  镉日均浓度最大值对应浓度等值线图(ug/m3)

图7.1-36  镉年均浓度最大值对应浓度等值线图(ug/m3)

##### 3）厂界落地预测

本项目镉厂界落地浓度限值执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）中镉无组织排放监控浓度限值0.2μg/m3。沿厂界设置8个预测点，预测计算厂界处镉落地浓度，预测结果见表7.1-20。

预测结果表明：8个厂界预测点的镉落地浓度满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）中镉无组织排放监控浓度限值要求。

表7.1-60  镉厂界落地浓度预测结果

| 序 号 | 预测点 | 平均 时段 | 落地浓度(μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 厂界排放标准(μg/m3) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界1 | 1小时 | 0.00089 | 20061505 | 0.2 | 达标 |
| 2 | 东厂界2 | 1小时 | 0.00157 | 20060907 | 0.2 | 达标 |
| 3 | 南厂界1 | 1小时 | 0.00111 | 20071707 | 0.2 | 达标 |
| 4 | 南厂界2 | 1小时 | 0.00254 | 20081007 | 0.2 | 达标 |
| 5 | 西厂界1 | 1小时 | 0.00154 | 20072307 | 0.2 | 达标 |
| 6 | 西厂界2 | 1小时 | 0.00113 | 20091007 | 0.2 | 达标 |
| 7 | 北厂界1 | 1小时 | 0.00122 | 20041807 | 0.2 | 达标 |
| 8 | 北厂界2 | 1小时 | 0.00096 | 20121908 | 0.2 | 达标 |

##### 4）大气环境防护距离的计算、设置

厂界外设置间距为50m的预测网格，预测厂界外镉及其化合物小时质量浓度贡献值、日平均质量浓度贡献值，预测结果见表7.1-60。

表7.1-60      厂界外镉及其化合物短期浓度贡献值预测结果

| 预测点 | 平均 时段 | 最大贡献值 (μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网格点 最大值 | 1小时 | 0.00433 | 20080408 | / | / | / |
|  | 日平均 | 0.00055 | 200804 | / | / | / |

##### 5）小结

由上表可知，正常情况下，本项目镉及其化合物短期浓度贡献值较低，年均贡献值最大占标率为2%，厂界污染物浓度满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表5中企业边界大气污染物限值（0.2ug/m3），因此，镉及其化合物对环境的影响可以接受。

#### （12）正常排放铬影响预测分析

##### 1）达标评价结果表

新增污染源正常工况条件下，环境空气保护目标和网格点的短期浓度和长期浓度贡献值预测结果见表7.1-61，叠加环境质量现状浓度后环境质量浓度预测见表7.1-62。

表7.1-61   铬短期浓度和长期浓度贡献值预测结果

| 序号 | 关心点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(ug/m3) | 出现时间 | 评价标准(ug/m3) | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 1小时 | 0.00034 | 20060507 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 200605 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 2 | 马场 | 1小时 | 0.00034 | 20081007 | 1.5 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 200810 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 3 | 黑箐 | 1小时 | 0.00024 | 20103024 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200316 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 4 | 岔河 | 1小时 | 0.00023 | 20081007 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200810 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 5 | 黄草村 | 1小时 | 0.0002 | 20080204 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00004 | 201011 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 6 | 黄草冲 | 1小时 | 0.00022 | 20081723 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 200110 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 7 | 麻栗树 | 1小时 | 0.00031 | 20071407 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200714 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 8 | 落苴美 | 1小时 | 0.00019 | 20062321 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200518 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 9 | 小村 | 1小时 | 0.00018 | 20080524 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200214 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 10 | 下桃叶 | 1小时 | 0.00019 | 20062307 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200725 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 11 | 上纸房 | 1小时 | 0.00015 | 20081203 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200716 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 12 | 元吉 | 1小时 | 0.00016 | 20080204 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 201011 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 13 | 大荒田 | 1小时 | 0.00018 | 20120301 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 200612 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 14 | 上桃叶 | 1小时 | 0.00028 | 20070607 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 200725 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 15 | 小坝子 | 1小时 | 0.00018 | 20080524 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200210 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 16 | 下纸房 | 1小时 | 0.00016 | 20072907 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 201022 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 17 | 海子坝 | 1小时 | 0.00015 | 20030608 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 201011 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 20 | 尖山 | 1小时 | 0.00024 | 20051007 | 1.5 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200527 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 19 | 庄科村 | 1小时 | 0.00014 | 20082407 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200518 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 20 | 秧田冲 | 1小时 | 0.00021 | 20050907 | 1.5 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200804 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 21 | 马藏朗 | 1小时 | 0.00019 | 20071407 | 1.5 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200714 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 22 | 苍岭镇 | 1小时 | 0.00016 | 20030608 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200612 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 23 | 红豆冲 | 1小时 | 0.00018 | 20110208 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200126 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 24 | 家松树 | 1小时 | 0.00025 | 20070607 | 1.5 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200725 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 25 | 石官屯 | 1小时 | 0.00012 | 20091122 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200518 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 26 | 苍岭村 | 1小时 | 0.00014 | 20091924 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200612 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 27 | 方家河 | 1小时 | 0.00014 | 20091006 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 201022 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 28 | 大凹村 | 1小时 | 0.0002 | 20110508 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 201105 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 29 | 连汪坝 | 1小时 | 0.0002 | 20032008 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200109 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 30 | 小云甸 | 1小时 | 0.00016 | 20062321 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200210 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 31 | 连汪坝 | 1小时 | 0.00015 | 20032508 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200817 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 32 | 里伍村 | 1小时 | 0.00009 | 20030608 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200919 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 33 | 马鞍山 | 1小时 | 0.00077 | 20101001 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00008 | 200810 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 34 | 殷家湾子 | 1小时 | 0.00013 | 20030608 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200612 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 35 | 孔家庄 | 1小时 | 0.00011 | 20050807 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 201207 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 36 | 安家院 | 1小时 | 0.00011 | 20030608 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 201011 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 37 | 卡利 | 1小时 | 0.00024 | 20042507 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 201122 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 38 | 梅子箐 | 1小时 | 0.00011 | 20072907 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200625 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 39 | 下土坡 | 1小时 | 0.00019 | 20080707 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 200915 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 40 | 下苍洼 | 1小时 | 0.00009 | 20050807 | 1.5 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 201113 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 41 | 檀木箐 | 1小时 | 0.00016 | 20050907 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200804 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 42 | 上苍洼 | 1小时 | 0.00012 | 20050807 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200508 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 43 | 曹官冲 | 1小时 | 0.00012 | 20082407 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200503 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 44 | 高家庄 | 1小时 | 0.00009 | 20053107 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200125 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 45 | 水井村 | 1小时 | 0.00009 | 20071507 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 201011 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 46 | 丁家屯 | 1小时 | 0.00018 | 20120808 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 200914 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 47 | 上高包 | 1小时 | 0.00019 | 20060507 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 201018 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 48 | 柴家冲 | 1小时 | 0.00013 | 20030608 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200612 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 49 | 小寨山 | 1小时 | 0.0001 | 20072907 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200625 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 50 | 小白庙 | 1小时 | 0.00014 | 20032508 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200817 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 51 | 下高包 | 1小时 | 0.00015 | 20060507 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 201025 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 52 | 戴家屯 | 1小时 | 0.0001 | 20010208 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 201011 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 53 | 盐井冲 | 1小时 | 0.00013 | 20110208 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 201220 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 54 | 耳东村 | 1小时 | 0.00011 | 20091802 | 1.5 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200922 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 55 | 十三湾 | 1小时 | 0.00099 | 20070622 | 1.5 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00008 | 200907 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 56 | 烂泥塘 | 1小时 | 0.00013 | 20032008 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 201129 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 57 | 朱家村 | 1小时 | 0.00007 | 20032008 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0 |  | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 58 | 伍贵田 | 1小时 | 0.00012 | 20060507 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 201025 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 59 | 朱家海子 | 1小时 | 0.00008 | 20030608 | 1.5 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 201011 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 60 | 李家村 | 1小时 | 0.00009 | 20010208 | 1.5 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200625 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 61 | 西排村 | 1小时 | 0.00014 | 20091405 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 200915 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 62 | 朱洗村 | 1小时 | 0.00007 | 20060724 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200205 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 63 | 马朵朗 | 1小时 | 0.00017 | 20050907 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200722 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 64 | 雾斗河 | 1小时 | 0.0001 | 20030608 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200612 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 65 | 大东村 | 1小时 | 0.00011 | 20082603 | 1.5 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200826 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 66 | 石头庙 | 1小时 | 0.00039 | 20073104 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00003 | 200919 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 67 | 水草箐 | 1小时 | 0.00054 | 20120623 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00005 | 200810 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 68 | 三岔河 | 1小时 | 0.0001 | 20113007 | 1.5 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 201025 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 69 | 棠梨沟 | 1小时 | 0.00016 | 20042507 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200805 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 70 | 凹腰山 | 1小时 | 0.00007 | 20040707 | 1.5 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200625 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 71 | 迤香村 | 1小时 | 0.00011 | 20110208 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 201102 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 72 | 芦柴冲 | 1小时 | 0.00011 | 20103107 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200216 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 73 | 西云村 | 1小时 | 0.00012 | 20111104 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200915 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 74 | 陈家村 | 1小时 | 0.00008 | 20030608 | 1.5 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200923 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 75 | 黄土坡 | 1小时 | 0.00006 | 20092801 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0 |  | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 76 | 罗文村 | 1小时 | 0.00011 | 20082004 | 1.5 | / | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200820 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 77 | 尹旗屯 | 1小时 | 0.00011 | 20071307 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200713 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 78 | 富民村 | 1小时 | 0.00007 | 20072506 | 1.5 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200723 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 79 | 腰站街 | 1小时 | 0.00007 | 20010208 | 1.5 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200625 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 80 | 麦地冲 | 1小时 | 0.00011 | 20080207 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200725 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 81 | 枣子园 | 1小时 | 0.00008 | 20090723 | 1.5 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200907 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 82 | 枪杆冲 | 1小时 | 0.00007 | 20050907 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0 |  | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 83 | 古坝村 | 1小时 | 0.00009 | 20050807 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0 |  | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 84 | 小保山 | 1小时 | 0.00009 | 20051007 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200907 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 85 | 白家屯 | 1小时 | 0.00006 | 20051705 | 1.5 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 201011 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 86 | 鱼坝村 | 1小时 | 0.00006 | 20071623 | 1.5 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200207 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 87 | 兴隆村 | 1小时 | 0.00008 | 20030608 | 1.5 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200923 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 88 | 高苋槽村 | 1小时 | 0.00009 | 20113007 | 1.5 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200814 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 89 | 香梨树村 | 1小时 | 0.00023 | 20101406 | 1.5 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200810 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 90 | 大保山村 | 1小时 | 0.00009 | 20100103 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200922 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 91 | 桃源村 | 1小时 | 0.00006 | 20060522 | 1.5 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0 |  | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 92 | 小西村 | 1小时 | 0.00006 | 20040707 | 1.5 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200309 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 93 | 黑邑仓 | 1小时 | 0.00007 | 20051007 | 1.5 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200907 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 94 | 姜家村 | 1小时 | 0.00006 | 20073002 | 1.5 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 201011 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 95 | 各邑村 | 1小时 | 0.0001 | 20072006 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200725 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 96 | 杨家庄 | 1小时 | 0.00005 | 20050901 | 1.5 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0 |  | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 97 | 苏家栗园 | 1小时 | 0.00007 | 20030608 | 1.5 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200923 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 98 | 新民村 | 1小时 | 0.00006 | 20050807 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0 |  | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 99 | 海稍村 | 1小时 | 0.00006 | 20010208 | 1.5 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200112 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 100 | 雨多么村 | 1小时 | 0.00006 | 20072721 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0 |  | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 101 | 水井屯 | 1小时 | 0.00006 | 20081821 | 1.5 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200701 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 102 | 益起坡 | 1小时 | 0.00004 | 20092808 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0 |  | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 103 | 竹园村 | 1小时 | 0.00006 | 20072124 | 1.5 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 201011 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 104 | 龙树冲 | 1小时 | 0.00006 | 20100822 | 1.5 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0 |  | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 105 | 马军村 | 1小时 | 0.00006 | 20102908 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200725 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 106 | 楚雄市区 | 1小时 | 0.00005 | 20092801 | 1.5 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0 |  | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 107 | 黄草完小 | 1小时 | 0.00018 | 20080204 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00004 | 201011 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00001 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 1小时 | 0.00016 | 20030608 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200612 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 109 | 苍岭镇中心中学 | 1小时 | 0.00016 | 20030608 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200612 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 110 | 饱满中学 | 1小时 | 0.00016 | 20030608 | 1.5 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00002 | 200612 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 111 | 苍岭中学 | 1小时 | 0.00009 | 20010208 | 1.5 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200625 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 112 | 李家完小 | 1小时 | 0.00009 | 20010208 | 1.5 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200625 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 113 | 云甸完小 | 1小时 | 0.0001 | 20111102 | 1.5 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 201025 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 114 | 鹿城镇中学 | 1小时 | 0.0001 | 20080607 | 1.5 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200927 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 115 | 楚雄技师学校 | 1小时 | 0.00009 | 20082603 | 1.5 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200826 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 116 | 旧庄镇 | 1小时 | 0.00004 | 20050807 | 1.5 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0 |  | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 117 | 广通镇 | 1小时 | 0.00005 | 20051723 | 1.5 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200517 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 120 | 冬瓜镇 | 1小时 | 0.00004 | 20021303 | 1.5 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00001 | 200205 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 119 | 彩云镇 | 1小时 | 0.00005 | 20021605 | 1.5 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0 |  | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 120 | 云龙镇 | 1小时 | 0.00006 | 20080207 | 1.5 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0 |  | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 121 | 子午镇 | 1小时 | 0.00003 | 20092802 | 1.5 | 0.00 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0 |  | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 122 | 网格 | 1小时 | 0.00246 | 20080408 | 1.5 | 0.16 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00031 | 200804 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0.00007 | 平均值 | 0.000025 | / | / |
| 123 | 樟木箐 | 1小时 | 0.00043 | 20110402 | 1.5 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.00004 | 201104 | / | / | / |
|  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 0.000025 | / | / |

##### 2）网格浓度分布图

铬及其化合物小时质量浓度贡献值分布图见图7.1-34，铬及其化合物日平均质量浓度贡献值分布图见图7.1-35。

图7.1-34 铬小时浓度最大值对应浓度等值线图(ug/m3)

图7.1-35  铬日均浓度最大值对应浓度等值线图(ug/m3)

图7.1-36  铬年均浓度最大值对应浓度等值线图(ug/m3)

##### 3）厂界落地预测

本项目铬厂界落地浓度限值执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）中铬无组织排放监控浓度限值6μg/m3。沿厂界设置8个预测点，预测计算厂界处铬落地浓度，预测结果见表7.1-20。

预测结果表明：8个厂界预测点的铬落地浓度满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）中铬无组织排放监控浓度限值要求。

表7.1-62  铬厂界落地浓度预测结果

| 序 号 | 预测点 | 平均 时段 | 落地浓度(μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 厂界排放标准(μg/m3) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界1 | 1小时 | 0.00051 | 20061505 | 6 | 达标 |
| 2 | 东厂界2 | 1小时 | 0.00086 | 20060907 | 6 | 达标 |
| 3 | 南厂界1 | 1小时 | 0.00051 | 20071707 | 6 | 达标 |
| 4 | 南厂界2 | 1小时 | 0.0015 | 20081007 | 6 | 达标 |
| 5 | 西厂界1 | 1小时 | 0.00089 | 20072807 | 6 | 达标 |
| 6 | 西厂界2 | 1小时 | 0.00065 | 20091007 | 6 | 达标 |
| 7 | 北厂界1 | 1小时 | 0.00071 | 20041807 | 6 | 达标 |
| 8 | 北厂界2 | 1小时 | 0.00054 | 20121908 | 6 | 达标 |

##### 4）大气环境防护距离的计算、设置

厂界外设置间距为50m的预测网格，预测厂界外铬及其化合物小时质量浓度贡献值、日平均质量浓度贡献值，预测结果见表7.1-57。

表7.1-63      厂界外铬及其化合物短期浓度贡献值预测结果

| 预测点 | 平均 时段 | 最大贡献值 (μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网格点 最大值 | 1小时 | 0.00246 | 20080408 | 1.5 | 0.16 | 达标 |
|  | 日平均 | 0.00031 | 200804 | / | / | / |

##### 5）小结

由上表可知，正常情况下，本项目铬及其化合物小时质量浓度贡献值最大占标率为0.16%，小于100%，厂界污染物浓度满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表5中企业边界大气污染物限值（15ug/m）。因此，铬及其化合物对环境的影响可以接受。

#### （13）正常排放NO2影响预测分析

##### 1）预测结果表达

新增污染源正常工况条件下，环境空气保护目标和网格点的短期浓度和长期浓度贡献值预测结果见表7.1-58。叠加环境质量现状浓度后，环境空气保护目标、网格点保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度预测结果见表7.164、表7.1-65。

表7.1-64  NO2地面浓度最大值预测结果(关心点ug/m3)

| 序号 | 关心点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(ug/m3) | 出现时间 | 评价标准(ug/m3) | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 1小时 | 1.7328 | 20010709 | 200 | 0.87 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.11697 | 200128 | 80 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01858 | 平均值 | 40 | 0.05 | 达标 |
| 2 | 马场 | 1小时 | 2.04593 | 20071908 | 200 | 1.02 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.14406 | 200719 | 80 | 0.18 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02149 | 平均值 | 40 | 0.05 | 达标 |
| 3 | 黑箐 | 1小时 | 1.51509 | 20050807 | 200 | 0.76 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.17345 | 200409 | 80 | 0.22 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02536 | 平均值 | 40 | 0.06 | 达标 |
| 4 | 岔河 | 1小时 | 1.83404 | 20071908 | 200 | 0.92 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.12472 | 200719 | 80 | 0.16 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01851 | 平均值 | 40 | 0.05 | 达标 |
| 5 | 黄草村 | 1小时 | 1.02899 | 20072907 | 200 | 0.51 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.21208 | 201011 | 80 | 0.27 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0307 | 平均值 | 40 | 0.08 | 达标 |
| 6 | 黄草冲 | 1小时 | 0.95219 | 20072008 | 200 | 0.48 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.20071 | 200110 | 80 | 0.25 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0144 | 平均值 | 40 | 0.04 | 达标 |
| 7 | 麻栗树 | 1小时 | 1.27825 | 20072008 | 200 | 0.64 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.11596 | 200714 | 80 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01418 | 平均值 | 40 | 0.04 | 达标 |
| 8 | 落苴美 | 1小时 | 1.48575 | 20082407 | 200 | 0.74 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.16522 | 200518 | 80 | 0.21 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0385 | 平均值 | 40 | 0.1 | 达标 |
| 9 | 小村 | 1小时 | 1.21984 | 20053107 | 200 | 0.61 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.13969 | 200410 | 80 | 0.17 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03169 | 平均值 | 40 | 0.08 | 达标 |
| 10 | 下桃叶 | 1小时 | 1.49179 | 20070608 | 200 | 0.75 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.10772 | 200920 | 80 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01608 | 平均值 | 40 | 0.04 | 达标 |
| 11 | 上纸房 | 1小时 | 1.10165 | 20072907 | 200 | 0.55 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.08823 | 200625 | 80 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01442 | 平均值 | 40 | 0.04 | 达标 |
| 12 | 元吉 | 1小时 | 1.09829 | 20072907 | 200 | 0.55 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.1865 | 201011 | 80 | 0.23 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02346 | 平均值 | 40 | 0.06 | 达标 |
| 13 | 大荒田 | 1小时 | 1.39286 | 20030608 | 200 | 0.7 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.16826 | 200523 | 80 | 0.21 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03697 | 平均值 | 40 | 0.09 | 达标 |
| 14 | 上桃叶 | 1小时 | 1.78958 | 20070607 | 200 | 0.89 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.13759 | 200706 | 80 | 0.17 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01328 | 平均值 | 40 | 0.03 | 达标 |
| 15 | 小坝子 | 1小时 | 1.10349 | 20053107 | 200 | 0.55 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.1288 | 200518 | 80 | 0.16 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02828 | 平均值 | 40 | 0.07 | 达标 |
| 16 | 下纸房 | 1小时 | 1.1003 | 20072907 | 200 | 0.55 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.10551 | 200618 | 80 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01661 | 平均值 | 40 | 0.04 | 达标 |
| 17 | 海子坝 | 1小时 | 1.4934 | 20030608 | 200 | 0.75 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.12896 | 200201 | 80 | 0.16 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02462 | 平均值 | 40 | 0.06 | 达标 |
| 20 | 尖山 | 1小时 | 2.04522 | 20051007 | 200 | 1.02 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.09422 | 200527 | 80 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01218 | 平均值 | 40 | 0.03 | 达标 |
| 19 | 庄科村 | 1小时 | 1.58404 | 20082407 | 200 | 0.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.11957 | 200518 | 80 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02757 | 平均值 | 40 | 0.07 | 达标 |
| 20 | 秧田冲 | 1小时 | 2.00136 | 20050907 | 200 | 1 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.08339 | 200509 | 80 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0098 | 平均值 | 40 | 0.02 | 达标 |
| 21 | 马藏朗 | 1小时 | 1.56185 | 20071407 | 200 | 0.78 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.09652 | 200714 | 80 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00849 | 平均值 | 40 | 0.02 | 达标 |
| 22 | 苍岭镇 | 1小时 | 1.40479 | 20030608 | 200 | 0.7 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.12661 | 200612 | 80 | 0.16 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02301 | 平均值 | 40 | 0.06 | 达标 |
| 23 | 红豆冲 | 1小时 | 1.57557 | 20110208 | 200 | 0.79 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0685 | 201102 | 80 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00958 | 平均值 | 40 | 0.02 | 达标 |
| 24 | 家松树 | 1小时 | 2.16318 | 20070607 | 200 | 1.08 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.14339 | 200706 | 80 | 0.18 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01016 | 平均值 | 40 | 0.03 | 达标 |
| 25 | 石官屯 | 1小时 | 1.30223 | 20082407 | 200 | 0.65 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.10238 | 200518 | 80 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02458 | 平均值 | 40 | 0.06 | 达标 |
| 26 | 苍岭村 | 1小时 | 1.12999 | 20030608 | 200 | 0.56 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.13384 | 200612 | 80 | 0.17 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02577 | 平均值 | 40 | 0.06 | 达标 |
| 27 | 方家河 | 1小时 | 0.90549 | 20072907 | 200 | 0.45 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.09488 | 200625 | 80 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01349 | 平均值 | 40 | 0.03 | 达标 |
| 28 | 大凹村 | 1小时 | 1.61608 | 20110508 | 200 | 0.81 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.07857 | 200605 | 80 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00832 | 平均值 | 40 | 0.02 | 达标 |
| 29 | 连汪坝 | 1小时 | 1.50706 | 20032008 | 200 | 0.75 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.07076 | 200320 | 80 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00686 | 平均值 | 40 | 0.02 | 达标 |
| 30 | 小云甸 | 1小时 | 1.37761 | 20082407 | 200 | 0.69 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.10124 | 200518 | 80 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02032 | 平均值 | 40 | 0.05 | 达标 |
| 31 | 连汪坝 | 1小时 | 1.19976 | 20072407 | 200 | 0.6 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.08704 | 201122 | 80 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00853 | 平均值 | 40 | 0.02 | 达标 |
| 32 | 里伍村 | 1小时 | 0.82645 | 20030608 | 200 | 0.41 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.1086 | 200612 | 80 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02346 | 平均值 | 40 | 0.06 | 达标 |
| 33 | 马鞍山 | 1小时 | 19.16034 | 20072306 | 200 | 9.58 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 1.16734 | 200723 | 80 | 1.46 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0986 | 平均值 | 40 | 0.25 | 达标 |
| 34 | 殷家湾子 | 1小时 | 1.13235 | 20030608 | 200 | 0.57 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.12394 | 200612 | 80 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02158 | 平均值 | 40 | 0.05 | 达标 |
| 35 | 孔家庄 | 1小时 | 1.04629 | 20050807 | 200 | 0.52 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.07946 | 200508 | 80 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01093 | 平均值 | 40 | 0.03 | 达标 |
| 36 | 安家院 | 1小时 | 1.06875 | 20030608 | 200 | 0.53 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.09062 | 200112 | 80 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01516 | 平均值 | 40 | 0.04 | 达标 |
| 37 | 卡利 | 1小时 | 1.68586 | 20042507 | 200 | 0.84 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.10544 | 201122 | 80 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00763 | 平均值 | 40 | 0.02 | 达标 |
| 38 | 梅子箐 | 1小时 | 0.77784 | 20072907 | 200 | 0.39 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.09512 | 201011 | 80 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01234 | 平均值 | 40 | 0.03 | 达标 |
| 39 | 下土坡 | 1小时 | 1.01108 | 20031208 | 200 | 0.51 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04886 | 200405 | 80 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00704 | 平均值 | 40 | 0.02 | 达标 |
| 40 | 下苍洼 | 1小时 | 0.87395 | 20050807 | 200 | 0.44 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0566 | 200508 | 80 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00634 | 平均值 | 40 | 0.02 | 达标 |
| 41 | 檀木箐 | 1小时 | 1.59928 | 20050907 | 200 | 0.8 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.06664 | 200509 | 80 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00702 | 平均值 | 40 | 0.02 | 达标 |
| 42 | 上苍洼 | 1小时 | 1.06738 | 20050807 | 200 | 0.53 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.06599 | 200508 | 80 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0065 | 平均值 | 40 | 0.02 | 达标 |
| 43 | 曹官冲 | 1小时 | 1.22377 | 20082407 | 200 | 0.61 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.08494 | 200518 | 80 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01624 | 平均值 | 40 | 0.04 | 达标 |
| 44 | 高家庄 | 1小时 | 0.76048 | 20053107 | 200 | 0.38 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.07537 | 200301 | 80 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01203 | 平均值 | 40 | 0.03 | 达标 |
| 45 | 水井村 | 1小时 | 0.74872 | 20030608 | 200 | 0.37 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.11392 | 201011 | 80 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01254 | 平均值 | 40 | 0.03 | 达标 |
| 46 | 丁家屯 | 1小时 | 1.152 | 20031208 | 200 | 0.58 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.05168 | 200312 | 80 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00656 | 平均值 | 40 | 0.02 | 达标 |
| 47 | 上高包 | 1小时 | 1.48421 | 20060507 | 200 | 0.74 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.08906 | 200605 | 80 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00701 | 平均值 | 40 | 0.02 | 达标 |
| 48 | 柴家冲 | 1小时 | 1.08853 | 20030608 | 200 | 0.54 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.1025 | 200612 | 80 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01632 | 平均值 | 40 | 0.04 | 达标 |
| 49 | 小寨山 | 1小时 | 0.69314 | 20072907 | 200 | 0.35 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.09198 | 201011 | 80 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01098 | 平均值 | 40 | 0.03 | 达标 |
| 50 | 小白庙 | 1小时 | 0.95193 | 20042507 | 200 | 0.48 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.07836 | 201122 | 80 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00692 | 平均值 | 40 | 0.02 | 达标 |
| 51 | 下高包 | 1小时 | 1.26125 | 20060507 | 200 | 0.63 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.08238 | 200605 | 80 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0062 | 平均值 | 40 | 0.02 | 达标 |
| 52 | 戴家屯 | 1小时 | 0.64382 | 20071507 | 200 | 0.32 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.11392 | 201011 | 80 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01062 | 平均值 | 40 | 0.03 | 达标 |
| 53 | 盐井冲 | 1小时 | 1.14345 | 20110208 | 200 | 0.57 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04972 | 201102 | 80 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00557 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 54 | 耳东村 | 1小时 | 0.72262 | 20052707 | 200 | 0.36 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.05731 | 200527 | 80 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00489 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 55 | 十三湾 | 1小时 | 1.64877 | 20030707 | 200 | 0.82 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.10273 | 200307 | 80 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00998 | 平均值 | 40 | 0.02 | 达标 |
| 56 | 烂泥塘 | 1小时 | 0.98188 | 20032008 | 200 | 0.49 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0456 | 200320 | 80 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.004 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 57 | 朱家村 | 1小时 | 0.6872 | 20032008 | 200 | 0.34 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0333 | 200320 | 80 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00417 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 58 | 伍贵田 | 1小时 | 1.06992 | 20060507 | 200 | 0.53 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.07078 | 200605 | 80 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00527 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 59 | 朱家海子 | 1小时 | 0.75858 | 20030608 | 200 | 0.38 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.06696 | 200112 | 80 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00982 | 平均值 | 40 | 0.02 | 达标 |
| 60 | 李家村 | 1小时 | 0.53535 | 20072907 | 200 | 0.27 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.08201 | 201011 | 80 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00873 | 平均值 | 40 | 0.02 | 达标 |
| 61 | 西排村 | 1小时 | 0.75315 | 20031208 | 200 | 0.38 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03398 | 200312 | 80 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00441 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 62 | 朱洗村 | 1小时 | 0.51174 | 20062507 | 200 | 0.26 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03022 | 200205 | 80 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00408 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 63 | 马朵朗 | 1小时 | 1.3309 | 20050907 | 200 | 0.67 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.05545 | 200509 | 80 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00466 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 64 | 雾斗河 | 1小时 | 0.8774 | 20030608 | 200 | 0.44 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0757 | 200612 | 80 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01194 | 平均值 | 40 | 0.03 | 达标 |
| 65 | 大东村 | 1小时 | 0.68007 | 20080607 | 200 | 0.34 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04398 | 200527 | 80 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00399 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 66 | 石头庙 | 1小时 | 7.03275 | 20110122 | 200 | 3.52 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.65127 | 200809 | 80 | 0.81 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04289 | 平均值 | 40 | 0.11 | 达标 |
| 67 | 水草箐 | 1小时 | 10.63843 | 20062124 | 200 | 5.32 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.52589 | 201029 | 80 | 0.66 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03632 | 平均值 | 40 | 0.09 | 达标 |
| 68 | 三岔河 | 1小时 | 0.80707 | 20060507 | 200 | 0.4 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.05634 | 200605 | 80 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00426 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 69 | 棠梨沟 | 1小时 | 1.21347 | 20042507 | 200 | 0.61 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.06741 | 201122 | 80 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00454 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 70 | 凹腰山 | 1小时 | 0.46457 | 20072907 | 200 | 0.23 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04987 | 201011 | 80 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00744 | 平均值 | 40 | 0.02 | 达标 |
| 71 | 迤香村 | 1小时 | 0.91074 | 20110208 | 200 | 0.46 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04507 | 200605 | 80 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00404 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 72 | 芦柴冲 | 1小时 | 0.71166 | 20032008 | 200 | 0.36 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03339 | 200411 | 80 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00315 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 73 | 西云村 | 1小时 | 0.68206 | 20042507 | 200 | 0.34 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02935 | 200425 | 80 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00365 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 74 | 陈家村 | 1小时 | 0.70376 | 20030608 | 200 | 0.35 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04328 | 200112 | 80 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00819 | 平均值 | 40 | 0.02 | 达标 |
| 75 | 黄土坡 | 1小时 | 0.47494 | 20071407 | 200 | 0.24 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03935 | 200111 | 80 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00324 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 76 | 罗文村 | 1小时 | 0.70378 | 20032008 | 200 | 0.35 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0345 | 200109 | 80 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00333 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 77 | 尹旗屯 | 1小时 | 0.89838 | 20071307 | 200 | 0.45 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04877 | 200714 | 80 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00318 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 78 | 富民村 | 1小时 | 0.56981 | 20052707 | 200 | 0.28 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0427 | 200527 | 80 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00328 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 79 | 腰站街 | 1小时 | 0.40256 | 20072907 | 200 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.05817 | 201011 | 80 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00673 | 平均值 | 40 | 0.02 | 达标 |
| 80 | 麦地冲 | 1小时 | 0.84107 | 20080207 | 200 | 0.42 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04491 | 200802 | 80 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00354 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 81 | 枣子园 | 1小时 | 0.67768 | 20052707 | 200 | 0.34 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04616 | 200527 | 80 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00339 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 82 | 枪杆冲 | 1小时 | 0.69843 | 20050907 | 200 | 0.35 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0291 | 200509 | 80 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00334 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 83 | 古坝村 | 1小时 | 0.73882 | 20050807 | 200 | 0.37 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04252 | 200508 | 80 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00354 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 84 | 小保山 | 1小时 | 0.74886 | 20051007 | 200 | 0.37 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0348 | 200527 | 80 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00324 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 85 | 白家屯 | 1小时 | 0.42022 | 20030608 | 200 | 0.21 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.06615 | 201011 | 80 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00671 | 平均值 | 40 | 0.02 | 达标 |
| 86 | 鱼坝村 | 1小时 | 0.45313 | 20031308 | 200 | 0.23 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04029 | 200207 | 80 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00458 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 87 | 兴隆村 | 1小时 | 0.7035 | 20030608 | 200 | 0.35 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0436 | 201229 | 80 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00794 | 平均值 | 40 | 0.02 | 达标 |
| 88 | 高苋槽村 | 1小时 | 0.60331 | 20060507 | 200 | 0.3 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0482 | 200711 | 80 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00327 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 89 | 香梨树村 | 1小时 | 6.05773 | 20052704 | 200 | 3.03 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.36986 | 200810 | 80 | 0.46 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04225 | 平均值 | 40 | 0.11 | 达标 |
| 90 | 大保山村 | 1小时 | 0.67926 | 20051007 | 200 | 0.34 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03052 | 200614 | 80 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00295 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 91 | 桃源村 | 1小时 | 0.36779 | 20052807 | 200 | 0.18 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02104 | 200726 | 80 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00272 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 92 | 小西村 | 1小时 | 0.37285 | 20031308 | 200 | 0.19 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03636 | 200625 | 80 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00613 | 平均值 | 40 | 0.02 | 达标 |
| 93 | 黑邑仓 | 1小时 | 0.61958 | 20051007 | 200 | 0.31 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03586 | 200527 | 80 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00294 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 94 | 姜家村 | 1小时 | 0.36599 | 20071507 | 200 | 0.18 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.06495 | 201011 | 80 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00597 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 95 | 各邑村 | 1小时 | 0.58098 | 20102908 | 200 | 0.29 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03529 | 200706 | 80 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00268 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 96 | 杨家庄 | 1小时 | 0.35004 | 20050807 | 200 | 0.18 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03825 | 200125 | 80 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00409 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 97 | 苏家栗园 | 1小时 | 0.62007 | 20030608 | 200 | 0.31 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03962 | 201229 | 80 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00705 | 平均值 | 40 | 0.02 | 达标 |
| 98 | 新民村 | 1小时 | 0.51799 | 20050807 | 200 | 0.26 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03229 | 200508 | 80 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00335 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 99 | 海稍村 | 1小时 | 0.34545 | 20062806 | 200 | 0.17 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.04456 | 201011 | 80 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0055 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 100 | 雨多么村 | 1小时 | 0.49864 | 20082407 | 200 | 0.25 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03976 | 200503 | 80 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00594 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 101 | 水井屯 | 1小时 | 0.48345 | 20030608 | 200 | 0.24 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03267 | 200112 | 80 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00588 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 102 | 益起坡 | 1小时 | 0.33653 | 20051007 | 200 | 0.17 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02331 | 200614 | 80 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00254 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 103 | 竹园村 | 1小时 | 0.34586 | 20091820 | 200 | 0.17 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.05883 | 201011 | 80 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00566 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 104 | 龙树冲 | 1小时 | 0.40693 | 20031308 | 200 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03556 | 200625 | 80 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00403 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 105 | 马军村 | 1小时 | 0.52985 | 20102908 | 200 | 0.26 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03111 | 200706 | 80 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00242 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 106 | 楚雄市区 | 1小时 | 0.38357 | 20090622 | 200 | 0.19 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03547 | 200111 | 80 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00289 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 107 | 黄草完小 | 1小时 | 1.10177 | 20072907 | 200 | 0.55 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.20384 | 201011 | 80 | 0.25 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02831 | 平均值 | 40 | 0.07 | 达标 |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 1小时 | 1.43673 | 20030608 | 200 | 0.72 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.14735 | 200612 | 80 | 0.18 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02673 | 平均值 | 40 | 0.07 | 达标 |
| 109 | 苍岭镇中心中学 | 1小时 | 1.43962 | 20030608 | 200 | 0.72 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.13086 | 200201 | 80 | 0.16 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02387 | 平均值 | 40 | 0.06 | 达标 |
| 110 | 饱满中学 | 1小时 | 1.34165 | 20030608 | 200 | 0.67 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.13365 | 200612 | 80 | 0.17 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02299 | 平均值 | 40 | 0.06 | 达标 |
| 111 | 苍岭中学 | 1小时 | 0.52173 | 20072907 | 200 | 0.26 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.07849 | 201011 | 80 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00849 | 平均值 | 40 | 0.02 | 达标 |
| 112 | 李家完小 | 1小时 | 0.55226 | 20072907 | 200 | 0.28 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.08384 | 201011 | 80 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00896 | 平均值 | 40 | 0.02 | 达标 |
| 113 | 云甸完小 | 1小时 | 0.92338 | 20060507 | 200 | 0.46 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.06169 | 200605 | 80 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00454 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 114 | 鹿城镇中学 | 1小时 | 0.79318 | 20080607 | 200 | 0.4 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0373 | 200806 | 80 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00295 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 115 | 楚雄技师学校 | 1小时 | 0.52441 | 20080607 | 200 | 0.26 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02552 | 200806 | 80 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00251 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 116 | 旧庄镇 | 1小时 | 0.39195 | 20050807 | 200 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02327 | 200508 | 80 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00222 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 117 | 广通镇 | 1小时 | 0.391 | 20082407 | 200 | 0.2 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.03437 | 200517 | 80 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00501 | 平均值 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 120 | 冬瓜镇 | 1小时 | 0.25832 | 20121522 | 200 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02793 | 200205 | 80 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00182 | 平均值 | 40 | 0 | 达标 |
| 119 | 彩云镇 | 1小时 | 0.28574 | 20032008 | 200 | 0.14 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02042 | 200411 | 80 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00126 | 平均值 | 40 | 0 | 达标 |
| 120 | 云龙镇 | 1小时 | 0.44268 | 20080207 | 200 | 0.22 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.02336 | 200802 | 80 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00166 | 平均值 | 40 | 0 | 达标 |
| 121 | 子午镇 | 1小时 | 0.20772 | 20061408 | 200 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.0144 | 200725 | 80 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00144 | 平均值 | 40 | 0 | 达标 |
| 122 | 网格 | 1小时 | 22.6347 | 20080724 | 200 | 11.32 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 2.76598 | 200907 | 80 | 3.46 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.25495 | 平均值 | 40 | 0.64 | 达标 |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 1小时 | 5.73892 | 20110103 | 200 | 2.87 | 达标 |
|  |  | 日平均 | 0.57138 | 201129 | 80 | 0.71 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.04059 | 平均值 | 40 | 0.1 | 达标 |

表7.1-65   NO2叠加背景浓度后98%保证率日平均质量浓度预测结果

| 序 号 | 预测点 | 浓度类型 | 新增+在建源贡献值 (μg/m3) | 出现 时间 | 背景 浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价 标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 98%保证率日平均 | 0.08988 | 201113 | 14.25 | 14.33988 | 80 | 17.92 | 达标 |
| 2 | 马场 | 98%保证率日平均 | 0.10468 | 201107 | 12 | 12.10468 | 80 | 15.13 | 达标 |
| 3 | 黑箐 | 98%保证率日平均 | 0.12559 | 200302 | 13 | 13.12559 | 80 | 16.41 | 达标 |
| 4 | 岔河 | 98%保证率日平均 | 0.0926 | 201107 | 12 | 12.0926 | 80 | 15.12 | 达标 |
| 5 | 黄草村 | 98%保证率日平均 | 0.11559 | 200925 | 8.5 | 8.61559 | 80 | 10.77 | 达标 |
| 6 | 黄草冲 | 98%保证率日平均 | 0.06857 | 200205 | 12.75 | 12.81857 | 80 | 16.02 | 达标 |
| 7 | 麻栗树 | 98%保证率日平均 | 0.07174 | 201009 | 8 | 8.07174 | 80 | 10.09 | 达标 |
| 8 | 落苴美 | 98%保证率日平均 | 0.12753 | 200523 | 7.75 | 7.87753 | 80 | 9.85 | 达标 |
| 9 | 小村 | 98%保证率日平均 | 0.11761 | 200413 | 10 | 10.11761 | 80 | 12.65 | 达标 |
| 10 | 下桃叶 | 98%保证率日平均 | 0.07817 | 201107 | 12 | 12.07817 | 80 | 15.10 | 达标 |
| 11 | 上纸房 | 98%保证率日平均 | 0.06552 | 200528 | 8 | 8.06552 | 80 | 10.08 | 达标 |
| 12 | 元吉 | 98%保证率日平均 | 0.09601 | 201022 | 12 | 12.09601 | 80 | 15.12 | 达标 |
| 13 | 大荒田 | 98%保证率日平均 | 0.12579 | 201215 | 8 | 8.12579 | 80 | 10.16 | 达标 |
| 14 | 上桃叶 | 98%保证率日平均 | 0.0757 | 200311 | 19.75 | 19.8257 | 80 | 24.78 | 达标 |
| 15 | 小坝子 | 98%保证率日平均 | 0.1004 | 200515 | 8 | 8.1004 | 80 | 10.13 | 达标 |
| 16 | 下纸房 | 98%保证率日平均 | 0.07926 | 200626 | 5 | 5.07926 | 80 | 6.35 | 达标 |
| 17 | 海子坝 | 98%保证率日平均 | 0.09628 | 200612 | 5 | 5.09628 | 80 | 6.37 | 达标 |
| 20 | 尖山 | 98%保证率日平均 | 0.06589 | 200920 | 6.25 | 6.31589 | 80 | 7.89 | 达标 |
| 19 | 庄科村 | 98%保证率日平均 | 0.09113 | 200209 | 15 | 15.09113 | 80 | 18.86 | 达标 |
| 20 | 秧田冲 | 98%保证率日平均 | 0.04819 | 201019 | 10.5 | 10.54819 | 80 | 13.19 | 达标 |
| 21 | 马藏朗 | 98%保证率日平均 | 0.05082 | 200730 | 9 | 9.05082 | 80 | 11.31 | 达标 |
| 22 | 苍岭镇 | 98%保证率日平均 | 0.0812 | 201003 | 6 | 6.0812 | 80 | 7.60 | 达标 |
| 23 | 红豆冲 | 98%保证率日平均 | 0.04527 | 200507 | 11.75 | 11.79527 | 80 | 14.74 | 达标 |
| 24 | 家松树 | 98%保证率日平均 | 0.06531 | 200804 | 11.5 | 11.56531 | 80 | 14.46 | 达标 |
| 25 | 石官屯 | 98%保证率日平均 | 0.08283 | 200612 | 5 | 5.08283 | 80 | 6.35 | 达标 |
| 26 | 苍岭村 | 98%保证率日平均 | 0.08727 | 200322 | 22.5 | 22.58727 | 80 | 28.23 | 达标 |
| 27 | 方家河 | 98%保证率日平均 | 0.06169 | 200709 | 8.5 | 8.56169 | 80 | 10.70 | 达标 |
| 28 | 大凹村 | 98%保证率日平均 | 0.06288 | 200109 | 14.25 | 14.31288 | 80 | 17.89 | 达标 |
| 29 | 小云甸 | 98%保证率日平均 | 0.04964 | 200411 | 9.75 | 9.79964 | 80 | 12.25 | 达标 |
| 30 | 连汪坝 | 98%保证率日平均 | 0.07733 | 200516 | 8.25 | 8.32733 | 80 | 10.41 | 达标 |
| 31 | 里伍村 | 98%保证率日平均 | 0.04642 | 200506 | 7.5 | 7.54642 | 80 | 9.43 | 达标 |
| 32 | 马鞍山 | 98%保证率日平均 | 0.07253 | 201019 | 10.5 | 10.57253 | 80 | 13.22 | 达标 |
| 33 | 上土坡 | 98%保证率日平均 | 0.62491 | 201206 | 14.75 | 15.37491 | 80 | 19.22 | 达标 |
| 34 | 殷家湾子 | 98%保证率日平均 | 0.07671 | 200620 | 7.25 | 7.32671 | 80 | 9.16 | 达标 |
| 35 | 孔家庄 | 98%保证率日平均 | 0.05362 | 200303 | 12.5 | 12.55362 | 80 | 15.69 | 达标 |
| 36 | 安家院 | 98%保证率日平均 | 0.06373 | 200206 | 12.25 | 12.31373 | 80 | 15.39 | 达标 |
| 37 | 卡利 | 98%保证率日平均 | 0.03802 | 200804 | 11.5 | 11.53802 | 80 | 14.42 | 达标 |
| 38 | 梅子箐 | 98%保证率日平均 | 0.05925 | 200709 | 8.5 | 8.55925 | 80 | 10.70 | 达标 |
| 39 | 下土坡 | 98%保证率日平均 | 0.03781 | 200319 | 17 | 17.03781 | 80 | 21.30 | 达标 |
| 40 | 下苍洼 | 98%保证率日平均 | 0.03428 | 200606 | 12.25 | 12.28428 | 80 | 15.36 | 达标 |
| 41 | 檀木箐 | 98%保证率日平均 | 0.03491 | 200312 | 19.5 | 19.53491 | 80 | 24.42 | 达标 |
| 42 | 上苍洼 | 98%保证率日平均 | 0.0336 | 200429 | 11.25 | 11.2836 | 80 | 14.10 | 达标 |
| 43 | 曹官冲 | 98%保证率日平均 | 0.06045 | 200516 | 8.25 | 8.31045 | 80 | 10.39 | 达标 |
| 44 | 高家庄 | 98%保证率日平均 | 0.05625 | 200410 | 10 | 10.05625 | 80 | 12.57 | 达标 |
| 45 | 丁家屯 | 98%保证率日平均 | 0.04977 | 201022 | 12 | 12.04977 | 80 | 15.06 | 达标 |
| 46 | 水井村 | 98%保证率日平均 | 0.03543 | 200318 | 19.25 | 19.28543 | 80 | 24.11 | 达标 |
| 47 | 上高包 | 98%保证率日平均 | 0.04601 | 200712 | 11.75 | 11.79601 | 80 | 14.75 | 达标 |
| 48 | 柴家冲 | 98%保证率日平均 | 0.0574 | 200617 | 5.5 | 5.5574 | 80 | 6.95 | 达标 |
| 49 | 小寨山 | 98%保证率日平均 | 0.05104 | 200131 | 18 | 18.05104 | 80 | 22.56 | 达标 |
| 50 | 小白庙 | 98%保证率日平均 | 0.03584 | 200126 | 19.5 | 19.53584 | 80 | 24.42 | 达标 |
| 51 | 下高包 | 98%保证率日平均 | 0.04026 | 201102 | 15.75 | 15.79026 | 80 | 19.74 | 达标 |
| 52 | 戴家屯 | 98%保证率日平均 | 0.04228 | 201010 | 8.75 | 8.79228 | 80 | 10.99 | 达标 |
| 53 | 盐井冲 | 98%保证率日平均 | 0.02937 | 200506 | 7.5 | 7.52937 | 80 | 9.41 | 达标 |
| 54 | 耳东村 | 98%保证率日平均 | 0.02883 | 200930 | 8.5 | 8.52883 | 80 | 10.66 | 达标 |
| 55 | 十三湾 | 98%保证率日平均 | 0.06169 | 200725 | 13.75 | 13.81169 | 80 | 17.26 | 达标 |
| 56 | 烂泥塘 | 98%保证率日平均 | 0.03146 | 200411 | 9.75 | 9.78146 | 80 | 12.23 | 达标 |
| 57 | 朱家村 | 98%保证率日平均 | 0.02481 | 200227 | 13.5 | 13.52481 | 80 | 16.91 | 达标 |
| 58 | 伍贵田 | 98%保证率日平均 | 0.03494 | 201102 | 15.75 | 15.78494 | 80 | 19.73 | 达标 |
| 59 | 朱家海子 | 98%保证率日平均 | 0.0426 | 200522 | 8.25 | 8.2926 | 80 | 10.37 | 达标 |
| 60 | 李家村 | 98%保证率日平均 | 0.03817 | 200131 | 18 | 18.03817 | 80 | 22.55 | 达标 |
| 61 | 西排村 | 98%保证率日平均 | 0.02411 | 201213 | 8.25 | 8.27411 | 80 | 10.34 | 达标 |
| 62 | 朱洗村 | 98%保证率日平均 | 0.02518 | 200611 | 5.5 | 5.52518 | 80 | 6.91 | 达标 |
| 63 | 马朵朗 | 98%保证率日平均 | 0.02424 | 200713 | 12 | 12.02424 | 80 | 15.03 | 达标 |
| 64 | 雾斗河 | 98%保证率日平均 | 0.04132 | 200620 | 7.25 | 7.29132 | 80 | 9.11 | 达标 |
| 65 | 大东村 | 98%保证率日平均 | 0.02176 | 200930 | 8.5 | 8.52176 | 80 | 10.65 | 达标 |
| 66 | 石头庙 | 98%保证率日平均 | 0.29202 | 200904 | 9.75 | 10.04202 | 80 | 12.55 | 达标 |
| 67 | 水草箐 | 98%保证率日平均 | 0.30961 | 200810 | 10 | 10.30961 | 80 | 12.89 | 达标 |
| 68 | 三岔河 | 98%保证率日平均 | 0.02631 | 200329 | 21.5 | 21.52631 | 80 | 26.91 | 达标 |
| 69 | 棠梨沟 | 98%保证率日平均 | 0.02252 | 200401 | 22.5 | 22.52252 | 80 | 28.15 | 达标 |
| 70 | 凹腰山 | 98%保证率日平均 | 0.03286 | 201022 | 12 | 12.03286 | 80 | 15.04 | 达标 |
| 71 | 迤香村 | 98%保证率日平均 | 0.02683 | 201025 | 13.75 | 13.77683 | 80 | 17.22 | 达标 |
| 72 | 芦柴冲 | 98%保证率日平均 | 0.02074 | 200107 | 12.75 | 12.77074 | 80 | 15.96 | 达标 |
| 73 | 西云村 | 98%保证率日平均 | 0.0215 | 200719 | 12.25 | 12.2715 | 80 | 15.34 | 达标 |
| 74 | 陈家村 | 98%保证率日平均 | 0.03546 | 201230 | 9.75 | 9.78546 | 80 | 12.23 | 达标 |
| 75 | 黄土坡 | 98%保证率日平均 | 0.01981 | 200927 | 10.25 | 10.26981 | 80 | 12.84 | 达标 |
| 76 | 罗文村 | 98%保证率日平均 | 0.02741 | 201223 | 0 | 0.02741 | 80 | 0.03 | 达标 |
| 77 | 尹旗屯 | 98%保证率日平均 | 0.02052 | 200526 | 7.5 | 7.52052 | 80 | 9.40 | 达标 |
| 78 | 富民村 | 98%保证率日平均 | 0.02068 | 200714 | 12.5 | 12.52068 | 80 | 15.65 | 达标 |
| 79 | 腰站街 | 98%保证率日平均 | 0.02944 | 200529 | 7 | 7.02944 | 80 | 8.79 | 达标 |
| 80 | 麦地冲 | 98%保证率日平均 | 0.02222 | 201213 | 8.25 | 8.27222 | 80 | 10.34 | 达标 |
| 81 | 枣子园 | 98%保证率日平均 | 0.01931 | 201027 | 11 | 11.01931 | 80 | 13.77 | 达标 |
| 82 | 枪杆冲 | 98%保证率日平均 | 0.01767 | 201019 | 10.5 | 10.51767 | 80 | 13.15 | 达标 |
| 83 | 古坝 | 98%保证率日平均 | 0.0186 | 200410 | 10 | 10.0186 | 80 | 12.52 | 达标 |
| 84 | 小保山 | 98%保证率日平均 | 0.01775 | 201213 | 8.25 | 8.26775 | 80 | 10.33 | 达标 |
| 85 | 白家屯 | 98%保证率日平均 | 0.02875 | 201007 | 5.25 | 5.27875 | 80 | 6.60 | 达标 |
| 86 | 鱼坝 | 98%保证率日平均 | 0.02385 | 200720 | 12.25 | 12.27385 | 80 | 15.34 | 达标 |
| 87 | 兴隆 | 98%保证率日平均 | 0.03169 | 200710 | 6.75 | 6.78169 | 80 | 8.48 | 达标 |
| 88 | 高苋槽 | 98%保证率日平均 | 0.02025 | 200329 | 21.5 | 21.52025 | 80 | 26.90 | 达标 |
| 89 | 香梨树 | 98%保证率日平均 | 0.28222 | 200706 | 8.5 | 8.78222 | 80 | 10.98 | 达标 |
| 90 | 大保山 | 98%保证率日平均 | 0.01646 | 200307 | 19.75 | 19.76646 | 80 | 24.71 | 达标 |
| 91 | 桃园村 | 98%保证率日平均 | 0.0156 | 200610 | 8 | 8.0156 | 80 | 10.02 | 达标 |
| 92 | 小西村 | 98%保证率日平均 | 0.02772 | 201022 | 12 | 12.02772 | 80 | 15.03 | 达标 |
| 93 | 黑邑仓 | 98%保证率日平均 | 0.01613 | 200820 | 15 | 15.01613 | 80 | 18.77 | 达标 |
| 94 | 姜家村 | 98%保证率日平均 | 0.02423 | 201023 | 7 | 7.02423 | 80 | 8.78 | 达标 |
| 95 | 各邑 | 98%保证率日平均 | 0.0165 | 200920 | 6.25 | 6.2665 | 80 | 7.83 | 达标 |
| 96 | 杨家庄 | 98%保证率日平均 | 0.01899 | 200515 | 8 | 8.01899 | 80 | 10.02 | 达标 |
| 97 | 苏家栗园 | 98%保证率日平均 | 0.03142 | 200519 | 7.5 | 7.53142 | 80 | 9.41 | 达标 |
| 98 | 新民村 | 98%保证率日平均 | 0.0168 | 200128 | 18.25 | 18.2668 | 80 | 22.83 | 达标 |
| 99 | 海稍 | 98%保证率日平均 | 0.02617 | 201010 | 8.75 | 8.77617 | 80 | 10.97 | 达标 |
| 100 | 雨多么 | 98%保证率日平均 | 0.02433 | 200126 | 19.5 | 19.52433 | 80 | 24.41 | 达标 |
| 101 | 水井屯 | 98%保证率日平均 | 0.02461 | 200522 | 8.25 | 8.27461 | 80 | 10.34 | 达标 |
| 102 | 益起坡 | 98%保证率日平均 | 0.0144 | 200920 | 6.25 | 6.2644 | 80 | 7.83 | 达标 |
| 103 | 竹园村 | 98%保证率日平均 | 0.02536 | 201023 | 7 | 7.02536 | 80 | 8.78 | 达标 |
| 104 | 龙树冲 | 98%保证率日平均 | 0.01977 | 200720 | 12.25 | 12.26977 | 80 | 15.34 | 达标 |
| 105 | 马军 | 98%保证率日平均 | 0.0149 | 200920 | 6.25 | 6.2649 | 80 | 7.83 | 达标 |
| 106 | 楚雄市区 | 98%保证率日平均 | 0.01648 | 200927 | 10.25 | 10.26648 | 80 | 12.83 | 达标 |
| 107 | 黄草完小 | 98%保证率日平均 | 0.10802 | 200206 | 12.25 | 12.35802 | 80 | 15.45 | 达标 |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 98%保证率日平均 | 0.09826 | 200910 | 6.5 | 6.59826 | 80 | 8.25 | 达标 |
| 109 | 苍岭中心中学 | 98%保证率日平均 | 0.0845 | 200909 | 9.25 | 9.3345 | 80 | 11.67 | 达标 |
| 110 | 饱满中学 | 98%保证率日平均 | 0.08312 | 200910 | 6.5 | 6.58312 | 80 | 8.23 | 达标 |
| 111 | 苍岭中学 | 98%保证率日平均 | 0.03745 | 200207 | 11.5 | 11.53745 | 80 | 14.42 | 达标 |
| 112 | 李家完小 | 98%保证率日平均 | 0.03954 | 200131 | 18 | 18.03954 | 80 | 22.55 | 达标 |
| 113 | 云甸完小 | 98%保证率日平均 | 0.03008 | 201112 | 12.25 | 12.28008 | 80 | 15.35 | 达标 |
| 114 | 鹿城镇中学 | 98%保证率日平均 | 0.01875 | 200921 | 9 | 9.01875 | 80 | 11.27 | 达标 |
| 115 | 楚雄技师学校 | 98%保证率日平均 | 0.01248 | 200526 | 7.5 | 7.51248 | 80 | 9.39 | 达标 |
| 116 | 旧庄镇 | 98%保证率日平均 | 0.01253 | 201015 | 9.75 | 9.76253 | 80 | 12.20 | 达标 |
| 117 | 广通镇 | 98%保证率日平均 | 0.02141 | 200521 | 7.75 | 7.77141 | 80 | 9.71 | 达标 |
| 120 | 冬瓜镇 | 98%保证率日平均 | 0.01064 | 200609 | 8.75 | 8.76064 | 80 | 10.95 | 达标 |
| 119 | 彩云镇 | 98%保证率日平均 | 0.01083 | 200128 | 18.25 | 18.26083 | 80 | 22.83 | 达标 |
| 120 | 云龙镇 | 98%保证率日平均 | 0.01061 | 200920 | 6.25 | 6.26061 | 80 | 7.83 | 达标 |
| 121 | 子午镇 | 98%保证率日平均 | 0.00827 | 200920 | 6.25 | 6.25827 | 80 | 7.82 | 达标 |
| 122 | 网格点 | 98%保证率日平均 | 0.16446 | 200327 | 25.75 | 25.91446 | 80.0 | 32.39 | 达标 |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 98%保证率日平均 | 0.343 | 200123 | 20 | 20.343 | 80.0 | 25.42 | 达标 |

表7.1-66   NO2叠加背景浓度后年平均质量浓度预测结果

| 序 号 | 预测点 | 浓度类型 | 新增+在建源贡献值(μg/m3) | 背景浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 年平均 | 0.01858 | 12.18 | 12.20231 | 40 | 30.51 | 达标 |
| 2 | 马场 | 年平均 | 0.02149 | 12.18 | 12.20522 | 40 | 30.51 | 达标 |
| 3 | 黑箐 | 年平均 | 0.02536 | 12.18 | 12.20909 | 40 | 30.52 | 达标 |
| 4 | 岔河 | 年平均 | 0.01851 | 12.18 | 12.20224 | 40 | 30.51 | 达标 |
| 5 | 黄草村 | 年平均 | 0.0307 | 12.18 | 12.21443 | 40 | 30.54 | 达标 |
| 6 | 黄草冲 | 年平均 | 0.0144 | 12.18 | 12.19813 | 40 | 30.50 | 达标 |
| 7 | 麻栗树 | 年平均 | 0.01418 | 12.18 | 12.19791 | 40 | 30.49 | 达标 |
| 8 | 落苴美 | 年平均 | 0.0385 | 12.18 | 12.22223 | 40 | 30.56 | 达标 |
| 9 | 小村 | 年平均 | 0.03169 | 12.18 | 12.21542 | 40 | 30.54 | 达标 |
| 10 | 下桃叶 | 年平均 | 0.01608 | 12.18 | 12.19981 | 40 | 30.50 | 达标 |
| 11 | 上纸房 | 年平均 | 0.01442 | 12.18 | 12.19815 | 40 | 30.50 | 达标 |
| 12 | 元吉 | 年平均 | 0.02346 | 12.18 | 12.20719 | 40 | 30.52 | 达标 |
| 13 | 大荒田 | 年平均 | 0.03697 | 12.18 | 12.2207 | 40 | 30.55 | 达标 |
| 14 | 上桃叶 | 年平均 | 0.01328 | 12.18 | 12.19701 | 40 | 30.49 | 达标 |
| 15 | 小坝子 | 年平均 | 0.02828 | 12.18 | 12.21201 | 40 | 30.53 | 达标 |
| 16 | 下纸房 | 年平均 | 0.01661 | 12.18 | 12.20034 | 40 | 30.50 | 达标 |
| 17 | 海子坝 | 年平均 | 0.02462 | 12.18 | 12.20835 | 40 | 30.52 | 达标 |
| 20 | 尖山 | 年平均 | 0.01218 | 12.18 | 12.19591 | 40 | 30.49 | 达标 |
| 19 | 庄科村 | 年平均 | 0.02757 | 12.18 | 12.2113 | 40 | 30.53 | 达标 |
| 20 | 秧田冲 | 年平均 | 0.0098 | 12.18 | 12.19353 | 40 | 30.48 | 达标 |
| 21 | 马藏朗 | 年平均 | 0.00849 | 12.18 | 12.19222 | 40 | 30.48 | 达标 |
| 22 | 苍岭镇 | 年平均 | 0.02301 | 12.18 | 12.20674 | 40 | 30.52 | 达标 |
| 23 | 红豆冲 | 年平均 | 0.00958 | 12.18 | 12.19331 | 40 | 30.48 | 达标 |
| 24 | 家松树 | 年平均 | 0.01016 | 12.18 | 12.19389 | 40 | 30.48 | 达标 |
| 25 | 石官屯 | 年平均 | 0.02458 | 12.18 | 12.20831 | 40 | 30.52 | 达标 |
| 26 | 苍岭村 | 年平均 | 0.02577 | 12.18 | 12.2095 | 40 | 30.52 | 达标 |
| 27 | 方家河 | 年平均 | 0.01349 | 12.18 | 12.19722 | 40 | 30.49 | 达标 |
| 28 | 大凹村 | 年平均 | 0.00832 | 12.18 | 12.19205 | 40 | 30.48 | 达标 |
| 29 | 小云甸 | 年平均 | 0.00686 | 12.18 | 12.19059 | 40 | 30.48 | 达标 |
| 30 | 连汪坝 | 年平均 | 0.02032 | 12.18 | 12.20405 | 40 | 30.51 | 达标 |
| 31 | 里伍村 | 年平均 | 0.00853 | 12.18 | 12.19226 | 40 | 30.48 | 达标 |
| 32 | 马鞍山 | 年平均 | 0.02346 | 12.18 | 12.20719 | 40 | 30.52 | 达标 |
| 33 | 上土坡 | 年平均 | 0.0986 | 12.18 | 12.28233 | 40 | 30.71 | 达标 |
| 34 | 殷家湾子 | 年平均 | 0.02158 | 12.18 | 12.20531 | 40 | 30.51 | 达标 |
| 35 | 孔家庄 | 年平均 | 0.01093 | 12.18 | 12.19466 | 40 | 30.49 | 达标 |
| 36 | 安家院 | 年平均 | 0.01516 | 12.18 | 12.19889 | 40 | 30.50 | 达标 |
| 37 | 卡利 | 年平均 | 0.00763 | 12.18 | 12.19136 | 40 | 30.48 | 达标 |
| 38 | 梅子箐 | 年平均 | 0.01234 | 12.18 | 12.19607 | 40 | 30.49 | 达标 |
| 39 | 下土坡 | 年平均 | 0.00704 | 12.18 | 12.19077 | 40 | 30.48 | 达标 |
| 40 | 下苍洼 | 年平均 | 0.00634 | 12.18 | 12.19007 | 40 | 30.48 | 达标 |
| 41 | 檀木箐 | 年平均 | 0.00702 | 12.18 | 12.19075 | 40 | 30.48 | 达标 |
| 42 | 上苍洼 | 年平均 | 0.0065 | 12.18 | 12.19023 | 40 | 30.48 | 达标 |
| 43 | 曹官冲 | 年平均 | 0.01624 | 12.18 | 12.19997 | 40 | 30.50 | 达标 |
| 44 | 高家庄 | 年平均 | 0.01203 | 12.18 | 12.19576 | 40 | 30.49 | 达标 |
| 45 | 丁家屯 | 年平均 | 0.01254 | 12.18 | 12.19627 | 40 | 30.49 | 达标 |
| 46 | 水井村 | 年平均 | 0.00656 | 12.18 | 12.19029 | 40 | 30.48 | 达标 |
| 47 | 上高包 | 年平均 | 0.00701 | 12.18 | 12.19074 | 40 | 30.48 | 达标 |
| 48 | 柴家冲 | 年平均 | 0.01632 | 12.18 | 12.20005 | 40 | 30.50 | 达标 |
| 49 | 小寨山 | 年平均 | 0.01098 | 12.18 | 12.19471 | 40 | 30.49 | 达标 |
| 50 | 小白庙 | 年平均 | 0.00692 | 12.18 | 12.19065 | 40 | 30.48 | 达标 |
| 51 | 下高包 | 年平均 | 0.0062 | 12.18 | 12.18993 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 52 | 戴家屯 | 年平均 | 0.01062 | 12.18 | 12.19435 | 40 | 30.49 | 达标 |
| 53 | 盐井冲 | 年平均 | 0.00557 | 12.18 | 12.1893 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 54 | 耳东村 | 年平均 | 0.00489 | 12.18 | 12.18862 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 55 | 十三湾 | 年平均 | 0.00998 | 12.18 | 12.19371 | 40 | 30.48 | 达标 |
| 56 | 烂泥塘 | 年平均 | 0.004 | 12.18 | 12.18773 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 57 | 朱家村 | 年平均 | 0.00417 | 12.18 | 12.1879 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 58 | 伍贵田 | 年平均 | 0.00527 | 12.18 | 12.189 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 59 | 朱家海子 | 年平均 | 0.00982 | 12.18 | 12.19355 | 40 | 30.48 | 达标 |
| 60 | 李家村 | 年平均 | 0.00873 | 12.18 | 12.19246 | 40 | 30.48 | 达标 |
| 61 | 西排村 | 年平均 | 0.00441 | 12.18 | 12.18814 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 62 | 朱洗村 | 年平均 | 0.00408 | 12.18 | 12.18781 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 63 | 马朵朗 | 年平均 | 0.00466 | 12.18 | 12.18839 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 64 | 雾斗河 | 年平均 | 0.01194 | 12.18 | 12.19567 | 40 | 30.49 | 达标 |
| 65 | 大东村 | 年平均 | 0.00399 | 12.18 | 12.18772 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 66 | 石头庙 | 年平均 | 0.04289 | 12.18 | 12.22662 | 40 | 30.57 | 达标 |
| 67 | 水草箐 | 年平均 | 0.03632 | 12.18 | 12.22005 | 40 | 30.55 | 达标 |
| 68 | 三岔河 | 年平均 | 0.00426 | 12.18 | 12.18799 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 69 | 棠梨沟 | 年平均 | 0.00454 | 12.18 | 12.18827 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 70 | 凹腰山 | 年平均 | 0.00744 | 12.18 | 12.19117 | 40 | 30.48 | 达标 |
| 71 | 迤香村 | 年平均 | 0.00404 | 12.18 | 12.18777 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 72 | 芦柴冲 | 年平均 | 0.00315 | 12.18 | 12.18688 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 73 | 西云村 | 年平均 | 0.00365 | 12.18 | 12.18738 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 74 | 陈家村 | 年平均 | 0.00819 | 12.18 | 12.19192 | 40 | 30.48 | 达标 |
| 75 | 黄土坡 | 年平均 | 0.00324 | 12.18 | 12.18697 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 76 | 罗文村 | 年平均 | 0.00333 | 0.00 | 0.00333 | 40 | 0.01 | 达标 |
| 77 | 尹旗屯 | 年平均 | 0.00318 | 12.18 | 12.18691 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 78 | 富民村 | 年平均 | 0.00328 | 12.18 | 12.18701 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 79 | 腰站街 | 年平均 | 0.00673 | 12.18 | 12.19046 | 40 | 30.48 | 达标 |
| 80 | 麦地冲 | 年平均 | 0.00354 | 12.18 | 12.18727 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 81 | 枣子园 | 年平均 | 0.00339 | 12.18 | 12.18712 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 82 | 枪杆冲 | 年平均 | 0.00334 | 12.18 | 12.18707 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 83 | 古坝 | 年平均 | 0.00354 | 12.18 | 12.18727 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 84 | 小保山 | 年平均 | 0.00324 | 12.18 | 12.18697 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 85 | 白家屯 | 年平均 | 0.00671 | 12.18 | 12.19044 | 40 | 30.48 | 达标 |
| 86 | 鱼坝 | 年平均 | 0.00458 | 12.18 | 12.18831 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 87 | 兴隆 | 年平均 | 0.00794 | 12.18 | 12.19167 | 40 | 30.48 | 达标 |
| 88 | 高苋槽 | 年平均 | 0.00327 | 12.18 | 12.187 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 89 | 香梨树 | 年平均 | 0.04225 | 12.18 | 12.22598 | 40 | 30.56 | 达标 |
| 90 | 大保山 | 年平均 | 0.00295 | 12.18 | 12.18668 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 91 | 桃园村 | 年平均 | 0.00272 | 12.18 | 12.18645 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 92 | 小西村 | 年平均 | 0.00613 | 12.18 | 12.18986 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 93 | 黑邑仓 | 年平均 | 0.00294 | 12.18 | 12.18667 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 94 | 姜家村 | 年平均 | 0.00597 | 12.18 | 12.1897 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 95 | 各邑 | 年平均 | 0.00268 | 12.18 | 12.18641 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 96 | 杨家庄 | 年平均 | 0.00409 | 12.18 | 12.18782 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 97 | 苏家栗园 | 年平均 | 0.00705 | 12.18 | 12.19078 | 40 | 30.48 | 达标 |
| 98 | 新民村 | 年平均 | 0.00335 | 12.18 | 12.18708 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 99 | 海稍 | 年平均 | 0.0055 | 12.18 | 12.18923 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 100 | 雨多么 | 年平均 | 0.00594 | 12.18 | 12.18967 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 101 | 水井屯 | 年平均 | 0.00588 | 12.18 | 12.18961 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 102 | 益起坡 | 年平均 | 0.00254 | 12.18 | 12.18627 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 103 | 竹园村 | 年平均 | 0.00566 | 12.18 | 12.18939 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 104 | 龙树冲 | 年平均 | 0.00403 | 12.18 | 12.18776 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 105 | 马军 | 年平均 | 0.00242 | 12.18 | 12.18615 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 106 | 楚雄市区 | 年平均 | 0.00289 | 12.18 | 12.18662 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 107 | 黄草完小 | 年平均 | 0.02831 | 12.18 | 12.21204 | 40 | 30.53 | 达标 |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 年平均 | 0.02673 | 12.18 | 12.21046 | 40 | 30.53 | 达标 |
| 109 | 苍岭中心中学 | 年平均 | 0.02387 | 12.18 | 12.2076 | 40 | 30.52 | 达标 |
| 110 | 饱满中学 | 年平均 | 0.02299 | 12.18 | 12.20672 | 40 | 30.52 | 达标 |
| 111 | 苍岭中学 | 年平均 | 0.00849 | 12.18 | 12.19222 | 40 | 30.48 | 达标 |
| 112 | 李家完小 | 年平均 | 0.00896 | 12.18 | 12.19269 | 40 | 30.48 | 达标 |
| 113 | 云甸完小 | 年平均 | 0.00454 | 12.18 | 12.18827 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 114 | 鹿城镇中学 | 年平均 | 0.00295 | 12.18 | 12.18668 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 115 | 楚雄技师学校 | 年平均 | 0.00251 | 12.18 | 12.18624 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 116 | 旧庄镇 | 年平均 | 0.00222 | 12.18 | 12.18595 | 40 | 30.46 | 达标 |
| 117 | 广通镇 | 年平均 | 0.00501 | 12.18 | 12.18874 | 40 | 30.47 | 达标 |
| 120 | 冬瓜镇 | 年平均 | 0.00182 | 12.18 | 12.18555 | 40 | 30.46 | 达标 |
| 119 | 彩云镇 | 年平均 | 0.00126 | 12.18 | 12.18499 | 40 | 30.46 | 达标 |
| 120 | 云龙镇 | 年平均 | 0.00166 | 12.18 | 12.18539 | 40 | 30.46 | 达标 |
| 121 | 子午镇 | 年平均 | 0.00144 | 12.18 | 12.18517 | 40 | 30.46 | 达标 |
| 122 | 网格点 | 年平均 | 0.25495 | 12.2 | 12.45495 | 40 | 31.13 | 达标 |
| 123 | 樟木箐保护区 | 年平均 | 0.04059 | 20 | 20.04059 | 40 | 50.10 | 达标 |

##### 2）网格浓度分布图

NO2小时质量浓度贡献值分布图见图7.1-34，NO298%保证率日平均质量浓度贡献值分布图见图7.1-35，NO2年平均质量浓度贡献值分布图见图7.1-36

图7.1-34  NO2小时浓度最大值对应浓度等值线图(ug/m3)

图7.1-35  NO2日均浓度最大值对应浓度等值线图(ug/m3)

图7.1-36  NO2年均浓度最大值对应浓度等值线图(ug/m3)

##### 3）大气环境防护距离的计算、设置

厂界外设置间距为50m的预测网格，预测厂界外NO2小时质量浓度贡献值、日平均质量浓度贡献值，预测结果见表7.1-67。

预测结果表明：厂界外NO2小时质量浓度贡献值、日平均质量浓度贡献值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的要求，无超标点，不需设置大气环境防护距离。

表7.1-67   厂界外NO2短期浓度贡献值预测结果

| 预测点 | 平均 时段 | 最大贡献值 (μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网格点 最大值 | 1小时 | 22.6347 | 20080724 | 200.0 | 11.32 | 达标 |
|  | 日平均 | 2.76598 | 200907 | 80.0 | 3.46 | 达标 |

##### 4）小结

由表7.1-67可知，新增污染源正常排放情况下，NO2小时质量浓度贡献值的最大占标率为2.87%，日平均质量浓度贡献值的最大占标率为0.71%，均小于100%；年平均质量浓度贡献值的最大占标率为0.1%，小于30%，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2020）相关要求。

由表7.1-65、表7.1-66可知，叠加背景浓度后，评价范围内NO298%保证率日平均质量浓度的最大占标率为32.39%，年平均质量浓度的最大占标率为31.13%；均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求。由表7.1-67可知，厂界外NO2无超标点，不需设置大气环境防护距离。因此，NO2对环境的影响可以接受。

#### （14）正常排放PM2.5影响预测分析

##### 1）达标评价结果表达

新增污染源正常工况条件下，环境空气保护目标和网格点的短期浓度和长期浓度贡献值预测结果见表7.1-68。叠加环境质量现状浓度后，环境空气保护目标、网格点保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度预测结果见表7.1-69、表7.1-70。

表7.1-68  PM2.5短期浓度和长期浓度贡献值预测结果

| 序号 | 关心点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(ug/m3) | 出现时间 | 评价标准(ug/m3) | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 1小时 | 1.30972 | 20060507 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.09483 | 200605 | 75 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01105 | 平均值 | 35 | 0.03 | 达标 |
| 2 | 马场 | 1小时 | 1.07263 | 20071908 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.07126 | 200719 | 75 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01084 | 平均值 | 35 | 0.03 | 达标 |
| 3 | 黑箐 | 1小时 | 0.76148 | 20060607 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.09351 | 200227 | 75 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01446 | 平均值 | 35 | 0.04 | 达标 |
| 4 | 岔河 | 1小时 | 0.87104 | 20071908 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.05888 | 200719 | 75 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00896 | 平均值 | 35 | 0.03 | 达标 |
| 5 | 黄草村 | 1小时 | 0.63967 | 20072907 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.17067 | 201011 | 75 | 0.23 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02189 | 平均值 | 35 | 0.06 | 达标 |
| 6 | 黄草冲 | 1小时 | 0.57074 | 20092208 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.1098 | 200110 | 75 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00838 | 平均值 | 35 | 0.02 | 达标 |
| 7 | 麻栗树 | 1小时 | 1.234 | 20071407 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.08273 | 200714 | 75 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00691 | 平均值 | 35 | 0.02 | 达标 |
| 8 | 落苴美 | 1小时 | 0.60579 | 20082407 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.09333 | 200518 | 75 | 0.12 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02348 | 平均值 | 35 | 0.07 | 达标 |
| 9 | 小村 | 1小时 | 0.55157 | 20053107 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.08478 | 200214 | 75 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01787 | 平均值 | 35 | 0.05 | 达标 |
| 10 | 下桃叶 | 1小时 | 0.76825 | 20062307 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.07603 | 200725 | 75 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00765 | 平均值 | 35 | 0.02 | 达标 |
| 11 | 上纸房 | 1小时 | 0.56535 | 20062507 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.0633 | 200529 | 75 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00957 | 平均值 | 35 | 0.03 | 达标 |
| 12 | 元吉 | 1小时 | 0.5677 | 20072907 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.13399 | 201011 | 75 | 0.18 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01641 | 平均值 | 35 | 0.05 | 达标 |
| 13 | 大荒田 | 1小时 | 0.64898 | 20030608 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.11438 | 200612 | 75 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02279 | 平均值 | 35 | 0.07 | 达标 |
| 14 | 上桃叶 | 1小时 | 1.13346 | 20070607 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.11234 | 200725 | 75 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00624 | 平均值 | 35 | 0.02 | 达标 |
| 15 | 小坝子 | 1小时 | 0.50212 | 20053107 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.07999 | 200210 | 75 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01589 | 平均值 | 35 | 0.05 | 达标 |
| 16 | 下纸房 | 1小时 | 0.5278 | 20072907 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.07574 | 200625 | 75 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01137 | 平均值 | 35 | 0.03 | 达标 |
| 17 | 海子坝 | 1小时 | 0.61952 | 20030608 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.07889 | 201011 | 75 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01532 | 平均值 | 35 | 0.04 | 达标 |
| 20 | 尖山 | 1小时 | 0.96576 | 20051007 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.12322 | 200907 | 75 | 0.16 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01071 | 平均值 | 35 | 0.03 | 达标 |
| 19 | 庄科村 | 1小时 | 0.5482 | 20082407 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.06931 | 200518 | 75 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01639 | 平均值 | 35 | 0.05 | 达标 |
| 20 | 秧田冲 | 1小时 | 0.83759 | 20050907 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.0349 | 200509 | 75 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0045 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 21 | 马藏朗 | 1小时 | 0.84895 | 20071407 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.04836 | 200714 | 75 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00493 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 22 | 苍岭镇 | 1小时 | 0.62157 | 20030608 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.07039 | 200612 | 75 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01367 | 平均值 | 35 | 0.04 | 达标 |
| 23 | 红豆冲 | 1小时 | 0.74928 | 20110208 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.0348 | 200718 | 75 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00482 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 24 | 家松树 | 1小时 | 1.06745 | 20070607 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.09982 | 200725 | 75 | 0.13 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00806 | 平均值 | 35 | 0.02 | 达标 |
| 25 | 石官屯 | 1小时 | 0.43048 | 20082407 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.06011 | 200518 | 75 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01465 | 平均值 | 35 | 0.04 | 达标 |
| 26 | 苍岭村 | 1小时 | 0.52323 | 20030608 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.07504 | 200612 | 75 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01502 | 平均值 | 35 | 0.04 | 达标 |
| 27 | 方家河 | 1小时 | 0.41774 | 20072907 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.06071 | 200625 | 75 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00895 | 平均值 | 35 | 0.03 | 达标 |
| 28 | 大凹村 | 1小时 | 0.8472 | 20110508 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.03958 | 200605 | 75 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00428 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 29 | 连汪坝 | 1小时 | 0.7574 | 20032008 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.03519 | 200320 | 75 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00357 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 30 | 小云甸 | 1小时 | 0.49598 | 20082407 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.05877 | 200210 | 75 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01149 | 平均值 | 35 | 0.03 | 达标 |
| 31 | 连汪坝 | 1小时 | 0.55465 | 20042507 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.04311 | 201122 | 75 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00417 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 32 | 里伍村 | 1小时 | 0.38687 | 20030608 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.05481 | 200612 | 75 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01384 | 平均值 | 35 | 0.04 | 达标 |
| 33 | 马鞍山 | 1小时 | 3.28511 | 20020205 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.30485 | 200810 | 75 | 0.41 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.03375 | 平均值 | 35 | 0.1 | 达标 |
| 34 | 殷家湾子 | 1小时 | 0.52594 | 20030608 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.06739 | 200612 | 75 | 0.09 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01256 | 平均值 | 35 | 0.04 | 达标 |
| 35 | 孔家庄 | 1小时 | 0.46588 | 20050807 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.03653 | 200125 | 75 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00551 | 平均值 | 35 | 0.02 | 达标 |
| 36 | 安家院 | 1小时 | 0.45003 | 20030608 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.06086 | 201011 | 75 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00944 | 平均值 | 35 | 0.03 | 达标 |
| 37 | 卡利 | 1小时 | 0.95004 | 20042507 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.04859 | 201122 | 75 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00367 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 38 | 梅子箐 | 1小时 | 0.3555 | 20072907 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.05494 | 200625 | 75 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00833 | 平均值 | 35 | 0.02 | 达标 |
| 39 | 下土坡 | 1小时 | 0.55423 | 20031208 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.02731 | 200719 | 75 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00321 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 40 | 下苍洼 | 1小时 | 0.38777 | 20050807 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.02697 | 201113 | 75 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00351 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 41 | 檀木箐 | 1小时 | 0.66481 | 20050907 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.0277 | 200509 | 75 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00326 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 42 | 上苍洼 | 1小时 | 0.48682 | 20050807 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.02869 | 200508 | 75 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00352 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 43 | 曹官冲 | 1小时 | 0.44925 | 20082407 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.04997 | 200503 | 75 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00926 | 平均值 | 35 | 0.03 | 达标 |
| 44 | 高家庄 | 1小时 | 0.34978 | 20053107 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.04079 | 200125 | 75 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0062 | 平均值 | 35 | 0.02 | 达标 |
| 45 | 水井村 | 1小时 | 0.35625 | 20071507 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.07363 | 201011 | 75 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00821 | 平均值 | 35 | 0.02 | 达标 |
| 46 | 丁家屯 | 1小时 | 0.61527 | 20031208 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.02711 | 200312 | 75 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00299 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 47 | 上高包 | 1小时 | 0.74783 | 20060507 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.04595 | 200605 | 75 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00362 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 48 | 柴家冲 | 1小时 | 0.50118 | 20030608 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.05137 | 200612 | 75 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00977 | 平均值 | 35 | 0.03 | 达标 |
| 49 | 小寨山 | 1小时 | 0.33021 | 20082521 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.04839 | 200625 | 75 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0075 | 平均值 | 35 | 0.02 | 达标 |
| 50 | 小白庙 | 1小时 | 0.5317 | 20042507 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.03801 | 201122 | 75 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00342 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 51 | 下高包 | 1小时 | 0.59581 | 20060507 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.04287 | 200711 | 75 | 0.06 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00323 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 52 | 戴家屯 | 1小时 | 0.30547 | 20071507 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.05574 | 201011 | 75 | 0.07 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00706 | 平均值 | 35 | 0.02 | 达标 |
| 53 | 盐井冲 | 1小时 | 0.52968 | 20110208 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.02304 | 201102 | 75 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00289 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 54 | 耳东村 | 1小时 | 0.37057 | 20101308 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.02675 | 200527 | 75 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00238 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 55 | 十三湾 | 1小时 | 4.51881 | 20070622 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.37043 | 200907 | 75 | 0.49 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.02256 | 平均值 | 35 | 0.06 | 达标 |
| 56 | 烂泥塘 | 1小时 | 0.48224 | 20032008 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.02312 | 200326 | 75 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00221 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 57 | 朱家村 | 1小时 | 0.32223 | 20032008 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01957 | 200320 | 75 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00254 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 58 | 伍贵田 | 1小时 | 0.49998 | 20060507 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.0384 | 200711 | 75 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00277 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 59 | 朱家海子 | 1小时 | 0.32695 | 20030608 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.04123 | 201011 | 75 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00654 | 平均值 | 35 | 0.02 | 达标 |
| 60 | 李家村 | 1小时 | 0.30329 | 20071823 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.03898 | 200625 | 75 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00612 | 平均值 | 35 | 0.02 | 达标 |
| 61 | 西排村 | 1小时 | 0.37838 | 20031208 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01817 | 200719 | 75 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00205 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 62 | 朱洗村 | 1小时 | 0.2869 | 20060724 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.03009 | 200205 | 75 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00281 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 63 | 马朵朗 | 1小时 | 0.66535 | 20050907 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.02772 | 200509 | 75 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00221 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 64 | 雾斗河 | 1小时 | 0.41548 | 20030608 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.04116 | 201003 | 75 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0076 | 平均值 | 35 | 0.02 | 达标 |
| 65 | 大东村 | 1小时 | 0.32128 | 20101308 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.02005 | 200527 | 75 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00197 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 66 | 石头庙 | 1小时 | 1.60815 | 20073104 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.10964 | 200919 | 75 | 0.15 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01146 | 平均值 | 35 | 0.03 | 达标 |
| 67 | 水草箐 | 1小时 | 2.29314 | 20120623 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.22242 | 200810 | 75 | 0.3 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0225 | 平均值 | 35 | 0.06 | 达标 |
| 68 | 三岔河 | 1小时 | 0.37058 | 20110208 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.0321 | 200711 | 75 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00229 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 69 | 棠梨沟 | 1小时 | 0.61812 | 20042507 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.0313 | 201122 | 75 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00228 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 70 | 凹腰山 | 1小时 | 0.28745 | 20061624 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.03547 | 200625 | 75 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00547 | 平均值 | 35 | 0.02 | 达标 |
| 71 | 迤香村 | 1小时 | 0.45018 | 20110208 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.02255 | 200605 | 75 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00219 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 72 | 芦柴冲 | 1小时 | 0.34584 | 20032008 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.02415 | 200411 | 75 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0019 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 73 | 西云村 | 1小时 | 0.27861 | 20042507 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01374 | 200719 | 75 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00175 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 74 | 陈家村 | 1小时 | 0.31574 | 20030608 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.0285 | 201006 | 75 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00545 | 平均值 | 35 | 0.02 | 达标 |
| 75 | 黄土坡 | 1小时 | 0.25208 | 20092801 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.02061 | 200111 | 75 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00204 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 76 | 罗文村 | 1小时 | 0.33592 | 20032008 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01912 | 200124 | 35 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00178 | 平均值 | 15 | 0.01 | 达标 |
| 77 | 尹旗屯 | 1小时 | 0.45936 | 20071307 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.02381 | 200714 | 75 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00171 | 平均值 | 35 | 0 | 达标 |
| 78 | 富民村 | 1小时 | 0.26291 | 20101308 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.02012 | 200527 | 75 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00165 | 平均值 | 35 | 0 | 达标 |
| 79 | 腰站街 | 1小时 | 0.27373 | 20071823 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.0314 | 200625 | 75 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00479 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 80 | 麦地冲 | 1小时 | 0.45377 | 20080207 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.03371 | 200725 | 75 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00174 | 平均值 | 35 | 0 | 达标 |
| 81 | 枣子园 | 1小时 | 0.31989 | 20052707 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.02256 | 200527 | 75 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00178 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 82 | 枪杆冲 | 1小时 | 0.28905 | 20050907 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01204 | 200509 | 75 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00162 | 平均值 | 35 | 0 | 达标 |
| 83 | 古坝村 | 1小时 | 0.35235 | 20050807 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01934 | 200508 | 75 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00194 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 84 | 小保山 | 1小时 | 0.374 | 20051007 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01954 | 200202 | 75 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00171 | 平均值 | 35 | 0 | 达标 |
| 85 | 白家屯 | 1小时 | 0.26515 | 20051705 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.03437 | 201011 | 75 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00469 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 86 | 鱼坝村 | 1小时 | 0.27123 | 20071623 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.02603 | 200207 | 75 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00359 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 87 | 兴隆村 | 1小时 | 0.32736 | 20030608 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.02731 | 201002 | 75 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00522 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 88 | 高苋槽村 | 1小时 | 0.28615 | 20110208 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.02469 | 200711 | 75 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00181 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 89 | 香梨树村 | 1小时 | 0.84292 | 20101406 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.05961 | 200914 | 75 | 0.08 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00751 | 平均值 | 35 | 0.02 | 达标 |
| 90 | 大保山村 | 1小时 | 0.34144 | 20051007 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01423 | 200510 | 75 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0015 | 平均值 | 35 | 0 | 达标 |
| 91 | 桃源村 | 1小时 | 0.25903 | 20082524 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.0181 | 200325 | 75 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00203 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 92 | 小西村 | 1小时 | 0.25324 | 20100321 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.02977 | 200309 | 75 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00438 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 93 | 黑邑仓 | 1小时 | 0.30405 | 20051007 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01708 | 200527 | 75 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00158 | 平均值 | 35 | 0 | 达标 |
| 94 | 姜家村 | 1小时 | 0.26231 | 20073002 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.02888 | 201011 | 75 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00399 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 95 | 各邑村 | 1小时 | 0.26905 | 20102908 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.02585 | 200725 | 75 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00136 | 平均值 | 35 | 0 | 达标 |
| 96 | 杨家庄 | 1小时 | 0.23955 | 20050901 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.0181 | 200125 | 75 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00218 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 97 | 苏家栗园 | 1小时 | 0.28755 | 20030608 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.0253 | 201004 | 75 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00458 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 98 | 新民村 | 1小时 | 0.24071 | 20050807 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01435 | 200508 | 75 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00171 | 平均值 | 35 | 0 | 达标 |
| 99 | 海稍村 | 1小时 | 0.2582 | 20073121 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.02363 | 200112 | 75 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00373 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 100 | 雨多么村 | 1小时 | 0.26696 | 20072721 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01998 | 200304 | 75 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00338 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 101 | 水井屯 | 1小时 | 0.2355 | 20032103 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.02253 | 200701 | 75 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00391 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 102 | 益起坡 | 1小时 | 0.19311 | 20092808 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01507 | 200725 | 75 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00133 | 平均值 | 35 | 0 | 达标 |
| 103 | 竹园村 | 1小时 | 0.2562 | 20072124 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.02654 | 201011 | 75 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00373 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 104 | 龙树冲 | 1小时 | 0.24541 | 20100822 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.02054 | 200625 | 75 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00303 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 105 | 马军村 | 1小时 | 0.24433 | 20102908 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.02365 | 200725 | 75 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00127 | 平均值 | 35 | 0 | 达标 |
| 106 | 楚雄市区 | 1小时 | 0.22969 | 20092801 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.02069 | 200614 | 75 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00185 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 107 | 黄草完小 | 1小时 | 0.61104 | 20072907 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.16002 | 201011 | 75 | 0.21 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01998 | 平均值 | 35 | 0.06 | 达标 |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 1小时 | 0.64186 | 20030608 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.08477 | 200612 | 75 | 0.11 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01583 | 平均值 | 35 | 0.05 | 达标 |
| 109 | 苍岭镇中心中学 | 1小时 | 0.63282 | 20030608 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.07261 | 200612 | 75 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01423 | 平均值 | 35 | 0.04 | 达标 |
| 110 | 饱满中学 | 1小时 | 0.60484 | 20030608 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.07224 | 200612 | 75 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01349 | 平均值 | 35 | 0.04 | 达标 |
| 111 | 苍岭中学 | 1小时 | 0.30292 | 20071823 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.03832 | 200625 | 75 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00599 | 平均值 | 35 | 0.02 | 达标 |
| 112 | 李家完小 | 1小时 | 0.30592 | 20071823 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.0399 | 200625 | 75 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00627 | 平均值 | 35 | 0.02 | 达标 |
| 113 | 云甸完小 | 1小时 | 0.42802 | 20060507 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.03432 | 200711 | 75 | 0.05 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00242 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 114 | 鹿城镇中学 | 1小时 | 0.38944 | 20080607 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.02701 | 200927 | 75 | 0.04 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00157 | 平均值 | 35 | 0 | 达标 |
| 115 | 楚雄技师学校 | 1小时 | 0.24278 | 20080607 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01302 | 200822 | 75 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.0013 | 平均值 | 35 | 0 | 达标 |
| 116 | 旧庄镇 | 1小时 | 0.18527 | 20050807 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01047 | 200508 | 75 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00111 | 平均值 | 35 | 0 | 达标 |
| 117 | 广通镇 | 1小时 | 0.19755 | 20051723 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.0251 | 200517 | 75 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00273 | 平均值 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 120 | 冬瓜镇 | 1小时 | 0.19033 | 20042902 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.02158 | 200205 | 75 | 0.03 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00126 | 平均值 | 35 | 0 | 达标 |
| 119 | 彩云镇 | 1小时 | 0.1612 | 20052722 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01776 | 200411 | 75 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00093 | 平均值 | 35 | 0 | 达标 |
| 120 | 云龙镇 | 1小时 | 0.2471 | 20080207 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01746 | 200725 | 75 | 0.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00096 | 平均值 | 35 | 0 | 达标 |
| 121 | 子午镇 | 1小时 | 0.13056 | 20092802 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.01063 | 200725 | 75 | 0.01 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.00087 | 平均值 | 35 | 0 | 达标 |
| 122 | 网格 | 1小时 | 9.26044 | 20081020 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.95491 | 200907 | 75 | 1.27 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.19892 | 平均值 | 35 | 0.57 | 达标 |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 1小时 | 1.84708 | 20110402 | 0 | 无标准 | / |
|  |  | 日平均 | 0.19417 | 201104 | 35 | 0.55 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 0.01449 | 平均值 | 15 | 0.1 | 达标 |

表7.1-69  PM2.5叠加背景浓度后95%保证率日平均质量浓度预测结果

| 序 号 | 预测点 | 浓度类型 | 新增+在建源贡献值(μg/m3) | 出现时间 | 背景浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 95%保证率日平均 | 0.04255 | 200402 | 36 | 36.04255 | 75 | 48.06 | 达标 |
| 2 | 马场 | 95%保证率日平均 | 0.04194 | 200708 | 9.5 | 9.54194 | 75 | 12.72 | 达标 |
| 3 | 黑箐 | 95%保证率日平均 | 0.05121 | 200128 | 30.25 | 30.30121 | 75 | 40.40 | 达标 |
| 4 | 岔河 | 95%保证率日平均 | 0.03441 | 200706 | 9.25 | 9.28441 | 75 | 12.38 | 达标 |
| 5 | 黄草村 | 95%保证率日平均 | 0.06232 | 200427 | 43.25 | 43.31232 | 75 | 57.75 | 达标 |
| 6 | 黄草冲 | 95%保证率日平均 | 0.02954 | 200103 | 17.5 | 17.52954 | 75 | 23.37 | 达标 |
| 7 | 麻栗树 | 95%保证率日平均 | 0.03072 | 200903 | 12.75 | 12.78072 | 75 | 17.04 | 达标 |
| 8 | 落苴美 | 95%保证率日平均 | 0.05954 | 200410 | 16 | 16.05954 | 75 | 21.41 | 达标 |
| 9 | 小村 | 95%保证率日平均 | 0.05124 | 200418 | 22.75 | 22.80124 | 75 | 30.40 | 达标 |
| 10 | 下桃叶 | 95%保证率日平均 | 0.03141 | 200708 | 9.5 | 9.53141 | 75 | 12.71 | 达标 |
| 11 | 上纸房 | 95%保证率日平均 | 0.03358 | 200618 | 16.25 | 16.28358 | 75 | 21.71 | 达标 |
| 12 | 元吉 | 95%保证率日平均 | 0.04798 | 200729 | 13 | 13.04798 | 75 | 17.40 | 达标 |
| 13 | 大荒田 | 95%保证率日平均 | 0.05785 | 200519 | 18.75 | 18.80785 | 75 | 25.08 | 达标 |
| 14 | 上桃叶 | 95%保证率日平均 | 0.02608 | 200708 | 9.5 | 9.52608 | 75 | 12.70 | 达标 |
| 15 | 小坝子 | 95%保证率日平均 | 0.04424 | 200509 | 19 | 19.04424 | 75 | 25.39 | 达标 |
| 16 | 下纸房 | 95%保证率日平均 | 0.0398 | 200721 | 15.75 | 15.7898 | 75 | 21.05 | 达标 |
| 17 | 海子坝 | 95%保证率日平均 | 0.04329 | 201212 | 12.25 | 12.29329 | 75 | 16.39 | 达标 |
| 20 | 尖山 | 95%保证率日平均 | 0.04024 | 200510 | 18.25 | 18.29024 | 75 | 24.39 | 达标 |
| 19 | 庄科村 | 95%保证率日平均 | 0.04385 | 200423 | 22.75 | 22.79385 | 75 | 30.39 | 达标 |
| 20 | 秧田冲 | 95%保证率日平均 | 0.01932 | 200829 | 25 | 25.01932 | 75 | 33.36 | 达标 |
| 21 | 马藏朗 | 95%保证率日平均 | 0.02363 | 200916 | 20 | 20.02363 | 75 | 26.70 | 达标 |
| 22 | 苍岭镇 | 95%保证率日平均 | 0.03972 | 200523 | 17.5 | 17.53972 | 75 | 23.39 | 达标 |
| 23 | 红豆冲 | 95%保证率日平均 | 0.01954 | 200328 | 29.5 | 29.51954 | 75 | 39.36 | 达标 |
| 24 | 家松树 | 95%保证率日平均 | 0.0299 | 200914 | 9.75 | 9.7799 | 75 | 13.04 | 达标 |
| 25 | 石官屯 | 95%保证率日平均 | 0.03953 | 200320 | 28 | 28.03953 | 75 | 37.39 | 达标 |
| 26 | 苍岭村 | 95%保证率日平均 | 0.03863 | 200514 | 21.75 | 21.78863 | 75 | 29.05 | 达标 |
| 27 | 方家河 | 95%保证率日平均 | 0.03156 | 200426 | 41.5 | 41.53156 | 75 | 55.38 | 达标 |
| 28 | 大凹村 | 95%保证率日平均 | 0.02083 | 200117 | 35.75 | 35.77083 | 75 | 47.69 | 达标 |
| 29 | 小云甸 | 95%保证率日平均 | 0.01409 | 200712 | 14 | 14.01409 | 75 | 18.69 | 达标 |
| 30 | 连汪坝 | 95%保证率日平均 | 0.03035 | 200410 | 16 | 16.03035 | 75 | 21.37 | 达标 |
| 31 | 里伍村 | 95%保证率日平均 | 0.01738 | 200116 | 34 | 34.01738 | 75 | 45.36 | 达标 |
| 32 | 马鞍山 | 95%保证率日平均 | 0.03577 | 200517 | 23.25 | 23.28577 | 75 | 31.05 | 达标 |
| 33 | 上土坡 | 95%保证率日平均 | 0.13864 | 200725 | 19.5 | 19.63864 | 75 | 26.18 | 达标 |
| 34 | 殷家湾子 | 95%保证率日平均 | 0.03422 | 200621 | 13.25 | 13.28422 | 75 | 17.71 | 达标 |
| 35 | 孔家庄 | 95%保证率日平均 | 0.01934 | 200227 | 40.75 | 40.76934 | 75 | 54.36 | 达标 |
| 36 | 安家院 | 95%保证率日平均 | 0.02983 | 200615 | 14.25 | 14.27983 | 75 | 19.04 | 达标 |
| 37 | 卡利 | 95%保证率日平均 | 0.01476 | 200718 | 18.25 | 18.26476 | 75 | 24.35 | 达标 |
| 38 | 梅子箐 | 95%保证率日平均 | 0.0271 | 200709 | 10.75 | 10.7771 | 75 | 14.37 | 达标 |
| 39 | 下土坡 | 95%保证率日平均 | 0.01387 | 200810 | 19 | 19.01387 | 75 | 25.35 | 达标 |
| 40 | 下苍洼 | 95%保证率日平均 | 0.01318 | 200324 | 38.25 | 38.26318 | 75 | 51.02 | 达标 |
| 41 | 檀木箐 | 95%保证率日平均 | 0.01416 | 200328 | 29.5 | 29.51416 | 75 | 39.35 | 达标 |
| 42 | 上苍洼 | 95%保证率日平均 | 0.01341 | 201110 | 16 | 16.01341 | 75 | 21.35 | 达标 |
| 43 | 曹官冲 | 95%保证率日平均 | 0.02622 | 200115 | 21 | 21.02622 | 75 | 28.03 | 达标 |
| 44 | 高家庄 | 95%保证率日平均 | 0.01991 | 201119 | 21.25 | 21.26991 | 75 | 28.36 | 达标 |
| 45 | 丁家屯 | 95%保证率日平均 | 0.02537 | 200522 | 15 | 15.02537 | 75 | 20.03 | 达标 |
| 46 | 水井村 | 95%保证率日平均 | 0.01219 | 200328 | 29.5 | 29.51219 | 75 | 39.35 | 达标 |
| 47 | 上高包 | 95%保证率日平均 | 0.01624 | 201107 | 17 | 17.01624 | 75 | 22.69 | 达标 |
| 48 | 柴家冲 | 95%保证率日平均 | 0.02752 | 201004 | 17.75 | 17.77752 | 75 | 23.70 | 达标 |
| 49 | 小寨山 | 95%保证率日平均 | 0.02496 | 201229 | 24.5 | 24.52496 | 75 | 32.70 | 达标 |
| 50 | 小白庙 | 95%保证率日平均 | 0.01469 | 200804 | 15.25 | 15.26469 | 75 | 20.35 | 达标 |
| 51 | 下高包 | 95%保证率日平均 | 0.01445 | 201223 | 26.25 | 26.26445 | 75 | 35.02 | 达标 |
| 52 | 戴家屯 | 95%保证率日平均 | 0.02262 | 200114 | 20.75 | 20.77262 | 75 | 27.70 | 达标 |
| 53 | 盐井冲 | 95%保证率日平均 | 0.01124 | 200328 | 29.5 | 29.51124 | 75 | 39.35 | 达标 |
| 54 | 耳东村 | 95%保证率日平均 | 0.00959 | 201213 | 12.5 | 12.50959 | 75 | 16.68 | 达标 |
| 55 | 十三湾 | 95%保证率日平均 | 0.10776 | 200803 | 14 | 14.10776 | 75 | 18.81 | 达标 |
| 56 | 烂泥塘 | 95%保证率日平均 | 0.0094 | 200712 | 14 | 14.0094 | 75 | 18.68 | 达标 |
| 57 | 朱家村 | 95%保证率日平均 | 0.01072 | 200124 | 30.5 | 30.51072 | 75 | 40.68 | 达标 |
| 58 | 伍贵田 | 95%保证率日平均 | 0.01243 | 200123 | 36.25 | 36.26243 | 75 | 48.35 | 达标 |
| 59 | 朱家海子 | 95%保证率日平均 | 0.02218 | 201006 | 16 | 16.02218 | 75 | 21.36 | 达标 |
| 60 | 李家村 | 95%保证率日平均 | 0.02135 | 200719 | 19.75 | 19.77135 | 75 | 26.36 | 达标 |
| 61 | 西排村 | 95%保证率日平均 | 0.0086 | 200920 | 7 | 7.0086 | 75 | 9.34 | 达标 |
| 62 | 朱洗村 | 95%保证率日平均 | 0.01126 | 200824 | 26.25 | 26.26126 | 75 | 35.02 | 达标 |
| 63 | 马朵朗 | 95%保证率日平均 | 0.0092 | 201107 | 17 | 17.0092 | 75 | 22.68 | 达标 |
| 64 | 雾斗河 | 95%保证率日平均 | 0.02229 | 201102 | 18.75 | 18.77229 | 75 | 25.03 | 达标 |
| 65 | 大东村 | 95%保证率日平均 | 0.0075 | 200720 | 21 | 21.0075 | 75 | 28.01 | 达标 |
| 66 | 石头庙 | 95%保证率日平均 | 0.04267 | 200606 | 11.75 | 11.79267 | 75 | 15.72 | 达标 |
| 67 | 水草箐 | 95%保证率日平均 | 0.09241 | 200901 | 14.5 | 14.59241 | 75 | 19.46 | 达标 |
| 68 | 三岔河 | 95%保证率日平均 | 0.00888 | 200525 | 10.25 | 10.25888 | 75 | 13.68 | 达标 |
| 69 | 棠梨沟 | 95%保证率日平均 | 0.00941 | 200728 | 9.5 | 9.50941 | 75 | 12.68 | 达标 |
| 70 | 凹腰山 | 95%保证率日平均 | 0.01977 | 201002 | 15.25 | 15.26977 | 75 | 20.36 | 达标 |
| 71 | 迤香村 | 95%保证率日平均 | 0.00916 | 200126 | 32.5 | 32.50916 | 75 | 43.35 | 达标 |
| 72 | 芦柴冲 | 95%保证率日平均 | 0.00802 | 201103 | 17 | 17.00802 | 75 | 22.68 | 达标 |
| 73 | 西云村 | 95%保证率日平均 | 0.00733 | 201031 | 11.75 | 11.75733 | 75 | 15.68 | 达标 |
| 74 | 陈家村 | 95%保证率日平均 | 0.01762 | 201229 | 24.5 | 24.51762 | 75 | 32.69 | 达标 |
| 75 | 黄土坡 | 95%保证率日平均 | 0.0092 | 201010 | 13.75 | 13.7592 | 75 | 18.35 | 达标 |
| 76 | 罗文村 | 95%保证率日平均 | 0.00801 | 201105 | 0 | 0.00801 | 75 | 0.01 | 达标 |
| 77 | 尹旗屯 | 95%保证率日平均 | 0.00733 | 201010 | 13.75 | 13.75733 | 75 | 18.34 | 达标 |
| 78 | 富民村 | 95%保证率日平均 | 0.00713 | 200825 | 17.75 | 17.75713 | 75 | 23.68 | 达标 |
| 79 | 腰站街 | 95%保证率日平均 | 0.01777 | 201027 | 12.75 | 12.76777 | 75 | 17.02 | 达标 |
| 80 | 麦地冲 | 95%保证率日平均 | 0.00726 | 201107 | 17 | 17.00726 | 75 | 22.68 | 达标 |
| 81 | 枣子园 | 95%保证率日平均 | 0.00831 | 200825 | 17.75 | 17.75831 | 75 | 23.68 | 达标 |
| 82 | 枪杆冲 | 95%保证率日平均 | 0.00706 | 200915 | 11.5 | 11.50706 | 75 | 15.34 | 达标 |
| 83 | 古坝 | 95%保证率日平均 | 0.00801 | 200421 | 18.75 | 18.75801 | 75 | 25.01 | 达标 |
| 84 | 小保山 | 95%保证率日平均 | 0.00753 | 201213 | 12.5 | 12.50753 | 75 | 16.68 | 达标 |
| 85 | 白家屯 | 95%保证率日平均 | 0.01553 | 200511 | 22.75 | 22.76553 | 75 | 30.35 | 达标 |
| 86 | 鱼坝 | 95%保证率日平均 | 0.01506 | 200530 | 9.5 | 9.51506 | 75 | 12.69 | 达标 |
| 87 | 兴隆 | 95%保证率日平均 | 0.01905 | 200306 | 26.25 | 26.26905 | 75 | 35.03 | 达标 |
| 88 | 高苋槽 | 95%保证率日平均 | 0.00693 | 200123 | 36.25 | 36.25693 | 75 | 48.34 | 达标 |
| 89 | 香梨树 | 95%保证率日平均 | 0.03341 | 200812 | 20 | 20.03341 | 75 | 26.71 | 达标 |
| 90 | 大保山 | 95%保证率日平均 | 0.00637 | 200930 | 16 | 16.00637 | 75 | 21.34 | 达标 |
| 91 | 桃园村 | 95%保证率日平均 | 0.00857 | 200102 | 18 | 18.00857 | 75 | 24.01 | 达标 |
| 92 | 小西村 | 95%保证率日平均 | 0.01593 | 200902 | 12.25 | 12.26593 | 75 | 16.35 | 达标 |
| 93 | 黑邑仓 | 95%保证率日平均 | 0.00666 | 201213 | 12.5 | 12.50666 | 75 | 16.68 | 达标 |
| 94 | 姜家村 | 95%保证率日平均 | 0.01357 | 201023 | 11.75 | 11.76357 | 75 | 15.68 | 达标 |
| 95 | 各邑 | 95%保证率日平均 | 0.00532 | 200307 | 27.75 | 27.75532 | 75 | 37.01 | 达标 |
| 96 | 杨家庄 | 95%保证率日平均 | 0.00835 | 200901 | 14.5 | 14.50835 | 75 | 19.34 | 达标 |
| 97 | 苏家栗园 | 95%保证率日平均 | 0.01702 | 200519 | 18.75 | 18.76702 | 75 | 25.02 | 达标 |
| 98 | 新民村 | 95%保证率日平均 | 0.00655 | 200531 | 7.75 | 7.75655 | 75 | 10.34 | 达标 |
| 99 | 海稍 | 95%保证率日平均 | 0.01353 | 200909 | 17.5 | 17.51353 | 75 | 23.35 | 达标 |
| 100 | 雨多么 | 95%保证率日平均 | 0.01124 | 200908 | 15.5 | 15.51124 | 75 | 20.68 | 达标 |
| 101 | 水井屯 | 95%保证率日平均 | 0.01359 | 200613 | 10.5 | 10.51359 | 75 | 14.02 | 达标 |
| 102 | 益起坡 | 95%保证率日平均 | 0.0054 | 201019 | 14 | 14.0054 | 75 | 18.67 | 达标 |
| 103 | 竹园村 | 95%保证率日平均 | 0.01295 | 200918 | 9.75 | 9.76295 | 75 | 13.02 | 达标 |
| 104 | 龙树冲 | 95%保证率日平均 | 0.01216 | 200103 | 17.5 | 17.51216 | 75 | 23.35 | 达标 |
| 105 | 马军 | 95%保证率日平均 | 0.00517 | 200328 | 29.5 | 29.50517 | 75 | 39.34 | 达标 |
| 106 | 楚雄市区 | 95%保证率日平均 | 0.00803 | 200722 | 15.5 | 15.50803 | 75 | 20.68 | 达标 |
| 107 | 黄草完小 | 95%保证率日平均 | 0.05891 | 200619 | 18.25 | 18.30891 | 75 | 24.41 | 达标 |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 95%保证率日平均 | 0.0429 | 201004 | 17.75 | 17.7929 | 75 | 23.72 | 达标 |
| 109 | 苍岭中心中学 | 95%保证率日平均 | 0.04086 | 200701 | 9 | 9.04086 | 75 | 12.05 | 达标 |
| 110 | 饱满中学 | 95%保证率日平均 | 0.03823 | 200519 | 18.75 | 18.78823 | 75 | 25.05 | 达标 |
| 111 | 苍岭中学 | 95%保证率日平均 | 0.02112 | 200101 | 15.5 | 15.52112 | 75 | 20.69 | 达标 |
| 112 | 李家完小 | 95%保证率日平均 | 0.02193 | 200101 | 15.5 | 15.52193 | 75 | 20.70 | 达标 |
| 113 | 云甸完小 | 95%保证率日平均 | 0.01093 | 201105 | 13.75 | 13.76093 | 75 | 18.35 | 达标 |
| 114 | 鹿城镇中学 | 95%保证率日平均 | 0.00584 | 200817 | 14.75 | 14.75584 | 75 | 19.67 | 达标 |
| 115 | 楚雄技师学校 | 95%保证率日平均 | 0.00498 | 200930 | 16 | 16.00498 | 75 | 21.34 | 达标 |
| 116 | 旧庄镇 | 95%保证率日平均 | 0.00414 | 200317 | 50.5 | 50.50414 | 75 | 67.34 | 达标 |
| 117 | 广通镇 | 95%保证率日平均 | 0.00932 | 200524 | 12 | 12.00932 | 75 | 16.01 | 达标 |
| 120 | 冬瓜镇 | 95%保证率日平均 | 0.00581 | 200716 | 16.25 | 16.25581 | 75 | 21.67 | 达标 |
| 119 | 彩云镇 | 95%保证率日平均 | 0.00416 | 201230 | 18 | 18.00416 | 75 | 24.01 | 达标 |
| 120 | 云龙镇 | 95%保证率日平均 | 0.00376 | 201019 | 14 | 14.00376 | 75 | 18.67 | 达标 |
| 121 | 子午镇 | 95%保证率日平均 | 0.0036 | 200312 | 30.25 | 30.2536 | 75 | 40.34 | 达标 |
| 122 | 网格点 | 95%保证率日平均 | 0.07143 | 200317 | 50.5 | 50.6 | 75 | 67.51 | 达标 |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 95%保证率日平均 | 0.07264 | 200106 | 25 | 25.07264 | 35 | 71.64 | 达标 |

表7.1-70  PM2.5叠加背景浓度后年平均质量浓度预测结果

| 序 号 | 预测点 | 浓度类型 | 新增+在建源贡献值(μg/m3) | 背景浓度(μg/m3) | 叠加背景后的浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 年均值 | 0.01105 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.92 | 达标 |
| 2 | 马场 | 年均值 | 0.01084 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.92 | 达标 |
| 3 | 黑箐 | 年均值 | 0.01446 | 20.61 | 20.63 | 35 | 58.93 | 达标 |
| 4 | 岔河 | 年均值 | 0.00896 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.91 | 达标 |
| 5 | 黄草村 | 年均值 | 0.02189 | 20.61 | 20.63 | 35 | 58.95 | 达标 |
| 6 | 黄草冲 | 年均值 | 0.00838 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.91 | 达标 |
| 7 | 麻栗树 | 年均值 | 0.00691 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.91 | 达标 |
| 8 | 落苴美 | 年均值 | 0.02348 | 20.61 | 20.63 | 35 | 58.96 | 达标 |
| 9 | 小村 | 年均值 | 0.01787 | 20.61 | 20.63 | 35 | 58.94 | 达标 |
| 10 | 下桃叶 | 年均值 | 0.00765 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.91 | 达标 |
| 11 | 上纸房 | 年均值 | 0.00957 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.92 | 达标 |
| 12 | 元吉 | 年均值 | 0.01641 | 20.61 | 20.63 | 35 | 58.94 | 达标 |
| 13 | 大荒田 | 年均值 | 0.02279 | 20.61 | 20.63 | 35 | 58.95 | 达标 |
| 14 | 上桃叶 | 年均值 | 0.00624 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.91 | 达标 |
| 15 | 小坝子 | 年均值 | 0.01589 | 20.61 | 20.63 | 35 | 58.93 | 达标 |
| 16 | 下纸房 | 年均值 | 0.01137 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.92 | 达标 |
| 17 | 海子坝 | 年均值 | 0.01532 | 20.61 | 20.63 | 35 | 58.93 | 达标 |
| 20 | 尖山 | 年均值 | 0.01071 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.92 | 达标 |
| 19 | 庄科村 | 年均值 | 0.01639 | 20.61 | 20.63 | 35 | 58.94 | 达标 |
| 20 | 秧田冲 | 年均值 | 0.0045 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.90 | 达标 |
| 21 | 马藏朗 | 年均值 | 0.00493 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.90 | 达标 |
| 22 | 苍岭镇 | 年均值 | 0.01367 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.93 | 达标 |
| 23 | 红豆冲 | 年均值 | 0.00482 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.90 | 达标 |
| 24 | 家松树 | 年均值 | 0.00806 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.91 | 达标 |
| 25 | 石官屯 | 年均值 | 0.01465 | 20.61 | 20.63 | 35 | 58.93 | 达标 |
| 26 | 苍岭村 | 年均值 | 0.01502 | 20.61 | 20.63 | 35 | 58.93 | 达标 |
| 27 | 方家河 | 年均值 | 0.00895 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.91 | 达标 |
| 28 | 大凹村 | 年均值 | 0.00428 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.90 | 达标 |
| 29 | 小云甸 | 年均值 | 0.00357 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.90 | 达标 |
| 30 | 连汪坝 | 年均值 | 0.01149 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.92 | 达标 |
| 31 | 里伍村 | 年均值 | 0.00417 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.90 | 达标 |
| 32 | 马鞍山 | 年均值 | 0.01384 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.93 | 达标 |
| 33 | 上土坡 | 年均值 | 0.03375 | 20.61 | 20.64 | 35 | 58.98 | 达标 |
| 34 | 殷家湾子 | 年均值 | 0.01256 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.92 | 达标 |
| 35 | 孔家庄 | 年均值 | 0.00551 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.90 | 达标 |
| 36 | 安家院 | 年均值 | 0.00944 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.92 | 达标 |
| 37 | 卡利 | 年均值 | 0.00367 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.90 | 达标 |
| 38 | 梅子箐 | 年均值 | 0.00833 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.91 | 达标 |
| 39 | 下土坡 | 年均值 | 0.00321 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.90 | 达标 |
| 40 | 下苍洼 | 年均值 | 0.00351 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.90 | 达标 |
| 41 | 檀木箐 | 年均值 | 0.00326 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.90 | 达标 |
| 42 | 上苍洼 | 年均值 | 0.00352 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.90 | 达标 |
| 43 | 曹官冲 | 年均值 | 0.00926 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.91 | 达标 |
| 44 | 高家庄 | 年均值 | 0.0062 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.91 | 达标 |
| 45 | 丁家屯 | 年均值 | 0.00821 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.91 | 达标 |
| 46 | 水井村 | 年均值 | 0.00299 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.90 | 达标 |
| 47 | 上高包 | 年均值 | 0.00362 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.90 | 达标 |
| 48 | 柴家冲 | 年均值 | 0.00977 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.92 | 达标 |
| 49 | 小寨山 | 年均值 | 0.0075 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.91 | 达标 |
| 50 | 小白庙 | 年均值 | 0.00342 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.90 | 达标 |
| 51 | 下高包 | 年均值 | 0.00323 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.90 | 达标 |
| 52 | 戴家屯 | 年均值 | 0.00706 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.91 | 达标 |
| 53 | 盐井冲 | 年均值 | 0.00289 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.90 | 达标 |
| 54 | 耳东村 | 年均值 | 0.00238 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.90 | 达标 |
| 55 | 十三湾 | 年均值 | 0.02256 | 20.61 | 20.63 | 35 | 58.95 | 达标 |
| 56 | 烂泥塘 | 年均值 | 0.00221 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.89 | 达标 |
| 57 | 朱家村 | 年均值 | 0.00254 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.90 | 达标 |
| 58 | 伍贵田 | 年均值 | 0.00277 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.90 | 达标 |
| 59 | 朱家海子 | 年均值 | 0.00654 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.91 | 达标 |
| 60 | 李家村 | 年均值 | 0.00612 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.91 | 达标 |
| 61 | 西排村 | 年均值 | 0.00205 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.89 | 达标 |
| 62 | 朱洗村 | 年均值 | 0.00281 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.90 | 达标 |
| 63 | 马朵朗 | 年均值 | 0.00221 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.89 | 达标 |
| 64 | 雾斗河 | 年均值 | 0.0076 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.91 | 达标 |
| 65 | 大东村 | 年均值 | 0.00197 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.89 | 达标 |
| 66 | 石头庙 | 年均值 | 0.01146 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.92 | 达标 |
| 67 | 水草箐 | 年均值 | 0.0225 | 20.61 | 20.63 | 35 | 58.95 | 达标 |
| 68 | 三岔河 | 年均值 | 0.00229 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.90 | 达标 |
| 69 | 棠梨沟 | 年均值 | 0.00228 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.89 | 达标 |
| 70 | 凹腰山 | 年均值 | 0.00547 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.90 | 达标 |
| 71 | 迤香村 | 年均值 | 0.00219 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.89 | 达标 |
| 72 | 芦柴冲 | 年均值 | 0.0019 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.89 | 达标 |
| 73 | 西云村 | 年均值 | 0.00175 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.89 | 达标 |
| 74 | 陈家村 | 年均值 | 0.00545 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.90 | 达标 |
| 75 | 黄土坡 | 年均值 | 0.00204 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.89 | 达标 |
| 76 | 罗文村 | 年均值 | 0.00178 | 0.00 | 0.00 | 35 | 0.01 | 达标 |
| 77 | 尹旗屯 | 年均值 | 0.00171 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.89 | 达标 |
| 78 | 富民村 | 年均值 | 0.00165 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.89 | 达标 |
| 79 | 腰站街 | 年均值 | 0.00479 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.90 | 达标 |
| 80 | 麦地冲 | 年均值 | 0.00174 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.89 | 达标 |
| 81 | 枣子园 | 年均值 | 0.00178 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.89 | 达标 |
| 82 | 枪杆冲 | 年均值 | 0.00162 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.89 | 达标 |
| 83 | 古坝 | 年均值 | 0.00194 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.89 | 达标 |
| 84 | 小保山 | 年均值 | 0.00171 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.89 | 达标 |
| 85 | 白家屯 | 年均值 | 0.00469 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.90 | 达标 |
| 86 | 鱼坝 | 年均值 | 0.00359 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.90 | 达标 |
| 87 | 兴隆 | 年均值 | 0.00522 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.90 | 达标 |
| 88 | 高苋槽 | 年均值 | 0.00181 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.89 | 达标 |
| 89 | 香梨树 | 年均值 | 0.00751 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.91 | 达标 |
| 90 | 大保山 | 年均值 | 0.0015 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.89 | 达标 |
| 91 | 桃园村 | 年均值 | 0.00203 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.89 | 达标 |
| 92 | 小西村 | 年均值 | 0.00438 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.90 | 达标 |
| 93 | 黑邑仓 | 年均值 | 0.00158 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.89 | 达标 |
| 94 | 姜家村 | 年均值 | 0.00399 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.90 | 达标 |
| 95 | 各邑 | 年均值 | 0.00136 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.89 | 达标 |
| 96 | 杨家庄 | 年均值 | 0.00218 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.89 | 达标 |
| 97 | 苏家栗园 | 年均值 | 0.00458 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.90 | 达标 |
| 98 | 新民村 | 年均值 | 0.00171 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.89 | 达标 |
| 99 | 海稍 | 年均值 | 0.00373 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.90 | 达标 |
| 100 | 雨多么 | 年均值 | 0.00338 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.90 | 达标 |
| 101 | 水井屯 | 年均值 | 0.00391 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.90 | 达标 |
| 102 | 益起坡 | 年均值 | 0.00133 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.89 | 达标 |
| 103 | 竹园村 | 年均值 | 0.00373 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.90 | 达标 |
| 104 | 龙树冲 | 年均值 | 0.00303 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.90 | 达标 |
| 105 | 马军 | 年均值 | 0.00127 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.89 | 达标 |
| 106 | 楚雄市区 | 年均值 | 0.00185 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.89 | 达标 |
| 107 | 黄草完小 | 年均值 | 0.01998 | 20.61 | 20.63 | 35 | 58.95 | 达标 |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 年均值 | 0.01583 | 20.61 | 20.63 | 35 | 58.93 | 达标 |
| 109 | 苍岭中心中学 | 年均值 | 0.01423 | 20.61 | 20.63 | 35 | 58.93 | 达标 |
| 110 | 饱满中学 | 年均值 | 0.01349 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.93 | 达标 |
| 111 | 苍岭中学 | 年均值 | 0.00599 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.91 | 达标 |
| 112 | 李家完小 | 年均值 | 0.00627 | 20.61 | 20.62 | 35 | 58.91 | 达标 |
| 113 | 云甸完小 | 年均值 | 0.00242 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.90 | 达标 |
| 114 | 鹿城镇中学 | 年均值 | 0.00157 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.89 | 达标 |
| 115 | 楚雄技师学校 | 年均值 | 0.0013 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.89 | 达标 |
| 116 | 旧庄镇 | 年均值 | 0.00111 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.89 | 达标 |
| 117 | 广通镇 | 年均值 | 0.00273 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.90 | 达标 |
| 120 | 冬瓜镇 | 年均值 | 0.00126 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.89 | 达标 |
| 119 | 彩云镇 | 年均值 | 0.00093 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.89 | 达标 |
| 120 | 云龙镇 | 年均值 | 0.00096 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.89 | 达标 |
| 121 | 子午镇 | 年均值 | 0.00087 | 20.61 | 20.61 | 35 | 58.89 | 达标 |
| 122 | 网格点 | 年均值 | 0.19892 | 20.61 | 20.82 | 35 | 59.48 | 达标 |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 年均值 | 0.01449 | / | / | 15 | / | / |

##### 2）网格浓度分布图

PM2.5小时质量浓度贡献值分布图见图7.1-37，PM2.5 95%保证率日平均质量浓度贡献值分布图见图7.1-38，PM2.5年平均质量浓度贡献值分布图见图7.1-39，

图7.1-37    PM2.5小时浓度分布图

图7.1-38  PM2.5日均浓度分布图

图7.1-39   PM2.5年均值浓度分布图

##### 3）大气环境防护距离的计算、设置

厂界外设置间距为50m的预测网格，预测厂界外PM2.5小时质量浓度贡献值、日平均质量浓度贡献值，预测结果见表7.1-71。

预测结果表明：厂界外PM2.5日平均质量浓度贡献值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求，无超标点，不需设置大气环境防护距离。

表7.1-71  厂界外PM2.5短期浓度贡献值预测结果

| 预测点 | 平均 时段 | 最大贡献值 (μg/m3) | 出现时间(YYMMDDHH) | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网格点 最大值 | 1小时 | 9.26044 | 20081020 | / | / | / |
|  | 日平均 | 0.95491 | 200907 | 75 | 1.27 | 达标 |

##### 4）小结

由表7.1-68可知，新增污染源正常排放情况下，日平均质量浓度贡献值的最大占标率为0.55%，小于100%；年平均质量浓度贡献值的最大占标率为0. 1%，小于30%，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2020）相关要求。

由表7.1-69、表7.1-70可知，叠加背景浓度后，评价范围内PM2.5 95%保证率日平均质量浓度的最大占标率为67.51%，年平均质量浓度的最大占标率为59.48%，均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求。由表7.1-71可知，厂界外PM2.5无超标点，不需设置大气环境防护距离。因此，PM2.5对环境的影响可以接受。

#### 7.1.4.2非正常排放影响预测分析

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2020）“8.7.2.4项目非正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的1 h最大浓度贡献值，评价其最大浓度占标率”，本评价针对两个非正常排放情景，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的1h最大浓度贡献值，评价其占标率。

#### （1）情景一

①颗粒物（PM10）

富氧侧吹还原炉烟气除尘系统发生故障，导致除尘效率下降到90%，此情景发生非正常排放的污染物为颗粒物（PM10）、铅、砷、锡、锑。

表7.1-72  情景一颗粒物（PM10）

| 序 号 | 预测点 | 浓度类型 | 最大贡献值(μg/m3) | 出现时间 | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 小时值 | 211.0476 | 20111209 | / | / | / |
| 2 | 马场 | 小时值 | 188.517 | 20071908 | / | / | / |
| 3 | 黑箐 | 小时值 | 161.9977 | 20050807 | / | / | / |
| 4 | 岔河 | 小时值 | 193.9685 | 20071908 | / | / | / |
| 5 | 黄草村 | 小时值 | 94.60317 | 20121510 | / | / | / |
| 6 | 黄草冲 | 小时值 | 115.2478 | 20072008 | / | / | / |
| 7 | 麻栗树 | 小时值 | 155.0511 | 20072008 | / | / | / |
| 8 | 落苴美 | 小时值 | 150.1902 | 20082407 | / | / | / |
| 9 | 小村 | 小时值 | 147.7857 | 20053107 | / | / | / |
| 10 | 下桃叶 | 小时值 | 167.5979 | 20070608 | / | / | / |
| 11 | 上纸房 | 小时值 | 119.3746 | 20072907 | / | / | / |
| 12 | 元吉 | 小时值 | 115.5972 | 20072907 | / | / | / |
| 13 | 大荒田 | 小时值 | 148.7269 | 20030608 | / | / | / |
| 14 | 上桃叶 | 小时值 | 178.1274 | 20080808 | / | / | / |
| 15 | 小坝子 | 小时值 | 137.9737 | 20053107 | / | / | / |
| 16 | 下纸房 | 小时值 | 121.6641 | 20072907 | / | / | / |
| 17 | 海子坝 | 小时值 | 166.7922 | 20030608 | / | / | / |
| 20 | 尖山 | 小时值 | 2382.566 | 20103119 | / | / | / |
| 19 | 庄科村 | 小时值 | 186.4569 | 20082407 | / | / | / |
| 20 | 秧田冲 | 小时值 | 201.6755 | 20050907 | / | / | / |
| 21 | 马藏朗 | 小时值 | 587.8212 | 20033102 | / | / | / |
| 22 | 苍岭镇 | 小时值 | 165.1991 | 20030608 | / | / | / |
| 23 | 红豆冲 | 小时值 | 169.4243 | 20110208 | / | / | / |
| 24 | 家松树 | 小时值 | 1715.145 | 20071324 | / | / | / |
| 25 | 石官屯 | 小时值 | 162.9883 | 20082407 | / | / | / |
| 26 | 苍岭村 | 小时值 | 136.3204 | 20030608 | / | / | / |
| 27 | 方家河 | 小时值 | 107.2534 | 20031308 | / | / | / |
| 28 | 大凹村 | 小时值 | 166.4376 | 20110508 | / | / | / |
| 29 | 小云甸 | 小时值 | 158.7626 | 20032008 | / | / | / |
| 30 | 连汪坝 | 小时值 | 195.8296 | 20082407 | / | / | / |
| 31 | 里伍村 | 小时值 | 120.8362 | 20072407 | / | / | / |
| 32 | 马鞍山 | 小时值 | 101.6616 | 20030608 | / | / | / |
| 33 | 上土坡 | 小时值 | 218.0638 | 20081207 | / | / | / |
| 34 | 殷家湾子 | 小时值 | 140.204 | 20030608 | / | / | / |
| 35 | 孔家庄 | 小时值 | 132.0708 | 20050807 | / | / | / |
| 36 | 安家院 | 小时值 | 124.84 | 20030608 | / | / | / |
| 37 | 卡利 | 小时值 | 168.0236 | 20042507 | / | / | / |
| 38 | 梅子箐 | 小时值 | 88.22261 | 20072907 | / | / | / |
| 39 | 下土坡 | 小时值 | 103.9064 | 20031208 | / | / | / |
| 40 | 下苍洼 | 小时值 | 96.82708 | 20050807 | / | / | / |
| 41 | 檀木箐 | 小时值 | 196.7084 | 20050907 | / | / | / |
| 42 | 上苍洼 | 小时值 | 120.1449 | 20050807 | / | / | / |
| 43 | 曹官冲 | 小时值 | 156.6217 | 20082407 | / | / | / |
| 44 | 高家庄 | 小时值 | 98.00466 | 20053107 | / | / | / |
| 45 | 丁家屯 | 小时值 | 87.55125 | 20030608 | / | / | / |
| 46 | 水井村 | 小时值 | 127.3763 | 20072207 | / | / | / |
| 47 | 上高包 | 小时值 | 155.1859 | 20060507 | / | / | / |
| 48 | 柴家冲 | 小时值 | 131.345 | 20030608 | / | / | / |
| 49 | 小寨山 | 小时值 | 81.15816 | 20072907 | / | / | / |
| 50 | 小白庙 | 小时值 | 109.389 | 20032508 | / | / | / |
| 51 | 下高包 | 小时值 | 132.9611 | 20060507 | / | / | / |
| 52 | 戴家屯 | 小时值 | 72.42832 | 20071507 | / | / | / |
| 53 | 盐井冲 | 小时值 | 121.1024 | 20110208 | / | / | / |
| 54 | 耳东村 | 小时值 | 91.76256 | 20052707 | / | / | / |
| 55 | 十三湾 | 小时值 | 458.8788 | 20080805 | / | / | / |
| 56 | 烂泥塘 | 小时值 | 106.6759 | 20032008 | / | / | / |
| 57 | 朱家村 | 小时值 | 77.34266 | 20032008 | / | / | / |
| 58 | 伍贵田 | 小时值 | 113.9394 | 20060507 | / | / | / |
| 59 | 朱家海子 | 小时值 | 91.0555 | 20030608 | / | / | / |
| 60 | 李家村 | 小时值 | 61.82714 | 20072907 | / | / | / |
| 61 | 西排村 | 小时值 | 80.34646 | 20031208 | / | / | / |
| 62 | 朱洗村 | 小时值 | 62.07548 | 20052807 | / | / | / |
| 63 | 马朵朗 | 小时值 | 173.9373 | 20050907 | / | / | / |
| 64 | 雾斗河 | 小时值 | 111.9744 | 20030608 | / | / | / |
| 65 | 大东村 | 小时值 | 81.12498 | 20080607 | / | / | / |
| 66 | 石头庙 | 小时值 | 222.113 | 20021608 | / | / | / |
| 67 | 水草箐 | 小时值 | 187.0898 | 20020205 | / | / | / |
| 68 | 三岔河 | 小时值 | 86.8495 | 20060507 | / | / | / |
| 69 | 棠梨沟 | 小时值 | 136.1739 | 20042507 | / | / | / |
| 70 | 凹腰山 | 小时值 | 55.86586 | 20031308 | / | / | / |
| 71 | 迤香村 | 小时值 | 98.00621 | 20110208 | / | / | / |
| 72 | 芦柴冲 | 小时值 | 81.01732 | 20032008 | / | / | / |
| 73 | 西云村 | 小时值 | 73.38447 | 20042507 | / | / | / |
| 74 | 陈家村 | 小时值 | 84.67224 | 20030608 | / | / | / |
| 75 | 黄土坡 | 小时值 | 58.32127 | 20071407 | / | / | / |
| 76 | 罗文村 | 小时值 | 82.01807 | 20032008 | / | / | / |
| 77 | 尹旗屯 | 小时值 | 107.0647 | 20071307 | / | / | / |
| 78 | 富民村 | 小时值 | 67.62541 | 20052707 | / | / | / |
| 79 | 腰站街 | 小时值 | 46.88652 | 20072907 | / | / | / |
| 80 | 麦地冲 | 小时值 | 88.7518 | 20080207 | / | / | / |
| 81 | 枣子园 | 小时值 | 79.73013 | 20052707 | / | / | / |
| 82 | 枪杆冲 | 小时值 | 86.96561 | 20050907 | / | / | / |
| 83 | 古坝 | 小时值 | 94.39273 | 20050807 | / | / | / |
| 84 | 小保山 | 小时值 | 87.9821 | 20051007 | / | / | / |
| 85 | 白家屯 | 小时值 | 49.67122 | 20030608 | / | / | / |
| 86 | 鱼坝 | 小时值 | 55.58318 | 20031308 | / | / | / |
| 87 | 兴隆 | 小时值 | 88.75796 | 20030608 | / | / | / |
| 88 | 高苋槽 | 小时值 | 65.52476 | 20060507 | / | / | / |
| 89 | 香梨树 | 小时值 | 91.28116 | 20080207 | / | / | / |
| 90 | 大保山 | 小时值 | 80.46908 | 20051007 | / | / | / |
| 91 | 桃园村 | 小时值 | 41.9397 | 20052807 | / | / | / |
| 92 | 小西村 | 小时值 | 46.26044 | 20031308 | / | / | / |
| 93 | 黑邑仓 | 小时值 | 73.83601 | 20051007 | / | / | / |
| 94 | 姜家村 | 小时值 | 40.84483 | 20071507 | / | / | / |
| 95 | 各邑 | 小时值 | 71.91076 | 20102908 | / | / | / |
| 96 | 杨家庄 | 小时值 | 43.52162 | 20050807 | / | / | / |
| 97 | 苏家栗园 | 小时值 | 77.17797 | 20030608 | / | / | / |
| 98 | 新民村 | 小时值 | 64.53969 | 20050807 | / | / | / |
| 99 | 海稍 | 小时值 | 35.86775 | 20072907 | / | / | / |
| 100 | 雨多么 | 小时值 | 71.91357 | 20072721 | / | / | / |
| 101 | 水井屯 | 小时值 | 57.68792 | 20030608 | / | / | / |
| 102 | 益起坡 | 小时值 | 41.89879 | 20051007 | / | / | / |
| 103 | 竹园村 | 小时值 | 37.78693 | 20071507 | / | / | / |
| 104 | 龙树冲 | 小时值 | 53.85466 | 20031308 | / | / | / |
| 105 | 马军 | 小时值 | 64.5524 | 20102908 | / | / | / |
| 106 | 楚雄市区 | 小时值 | 44.24421 | 20060908 | / | / | / |
| 107 | 黄草完小 | 小时值 | 93.44524 | 20072907 | / | / | / |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 小时值 | 167.8082 | 20030608 | / | / | / |
| 109 | 苍岭中心中学 | 小时值 | 168.0703 | 20030608 | / | / | / |
| 110 | 饱满中学 | 小时值 | 159.5122 | 20030608 | / | / | / |
| 111 | 苍岭中学 | 小时值 | 60.34796 | 20072907 | / | / | / |
| 112 | 李家完小 | 小时值 | 64.02983 | 20072907 | / | / | / |
| 113 | 云甸完小 | 小时值 | 98.92598 | 20060507 | / | / | / |
| 114 | 鹿城镇中学 | 小时值 | 89.45551 | 20080607 | / | / | / |
| 115 | 楚雄技师学校 | 小时值 | 64.87865 | 20080607 | / | / | / |
| 116 | 旧庄镇 | 小时值 | 46.59049 | 20050807 | / | / | / |
| 117 | 广通镇 | 小时值 | 47.41482 | 20082407 | / | / | / |
| 120 | 冬瓜镇 | 小时值 | 25.93616 | 20121522 | / | / | / |
| 119 | 彩云镇 | 小时值 | 30.99529 | 20032008 | / | / | / |
| 120 | 云龙镇 | 小时值 | 356.1491 | 20120307 | / | / | / |
| 121 | 子午镇 | 小时值 | 24.37378 | 20061408 | / | / | / |
| 122 | 网格点 | 小时值 | 3562.65 | 20062120 | / | / | / |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 小时值 | 785.6262 | 20112906 | / | / | / |

②铅及其化合物

表7.1-67  情景一铅及其化合物

| 序 号 | 预测点 | 浓度类型 | 贡献值(μg/m3) | 出现时间 | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 小时值 | 36.1144 | 20111209 | / | / | / |
| 2 | 马场 | 小时值 | 32.20344 | 20031809 | / | / | / |
| 3 | 黑箐 | 小时值 | 27.69582 | 20050807 | / | / | / |
| 4 | 岔河 | 小时值 | 33.14938 | 20071908 | / | / | / |
| 5 | 黄草村 | 小时值 | 16.18881 | 20121510 | / | / | / |
| 6 | 黄草冲 | 小时值 | 19.7116 | 20072008 | / | / | / |
| 7 | 麻栗树 | 小时值 | 26.53679 | 20072008 | / | / | / |
| 8 | 落苴美 | 小时值 | 25.71055 | 20082407 | / | / | / |
| 9 | 小村 | 小时值 | 25.29389 | 20053107 | / | / | / |
| 10 | 下桃叶 | 小时值 | 28.69125 | 20070608 | / | / | / |
| 11 | 上纸房 | 小时值 | 20.40361 | 20072907 | / | / | / |
| 12 | 元吉 | 小时值 | 19.75233 | 20072907 | / | / | / |
| 13 | 大荒田 | 小时值 | 25.4256 | 20030608 | / | / | / |
| 14 | 上桃叶 | 小时值 | 30.37213 | 20080808 | / | / | / |
| 15 | 小坝子 | 小时值 | 23.6147 | 20053107 | / | / | / |
| 16 | 下纸房 | 小时值 | 20.82797 | 20072907 | / | / | / |
| 17 | 海子坝 | 小时值 | 28.55142 | 20030608 | / | / | / |
| 20 | 尖山 | 小时值 | 410.2144 | 20103119 | / | / | / |
| 19 | 庄科村 | 小时值 | 31.97883 | 20082407 | / | / | / |
| 20 | 秧田冲 | 小时值 | 34.49554 | 20050907 | / | / | / |
| 21 | 马藏朗 | 小时值 | 101.2382 | 20033102 | / | / | / |
| 22 | 苍岭镇 | 小时值 | 28.27717 | 20030608 | / | / | / |
| 23 | 红豆冲 | 小时值 | 28.95679 | 20110208 | / | / | / |
| 24 | 家松树 | 小时值 | 295.5182 | 20071324 | / | / | / |
| 25 | 石官屯 | 小时值 | 27.96471 | 20082407 | / | / | / |
| 26 | 苍岭村 | 小时值 | 23.32351 | 20030608 | / | / | / |
| 27 | 方家河 | 小时值 | 18.35906 | 20031308 | / | / | / |
| 28 | 大凹村 | 小时值 | 28.40116 | 20110508 | / | / | / |
| 29 | 小云甸 | 小时值 | 27.12738 | 20032008 | / | / | / |
| 30 | 连汪坝 | 小时值 | 33.60914 | 20082407 | / | / | / |
| 31 | 里伍村 | 小时值 | 20.66825 | 20072407 | / | / | / |
| 32 | 马鞍山 | 小时值 | 17.39072 | 20030608 | / | / | / |
| 33 | 上土坡 | 小时值 | 37.4267 | 20081207 | / | / | / |
| 34 | 殷家湾子 | 小时值 | 23.99391 | 20030608 | / | / | / |
| 35 | 孔家庄 | 小时值 | 22.60789 | 20050807 | / | / | / |
| 36 | 安家院 | 小时值 | 21.37028 | 20030608 | / | / | / |
| 37 | 卡利 | 小时值 | 28.65116 | 20042507 | / | / | / |
| 38 | 梅子箐 | 小时值 | 15.11243 | 20072907 | / | / | / |
| 39 | 下土坡 | 小时值 | 17.72221 | 20031208 | / | / | / |
| 40 | 下苍洼 | 小时值 | 16.56026 | 20050807 | / | / | / |
| 41 | 檀木箐 | 小时值 | 33.68708 | 20050907 | / | / | / |
| 42 | 上苍洼 | 小时值 | 20.55093 | 20050807 | / | / | / |
| 43 | 曹官冲 | 小时值 | 26.86099 | 20082407 | / | / | / |
| 44 | 高家庄 | 小时值 | 16.78278 | 20053107 | / | / | / |
| 45 | 丁家屯 | 小时值 | 14.99138 | 20030608 | / | / | / |
| 46 | 水井村 | 小时值 | 21.74882 | 20072207 | / | / | / |
| 47 | 上高包 | 小时值 | 26.50865 | 20060507 | / | / | / |
| 48 | 柴家冲 | 小时值 | 22.47798 | 20030608 | / | / | / |
| 49 | 小寨山 | 小时值 | 13.9051 | 20072907 | / | / | / |
| 50 | 小白庙 | 小时值 | 18.73937 | 20032508 | / | / | / |
| 51 | 下高包 | 小时值 | 22.72285 | 20060507 | / | / | / |
| 52 | 戴家屯 | 小时值 | 12.38368 | 20071507 | / | / | / |
| 53 | 盐井冲 | 小时值 | 20.70048 | 20110208 | / | / | / |
| 54 | 耳东村 | 小时值 | 15.71442 | 20052707 | / | / | / |
| 55 | 十三湾 | 小时值 | 78.39692 | 20080805 | / | / | / |
| 56 | 烂泥塘 | 小时值 | 18.23989 | 20032008 | / | / | / |
| 57 | 朱家村 | 小时值 | 13.22036 | 20032008 | / | / | / |
| 58 | 伍贵田 | 小时值 | 19.47518 | 20060507 | / | / | / |
| 59 | 朱家海子 | 小时值 | 15.58564 | 20030608 | / | / | / |
| 60 | 李家村 | 小时值 | 10.58822 | 20072907 | / | / | / |
| 61 | 西排村 | 小时值 | 13.72156 | 20031208 | / | / | / |
| 62 | 朱洗村 | 小时值 | 10.62187 | 20052807 | / | / | / |
| 63 | 马朵朗 | 小时值 | 29.76279 | 20050907 | / | / | / |
| 64 | 雾斗河 | 小时值 | 19.16326 | 20030608 | / | / | / |
| 65 | 大东村 | 小时值 | 13.8776 | 20080607 | / | / | / |
| 66 | 石头庙 | 小时值 | 37.67995 | 20021608 | / | / | / |
| 67 | 水草箐 | 小时值 | 31.43309 | 20020205 | / | / | / |
| 68 | 三岔河 | 小时值 | 14.84836 | 20060507 | / | / | / |
| 69 | 棠梨沟 | 小时值 | 23.27612 | 20042507 | / | / | / |
| 70 | 凹腰山 | 小时值 | 9.56316 | 20031308 | / | / | / |
| 71 | 迤香村 | 小时值 | 16.74933 | 20110208 | / | / | / |
| 72 | 芦柴冲 | 小时值 | 13.85186 | 20032008 | / | / | / |
| 73 | 西云村 | 小时值 | 12.5563 | 20042507 | / | / | / |
| 74 | 陈家村 | 小时值 | 14.48989 | 20030608 | / | / | / |
| 75 | 黄土坡 | 小时值 | 9.9766 | 20071407 | / | / | / |
| 76 | 罗文村 | 小时值 | 14.02988 | 20032008 | / | / | / |
| 77 | 尹旗屯 | 小时值 | 18.30227 | 20071307 | / | / | / |
| 78 | 富民村 | 小时值 | 11.57348 | 20052707 | / | / | / |
| 79 | 腰站街 | 小时值 | 8.03043 | 20072907 | / | / | / |
| 80 | 麦地冲 | 小时值 | 15.14818 | 20080207 | / | / | / |
| 81 | 枣子园 | 小时值 | 13.63662 | 20052707 | / | / | / |
| 82 | 枪杆冲 | 小时值 | 14.89267 | 20050907 | / | / | / |
| 83 | 古坝 | 小时值 | 16.15414 | 20050807 | / | / | / |
| 84 | 小保山 | 小时值 | 15.0406 | 20051007 | / | / | / |
| 85 | 白家屯 | 小时值 | 8.50187 | 20030608 | / | / | / |
| 86 | 鱼坝 | 小时值 | 9.51726 | 20031308 | / | / | / |
| 87 | 兴隆 | 小时值 | 15.19233 | 20030608 | / | / | / |
| 88 | 高苋槽 | 小时值 | 11.20354 | 20060507 | / | / | / |
| 89 | 香梨树 | 小时值 | 15.60186 | 20080207 | / | / | / |
| 90 | 大保山 | 小时值 | 13.75676 | 20051007 | / | / | / |
| 91 | 桃园村 | 小时值 | 7.17147 | 20052807 | / | / | / |
| 92 | 小西村 | 小时值 | 7.92023 | 20031308 | / | / | / |
| 93 | 黑邑仓 | 小时值 | 12.62409 | 20051007 | / | / | / |
| 94 | 姜家村 | 小时值 | 6.98232 | 20071507 | / | / | / |
| 95 | 各邑 | 小时值 | 12.3045 | 20102908 | / | / | / |
| 96 | 杨家庄 | 小时值 | 7.44943 | 20050807 | / | / | / |
| 97 | 苏家栗园 | 小时值 | 13.20919 | 20030608 | / | / | / |
| 98 | 新民村 | 小时值 | 11.04171 | 20050807 | / | / | / |
| 99 | 海稍 | 小时值 | 6.14196 | 20072907 | / | / | / |
| 100 | 雨多么 | 小时值 | 12.28513 | 20072721 | / | / | / |
| 101 | 水井屯 | 小时值 | 9.87049 | 20030608 | / | / | / |
| 102 | 益起坡 | 小时值 | 7.16775 | 20051007 | / | / | / |
| 103 | 竹园村 | 小时值 | 6.4601 | 20071507 | / | / | / |
| 104 | 龙树冲 | 小时值 | 9.22494 | 20031308 | / | / | / |
| 105 | 马军 | 小时值 | 11.0436 | 20102908 | / | / | / |
| 106 | 楚雄市区 | 小时值 | 7.57319 | 20060908 | / | / | / |
| 107 | 黄草完小 | 小时值 | 15.91193 | 20072907 | / | / | / |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 小时值 | 28.72026 | 20030608 | / | / | / |
| 109 | 苍岭中心中学 | 小时值 | 28.76879 | 20030608 | / | / | / |
| 110 | 饱满中学 | 小时值 | 27.3014 | 20030608 | / | / | / |
| 111 | 苍岭中学 | 小时值 | 10.33551 | 20072907 | / | / | / |
| 112 | 李家完小 | 小时值 | 10.96602 | 20072907 | / | / | / |
| 113 | 云甸完小 | 小时值 | 16.91044 | 20060507 | / | / | / |
| 114 | 鹿城镇中学 | 小时值 | 15.29598 | 20080607 | / | / | / |
| 115 | 楚雄技师学校 | 小时值 | 11.10249 | 20080607 | / | / | / |
| 116 | 旧庄镇 | 小时值 | 7.96674 | 20050807 | / | / | / |
| 117 | 广通镇 | 小时值 | 8.11467 | 20082407 | / | / | / |
| 120 | 冬瓜镇 | 小时值 | 4.42823 | 20121522 | / | / | / |
| 119 | 彩云镇 | 小时值 | 5.29948 | 20032008 | / | / | / |
| 120 | 云龙镇 | 小时值 | 61.3546 | 20120307 | / | / | / |
| 121 | 子午镇 | 小时值 | 4.16385 | 20061408 | / | / | / |
| 122 | 网格点 | 小时值 | 613.9066 | 20062120 | / | / | / |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 小时值 | 135.3046 | 20112906 | / | / | / |

表7.1-73    情景一砷及其化合物

| 序 号 | 预测点 | 浓度类型 | 贡献值(μg/m3) | 出现时间 | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 小时值 | 0.91522 | 20111209 | / | / | / |
| 2 | 马场 | 小时值 | 0.81648 | 20031809 | / | / | / |
| 3 | 黑箐 | 小时值 | 0.70183 | 20050807 | / | / | / |
| 4 | 岔河 | 小时值 | 0.8404 | 20071908 | / | / | / |
| 5 | 黄草村 | 小时值 | 0.41042 | 20121510 | / | / | / |
| 6 | 黄草冲 | 小时值 | 0.4999 | 20072008 | / | / | / |
| 7 | 麻栗树 | 小时值 | 0.67292 | 20072008 | / | / | / |
| 8 | 落苴美 | 小时值 | 0.65157 | 20082407 | / | / | / |
| 9 | 小村 | 小时值 | 0.64127 | 20053107 | / | / | / |
| 10 | 下桃叶 | 小时值 | 0.72702 | 20070608 | / | / | / |
| 11 | 上纸房 | 小时值 | 0.51716 | 20072907 | / | / | / |
| 12 | 元吉 | 小时值 | 0.50047 | 20072907 | / | / | / |
| 13 | 大荒田 | 小时值 | 0.64458 | 20030608 | / | / | / |
| 14 | 上桃叶 | 小时值 | 0.77 | 20080808 | / | / | / |
| 15 | 小坝子 | 小时值 | 0.59877 | 20053107 | / | / | / |
| 16 | 下纸房 | 小时值 | 0.52747 | 20072907 | / | / | / |
| 17 | 海子坝 | 小时值 | 0.72388 | 20030608 | / | / | / |
| 20 | 尖山 | 小时值 | 10.40075 | 20103119 | / | / | / |
| 19 | 庄科村 | 小时值 | 0.81065 | 20082407 | / | / | / |
| 20 | 秧田冲 | 小时值 | 0.87455 | 20050907 | / | / | / |
| 21 | 马藏朗 | 小时值 | 2.56683 | 20033102 | / | / | / |
| 22 | 苍岭镇 | 小时值 | 0.71684 | 20030608 | / | / | / |
| 23 | 红豆冲 | 小时值 | 0.73414 | 20110208 | / | / | / |
| 24 | 家松树 | 小时值 | 7.49269 | 20071324 | / | / | / |
| 25 | 石官屯 | 小时值 | 0.70899 | 20082407 | / | / | / |
| 26 | 苍岭村 | 小时值 | 0.59137 | 20030608 | / | / | / |
| 27 | 方家河 | 小时值 | 0.46547 | 20031308 | / | / | / |
| 28 | 大凹村 | 小时值 | 0.72011 | 20110508 | / | / | / |
| 29 | 小云甸 | 小时值 | 0.6875 | 20032008 | / | / | / |
| 30 | 连汪坝 | 小时值 | 0.85195 | 20082407 | / | / | / |
| 31 | 里伍村 | 小时值 | 0.52409 | 20072407 | / | / | / |
| 32 | 马鞍山 | 小时值 | 0.44101 | 20030608 | / | / | / |
| 33 | 上土坡 | 小时值 | 0.94897 | 20081207 | / | / | / |
| 34 | 殷家湾子 | 小时值 | 0.60832 | 20030608 | / | / | / |
| 35 | 孔家庄 | 小时值 | 0.57327 | 20050807 | / | / | / |
| 36 | 安家院 | 小时值 | 0.54187 | 20030608 | / | / | / |
| 37 | 卡利 | 小时值 | 0.72616 | 20042507 | / | / | / |
| 38 | 梅子箐 | 小时值 | 0.38274 | 20072907 | / | / | / |
| 39 | 下土坡 | 小时值 | 0.44932 | 20031208 | / | / | / |
| 40 | 下苍洼 | 小时值 | 0.41993 | 20050807 | / | / | / |
| 41 | 檀木箐 | 小时值 | 0.85418 | 20050907 | / | / | / |
| 42 | 上苍洼 | 小时值 | 0.52102 | 20050807 | / | / | / |
| 43 | 曹官冲 | 小时值 | 0.68094 | 20082407 | / | / | / |
| 44 | 高家庄 | 小时值 | 0.42541 | 20053107 | / | / | / |
| 45 | 丁家屯 | 小时值 | 0.38017 | 20030608 | / | / | / |
| 46 | 水井村 | 小时值 | 0.55149 | 20072207 | / | / | / |
| 47 | 上高包 | 小时值 | 0.67191 | 20060507 | / | / | / |
| 48 | 柴家冲 | 小时值 | 0.56984 | 20030608 | / | / | / |
| 49 | 小寨山 | 小时值 | 0.35218 | 20072907 | / | / | / |
| 50 | 小白庙 | 小时值 | 0.47455 | 20032508 | / | / | / |
| 51 | 下高包 | 小时值 | 0.57608 | 20060507 | / | / | / |
| 52 | 戴家屯 | 小时值 | 0.31397 | 20071507 | / | / | / |
| 53 | 盐井冲 | 小时值 | 0.52483 | 20110208 | / | / | / |
| 54 | 耳东村 | 小时值 | 0.39848 | 20052707 | / | / | / |
| 55 | 十三湾 | 小时值 | 1.98837 | 20080805 | / | / | / |
| 56 | 烂泥塘 | 小时值 | 0.4622 | 20032008 | / | / | / |
| 57 | 朱家村 | 小时值 | 0.33527 | 20032008 | / | / | / |
| 58 | 伍贵田 | 小时值 | 0.49376 | 20060507 | / | / | / |
| 59 | 朱家海子 | 小时值 | 0.39522 | 20030608 | / | / | / |
| 60 | 李家村 | 小时值 | 0.26826 | 20072907 | / | / | / |
| 61 | 西排村 | 小时值 | 0.34792 | 20031208 | / | / | / |
| 62 | 朱洗村 | 小时值 | 0.26934 | 20052807 | / | / | / |
| 63 | 马朵朗 | 小时值 | 0.75451 | 20050907 | / | / | / |
| 64 | 雾斗河 | 小时值 | 0.48586 | 20030608 | / | / | / |
| 65 | 大东村 | 小时值 | 0.35188 | 20080607 | / | / | / |
| 66 | 石头庙 | 小时值 | 0.95593 | 20021608 | / | / | / |
| 67 | 水草箐 | 小时值 | 0.79775 | 20020205 | / | / | / |
| 68 | 三岔河 | 小时值 | 0.37651 | 20060507 | / | / | / |
| 69 | 棠梨沟 | 小时值 | 0.58992 | 20042507 | / | / | / |
| 70 | 凹腰山 | 小时值 | 0.2425 | 20031308 | / | / | / |
| 71 | 迤香村 | 小时值 | 0.42454 | 20110208 | / | / | / |
| 72 | 芦柴冲 | 小时值 | 0.35115 | 20032008 | / | / | / |
| 73 | 西云村 | 小时值 | 0.31842 | 20042507 | / | / | / |
| 74 | 陈家村 | 小时值 | 0.3674 | 20030608 | / | / | / |
| 75 | 黄土坡 | 小时值 | 0.25301 | 20071407 | / | / | / |
| 76 | 罗文村 | 小时值 | 0.35563 | 20032008 | / | / | / |
| 77 | 尹旗屯 | 小时值 | 0.46398 | 20071307 | / | / | / |
| 78 | 富民村 | 小时值 | 0.29348 | 20052707 | / | / | / |
| 79 | 腰站街 | 小时值 | 0.20346 | 20072907 | / | / | / |
| 80 | 麦地冲 | 小时值 | 0.38399 | 20080207 | / | / | / |
| 81 | 枣子园 | 小时值 | 0.34575 | 20052707 | / | / | / |
| 82 | 枪杆冲 | 小时值 | 0.37767 | 20050907 | / | / | / |
| 83 | 古坝 | 小时值 | 0.40955 | 20050807 | / | / | / |
| 84 | 小保山 | 小时值 | 0.38132 | 20051007 | / | / | / |
| 85 | 白家屯 | 小时值 | 0.21561 | 20030608 | / | / | / |
| 86 | 鱼坝 | 小时值 | 0.2413 | 20031308 | / | / | / |
| 87 | 兴隆 | 小时值 | 0.38516 | 20030608 | / | / | / |
| 88 | 高苋槽 | 小时值 | 0.2841 | 20060507 | / | / | / |
| 89 | 香梨树 | 小时值 | 0.39559 | 20080207 | / | / | / |
| 90 | 大保山 | 小时值 | 0.34877 | 20051007 | / | / | / |
| 91 | 桃园村 | 小时值 | 0.18181 | 20052807 | / | / | / |
| 92 | 小西村 | 小时值 | 0.20084 | 20031308 | / | / | / |
| 93 | 黑邑仓 | 小时值 | 0.32009 | 20051007 | / | / | / |
| 94 | 姜家村 | 小时值 | 0.177 | 20071507 | / | / | / |
| 95 | 各邑 | 小时值 | 0.312 | 20102908 | / | / | / |
| 96 | 杨家庄 | 小时值 | 0.18892 | 20050807 | / | / | / |
| 97 | 苏家栗园 | 小时值 | 0.33488 | 20030608 | / | / | / |
| 98 | 新民村 | 小时值 | 0.28001 | 20050807 | / | / | / |
| 99 | 海稍 | 小时值 | 0.15565 | 20072907 | / | / | / |
| 100 | 雨多么 | 小时值 | 0.31152 | 20072721 | / | / | / |
| 101 | 水井屯 | 小时值 | 0.2503 | 20030608 | / | / | / |
| 102 | 益起坡 | 小时值 | 0.18178 | 20051007 | / | / | / |
| 103 | 竹园村 | 小时值 | 0.16375 | 20071507 | / | / | / |
| 104 | 龙树冲 | 小时值 | 0.2339 | 20031308 | / | / | / |
| 105 | 马军 | 小时值 | 0.28005 | 20102908 | / | / | / |
| 106 | 楚雄市区 | 小时值 | 0.192 | 20060908 | / | / | / |
| 107 | 黄草完小 | 小时值 | 0.4032 | 20072907 | / | / | / |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 小时值 | 0.72807 | 20030608 | / | / | / |
| 109 | 苍岭中心中学 | 小时值 | 0.72931 | 20030608 | / | / | / |
| 110 | 饱满中学 | 小时值 | 0.69211 | 20030608 | / | / | / |
| 111 | 苍岭中学 | 小时值 | 0.26185 | 20072907 | / | / | / |
| 112 | 李家完小 | 小时值 | 0.27783 | 20072907 | / | / | / |
| 113 | 云甸完小 | 小时值 | 0.42875 | 20060507 | / | / | / |
| 114 | 鹿城镇中学 | 小时值 | 0.38768 | 20080607 | / | / | / |
| 115 | 楚雄技师学校 | 小时值 | 0.2815 | 20080607 | / | / | / |
| 116 | 旧庄镇 | 小时值 | 0.20204 | 20050807 | / | / | / |
| 117 | 广通镇 | 小时值 | 0.20574 | 20082407 | / | / | / |
| 120 | 冬瓜镇 | 小时值 | 0.1123 | 20121522 | / | / | / |
| 119 | 彩云镇 | 小时值 | 0.13432 | 20032008 | / | / | / |
| 120 | 云龙镇 | 小时值 | 1.55561 | 20120307 | / | / | / |
| 121 | 子午镇 | 小时值 | 0.10559 | 20061408 | / | / | / |
| 122 | 网格点 | 小时值 | 15.5 | 20080721 | / | / | / |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 小时值 | 3.75 | 20073122 | / | / | / |

③锑及其化合物

表7.1-69  情景一锑及其化合物

| 序 号 | 预测点 | 浓度类型 | 贡献值(μg/m3) | 出现时间 | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 小时值 | 0.52469 | 20111209 | / | / | / |
| 2 | 马场 | 小时值 | 0.46773 | 20031809 | / | / | / |
| 3 | 黑箐 | 小时值 | 0.40247 | 20050807 | / | / | / |
| 4 | 岔河 | 小时值 | 0.48154 | 20071908 | / | / | / |
| 5 | 黄草村 | 小时值 | 0.23511 | 20121510 | / | / | / |
| 6 | 黄草冲 | 小时值 | 0.28619 | 20072008 | / | / | / |
| 7 | 麻栗树 | 小时值 | 0.3853 | 20072008 | / | / | / |
| 8 | 落苴美 | 小时值 | 0.37351 | 20082407 | / | / | / |
| 9 | 小村 | 小时值 | 0.36734 | 20053107 | / | / | / |
| 10 | 下桃叶 | 小时值 | 0.41686 | 20070608 | / | / | / |
| 11 | 上纸房 | 小时值 | 0.29642 | 20072907 | / | / | / |
| 12 | 元吉 | 小时值 | 0.28713 | 20072907 | / | / | / |
| 13 | 大荒田 | 小时值 | 0.36935 | 20030608 | / | / | / |
| 14 | 上桃叶 | 小时值 | 0.4414 | 20080808 | / | / | / |
| 15 | 小坝子 | 小时值 | 0.34292 | 20053107 | / | / | / |
| 16 | 下纸房 | 小时值 | 0.30277 | 20072907 | / | / | / |
| 17 | 海子坝 | 小时值 | 0.4146 | 20030608 | / | / | / |
| 20 | 尖山 | 小时值 | 5.94968 | 20103119 | / | / | / |
| 19 | 庄科村 | 小时值 | 0.46428 | 20082407 | / | / | / |
| 20 | 秧田冲 | 小时值 | 0.50097 | 20050907 | / | / | / |
| 21 | 马藏朗 | 小时值 | 1.46834 | 20033102 | / | / | / |
| 22 | 苍岭镇 | 小时值 | 0.41068 | 20030608 | / | / | / |
| 23 | 红豆冲 | 小时值 | 0.42059 | 20110208 | / | / | / |
| 24 | 家松树 | 小时值 | 4.28615 | 20071324 | / | / | / |
| 25 | 石官屯 | 小时值 | 0.40591 | 20082407 | / | / | / |
| 26 | 苍岭村 | 小时值 | 0.33872 | 20030608 | / | / | / |
| 27 | 方家河 | 小时值 | 0.26661 | 20031308 | / | / | / |
| 28 | 大凹村 | 小时值 | 0.41265 | 20110508 | / | / | / |
| 29 | 小云甸 | 小时值 | 0.39422 | 20032008 | / | / | / |
| 30 | 连汪坝 | 小时值 | 0.48794 | 20082407 | / | / | / |
| 31 | 里伍村 | 小时值 | 0.30013 | 20072407 | / | / | / |
| 32 | 马鞍山 | 小时值 | 0.25253 | 20030608 | / | / | / |
| 33 | 上土坡 | 小时值 | 0.54317 | 20081207 | / | / | / |
| 34 | 殷家湾子 | 小时值 | 0.34846 | 20030608 | / | / | / |
| 35 | 孔家庄 | 小时值 | 0.32825 | 20050807 | / | / | / |
| 36 | 安家院 | 小时值 | 0.31029 | 20030608 | / | / | / |
| 37 | 卡利 | 小时值 | 0.41649 | 20042507 | / | / | / |
| 38 | 梅子箐 | 小时值 | 0.21968 | 20072907 | / | / | / |
| 39 | 下土坡 | 小时值 | 0.25753 | 20031208 | / | / | / |
| 40 | 下苍洼 | 小时值 | 0.24049 | 20050807 | / | / | / |
| 41 | 檀木箐 | 小时值 | 0.48908 | 20050907 | / | / | / |
| 42 | 上苍洼 | 小时值 | 0.29849 | 20050807 | / | / | / |
| 43 | 曹官冲 | 小时值 | 0.38998 | 20082407 | / | / | / |
| 44 | 高家庄 | 小时值 | 0.24377 | 20053107 | / | / | / |
| 45 | 丁家屯 | 小时值 | 0.21764 | 20030608 | / | / | / |
| 46 | 水井村 | 小时值 | 0.31595 | 20072207 | / | / | / |
| 47 | 上高包 | 小时值 | 0.38519 | 20060507 | / | / | / |
| 48 | 柴家冲 | 小时值 | 0.32647 | 20030608 | / | / | / |
| 49 | 小寨山 | 小时值 | 0.20211 | 20072907 | / | / | / |
| 50 | 小白庙 | 小时值 | 0.2724 | 20032508 | / | / | / |
| 51 | 下高包 | 小时值 | 0.33007 | 20060507 | / | / | / |
| 52 | 戴家屯 | 小时值 | 0.17987 | 20071507 | / | / | / |
| 53 | 盐井冲 | 小时值 | 0.30067 | 20110208 | / | / | / |
| 54 | 耳东村 | 小时值 | 0.22814 | 20052707 | / | / | / |
| 55 | 十三湾 | 小时值 | 1.13858 | 20080805 | / | / | / |
| 56 | 烂泥塘 | 小时值 | 0.26506 | 20032008 | / | / | / |
| 57 | 朱家村 | 小时值 | 0.19197 | 20032008 | / | / | / |
| 58 | 伍贵田 | 小时值 | 0.28288 | 20060507 | / | / | / |
| 59 | 朱家海子 | 小时值 | 0.22629 | 20030608 | / | / | / |
| 60 | 李家村 | 小时值 | 0.15386 | 20072907 | / | / | / |
| 61 | 西排村 | 小时值 | 0.19933 | 20031208 | / | / | / |
| 62 | 朱洗村 | 小时值 | 0.15424 | 20052807 | / | / | / |
| 63 | 马朵朗 | 小时值 | 0.43229 | 20050907 | / | / | / |
| 64 | 雾斗河 | 小时值 | 0.2783 | 20030608 | / | / | / |
| 65 | 大东村 | 小时值 | 0.20153 | 20080607 | / | / | / |
| 66 | 石头庙 | 小时值 | 0.54784 | 20021608 | / | / | / |
| 67 | 水草箐 | 小时值 | 0.45771 | 20020205 | / | / | / |
| 68 | 三岔河 | 小时值 | 0.21563 | 20060507 | / | / | / |
| 69 | 棠梨沟 | 小时值 | 0.33821 | 20042507 | / | / | / |
| 70 | 凹腰山 | 小时值 | 0.13886 | 20031308 | / | / | / |
| 71 | 迤香村 | 小时值 | 0.24336 | 20110208 | / | / | / |
| 72 | 芦柴冲 | 小时值 | 0.20121 | 20032008 | / | / | / |
| 73 | 西云村 | 小时值 | 0.18231 | 20042507 | / | / | / |
| 74 | 陈家村 | 小时值 | 0.21041 | 20030608 | / | / | / |
| 75 | 黄土坡 | 小时值 | 0.14486 | 20071407 | / | / | / |
| 76 | 罗文村 | 小时值 | 0.20379 | 20032008 | / | / | / |
| 77 | 尹旗屯 | 小时值 | 0.26586 | 20071307 | / | / | / |
| 78 | 富民村 | 小时值 | 0.16804 | 20052707 | / | / | / |
| 79 | 腰站街 | 小时值 | 0.11669 | 20072907 | / | / | / |
| 80 | 麦地冲 | 小时值 | 0.22013 | 20080207 | / | / | / |
| 81 | 枣子园 | 小时值 | 0.19805 | 20052707 | / | / | / |
| 82 | 枪杆冲 | 小时值 | 0.2162 | 20050907 | / | / | / |
| 83 | 古坝 | 小时值 | 0.23461 | 20050807 | / | / | / |
| 84 | 小保山 | 小时值 | 0.21847 | 20051007 | / | / | / |
| 85 | 白家屯 | 小时值 | 0.12343 | 20030608 | / | / | / |
| 86 | 鱼坝 | 小时值 | 0.1382 | 20031308 | / | / | / |
| 87 | 兴隆 | 小时值 | 0.22064 | 20030608 | / | / | / |
| 88 | 高苋槽 | 小时值 | 0.16269 | 20060507 | / | / | / |
| 89 | 香梨树 | 小时值 | 0.22662 | 20080207 | / | / | / |
| 90 | 大保山 | 小时值 | 0.19983 | 20051007 | / | / | / |
| 91 | 桃园村 | 小时值 | 0.10417 | 20052807 | / | / | / |
| 92 | 小西村 | 小时值 | 0.115 | 20031308 | / | / | / |
| 93 | 黑邑仓 | 小时值 | 0.18334 | 20051007 | / | / | / |
| 94 | 姜家村 | 小时值 | 0.10144 | 20071507 | / | / | / |
| 95 | 各邑 | 小时值 | 0.17867 | 20102908 | / | / | / |
| 96 | 杨家庄 | 小时值 | 0.10815 | 20050807 | / | / | / |
| 97 | 苏家栗园 | 小时值 | 0.19183 | 20030608 | / | / | / |
| 98 | 新民村 | 小时值 | 0.16033 | 20050807 | / | / | / |
| 99 | 海稍 | 小时值 | 0.08923 | 20072907 | / | / | / |
| 100 | 雨多么 | 小时值 | 0.17846 | 20072721 | / | / | / |
| 101 | 水井屯 | 小时值 | 0.14332 | 20030608 | / | / | / |
| 102 | 益起坡 | 小时值 | 0.10408 | 20051007 | / | / | / |
| 103 | 竹园村 | 小时值 | 0.09385 | 20071507 | / | / | / |
| 104 | 龙树冲 | 小时值 | 0.13394 | 20031308 | / | / | / |
| 105 | 马军 | 小时值 | 0.16036 | 20102908 | / | / | / |
| 106 | 楚雄市区 | 小时值 | 0.10998 | 20060908 | / | / | / |
| 107 | 黄草完小 | 小时值 | 0.23143 | 20072907 | / | / | / |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 小时值 | 0.41713 | 20030608 | / | / | / |
| 109 | 苍岭中心中学 | 小时值 | 0.41782 | 20030608 | / | / | / |
| 110 | 饱满中学 | 小时值 | 0.39652 | 20030608 | / | / | / |
| 111 | 苍岭中学 | 小时值 | 0.15019 | 20072907 | / | / | / |
| 112 | 李家完小 | 小时值 | 0.15935 | 20072907 | / | / | / |
| 113 | 云甸完小 | 小时值 | 0.24561 | 20060507 | / | / | / |
| 114 | 鹿城镇中学 | 小时值 | 0.22222 | 20080607 | / | / | / |
| 115 | 楚雄技师学校 | 小时值 | 0.16123 | 20080607 | / | / | / |
| 116 | 旧庄镇 | 小时值 | 0.11568 | 20050807 | / | / | / |
| 117 | 广通镇 | 小时值 | 0.11784 | 20082407 | / | / | / |
| 120 | 冬瓜镇 | 小时值 | 0.06433 | 20121522 | / | / | / |
| 119 | 彩云镇 | 小时值 | 0.077 | 20032008 | / | / | / |
| 120 | 云龙镇 | 小时值 | 0.88988 | 20120307 | / | / | / |
| 121 | 子午镇 | 小时值 | 0.06048 | 20061408 | / | / | / |
| 122 | 网格点 | 小时值 | 8.90399 | 20062120 | / | / | / |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 小时值 | 1.96243 | 20112906 | / | / | / |

④锡及其化合物

表7.1-69  情景一锡及其化合物

| 序 号 | 预测点 | 浓度类型 | 贡献值(μg/m3) | 出现时间 | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 小时值 | 1.67827 | 20111209 | 60 | 2.80 | 达标 |
| 2 | 马场 | 小时值 | 1.49578 | 20031809 | 60 | 2.49 | 达标 |
| 3 | 黑箐 | 小时值 | 1.28727 | 20050807 | 60 | 2.15 | 达标 |
| 4 | 岔河 | 小时值 | 1.53992 | 20071908 | 60 | 2.57 | 达标 |
| 5 | 黄草村 | 小时值 | 0.75198 | 20121510 | 60 | 1.25 | 达标 |
| 6 | 黄草冲 | 小时值 | 0.91518 | 20072008 | 60 | 1.53 | 达标 |
| 7 | 麻栗树 | 小时值 | 1.2323 | 20072008 | 60 | 2.05 | 达标 |
| 8 | 落苴美 | 小时值 | 1.19488 | 20082407 | 60 | 1.99 | 达标 |
| 9 | 小村 | 小时值 | 1.1749 | 20053107 | 60 | 1.96 | 达标 |
| 10 | 下桃叶 | 小时值 | 1.33359 | 20070608 | 60 | 2.22 | 达标 |
| 11 | 上纸房 | 小时值 | 0.94798 | 20072907 | 60 | 1.58 | 达标 |
| 12 | 元吉 | 小时值 | 0.91838 | 20072907 | 60 | 1.53 | 达标 |
| 13 | 大荒田 | 小时值 | 1.18113 | 20030608 | 60 | 1.97 | 达标 |
| 14 | 上桃叶 | 小时值 | 1.41107 | 20080808 | 60 | 2.35 | 达标 |
| 15 | 小坝子 | 小时值 | 1.09676 | 20053107 | 60 | 1.83 | 达标 |
| 16 | 下纸房 | 小时值 | 0.9688 | 20072907 | 60 | 1.61 | 达标 |
| 17 | 海子坝 | 小时值 | 1.32611 | 20030608 | 60 | 2.21 | 达标 |
| 20 | 尖山 | 小时值 | 19.04567 | 20103119 | 60 | 31.74 | 达标 |
| 19 | 庄科村 | 小时值 | 1.4855 | 20082407 | 60 | 2.48 | 达标 |
| 20 | 秧田冲 | 小时值 | 1.60231 | 20050907 | 60 | 2.67 | 达标 |
| 21 | 马藏朗 | 小时值 | 4.70035 | 20033102 | 60 | 7.83 | 达标 |
| 22 | 苍岭镇 | 小时值 | 1.31359 | 20030608 | 60 | 2.19 | 达标 |
| 23 | 红豆冲 | 小时值 | 1.34497 | 20110208 | 60 | 2.24 | 达标 |
| 24 | 家松树 | 小时值 | 13.72049 | 20071324 | 60 | 22.87 | 达标 |
| 25 | 石官屯 | 小时值 | 1.29875 | 20082407 | 60 | 2.16 | 达标 |
| 26 | 苍岭村 | 小时值 | 1.08322 | 20030608 | 60 | 1.81 | 达标 |
| 27 | 方家河 | 小时值 | 0.85272 | 20031308 | 60 | 1.42 | 达标 |
| 28 | 大凹村 | 小时值 | 1.31932 | 20110508 | 60 | 2.20 | 达标 |
| 29 | 小云甸 | 小时值 | 1.26088 | 20032008 | 60 | 2.10 | 达标 |
| 30 | 连汪坝 | 小时值 | 1.56129 | 20082407 | 60 | 2.60 | 达标 |
| 31 | 里伍村 | 小时值 | 0.95978 | 20072407 | 60 | 1.60 | 达标 |
| 32 | 马鞍山 | 小时值 | 0.80752 | 20030608 | 60 | 1.35 | 达标 |
| 33 | 上土坡 | 小时值 | 1.73795 | 20081207 | 60 | 2.90 | 达标 |
| 34 | 殷家湾子 | 小时值 | 1.11445 | 20030608 | 60 | 1.86 | 达标 |
| 35 | 孔家庄 | 小时值 | 1.04985 | 20050807 | 60 | 1.75 | 达标 |
| 36 | 安家院 | 小时值 | 0.9924 | 20030608 | 60 | 1.65 | 达标 |
| 37 | 卡利 | 小时值 | 1.33162 | 20042507 | 60 | 2.22 | 达标 |
| 38 | 梅子箐 | 小时值 | 0.70296 | 20072907 | 60 | 1.17 | 达标 |
| 39 | 下土坡 | 小时值 | 0.82327 | 20031208 | 60 | 1.37 | 达标 |
| 40 | 下苍洼 | 小时值 | 0.769 | 20050807 | 60 | 1.28 | 达标 |
| 41 | 檀木箐 | 小时值 | 1.5644 | 20050907 | 60 | 2.61 | 达标 |
| 42 | 上苍洼 | 小时值 | 0.95458 | 20050807 | 60 | 1.59 | 达标 |
| 43 | 曹官冲 | 小时值 | 1.24767 | 20082407 | 60 | 2.08 | 达标 |
| 44 | 高家庄 | 小时值 | 0.77978 | 20053107 | 60 | 1.30 | 达标 |
| 45 | 丁家屯 | 小时值 | 0.69606 | 20030608 | 60 | 1.16 | 达标 |
| 46 | 水井村 | 小时值 | 1.01008 | 20072207 | 60 | 1.68 | 达标 |
| 47 | 上高包 | 小时值 | 1.23182 | 20060507 | 60 | 2.05 | 达标 |
| 48 | 柴家冲 | 小时值 | 1.04417 | 20030608 | 60 | 1.74 | 达标 |
| 49 | 小寨山 | 小时值 | 0.64674 | 20072907 | 60 | 1.08 | 达标 |
| 50 | 小白庙 | 小时值 | 0.87168 | 20032508 | 60 | 1.45 | 达标 |
| 51 | 下高包 | 小时值 | 1.05547 | 20060507 | 60 | 1.76 | 达标 |
| 52 | 戴家屯 | 小时值 | 0.57522 | 20071507 | 60 | 0.96 | 达标 |
| 53 | 盐井冲 | 小时值 | 0.9615 | 20110208 | 60 | 1.60 | 达标 |
| 54 | 耳东村 | 小时值 | 0.72971 | 20052707 | 60 | 1.22 | 达标 |
| 55 | 十三湾 | 小时值 | 3.63984 | 20080805 | 60 | 6.07 | 达标 |
| 56 | 烂泥塘 | 小时值 | 0.84787 | 20032008 | 60 | 1.41 | 达标 |
| 57 | 朱家村 | 小时值 | 0.61386 | 20032008 | 60 | 1.02 | 达标 |
| 58 | 伍贵田 | 小时值 | 0.90458 | 20060507 | 60 | 1.51 | 达标 |
| 59 | 朱家海子 | 小时值 | 0.72372 | 20030608 | 60 | 1.21 | 达标 |
| 60 | 李家村 | 小时值 | 0.49227 | 20072907 | 60 | 0.82 | 达标 |
| 61 | 西排村 | 小时值 | 0.63732 | 20031208 | 60 | 1.06 | 达标 |
| 62 | 朱洗村 | 小时值 | 0.49328 | 20052807 | 60 | 0.82 | 达标 |
| 63 | 马朵朗 | 小时值 | 1.38264 | 20050907 | 60 | 2.30 | 达标 |
| 64 | 雾斗河 | 小时值 | 0.8901 | 20030608 | 60 | 1.48 | 达标 |
| 65 | 大东村 | 小时值 | 0.64447 | 20080607 | 60 | 1.07 | 达标 |
| 66 | 石头庙 | 小时值 | 1.74941 | 20021608 | 60 | 2.92 | 达标 |
| 67 | 水草箐 | 小时值 | 1.45938 | 20020205 | 60 | 2.43 | 达标 |
| 68 | 三岔河 | 小时值 | 0.68954 | 20060507 | 60 | 1.15 | 达标 |
| 69 | 棠梨沟 | 小时值 | 1.08169 | 20042507 | 60 | 1.80 | 达标 |
| 70 | 凹腰山 | 小时值 | 0.44409 | 20031308 | 60 | 0.74 | 达标 |
| 71 | 迤香村 | 小时值 | 0.77833 | 20110208 | 60 | 1.30 | 达标 |
| 72 | 芦柴冲 | 小时值 | 0.64354 | 20032008 | 60 | 1.07 | 达标 |
| 73 | 西云村 | 小时值 | 0.583 | 20042507 | 60 | 0.97 | 达标 |
| 74 | 陈家村 | 小时值 | 0.67293 | 20030608 | 60 | 1.12 | 达标 |
| 75 | 黄土坡 | 小时值 | 0.46322 | 20071407 | 60 | 0.77 | 达标 |
| 76 | 罗文村 | 小时值 | 0.65181 | 20032008 | 0 | 无标准 | 达标 |
| 77 | 尹旗屯 | 小时值 | 0.85024 | 20071307 | 60 | 1.42 | 达标 |
| 78 | 富民村 | 小时值 | 0.53743 | 20052707 | 60 | 0.90 | 达标 |
| 79 | 腰站街 | 小时值 | 0.37334 | 20072907 | 60 | 0.62 | 达标 |
| 80 | 麦地冲 | 小时值 | 0.70388 | 20080207 | 60 | 1.17 | 达标 |
| 81 | 枣子园 | 小时值 | 0.63335 | 20052707 | 60 | 1.06 | 达标 |
| 82 | 枪杆冲 | 小时值 | 0.69148 | 20050907 | 60 | 1.15 | 达标 |
| 83 | 古坝 | 小时值 | 0.75038 | 20050807 | 60 | 1.25 | 达标 |
| 84 | 小保山 | 小时值 | 0.69866 | 20051007 | 60 | 1.16 | 达标 |
| 85 | 白家屯 | 小时值 | 0.39474 | 20030608 | 60 | 0.66 | 达标 |
| 86 | 鱼坝 | 小时值 | 0.44202 | 20031308 | 60 | 0.74 | 达标 |
| 87 | 兴隆 | 小时值 | 0.70571 | 20030608 | 60 | 1.18 | 达标 |
| 88 | 高苋槽 | 小时值 | 0.52025 | 20060507 | 60 | 0.87 | 达标 |
| 89 | 香梨树 | 小时值 | 0.72464 | 20080207 | 60 | 1.21 | 达标 |
| 90 | 大保山 | 小时值 | 0.639 | 20051007 | 60 | 1.06 | 达标 |
| 91 | 桃园村 | 小时值 | 0.33314 | 20052807 | 60 | 0.56 | 达标 |
| 92 | 小西村 | 小时值 | 0.36779 | 20031308 | 60 | 0.61 | 达标 |
| 93 | 黑邑仓 | 小时值 | 0.58632 | 20051007 | 60 | 0.98 | 达标 |
| 94 | 姜家村 | 小时值 | 0.3244 | 20071507 | 60 | 0.54 | 达标 |
| 95 | 各邑 | 小时值 | 0.57142 | 20102908 | 60 | 0.95 | 达标 |
| 96 | 杨家庄 | 小时值 | 0.34587 | 20050807 | 60 | 0.58 | 达标 |
| 97 | 苏家栗园 | 小时值 | 0.61356 | 20030608 | 60 | 1.02 | 达标 |
| 98 | 新民村 | 小时值 | 0.51271 | 20050807 | 60 | 0.85 | 达标 |
| 99 | 海稍 | 小时值 | 0.28545 | 20072907 | 60 | 0.48 | 达标 |
| 100 | 雨多么 | 小时值 | 0.57064 | 20072721 | 60 | 0.95 | 达标 |
| 101 | 水井屯 | 小时值 | 0.45834 | 20030608 | 60 | 0.76 | 达标 |
| 102 | 益起坡 | 小时值 | 0.3328 | 20051007 | 60 | 0.55 | 达标 |
| 103 | 竹园村 | 小时值 | 0.30016 | 20071507 | 60 | 0.50 | 达标 |
| 104 | 龙树冲 | 小时值 | 0.42842 | 20031308 | 60 | 0.71 | 达标 |
| 105 | 马军 | 小时值 | 0.51282 | 20102908 | 60 | 0.85 | 达标 |
| 106 | 楚雄市区 | 小时值 | 0.35177 | 20060908 | 60 | 0.59 | 达标 |
| 107 | 黄草完小 | 小时值 | 0.73986 | 20072907 | 60 | 1.23 | 达标 |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 小时值 | 1.33419 | 20030608 | 60 | 2.22 | 达标 |
| 109 | 苍岭中心中学 | 小时值 | 1.33642 | 20030608 | 60 | 2.23 | 达标 |
| 110 | 饱满中学 | 小时值 | 1.26826 | 20030608 | 60 | 2.11 | 达标 |
| 111 | 苍岭中学 | 小时值 | 0.48054 | 20072907 | 60 | 0.80 | 达标 |
| 112 | 李家完小 | 小时值 | 0.50985 | 20072907 | 60 | 0.85 | 达标 |
| 113 | 云甸完小 | 小时值 | 0.78542 | 20060507 | 60 | 1.31 | 达标 |
| 114 | 鹿城镇中学 | 小时值 | 0.71079 | 20080607 | 60 | 1.18 | 达标 |
| 115 | 楚雄技师学校 | 小时值 | 0.51562 | 20080607 | 60 | 0.86 | 达标 |
| 116 | 旧庄镇 | 小时值 | 0.36992 | 20050807 | 60 | 0.62 | 达标 |
| 117 | 广通镇 | 小时值 | 0.37688 | 20082407 | 60 | 0.63 | 达标 |
| 120 | 冬瓜镇 | 小时值 | 0.20564 | 20121522 | 60 | 0.34 | 达标 |
| 119 | 彩云镇 | 小时值 | 0.24627 | 20032008 | 60 | 0.41 | 达标 |
| 120 | 云龙镇 | 小时值 | 2.84861 | 20120307 | 60 | 4.75 | 达标 |
| 121 | 子午镇 | 小时值 | 0.19336 | 20061408 | 60 | 0.32 | 达标 |
| 122 | 网格点 | 小时值 | 28.5028 | 20062120 | 60 | 47.50 | 达标 |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 小时值 | 6.282 | 20112906 | 60 | 10.47 | 达标 |

⑤镉及其化合物

表7.1-69  情景一镉及其化合物

| 序 号 | 预测点 | 浓度类型 | 贡献值(μg/m3) | 出现时间 | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 小时值 | 0.04249 | 20111209 | / | / | / |
| 2 | 马场 | 小时值 | 0.00271 | 201112 | / | / | / |
| 3 | 黑箐 | 小时值 | 0.00043 | 平均值 | / | / | / |
| 4 | 岔河 | 小时值 | 0.03788 | 20031809 | / | / | / |
| 5 | 黄草村 | 小时值 | 0.00317 | 200318 | / | / | / |
| 6 | 黄草冲 | 小时值 | 0.00045 | 平均值 | / | / | / |
| 7 | 麻栗树 | 小时值 | 0.0326 | 20050807 | / | / | / |
| 8 | 落苴美 | 小时值 | 0.00448 | 200409 | / | / | / |
| 9 | 小村 | 小时值 | 0.0006 | 平均值 | / | / | / |
| 10 | 下桃叶 | 小时值 | 0.039 | 20071908 | / | / | / |
| 11 | 上纸房 | 小时值 | 0.00281 | 200804 | / | / | / |
| 12 | 元吉 | 小时值 | 0.00041 | 平均值 | / | / | / |
| 13 | 大荒田 | 小时值 | 0.01904 | 20121510 | / | / | / |
| 14 | 上桃叶 | 小时值 | 0.00364 | 201011 | / | / | / |
| 15 | 小坝子 | 小时值 | 0.00063 | 平均值 | / | / | / |
| 16 | 下纸房 | 小时值 | 0.02317 | 20072008 | / | / | / |
| 17 | 海子坝 | 小时值 | 0.00366 | 200110 | / | / | / |
| 20 | 尖山 | 小时值 | 0.00034 | 平均值 | / | / | / |
| 19 | 庄科村 | 小时值 | 0.0312 | 20072008 | / | / | / |
| 20 | 秧田冲 | 小时值 | 0.00269 | 200614 | / | / | / |
| 21 | 马藏朗 | 小时值 | 0.00033 | 平均值 | / | / | / |
| 22 | 苍岭镇 | 小时值 | 0.03024 | 20082407 | / | / | / |
| 23 | 红豆冲 | 小时值 | 0.00322 | 200518 | / | / | / |
| 24 | 家松树 | 小时值 | 0.0008 | 平均值 | / | / | / |
| 25 | 石官屯 | 小时值 | 0.02974 | 20053107 | / | / | / |
| 26 | 苍岭村 | 小时值 | 0.00327 | 200410 | / | / | / |
| 27 | 方家河 | 小时值 | 0.00069 | 平均值 | / | / | / |
| 28 | 大凹村 | 小时值 | 0.03375 | 20070608 | / | / | / |
| 29 | 小云甸 | 小时值 | 0.00238 | 200920 | / | / | / |
| 30 | 连汪坝 | 小时值 | 0.00036 | 平均值 | / | / | / |
| 31 | 里伍村 | 小时值 | 0.02401 | 20072907 | / | / | / |
| 32 | 马鞍山 | 小时值 | 0.00168 | 201010 | / | / | / |
| 33 | 上土坡 | 小时值 | 0.00031 | 平均值 | / | / | / |
| 34 | 殷家湾子 | 小时值 | 0.02326 | 20072907 | / | / | / |
| 35 | 孔家庄 | 小时值 | 0.0032 | 201011 | / | / | / |
| 36 | 安家院 | 小时值 | 0.00047 | 平均值 | / | / | / |
| 37 | 卡利 | 小时值 | 0.02991 | 20030608 | / | / | / |
| 38 | 梅子箐 | 小时值 | 0.00306 | 200523 | / | / | / |
| 39 | 下土坡 | 小时值 | 0.00073 | 平均值 | / | / | / |
| 40 | 下苍洼 | 小时值 | 0.03577 | 20080808 | / | / | / |
| 41 | 檀木箐 | 小时值 | 0.00317 | 200725 | / | / | / |
| 42 | 上苍洼 | 小时值 | 0.00032 | 平均值 | / | / | / |
| 43 | 曹官冲 | 小时值 | 0.02777 | 20053107 | / | / | / |
| 44 | 高家庄 | 小时值 | 0.00303 | 200115 | / | / | / |
| 45 | 丁家屯 | 小时值 | 0.00064 | 平均值 | / | / | / |
| 46 | 水井村 | 小时值 | 0.02452 | 20072907 | / | / | / |
| 47 | 上高包 | 小时值 | 0.00225 | 200618 | / | / | / |
| 48 | 柴家冲 | 小时值 | 0.00034 | 平均值 | / | / | / |
| 49 | 小寨山 | 小时值 | 0.03357 | 20030608 | / | / | / |
| 50 | 小白庙 | 小时值 | 0.00239 | 200522 | / | / | / |
| 51 | 下高包 | 小时值 | 0.00049 | 平均值 | / | / | / |
| 52 | 戴家屯 | 小时值 | 0.48089 | 20103119 | / | / | / |
| 53 | 盐井冲 | 小时值 | 0.05883 | 200907 | / | / | / |
| 54 | 耳东村 | 小时值 | 0.0041 | 平均值 | / | / | / |
| 55 | 十三湾 | 小时值 | 0.03757 | 20082407 | / | / | / |
| 56 | 烂泥塘 | 小时值 | 0.00248 | 200518 | / | / | / |
| 57 | 朱家村 | 小时值 | 0.00058 | 平均值 | / | / | / |
| 58 | 伍贵田 | 小时值 | 0.04056 | 20050907 | / | / | / |
| 59 | 朱家海子 | 小时值 | 0.00169 | 200509 | / | / | / |
| 60 | 李家村 | 小时值 | 0.00024 | 平均值 | / | / | / |
| 61 | 西排村 | 小时值 | 0.11868 | 20033102 | / | / | / |
| 62 | 朱洗村 | 小时值 | 0.00586 | 200917 | / | / | / |
| 63 | 马朵朗 | 小时值 | 0.00062 | 平均值 | / | / | / |
| 64 | 雾斗河 | 小时值 | 0.03325 | 20030608 | / | / | / |
| 65 | 大东村 | 小时值 | 0.00236 | 200522 | / | / | / |
| 66 | 石头庙 | 小时值 | 0.00047 | 平均值 | / | / | / |
| 67 | 水草箐 | 小时值 | 0.03406 | 20110208 | / | / | / |
| 68 | 三岔河 | 小时值 | 0.00148 | 201102 | / | / | / |
| 69 | 棠梨沟 | 小时值 | 0.00023 | 平均值 | / | / | / |
| 70 | 凹腰山 | 小时值 | 0.34644 | 20071324 | / | / | / |
| 71 | 迤香村 | 小时值 | 0.03129 | 200810 | / | / | / |
| 72 | 芦柴冲 | 小时值 | 0.00316 | 平均值 | / | / | / |
| 73 | 西云村 | 小时值 | 0.03284 | 20082407 | / | / | / |
| 74 | 陈家村 | 小时值 | 0.00212 | 200518 | / | / | / |
| 75 | 黄土坡 | 小时值 | 0.00051 | 平均值 | / | / | / |
| 76 | 罗文村 | 小时值 | 0.02743 | 20030608 | / | / | / |
| 77 | 尹旗屯 | 小时值 | 0.00243 | 200612 | / | / | / |
| 78 | 富民村 | 小时值 | 0.00053 | 平均值 | / | / | / |
| 79 | 腰站街 | 小时值 | 0.02159 | 20031308 | / | / | / |
| 80 | 麦地冲 | 小时值 | 0.00169 | 200618 | / | / | / |
| 81 | 枣子园 | 小时值 | 0.00028 | 平均值 | / | / | / |
| 82 | 枪杆冲 | 小时值 | 0.03343 | 20110508 | / | / | / |
| 83 | 古坝 | 小时值 | 0.0017 | 200605 | / | / | / |
| 84 | 小保山 | 小时值 | 0.00019 | 平均值 | / | / | / |
| 85 | 白家屯 | 小时值 | 0.03193 | 20032008 | / | / | / |
| 86 | 鱼坝 | 小时值 | 0.00154 | 200320 | / | / | / |
| 87 | 兴隆 | 小时值 | 0.00016 | 平均值 | / | / | / |
| 88 | 高苋槽 | 小时值 | 0.03948 | 20082407 | / | / | / |
| 89 | 香梨树 | 小时值 | 0.00255 | 200518 | / | / | / |
| 90 | 大保山 | 小时值 | 0.00048 | 平均值 | / | / | / |
| 91 | 桃园村 | 小时值 | 0.0243 | 20072407 | / | / | / |
| 92 | 小西村 | 小时值 | 0.00193 | 201122 | / | / | / |
| 93 | 黑邑仓 | 小时值 | 0.0002 | 平均值 | / | / | / |
| 94 | 姜家村 | 小时值 | 0.02045 | 20030608 | / | / | / |
| 95 | 各邑 | 小时值 | 0.00222 | 200612 | / | / | / |
| 96 | 杨家庄 | 小时值 | 0.00049 | 平均值 | / | / | / |
| 97 | 苏家栗园 | 小时值 | 0.04394 | 20081207 | / | / | / |
| 98 | 新民村 | 小时值 | 0.00414 | 200914 | / | / | / |
| 99 | 海稍 | 小时值 | 0.00035 | 平均值 | / | / | / |
| 100 | 雨多么 | 小时值 | 0.02821 | 20030608 | / | / | / |
| 101 | 水井屯 | 小时值 | 0.00235 | 200612 | / | / | / |
| 102 | 益起坡 | 小时值 | 0.00046 | 平均值 | / | / | / |
| 103 | 竹园村 | 小时值 | 0.02658 | 20050807 | / | / | / |
| 104 | 龙树冲 | 小时值 | 0.00202 | 200508 | / | / | / |
| 105 | 马军 | 小时值 | 0.00026 | 平均值 | / | / | / |
| 106 | 楚雄市区 | 小时值 | 0.02512 | 20030608 | / | / | / |
| 107 | 黄草完小 | 小时值 | 0.00174 | 200112 | / | / | / |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 小时值 | 0.00031 | 平均值 | / | / | / |
| 109 | 苍岭中心中学 | 小时值 | 0.03375 | 20042507 | / | / | / |
| 110 | 饱满中学 | 小时值 | 0.00227 | 201122 | / | / | / |
| 111 | 苍岭中学 | 小时值 | 0.00018 | 平均值 | / | / | / |
| 112 | 李家完小 | 小时值 | 0.01779 | 20072907 | / | / | / |
| 113 | 云甸完小 | 小时值 | 0.00165 | 201011 | / | / | / |
| 114 | 鹿城镇中学 | 小时值 | 0.00025 | 平均值 | / | / | / |
| 115 | 楚雄技师学校 | 小时值 | 0.02087 | 20031208 | / | / | / |
| 116 | 旧庄镇 | 小时值 | 0.00117 | 200405 | / | / | / |
| 117 | 广通镇 | 小时值 | 0.00017 | 平均值 | / | / | / |
| 120 | 冬瓜镇 | 小时值 | 0.01947 | 20050807 | / | / | / |
| 119 | 彩云镇 | 小时值 | 0.00131 | 200508 | / | / | / |
| 120 | 云龙镇 | 小时值 | 0.00014 | 平均值 | / | / | / |
| 121 | 子午镇 | 小时值 | 0.03959 | 20050907 | / | / | / |
| 122 | 网格点 | 小时值 | 0.71968 | 20062120 | / | / | / |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 小时值 | 0.09719 | 200803 | / | / | / |

⑥铬及其化合物

表7.1-69  情景一铬及其化合物

| 序 号 | 预测点 | 浓度类型 | 贡献值(μg/m3) | 出现时间 | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 小时值 | 0.03164 | 20111209 | 1.5 | 2.11 | 达标 |
| 2 | 马场 | 小时值 | 0.02822 | 20071908 | 1.5 | 1.88 | 达标 |
| 3 | 黑箐 | 小时值 | 0.02428 | 20050807 | 1.5 | 1.62 | 达标 |
| 4 | 岔河 | 小时值 | 0.02905 | 20071908 | 1.5 | 1.94 | 达标 |
| 5 | 黄草村 | 小时值 | 0.01418 | 20121510 | 1.5 | 0.95 | 达标 |
| 6 | 黄草冲 | 小时值 | 0.01726 | 20072008 | 1.5 | 1.15 | 达标 |
| 7 | 麻栗树 | 小时值 | 0.02324 | 20072008 | 1.5 | 1.55 | 达标 |
| 8 | 落苴美 | 小时值 | 0.02252 | 20082407 | 1.5 | 1.50 | 达标 |
| 9 | 小村 | 小时值 | 0.02215 | 20053107 | 1.5 | 1.48 | 达标 |
| 10 | 下桃叶 | 小时值 | 0.02513 | 20070608 | 1.5 | 1.68 | 达标 |
| 11 | 上纸房 | 小时值 | 0.01788 | 20072907 | 1.5 | 1.19 | 达标 |
| 12 | 元吉 | 小时值 | 0.01732 | 20072907 | 1.5 | 1.15 | 达标 |
| 13 | 大荒田 | 小时值 | 0.02228 | 20030608 | 1.5 | 1.49 | 达标 |
| 14 | 上桃叶 | 小时值 | 0.02666 | 20080808 | 1.5 | 1.78 | 达标 |
| 15 | 小坝子 | 小时值 | 0.02068 | 20053107 | 1.5 | 1.38 | 达标 |
| 16 | 下纸房 | 小时值 | 0.01825 | 20072907 | 1.5 | 1.22 | 达标 |
| 17 | 海子坝 | 小时值 | 0.025 | 20030608 | 1.5 | 1.67 | 达标 |
| 20 | 尖山 | 小时值 | 0.35788 | 20103119 | 1.5 | 23.86 | 达标 |
| 19 | 庄科村 | 小时值 | 0.02797 | 20082407 | 1.5 | 1.86 | 达标 |
| 20 | 秧田冲 | 小时值 | 0.03021 | 20050907 | 1.5 | 2.01 | 达标 |
| 21 | 马藏朗 | 小时值 | 0.08832 | 20033102 | 1.5 | 5.89 | 达标 |
| 22 | 苍岭镇 | 小时值 | 0.02476 | 20030608 | 1.5 | 1.65 | 达标 |
| 23 | 红豆冲 | 小时值 | 0.02538 | 20110208 | 1.5 | 1.69 | 达标 |
| 24 | 家松树 | 小时值 | 0.25782 | 20071324 | 1.5 | 17.19 | 达标 |
| 25 | 石官屯 | 小时值 | 0.02445 | 20082407 | 1.5 | 1.63 | 达标 |
| 26 | 苍岭村 | 小时值 | 0.02043 | 20030608 | 1.5 | 1.36 | 达标 |
| 27 | 方家河 | 小时值 | 0.01608 | 20031308 | 1.5 | 1.07 | 达标 |
| 28 | 大凹村 | 小时值 | 0.02491 | 20110508 | 1.5 | 1.66 | 达标 |
| 29 | 小云甸 | 小时值 | 0.02378 | 20032008 | 1.5 | 1.59 | 达标 |
| 30 | 连汪坝 | 小时值 | 0.02939 | 20082407 | 1.5 | 1.96 | 达标 |
| 31 | 里伍村 | 小时值 | 0.0181 | 20072407 | 1.5 | 1.21 | 达标 |
| 32 | 马鞍山 | 小时值 | 0.01523 | 20030608 | 1.5 | 1.02 | 达标 |
| 33 | 上土坡 | 小时值 | 0.03272 | 20081207 | 1.5 | 2.18 | 达标 |
| 34 | 殷家湾子 | 小时值 | 0.02101 | 20030608 | 1.5 | 1.40 | 达标 |
| 35 | 孔家庄 | 小时值 | 0.01979 | 20050807 | 1.5 | 1.32 | 达标 |
| 36 | 安家院 | 小时值 | 0.01871 | 20030608 | 1.5 | 1.25 | 达标 |
| 37 | 卡利 | 小时值 | 0.02515 | 20042507 | 1.5 | 1.68 | 达标 |
| 38 | 梅子箐 | 小时值 | 0.01324 | 20072907 | 1.5 | 0.88 | 达标 |
| 39 | 下土坡 | 小时值 | 0.01555 | 20031208 | 1.5 | 1.04 | 达标 |
| 40 | 下苍洼 | 小时值 | 0.01451 | 20050807 | 1.5 | 0.97 | 达标 |
| 41 | 檀木箐 | 小时值 | 0.02948 | 20050907 | 1.5 | 1.97 | 达标 |
| 42 | 上苍洼 | 小时值 | 0.018 | 20050807 | 1.5 | 1.20 | 达标 |
| 43 | 曹官冲 | 小时值 | 0.0235 | 20082407 | 1.5 | 1.57 | 达标 |
| 44 | 高家庄 | 小时值 | 0.0147 | 20053107 | 1.5 | 0.98 | 达标 |
| 45 | 丁家屯 | 小时值 | 0.01312 | 20030608 | 1.5 | 0.87 | 达标 |
| 46 | 水井村 | 小时值 | 0.01907 | 20072207 | 1.5 | 1.27 | 达标 |
| 47 | 上高包 | 小时值 | 0.02324 | 20060507 | 1.5 | 1.55 | 达标 |
| 48 | 柴家冲 | 小时值 | 0.01969 | 20030608 | 1.5 | 1.31 | 达标 |
| 49 | 小寨山 | 小时值 | 0.01218 | 20072907 | 1.5 | 0.81 | 达标 |
| 50 | 小白庙 | 小时值 | 0.01642 | 20032508 | 1.5 | 1.09 | 达标 |
| 51 | 下高包 | 小时值 | 0.01991 | 20060507 | 1.5 | 1.33 | 达标 |
| 52 | 戴家屯 | 小时值 | 0.01085 | 20071507 | 1.5 | 0.72 | 达标 |
| 53 | 盐井冲 | 小时值 | 0.01814 | 20110208 | 1.5 | 1.21 | 达标 |
| 54 | 耳东村 | 小时值 | 0.01375 | 20052707 | 1.5 | 0.92 | 达标 |
| 55 | 十三湾 | 小时值 | 0.06873 | 20080805 | 1.5 | 4.58 | 达标 |
| 56 | 烂泥塘 | 小时值 | 0.01599 | 20032008 | 1.5 | 1.07 | 达标 |
| 57 | 朱家村 | 小时值 | 0.01158 | 20032008 | 1.5 | 0.77 | 达标 |
| 58 | 伍贵田 | 小时值 | 0.01707 | 20060507 | 1.5 | 1.14 | 达标 |
| 59 | 朱家海子 | 小时值 | 0.01365 | 20030608 | 1.5 | 0.91 | 达标 |
| 60 | 李家村 | 小时值 | 0.00928 | 20072907 | 1.5 | 0.62 | 达标 |
| 61 | 西排村 | 小时值 | 0.01203 | 20031208 | 1.5 | 0.80 | 达标 |
| 62 | 朱洗村 | 小时值 | 0.0093 | 20052807 | 1.5 | 0.62 | 达标 |
| 63 | 马朵朗 | 小时值 | 0.02607 | 20050907 | 1.5 | 1.74 | 达标 |
| 64 | 雾斗河 | 小时值 | 0.01678 | 20030608 | 1.5 | 1.12 | 达标 |
| 65 | 大东村 | 小时值 | 0.01216 | 20080607 | 1.5 | 0.81 | 达标 |
| 66 | 石头庙 | 小时值 | 0.03317 | 20021608 | 1.5 | 2.21 | 达标 |
| 67 | 水草箐 | 小时值 | 0.02782 | 20020205 | 1.5 | 1.85 | 达标 |
| 68 | 三岔河 | 小时值 | 0.01301 | 20060507 | 1.5 | 0.87 | 达标 |
| 69 | 棠梨沟 | 小时值 | 0.0204 | 20042507 | 1.5 | 1.36 | 达标 |
| 70 | 凹腰山 | 小时值 | 0.00837 | 20031308 | 1.5 | 0.56 | 达标 |
| 71 | 迤香村 | 小时值 | 0.01468 | 20110208 | 1.5 | 0.98 | 达标 |
| 72 | 芦柴冲 | 小时值 | 0.01214 | 20032008 | 1.5 | 0.81 | 达标 |
| 73 | 西云村 | 小时值 | 0.011 | 20042507 | 1.5 | 0.73 | 达标 |
| 74 | 陈家村 | 小时值 | 0.01269 | 20030608 | 1.5 | 0.85 | 达标 |
| 75 | 黄土坡 | 小时值 | 0.00874 | 20071407 | 1.5 | 0.58 | 达标 |
| 76 | 罗文村 | 小时值 | 0.01229 | 20032008 | 1.5 | 0.82 | 达标 |
| 77 | 尹旗屯 | 小时值 | 0.01604 | 20071307 | 1.5 | 1.07 | 达标 |
| 78 | 富民村 | 小时值 | 0.01013 | 20052707 | 1.5 | 0.68 | 达标 |
| 79 | 腰站街 | 小时值 | 0.00703 | 20072907 | 1.5 | 0.47 | 达标 |
| 80 | 麦地冲 | 小时值 | 0.01329 | 20080207 | 1.5 | 0.89 | 达标 |
| 81 | 枣子园 | 小时值 | 0.01195 | 20052707 | 1.5 | 0.80 | 达标 |
| 82 | 枪杆冲 | 小时值 | 0.01304 | 20050907 | 1.5 | 0.87 | 达标 |
| 83 | 古坝 | 小时值 | 0.01415 | 20050807 | 1.5 | 0.94 | 达标 |
| 84 | 小保山 | 小时值 | 0.01318 | 20051007 | 1.5 | 0.88 | 达标 |
| 85 | 白家屯 | 小时值 | 0.00744 | 20030608 | 1.5 | 0.50 | 达标 |
| 86 | 鱼坝 | 小时值 | 0.00833 | 20031308 | 1.5 | 0.56 | 达标 |
| 87 | 兴隆 | 小时值 | 0.01331 | 20030608 | 1.5 | 0.89 | 达标 |
| 88 | 高苋槽 | 小时值 | 0.00981 | 20060507 | 1.5 | 0.65 | 达标 |
| 89 | 香梨树 | 小时值 | 0.01367 | 20080207 | 1.5 | 0.91 | 达标 |
| 90 | 大保山 | 小时值 | 0.01206 | 20051007 | 1.5 | 0.80 | 达标 |
| 91 | 桃园村 | 小时值 | 0.00628 | 20052807 | 1.5 | 0.42 | 达标 |
| 92 | 小西村 | 小时值 | 0.00693 | 20031308 | 1.5 | 0.46 | 达标 |
| 93 | 黑邑仓 | 小时值 | 0.01106 | 20051007 | 1.5 | 0.74 | 达标 |
| 94 | 姜家村 | 小时值 | 0.00612 | 20071507 | 1.5 | 0.41 | 达标 |
| 95 | 各邑 | 小时值 | 0.01078 | 20102908 | 1.5 | 0.72 | 达标 |
| 96 | 杨家庄 | 小时值 | 0.00652 | 20050807 | 1.5 | 0.43 | 达标 |
| 97 | 苏家栗园 | 小时值 | 0.01157 | 20030608 | 1.5 | 0.77 | 达标 |
| 98 | 新民村 | 小时值 | 0.00967 | 20050807 | 1.5 | 0.64 | 达标 |
| 99 | 海稍 | 小时值 | 0.00538 | 20072907 | 1.5 | 0.36 | 达标 |
| 100 | 雨多么 | 小时值 | 0.01077 | 20072721 | 1.5 | 0.72 | 达标 |
| 101 | 水井屯 | 小时值 | 0.00864 | 20030608 | 1.5 | 0.58 | 达标 |
| 102 | 益起坡 | 小时值 | 0.00628 | 20051007 | 1.5 | 0.42 | 达标 |
| 103 | 竹园村 | 小时值 | 0.00566 | 20071507 | 1.5 | 0.38 | 达标 |
| 104 | 龙树冲 | 小时值 | 0.00808 | 20031308 | 1.5 | 0.54 | 达标 |
| 105 | 马军 | 小时值 | 0.00967 | 20102908 | 1.5 | 0.64 | 达标 |
| 106 | 楚雄市区 | 小时值 | 0.00663 | 20060908 | 1.5 | 0.44 | 达标 |
| 107 | 黄草完小 | 小时值 | 0.01398 | 20072907 | 1.5 | 0.93 | 达标 |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 小时值 | 0.02515 | 20030608 | 1.5 | 1.68 | 达标 |
| 109 | 苍岭中心中学 | 小时值 | 0.02519 | 20030608 | 1.5 | 1.68 | 达标 |
| 110 | 饱满中学 | 小时值 | 0.02391 | 20030608 | 1.5 | 1.59 | 达标 |
| 111 | 苍岭中学 | 小时值 | 0.00905 | 20072907 | 1.5 | 0.60 | 达标 |
| 112 | 李家完小 | 小时值 | 0.00961 | 20072907 | 1.5 | 0.64 | 达标 |
| 113 | 云甸完小 | 小时值 | 0.01482 | 20060507 | 1.5 | 0.99 | 达标 |
| 114 | 鹿城镇中学 | 小时值 | 0.0134 | 20080607 | 1.5 | 0.89 | 达标 |
| 115 | 楚雄技师学校 | 小时值 | 0.00972 | 20080607 | 1.5 | 0.65 | 达标 |
| 116 | 旧庄镇 | 小时值 | 0.00698 | 20050807 | 1.5 | 0.47 | 达标 |
| 117 | 广通镇 | 小时值 | 0.00711 | 20082407 | 1.5 | 0.47 | 达标 |
| 120 | 冬瓜镇 | 小时值 | 0.00388 | 20121522 | 1.5 | 0.26 | 达标 |
| 119 | 彩云镇 | 小时值 | 0.00464 | 20032008 | 1.5 | 0.31 | 达标 |
| 120 | 云龙镇 | 小时值 | 0.05353 | 20120307 | 1.5 | 3.57 | 达标 |
| 121 | 子午镇 | 小时值 | 0.00365 | 20061408 | 1.5 | 0.24 | 达标 |
| 122 | 网格点 | 小时值 | 0.53558 | 20062120 | 1.5 | 35.71 | 达标 |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 小时值 | 0.11804 | 20112906 | 1.5 | 7.87 | 达标 |

⑦小结

预测结果表明：在发生情景一事故时，砷、。锡、铬、锑、镉、PM10、均无小时或一次质量标准。

#### （2）情景二

脱硫塔脱硫系统发生故障，导致脱硫效率下降到50%，此情景下，非正常排放的污染物以二氧化硫计。

表7.1-74  情景二SO2

| 序 号 | 预测点 | 浓度类型 | 贡献值(μg/m3) | 出现时间 | 评价标准(μg/m3) | 占标率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百家田 | 小时值 | 435.9436 | 20111209 | 500 | 87.19 | 达标 |
| 2 | 马场 | 小时值 | 388.7644 | 20031809 | 500 | 77.75 | 达标 |
| 3 | 黑箐 | 小时值 | 334.3075 | 20050807 | 500 | 66.86 | 达标 |
| 4 | 岔河 | 小时值 | 400.1736 | 20071908 | 500 | 80.03 | 达标 |
| 5 | 黄草村 | 小时值 | 195.4357 | 20121510 | 500 | 39.09 | 达标 |
| 6 | 黄草冲 | 小时值 | 237.9808 | 20072008 | 500 | 47.60 | 达标 |
| 7 | 麻栗树 | 小时值 | 320.3784 | 20072008 | 500 | 64.08 | 达标 |
| 8 | 落苴美 | 小时值 | 310.362 | 20082407 | 500 | 62.07 | 达标 |
| 9 | 小村 | 小时值 | 305.3572 | 20053107 | 500 | 61.07 | 达标 |
| 10 | 下桃叶 | 小时值 | 346.3327 | 20070608 | 500 | 69.27 | 达标 |
| 11 | 上纸房 | 小时值 | 246.2994 | 20072907 | 500 | 49.26 | 达标 |
| 12 | 元吉 | 小时值 | 238.4116 | 20072907 | 500 | 47.68 | 达标 |
| 13 | 大荒田 | 小时值 | 306.9328 | 20030608 | 500 | 61.39 | 达标 |
| 14 | 上桃叶 | 小时值 | 366.6207 | 20080808 | 500 | 73.32 | 达标 |
| 15 | 小坝子 | 小时值 | 285.0926 | 20053107 | 500 | 57.02 | 达标 |
| 16 | 下纸房 | 小时值 | 251.383 | 20072907 | 500 | 50.28 | 达标 |
| 17 | 海子坝 | 小时值 | 344.6889 | 20030608 | 500 | 68.94 | 达标 |
| 20 | 尖山 | 小时值 | 4953.329 | 20103119 | 500 | 990.67 | 达标 |
| 19 | 庄科村 | 小时值 | 386.0754 | 20082407 | 500 | 77.22 | 达标 |
| 20 | 秧田冲 | 小时值 | 416.4407 | 20050907 | 500 | 83.29 | 达标 |
| 21 | 马藏朗 | 小时值 | 1222.448 | 20033102 | 500 | 244.49 | 达标 |
| 22 | 苍岭镇 | 小时值 | 341.3675 | 20030608 | 500 | 68.27 | 达标 |
| 23 | 红豆冲 | 小时值 | 349.5663 | 20110208 | 500 | 69.91 | 达标 |
| 24 | 家松树 | 小时值 | 3568.374 | 20071324 | 500 | 713.67 | 达标 |
| 25 | 石官屯 | 小时值 | 337.6291 | 20082407 | 500 | 67.53 | 达标 |
| 26 | 苍岭村 | 小时值 | 281.5722 | 20030608 | 500 | 56.31 | 达标 |
| 27 | 方家河 | 小时值 | 221.6396 | 20031308 | 500 | 44.33 | 达标 |
| 28 | 大凹村 | 小时值 | 342.8476 | 20110508 | 500 | 68.57 | 达标 |
| 29 | 小云甸 | 小时值 | 327.4496 | 20032008 | 500 | 65.49 | 达标 |
| 30 | 连汪坝 | 小时值 | 405.7603 | 20082407 | 500 | 81.15 | 达标 |
| 31 | 里伍村 | 小时值 | 249.521 | 20072407 | 500 | 49.90 | 达标 |
| 32 | 马鞍山 | 小时值 | 209.9548 | 20030608 | 500 | 41.99 | 达标 |
| 33 | 上土坡 | 小时值 | 451.8819 | 20081207 | 500 | 90.38 | 达标 |
| 34 | 殷家湾子 | 小时值 | 289.6634 | 20030608 | 500 | 57.93 | 达标 |
| 35 | 孔家庄 | 小时值 | 272.9442 | 20050807 | 500 | 54.59 | 达标 |
| 36 | 安家院 | 小时值 | 258.0007 | 20030608 | 500 | 51.60 | 达标 |
| 37 | 卡利 | 小时值 | 345.8271 | 20042507 | 500 | 69.17 | 达标 |
| 38 | 梅子箐 | 小时值 | 182.4031 | 20072907 | 500 | 36.48 | 达标 |
| 39 | 下土坡 | 小时值 | 213.9287 | 20031208 | 500 | 42.79 | 达标 |
| 40 | 下苍洼 | 小时值 | 199.9258 | 20050807 | 500 | 39.99 | 达标 |
| 41 | 檀木箐 | 小时值 | 406.707 | 20050907 | 500 | 81.34 | 达标 |
| 42 | 上苍洼 | 小时值 | 248.0935 | 20050807 | 500 | 49.62 | 达标 |
| 43 | 曹官冲 | 小时值 | 324.2898 | 20082407 | 500 | 64.86 | 达标 |
| 44 | 高家庄 | 小时值 | 202.6014 | 20053107 | 500 | 40.52 | 达标 |
| 45 | 丁家屯 | 小时值 | 180.9948 | 20030608 | 500 | 36.20 | 达标 |
| 46 | 水井村 | 小时值 | 262.5495 | 20072207 | 500 | 52.51 | 达标 |
| 47 | 上高包 | 小时值 | 319.9893 | 20060507 | 500 | 64.00 | 达标 |
| 48 | 柴家冲 | 小时值 | 271.3577 | 20030608 | 500 | 54.27 | 达标 |
| 49 | 小寨山 | 小时值 | 167.8338 | 20072907 | 500 | 33.57 | 达标 |
| 50 | 小白庙 | 小时值 | 226.1757 | 20032508 | 500 | 45.24 | 达标 |
| 51 | 下高包 | 小时值 | 274.3084 | 20060507 | 500 | 54.86 | 达标 |
| 52 | 戴家屯 | 小时值 | 149.4968 | 20071507 | 500 | 29.90 | 达标 |
| 53 | 盐井冲 | 小时值 | 249.8978 | 20110208 | 500 | 49.98 | 达标 |
| 54 | 耳东村 | 小时值 | 189.7226 | 20052707 | 500 | 37.94 | 达标 |
| 55 | 十三湾 | 小时值 | 946.4553 | 20080805 | 500 | 189.29 | 达标 |
| 56 | 烂泥塘 | 小时值 | 220.1691 | 20032008 | 500 | 44.03 | 达标 |
| 57 | 朱家村 | 小时值 | 159.6074 | 20032008 | 500 | 31.92 | 达标 |
| 58 | 伍贵田 | 小时值 | 235.1055 | 20060507 | 500 | 47.02 | 达标 |
| 59 | 朱家海子 | 小时值 | 188.165 | 20030608 | 500 | 37.63 | 达标 |
| 60 | 李家村 | 小时值 | 127.8071 | 20072907 | 500 | 25.56 | 达标 |
| 61 | 西排村 | 小时值 | 165.6453 | 20031208 | 500 | 33.13 | 达标 |
| 62 | 朱洗村 | 小时值 | 128.2348 | 20052807 | 500 | 25.65 | 达标 |
| 63 | 马朵朗 | 小时值 | 359.2981 | 20050907 | 500 | 71.86 | 达标 |
| 64 | 雾斗河 | 小时值 | 231.3466 | 20030608 | 500 | 46.27 | 达标 |
| 65 | 大东村 | 小时值 | 167.5373 | 20080607 | 500 | 33.51 | 达标 |
| 66 | 石头庙 | 小时值 | 454.8215 | 20021608 | 500 | 90.96 | 达标 |
| 67 | 水草箐 | 小时值 | 379.3328 | 20020205 | 500 | 75.87 | 达标 |
| 68 | 三岔河 | 小时值 | 179.2571 | 20060507 | 500 | 35.85 | 达标 |
| 69 | 棠梨沟 | 小时值 | 280.9679 | 20042507 | 500 | 56.19 | 达标 |
| 70 | 凹腰山 | 小时值 | 115.4551 | 20031308 | 500 | 23.09 | 达标 |
| 71 | 迤香村 | 小时值 | 202.1856 | 20110208 | 500 | 40.44 | 达标 |
| 72 | 芦柴冲 | 小时值 | 167.218 | 20032008 | 500 | 33.44 | 达标 |
| 73 | 西云村 | 小时值 | 151.5932 | 20042507 | 500 | 30.32 | 达标 |
| 74 | 陈家村 | 小时值 | 174.9316 | 20030608 | 500 | 34.99 | 达标 |
| 75 | 黄土坡 | 小时值 | 120.4478 | 20071407 | 500 | 24.09 | 达标 |
| 76 | 罗文村 | 小时值 | 169.3658 | 20032008 | 500 | 112.91 | 达标 |
| 77 | 尹旗屯 | 小时值 | 220.9424 | 20071307 | 500 | 44.19 | 达标 |
| 78 | 富民村 | 小时值 | 139.7259 | 20052707 | 500 | 27.95 | 达标 |
| 79 | 腰站街 | 小时值 | 96.93371 | 20072907 | 500 | 19.39 | 达标 |
| 80 | 麦地冲 | 小时值 | 182.8543 | 20080207 | 500 | 36.57 | 达标 |
| 81 | 枣子园 | 小时值 | 164.6253 | 20052707 | 500 | 32.93 | 达标 |
| 82 | 枪杆冲 | 小时值 | 179.804 | 20050907 | 500 | 35.96 | 达标 |
| 83 | 古坝 | 小时值 | 195.0179 | 20050807 | 500 | 39.00 | 达标 |
| 84 | 小保山 | 小时值 | 181.571 | 20051007 | 500 | 36.31 | 达标 |
| 85 | 白家屯 | 小时值 | 102.6446 | 20030608 | 500 | 20.53 | 达标 |
| 86 | 鱼坝 | 小时值 | 114.8984 | 20031308 | 500 | 22.98 | 达标 |
| 87 | 兴隆 | 小时值 | 183.4064 | 20030608 | 500 | 36.68 | 达标 |
| 88 | 高苋槽 | 小时值 | 135.2567 | 20060507 | 500 | 27.05 | 达标 |
| 89 | 香梨树 | 小时值 | 188.348 | 20080207 | 500 | 37.67 | 达标 |
| 90 | 大保山 | 小时值 | 166.071 | 20051007 | 500 | 33.21 | 达标 |
| 91 | 桃园村 | 小时值 | 86.5733 | 20052807 | 500 | 17.31 | 达标 |
| 92 | 小西村 | 小时值 | 95.62067 | 20031308 | 500 | 19.12 | 达标 |
| 93 | 黑邑仓 | 小时值 | 152.4032 | 20051007 | 500 | 30.48 | 达标 |
| 94 | 姜家村 | 小时值 | 84.28751 | 20071507 | 500 | 16.86 | 达标 |
| 95 | 各邑 | 小时值 | 148.5486 | 20102908 | 500 | 29.71 | 达标 |
| 96 | 杨家庄 | 小时值 | 89.93861 | 20050807 | 500 | 17.99 | 达标 |
| 97 | 苏家栗园 | 小时值 | 159.4657 | 20030608 | 500 | 31.89 | 达标 |
| 98 | 新民村 | 小时值 | 133.3062 | 20050807 | 500 | 26.66 | 达标 |
| 99 | 海稍 | 小时值 | 74.14187 | 20072907 | 500 | 14.83 | 达标 |
| 100 | 雨多么 | 小时值 | 148.3077 | 20072721 | 500 | 29.66 | 达标 |
| 101 | 水井屯 | 小时值 | 119.165 | 20030608 | 500 | 23.83 | 达标 |
| 102 | 益起坡 | 小时值 | 86.536 | 20051007 | 500 | 17.31 | 达标 |
| 103 | 竹园村 | 小时值 | 77.98281 | 20071507 | 500 | 15.60 | 达标 |
| 104 | 龙树冲 | 小时值 | 111.3719 | 20031308 | 500 | 22.27 | 达标 |
| 105 | 马军 | 小时值 | 133.3275 | 20102908 | 500 | 26.67 | 达标 |
| 106 | 楚雄市区 | 小时值 | 91.42616 | 20060908 | 500 | 18.29 | 达标 |
| 107 | 黄草完小 | 小时值 | 192.043 | 20072907 | 500 | 38.41 | 达标 |
| 108 | 苍岭镇卫生院 | 小时值 | 346.7144 | 20030608 | 500 | 69.34 | 达标 |
| 109 | 苍岭中心中学 | 小时值 | 347.3027 | 20030608 | 500 | 69.46 | 达标 |
| 110 | 饱满中学 | 小时值 | 329.5865 | 20030608 | 500 | 65.92 | 达标 |
| 111 | 苍岭中学 | 小时值 | 124.7562 | 20072907 | 500 | 24.95 | 达标 |
| 112 | 李家完小 | 小时值 | 132.3667 | 20072907 | 500 | 26.47 | 达标 |
| 113 | 云甸完小 | 小时值 | 204.1458 | 20060507 | 500 | 40.83 | 达标 |
| 114 | 鹿城镇中学 | 小时值 | 184.6436 | 20080607 | 500 | 36.93 | 达标 |
| 115 | 楚雄技师学校 | 小时值 | 134.0353 | 20080607 | 500 | 26.81 | 达标 |
| 116 | 旧庄镇 | 小时值 | 96.18119 | 20050807 | 500 | 19.24 | 达标 |
| 117 | 广通镇 | 小时值 | 97.96481 | 20082407 | 500 | 19.59 | 达标 |
| 120 | 冬瓜镇 | 小时值 | 53.45801 | 20121522 | 500 | 10.69 | 达标 |
| 119 | 彩云镇 | 小时值 | 63.97195 | 20032008 | 500 | 12.79 | 达标 |
| 120 | 云龙镇 | 小时值 | 740.8552 | 20120307 | 500 | 148.17 | 超标 |
| 121 | 子午镇 | 小时值 | 50.2677 | 20061408 | 500 | 10.05 | 达标 |
| 122 | 网格点 | 小时值 | 7412.906 | 20062120 | 500 | 1482.58 | 超标 |
| 123 | 樟木箐自然保护区 | 小时值 | 1633.8 | 20112906 | 150 | 1089.20 | 超标 |

预测结果表明：在发生情景二事故时，SO2网格点小时贡献值、对樟木箐自然保护区贡献值及云龙镇贡献值超标，其中网格点贡献值占标率达1482.00%，云龙镇贡献值占标率达148.17%，樟木箐自然保护区贡献值占标率达1089.82%，除云龙镇外，其余环境风险评价范围内保护目标贡献值均为达标。

发生故障时，与正常排放相比，各污染物在环境保护目标和网格点处1小时质量浓度贡献值显著增加。因此，须对环保设施定期检查维护，防止非正常排放；非正常排放下，应立即采取应急措施，包括停产。

### 7.1.5防护距离

#### （1）大气环境防护距离

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求：“厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物浓度满足环境质量标准”。由7.1.1至7.1.4章节计算可知，正常排放条件下，本项目厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值，无超标点，因此不需设置大气环境防护距离。

#### （2）环境卫生防护距离

本项目属于再生铅冶炼行业，目前，国家没有发布该行业的卫生防护距离标准，因此采用GB/T3840-1991《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中卫生防护距离的计算方法，确定各无组织面源卫生防护距离。

##### 1）计算模式及参数

卫生防护距离计算模式如下：

式中：  Cm----大气环境质量标准1小时浓度值，mg/m3；

L----工业企业所需卫生防护距离，m；

r----有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，；

A、B、C、D----卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别查表。

Qc----工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。

GB/T3840-1991《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》7.5节规定：无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。

##### 2）无组织排放量及面源参数

项目无组织排放量见工程分析。面源参数如下表。

表7.1-75   面源参数一览表

| 标编号 | 名称 | 面源中点坐标/m | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 硫酸雾 | SO2 | NO X | 二噁英（ugTEQ/h） | 颗粒物（TSP） | 铅 | 砷 | 锡 | 锑 | 镉 | 铬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 废铅蓄电池贮存车间 | 217 | 194 | 1872 | 104 | 14 | 0 | 11 | 7200 | 正常 | 0.0045 | / | / | / | 0.0069 | / | / | / | / | / | / |
| 2 | 破碎分选车间 | 87 | 69 | 1872 | 202 | 9.15 | 0 | 11 | 7200 | 正常 | 0.00034 | / | / | / | 0.00069 | / | / | / | / | / | / |
| 3 | 电解液提纯处理车间 | 219 | 136 | 1872 | 20 | 14 | 0 | 11 | 7200 | 正常 | 0.0034 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 4 | 煤仓库、分铁屑仓库、含铅物料、配料车间 | 87 | 112 | 1872 | 20 | 17.5 | 0 | 11 | 7200 | 正常 | / | / | / | / | 0.314 | / | / | / | / | / | / |
| 5 | 熔炼车间 | 22 | 4 | 1871 | 35 | 32 | 0 | 11 | 7200 | 正常 | / | 0.04 | 0.0001 | 0.0025 | 0.03 | 0.0037 | 0.00002 | 0.00017 | 0.00005 | 0.000001 | 0.000001 |
| 6 | 精炼车间 | 92 | 10 | 1871 | 35 | 30 | 0 | 11 | 7200 | 正常 | / | / | / | / | 0.011 | 0.00004 | 0.000003 | 0.000002 | 0.00001 | 0.000001 | 0.000001 |
| 7 | 水淬渣池 | 103 | 10 | 1872 | 18 | 2.5 | 0 | 11 | 7200 | 正常 | / | / | / | / | 0.23 |  |  |  |  |  |  |

根据上表，本项目无组织排放主要涉及废铅酸蓄电池贮存车间、破碎分选车间、熔炼车间和精炼车间共四个生产单元。

##### 3）大气污染源构成类别

工业企业大气污染源构成分为三类:

Ⅰ类: 与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量, 大于标准规定的允许排放量的三分之一者。

Ⅱ类: 与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量, 小于标准规定 的允许排放量的三分之一, 或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存, 但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。

Ⅲ类: 无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存, 且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。

##### 4）卫生防护距离计算结果

根据前述计算方案，基于不同无组织排放单元的废气污染物卫生防护距离计算结果如下表。

表7.1-76   卫生防护距离计算结果

| 序号 | 排放源 | 污染物 | 计算结果/m | 考虑级差后取值/m | 提级处理后/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 废铅蓄电池储存 | 硫酸雾 | 13.92 | 50 | 50 |
| 5 | 拆解分选车间 | 硫酸雾 | 66.31 | 100 | 100 |
| 6 | 熔炼车间 | 铬 | 11.45 | 50 | 100 |
| 7 | 精炼车间 | 铬 | 24.42 | 50 | 100 |
| 8 | 电解液提纯处理车间 | 硫酸雾 | 13.14 | 50 | 50 |
| 9 | 配料车间 | 铬 | 32.44 | 50 | 100 |
| 10 | 水淬渣池 | 铬 | 24.89 | 50 | 100 |

注：①提级处理即根据GB/T3840-1991《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》7.5节规定对计算结果进行提级。

②铅、砷、镉、铬无小时值质量标准，故无法计算卫生防护距离。

#### （3）行业规范中对企业布局的要求

根据《再生铅行业规范条件》：建设再生铅项目时，厂址与危险废物集中贮存设施与周围人群和敏感区域的距离，应按照环境影响评价结论确定，且不少于1公里。

根据大气防护距离计算结果、卫生防护距离计算结果、《再生铅行业规范条件》对再生铅企业布局的要求，确定本项目大气环境卫生防护距离（废铅酸蓄电池库房与周围人群和敏感区的距离）为1000m。在该距离范围内现状没有居民区、学校等保护目标。根据项目周边关心点分布情况以及云南恒兴测绘科技有限公司禄丰分公司测量技术报告，与项目厂址最近点的人群敏感区为西南距离1007m的百家田村。项目所在地已规划为工业园区，在今后的园区建设中，应将环境卫生防护距离作为规划控制条件，若在该距离范围内规划建设居民集中区、疗养地、医院，食品、药品、电子等环境条件要求高的企业，建设单位应及时向相关规划选址部门提出意见。

### 7.1.6小结

（1）本项目所在区域为环境空气质量达标区，根据大气环境影响预测结果，新增污染源正常排放条件下污染物短期浓度贡献值的最大落地浓度占标率均＜100%。新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率均＜30%，樟木箐州级自然保护区（一类区）污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率＜10%。叠加现状浓度、区域在建项目的环境影响后，主要污染物的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合环境质量标准。对于项目排放的主要污染物中仅有短期浓度的污染物镉，叠加后的短期浓度也符合环境质量标准。按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）评价要求，本项目大气环境影响可以接受。

（2）非正常排放情况下，非正常排放条件下各污染物在网格点的最大值及在各关心点的贡献浓度显著增加，必须采取切实措施防止出现非正常排放。

以“富氧侧吹还原炉烟气除尘系统发生故障，导致除尘效率下降到50%，污染物的非正常排放”作为预测情景，与正常排放条件下对比，各污染物在环境保护目标和网格点处1小时质量浓度贡献值显著增加。

以“脱硫塔脱硫系统发生故障，导致脱硫效率下降到50%，二氧化硫的非正常排放”作为预测情景，与正常排放条件下对比，污染物SO2在环境保护目标和网格点处1小时质量浓度贡献值显著增加，其中网格点最大落地浓度小时贡献值、对樟木箐自然保护区贡献值及云龙镇贡献值超标。

（3）根据大气防护距离计算结果、卫生防护距离计算结果、《再生铅行业规范条件》对再生铅企业布局的要求，确定本项目大气环境卫生防护距离为1000m。在该距离范围内现状没有居民区、学校等保护目标。根据项目周边关心点分布情况以及云南恒兴测绘科技有限公司禄丰分公司测量技术报告，与项目厂址最近点的人群敏感区为西南距离1007m的百家田村。项目所在地已规划为工业园区，在今后的园区建设中，应将环境卫生防护距离作为规划控制条件，若在该距离范围内规划建设居民集中区、疗养地、医院，食品、药品、电子等环境条件要求高的企业，建设单位应及时向相关规划选址部门提出意见。

## 7.2地表水环境影响分析

### 7.2.1正常情况下地表水环境影响分析

本项目生产废水处理站进水水量25505.5m3/a，约85.02m3/d，生产废水处理站设计处理规模100m3/d，处理工艺为“石灰中和+亚铁盐絮凝沉淀”，经处理后，可回用水量25480m3/a，中和沉淀渣带走约25.5m3/a。生产废水处理后，回用于破碎分选生产环节，项目破碎分选对水质要求不高，生产废水经处理后回用在是可行的。

根据项目用水、排水情况及水平衡，项目破碎和振动分选生产环节总用水量37700m3/a，除了生产废水处理站回用25480m3/a外，还需补充3694m3/a的新鲜水。本项目设有容积650m3的初期雨水收集池，本项目初期雨水经收集后，分批次送入生产废水处理站处理后，回用于破碎分选环节。项目破碎分选环节完全可以接纳本项目生产废水，从水量上分析，生产废水回用于项目破碎分选环节是可行的。

综上，本项目生产废水和初期雨水经处理后循环利用不外排，项目生产对地表水环境影响不大。

本项目劳动定员60人，厂区淋浴和洗衣产生的废水经收集后，送生产废水处理站处理。生活区日常生活污水产生量约720m3/a（2.4m3/d），生活污水进经生活污水处理站处理，生活污水处理站设计处理规模5m3/d，处理工艺为“一体化地埋式生物处理工艺”，生活污水经处理后回用于厂区绿化。

建设项目绿化面积4000m2，按绿化用水定额3L/d.m2计，绿化用水量约为8m3/d，一年非雨天以200天，年绿化用水量2400m3/a，绿化用水优先利用经处理达标后的生活污水，不足部分由新鲜水补充，能保证接纳不项目处理达标的生活污水。生活污水经处理后，出水水质浓度为COD：30mg/L，NH3-N：10mg/L，BOD：10mg/l，总磷1.0mg/L，出水水质能满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）城市绿化标准，用于绿化时可行的。项目生活污水对地表水环境影响不大。在雨季，不需要进行洒水绿化时，生活污水可以进入雨水收集池后，晴天回用于绿化，项目建有容积900m3的雨水收集池一座，能保证雨天生活污水得到有效收集。

根据楚雄市水务局关于水库功能的说明，下游中土坡水库水环境功能为农业用水，兼顾发电，设计水位1797.73m，死水位1790.7m，位于乌稍箐水库下游，距离本项目约3.65km。正常情况下，项目废水不外排，对中土坡水库影响不大。

### 7.2.2非正常情况地表水环境影响预测

（1）非正常情景设置

废水的非正常排放情景以生产废水处理及回用系统发生故障，导致废水直接外排，进入乌稍箐水库。

（2）预测因子及源强

非正常排放情况下，预测因子为本项目特征污染因子铅，污染物浓度为污水处理站进水水质浓度5.0mg/L计，废水排放量以废水一天产生量85.02m3，排放持续时间以15min计。

（3）预测模型

乌稍箐水库水环境功能为农田灌溉，正常蓄水位1936.25m，死水位1832.5m，正常库容8.55万m3，死库容0.7万m3。预测模型采用《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）附录E推荐的湖库均匀混合模型。

基本方程为：

式中：V——水体体积，m3；

C——污染物浓度，mg/L；

t——时间，s；

W——单位时间污染物排放量，g/s；

Q——水量平衡时流入与流出湖（库）的流量，m3/s；

如果生化过程可以用以及动力学反应式表示，f（C）=-kC，对于持久性污染物，f（C）= 0，上式存在解析解，当稳定时：

式中：  C——完全混合后污染物浓度，mg/L；

W——单位时间污染物排放量，g/s，非正常情况下取，0.456g/s；

Q——水量平衡时流入与流出湖（库）的流量，m3/s，乌稍箐水库流出量约0.33m3/s；

k——污染物综合衰减系数，s-1，参考中国环境规划院在《全国地表水水环境容量核定技术复核要点》（2004年）提出了水质降解系数参考值，本评价取k=0.045d-1。

V——湖水体积，m3，取死库容0.7万m3；

（4）预测结果及评价

根据非正常情景设置，当发生非正常排放，废水进入乌稍箐水库时，对乌稍箐水库的影响预测结果见表7.2-1。

表7.2-1    非正常情况，水环境影响预测结果

| 非正常情景 | 事故废水排放量（m3） | 预测因子 | 污染物浓度（mg/L） | 预测浓度（mg/L） | 环境质量标准（mgL） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水未经处理，排入乌稍箐水库 | 85.02 | 铅 | 5.0 | 1.36 | 0.05 |

从预测结果可以看出，当发生非正常情景，废水排入乌稍箐水库时，水库中中铅的预测浓度为1.36mg/L，超过《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准，对水库水环境会造成一定的影响。

因非正常情况下，废水排放量较小，废水进入乌稍箐水库后，经乌稍箐水库的拦截、自然降解和沉降，再加上距离衰减，非正常情况下，废水对下游中土坡水库的影响不大。

（5）非正常排放控制措施

1）项目设计、建设过程中，认真落实污水及初期雨水收集措施；

2）加强污水及初期雨水的收集系统的维护；

3）加强生产废水处理站的运营管理，确保生产废水得到有效处理及回用。

4）当发生生产废水处理站处理系统、回用系统出现故障时，应对涉及废水产生的预处理、破碎分选环节停产，并生产废水处理站进行检修，确保污水处理设施正常运营后，方可进行生产活动。

## 7.3地下水环境影响

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》，项目属Ⅰ类建设项目，周边村庄抽取地下水作为饮用水，地下水敏感程度属于较敏感，拟建综合利用废铅酸蓄电池及含铅废物年产12万t再生铅项目属于一级评价，为此，建设单位委托中化地质矿山总局云南地质勘查院进行该项目地下水环境影响评价工作，并编制了《综合利用废铅酸蓄电池及含铅废物年产12万t再生铅项目地下水环境影响评价报告》。本环评报告引用《综合利用废铅酸蓄电池及含铅废物年产12万t再生铅项目地下水环境影响评价报告》的地下水调查及影响评价结论，分析项目建设对地下水环境的影响。

### 7.3.1水文地质和工程地质勘查情况

2017年9月1日—2018年1月，中化地质矿山总局云南地质勘查院按照相关技术规范要求开，开展水文地质调查和实验工作，具体完成工作量见表7.3-1。

表7.3-1    水文地质和工程地质勘查完成工作一览表

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 完成工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水文地质调查、测绘 | Km2 | 37.9 |
| 2 | 水文地质重点调查区 | Km2 | 21.5 |
| 3 | 抽水试验 | 台/班 | 3 |
| 4 | 钻探 | 4孔 | 125.9m |
| 5 | 渗透试验 | 台/班 | 4 |
| 6 | 压水试验 | 台/班 | 7 |
| 7 | 注水试验 | 台/班 | 3 |
| 8 | 水位观测 | 台/班 | 26 |
| 9 | 三维流水量模型 | Km2 | 21.5 |
| 10 | 三维流水质模型 | Km2 | 21.5 |
| 11 | 钻孔水位测量 | 点 | 4 |
| 12 | 泉点测量 | 点 | 1 |

对20万区域水文地质调查资料进行了复核，查明区域地质、断层、地下水及地表水分布规律及发育程度，面积约21.5km2，水文地质重点调查区按照1:50000环境水文地质调查精度要求开展，场地范围（约1km2）水文地质调查按照1:2000环境水文地质调查精度展开，精度要求均达到地下水环境影响评价导则中的一级评价精度要求。在充分搜集和分析已有资料的基础上，通过踏勘，了解场地的地层、构造、岩性、不良地质作用和地下水等地质条件，初步查明地下水类型、补给、径流、排泄和埋藏条件及地下水位变化幅度，根据实验结果得出地层的渗透性，提出场地涉及污染影响范围及污染深度，初步评价场地地下水环境的可行性。

为更好的综合利用废铅酸蓄电池及含铅废弃物年产12万t再生铅工程项目的地下水影响评价，本次调查收集了《1:20万区域水文地质调查报告（楚雄幅）》、《楚雄垃圾焚烧发电项目场地岩土工程详细勘察报告》，完成了场地及周边地层岩性、水文调查，一般调查区面积约37.9km2，重点调查区及模拟区面积21.5km2；水文钻孔4个，进尺共125.9m；钻孔抽水试验3孔共3组，钻孔压水试验3孔共7组；现场Profound多功能水文地质参数仪对拟建场地包气带压水试验3组；水位观测13组。

### 7.3.2地质条件

#### 7.3.2.1地层

评价区出露的地层主要为白垩系普昌河组（K1p）、马头山组（K2m）、江底河组（K2j），第四系冲积层，白垩系江底河组（K2j）地层在楚雄区一般分四个岩性段，分别是江底河组一段（K2j1）为杂色泥岩段；江底河组二段（K2j2）为紫色粉砂岩段；江底河组三段（K2j3）为杂色泥岩段；江底河组四段（K2j4）为紫色粉砂岩段。评价区仅分布白垩系江底河组二段（K2j2）和一段（K2j1），统称为白垩系江底河组下段。具体见表7.3-2。

表7.3-2      评价区区域地层岩性简表

| 界 | 系 | 统 | 组 | 代号 | 厚度(m) | 岩性描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新生界 | 第四系 |  |  | Q | ＞9 | 冲积粘土、细砂及松散砾石层。 |
| 中生界 | 白垩系 | 中统 | 江底河组 | K2j2 | 171.9 | 为紫色粉砂岩段。紫红色块状泥岩、夹粉砂岩，具方解石晶洞。 |
|  |  |  |  | K2j1 | 228.4-314.6 | 为杂色泥岩段。紫红色块状泥岩夹细至中粒长石石英砂岩，夹黄绿、灰绿色泥岩，底部含砾砂岩。 |
|  |  |  | 马头山组 | K2m | 137.2-526.2 | 上部紫红色块状灰质泥岩、砂质泥岩、灰绿色灰质粉砂岩、泥质粉砂岩及含砾砂岩；中部灰紫色厚层含长石石英砂岩夹紫红色泥岩；下部黄褐色砂砾岩。 |
|  |  | 下统 | 普昌河组 | K1P | 216.8-1311 | 上部紫红色厚层细粒含长石石英砂岩与紫红色块状泥岩互层；中部紫红块状泥岩、灰质泥岩夹紫灰、黄色灰质粉砂岩、细砂岩；下部紫红色块状砂质泥岩和泥质粉砂岩互层，夹灰白色石英细砂岩。 |

#### 7.3.2.2项目场地地层岩性

从现场调查看，地表出露的泥岩风化强烈，多呈碎裂状，间夹薄层细粒石英砂岩。根据钻探揭露情况，结合场地周边已有的地质资料，场地内分布的地层由第四系残积层、白垩系江底河组一段（K2j1）紫红色块状泥岩夹细粒长石石英砂岩、砂岩，根据场内岩土体地质年代、成因、物理力学特征划分工程地质单元层，将各岩土体特征分述如下：

1、第四系残积相（Q4el）：主要为粉质粘土（①为地质单元层代号），褐红色、紫红色，硬塑状，稍湿，干强度、韧性中等，切面粗糙，稍有光泽。厚0.5～1.1m，主要分布的场地表层。

2、白垩系江底河组一段（K2j1）：

（1）强风化泥岩（地质单元层②1），紫红，岩芯呈碎块状、短柱状，局部碎块状，结构大部分破坏，矿物成分显著变化，风化裂隙很发育，岩体破碎，部分已风化呈土状，用镐可挖。RQD＜25％，岩体基本质量等级分类为Ⅴ类，岩石具有浸水易软化的特性，岩块长时间裸露或曝晒于空气中会发生龟裂破碎而软化，产生进一步的风化。该层厚1.4～8.1m，平均4.19m，整个场地均有分布。

（2）中等风化泥岩（地质单元层②2），紫红，岩芯呈长柱状、短柱状，个别碎块状，薄～中厚层状，结构部分破坏，沿节理面有次生矿物、风化裂隙发育，节理裂隙较发育。RQD53～78％，岩芯遇水易软化，岩块长时间裸露或曝晒于空气中会发生龟裂破碎而软化，产生进一步的风化。层厚10.6～34.20m，平均厚度21.39m，场地内均有分布。

（3）中等风化细粒石英砂岩（地质单元层②3）：为薄夹层，紫红，厚度小，为泥岩薄夹层。在ZK3的岩芯中，多见方解石孔洞，孔洞大者6×5×3cm3，小到1×1×0.5cm3，孔洞间隔5～10m。岩芯上节理多3条/m。

（4）中等风化砂岩（地质单元层②4）灰白，中厚层状、块状构造，节理裂隙较发育。岩芯呈柱状、短柱状，局部碎块状，采取率约85％，RQD约80％，破碎段岩芯RQD＜30％。岩体基本质量等级分类为Ⅱ～Ⅳ类。厚度3～5m。

结合地表调查，场地内岩层发育的优势节理多为三组，J1：205～217°∠68～87°；J2：295～320°∠79°；J3：89～143°∠62～80°；节理平直，延伸长，张开度约1～3mm。

本次在项目区及周边共施工4个水文钻孔，分别是ZK1、ZK2、ZK3、ZK4，钻孔布置图见图7.3-0，柱状图见图7.3-1至7.3-7，照片见图7.3-8至图7.3-13。

图7.3-0    本次水文地质钻孔布置图

图7.3-1    ZK2-1 钻孔柱状图

图7.3-2     ZK2-2钻孔柱状图

图7.3-3     ZK3 钻孔柱状图

图7.3-4     ZK1-1钻孔柱状图

图7.3-5     ZK1-2钻孔柱状图

图7.3-6      ZK4-1钻孔柱状图

图7.3-7    ZK4-2钻孔柱状图

图7.3-8 拟建场地表层岩层    图7.3-9 拟建场地表层岩层

图7.3-10 ZK3岩芯          图7.3-11 ZK3 岩芯中方解石孔洞

图7.3-12 ZK2岩芯         图7.3-13 ZK1岩芯

#### 7.3.2.3地质构造

（1）地质构造

场区区域属于地台区，基底为下元古界上昆阳群构成。晋宁运动后隆起上升，至晚三叠世下降接受沉积。区域盖层由中生界组成，下部为上三叠统，由海相碳酸盐建造渐变为海陆交替及陆相含煤建造，向上变为侏罗系、白垩系巨厚的陆相红色建造。

区域处于会基关～双柏穹隆褶皱区（见图7.3-14），以穹隆及碗状向斜为主，并有近南北向短轴褶曲、倾伏背斜等，断层少且规模不大。构造线总的方向近南北向。区域有半封闭的短轴背斜、封闭的短轴向斜和向北倾没的背斜38、41号褶皱轴向呈北北西-北西，23、24号褶皱轴向轴向呈北北东。褶皱轴的南段普遍有向南东扭曲之势。背斜与向斜相间排列，向斜略宽，背斜略窄。

图7.3-14 区域构造纲要图

评价区位于饱满街向斜（35号）区，项目区位于该向斜轴部南段。该向斜为倾斜短轴向斜，向斜轴部北端北北东向，南端逐渐向南东扭转，轴向变化为5°～348°。核部出露地层为白垩系江底河组（K2j）至马头山组（K2m），两翼地层白垩系马头山组（K2m）至普昌河组（K1P），西翼地层产状65°-78°∠5°-34°，东翼地层产状103°∠6°-40°。

饱满街向斜有利于地下水的汇集。

（2）地震

拟建场地内无断裂构造通过，远离其东侧的元谋—绿汁江断裂。附近分布有南华—楚雄断裂，场地距离南华—楚雄断裂约5.40km。南华—楚雄断裂属壳断裂，活动年代Q2-3，活动速率平均3.5mm/a，中段达5.5mm/a。历史共发生5.0～5.9级地震5次，6.0～6.9级地震4次，7.0～7.9级地震3次。1970年7.7级大震沿断裂形成50km长的地震断层，最大水平错距2.7m，逆冲量0.5m。历史地震烈度Ⅶ～Ⅸ度。

根据波速实验，场地等效剪切波速分别为：Vse＝375.0m/s，Vse＝353.0m/s；根据（GB50011-2010）规范表4.1.6划分建筑场地类别，东西两侧谷坡开挖，基岩出露，场地类别属Ⅰ类；谷地填土厚度＞5m，场地类别属Ⅱ类。

根据《建筑抗震设计规范》GB50011－2010附录A第A.0.22，楚雄州抗震设防烈度为Ⅶ度，设计基本地震加速度值为0.15g，第三组。根据《中国地震动峰值加速度区划图》，场地地震动峰值加速度分区为0.15g区，对应的地震基本烈度值为Ⅶ度。拟建场地区域上属南华-楚雄次不稳定区（Ⅱ4区）。

### 7.3.3水文地质调查

#### 7.3.3.1区域水文地质条件

根据项目区域水文地质图见图7.3-15，由于场地处于饱满街向斜核部，属于地下水的汇水区域，东、西两翼及核部南侧至白垩系普昌河组（K1p），为一较完整水文地质单元。

图7.3-15    评价区水文地质图

（1）地下水类型及赋存条件

调查区内水文地质条件相对简单，地下水主要受饱满街向斜控制，地下水分别由东西向向斜核部径流，于核部储存，在河流沟谷区排泄。根据区内地下水的赋存条件和特点，可将区内地下水类型划分为：松散堆积层孔隙水、基岩裂隙水两大类。区内地形地貌条件、地质构造、岩性特征对地下水形成、运移、赋存及分布等具有明显控制作用。

1）松散堆积层孔隙水

第四系冲积层，分布在龙川河支流源头的坡洪积阶地。评价区主要分布在北部落苴美、小村等地。为含砾粘质砂土、粘土，厚度5～8m。富水性受岩性及地貌条件控制。主要含水层为砂砾石层，单井涌水量为10～30t/d。

2）基岩裂隙水

①白垩系江底河组二段（K2j2）：主要出露在落苴美、小村南部，靠近地表分水岭区。紫红色块状泥岩、夹粉砂岩（见图7.3-16），具方解石晶洞。厚171.9m，砂岩多为薄层，单层厚0.3～1.0m。砂岩含水层单井涌水量80～500t/d，泥岩为相对隔水层，总体该层富水性较弱～中等。

②白垩系江底河组一段（K2j1）：评价区中部大面积分布。紫红色块状泥岩夹细至中粒长石石英砂岩，夹黄绿、灰绿色泥岩（见图7.3-17至7.3-18），底部含砾砂岩。厚228.4～314.6m。钻孔深度8m以上石英孔洞多，无充填，其下孔洞减少。含砾砂岩是主要含水层，含砾砂岩厚度变化大，饱满街局部厚48m。含砾砂岩含水层单井涌水量为100～1000t/d。泥岩为相对隔水层。该层地下径流模数0.1-1.0L/s·km2，总体富水性较弱～中等。

总体白垩系江底河组下段（K2j1-2）裂隙水含水层富水性中等，经查阅区域资料，岩层渗透系数为0.006～0.376m/d，其抽水试验数据见表7.3-3。本次调查进行了4组压水试验，3组抽水试验，试验见图7.3-19，试验数据见表7.3-4、7.3-5。

表7.3-3 楚雄地区江底河组（K2j1-2）钻孔抽水成果统计表

| 钻孔位置 | 孔深 (m) | 揭露含水层 | 水位 (m) | 抽水段 (m) | 降深 (m) | 涌水量 （L/s） | 单位涌水量 (L/s·m) | 渗透系数 (m/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚度 (m) | 岩性 |  |  |  |  |  |  |
| 小古营 | 158.45 | 149.96 | 泥质粉砂岩夹泥灰岩 | +2.70 | 8.4～158.41 | 19.02 | 10.39 | 0.531 | 0.376 |
| 小河口南滇缅公路旁 | 443.44 | 187.41 | 泥岩夹泥灰岩 | 2.37 | 17.94～ 75.32 | 25.81 | 3.058 | 0.118 | 0.071 |
| 腰站街人民印刷厂 | 407.75 | 404.25 | 泥岩夹泥灰岩 | +3.88 | 3.5～304.43 | 35.24 | 1.405 | 0.0398 | 0.006 |
|  |  |  |  | +3.88 | 3.5～ 407.75 | 34.33 | 1.046 | 0.0305 |  |
| 饱满街丁家屯 | 231.22 | 216.62 | 泥岩夹砂岩、泥灰岩 | 14.60 | 14.60 ～231.22 | 6.25 | 0.325 | 0.052 | 0.015 |
|  |  |  |  |  |  | 9.15 | 0.427 | 0.047 |  |
| 饱满街田心 | 211.73 | 205.14 | 泥岩夹砂岩 | +6.25 | 6.59 ～ 231.22 | 2.48 | 0.794 | 0.32 | 0.128 |
|  |  |  |  |  |  | 3.30 | 1.046 | 0.317 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.82 | 1.828 | 0.314 |  |
| 饱满街落苴美南西700m | 124.63 | 72.83 | 泥岩夹砂岩 | +11.3 | 51.80 ～ 124.63 | 5.60 | 1.243 | 0.222 | 0.299 |
|  |  |  |  |  |  | 11.30 | 2.552 | 0.226 |  |

表7.3-4 本项目调查江底河组（K2j1）钻孔抽水试验成果统计表

| 钻孔 | 孔深 (m) | 地层 | 水位 (m) | 含水层厚度(m) | 降深 (m) | 稳定水量 （m3/d） | 钻孔半径(m) | 渗透系数 (m/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZK1 | 39.9 | K2j1 | 22.7 | 3 | 3 | 5 | 0.127 | 0.056 |
| ZK2 | 30.8 | K2j1 | 3.6 | 27.2 | 9.1 | 5 | 0.127 | 0.022 |
| ZK3 | 25.3 | K2j1 | 13.6 | 11.7 | 2.8 | 0.5 | 0.127 | 0.012 |

表7.3-5本项目调查江底河组（K2j1）钻孔压水试验成果统计表

| 钻孔 | 孔深 (m) | 地层 | 压水段 (m) | 试验段长 (m) | 稳定流量 （L/min） | 全压力 (MPa) | 透水率 （Lu） | 渗透系数 (m/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZK1 | 39.9 | K2j1 | 3.8～8.4 | 4.60 | 6 | 0.30 | 4.35 | 0.00265 |
|  |  |  | 10.8～15.7 | 4.9 | 9 | 0.3 | 6.12 | 0.00253 |
| ZK2 | 30.8 | K2j1 | 2.8～7.8 | 5.0 | 6 | 0.25 | 4.8 | 0.00287 |
|  |  |  | 7.8～12.7 | 4.9 | 8 | 0.3 | 5.44 | 0.00242 |
|  |  |  | 12.7～1.7 | 4.0 | 12 | 0.35 | 8.57 | 0.00240 |
| ZK3 | 25.3 | K2j1 | 1.6～4.8 | 3.2 | 9 | 0.25 | 11.25 | 0.00413 |
|  |  |  | 6.7～10.5 | 3.8 | 8 | 0.3 | 7.0 | 0.00305 |

图7.3-16靠近落苴美村山包出露的K2j2砂岩层   图7.3-17场区钻孔的K2j1泥岩层

图7.3-18下土坡村道路旁侧出露的K2j1砂岩层    图7.3-19场地钻孔抽水试验

③白垩系马头山组（K2m）：分布在评价区东、西、南周围，呈带状分布。上部细粒长石石英砂岩、泥岩互层（见图7.3-20至图7.3-21），细粒长石石英砂岩夹泥岩，砂、泥岩比3:1；中部中粒长石石英砂岩夹泥岩、1.5m厚砂砾岩；下部含砾长石石英砂岩、中粗粒长石石英砂岩。厚150～520m，砂岩占总厚70～90％。富水性较弱，单井涌水量100～500t/d。地下径流模数1.0L/s·km2。区域资料，岩层渗透系数为0.004～2.724m/d，其抽水试验数据见表7.3-6。

表7.3-6 楚雄地区马头山组（K2m）钻孔抽水成果统计表

| 钻孔位置 | 孔深（m） | 揭露含水层 | 水位 (m) | 抽水段 (m) | 降深 (m) | 涌水量 （L/s） | 单位涌水量 (L/s·m) | 渗透系数 (m/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚度 (m) | 岩性 |  |  |  |  |  |  |
| 尹家嘴 | 250.04 | 245.32 | 长石石英砂岩 | 0.81 | 4.72 ～ 250.04 | 55.9 | 0.536 | 0.010 | 0.004 |
| 毛草坪 | 199.80 | 28.13 | 长石石英砂岩 | 2.46 | 2.32 ～ 32.0 | 14.6 | 1.790 | 0.123 | 0.590 |
| 腰站街西1.5km | 105.54 | 102.18 | 长石石英砂岩 | 3.34 | 3.36 ～ 95.89 | 2.68 | 8.206 | 3.062 | 2.724 |
|  |  |  |  |  |  | 1.36 | 5.306 | 3.941 |  |

图7.3-20 场区东侧、南侧黑箐村道路旁侧出露的K2m长石石英砂岩层

图7.3-21 家松树村K2m长石石英砂岩

④白垩系普昌河组（K1p）：分布在评价区东、西、南周围，呈带状分布。灰、灰白、紫红色泥岩，间夹细粒长石石英砂岩，以泥岩为主（见图7.3-22），野外调查未见有出露的泉，富水性弱，为相对隔水层。区域资料，岩层渗透系数为，其抽水试验数据见表7.3-7。

表7.3-7 楚雄地区普昌河组（K1p）钻孔抽水成果统计表

| 钻孔位置 | 孔深（m） | 揭露含水层 | 水位 (m) | 抽水段 (m) | 降深 (m) | 涌水量（L/s） | 单位涌水量 (L/s·m) | 渗透系数 (m/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚度 (m) | 岩性 |  |  |  |  |  |  |
| 毛草坪 | 199.80 | 169.35 | 泥岩夹砂岩 | 2.70 | 54.41～199.80 | 32.03 | 1.763 | 0.055 | 0.039 |

图7.3-22 西排村出露的K1p泥岩层

（2）风化裂隙水

①白垩系江底河组（K2j1-2）：泥岩、砂岩夹薄层长石石英砂岩，岩体风化裂隙发育，裂隙规模小，延伸短，分布密集，构成彼此联通网状裂隙系统（见图7.3-23、图7.3-24）。一般山顶水量小，至河谷底部、沟谷段水量逐渐变大。野外调查未见出露的泉，从ZK2、ZK3、ZK4抽水试验看，单孔涌水量为0.06～0.5L/s，富水性较弱。

图7.3-23场地内出露的K2j1地层          图7.3-24下桃叶村道路旁侧出露的K2j1地层

②白垩系马头山组（K2m），上部细粒长石石英砂岩、泥岩互层（见图7.3-25），厚度小，出露面积小，野外调查未见出露的泉，富水性弱。

图7.3-25黑箐村旁侧出露的K2m地层

2）评价区水文地质特征

评价区受饱满街向斜控制，地下分水岭与地表分水岭不一致，地表分水岭位于场地与落苴美村中间的山顶，地下分水岭为东西两侧泥岩隔水层、南侧泥岩隔水层，地下水总体从东西两侧向向斜中部汇集，在核部由南部翘起端向北径流。

饱满街向斜核部白垩系江底河组一段、二段（K2j1-2）组成，两翼为马头山组（K2m）、普昌河组（K1P）、高丰寺组（K1g）。向斜西翼岩层倾角20°左右，东翼岩层倾角40°，核部江底河组岩层倾角1°～12°。白垩系普昌河组（K1P）为隔水边界，龙川河及其支流排泄区，形成较完整水文地质单元。

K2j2砂岩为基岩裂隙含水层，泥岩为相对隔水层；K2j1泥岩为相对隔水层，赋存风化裂隙水，下部不等厚砂岩及底部含砾砂岩为基岩裂隙含水层；K2m、K1g地层向盆地倾斜，盆地中埋深达数百米至上千米。以上地层的砂岩、含砾砂岩为主要含水层，向斜两端富水性较强，向斜中部含水层埋深大，富水性减弱，形成多层层状含水层。从区域水文地质资料看，落苴美西31号深井揭露含砾砂岩厚12.4m，埋深112m，揭露5m时开始自流，全部揭露后自流量2.9L/s，地下水位高出地表11.3m，抽水试验计算涌水量为459t/d。苍岭镇河心村30号深井揭露含砾砂岩第一段埋深180.69m，厚7.35m；第二段埋深204.04m，厚5m，并开始自流，自流量1.828L/s，高出地表6.25m，计算涌水量为436t/d。丁家屯29号钻孔含砾砂岩埋深88m，厚5m，计算涌水量仅81t/d，地下水位14.6，推测是断层错断含砾砂岩隔水所致。从区域这3个钻孔地下水位看饱满街盆地边缘地下水位较浅，向盆地内部逐渐变深。

本次调查落苴美、小村居民水井深50-80m，其中50-60m深的水井无自流现象，约40m见水，地下水位高程约1790m；70m以上深井个别有自流现象，水位高程1805m左右。对比南侧岔河村70m深井的地下水位1815m。由表7.3-8可知，评价区内地下水东西南侧高，中部低，由东西两侧向中部汇流；深部地下水位南部高、北部低，地下水由南向北径流。

表7.3-8评价区地下水水位统计一览表

| 编号 | 村庄 | 坐标 | 方位 | 距离(km) | 井深(m) | 水位高程(m)（丰-枯） | 出水层位 | 地下水类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 北纬 | 东经 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 场地 | ZK1 | 25°01′26.96″ | 101°40′35.06″ | 北 | / | 39.9 | 1828.3 | K2j1 | 裂隙水 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1823.8 |  |  |
| 2 |  | ZK2 | 25°01′16.05″ | 101°40′38.83″ | 西 | 0.015 | 30.8 | 1837.4-1835 | K2j1 | 裂隙水 |
| 3 |  | ZK3 | 25°01′16.99″ | 101°40′43.06″ | 南东 | 0.04 | 25.3 | 1844.4-1841.7 | K2j1 | 裂隙水 |
| 4 | ZK4 | 25°01′42.15″ | 101°40′40.75″ | 北 | 0.8 | 29.9 | 1814- 1813 | K2j2 | 裂隙水 |
| 5 | Q100（落苴美泉） | 25°01′53.85″ | 101°41′7.16″ | 北 | 1.7 |  | 1800 | K2j2 | 裂隙承压水 |
| 6 | 落苴美 | 25°02′01.04″ | 101°41′16.01″ | 北 | 1.7 | 70 | 1780- 1810 | K2j1 | 裂隙水 承压水 |
|  | 中元吉屯 | 25°02′07.2″ | 101°40′17.8″ | 北 | 1.8 | 6 | 1809- 1808 | Q4pl | 裂隙水 |
|  | 下元吉屯 | 25°02′17.7″ | 101°40′15.1″ | 北 | 2.2 | 7 | 无水 | Q4pl | 裂隙水 |
|  | 黄草村 | 25°01′58.0″ | 101°40′23.2″ | 北 | 1.6 | 7 | 1816- 1815 | Q4pl | 裂隙水 |
| 7 | 小村 | 25°02′03.5″ | 101°41′27.1″ | 北 | 1.8 | 60 | 1790 | K2j1 | 裂隙承压水 |
|  | 小坝子 | 25°02′12.03″ | 101°41′31.6″ | 北 | 2.0 | 30 | 1790 | K2j1 | 裂隙承压水 |
| 8 | 下纸房 | 25°02′17.08″ | 101°39′48.89″ | 北西 | 2.5 | 3 | 1819- 1818 | K2m | 裂隙水 |
|  | 上纸房 | 25°1′59.83″ | 101°39′44.28″ | 北西 | 2.2 | 2 | 1833- 1832 | K2m | 裂隙水 |
| 9 | 黑箐 | 25°01′30.51″ | 101°41′35.01″ | 北东 | 1.4 | 50 | 1820- 1816 | K2m | 裂隙水 |
| 10 | 百家田 | 25°01′01.04″ | 101°41′15.19″ | 南东 | 1.1 | 70 | 1835- 1832 | K2j1 | 裂隙水 |
| 11 | 岔河、马场 | 25°00′27.56″ | 101°40′21.66″ | 南 | 1.6 | 90 | 1815 | K2j1 | 裂隙承压水 |
| 12 | 黄草冲 | 25°00′27.56″ | 101°40′21.66″ | 北西 | 1.6 | 40 | 1815- 1813 | K2j1 | 裂隙水 |
| 13 | 下桃叶 | 25°00′19.10″ | 101°40′08.78″ | 南西 | 2.1 | 60 | 1830- 1827 | K2j1 | 裂隙水 |

从2009-2010年云南省干旱情况看，该区属于缺水地区，由此分析本区构造条件属于地下水储水区，但地层为红层，地下水并不丰富。

3）评价区地下水补、径、排条件

评价区内地下水在补给区主要接受大气降水补给，其次是地表河水补给，乌梢箐水库、打苴河等均为地下水的补给来源，地下水沿层间裂隙、构造裂隙、风化裂隙下渗进入含水层；补给区为东、西两面山区及南侧向斜仰起段。

从表7.3-8及图2.3-26看，地下水在东、西两面山区接受大气降水补充，沿层面、构造裂隙渗流，向核部径流，于核部储存，地下水在从两翼向核部汇集的过程时，随着深度增大，地下水量逐渐减小。地下水在南侧向斜仰起端接受大气降水、地表水补给，主要沿层面渗流，由南向北径流，最终在龙川河河谷（北西，约8.5km）排泄。

由于评价区为丘陵地貌，沟谷发育，地下水接受大气降水补给后，一部分下渗进入砂岩、含砾砂岩含水层，一部分沿斜坡径流，就近排泄于沟谷。说明评价区浅层潜水具就地补给、就地排泄，径流路径短，其排泄多以散流的方式排泄于河流、沟谷中。

总体上评价区范围内地下水补、径、排条件清楚。

图7.3-26   评价区水文地质剖面图

#### 7.3.3.2场区水文地质条件

场区位于饱满街盆地南侧，向斜核部，钻孔资料揭露场区内第四系残坡积土层厚度约0.5～1.1m，为粉砂质粘土。基岩为强～中等风化白垩系江底河组一段（K2j1）紫红色泥岩、石英砂岩，风化裂隙、方解石孔洞发育。地下水多赋存于节理裂隙、孔洞中，沿构造裂隙、层间裂隙自南向北径流，在龙川河河谷排泄。

（1）地下水类型及赋存条件

①基岩裂隙水

从钻孔资料看，结合评价区现场调查，场区内上部基岩裂隙水的含水层主要有白垩系江底河组一段（K2j1）中等风化泥岩、灰绿色砂岩，以紫红色泥岩为主，多夹细粒长石石英砂岩夹层，节理裂隙较发育，厚度大，下部节理裂隙不发育，钻孔单位涌水量0.002L/s·m，富水性弱，为相对隔水层。

②风化裂隙水

场区内表层分布白垩系江底河组一段（K2j1）强风化泥岩夹薄层长石石英砂岩，岩体风化裂隙发育，裂隙规模小，延伸短，分布密集，构成彼此联通网状裂隙系统（见图7.3-27）。一般山顶水量小，至河谷底部、沟谷段水量逐渐变大。野外调查未见出露的泉，从ZK2、ZK3抽水试验看，单孔涌水量为0.006L/s，富水性弱。

图7.3-27 场地内强风化泥岩地层

岩芯可见方解石孔洞（见图7.3-28），无充填。钻孔3～8m初见水位，稳定水位3.6～13.6m，稳定水位高程1844.4m、1837.4m。从ZK2、ZK3资料看在高程1805m以上未见砂岩。

图7.3-28  ZK3岩芯中的方解石孔洞

（2）场区水文地质特征

场区地下水为基岩裂隙水，大面积出露白垩系江底河组一段（K2j1）泥岩夹细粒石英砂岩，上部0～8m范围内分布风化裂隙水（潜水），向下承压含水层有白垩系江底河组一段（K2j1）砂岩、含砾砂岩，泥岩为相对隔水层，含/隔水层互层分布，形成多层层状裂隙水含水层。从场区内ZK2、ZK3钻孔资料看：地下水稳定水位3.6～13.6m，水位高程1844.4m～1837.4m。场区上部的风化裂隙水含水层为薄强风化泥岩，风化层厚度由山顶向沟底逐渐减小，富水性逐渐增大。

从旁侧ZK1钻孔资料看：上部承压含水层从ZK1钻孔切穿的3～5m厚的砂岩层顶板高程分别为1816.34m、1805.1m，底板高程1812.8m、1800.1m，稳定水位高程为1823.8m。

（3）场地水文地质调查与包气带渗透性现场测试

对场区所处区域包气带进行水文地质调查及试验是地下水环境影响评价过程中一项非常关键且重要的工作，也是地下水环境影响评价过程中影响场地污染物迁移的关键因素，因此开展相应的场地水文地质调查及相关参数测试，对建设项目地下水环境影响评价至关重要。

在项目调查期间，利用Profound多功能水文地质参数仪对拟建场地不同包气带、水文钻孔分别进行了压水试验和抽水试验（见图7.3-29），获取了场区不同部位包气带的渗透系数值。同时分别对3个水文钻孔进行了压水试验、抽水试验、注水试验（见图7.3-30），依据试验数据获得渗透系数结果见表7.3-9。

图7.3-29 场区内进行的Profound试验

图7.3-30 场区内水文孔抽水试验

表7.3-9 拟建场地包气带渗透系数统计表

| 测点编号 | 位置 | 层位 | 高程 m | Profound仪器数据m/d | 压水试验 m/d | 抽水试验m/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZK1 | K2j1 泥岩夹砂岩 | 1851 | 0.001555 | 0.00259 | 0.056 |
| 2 | ZK2 | K2j1泥岩 | 1841 | 0.0028512 | 0.00256 | 0.022 |
| 3 | ZK3 | K2j1泥岩 | 1858 | 0.0011232 | 0.00359 | 0.012 |
| 4 | ZK4 | K2j2泥岩 | 1820 | 0.0023328 |  |  |
| 平均 |  |  |  | 0.0019872 | 0.00286 | 0.03 |

各试验数据校正后，结合区域抽水试验资料，由于现场试验存在误差，依据最大风险原则，本项目白垩系江底河组一段、二段（K2j1-2）含水层的渗透系数选取最大值0.376m/d（4.352×10-4cm/s）（区域抽水试验数据），场区内包气带泥岩渗透系数选取0.056 m/d（6.5×10-5cm/s）；白垩系马头山组（K2m）长石石英砂岩渗透系数2.724 m/d（3.15×10-3cm/s）（区域抽水试验数据）。

（4）场区地下水补给、径流、排泄条件

拟建场地为沟谷地貌，北、东、南高，中部谷底、南西侧水库最低，处于评价区水文地质单元的补给-径流区，见图7.3-15水文地质图。地下水接受降雨补给，一部分沿斜坡径流，在沟谷中继续下渗补给地下水。钻孔ZK2位于场地边缘，处于场地与乌梢箐水库间，可以对该钻孔水进行监测，对场区内的浅层地下水进行监测，避免地下水污染。

从剖面图7.3-26可以看出，场区内白垩系江底河组一段（K2j1）泥岩夹细粒石英砂岩，岩层产状平缓，倾向北北西，倾角2°～10°，主要由南向北径流，在龙川河河谷排泄，与评价区地下水补径排基本一致。

### 7.3.4地下水泉点调查

评价区内仅有1处泉点，仅落苴美村Q100为上升泉，泉流量1.98L/s，据村民介绍，该泉在枯季会断流。目前该泉被砌成方形水池，池深1.5m。目前该泉已被废弃，未有任何用途。泉点特征一览表见表7.3-10。

表7.3-10    评价区泉点特征一览表

| 序号 | 名称 | 坐标 | 与厂界方位 | 距离厂界(km) | 出水层位 | 流量 (L/s) | 出露高程(m) | 地理位置相对高差(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 北纬 | 东经 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Q100 | 25°01′53.85″ | 101°41′7.16″ | 北 | 1.7 | K2j1 | 1.98 | 1800 | -54 |

### 7.3.5地下水开发利用现状

评价区具备良好的储水构造，为山间盆地承压水，地下水类型为基岩裂隙水，水量不是很大，水质好，地下水主要以泉、散流的形式排泄。经调查评价区内地下水开发以井采为主。

本次通过对评价区约3km范围内，与项目在同一水文地质单元居民点的用水情况调查，各个村庄用水主要以村民自主井采为主，各村庄开采井深约30m-70m，多以上部砂岩含水层为主要开采层。调查区内落苴美、小村、小坝子、黄草村、中元吉屯、下元吉屯等村庄水井项目区地下水径流径流方向下游。上纸房、下纸房、黄草冲以及黑箐水井位于区内向斜东西两翼，上纸房、下纸房、黄草冲由南西向北东径流、黑箐水井由南东向北西径流，集中汇入向斜核部，最终在落苴美盆地边缘排泄。上纸房、下纸房、黑箐水井位于项目区地下水径流方向侧下游，黄草冲位于项目区地下水径流方向侧下游，项目建设对其影响不大。百家田、岔河、马场、下桃叶位于拟建场区上游。

其中，上纸房、中元吉屯、下元吉屯、黄草村和部分落苴美村民现使用自来水作为生活饮用，由苍岭镇水厂供给，水厂中心地理坐标：东经101°41′4″、北纬25°3′36″，该水厂水源为项目北约6km的官坝河水库，该水库和项目分处苍岭盆地的两侧，水库汇水主要来源于东北方向山区地表水，和本项目地下水之间没有水力联系。

表7.3-11   地下水开发利用现状

| 序号 | 村庄 | 与厂址方位 | 距离厂界(km) | 户数 | 人数 | 利用状况 | 井深(m) | 水位 (m) | 地理位置相对高差(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落苴美 | 北 | 1.6 | 96 | 426 | 生活饮用水 | 70 | 40 | -54 |
| 2 | 小村 | 北 | 1.8 | 28 | 117 | 生活饮用水 | 60 | 30 | -45 |
| 3 | 小坝子 | 北 | 2.0 | 27 | 76 | 生活饮用水 | 30 | 20 | -45 |
| 4 | 下纸房 | 北西 | 2.5 | 4 | 20 | 生活饮用水 | 3 | 1.5 | -40 |
| 5 | 上纸房 | 北西 | 2.2 | 61 | 214 | 不饮用 | 2 | 1 | -28 |
| 6 | 中元吉屯 | 北 | 1.8 | 47 | 216 | 不饮用 | 6 | 2 | -54 |
| 7 | 下元吉屯 | 北 | 2.2 |  |  | 不饮用 | 7 | 2 | -54 |
| 8 | 黄草村 | 北 | 1.6 | 81 | 312 | 不饮用 | 7 | 2 | -50 |
| 9 | 黄草冲 | 西 | 1.6 | 35 | 153 | 生活饮用水 | 40 | 15 | 0 |
| 10 | 百家田 | 南东 | 1.1 | 15 | 64 | 生活饮用水 | 40 | 19 | +10 |
| 11 | 黑箐 | 北东 | 1.4 | 14 | 52 | 生活饮用水 | 50 | 32 | -2 |
| 12 | 岔河、马场 | 南 | 1.6 | 24 | 77 | 生活饮用水 | 70 | 20 | -23 |
| 13 | 下桃叶 | 南西 | 2.1 | 23 | 95 | 生活饮用水 | 60 | 30 | +6 |

根据楚雄市水务局、苍岭镇政府出具的项目周边村民饮用水情况说明，为保证苍岭镇辖区范围内村庄居民生活用水安全，由楚雄苍岭工业开发投资有限责任公司投资建设楚雄市第三自来水厂，水源为青山嘴水库，位于项目西北方向，与本项目厂界直线距离约21.8公里，和本项目地下水之间没有水力联系。目前，该水厂处于施工阶段，预计2021年12月建成供水，供水范围覆盖项目周边百家田、黑箐、落苴美、小村、小坝子、大荒田、黄草冲、下纸房、岔河、马场等村庄，第三自来水厂建成后，苍岭镇辖区内村庄和园区企业生产、生活用水由自来水水厂供应，本项目周边村庄不再使用地下水井作为村民生活用水（见附件34）。

### 7.3.6地下水位调查

依据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）对水位监测点的要求，地下水水位监测为分层监测，本次工作自2017年9月～2018年1月完成评价区白垩系江底河组二段（K2j2）、一段（K2j1）、白垩系马头山组（K2m）泉、井点监测，其中泉出露标高为水位标高。各监测点分布及标高见表7.3-12、图7.3-31。

表7.3-12  评价区地下水位信息一览表

| 编号 | 村庄 | 坐标 | 方位 | 距离(km) | 井深(m) | 水位高程(m)（丰-枯） | 出水层位 | 地下水类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 北纬 | 东经 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 场地 | ZK1 | 25°01′26.96″ | 101°40′35.06″ | 北 | 厂区内 | 39.9 | 1828.3 | K2j1 | 裂隙水 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1823.8 |  |  |
| 2 |  | ZK2 | 25°01′16.05″ | 101°40′38.83″ | 西 | 0.015 | 30.8 | 1837.4-1835 | K2j1 | 裂隙水 |
| 3 |  | ZK3 | 25°01′16.99″ | 101°40′43.06″ | 南东 | 0.04 | 25.3 | 1844.4-1841.7 | K2j1 | 裂隙水 |
| 4 | ZK4 | 25°01′42.15″ | 101°40′40.75″ | 北 | 0.62 | 29.9 | 1814- 1813 | K2j2 | 裂隙水 |
| 5 | Q100（落苴美泉） | 25°01′53.85″ | 101°41′7.16″ | 北 | 1.7 |  | 1800 | K2j2 | 裂隙承压水 |
| 6 | 落苴美 | 25°02′01.04″ | 101°41′16.01″ | 北 | 1.6 | 70 | 1780- 1810 | K2j1 | 裂隙水 承压水 |
|  | 中元吉屯 | 25°02′07.2″ | 101°40′17.8″ | 北 | 1.8 | 6 | 1809- 1808 | Q4pl | 裂隙水 |
|  | 下元吉屯 | 25°02′17.7″ | 101°40′15.1″ | 北 | 2.2 | 7 | 无水 | Q4pl | 裂隙水 |
|  | 黄草村 | 25°01′58.0″ | 101°40′23.2″ | 北 | 1.6 | 7 | 1816- 1815 | Q4pl | 裂隙水 |
| 7 | 小村 | 25°02′03.5″ | 101°41′27.1″ | 北 | 1.8 | 60 | 1790 | K2j1 | 裂隙承压水 |
|  | 小坝子 | 25°02′12.03″ | 101°41′31.6″ | 北 | 2.0 | 30 | 1790 | K2j1 | 裂隙承压水 |
| 8 | 下纸房 | 25°02′17.08″ | 101°39′48.89″ | 北西 | 2.5 | 3 | 1819- 1818 | K2m | 裂隙水 |
|  | 上纸房 | 25°1′59.83″ | 101°39′44.28″ | 北西 | 2.2 | 2 | 1833- 1832 | K2m | 裂隙水 |
| 9 | 黑箐 | 25°01′30.51″ | 101°41′35.01″ | 北东 | 1.4 | 50 | 1820- 1816 | K2m | 裂隙水 |
| 10 | 百家田 | 25°01′01.04″ | 101°41′15.19″ | 南东 | 1.1 | 70 | 1835- 1832 | K2j1 | 裂隙水 |
| 11 | 岔河、马场 | 25°00′27.56″ | 101°40′21.66″ | 南 | 1.6 | 90 | 1815 | K2j1 | 裂隙承压水 |
| 12 | 黄草冲 | 25°00′27.56″ | 101°40′21.66″ | 北西 | 1.6 | 40 | 1815- 1813 | K2j1 | 裂隙水 |
| 13 | 下桃叶 | 25°00′19.10″ | 101°40′08.78″ | 南西 | 2.1 | 60 | 1830- 1827 | K2j1 | 裂隙水 |

从上表可以看出：靠近场地南西侧水库的ZK2钻孔水位仅3.6m，靠近落苴美村侧的ZK4钻孔水位约6.0m，场地南东斜坡上的ZK3钻孔水位约13.6m，场地北侧ZK1钻孔水位22.7m。

图7.3-31     评价区地下水位监测点布置图

### 7.3.7地下水环境影响预测及评价

根据项目工程分析，项目生产废水主要来自废电池储存仓库、破碎分选车间、废电解液处理车间、配料车间、外购含铅物料仓库、铅膏仓库、酸雾洗涤塔及水循环池、电解液储罐、生产废水处理站、脱硫塔及循环水池、脱硫石膏渣库、水淬渣库、水淬渣收集池、初期雨水池、事故池等环节。根据项目工程分析可知，项目的生产废水经中和沉淀后循环使用，不外排；生活污水入厂区生活污水处理设施处理后，回用于绿化，不外排。

项目区涉及危废贮存等重点防渗区域，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行防渗；其他重点防渗区按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）重点防渗区的要求进行防渗设计；涉及一般防渗区按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）一般防渗区的要求进行防渗设计。环评已要求对防渗工作按照相关标准进行专项环保设计后再行施工，确保防渗措施的有效性。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求：“已依据GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测”，采取环保措施后，地下水不易下渗，项目正常工况下废水对地下水影响小。

以下主要考虑非正常工况下，当废水处理站防渗层发生破损时，生产废水持续下渗对地下水造成的影响进行预测分析。

#### 7.3.7.1污染源强

拟建综合利用废铅酸蓄电池及含铅废弃物年产12万t再生铅项目水污染物产生及排放情况表可知，生产废水以废水中Pb污染物浓度5 mg/L作为源强。结合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），选择Pb作为本次评价的指标，其初始浓度为5mg/L。

#### 7.3.7.2预测模式及相关参数选择

依据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）对一级评价的要求，采用数值法进行地下水影响预测。选择地下水模拟软件（GMS）对工程区地下水渗流和污染物迁移问题进行预测，预测时以潜水的运移为主进行预测。

（1）评价区数值模拟网格剖分

根据研究区的实际水文地质结构条件及几何形状，对研究区进行网格剖分。将研究区在平面上剖分成97×81的矩形网格单元，场区附近进行了加密处理，垂向上为2层，模型顶部高程为地表标高，底部至潜水底板。有效计算单元为11142个，无效计算单元为4572个，共计15714个（见图7.3-32至图7.3-34）。

图7.3-32   平面格网剖分图（西安80坐标系6度17带）

图7.3-33    横向格网剖分图（西安80坐标系6度17带）

图7.3-34    纵向格网剖分图（西安80坐标系6度17带）

（2）模拟范围及边界条件和初始条件

根据现场调查，结合区域水文地质图资料，场区位于一轴向近南北的向斜构造核部，场区东、西两侧白垩系下统普昌河组（K1p）泥岩属隔水层，场地东西两侧山体斜坡沟谷沿斜坡分别汇交于场地南北两侧向斜核部，南侧翘起段向北侧径流，北侧以盆地边缘为排泄区。基于上述水文地质调查结果及构造分布特征分析，建立评价区水文地质概念模型。东、西两侧白垩系下统普昌河组（K1p）泥岩概化为隔水边界，南侧补给区沟谷概化为定水头边界，北侧盆地边沿排泄区概化为定流量边界，区内各冲沟概化为排水沟，泉点概化为井流量边界。场区污染物是本次评价的主要污染源，而为了了解污染对地下水的影响及对北侧村庄生活饮用水的影响，分别在现有泉点附近和场地附近设污染监测点，通过GMS对污染物运移过程的模拟，了解该部位地下水中污染物浓度变化特征，从而深入分析非正常工况条件下地下水中污染物浓度变化，为项目建设提供更为科学的依据。

初始条件主要包括初始水头值和初始浓度，本次评价区内出露泉点量较少，钻孔较为集中，对于泉点和钻孔所测地下水水位难以完成整个研究区地下水水位插值估算工作，因此，利用研究区内出露的泉点、井点和钻孔所测地下水水位进行插值反演获取地下水头数据。本次模拟是在对现场地下水进行二次调查，加密了调查村庄的水井，取各村庄水井地下水位的平均值作为本次预测评价的地下水位高程值，故与第一次模拟的存在差异。

图7.3-35   模拟范围平面图（西安80坐标系6度17带）

（3）渗流数学模型的建立

依据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录D2.2.1地下水水流模型，采用非均质、各向异性、空间三维结构、非稳定地下水流系统。根据现场调查，项目区附近分布有泥岩、细粒长石石英砂岩、细砂岩、含砾砂岩及第四系松散堆积层，为非均质各向异性介质；地下水类型有松散层孔隙水和基岩裂隙水类型，概化为稳定水流；将东、西侧概化为隔水边界，北侧概化为定流量边界，南侧为定水头边界，与项目区共同构成源项，将大气降雨入渗补给量作为汇项处理。据此，采用以下方程描述地下水流三维流场：

（1）

式中:Kx，Ky和Kz分别为渗透系数在x，y和z方向的分量，单位为(m/d)；

T：时间，单位d；

H：水头，单位(m)；

W：源汇项，单位(m3/d)，代表流进源或流出汇的水量；

μs：连续介质的贮水率或给水率(1/m)。

初始条件：

其中：Qd：概化为排水沟排水体积流量（T-l）；

Qr：概化为排水沟流量（T-l）；

E：工程区范围概化蒸发体积流量（T-l）；

R：降雨入渗体积流量（T-l）；

Ss：连续介质的贮水率或给水率(1/m)。

（4）污染物迁移数学模型

根据上述地下水三维流场模型，结合质量守恒定律，采用《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录D2.2.2地下水溶质模型作为污染物迁移的对流-弥散方程为：

（2）

式中：R—迟滞系数，量纲为1。

ρb—介质密度，kg/(dm)3

θ—介质孔隙度，无量纲

c----组分浓度，g/L

—介质吸附溶质浓度，g/kg

t—时间，d。

两个方程式分别为多孔介质中渗流和污染物迁移的基本方程式，在具体应用过程中，需要对其加以相应假设和限制，即边界条件和初始条件，即可对方程进行求解，从而获得渗流场的空间分布情况和污染物迁移情况。

（5）模型参数的确定

①渗透系数

在项目调查期间，利用Profound多功能水文地质参数仪对拟建场地不同包气带分别进行了压水试验和抽水试验，同时分别对3个水文钻孔进行了压水试验、抽水试验，获取了场区不同部位岩性的渗透系数值。

从水文地质图可以看出，评价区范围内主要出露大面积的白垩系江底河组一段（K2j1）紫红色块状泥岩夹细粒长石石英砂岩，马头山组（K2m）粉砂岩、细-中粒石英砂岩，根据现场抽（注）水试验结果，结合区域抽水试验参数，依据最大风险原则，选用区域抽水试验数据：本项目白垩系江底河组一段、二段（K2j1-2）含水层的渗透系数选取最大值0.376m/d（4.352×10-4cm/s），场区内包气带泥岩渗透系数选取0.056 m/d（6.5×10-5cm/s）；白垩系马头山组（K2m）长石石英砂岩渗透系数2.724 m/d（3.15×10-3cm/s）。

结合对评价区的调查分析，考虑拟建场地受饱满街向斜控制，非均质特性，采用蒙特卡洛随机模拟的方法生成非均质渗透系数场，利用hydrogen.exe程序生成随机渗透系数场时考虑各向异性，渗透系数服从指数分布，均值-0.5，方差1，纵横向相关长度分别为20m和100m，各向异性率为5，生成后将各向异性非均质渗透系数场按照岩层走向方向进行旋转，使主方向与向斜两翼岩层走向一致，产生渗流场系数。

②弥散度

地质介质中溶质运移主要受渗透系数在空间上变化的制约，即地质介质的结构影响。这一空间上的变化影响到地下水流速，从而影响到溶质的对流与弥散。通常空隙介质中的弥散度随着溶质运移距离的增加而加大，这种现象称之为水动力弥散尺度效应。其具体表现为：野外弥散试验所求出的弥散度远远大于在实验室所测出的值，相差可达4~5个数量级；即使是同一含水层，溶质运移距离越大，所计算出的弥散度也越大。在模拟时，采用前人经验综合值。本次模拟范围南北长5066m，东西宽4258m，前人经验指出在千米尺度范围时弥散度渐近于10，故本次模拟弥散度取值为10m。

③模型条件的概化

本次模拟污染物扩散时，区内主要出露碎屑岩裂隙含水层，污染物迁移模拟重点考虑对流、弥散作用，不考虑吸附作用、化学反应等因素。

④模拟时段设定

具体的模拟时段设定为：本次模拟项目建成开始运营起，总共模拟7300天（20年），时间步长为100天，总共73步，每隔100天显示一个羽状物分布图，根据上述假设模拟得出污染物浓度时空变化过程，从而确定本区地下水环境的影响范围和程度。

（6）渗流模拟模型校正

根据如上所述，输入相应水文地质参数通过对模型的校正及敏感性分析，最终模拟稳定流条件下评价区范围内地下水等水头线分布图如图7.3-36所示。

图7.3-36模拟区渗流场平面分布图

从图7.3-36可以看出，模拟区范围内地下水等水头线分布形态从东、西、南向北流动，向斜构造对地下水排泄的影响较为明显。为了证明模拟流场符合实际地下水等水头线分布特征，下面利用两个钻孔对评价区渗流场进行校验，校验点校验的计算值和观测值如图7.3-37和7.3-38所示。

图7.3-37   模拟区渗流场校验图（一）

图7.3-38  模拟区渗流场校验图（二）

图7.3-37和7.3-38结果表明，校正点误差均较小，对于大区域流场模拟，上述拟合流场整体能反应评价区渗流场分布特征，模型计算与实际观测水位数据之间的拟合效果整体较好，所建模型能整体反应区域水文地质特征。数值模拟模型结果表明所建模型基本能反应本区复杂地下水流特征，可以用于溶质或污染物的预测评价。

#### 7.3.7.3水质模拟预测情景设定

非正常工况情景设置：厂区生产废水处理站底部防渗层失效条件下，生产废水发生持续泄漏，对地下水环境的影响。

渗透系数选取：结合区域及本项目现场抽水试验成果，本项目白垩系江底河组一段（K2j1）含水层的渗透系数选取0.376m/d（4.352×10-4cm/s）。

渗漏点：生产废水处理站底部防渗层破损。

渗漏源强类型：连续源强。

泄漏源强：泄漏物质为Pb。模拟时污染物浓度为Pb=5mg/L。

#### 7.3.7.4地下水环境影响预测

非正常工况下，在本次模拟中，场区地层的渗透系数在综合考虑楚雄区域白垩系江底河组一段（K2j1）抽水试验数据、勘察钻孔ZK1-ZK4抽水试验数据、Profound多功能水文地质参数仪数据，依据最大风险原则，选用区域抽水试验数据：白垩系江底河组一段（K2j1）含水层的渗透系数选取0.376m/d（4.352×10-4cm/s）作为本次预测评价渗透系数。故本次预测污染物浓度包络线图与前次存在差异，更符合地下水水质扩散运移特征。

将泄漏点设为补给浓度边界。根据污染情形分析，Pb初始浓度分别设为5mg/L，模拟期为20年，以100天为时间步长，共模拟73个应力期。利用MODFLOW和MT3D软件，联合运行水流和水质模型，得到Pb扩散预报结果，见图7.3-39至图7.3-44，各图分别给出了在厂区重点污染工程区底泄漏发生100天、500天、1000天、2000天、5000天、7300天后的预测结果。

图7.3-39  100天非正常工况条件下场区周围特征污染物包络线

图7.3-40  500天非正常工况条件下场区周围特征污染物包络线

图7.3-41  1000天非正常工况条件下场区周围特征污染物包络线

图7.3-42  2000天非正常工况条件下场区周围特征污染物包络线

图7.3-43  5000天非正常工况条件下场区周围特征污染物包络线

图7.3-44  7300天非正常工况条件下场区周围特征污染物包络线

由预测结果可知，非正常工况条件下：①Pb在泄漏100天后整体沿着生产废水处理站防渗区边界往四周迁移，移动距离较短，北侧ZK1水质受到污染，于170天后地下水中Pb浓度超过地下水Ⅲ类水标准限值；②泄露500天后污染物朝北部迁移快，污染羽状物扩散范围增加，大约400m范围内地下水中Pb超过地下水Ⅲ类水标准限值，场区及周边污染物浓度增大；③泄漏1000天后，污染羽状物向北扩散范围进一步增大，Pb超标限值扩散距离约800 m；④泄漏2000天后，Pb超标限值扩散距离约1100 m（1.1km），到达ZK4位置；⑤而泄漏5000天后，特征污染物在水动力条件下继续向北迁移，羽状物面积也在不断增大，到达落苴美村、黄草村位置，Pb超标限值扩散距离约1600m（1.6km）；⑥7300天后特征污染物继续向北扩散迁移，污染羽状物扩散面积约为厂区重点污染工程区面积的58倍。在该范围区内的村庄，如黄草村、中元吉屯、下元吉屯、落苴美、小村、小坝子村的水井地下水Pb均会超标，目前，黄草村、中元吉屯、下元吉屯村民生活用水由自来水供给，地下水井也不作为生活用水。落苴美部分村民生活用水由自来水供给，小村、小坝子村使用地下水井作为生活用水，因此在场地建设过程中，一定要做好厂区的分区防渗措施，严防厂区重点污染工程区造成地下水污染。

#### 7.3.7.5对下游饮用水点的影响预测

拟建项目北侧1.7km为地下水保护目标落苴美水井以及小村居民水井，为了说明拟建场地对地下水以及泉点的影响，在非正常工况条件下对下游ZK1和落苴美泉Pb的穿透曲线进行模拟，分析Pb浓度变化，如图7.3-46、图7.3-47所示。

图7.3-46 工况1条件下污染物Pb在ZK1钻孔处浓度变化预测图

图7.3-47 工况1条件下污染物Pb在落苴美泉处浓度变化预测图

从图7.3-46、图7.3-47可知：

非正常工况条件下发生泄漏后，污染物逐步向北扩散，浓度也逐渐增大，ZK1钻孔Pb浓度50天后逐渐升高，预测170天后出现超标现象，总体影响大。

非正常工况条件下，发生泄漏后，落苴美泉在0-4000天浓度基本无变化，4000天以后浓度逐渐升高，在5160天时达到0.001mg/L，超过地下水Ⅲ类水水质标准，并在预测期（7300d）达到0.078mg/L，故对落苴美泉点、对落苴美、小村、小坝子等地下水井产生影响。

从ZK1钻孔与落苴美泉地下水超标的污染时间看，二者污染物超标的时间差约4990天，故有约4990天地下水污染自救抢修时间及污染可控时间，当ZK1钻孔出现污染物超标时及时对场区采取应急处理措施，能有效避免对落苴美、小村、小坝子村地下水环境产生影响。

通过数值模拟分析表明，非正常工况下，ZK1钻孔在170天后预测超标，说明项目区地下含水层污染，5160天后洛苴美村泉Pb浓度超标，说明污染物迁移已到达洛苴美村范围，因此，在场地建设过程中，一定要做好厂区的分区防渗措施，严防厂区重点污染工程区造成地下水污染。

### 7.3.8地下水污染防治措施可行性

#### 7.3.8.1源头控制措施

（1）工程地质勘察中钻孔所揭穿的第四系潜水含水层及白垩系江底河组下段（K2j1）泥岩夹细粒长石石英砂岩层应及时采取必要的封堵措施，封堵材料应使用隔水性能良好且毒性小的材料进行封堵，尤其是冶炼车间、预处理车间、废塑料破碎车间、合金车间、原料库、煤粉堆棚、废塑料库、产品库、渣库等区域位于工程地质勘察钻孔分布区，必须对工勘钻孔进行严密封堵。

（2）场区平整时，选用素粘土分层压密，充分利用地基土层的防渗性能。

（3）建设单位在施工阶段聘请有资质的第三方作为工程监理单位，对防渗工程、冶炼车间、预处理车间、废塑料破碎车间、合金车间、原料库、煤粉堆棚、废塑料库、产品库、渣库等隐蔽工程进行严格监理，阶段性施工结束后，应进行工程验收，合格后方能开展下一阶段施工，不合格的施工项目责令施工单位返工。

（4）本项目应严格按工程设计循环利用生产用水，进一步提高生产用水的循环利用率减少生产用水量；生产废水、生活废水、初期雨水及清洗液均收集处理后回用，不外排。

#### 7.3.8.2分区防控措施

根据工程性质分析，拟建项目为危险废品回收综合利用，具有腐蚀性和重金属及其污染物，考虑到地下水环境较为敏感，且该区水文地质条件不利于进行污染防控和后期事故处置，应尽可能将污染控制在地下水环境以上区域。生产区应进行防渗措施，将项目用地划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区（见图7.3-48），拟建场地施工一定严格按照以下防渗要求分区进行防渗。

（1）重点防渗区：

包括废电池储存仓库、破碎分选车间、废电解液处理车间、配料车间、外购含铅物料仓库、铅膏仓库、酸雾洗涤塔及水循环池、电解液储罐、生产废水处理站、脱硫塔及循环水池、脱硫石膏渣库、硬质铅仓库、废隔板暂存间、水淬渣库、水淬渣收集池、初期雨水池、事故池等。其中废电池储存仓库、外购含铅物料仓库、废隔板暂存间、铅膏仓库、脱硫石膏渣库等按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，其他重点防渗区按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）重点防渗区的要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效黏土防渗层厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。

图7.3-48 楚雄废旧铅酸蓄电池综合利用工程场区分区防渗图

（2）一般防渗区：

包括冶炼车间（粗炼+精炼）、软水站、煤仓库、塑料仓库、成品仓库、石灰仓库、生活污水处理站、雨水收集池、厂区道路等，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）一般防渗区的要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效黏土防渗层厚度≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。

（3）简单防渗区：

包括制氧站、办公楼等区域，采用混凝土进行硬化处理。

#### 7.8.3.3地下水污染跟踪监测

为了及时了解厂区重点污染区及整个项目对周围地下水污染控制情况，应建立地下水监控体系。

（1）地下水监测井布设原则

根据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的要求，按照地下水的流向布设监测井，布设原则如下：

① 重点污染区加密监测原则；

② 重点监测潜水含水层，兼顾监测具有饮用功能的深部含水层为原则；

③ 重点污染区上下游同步对比原则监测。

（2）地下水监测方案布设

根据本次对评价区水文地质条件及场地水文地质条件分析以及评价区地下水渗流和污染物迁移数值模拟分析结果表明，场地地下水向北渗流，地下水污染物南北向弥散距离大。因此，结合场地周边地层岩性分布特征及污染物迁移模拟分析，本次对拟建项目周边布设了5个监测井作为场区地下水污染监测点，监测井布设情况见图7.3-49、表7.3-13。

图7.3-49 监测井布置图

如图中所示，其中，JC1（ZK3）上游背景值监测井；JC2（ZK2）作为西侧跟踪监测井；JC3（ZK1）作为厂区内北侧主要污染点-污水处理站污染控制监测井，JC4（ZK4）作为厂区外北侧污染扩散监测井；JC5作为北侧落苴美村污染扩散监测井。各监测井要求如下， JC1、JC2、JC3、JC4井深60m左右，分别需切穿第一个砂岩含水层至下部泥岩层。监测井孔径300mm左右，井壁采用套管及网管分层隔离，含水层段下滤水器。JC5利用落苴美村现有的自流泉。

表7.3-13    地下水长期监测井基本信息一览表

| 监测点号 | 监测位置 | 经度E | 纬度N | 方位 | 与场区的距离(m) | 井口高程(m) | 监测层位 | 监测点功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JC1（ZK3） | 场区南东侧 | 101°40′50.22″ | 25°1′6.27″ | NE | 40 | 1869 | K2j1 | 背景值 |
| JC2（ZK2） | 场区西与乌梢箐水库间 | 101°40′43.50″ | 25°1′7.72″ | W | 15 | 1853 | K2j1 | 污染跟踪监测井 |
| JC3（ZK1） | 项目厂区内污水处理站北侧 | 101°40′45.83″ | 25°1′11.38″ | N | 厂区内北侧 | 1863 | K2j1 | 污染控制监测井 |
| JC4（ZK4） | 落苴美村与场区间 | 101°40′40.75″ | 25°01′42.15″ | N | 620 | 1820 | K2j1 | 污染扩散监测井 |
| JC5 | 落苴美水井 | 25°02′01.04″ | 101°41′16.01″ | 北 | 1600 | 1800 | K2j1 | 污染扩散监测井 |

（3）地下水监测方案

监测对象为上述对应的白垩系江底河组下段（K2j1）风化裂隙含水层、层状裂隙含水层，监测孔应配置地下水水位监测装置和抽水装置，项目实施后委托有资质的环境监测单位进行监测。

#### 7.3.8.4事故后处置措施

（1）发现地下水质出现异常现象时，加大取样频率，并根据实际情况增加拟建项目为危废处理及综合利用，依据前述筛选的现状评价因子及预测评价因子综合分析，未来地下水污染长期监测因子主要为：pH、Pb和硫酸盐。

监测频次：项目投入运营后，JC1、JC2、JC3每月监测一次，监测一年。若一年内监测指标均达标并保持稳定，则每年丰水期、枯水期各监测一次。一般JC4、JC5每年丰水期监测一次。若JC2、JC3出现异常，需加密监测频次，同时对JC4、JC5进行监测。

监测项目，查出原因以便进行补救；同时积极上报当地环保部门及其他相关部门，采取应急措施，查出原因以便补救。

（2）一旦发生地下水污染事故，应立即对周边地下水作为水源地进行采样分析监测，一旦发现异常，尤其是JC2、JC3、JC4监测到Pb、锑特征污染物，应立即对JC5等敏感点进行特征污染物监测，同时加密监测频率，发现异常应为落苴美、小村、小坝子等村庄寻找替代水源。同时查明地下水污染原因，如是场区重点污染工程渗漏造成，应及时采取补救防渗措施。依据查明地下水污染分布特征及迁移转化特征及污染区水文地质条件，采取相应的污染修复措施（如抽取处理技术、场区全面铺设防渗膜（面状防渗）等）。

### 7.3.9小结

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，在对项目进行等级评价、水文地质调查、水文地质勘查、地下水环境现状监测、渗水试验、数值模拟和预测的基础上得出以下结论：

（1）根据水文地质调查成果，评价区为具有多层含水系统及流动系统的地下水。周边存在多处散点饮用水井，多饮用深层承压水。评价区内基岩裂隙水含水层为白垩系江底河组二段（K2j2）、一段（K2j1）、白垩系马头山组（K2m）砂岩、含砾砂岩，其主要含水层为含砾砂岩，富水性较弱～中等。

（2）拟建项目位于饱满街向斜核部，深层承压水较富集，且多为盆地内居民生活饮用水。项目区浅层风化裂隙水具就地补给、就地排泄特征。拟建项目处于居民饮用水源的补给、径流区，主要含水层埋深30m以上，上部有一定厚度的泥岩隔水层，包气带渗透系数0.056 m/d（6.5×10-5cm/s），防污性能中等，拟建项目对地下水污染的风险可控。

（3）正常工况下，项目区涉及危废贮存等重点防渗区域，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行防渗；其他重点防渗区按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）重点防渗区的要求进行防渗设计；涉及一般防渗区按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）一般防渗区的要求进行防渗设计。在运营期，防渗层完好的情况下，项目产生的废水对地下水环境的影响不大。

（4）对拟建项目重点污染工程区非正常工况下，预测100天、500天、1000天、3000天、5000天和7300天污染物规律，模拟预测结果显示：非正常工况情况下，污染物直接下渗至砂岩含水层中，170天后监测井ZK1钻孔地下水超过Ⅲ类标准；5160天后落苴美等地下水超过Ⅲ类标准。从非正常工况条件模拟结果看，ZK1钻孔与落苴美泉地下水超标时间差约4990天，故有约4990天地下水污染防治抢修及可控时间，能有时间控制避免对下游苴美泉、小村、小坝子生活用水造成影响。

（5）鉴于拟建项目地下水较为敏感，因此在项目建设及运营过程中，一定要严格执行本次评价提出的源头控制措施、分区防渗措施、防渗过程施工监理措施、污染监控措施及事故后处置措施，将项目区重点防渗区渗透系数控制在1.0×10-10cm/s，拟建项目造成地下水污染的风险可控。

（6）项目区地下水下游区使用地下水做为生活饮用水的村庄有落苴美泉（井）、小村、小坝子，约151户，619人，可将下游这3个村庄直接自来水供水，避免地下水污染影响饮用水安全。

（7）废旧铅酸蓄电池收集转运过程中，应尽量做好防护措施，尽可能不产生淋滤水处置的环境条件，避免淋滤水产生下渗污染。

（8）拟建项目在采取以上措施后，项目对地下水环境影响可以接受。

## 7.4声环境影响预测与评价

### 7.4.1噪声源强

项目运营期噪声源主要有破碎分选设备、冷却塔、空压机、氧压机、风机，类比同类设备，噪声源强在75～105dB(A)之间。设备多数位于厂房内，采取了基础减振、隔声和消声等降噪措施后，一般噪声降低20~25dB(A)。噪声源强及治理措施见表7.4-1。

表7.4-1      项目生产噪声源强

| 区位 | 序号 | 名称 | 数量（台/套） | 源强声级dB(A) | 噪声防治措施 | 降噪效果 dB(A) | 防治后噪声dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预处理车间 | 1 | 切盖机 | 2 | 75 | 基础减振、墙体隔声 | 20 | 55 |
|  | 2 | 倒酸机 | 2 | 75 | 基础减振、墙体隔声 | 20 | 55 |
|  | 3 | 破碎机 | 1 | 95 | 基础减振、墙体隔声 | 20 | 75 |
|  | 4 | 分选机 | 1 | 75 | 基础减振、墙体隔声 | 20 | 55 |
|  | 5 | 酸泵 | 2（一用一备） | 90 | 基础减振、墙体隔声 | 20 | 70 |
|  | 6 | 酸雾收集处理风机 | 1 | 100 | 基础减振、墙体隔声和消声 | 25 | 75 |
| 配料车间 | 1 | 造粒机 | 1 | 75 | 基础减振、墙体隔声 | 20 | 55 |
| 熔炼车间 | 1 | 富氧风机 | 2 | 100 | 基础减振、墙体隔声和消声 | 25 | 75 |
|  | 2 | 熔炼车间烟气风机 | 4 | 100 | 基础减振、墙体隔声和消声 | 25 | 75 |
| 精炼车间 | 1 | 精炼炉风机 | 1 | 100 | 基础减振、墙体隔声和消声 | 25 | 75 |
| 公用工程 | 1 | 空压机 | 1 | 100 | 基础减振、墙体隔声和消声 | 25 | 75 |
| 环保设施 | 1 | 酸雾吸收塔风机 | 1 | 90 | 基础减振、墙体隔声和消声 | 25 | 65 |
|  | 2 | 烟气除尘脱硫塔风机 | 2（一用一备） | 105 | 基础减振、墙体隔声和消声 | 25 | 80 |
|  | 3 | 生产废水回用水泵 | 2（一用一备） | 90 | 基础减振、墙体隔声 | 20 | 70 |
|  | 4 | 生活污水回用水泵 | 2（一用一备） | 90 | 基础减振、墙体隔声 | 20 | 70 |
|  | 5 | 雨水回用泵 | 2（一用一备） | 90 | 基础减振、 墙体隔声 | 20 | 70 |

### 7.4.2预测时段、预测因子、评价标准

预测时段：项目建成后正常生产时昼间和夜间两个时段。

预测因子：Leq(A)。

评价标准：厂界执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类标准。

### 7.4.3预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。

（1）声级计算

项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：

Leqg——项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi ——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T ——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

（2）预测点的预测等效声级（Leq ）计算公式：

式中：

Leqg ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb ——预测点的背景值，dB(A)。

（3）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。距声源点r处的A声级按下式计算：

在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

本评价在预测中考虑仅考虑几何发散（Adiv）、屏障屏蔽（Abar），地面效应（Agr）、大气吸收（Aatm）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减作为保守量忽略不计。则项目中主要的噪声源（点声源），根据衰减计算公式简化为：

其中：

Adiv——距离衰减，按计算；

Abar——声屏障衰减。

### 7.4.4预测内容及预测结果统计

（1）厂界噪声影响分析

预测点为东厂界、南厂界、西厂界、北厂界共4个预测点。各噪声源与预测点距离见表7.4-2。

表7.4-2      各噪声源与预测点距离表      单位：m

| 序号 | 设备名称 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切盖机 | 173.4 | 161.4 | 63.0 | 93.0 |
| 2 | 切盖机 | 165.8 | 157.9 | 67.0 | 85.5 |
| 3 | 倒酸机 | 171.9 | 157.6 | 59.1 | 94.8 |
| 4 | 倒酸机 | 164.3 | 153.9 | 63.1 | 87.6 |
| 5 | 破碎机 | 88.3 | 113.3 | 110.5 | 65.1 |
| 6 | 分选机 | 73.8 | 115.6 | 126.6 | 65.1 |
| 7 | 酸泵 | 156.5 | 129.0 | 42.4 | 103.8 |
| 8 | 酸雾收集处理风机 | 172.0 | 155.1 | 55.1 | 97.7 |
| 9 | 造粒机 | 120.9 | 100.0 | 69.0 | 95.3 |
| 10 | 富氧风机 | 152.7 | 99.4 | 38.0 | 130.2 |
| 11 | 富氧风机 | 132.7 | 87.5 | 57.2 | 119.0 |
| 12 | 熔炼车间烟气风机 | 153.1 | 94.6 | 40.7 | 135.7 |
| 13 | 熔炼车间烟气风机 | 153.5 | 89.9 | 44.4 | 141.0 |
| 14 | 熔炼车间烟气风机 | 133.1 | 82.0 | 58.9 | 124.9 |
| 15 | 熔炼车间烟气风机 | 133.6 | 76.5 | 61.6 | 130.7 |
| 16 | 精炼炉风机 | 119.6 | 72.7 | 72.9 | 121.5 |
| 17 | 空压机 | 170.7 | 105.5 | 29.4 | 148.8 |
| 18 | 酸雾吸收塔风机 | 177.1 | 162.5 | 60.0 | 97.7 |
| 19 | 烟气除尘脱硫塔风机 | 185.9 | 100.2 | 53.5 | 179.1 |
| 20 | 生产废水回用水泵 | 115.9 | 116.9 | 83.1 | 72.8 |
| 21 | 生活污水回用水泵 | 52.6 | 159.2 | 198.4 | 92.7 |
| 22 | 雨水回用泵 | 84.9 | 36.1 | 128.0 | 144.7 |

根据以上模式，得出拟建项目厂界噪声贡献值预测结果见表7.4-3。

表7.4-3     厂界噪声预测结果表      单位： dB(A)

| 编号 | 环境现状本底值 | 贡献值 | 预测值 | 标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 昼间 | 45.6 | 32.5 | 45.81 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 40.5 | 32.5 | 41.14 | 55 | 达标 |
| 南厂界 | 昼间 | 44.7 | 35.3 | 45.2 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 41.2 | 35.3 | 42.24 | 55 | 达标 |
| 西厂界 | 昼间 | 45.0 | 40.4 | 46.29 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 39.6 | 40.4 | 43.03 | 55 | 达标 |
| 北厂界 | 昼间 | 44.5 | 32.8 | 44.78 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 41.3 | 32.8 | 41.87 | 55 | 达标 |

从表7.4-3可以看出，项目建成运营后，厂界昼间噪声预测值为44.78~46.29dB(A)，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准（昼间65dB(A)）的要求；厂界噪声预测值为41.14~43.03dB(A)，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准（夜间55dB(A)）的要求。

图7.4-1      昼间噪声等声级值线图（贡献值）      单位：dB(A)

图7.4-2      夜间噪声等声级值线图（贡献值）      单位：dB(A)

（2）敏感目标噪声影响分析

距离厂界最近的关心点为项目西南约1070m的百家田村，厂界外200m评价范围内无声环境保护目标，噪声源经减振、厂房隔声、距离衰减后，项目运营期不会造成噪声扰民现象。

### 7.4.5小结

（1）本项目相关产噪设备采取隔声、减振等措施后，厂界昼间和夜间噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（2）本项目厂界周边200m范围内无声环境保护目标，设备噪声经减振、厂房隔声、距离衰减后，不会造成噪声扰民现象。

## 7.5固废处置环境影响分析

根据《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）的要求，本项目生产使用的废旧铅酸蓄电池临时存放于废电池存储区内，贮存区库房按照《废铅蓄电池污染处理控制技术规范》（HJ519-2020）和《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）的要求进行设计，库房顶部设计采取负压抽风系统，抽出的废气进入酸雾洗涤吸收塔洗涤后排放，库房地面采取防渗措施，避免对地下水环境产生影响。

本项目固废主要包括：渗透过滤提纯滤渣、废塑料、铁片、水淬渣、精炼渣、除尘设施收尘、污水处理污泥和生活垃圾等。根据项目固废产生及处置情况，见表7.5-1。

表7.5-1    本项目固体废物产生与处置情况一览表

| 工序 | 固废名称 | 产生量 | 主要成分 | 固废属性 | 利用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废电解液提纯 | 渗透过滤提纯滤渣 | 200 | Pb、Sb、Fe等 | 危险废物 | HW31 421-052-31 | 送熔炼工段配料 |
|  | 废滤膜 | 0.108 | 过滤膜 | 危险废物 | HW49 900-041-049 | 委托有资质的单位处置 |
| 分选 | 废隔板 | 1500 | 微孔塑料、微孔纤维 | 危险废物 | HW49 900-041-049 | 委托有资质的单位处置 |
|  | 铁片 | 500 | Fe | 一般固废 | / | 副产品出售 |
| 熔炼工序 | 水淬渣 | 16794.63 | Fe、Ca等 | 一般固废 | / | 外售水泥厂 |
|  | 除尘系统收尘 | 3049.91 | Pb、Sb、Sn | 危险废物 | HW48 321-029-48 | 送熔炼工段配料 |
| 精炼工序 | 精炼渣 | 3246.66 | Pb、Sb、Sn | 危险废物 | HW48 321-029-48 | 送熔炼工段配料 |
|  | 除尘系统收尘 | 1652.04 | Pb、Sb、Sn | 危险废物 | HW48 321-029-48 | 送熔炼工段配料 |
| 废水处理站 | 废水 处理污泥 | 240 | Pb等 | 危险废物 | HW48 321-029-48 | 送熔炼工段配料 |
| 酸雾洗涤 | 石膏渣 | 11.05 | 硫酸钙等 | 按危险废物鉴别标准进行鉴别 | / | 根据鉴别结果，采取相应的处置措施 |
| 废气脱硫 | 石膏渣 | 11900.33 |  |  |  |  |
| 其他 | 含铅废旧劳保用品和包装材料 | 0.5 | 铅 | 危险废物 | HW49 900-041-49 | 委托有资质的单位处置 |
|  | 生活垃圾 | 9 | / | / | / | 环卫清运 |
| 一般固废 | 17294.708 | / | / | / | / |
| 石膏渣 | 11911.38 | 硫酸钙等 | 按危险废物鉴别标准进行鉴别 | / | 根据鉴别结果，采取相应的处置措施 |
| 危险废物 | 9889.11 | / | / | / | 进行综合利用或有效处置 |
| 生活垃圾 | 9 | / | / | / | / |
| 合计 | 39104.228 | / | / | / | / |

项目生产过程中产生的危废渗透过滤提纯滤渣和精炼渣作为熔炼配料返回，进行综合回收利用，其它一般固废进行有效处置。废铅蓄电池再生过程中产生的铅尘、废水处理污泥等含铅废物返回富氧侧吹炉处理。

因本项目废气中含有重金属等污染物，脱硫石膏渣中成分复杂，建设单位在设计时，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行设计和建设，渣库采取防渗、防雨、防流失措施。待项目建成运营后，对脱硫石膏渣进行危险废物属性鉴别，若属于一般工业固废，则按照一般工业固废进行管理。若属于危险废物，按照危险废物的管理要求，委托有资质的单位处置。目前，已颁发危险废物经营许可证，且核准经营的危废类别包括冶炼烟气脱硫渣的企业有滇北工贸有限公司，核准的生产规模为45000t/a，可满足本项目产生的脱硫石膏渣。

废滤膜、废隔板和废劳保用品和包装材料属于《危险废物名录（2021年版）》中“含有或沾染毒性、感染性危险废物的 废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险废物代码900-041-49 ，委托有资质的单位进行处置。

根据《再生铅冶炼污染防治可行技术指南》，废隔板需定期交由具有危险废物处置资质单位集中处置，本项目废隔板经收集后，送废隔板暂存间贮存，委托有资质的单位处置。

建设单位按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）、《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）等规范要求，对一般固废、危险固废和生活垃圾进行了分类收集与堆放，各类固废均按照相关要求进行建设。在落实以上固体废物污染防治措施的情况下，固体废物均得到合理处理和处置，项目固废对环境产生影响。

## 7.6土壤环境影响分析

### 7.6.1项目污染土壤的途径

根据固体废物防治的有关规定要求，各类固体废物均修建专门库房和堆场存放。库房和堆场按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行防渗处理。其中，因本项目废气中含有重金属等污染物，脱硫石膏渣中成分复杂，建设单位在设计时，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行设计和建设，渣库采取防渗、防雨、防流失措施。待项目建成运营后，对脱硫石膏渣进行危险废物属性鉴别，若属于一般工业固废，则按照一般工业固废进行管理。若属于危险废物，按照危险废物的管理要求，委托有资质的单位处置。

拟建工程各类危险废物在运输、销售和处理过程中严格执行危险废物转运联单制度，并委托有资质的单位进行运输。在厂区内设置雨水收集池，可以有效防止固体废物污染土壤，防止雨水冲刷，确保污染物不扩散，将对厂区及运输道路周围土壤的污染降至最低。

本项目按照《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）和《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，采取了分区防渗措施，避免污染随废水进入浅层地下水系统，并随地下水出露进入厂区外地势相对较低的地表水体及土壤。

因此，本环评主要考虑含重金属废气沉降对土壤环境的影响，重点关注污染物排放对下风向农用地和工业用地的影响。

### 7.6.2评价因子筛选

根据《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的污染物项目，确定农用地土壤环境影响评价因子为预测因子为铅、砷、镉、铬和二噁英；建设用地土壤环境影响评价因子为预测因子为铅、砷、镉、铬、锑、二噁英。

### 7.6.3土壤环境影响预测

#### 7.6.3.1预测方法及参数选择

本项目土壤环境影响预测采用《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E的预测方法，具体如下：

（1）单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

式中：S—单位质量表层土壤中某种物质的增量，（g/kg）；

Is—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；本评价以项目每年废气中排放的铅、镉、砷、铬全部沉降至土壤中进行考虑。

Ls—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排除的量，g； 根据导则，涉及大气沉降影响的，可不考虑输出。

Rs—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排除的量，g； 根据导则，涉及大气沉降影响的，可不考虑输出、

ρb—表层土壤容重，kg/m3；根据土壤理化性质调查结果，参考下方向黑箐村旱地土壤容重，取1.39g/Cm3，约1390kg/m3。

A—预测评价范围，m2；主要考虑污染物的大气沉降，评价范围取厂界外延至重金属污染物最大落地浓度距离范围。

D—表层土壤深度，一般取 0.2m。

n—持续年份，a。 分别取项目建成后1-5年、10年、20年。

b）单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算。

S=Sb+ΔS

式中：Sb—单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；

S—单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。

（2）预测参数选择

根据项目工程分析及项目实际情况，本次预测参数详见下表。

表7.6-1      本项目土壤环境预测参数一览表

| 参数名称 | 取值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Is | 铅 | 560000g | 假设项目每年排放的污染物全部沉降至土壤中 |
|  | 砷 | 5000g |  |
|  | 镉 | 1400 g |  |
|  | 铬 | 1500 g |  |
|  | 锑 | 12000 g |  |
|  | 二噁英 | 0.36 gTEQ/a |  |
| Ls | 0g | 根据导则，涉及大气沉降影响的，可不考虑输出 |
| Rs | 0g | 根据导则，涉及大气沉降影响的，可不考虑输出 |
| Pb | 农用地 | 1390kg/m3 | 取各个农田表层土现状监测值均值 |
|  | 建设用地 | 1640 kg/m3 | 取用地范围内各监测点位表层土现状监测值均值 |
| A | 15444900m2 | 根据大气环境影响预测，以2×网格点重金属最大落地浓度距离（1965m）为边长的矩形范围 |
| D | 0.2m | 取《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E |
| n | 1a，2a，3a、4a、5a、10a、20a | 本项目计划 2021 年投产 |

#### 7.6.3.2预测结果及评价

（1）对农用地土壤环境的影响

根据以上预测公式及参数，本项目重金属污染物排放对农用地土壤环境的影响预测结果见表7.6-1至表7.6-4。

表7.6-1     不同阶段农用地土壤中铅污染物预测结果（单位：mg/kg）

| 年限 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 10年 | 20年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测增量 | 0.13 | 0.26 | 0.39 | 0.52 | 0.65 | 1.30 | 2.61 |
| 本底值 | 35.75 |
| 预测值 | 35.88 | 36.01 | 36.14 | 36.27 | 36.4 | 37.05 | 38.36 |
| 农用地土壤污染风险管控标准 | 风险筛选值 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
|  | 风险管控制 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 预测结果评价 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 |

备注：现状值取下风向黑箐村附近农田表层土壤现状监测值，pH=7.78

表7.6-2     不同阶段农用地土壤中砷污染物预测结果（单位：mg/kg）

| 年限 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 10年 | 20年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测增量 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.012 | 0.023 |
| 现状值 | 5.4 |
| 预测值 | 5.401 | 5.402 | 5.403 | 5.405 | 5.406 | 5.412 | 5.423 |
| 农用地土壤污染风险管控标准 | 风险筛选值 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | 风险管控制 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 预测结果评价 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 |

备注：现状值取下风向黑箐村附近农田表层土壤现状监测值，pH=7.78

表7.6-3     不同阶段农用地土壤中镉污染物预测结果（单位：mg/kg）

| 年限 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 10年 | 20年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测增量 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0033 | 0.0065 |
| 现状值 | 0.29 |
| 预测值 | 0.2903 | 0.2907 | 0.2910 | 0.2913 | 0.2916 | 0.2933 | 0.2965 |
| 农用地土壤污染风险管控标准 | 风险筛选值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
|  | 风险管控制 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 预测结果评价 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 |

备注：现状值取下风向黑箐村附近农田表层土壤现状监测值，pH=7.78

表7.6-4     不同阶段农用地土壤中铬污染物预测结果（单位：mg/kg）

| 年限 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 10年 | 20年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测增量 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0035 | 0.0070 |
| 现状值 | 32.5 |
| 预测值 | 32.5003 | 32.5007 | 32.501 | 32.5014 | 32.5017 | 32.5035 | 32.507 |
| 农用地土壤污染风险管控标准 | 风险筛选值 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|  | 风险管控制 | 1300.0 | 1300.0 | 1300.0 | 1300.0 | 1300.0 | 1300.0 | 1300.0 |
| 预测结果评价 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 |

备注：现状值取下风向黑箐村附近农田表层土壤现状监测值，pH=7.78

表7.6-5    不同阶段农用地土壤中二噁英污染物预测结果（单位：ngTEQ/kg）

| 年限 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 10年 | 20年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测增量 | 0.0838 | 0.1677 | 0.2515 | 0.3354 | 0.4192 | 0.8384 | 1.6769 |
| 现状值 | 0.24 |
| 预测值 | 0.3238 | 0.4077 | 0.4915 | 0.5754 | 0.6592 | 1.0784 | 1.9169 |
| 评价标准 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

备注：1、现状值取厂区内表层土壤现状监测值中的最大值；2评价标准参考日本《Dioxins 物质对策特别措施法》中标准限值（1000ng TEQ/kg）

从预测结果可以看出，项目建成后，排放的重金属污染物经大气沉降进入土壤后，途对土壤环境产生的累积污染影响在未来20年仍在《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值范围内，二噁英污染物对农用地土壤环境的影响也不大，叠加现状值后，远低于评价标准（日本《Dioxins 物质对策特别措施法》中标准限值（1000ng TEQ/kg））。项目建设对土壤环境的累积影响不大。

（2）对建设用地土壤环境的影响

项目位于楚雄工业园区苍岭片区荒草地块，规划产业定位为再生资源利用，项目周边已规划为工业建设用地，根据以上预测公式及参数，本次环评预测重金属污染物排放对建设用地土壤环境的影响。预测结果见表7.6-6至表7.6-11。

表7.6-6    不同阶段建设用地土壤中铅污染物预测结果表（单位：mg/kg）

| 年限 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 10年 | 20年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测增量 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.44 | 0.55 | 1.11 | 2.21 |
| 现状值 | 144 |
| 预测值 | 144.11 | 144.22 | 144.33 | 144.44 | 144.55 | 145.11 | 146.21 |
| 建设用地（二类用地）风险管控标准 | 风险筛选值 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  | 风险管控制 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 预测结果评价 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 |

备注：现状值取厂区用地范围内所有监测点位表层土壤现状监测值的最大值

表7.6-7    不同阶段建设用地土壤中砷污染物预测结果表（单位：mg/kg）

| 年限 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 10年 | 20年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测增量 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.010 | 0.020 |
| 现状值 | 28.8 |
| 预测值 | 28.801 | 28.802 | 28.803 | 28.804 | 28.805 | 28.81 | 28.82 |
| 建设用地地（第二类用地）土壤污染风险管控标准 | 风险筛选值 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | 风险管控制 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 预测结果评价 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 |

备注：现状值取厂区用地范围内所有监测点位表层土壤现状监测值的最大值

表7.6-8    不同阶段建设用地土壤中镉污染物预测结果表（单位：mg/kg）

| 年限 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 10年 | 20年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测增量 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0014 | 0.0028 | 0.0055 |
| 现状值 | 0.28 |
| 预测值 | 0.2803 | 0.2806 | 0.2808 | 0.2811 | 0.2814 | 0.2828 | 0.2855 |
| 建设用地地（第二类用地）土壤污染风险管控标准 | 风险筛选值 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  | 风险管控制 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 预测结果评价 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 |

备注：现状值取厂区用地范围内所有监测点位表层土壤现状监测值的最大值

表7.6-9    不同阶段建设用地土壤中铬污染物预测结果表（单位：mg/kg）

| 年限 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 10年 | 20年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测增量 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0030 | 0.0059 |
| 现状值 | 未检出 |
| 预测值 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0030 | 0.0059 |
| 建设用地地（第二类用地）土壤污染风险管控标准 | 风险筛选值 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
|  | 风险管控制 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 预测结果评价 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 |

备注：现状值取厂区用地范围内所有监测点位表层土壤现状监测值的最大值

表7.6-10    不同阶段建设用地土壤中锑污染物预测结果表（单位：mg/kg）

| 年限 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 10年 | 20年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测增量 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.024 | 0.047 |
| 现状值 | 1.45 |
| 预测值 | 1.452 | 1.455 | 1.457 | 1.459 | 1.462 | 1.474 | 1.497 |
| 建设用地地（第二类用地）土壤污染风险管控标准 | 风险筛选值 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
|  | 风险管控制 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 预测结果评价 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 |

备注：现状值取厂区用地范围内所有监测点位表层土壤现状监测值的最大值

表7.6-11   阶段建设用地土壤中二噁英污染物预测结果表（单位：mgTEQ/kg）

| 年限 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 10年 | 20年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预测增量 | 0.001 ×10-5 | 0.001 ×10-5 | 0.002 ×10-5 | 0.003 ×10-5 | 0.004 ×10-5 | 0.007 ×10-5 | 0.014 ×10-5 |
| 现状值 | 0.013×10-4 |
| 预测值 | 0. 131 ×10-5 | 0. 131 ×10-5 | 0. 132 ×10-5 | 0. 133 ×10-5 | 0. 134 ×10-5 | 0. 137 ×10-5 | 0. 144 ×10-5 |
| 建设用地地（第二类用地）土壤污染风险管控标准 | 风险筛选值 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 |
|  | 风险管控制 | 4×10-4 | 4×10-4 | 4×10-4 | 4×10-4 | 4×10-4 | 4×10-4 | 4×10-4 |
| 预测结果评价 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 | 低于风险筛选值 |

备注：现状值取厂区用地范围内所有监测点位表层土壤现状监测值的最大值

从预测结果可以看出，项目建成后，各重金属污染物及二噁英经大气沉降进入土壤后，对建设用地土壤环境产生的累积污染影响在未来20年仍在《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）建设用地土壤污染风险筛选值范围内，项目建设对土壤环境的累积影响不大。

### 7.6.3土壤污染防治措施

（1）源头控制控制措施

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），对于污染影响型建设项目，应针对关键污染源、污染物的迁移途径提出源头控制措施。结合本项目实际情况，本项目土壤污染源头控制措施如下：

1）保证收购的铅蓄电池的完整。和供货厂家签订协议时，将铅蓄电池的破碎率作为控制指标，根据《再生铅行业规范条件》，收购的废铅蓄电池破损率不能超过5%。

2）保证外购含铅物料和粉料包装完整，避免物料运输过程中发生泄漏。拟建工程各类危险废物在运输、销售和处理过程中严格执行危险废物转运联单制度，并委托有资质的单位进行运输。

3）认真落实分区防渗措施，避免污染物经下渗进入土壤。

（2）过程控制措施

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目拟采取的土壤污染防治过程控制措施如下：

1）加强用地范围内的绿化，以种植具有较强吸附能力的植物为主，优先选用叶片大、枝叶具有分泌物、叶片粗糙的常绿乡土物种。如大叶榕树、夹竹桃等。

2）项目设计实行雨污分流制，并建有初期雨水、雨水收集池和废水处理站，初期雨水和生产废水经处理后回用于生产，避免污染物随雨水漫流进入土壤，对土壤环境产生影响。

3）熔炼炉废气采用“冷凝沉降+覆膜袋式除尘”+“气动乳化+双碱脱硫”治理措施，精炼废气采用“冷凝沉降+覆膜袋式除尘”措施，布袋除尘系统采用自动清灰的布袋除尘技术进行处理，酸雾采取石灰水碱液中和吸收的逆流洗涤措施。项目生产过程中，加强环保设施的运营管理和维护，确保污染物排放满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015)的要求，降低沉降进入土壤的大气污染物。

4）项目厂区严格按照《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）和环评提出的分区防渗要求，做好防渗措施。的要求备料车间原料仓严格按照（GB18597-2001）《危险废物贮存污染控制标准》进行设置，避免发生意外渗漏污染土壤环境。

5）按照《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）的要求，在生产车间实行微负压设计，其产生的废气经过分支管道集中到总管道，最终进行净化处理后达到 GB 31574 的要求。其中，废铅蓄电池贮存库和废铅蓄电池破碎分选车间处于微负压状态，产生的硫酸雾和颗粒物应集中送酸雾洗涤吸收塔处理。备料车间、外购粉料车间、外购含铅物料车间分别按照微负压状态设计，产生的污染物集中后，并入精铅除尘主系统，进行除尘处理后排放。降低无组织废气排放量进入土壤中的污染物量。

6）在硫酸储罐区设有围堰围挡，围堰大小12m（长）×12m（宽）×0.5m（高），有效容积60m3，能保证单个储罐发生泄漏时硫酸的围挡收集，避免泄漏物质进入土壤。

（3）跟踪监测

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境评价等级为二级，设置跟踪土壤监测点 1 个（厂址下风向 黑箐村附近农用地），每5年内开展1次监测。监测因子pH值、铅、砷、镉、铬、砷。

按照《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）的要求，在厂界周围土地设置4个监测点位（各厂界一个），每年监测2期。监测因子pH值、铅、砷、镉、铬、砷、锑、二噁英。

# 8环境风险评价

## 8.1风险调查

### 8.1.1风险源调查

（1）风险物质数量及分布

本项目以废铅蓄电池和含铅物料为原料，采用采用“破碎分选+富氧侧吹还原+精炼”生产工艺，生产再生铅。根据项目生产原辅材料、燃料使用情况，以及项目生产中间产品、副产品和最终产品方案，污染物产排情况，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B ，本项目生产涉及的风险物质有硫酸电解液（硫酸浓度25%左右）（CAS号：7664-93-9），和污染物质铅（CAS号：7439-92-1）、砷（CAS号：7440-38-2）、锑（CAS号：7440-36-0）、镉（CAS号：7440-43-9）、铬（CAS号：7440-47-3）、二氧化硫（CAS号：7446-09-5）、二氧化氮（CAS号：10102-44-0）和二噁英。本项目危险物质数量和分布情况见表8.1-1。

表8.1-1      项目风险物质数量及分布情况

| 序号 | 危险物质名称 | 危险物质数量（t） | 危险物质分布 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸电解液（硫酸） | 15m3废电解液收集罐1个，50m3的副产品硫酸电解液储罐2个，硫酸总储量110t | 湿式废电池贮存库、废电解液收集罐、废电解液提纯处理车间、产品铅蓄电池用硫酸电解液储罐 |
| 2 | 铅 | 3892.70 | 废电池贮存库、原料库、配料车间、富氧侧吹熔炼炉内、烟气管道；精炼炉内、烟气管道；废气处理系统、生产废水处理站、初期雨水收集池 |
| 3 | 砷 | 0.28 | 原料库、配料车间、富氧侧吹熔炼炉内、烟气管道；精炼炉内、烟气管道 |
| 4 | 锑 | 6.09 | 原料库、配料车间、富氧侧吹熔炼炉内、烟气管道；精炼炉内、烟气管道、废气处理系统 |
| 5 | 镉 | 0.117 | 原料库、配料车间、富氧侧吹熔炼炉内、烟气管道；精炼炉内、烟气管道、废气处理系统 |
| 6 | 铬 | 0.642 | 原料库、配料车间、富氧侧吹熔炼炉内、烟气管道；精炼炉内、烟气管道、废气处理系统 |
| 7 | 二氧化硫 | 0.89 | 富氧侧吹熔炼炉内、烟气管道、废气处理系统 |
| 8 | 二氧化氮 | 0.002 | 富氧侧吹熔炼炉内、烟气管道、废气处理系统 |
| 9 | 二噁英 | 50ugTEQ/h | 富氧侧吹熔炼炉内、烟气管道、废气处理系统 |
| 备注1）铅和镉根据HJ169-2018附录B.2进行判定；2）有毒有害重金属危险物质的量包括物料中的含量（以贮存粉料中7天的贮存量计）、冶炼烟气中的含量（以每小时烟气中物质的产生量计）；3）二氧化硫、二氧化氮的量指烟气中的含量；4）硫酸电解液的量以收集槽和储罐的中的贮存量计，硫酸电解液的密度取常温（25℃）、浓度25%的硫酸密度1.175t/m3，贮量以储罐容积的80%计；4）其他物质的量以每小时污染产生量计 |

### 8.1.2环境敏感目标调查

根据项目风险源调查，危险物质可能对环境造成影响的途径包括大气沉降、地表径流和地下水污染。环境敏感目标包括大气环境敏感目标、地表水环境敏感目标和地下水环境敏感目标，环境敏感目标分布情况及相关信息见2.7主要环境保护目标。

## 8.2环境风险潜势判别

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表8.2-1 确定环境风险潜势。本项目大气环境风险潜势为Ⅳ级，地表水环境风险潜势为Ⅱ级，地下水环境风险潜势Ⅲ。本项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，为Ⅱ级。

表8.2-1     建设环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中毒危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |

（1）P的分级确定

根据建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C 对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

1）危险物质数量与临界量的比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1， Q2， ...,， Qn——每种危险物质的临界量，t。

当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目涉及的危险物质有硫酸电解液（硫酸浓度25%左右）和污染物质铅、砷、锑、铬、镉、二氧化硫、二氧化氮共8种，根据本项目涉及的环境风险物质数量调查，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中风险物质临界量，以及附录C中物质总量与其临界量的比值为（Q）的计算方法，计算出本项目Q=106.2，Q＞100，计算结果见表8.2-2。

表8.2-2     本项目危险物质数量与临界量比值

| 序号 | 危险物质名称 | 本项目贮量（t） | 临界量（t） | Qi | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸电解液（硫酸） | 15m3废电解液收集罐1个，50m3的副产品硫酸电解液储罐2个，硫酸总储量110t | 10 | 11 | 106.2（Q＞100） |
| 2 | 铅 | 3892.70 | 50 | 77.85 |  |
| 3 | 砷 | 0.28 | 0.25 | 1.12 |  |
| 4 | 锑 | 6.09 | 0.25 | 24.36 |  |
| 5 | 镉 | 0.117 | / | / |  |
| 6 | 铬 | 0.642 | 0.25 | 2.568 |  |
| 7 | 二氧化硫 | 0.89 | 2.5 | 0.356 |  |
| 8 | 二氧化氮 | 0.002 | 1 | 0.002 |  |
| 备注：（1）根据铅的理化性质，急性毒性：LD5070mg/kg(大鼠经静脉)，为健康危险急性毒性物质（类别3），《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B2中推荐临界量为50t，镉无相关急性毒性的数据或信息，根据GB30000.18-2013，尚不能判定其急性毒性类别，《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 也没临界量的规定。 |

2）生产工艺特点（M）

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表 C.1（见表8.2-3 ）评估生产工艺情况，具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将 M 划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以 M1、M2、M3 和 M4 表示。

本项目为再生铅生产行业，生产工艺属于冶炼工艺，项目建设有切盖倒酸系统（2套）、破碎分析系统（1套）、配料车间（1套）、熔炼系统（含富氧侧吹炉2台和精炼炉8台）和硫酸电解液储罐（3个），本项目M=85＞20，为M1级。

表8.2-3  行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、 轻工、化纤、有色 冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a 、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b （不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300 ℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0 MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价 |

表8.2-4  本项目M值核算表

| 序号 | 工艺单元名称 | 生产工艺 | 数量/套 | M分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切盖倒酸系统 | 破碎分拆 | 2 | 10 | 涉及危险物质使用、贮存 |
| 2 | 破碎分拆系统 | 破碎分拆 | 1 | 5 |  |
| 3 | 配料车间 | 备料 | 1 | 5 |  |
| 5 | 含富氧侧吹炉 | 富氧侧吹 | 2 | 10 | 高温且涉及危险物质的工艺工程 |
| 6 | 精炼炉 | 精炼 | 8 | 40 |  |
| 7 | 硫酸电解液储罐 | 硫酸 | 3 | 15 | 危险物质贮存罐区 |
| 8 | 合计 | 85 | / |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表 C.2（见表8.2-4）的规定，结合危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M）为M，确定危险物质及工艺系统危险性等级（P）。

本项目危险物质数量与临界量比值（Q）=106.2＞100，行业及生产工艺（M=85）＞20，为M1，因此确定本项目P等级为P1 。

表8.2-5    危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

（2）环境敏感程度（E）

1）大气环境

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），大气环境敏感程度分级依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见表8.2-5。

表8.2-5    大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边 5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500 m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m 范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500 m 范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

根据统计，项目周边1000km范围内没有居住区，500m范围内的人口总数主要为垃圾焚烧发电厂的员工（验收报告中劳动定员80人）和本项目建成以后的工作人员（劳动定员60人），总人数140人，小于1000人。周边 5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数约10595人，大于1万人。大气环境敏感程度分级为E2环境中度敏感区。

2）地表水环境

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），地表水环境敏感程度分级依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见表表8.2-6。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表表8.2-7 和表8.2-8。

表8.2-7  地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表8.2-8  地表水功能敏感性分区

| 分级 | 地表水功能敏感性 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h 流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h 流经范围内涉跨省界的。 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表8.2-9  地表水环境敏感目标分级

| 分级 | 地表水环境敏感性 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10 km 范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型 1 和类型 2 包括的敏感保护目标 |

本项目下游地表水体为项目西侧的乌稍箐水库，水体功能仅作为农灌用水，为 IV 类水体，地表水功能敏感性分区为低敏感F3，地表水环境敏感目标分级为S3，因此，地表水环境敏感程度分级为E3环境低度敏感区。

3）地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见表 8.2-9。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表8.2-10和表8.2-11。当同一建设项目涉及两个 G 分区或 D 分级及以上时，取相对高值。

表8.2-10   地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表 8.2-11   地下水功能敏感性分区分

| 敏感性 | 地下水环境敏感性 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 低敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a “环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |

表 8.2-12     地下水包气带防污性能分级

| 分级 | 地下水环境敏感性 |
| --- | --- |
| D3 | Mb ≥ 1.0m，K ≤ 1.0×10 -6 cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m ≤ Mb<1.0m，K ≤ 1.0×10 -6 cm/s，且分布连续、稳定 Mb ≥ 1.0m，1.0×10 -6 cm/s＜K ≤ 1.0×10 -4 cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。 K：渗透系数。 |

根据调查，本项目周边村庄居民抽取地下水作为饮用水，项目场地的地下水环境敏感特征为分散式饮用水水源，地下水环境敏感程度为“较敏感G2”。根据地下水环境影响专题报告，场区位于饱满街盆地南侧，向斜核部，钻孔资料揭露场区内第四系残坡积土层厚度约0.5～1.1m，为粉砂质粘土，场区内包气带泥岩渗透系数选取0.056 m/d（6.5×10-5cm/s），则天然包气带防污性能分级为D2。因此，地下水环境敏感分级为E2环境中度敏感区。

（3）环境风险潜势划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-3018）环境风险潜势划分的依据，见下表8.2-13。将建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

表8.2-13  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低敏感度区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险。 |

根据上述分析，本项目危险物质及工艺系统危险性为P1，大气环境敏感程度分级E2环境中度敏感区、地表水环境敏感程度E3环境低敏感度区、地下水环境敏感程度E2环境中度敏感区，则大气环境风险潜势为IV、地表水I风险潜势为II、地下水风险潜势为IV。

据此判断本项目环境风险评价工作等级为地下水环境风险一级评价、地表水环境风险二级评价、大气环境风险一级评价。

## 8.3风险识别

### 8.3.1物质风险性识别

（1）物质危险特性

根据风险源调查，项目涉及的风险物质有硫酸电解液（硫酸浓度25%左右）和污染物质铅、砷、锑、铬、镉、二氧化硫、二氧化氮共8种，各危险物质危险特性及分布见表8.3-1。

表8.3-1     项目危险物质风险性识别

| 危险物质名称 | 危险物质特性 | 危险物质分布 |
| --- | --- | --- |
| 硫酸 | 急性毒性：LD5080mg/kg(大鼠经口)；LC50510mg/m3，2小时(大鼠吸入)；320mg/m3，2小时(小鼠吸入) 危险特性：与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。 | 湿式废电池贮存库、废电解液收集罐、废电解液提纯处理车间、产品铅蓄电池用硫酸电解液储罐 |
| 铅 | 急性毒性：LD5070mg/kg(大鼠经静脉) 亚急性毒性：10μg/m3，大鼠接触30至40天，红细胞胆色素原合酶(ALAD)活性减少80%～90%，血铅浓度高达150～200 μg/100ml。出现明显中毒症状。10μg/m3，大鼠吸入3至12个月后，从肺部洗脱下来的巨噬细胞减少了60%，多种中毒症状。0.01mg/m3，人职业接触，泌尿系统炎症，血压变化，死亡，妇女胎儿死亡。 慢性毒性：长期接触铅及其化合物会导致心悸，蜴 激动，血象红细胞增多。铅侵犯神经系统后，出现失眠、多梦、记忆减退、疲乏，进而发展为狂躁、失明、神志模糊、昏迷，最后因脑血管缺氧而死亡。 | 废电池贮存库、原料库、配料车间、富氧侧吹熔炼炉内、烟气管道；精炼炉内、烟气管道；废气处理系统、生产废水处理站、初期雨水收集池 |
| 砷 | 急性中毒：LD50763mg/kg(大鼠经口)；145mg/kg(小鼠经口) 生殖毒性：大鼠经口最低中毒剂量(TDL0)：605μg/kg(雌性交配前用药35周)，胚泡植入前后死亡率升高。 | 原料库、配料车间、富氧侧吹熔炼炉内、烟气管道；精炼炉内、烟气管道 |
| 锑 | 急性毒性：LD507000mg/kg(大鼠经口) 锑以+3、+4、+5价化合物存在于环境中，尤以三价化合物为常见，主要的有三硫化二锑、三氧化二锑、三氯化锑等。 | 原料库、配料车间、富氧侧吹熔炼炉内、烟气管道；精炼炉内、烟气管道、废气处理系统 |
| 镉 | 急性毒性：无评估急性毒性的数据或信息 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：吸入镉燃烧形成的氧化镉烟雾，可引起急性肺水肿和化学性肺炎。个别病例可伴有肝、肾损害。对眼有刺激性。用镀镉器调制或贮存酸性食物或饮料，食入后可引起急性中毒症状。有恶心、呕吐、腹痛、腹泻、大汗、虚脱、甚至抽摔、休克。长期吸入较高浓度镉引起职业性慢性镉中毒。临床表现有肺气肿、嗅觉丧失、牙釉黄色环、肾损害、骨软化症等。 | 原料库、配料车间、富氧侧吹熔炼炉内、烟气管道；精炼炉内、烟气管道、废气处理系统 |
| 铬 | 金属铬对人体几乎不产生有害作用，未见引起工业中毒的报道。进入人体的铬被积存在人体组织中，代谢和被清除的速度缓慢。铬进入血液后，主要与血浆中的铁球蛋白、白蛋白、r-球蛋白结合，六价铬还可透过红细胞膜，15分钟内可以有50%的六价铬进入细胞，进入红细胞后与血红蛋白结合。铬的代谢物主要从肾排出，少量经粪便排出。六价铬对人主要是慢性毒害，它可以通过消化道、呼吸道、皮肤和粘膜侵入人体，在体内主要积聚在肝、肾和内分泌腺中。通过呼吸道进入的则易积存在肺部。 | 原料库、配料车间、富氧侧吹熔炼炉内、烟气管道；精炼炉内、烟气管道、废气处理系统 |
| 二氧化硫 | 急性毒性：LC506600mg/m3，1小时(大鼠吸入) 刺激性：家兔经眼：6ppm/4小时，32天，轻度刺激。 致突变性：DNA损伤：人淋巴细胞5700ppb。DNA抑制：人淋巴细胞5700ppb。 生殖毒性：大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)：4mg/m3，24小时(交配前72天)，引起月经周期改变或失调，对分娩有影响，对雌性生育指数有影响。小鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)：25ppm(7小时)，(孕6-15天)，引起胚胎毒性。 致癌性：小鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)：500ppm(5分钟)，30周(间歇)，疑致肿瘤。 | 富氧侧吹熔炼炉内、烟气管道、废气处理系统 |
| 二氧化氮 | 急性毒性：LC50126mg/m3，4小时(大鼠吸入) 致突变性：微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌6ppm。哺乳动物体细胞突变：大鼠吸入15ppm(3小时)，连续。 生殖毒性：大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)：8.5µg/m3，24小时(孕1-22天)，引起胚胎毒性和死胎。 | 富氧侧吹熔炼炉内、烟气管道、废气处理系统 |
| 二噁英 | 指含有2个或1个氧键连结2个苯环的含氯有机化合物 ,它的英文名字“Dioxin” ，LD5022500ng/kg(大鼠经口)；114μg/kg(小鼠经口)；500μg/kg(豚鼠经口) | 富氧侧吹熔炼炉内、烟气管道、废气处理系统 |

### 8.3.2生产系统危险性识别

根据项目生产工艺流程和平面布置功能区划，结合项目物质危险性识别，将项目生产危险单元分为贮存单元、生产单元和环保设施单元。项目危险单元、主要危险物质、风险类型及危险物质转移途径等生产系统危险性识别结果见表8.3-2。

表8.3-2  生产系统危险性识别结果

| 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 风险类型及危险物质转移途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贮存单元 | 废铅蓄电池库房 | 硫酸 | 电解液泄漏，酸雾挥发对大气环境的影响； 硫酸电解液下渗对地下水环境的影响； 泄漏电解液进入地表水体，对地表水环境的影响 | 关心点环境空气；周边居民饮用水井；乌稍箐水库 |
|  | 废电解液收集池 | 硫酸 |  |  |
|  | 副产品硫酸电解液储罐 | 硫酸 |  |  |
|  | 含铅、砷、锑、镉、铬物料库房 | 砷、锑及其化合物 | 含铅废料外泄或下渗，对地表水环境和地下水环境的影响 |  |
| 生产单元 | 破碎分选车间 | 硫酸电解液 | 电解液泄漏，酸雾挥发对大气环境的影响； 硫酸电解液下渗对地下水环境的影响； 泄漏电解液进入地表水体，对地表水环境的影响 | 关心点环境空气；周边居民饮用水井；乌稍箐水库 |
|  | 熔炼炉 | 铅、砷、锑镉、铬及其化合物、二氧化硫、二氧化氮二噁英 | 熔炼炉发生故障，熔炼废气排放对大气环境的影响 | 关心点环境空气 |
|  | 精炼炉 | 砷、锑及其化合物 | 精炼炉发生故障，熔炼废气排放对大气环境的影响 | 关心点环境空气 |
| 环保单元 | 电解液酸雾收集治理车间 | 硫酸雾 | 酸雾收集处理设施发生故障，硫酸雾外排对大气环境的影响 | 关心点环境空气 |
|  | 生产废水处理站 | 砷、锑及其化合物 | 废水外排，对地表水环境的影响；废水下渗对地下水环境的影响 | 乌稍箐水库，周边居民饮用水井 |
|  | 初期雨水收集池 | 砷、锑及其化合物 | 废水外排，对地表水环境的影响；废水下渗对地下水环境的影响 | 乌稍箐水库，周边居民饮用水井 |
|  | 除尘、脱硫设施 | 铅、砷、锑镉、铬及其化合物、二氧化硫、二氧化氮二噁英 | 脱硫废水外排对地下水环境的影响；脱硫废水下渗对地下水环境的影响 | 乌稍箐水库，周边居民饮用水井 |
|  |  |  | 含重金属废气事故外排，对大气环境的影响 | 关心点环境空气 |

## 8.4风险事故情形分析

### 8.4.1风险事故情形设定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形。

根据本项目风险识别结果，结合生产单元和环保单元事故下的危险物质对环境的危害程度，设定本项目风险事故情景如下五种：

风险情景一：硫酸储罐泄漏事故。

风险情景二：脱硫塔失效，导致SO2未经处理直接排放。

风险情景三：熔炼炉破损，炉内废气未经处理直接由熔炼炉内废气排放。

风险情景四：事故导致废水外排，有毒有害物质物质进入地表水环境。

风险情景五：含铅废水通过破损防渗层垂向渗漏进入地下水环境。

### 8.4.2源项分析

### （1）风险情景一

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），源项分析应基于风险事故情形的设定，合理估算源强。泄漏频率参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 E 的推荐方法确定。

#### 1）硫酸泄漏量估算

①估算公式及参数选择

硫酸泄漏量采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中推荐液体泄漏速率 QL 用伯努利方程计算，估算公式如下：

式中：QL——液体泄漏速率，kg/s；

P ——容器内介质压力，Pa；本项目硫酸储罐为常压罐，罐内压力等于罐外压力。

P0 ——环境压力，Pa；

ρ——泄漏液体密度，kg/m3；浓度25%的硫酸常温（25℃）下，密度为1175kg/m3

g ——重力加速度，9.81 m/s2；

h ——裂口之上液位高度，m；本项目储罐为卧式储罐，高度以2m计。

Cd ——液体泄漏系数，通常取0.6-0.64，环评取中间值0.62；

A ——裂口面积，m2，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），裂口面积分别以泄漏孔径10mm、10min全部泄漏完和储罐全破裂三种泄漏模式进行估算。

②估算结果

本项目拟建50m3的硫酸电解液储罐2个，储罐为卧式储罐，单个规格尺寸为直径3m，长8m，单个储罐储量以容积的80%计，约47t。根据上述估算模式、参数选择和泄漏模式，估算出硫酸泄漏量见表8.4-1。

表8.4-1  硫酸泄漏量估算结果

| 泄漏部件 | 泄漏模式 | 估算泄漏量（kg/s） | 泄漏频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品硫酸电解液储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 | 5.72 | 1.00×10-4/a |
|  | 10min内储罐泄漏完 | 78.33 | 5.00×10-6/a |
|  | 储罐全破裂 | 5146.85 | 5.00×10-6/a |

#### 2）泄漏挥发量估算

项目在硫酸储罐区设有围堰围挡，围堰大小12m（长）×12m（宽）×0.5m（高），有效容积60m3，能保证单个储罐发生泄漏时硫酸的围挡收集。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）泄漏液体蒸发速率估算，泄漏液体的蒸发分内闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种蒸发之和。

①闪蒸量的估算

过热液体闪蒸量可按下式估算

Q1=F·WT /t1

式中：Q1——闪蒸量，kg/S；

WT——液体泄漏总量，kg；

t1——闪蒸蒸发时间，s；

F ——蒸发的液体占液体总量的比例；按下式计算

式中：

Cp——液体的定压比热，J/(kg·K)；

TL——泄漏前液体的温度，K；

Tb——液体在常压下的沸点，K；

H ——液体的气化热，J/kg。

②热量蒸发估算

当液体闪蒸不完全，有一部分液体在地面形成液池，并吸收地面热量而气化称为热量蒸发。热量蒸发的蒸发速度Q2按下式计算：

式中：

Q2——热量蒸发速度，kg/s；

T0——环境温度，k；

Tb——沸点温度；k；

S ——液池面积，m2；

H——液体气化热，J/kg；

λ——表面热导系数（见表8.4-2），W/m·k；

α——表面热扩散系数（见表8.4-2），m2/s；

t——蒸发时间，s。

表8.4-2     某些地面的热传递性质

| 地面情况 | λ（w/m·k） | α（m2/s） |
| --- | --- | --- |
| 水泥 土地（含水8%） 干阔土地 湿地 砂砾地 | 1.1 0.9 0.3 0.6 2.5 | 1.29×10-7 4.3×10-7 2.3×10-7 3.3×10-7 11.0×10-7 |

③质量蒸发估算

当热量蒸发结束，转由液池表面气流运动使液体蒸发，称之为质量蒸发。

质量蒸发速度Q3按下

式中：

Q3——质量蒸发速度，kg/s；

a,n——大气稳定度系数，见表8.4-3；

p——液体表面蒸气压，Pa；

R——气体常数；J/mol·k；

M——物质的摩尔质量，kg/mol

T0——环境温度，k；

u——风速，m/s；

r——液池半径，m。

表8.4-3   液池蒸发模式参数

| 稳定度条件 | n | α |
| --- | --- | --- |
| 不稳定(A,B) | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性(D) | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定(E,F) | 0.3 | 5.285×10-3 |

液池最大直径取决于泄漏点附近的地域构型、泄漏的连续性或瞬时性。有围堰时，以围堰最大等效半径为液池半径；无围堰时，设定液体瞬间扩散到最小厚度时，推算液池等效半径。

④液体蒸发总量的计算

Wp=Q1t1+Q2t2+Q3t3

式中：

Wp——液体蒸发总量，kg；

Q1——闪蒸蒸发液体量，kg；

Q2——热量蒸发速率，kg/s；

t1——闪蒸蒸发时间，s；

t2——热量蒸发时间，s；

Q3——质量蒸发速率，kg/s；

t3—从液体泄漏到液体全部处理完毕的时间，s。

本项目硫酸电解液浓度为25%，硫酸沸点（Tb）330℃，高于环境温度（T0）25℃。泄漏硫酸的蒸发以质量蒸发为主，根据上述估算模式及罐区围堰设置情况，结合评价基准年楚雄气象条件，全年平均风速1.94m/s，常见气象稳定度D，估算泄漏硫酸挥发速率为33.98g/s，蒸发持续时间以30min计，泄漏硫酸蒸发量61.164Kg。

### （2）风险情景二：脱硫塔失效，导致SO2未经处理直接排放

根据工程分析，经过脱硫塔处理的SO2为熔炼烟气中的SO2，产生量为6377.96t/a，产生速率为885.83kg/h，脱硫塔失效的条件下直接由40m高排气筒排放。

### （3）风险情景三：熔炼炉破损，炉内废气未经处理直接排放

根据工程分析，本项目使用的熔炼炉会产生大量有毒有害物质，一旦发生破损，炉内废气未经处理直接无组织排放，本次环评设置熔炼车间内其中1台熔炼炉发生破损，炉内废气中铅、砷、锡、锑、镉、铬等重金属污染物直接排放，排放速率即为产生速率，排放源为熔炼车间，污染物产生速率如下表所示：

表8.4-5  风险情景三下污染物排放速率一览表

| 污染源名称 | 污染物 | 污染物产生情况 | 污染物排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 速率kg/h | 无组织排放 |
|  |  |  | 长（m） | 宽（m） | 高（m） |
| 熔炼 烟气 | 颗粒物 | 212.865 | 120 | 8.4 | 11 |
|  | SO2 | 442.915 |  |  |  |
|  | NOx | 1 |  |  |  |
|  | NO2* | 0.9 |  |  |  |
|  | 铅 | 36.675 |  |  |  |
|  | 砷 | 0.215 |  |  |  |
|  | 锡 | 1.705 |  |  |  |
|  | 锑 | 0.53 |  |  |  |
|  | 镉 | 0.0425 |  |  |  |
|  | 铬 | 0.032 |  |  |  |
|  | 二噁英 | 50ugTEQ/h |  |  |  |

注：NO2产生量为按NOX产生量90%折算。

### （4）风险情景四：事故处理间接导致有毒有害物质物质进入地表水环境

事故对地表水环境的影响主要表现为事故状态下，事故直接导致或事故处理处置过程中间接导致有毒有害物质物质进入地表水环境，一般为瞬时排放源和有限时段内排放源。本次环评设置为事故清消废水进入项目西侧的乌稍箐水库，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014，室外消防用水量以25L/s计，室内消防用水量以15L/s，消防用水量合计0.4L/s，废水产生系数以用水量80%计，预计消防废水产生量0.032m3/s。清消废水中重点污染物以铅计，预计地表水环境风险事故源强见表8.5-6

表8.4-6    地表水环境风险事故源强

| 事故类型 | 事故废水排放量（m3/s） | 预测因子 | 污染物浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故消防废水 | 0.032 | 铅 | 30 |

### （5）风险情景五：含铅废水通过破损防渗层垂向渗漏进入地下水环境

风险情景五与本次环评地下水环境影响预测分析工况1设置的预测情景一致，即厂区重点污染工程区底部泥岩层失效条件下，厂区重点污染工程区底部发生持续泄漏，直接污染白垩系江底河组一段K2j1砂岩、含砾砂岩裂隙含水层。

结合区域及本项目现场抽水试验成果，本项目白垩系江底河组一段（K2j1）含水层的渗透系数选取0.376m/d（4.352×10-4cm/s）。

渗漏点：厂区重点污染工程区。

渗漏源强类型：连续源强。

泄漏源强：泄漏物质为Pb。模拟时污染物浓度为Pb=5mg/L

## 8.5事故环境风险预测与评价

### 8.5.1大气环境风险

本项目风险情景一、风险情景二、风险情景三均为大气环境风险。

### （1）预测模型的选择

本项目选址位于楚雄工业园区苍岭片区，周边地形为丘陵，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），在进行大气环境风险预测时，应考虑地形对扩散的影响，选择合适的大气风险预测模型。

#### 1）风险情景一

根据项目事故情形及风险源强核算，发生硫酸泄漏事故时，大气污染物主要泄漏挥发的硫酸雾，硫酸雾在液池表面挥发，呈无组织排放，硫酸雾理查森数Ri≥1/6，为重质气体，本次环评选用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）推荐的SLAB模型进行预测。

#### 2）风险情景二

风险情景二中涉及的风险物质为SO2，SO2理查森数Ri≤1/6，为轻质气体，本次环评选用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）推荐的AFTOX模型进行预测。

#### 3）风险情景三

根据事故情景分析，风险情景三产生的非正常排放的环境风险污染物为铅、砷、锑、镉、铬等污染物均为固态污染物，不适用于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）推荐的SLAB模型和AFTOX模型，本次环评选用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERMOD（大气扩散模型）进行预测。

### （2）预测范围及计算点

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），结合本项目评价工作范围，预测范围为大气环境风险评价范围，即厂界外延5km范围。

计算点分特殊计算点和一般计算点。特殊计算点指大气环境敏感目标等关心点，计算点指下风向不同距离点。计算点的设置具有一定分辨率，距离风险源500 m 范围内设置50 m 间距，大于500m范围内设置100 m 间距。

### （3）气象参数

本项目大气环境风险评价工作等级为一级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），一级评价需选取最不利气象条件和事故发生地的最常见气象条件进行后果预测。其中最不利气象条件取F类稳定度，1.5 m/s风速，温度25 ℃，相对湿度50%；根据气象资料统计，评价基准年（2018年）最常见气象条件如下：出现频率最高的稳定度为D类稳定度（出现频率为37.01%），该稳定度下的平均风速为2.05m/s，日最高平均气温为24.2℃，统计数据中无相对湿度记录，取50%。

### （4）评价标准选取

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），大气毒性终点浓度即预测评价标准。大气毒性终点浓度值选取参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录H，分为1、2 级。其中1 级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，绝大多数人员暴露1 h 不会对生命造成威胁，当超过该限值时，有可能对人群造成生命威胁；2 级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，暴露1 h 一般不会对人体造成不可逆的伤害，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录H，结合本项目危险物质情况，项目涉及的危险物质大气毒性终点浓度见表8.5-1。

表8.5-1    本项目涉及的危险物质大气终点浓度值

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 毒性终点浓度-1（mg/m3） | 毒性终点浓度-2（mg/m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸雾 | 8014-95-4 | 160 | 8.7 | 数据来源（HJ169-2018）附录H |
| 2 | 铅 | 7439-92-1 | 700 | 120 | 国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室（www.lem.org.cn） |
| 3 | 砷 | 7440-38-2 | 100 | 17 | 数据来源（HJ169-2018）附录H |
| 4 | 锑 | 7440-36-0 | 80 | 13 | 国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室（www.lem.org.cn） |
| 5 | 镉 | 7440-43-9 | 4.7 | 0.76 |  |
| 6 | 铬 | 7440-47-3 | 99 | 17 |  |
| 7 | 二氧化硫 | 7446-09-5 | 79 | 2 | 数据来源（HJ169-2018）附录H |
| 8 | 二氧化氮 | 10102-44-0 | 38 | 23 |  |

### （5）预测结果

#### 1）风险情景一

##### ①最常见气象条件预测

根据预测模型、事故源强和气象参数，采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录G中推荐的SLAB模型，预测出下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度，以及预测浓度达到不同毒性终点浓度的最大影响范围，见表8.5-1。各关心点有毒有害物质浓度见表8.5-1。

表8.5-1  大气环境风险预测结果

| 最大落地浓度及最大影响范围 | 1级大气毒性终点浓度及最大影响范围 | 2级大气毒性终点浓度及最大影响范围 |
| --- | --- | --- |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 最大影响范围（m） | 1级大气毒性终点浓度（mg/m3） | 最大影响范围（m） | 2级大气毒性终点浓度（mg/m3） | 最大影响范围（m） |
| 322 | 50 | 160 | 80 | 8.7 | 440 |

表8.5-2  关心点大气环境风险预测结果

| 序号 | 环境保护目标 | 与厂界的方位及距离（m） | 人数（人） | 有毒有害物质浓度随时间的变化 | 是否超过终点浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 15min | 30min | 60min | 90min | 120mim |  |
| 1 | 百家田 | 东南 | 1007 | 30 | 0.000001 | 0.000001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 2 | 马场 | 南 | 1269 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 3 | 黑箐 | 东北 | 1173 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 4 | 岔河 | 南 | 1520 | 62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 5 | 黄草村 | 北 | 1580 | 312 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 6 | 黄草冲 | 西 | 1636 | 127 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 7 | 麻栗树 | 西 | 1753 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 8 | 落苴美 | 东北 | 1218 | 426 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 9 | 小村 | 西北 | 1785 | 117 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 10 | 下桃叶 | 南 | 1950 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 11 | 上纸房 | 西北 | 2012 | 83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 12 | 元吉 | 北 | 2120 | 216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 13 | 大荒田 | 北 | 1980 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 14 | 上桃叶 | 南 | 2330 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 15 | 小坝子 | 北 | 1990 | 76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 16 | 下纸房 | 西北 | 2330 | 72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 17 | 湾子坝 | 北 | 2460 | 137 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 18 | 尖山 | 西南 | 2780 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 19 | 庄科村 | 东北 | 2780 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 20 | 秧田冲 | 南 | 2870 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 21 | 马藏朗 | 西 | 3160 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 22 | 苍岭镇 | 北 | 3190 | 5500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 23 | 红豆冲 | 东南 | 3220 | 67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 24 | 家松树 | 西南 | 3300 | 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 25 | 石官屯 | 北 | 3310 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 26 | 苍岭村 | 北 | 3320 | 178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 27 | 方家河 | 西北 | 3340 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 28 | 大凹村 | 东南 | 3410 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 29 | 连汪坝 | 东北 | 3490 | 244 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 30 | 小云甸 | 东 | 3500 | 236 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 31 | 连汪坝 | 西北 | 3500 | 57 | 0.0 | 0.162474 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 32 | 里伍村 | 南 | 3620 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 33 | 马鞍山 | 北 | 3740 | 88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 34 | 殷家湾子 | 北 | 3930 | 241 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 35 | 孔家庄 | 东北 | 3950 | 317 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 36 | 安家院 | 北 | 3980 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 37 | 卡利 | 南 | 4020 | 24 | 0.0 | 0.233026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 38 | 梅子箐 | 西北 | 4100 | 65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 39 | 下土坡 | 南 | 4150 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.000016 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 40 | 下苍洼 | 东 | 4170 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 41 | 檀木箐 | 南 | 4240 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 42 | 上苍洼 | 东 | 4310 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 43 | 曹官冲 | 东北 | 4320 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 44 | 高家庄 | 东北 | 4360 | 143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 45 | 水井村 | 南 | 4490 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 46 | 丁家屯 | 北 | 4490 | 246 | 0.0 | 0.0 | 0.000003 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 47 | 上高包 | 东南 | 4530 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 48 | 柴家冲 | 北 | 4720 | 357 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 49 | 小寨山 | 西北 | 4730 | 140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 50 | 小白庙 | 东南 | 4770 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.00288 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 51 | 下高包 | 东南 | 4860 | 79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

图8.5-1  风险情景一硫酸泄漏时距离轴线质心最大浓度与距离曲线图

##### ②最不利气象条件预测

根据预测模型、事故源强和气象参数，采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录G中推荐的SLAB模型，预测出下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度，以及预测浓度达到不同毒性终点浓度的最大影响范围，见表8.5-3。各关心点有毒有害物质浓度见表8.5-4。

表8.5-3  大气环境风险预测结果

| 最大落地浓度及最大影响范围 | 1级大气毒性终点浓度及最大影响范围 | 2级大气毒性终点浓度及最大影响范围 |
| --- | --- | --- |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 最大影响范围（m） | 1级大气毒性终点浓度（mg/m3） | 最大影响范围（m） | 2级大气毒性终点浓度（mg/m3） | 最大影响范围（m） |
| 262.53 | 100 | 160 | 210 | 8.7 | 2200 |

表8.5-4  关心点大气环境风险预测结果

| 序号 | 环境保护目标 | 与厂界的方位及距离（m） | 人数（人） | 有毒有害物质浓度随时间的变化（mg/m3） | 是否超过终点浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 15min | 30min | 60min | 90min | 120mim |  |
| 1 | 百家田 | 东南 | 1007 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 2 | 马场 | 南 | 1269 | 15 | 0.0 | 12.88255 | 12.88255 | 3.487122 | 0.0 | 否 |
| 3 | 黑箐 | 东北 | 1173 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 4 | 岔河 | 南 | 1520 | 62 | 0.0 | 2.057047 | 2.057047 | 0.757841 | 0.0 | 否 |
| 5 | 黄草村 | 北 | 1580 | 312 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 6 | 黄草冲 | 西 | 1636 | 127 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 7 | 麻栗树 | 西 | 1753 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 8 | 落苴美 | 东北 | 1218 | 426 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 9 | 小村 | 西北 | 1785 | 117 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 10 | 下桃叶 | 南 | 1950 | 53 | 0.0 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000001 | 0.0 | 否 |
| 11 | 上纸房 | 西北 | 2012 | 83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 12 | 元吉 | 北 | 2120 | 216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 13 | 大荒田 | 北 | 1980 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 14 | 上桃叶 | 南 | 2330 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 15 | 小坝子 | 北 | 1990 | 76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 16 | 下纸房 | 西北 | 2330 | 72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 17 | 湾子坝 | 北 | 2460 | 137 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 18 | 尖山 | 西南 | 2780 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 19 | 庄科村 | 东北 | 2780 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 20 | 秧田冲 | 南 | 2870 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000031 | 0.000006 | 否 |
| 21 | 马藏朗 | 西 | 3160 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 22 | 苍岭镇 | 北 | 3190 | 5500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 23 | 红豆冲 | 东南 | 3220 | 67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 24 | 家松树 | 西南 | 3300 | 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 25 | 石官屯 | 北 | 3310 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 26 | 苍岭村 | 北 | 3320 | 178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 27 | 方家河 | 西北 | 3340 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 28 | 大凹村 | 东南 | 3410 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 29 | 连汪坝 | 东北 | 3490 | 244 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 30 | 小云甸 | 东 | 3500 | 236 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 31 | 连汪坝 | 西北 | 3500 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 32 | 里伍村 | 南 | 3620 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 33 | 马鞍山 | 北 | 3740 | 88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 34 | 殷家湾子 | 北 | 3930 | 241 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 35 | 孔家庄 | 东北 | 3950 | 317 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 36 | 安家院 | 北 | 3980 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 37 | 卡利 | 南 | 4020 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 38 | 梅子箐 | 西北 | 4100 | 65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 39 | 下土坡 | 南 | 4150 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.939991 | 0.373795 | 否 |
| 40 | 下苍洼 | 东 | 4170 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 41 | 檀木箐 | 南 | 4240 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 42 | 上苍洼 | 东 | 4310 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 43 | 曹官冲 | 东北 | 4320 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 44 | 高家庄 | 东北 | 4360 | 143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 45 | 水井村 | 南 | 4490 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 46 | 丁家屯 | 北 | 4490 | 246 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.803395 | 1.967744 | 否 |
| 47 | 上高包 | 东南 | 4530 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 48 | 柴家冲 | 北 | 4720 | 357 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 49 | 小寨山 | 西北 | 4730 | 140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 50 | 小白庙 | 东南 | 4770 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 51 | 下高包 | 东南 | 4860 | 79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |

图8.5-2  风险情景一硫酸泄漏时距离轴线质心最大浓度与距离曲线图（最不利气象）

##### ③小结

从预测结果可以看出，当发生事故风险情景一时，最常见气象条件下排放的硫酸雾对周边环境贡献浓度最大为322mg/m3，贡献浓度超过硫酸雾2级毒性终点浓度（8.7mg/m3）的范围为10m~440m，该范围内没有村庄等敏感目标分布；贡献浓度超过硫酸雾1级毒性终点浓度（160mg/m3）的范围为10m~80m，该范围内没有村庄等敏感目标分布。最不利气象条件下下排放的硫酸雾对周边环境贡献浓度最大为262.53mg/m3，贡献浓度超过硫酸雾2级毒性终点浓度（8.7mg/m3）的范围为20m~2200m，该范围内有村庄15个，共计1662人；贡献浓度超过硫酸雾1级毒性终点浓度（160mg/m3）的范围为40m~210m，该范围内没有村庄等敏感目标分布。本项目硫酸储罐为卧式罐，属于常压单包容罐，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E，常压单包容罐泄漏孔径为10mm为泄漏模式的泄漏频率为1.00×10-4/a，10min内储罐泄漏完的泄漏频率为1.25×10-8/a，储罐全破裂的泄漏频率为1.25×10-8/a，加强储罐的维护和检修，发生储罐泄漏的概率较低。并且本项目储罐区周围要设置围堰，一旦发生泄漏，可将泄漏液可通过围堵，同时在储罐附近配备一定量的石灰，以便将泄漏液中和后处理，减少硫酸雾的挥发，硫酸电解液泄漏环境风险事故总体可控。

#### 2）风险情景二

##### ①最常见气象条件

根据预测模型、事故源强和气象参数，采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录G中推荐的AFTOX模型，预测出下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度，以及预测浓度达到不同毒性终点浓度的最大影响范围，见表8.5-5。各关心点有毒有害物质浓度见表8.5-6。

表8.5-5  大气环境风险预测结果

| 最大落地浓度及最大影响范围 | 1级大气毒性终点浓度及最大影响范围 | 2级大气毒性终点浓度及最大影响范围 | 关系点概率分析 （接触时间15min） |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 最大影响范围（m） | 1级大气毒性终点浓度（mg/m3） | 最大影响范围（m） | 2级大气毒性终点浓度（mg/m3） | 最大影响范围（m） | 最大落地浓度范围内居民数（人） | 最大死亡百分率（%） |
| 8.59 | 800 | 79 | / | 2 | 3810 | 0 | 0.0 |

表8.5-6  关心点大气环境风险预测结果

| 序号 | 环境保护目标 | 与厂界的方位及距离（m） | 人数（人） | 有毒有害物质浓度随时间的变化（mg/m3） | 是否超过终点浓度1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 15min | 30min | 60min | 90min | 120mim |  |
| 1 | 百家田 | 东南 | 1007 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 2 | 马场 | 南 | 1269 | 15 | 4.656308 | 4.656308 | 4.656308 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 3 | 黑箐 | 东北 | 1173 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 4 | 岔河 | 南 | 1520 | 62 | 1.492656 | 1.492656 | 1.492656 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 5 | 黄草村 | 北 | 1580 | 312 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 6 | 黄草冲 | 西 | 1636 | 127 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 7 | 麻栗树 | 西 | 1753 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 8 | 落苴美 | 东北 | 1218 | 426 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 9 | 小村 | 西北 | 1785 | 117 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 10 | 下桃叶 | 南 | 1950 | 53 | 0.000194 | 0.000194 | 0.000194 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 11 | 上纸房 | 西北 | 2012 | 83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 12 | 元吉 | 北 | 2120 | 216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 13 | 大荒田 | 北 | 1980 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 14 | 上桃叶 | 南 | 2330 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 15 | 小坝子 | 北 | 1990 | 76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 16 | 下纸房 | 西北 | 2330 | 72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 17 | 湾子坝 | 北 | 2460 | 137 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 18 | 尖山 | 西南 | 2780 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 19 | 庄科村 | 东北 | 2780 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 20 | 秧田冲 | 南 | 2870 | 74 | 0.0 | 0.004235 | 0.004235 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 21 | 马藏朗 | 西 | 3160 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 22 | 苍岭镇 | 北 | 3190 | 5500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 23 | 红豆冲 | 东南 | 3220 | 67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 24 | 家松树 | 西南 | 3300 | 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 25 | 石官屯 | 北 | 3310 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 26 | 苍岭村 | 北 | 3320 | 178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 27 | 方家河 | 西北 | 3340 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 28 | 大凹村 | 东南 | 3410 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 29 | 连汪坝 | 东北 | 3490 | 244 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 30 | 小云甸 | 东 | 3500 | 236 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 31 | 连汪坝 | 西北 | 3500 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 32 | 里伍村 | 南 | 3620 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 33 | 马鞍山 | 北 | 3740 | 88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 34 | 殷家湾子 | 北 | 3930 | 241 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 35 | 孔家庄 | 东北 | 3950 | 317 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 36 | 安家院 | 北 | 3980 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 37 | 卡利 | 南 | 4020 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.000004 | 0.000004 | 0.0 | 否 |
| 38 | 梅子箐 | 西北 | 4100 | 65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 39 | 下土坡 | 南 | 4150 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.769752 | 0.7635 | 0.0 | 否 |
| 40 | 下苍洼 | 东 | 4170 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 41 | 檀木箐 | 南 | 4240 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.000349 | 0.000345 | 0.0 | 否 |
| 42 | 上苍洼 | 东 | 4310 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 43 | 曹官冲 | 东北 | 4320 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 44 | 高家庄 | 东北 | 4360 | 143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 45 | 水井村 | 南 | 4490 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 46 | 丁家屯 | 北 | 4490 | 246 | 0.0 | 0.0 | 1.433466 | 1.433206 | 0.0 | 否 |
| 47 | 上高包 | 东南 | 4530 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 48 | 柴家冲 | 北 | 4720 | 357 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 49 | 小寨山 | 西北 | 4730 | 140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 50 | 小白庙 | 东南 | 4770 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 51 | 下高包 | 东南 | 4860 | 79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |

图8.5-3  风险情景二SO2泄漏后轴线最大浓度与距离曲线图（最常见气象条件）

##### ②最不利气象条件

根据预测模型、事故源强和气象参数，采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录G中推荐的AFTOX模型，预测出下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度，以及预测浓度达到不同毒性终点浓度的最大影响范围，见表8.5-7。各关心点有毒有害物质浓度见表8.5-8。

表8.5-7  大气环境风险预测结果

| 最大落地浓度及最大影响范围 | 1级大气毒性终点浓度及最大影响范围 | 2级大气毒性终点浓度及最大影响范围 | 关系点概率分析 （接触时间15min） |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 最大影响范围（m） | 1级大气毒性终点浓度（mg/m3） | 最大影响范围（m） | 2级大气毒性终点浓度（mg/m3） | 最大影响范围（m） | 最大落地浓度范围内居民数（人） | 最大死亡百分率（%） |
| 9.41 | 1500 | 79 | / | 2 | 10550 | 99 | 0 |

表8.5-8  关心点大气环境风险预测结果

| 序号 | 环境保护目标 | 与厂界的方位及距离（m） | 人数（人） | 有毒有害物质浓度随时间的变化（mg/m3） | 是否超过终点浓度1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 15min | 30min | 60min | 90min | 120mim |  |
| 1 | 百家田 | 东南 | 1007 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 2 | 马场 | 南 | 1269 | 15 | 0.533154 | 0.533154 | 0.533154 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 3 | 黑箐 | 东北 | 1173 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 4 | 岔河 | 南 | 1520 | 62 | 0.015761 | 0.015761 | 0.015761 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 5 | 黄草村 | 北 | 1580 | 312 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 6 | 黄草冲 | 西 | 1636 | 127 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 7 | 麻栗树 | 西 | 1753 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 8 | 落苴美 | 东北 | 1218 | 426 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 9 | 小村 | 西北 | 1785 | 117 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 10 | 下桃叶 | 南 | 1950 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 11 | 上纸房 | 西北 | 2012 | 83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 12 | 元吉 | 北 | 2120 | 216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 13 | 大荒田 | 北 | 1980 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 14 | 上桃叶 | 南 | 2330 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 15 | 小坝子 | 北 | 1990 | 76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 16 | 下纸房 | 西北 | 2330 | 72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 17 | 湾子坝 | 北 | 2460 | 137 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 18 | 尖山 | 西南 | 2780 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 19 | 庄科村 | 东北 | 2780 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 20 | 秧田冲 | 南 | 2870 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 21 | 马藏朗 | 西 | 3160 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 22 | 苍岭镇 | 北 | 3190 | 5500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 23 | 红豆冲 | 东南 | 3220 | 67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 24 | 家松树 | 西南 | 3300 | 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 25 | 石官屯 | 北 | 3310 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 26 | 苍岭村 | 北 | 3320 | 178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 27 | 方家河 | 西北 | 3340 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 28 | 大凹村 | 东南 | 3410 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 29 | 连汪坝 | 东北 | 3490 | 244 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 30 | 小云甸 | 东 | 3500 | 236 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 31 | 连汪坝 | 西北 | 3500 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 32 | 里伍村 | 南 | 3620 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 33 | 马鞍山 | 北 | 3740 | 88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 34 | 殷家湾子 | 北 | 3930 | 241 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 35 | 孔家庄 | 东北 | 3950 | 317 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 36 | 安家院 | 北 | 3980 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 37 | 卡利 | 南 | 4020 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 38 | 梅子箐 | 西北 | 4100 | 65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 39 | 下土坡 | 南 | 4150 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.19343 | 0.193418 | 0.0 | 否 |
| 40 | 下苍洼 | 东 | 4170 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 41 | 檀木箐 | 南 | 4240 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 42 | 上苍洼 | 东 | 4310 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 43 | 曹官冲 | 东北 | 4320 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 44 | 高家庄 | 东北 | 4360 | 143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 45 | 水井村 | 南 | 4490 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 46 | 丁家屯 | 北 | 4490 | 246 | 0.0 | 0.0 | 3.518999 | 3.518773 | 0.0 | 否 |
| 47 | 上高包 | 东南 | 4530 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 48 | 柴家冲 | 北 | 4720 | 357 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 49 | 小寨山 | 西北 | 4730 | 140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 50 | 小白庙 | 东南 | 4770 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 51 | 下高包 | 东南 | 4860 | 79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |

图8.5-4  风险情景二SO2泄漏后轴线最大浓度与距离曲线图（最不利气象条件）

##### ③小结

从预测结果可以看出，当发生事故风险情景二时，常见气象条件下，排放的SO2对周边环境贡献浓度最大为8.59mg/m3，贡献浓度超过SO2的2级毒性终点浓度（2mg/m3）的范围为40m~3810m，该范围内有村庄33个，共计8629人；贡献浓度均未超过SO2的1级毒性终点浓度（79mg/m3）。最不利气象条件下下排放的SO2对周边环境贡献浓度最大为9.41mg/m3，贡献浓度超过SO2的2级毒性终点浓度（2mg/m3）的范围为20m~10550m，该范围内有村庄95个，共计16033人；贡献浓度均未超过SO2的1级毒性终点浓度（79mg/m3）。根据预测结果及关心点概率估算，因风险事故条件下二氧化硫最大落地浓度未超过超过SO2的1级毒性终点浓度（79mg/m3），即绝大多数人员暴露1h不会生命造成威胁。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录I有毒有害气体伤害概率估算，脱硫失效，导致二氧化硫直接排放造成关心点人员伤亡的概率为0。项目采用“气动乳化+双碱二级脱硫”措施，做好生产设施和脱硫设施的维护管理，发生二氧化硫直接排放的可能性较小，事故对关心点造成伤亡的概率不大，总体上环境风险可控。

#### 2）风险情景三

根据预测模型、事故源强和气象参数，固态污染物铅、砷、锑、镉、铬采用环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERMOD（大气扩散模型）进行预测，用预测出下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度，以及预测浓度达到不同毒性终点浓度的最大影响范围，见表8.5-9。各关心点有毒有害物质浓度见表8.5-10。

##### （1）SO2在风险情景三状态下对各关心点的预测结果

###### ①最常见气象条件

表8.5-9      污染因子影响情况

| 最大落地浓度及最大影响范围 | 1级大气毒性终点浓度及最大影响范围 | 2级大气毒性终点浓度及最大影响范围 | 关系点概率分析 （接触时间15min） |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 最大影响范围（m） | 1级大气毒性终点浓度（mg/m3） | 最大落地浓度范围内居民数（人） | 最大落地浓度范围内居民数（人） | 最大影响范围（m） | 最大落地浓度范围内居民数（人） | 最大死亡百分率（%） |
| 4.3 | 800 | 79 | / | 2 | 2170 | 0 | 0 |

表8.5-10     关心点大气环境风险预测结果（mg/m3）

| 序号 | 环境保护目标 | 与厂界的方位及距离（m） | 人数（人） | 有毒有害物质浓度随时间的变化 | 是否超过终点浓度-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 15min | 30min | 35min | 60min | 90min | 120mim |  |
| 1 | 百家田 | 东南 | 1007 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 2 | 马场 | 南 | 1269 | 15 | 2.32815 | 2.32815 | 2.32815 | 0.0 | 0.0 | 2.32815 | 否 |
| 3 | 黑箐 | 东北 | 1173 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 4 | 岔河 | 南 | 1520 | 62 | 0.746328 | 0.746328 | 0.746328 | 0.0 | 0.0 | 0.746328 | 否 |
| 5 | 黄草村 | 北 | 1580 | 312 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 6 | 黄草冲 | 西 | 1636 | 127 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 7 | 麻栗树 | 西 | 1753 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 8 | 落苴美 | 东北 | 1218 | 426 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 9 | 小村 | 西北 | 1785 | 117 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 10 | 下桃叶 | 南 | 1950 | 53 | 0.00009 | 0.00009 | 0.00009 | 0.0 | 0.0 | 0.00009 | 否 |
| 11 | 上纸房 | 西北 | 2012 | 83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 12 | 元吉 | 北 | 2120 | 216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 13 | 大荒田 | 北 | 1980 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 14 | 上桃叶 | 南 | 2330 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 15 | 小坝子 | 北 | 1990 | 76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 16 | 下纸房 | 西北 | 2330 | 72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 17 | 湾子坝 | 北 | 2460 | 137 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 18 | 尖山 | 西南 | 2780 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 19 | 庄科村 | 东北 | 2780 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 20 | 秧田冲 | 南 | 2870 | 74 | 0.0 | 0.00211 | 0.00211 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 21 | 马藏朗 | 西 | 3160 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 22 | 苍岭镇 | 北 | 3190 | 5500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 23 | 红豆冲 | 东南 | 3220 | 67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 24 | 家松树 | 西南 | 3300 | 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 25 | 石官屯 | 北 | 3310 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 26 | 苍岭村 | 北 | 3320 | 178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 27 | 方家河 | 西北 | 3340 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 28 | 大凹村 | 东南 | 3410 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 29 | 连汪坝 | 东北 | 3490 | 244 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 30 | 小云甸 | 东 | 3500 | 236 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 31 | 连汪坝 | 西北 | 3500 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 32 | 里伍村 | 南 | 3620 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 33 | 马鞍山 | 北 | 3740 | 88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 34 | 殷家湾子 | 北 | 3930 | 241 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 35 | 孔家庄 | 东北 | 3950 | 317 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 36 | 安家院 | 北 | 3980 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 37 | 卡利 | 南 | 4020 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.000002 | 0.000002 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 38 | 梅子箐 | 西北 | 4100 | 65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 39 | 下土坡 | 南 | 4150 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.38487 | 0.38175 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 40 | 下苍洼 | 东 | 4170 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 41 | 檀木箐 | 南 | 4240 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.00017 | 0.000173 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 42 | 上苍洼 | 东 | 4310 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 43 | 曹官冲 | 东北 | 4320 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 44 | 高家庄 | 东北 | 4360 | 143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 45 | 水井村 | 南 | 4490 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 46 | 丁家屯 | 北 | 4490 | 246 | 0.0 | 0.0 | 0.71673 | 0.716603 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 47 | 上高包 | 东南 | 4530 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 48 | 柴家冲 | 北 | 4720 | 357 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 49 | 小寨山 | 西北 | 4730 | 140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 50 | 小白庙 | 东南 | 4770 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 51 | 下高包 | 东南 | 4860 | 79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

图8.5-5  风险情景三SO2泄漏后轴线最大浓度与距离曲线图

###### ②最不利气象条件

表8.5-11      污染因子影响情况

| 最大落地浓度及最大影响范围 | 1级大气毒性终点浓度及最大影响范围 | 2级大气毒性终点浓度及最大影响范围 | 关系点概率分析 （接触时间15min） |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 最大影响范围（m） | 1级大气毒性终点浓度（mg/m3） | 最大影响范围（m） | 2级大气毒性终点浓度（mg/m3） | 最大影响范围（m） | 最大落地浓度范围内居民数（人） | 最大死亡百分率（%） |
| 4.65 | 2470 | 79 | / | 2 | 6700 | 1871 | 0 |

表8.5-12     关心点大气环境风险预测结果（mg/m3）

| 序号 | 环境保护目标 | 与厂界的方位及距离（m） | 人数（人） | 有毒有害物质浓度随时间的变化 | 是否超过终点浓度-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 15min | 30min | 35min | 60min | 90min | 120mim |  |
| 1 | 百家田 | 东南 | 1007 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 2 | 马场 | 南 | 1269 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 3 | 黑箐 | 东北 | 1173 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 4 | 岔河 | 南 | 1520 | 62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 5 | 黄草村 | 北 | 1580 | 312 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 6 | 黄草冲 | 西 | 1636 | 127 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 7 | 麻栗树 | 西 | 1753 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 8 | 落苴美 | 东北 | 1218 | 426 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 9 | 小村 | 西北 | 1785 | 117 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 10 | 下桃叶 | 南 | 1950 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 11 | 上纸房 | 西北 | 2012 | 83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 12 | 元吉 | 北 | 2120 | 216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 13 | 大荒田 | 北 | 1980 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 14 | 上桃叶 | 南 | 2330 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 15 | 小坝子 | 北 | 1990 | 76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 16 | 下纸房 | 西北 | 2330 | 72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 17 | 湾子坝 | 北 | 2460 | 137 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 18 | 尖山 | 西南 | 2780 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 19 | 庄科村 | 东北 | 2780 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 20 | 秧田冲 | 南 | 2870 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 21 | 马藏朗 | 西 | 3160 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 22 | 苍岭镇 | 北 | 3190 | 5500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 23 | 红豆冲 | 东南 | 3220 | 67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 24 | 家松树 | 西南 | 3300 | 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 25 | 石官屯 | 北 | 3310 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 26 | 苍岭村 | 北 | 3320 | 178 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 27 | 方家河 | 西北 | 3340 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 28 | 大凹村 | 东南 | 3410 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 29 | 连汪坝 | 东北 | 3490 | 244 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 30 | 小云甸 | 东 | 3500 | 236 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 31 | 连汪坝 | 西北 | 3500 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.006118 | 0.005668 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 32 | 里伍村 | 南 | 3620 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 33 | 马鞍山 | 北 | 3740 | 88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 34 | 殷家湾子 | 北 | 3930 | 241 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 35 | 孔家庄 | 东北 | 3950 | 317 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 36 | 安家院 | 北 | 3980 | 94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 37 | 卡利 | 南 | 4020 | 24 | 0.0 | 0.0 | 3.053311 | 3.053131 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 38 | 梅子箐 | 西北 | 4100 | 65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 39 | 下土坡 | 南 | 4150 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 40 | 下苍洼 | 东 | 4170 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 41 | 檀木箐 | 南 | 4240 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 42 | 上苍洼 | 东 | 4310 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 43 | 曹官冲 | 东北 | 4320 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 44 | 高家庄 | 东北 | 4360 | 143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 45 | 水井村 | 南 | 4490 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 46 | 丁家屯 | 北 | 4490 | 246 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 47 | 上高包 | 东南 | 4530 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 48 | 柴家冲 | 北 | 4720 | 357 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 49 | 小寨山 | 西北 | 4730 | 140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 50 | 小白庙 | 东南 | 4770 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 51 | 下高包 | 东南 | 4860 | 79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |

图8.5-6  风险情景三SO2泄漏后轴线最大浓度与距离曲线图（最不利气象条件）

###### ③小结

从预测结果可以看出，当发生事故风险情景三时，最常见气象条件下排放的SO2对周边环境贡献浓度最大为4.30mg/m3，贡献浓度超过SO2的2级毒性终点浓度（2.0mg/m3）的范围是450m~2170m，该范围内共有村庄12个，共计1570人；最不利气象条件下下排放的SO2对周边环境贡献浓度最大为4.65mg/m3，贡献浓度超过SO2的2级毒性（2.0mg/m3）的范围为930m~6700m，该范围内共有村庄62个，共计12560人；最常见和最不利气象条件下排放的SO2对周边环境及保护目标贡献浓度均未超过SO2的1级毒性终点浓度（79mg/m3），即绝大多数人员暴露1h不会生命造成威胁。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录I有毒有害气体伤害概率估算，发生熔炼炉破损，导致二氧化硫直接排放造成关心点人员伤亡的概率为0。项目采用“富氧侧吹熔炼工艺”，国内外均没有熔炼炉发生破损导致突发环境风险事故的案例，参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E，发生反应器全破裂的概率为5.00×10-6/a，加强生产设施的维护管理，发生熔炼炉破损的可能性较小，事故对关心点造成伤亡的概率不大，总体上环境风险可控。

##### （2）NO2及其化合物在风险情景三状态下对各关心点的预测结果

###### ①最常见气象条件

表8.5-13      污染因子影响情况

| 最大落地浓度及最大影响范围 | 1级大气毒性终点浓度及最大影响范围 | 2级大气毒性终点浓度及最大影响范围 |
| --- | --- | --- |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 最大影响范围（m） | 1级大气毒性终点浓度（mg/m3） | 最大影响范围（m） | 2级大气毒性终点浓度（mg/m3） | 最大影响范围（m） |
| 0.006 | 1000 | 38 | / | 23 | / |

表8.5-14      关心点大气环境风险预测结果

| 序号 | 环境保护目标 | 与厂界的方位及距离（m） | 有毒有害物质浓度随时间的变化 | 是否超过终点浓度-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15min | 30min | 35min | 60min | 90min | 120mim |  |
| 1 | 百家田 | 东南 | 1007 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 2 | 马场 | 南 | 1269 | 0.003426 | 0.003426 | 0.003426 | 0.0 | 0.0 | 0.003426 | 否 |
| 3 | 黑箐 | 东北 | 1173 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 4 | 岔河 | 南 | 1520 | 0.001197 | 0.001197 | 0.001197 | 0.0 | 0.0 | 0.001197 | 否 |
| 5 | 黄草村 | 北 | 1580 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 6 | 黄草冲 | 西 | 1636 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 7 | 麻栗树 | 西 | 1753 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 8 | 落苴美 | 东北 | 1218 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 9 | 小村 | 西北 | 1785 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 10 | 下桃叶 | 南 | 1950 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 11 | 上纸房 | 西北 | 2012 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 12 | 元吉 | 北 | 2120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 13 | 大荒田 | 北 | 1980 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 14 | 上桃叶 | 南 | 2330 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 15 | 小坝子 | 北 | 1990 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 16 | 下纸房 | 西北 | 2330 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 17 | 湾子坝 | 北 | 2460 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 18 | 尖山 | 西南 | 2780 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 19 | 庄科村 | 东北 | 2780 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 20 | 秧田冲 | 南 | 2870 | 0.0 | 0.000004 | 0.000004 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 21 | 马藏朗 | 西 | 3160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 22 | 苍岭镇 | 北 | 3190 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 23 | 红豆冲 | 东南 | 3220 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 24 | 家松树 | 西南 | 3300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 25 | 石官屯 | 北 | 3310 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 26 | 苍岭村 | 北 | 3320 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 27 | 方家河 | 西北 | 3340 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 28 | 大凹村 | 东南 | 3410 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 29 | 连汪坝 | 东北 | 3490 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 30 | 小云甸 | 东 | 3500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 31 | 连汪坝 | 西北 | 3500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 32 | 里伍村 | 南 | 3620 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 33 | 马鞍山 | 北 | 3740 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 34 | 殷家湾子 | 北 | 3930 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 35 | 孔家庄 | 东北 | 3950 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 36 | 安家院 | 北 | 3980 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 37 | 卡利 | 南 | 4020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 38 | 梅子箐 | 西北 | 4100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 39 | 下土坡 | 南 | 4150 | 0.0 | 0.0 | 0.000737 | 0.000731 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 40 | 下苍洼 | 东 | 4170 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 41 | 檀木箐 | 南 | 4240 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 42 | 上苍洼 | 东 | 4310 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 43 | 曹官冲 | 东北 | 4320 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 44 | 高家庄 | 东北 | 4360 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 45 | 水井村 | 南 | 4490 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 46 | 丁家屯 | 北 | 4490 | 0.0 | 0.0 | 0.00138 | 0.00138 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 47 | 上高包 | 东南 | 4530 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 48 | 柴家冲 | 北 | 4720 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 49 | 小寨山 | 西北 | 4730 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 50 | 小白庙 | 东南 | 4770 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 51 | 下高包 | 东南 | 4860 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |

图8.5-7  风险情景三NO2泄漏后轴线最大浓度与距离曲线图（最常见气象条件）

###### ②最不利气象条件

表8.5-15      污染因子影响情况

| 最大落地浓度及最大影响范围 | 1级大气毒性终点浓度及最大影响范围 | 2级大气毒性终点浓度及最大影响范围 |
| --- | --- | --- |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 最大影响范围（m） | 1级大气毒性终点浓度（mg/m3） | 最大影响范围（m） | 2级大气毒性终点浓度（mg/m3） | 最大影响范围（m） |
| 0.177271 | 100 | 38 | / | 23 | / |

表8.5-16      关心点大气环境风险预测结果（mg/m3）

| 序号 | 环境保护目标 | 与厂界的方位及距离（m） | 有毒有害物质浓度随时间的变化 | 是否超过终点浓度-2（23mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15min | 30min | 35min | 60min | 90min | 120mim |  |
| 1 | 百家田 | 东南 | 1007 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 2 | 马场 | 南 | 1269 | 0.000578 | 0.000578 | 0.000578 | 0.0 | 0.0 | 0.000578 | 否 |
| 3 | 黑箐 | 东北 | 1173 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 4 | 岔河 | 南 | 1520 | 0.000008 | 0.000008 | 0.000008 | 0.0 | 0.0 | 0.000008 | 否 |
| 5 | 黄草村 | 北 | 1580 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 6 | 黄草冲 | 西 | 1636 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 7 | 麻栗树 | 西 | 1753 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 8 | 落苴美 | 东北 | 1218 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 9 | 小村 | 西北 | 1785 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 10 | 下桃叶 | 南 | 1950 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 11 | 上纸房 | 西北 | 2012 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 12 | 元吉 | 北 | 2120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 13 | 大荒田 | 北 | 1980 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 14 | 上桃叶 | 南 | 2330 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 15 | 小坝子 | 北 | 1990 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 16 | 下纸房 | 西北 | 2330 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 17 | 湾子坝 | 北 | 2460 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 18 | 尖山 | 西南 | 2780 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 19 | 庄科村 | 东北 | 2780 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 20 | 秧田冲 | 南 | 2870 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 21 | 马藏朗 | 西 | 3160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 22 | 苍岭镇 | 北 | 3190 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 23 | 红豆冲 | 东南 | 3220 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 24 | 家松树 | 西南 | 3300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 25 | 石官屯 | 北 | 3310 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 26 | 苍岭村 | 北 | 3320 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 27 | 方家河 | 西北 | 3340 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 28 | 大凹村 | 东南 | 3410 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 29 | 连汪坝 | 东北 | 3490 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 30 | 小云甸 | 东 | 3500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 31 | 连汪坝 | 西北 | 3500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 32 | 里伍村 | 南 | 3620 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 33 | 马鞍山 | 北 | 3740 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 34 | 殷家湾子 | 北 | 3930 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 35 | 孔家庄 | 东北 | 3950 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 36 | 安家院 | 北 | 3980 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 37 | 卡利 | 南 | 4020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 38 | 梅子箐 | 西北 | 4100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 39 | 下土坡 | 南 | 4150 | 0.0 | 0.0 | 0.000023 | 0.000023 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 40 | 下苍洼 | 东 | 4170 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 41 | 檀木箐 | 南 | 4240 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 42 | 上苍洼 | 东 | 4310 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 43 | 曹官冲 | 东北 | 4320 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 44 | 高家庄 | 东北 | 4360 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 45 | 水井村 | 南 | 4490 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 46 | 丁家屯 | 北 | 4490 | 0.0 | 0.0 | 0.000395 | 0.000395 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 47 | 上高包 | 东南 | 4530 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 48 | 柴家冲 | 北 | 4720 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 49 | 小寨山 | 西北 | 4730 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 50 | 小白庙 | 东南 | 4770 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |
| 51 | 下高包 | 东南 | 4860 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 否 |

图8.5-8  风险情景三NO2泄漏后轴线最大浓度与距离曲线图（最不利气象条件）

###### ③小结

从预测结果可以看出，当发生风险情景三事故时，最常见气象条件下排放的NO2对周边环境贡献浓度最大为0.006mg/m3，贡献浓度均未超过NO2毒性终点浓度2级（23mg/m3）的和毒性终点浓度1级（38mg/m3），最不利气象条件下排放的NO2对周边关心点贡献浓度也未超过NO2毒性终点浓度。

##### （3）砷在风险情景三状态下环境影响预测结果

表8.5-17      污染因子影响情况

| 最大落地浓度及最大影响范围 | 1级大气毒性终点浓度及最大影响范围 | 2级大气毒性终点浓度及最大影响范围 |
| --- | --- | --- |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 最大影响范围（m） | 1级大气毒性终点浓度（mg/m3） | 最大影响范围（m） | 2级大气毒性终点浓度（mg/m3） | 最大影响范围（m） |
| 0.208769 | 510 | 100 | / | 17 | / |

表8.5-18      关心点大气环境风险预测结果

| 序号 | 环境保护目标 | 与厂界的距离（m） | 有毒有害物质短期短期浓度贡献值 | 是否超过毒性终点浓度-1（100mg/m3） | 是否超过毒性终点浓度-2（17mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/m3） | 出现时间 |  |  |
| 1 | 百家田 | 东南 | 1007 | 0.010479 | 18111308 | 否 | 否 |
| 2 | 马场 | 南 | 1269 | 0.016131 | 18111208 | 否 | 否 |
| 3 | 黑箐 | 东北 | 1173 | 0.016664 | 18121904 | 否 | 否 |
| 4 | 岔河 | 南 | 1520 | 0.008766 | 18052007 | 否 | 否 |
| 5 | 黄草村 | 北 | 1580 | 0.011422 | 18050105 | 否 | 否 |
| 6 | 黄草冲 | 西 | 1636 | 0.014426 | 18111204 | 否 | 否 |
| 7 | 麻栗树 | 西 | 1753 | 0.005296 | 18070407 | 否 | 否 |
| 8 | 落苴美 | 东北 | 1218 | 0.009784 | 18113005 | 否 | 否 |
| 9 | 小村 | 西北 | 1785 | 0.008882 | 18100505 | 否 | 否 |
| 10 | 下桃叶 | 南 | 1950 | 0.007523 | 18080102 | 否 | 否 |
| 11 | 上纸房 | 西北 | 2012 | 0.008359 | 18072406 | 否 | 否 |
| 12 | 元吉 | 北 | 2120 | 0.010009 | 18100622 | 否 | 否 |
| 13 | 大荒田 | 北 | 1980 | 0.008005 | 18100506 | 否 | 否 |
| 14 | 上桃叶 | 南 | 2330 | 0.001332 | 18060407 | 否 | 否 |
| 15 | 小坝子 | 北 | 1990 | 0.010825 | 18040601 | 否 | 否 |
| 16 | 下纸房 | 西北 | 2330 | 0.00725 | 18071802 | 否 | 否 |
| 17 | 湾子坝 | 北 | 2460 | 0.008618 | 18092622 | 否 | 否 |
| 18 | 尖山 | 西南 | 2780 | 0.001322 | 18070307 | 否 | 否 |
| 19 | 庄科村 | 东北 | 2780 | 0.00682 | 18032803 | 否 | 否 |
| 20 | 秧田冲 | 南 | 2870 | 0.0068 | 18102302 | 否 | 否 |
| 21 | 马藏朗 | 西 | 3160 | 0.000887 | 18070407 | 否 | 否 |
| 22 | 苍岭镇 | 北 | 3190 | 0.006112 | 18102503 | 否 | 否 |
| 23 | 红豆冲 | 东南 | 3220 | 0.01063 | 18030408 | 否 | 否 |
| 24 | 家松树 | 西南 | 3300 | 0.002709 | 18060407 | 否 | 否 |
| 25 | 石官屯 | 北 | 3310 | 0.007263 | 18092722 | 否 | 否 |
| 26 | 苍岭村 | 北 | 3320 | 0.005702 | 18100506 | 否 | 否 |
| 27 | 方家河 | 西北 | 3340 | 0.007143 | 18091401 | 否 | 否 |
| 28 | 大凹村 | 东南 | 3410 | 0.007893 | 18111603 | 否 | 否 |
| 29 | 连汪坝 | 东北 | 3490 | 0.007917 | 18010405 | 否 | 否 |
| 30 | 小云甸 | 东 | 3500 | 0.008244 | 18103105 | 否 | 否 |
| 31 | 连汪坝 | 西北 | 3500 | 0.007372 | 18100524 | 否 | 否 |
| 32 | 里伍村 | 南 | 3620 | 0.007232 | 18081402 | 否 | 否 |
| 33 | 马鞍山 | 北 | 3740 | 0.000836 | 18060407 | 否 | 否 |
| 34 | 殷家湾子 | 北 | 3930 | 0.006349 | 18081424 | 否 | 否 |
| 35 | 孔家庄 | 东北 | 3950 | 0.005633 | 18100102 | 否 | 否 |
| 36 | 安家院 | 北 | 3980 | 0.006948 | 18092622 | 否 | 否 |
| 37 | 卡利 | 南 | 4020 | 0.005291 | 18080805 | 否 | 否 |
| 38 | 梅子箐 | 西北 | 4100 | 0.005873 | 18101301 | 否 | 否 |
| 39 | 下土坡 | 南 | 4150 | 0.009179 | 18081107 | 否 | 否 |
| 40 | 下苍洼 | 东 | 4170 | 0.004249 | 18102001 | 否 | 否 |
| 41 | 檀木箐 | 南 | 4240 | 0.001274 | 18070207 | 否 | 否 |
| 42 | 上苍洼 | 东 | 4310 | 0.006332 | 18121902 | 否 | 否 |
| 43 | 曹官冲 | 东北 | 4320 | 0.001119 | 18103108 | 否 | 否 |
| 44 | 高家庄 | 东北 | 4360 | 0.002117 | 18091607 | 否 | 否 |
| 45 | 水井村 | 南 | 4490 | 0.005078 | 18112708 | 否 | 否 |
| 46 | 丁家屯 | 北 | 4490 | 0.009359 | 18101607 | 否 | 否 |
| 47 | 上高包 | 东南 | 4530 | 0.007355 | 18123001 | 否 | 否 |
| 48 | 柴家冲 | 北 | 4720 | 0.006371 | 18102503 | 否 | 否 |
| 49 | 小寨山 | 西北 | 4730 | 0.006174 | 18101301 | 否 | 否 |
| 50 | 小白庙 | 东南 | 4770 | 0.007604 | 18030302 | 否 | 否 |
| 51 | 下高包 | 东南 | 4860 | 0.007442 | 18020504 | 否 | 否 |
| 52 | 网格点 | 东南 | 9219 | 0.005494 | 18100604 | 否 | 否 |

从预测结果可以看出，当发生风险事故情景三时，排放的砷对周边环境最大落地浓度为0.21mg/m3，贡献值均未超过毒性终点浓度1级（100mg/m3）和毒性终点浓度2级（17mg/m3）。

##### （4）铅在风险情景三状态下对各关心点的预测结果

表8.5-19      污染因子影响情况

| 最大落地浓度及最大影响范围 | 1级大气毒性终点浓度及最大影响范围 | 2级大气毒性终点浓度及最大影响范围 |
| --- | --- | --- |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 最大影响范围（m） | 1级大气毒性终点浓度（mg/m3） | 最大影响范围（m） | 2级大气毒性终点浓度（mg/m3） | 最大影响范围（m） |
| 35.61217 | 510 | 700 | / | 120 | / |

注：铅毒性终点浓度值来自“国家影响评价数值模拟终点实验室（www.Lem.org.cn）”

表8.5-20      关心点大气环境风险预测结果

| 序号 | 环境保护目标 | 与厂界的距离（m） | 有毒有害物质短期短期浓度贡献值 | 是否超过毒性终点浓度-1（700mg/m3） | 是否超过毒性终点浓度-2（120mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/m3） | 出现时间 |  |  |
| 1 | 百家田 | 东南 | 1007 | 1.787507 | 18111308 | 否 | 否 |
| 2 | 马场 | 南 | 1269 | 2.751646 | 18111208 | 否 | 否 |
| 3 | 黑箐 | 东北 | 1173 | 2.842601 | 18121904 | 否 | 否 |
| 4 | 岔河 | 南 | 1520 | 1.495235 | 18052007 | 否 | 否 |
| 5 | 黄草村 | 北 | 1580 | 1.948349 | 18050105 | 否 | 否 |
| 6 | 黄草冲 | 西 | 1636 | 2.460774 | 18111204 | 否 | 否 |
| 7 | 麻栗树 | 西 | 1753 | 0.903417 | 18070407 | 否 | 否 |
| 8 | 落苴美 | 东北 | 1218 | 1.668992 | 18113005 | 否 | 否 |
| 9 | 小村 | 西北 | 1785 | 1.515128 | 18100505 | 否 | 否 |
| 10 | 下桃叶 | 南 | 1950 | 1.283264 | 18080102 | 否 | 否 |
| 11 | 上纸房 | 西北 | 2012 | 1.425971 | 18072406 | 否 | 否 |
| 12 | 元吉 | 北 | 2120 | 1.707273 | 18100622 | 否 | 否 |
| 13 | 大荒田 | 北 | 1980 | 1.365466 | 18100506 | 否 | 否 |
| 14 | 上桃叶 | 南 | 2330 | 0.22719 | 18060407 | 否 | 否 |
| 15 | 小坝子 | 北 | 1990 | 1.846561 | 18040601 | 否 | 否 |
| 16 | 下纸房 | 西北 | 2330 | 1.236658 | 18071802 | 否 | 否 |
| 17 | 湾子坝 | 北 | 2460 | 1.470095 | 18092622 | 否 | 否 |
| 18 | 尖山 | 西南 | 2780 | 0.225452 | 18070307 | 否 | 否 |
| 19 | 庄科村 | 东北 | 2780 | 1.163448 | 18032803 | 否 | 否 |
| 20 | 秧田冲 | 南 | 2870 | 1.159967 | 18102302 | 否 | 否 |
| 21 | 马藏朗 | 西 | 3160 | 0.151349 | 18070407 | 否 | 否 |
| 22 | 苍岭镇 | 北 | 3190 | 1.042538 | 18102503 | 否 | 否 |
| 23 | 红豆冲 | 东南 | 3220 | 1.813286 | 18030408 | 否 | 否 |
| 24 | 家松树 | 西南 | 3300 | 0.462056 | 18060407 | 否 | 否 |
| 25 | 石官屯 | 北 | 3310 | 1.238922 | 18092722 | 否 | 否 |
| 26 | 苍岭村 | 北 | 3320 | 0.972578 | 18100506 | 否 | 否 |
| 27 | 方家河 | 西北 | 3340 | 1.218538 | 18091401 | 否 | 否 |
| 28 | 大凹村 | 东南 | 3410 | 1.346339 | 18111603 | 否 | 否 |
| 29 | 连汪坝 | 东北 | 3490 | 1.350431 | 18010405 | 否 | 否 |
| 30 | 小云甸 | 东 | 3500 | 1.406346 | 18103105 | 否 | 否 |
| 31 | 连汪坝 | 西北 | 3500 | 1.257507 | 18100524 | 否 | 否 |
| 32 | 里伍村 | 南 | 3620 | 1.233653 | 18081402 | 否 | 否 |
| 33 | 马鞍山 | 北 | 3740 | 0.142682 | 18060407 | 否 | 否 |
| 34 | 殷家湾子 | 北 | 3930 | 1.083073 | 18081424 | 否 | 否 |
| 35 | 孔家庄 | 东北 | 3950 | 0.960968 | 18100102 | 否 | 否 |
| 36 | 安家院 | 北 | 3980 | 1.185248 | 18092622 | 否 | 否 |
| 37 | 卡利 | 南 | 4020 | 0.902537 | 18080805 | 否 | 否 |
| 38 | 梅子箐 | 西北 | 4100 | 1.001746 | 18101301 | 否 | 否 |
| 39 | 下土坡 | 南 | 4150 | 1.565822 | 18081107 | 否 | 否 |
| 40 | 下苍洼 | 东 | 4170 | 0.724779 | 18102001 | 否 | 否 |
| 41 | 檀木箐 | 南 | 4240 | 0.217273 | 18070207 | 否 | 否 |
| 42 | 上苍洼 | 东 | 4310 | 1.080041 | 18121902 | 否 | 否 |
| 43 | 曹官冲 | 东北 | 4320 | 0.190893 | 18103108 | 否 | 否 |
| 44 | 高家庄 | 东北 | 4360 | 0.361124 | 18091607 | 否 | 否 |
| 45 | 水井村 | 南 | 4490 | 0.866243 | 18112708 | 否 | 否 |
| 46 | 丁家屯 | 北 | 4490 | 1.596401 | 18101607 | 否 | 否 |
| 47 | 上高包 | 东南 | 4530 | 1.254569 | 18123001 | 否 | 否 |
| 48 | 柴家冲 | 北 | 4720 | 1.086805 | 18102503 | 否 | 否 |
| 49 | 小寨山 | 西北 | 4730 | 1.053136 | 18101301 | 否 | 否 |
| 50 | 小白庙 | 东南 | 4770 | 1.297062 | 18030302 | 否 | 否 |
| 51 | 下高包 | 东南 | 4860 | 1.269476 | 18020504 | 否 | 否 |
| 52 | 网格点 | 东南 | 510 | 35.61217 | 18110901 | 否 | 否 |

从预测结果可以看出，当发生风险事故情景三时，排放的铅对评价范围内保护目标贡献值最大为35.61217mg/m3。

##### （5）锑在风险情景三状态下对各关心点的预测结果

表8.5-21      污染因子影响情况

| 最大落地浓度及最大影响范围 | 1级大气毒性终点浓度及最大影响范围 | 2级大气毒性终点浓度及最大影响范围 |
| --- | --- | --- |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 最大影响范围（m） | 1级大气毒性终点浓度（mg/m3） | 最大影响范围（m） | 2级大气毒性终点浓度（mg/m3） | 最大影响范围（m） |
| 0.514641 | 510 | 1.5 | / | 13 | / |

表8.5-22      关心点大气环境风险预测结果

| 序号 | 环境保护目标 | 与厂界的方位及距离（m） | 有毒有害物质短期短期浓度贡献值 | 是否超过锑大气毒性终点浓度-1（1.5mg/m3） | 是否超过锑大气毒性终点浓度-2（13mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/m3） | 出现时间 |  |  |
| 1 | 百家田 | 东南 | 1007 | 0.025832 | 18111308 | 否 | 否 |
| 2 | 马场 | 南 | 1269 | 0.039765 | 18111208 | 否 | 否 |
| 3 | 黑箐 | 东北 | 1173 | 0.041079 | 18121904 | 否 | 否 |
| 4 | 岔河 | 南 | 1520 | 0.021608 | 18052007 | 否 | 否 |
| 5 | 黄草村 | 北 | 1580 | 0.028156 | 18050105 | 否 | 否 |
| 6 | 黄草冲 | 西 | 1636 | 0.035561 | 18111204 | 否 | 否 |
| 7 | 麻栗树 | 西 | 1753 | 0.013056 | 18070407 | 否 | 否 |
| 8 | 落苴美 | 东北 | 1218 | 0.024119 | 18113005 | 否 | 否 |
| 9 | 小村 | 西北 | 1785 | 0.021896 | 18100505 | 否 | 否 |
| 10 | 下桃叶 | 南 | 1950 | 0.018545 | 18080102 | 否 | 否 |
| 11 | 上纸房 | 西北 | 2012 | 0.020607 | 18072406 | 否 | 否 |
| 12 | 元吉 | 北 | 2120 | 0.024672 | 18100622 | 否 | 否 |
| 13 | 大荒田 | 北 | 1980 | 0.019733 | 18100506 | 否 | 否 |
| 14 | 上桃叶 | 南 | 2330 | 0.003283 | 18060407 | 否 | 否 |
| 15 | 小坝子 | 北 | 1990 | 0.026685 | 18040601 | 否 | 否 |
| 16 | 下纸房 | 西北 | 2330 | 0.017871 | 18071802 | 否 | 否 |
| 17 | 湾子坝 | 北 | 2460 | 0.021245 | 18092622 | 否 | 否 |
| 18 | 尖山 | 西南 | 2780 | 0.003258 | 18070307 | 否 | 否 |
| 19 | 庄科村 | 东北 | 2780 | 0.016813 | 18032803 | 否 | 否 |
| 20 | 秧田冲 | 南 | 2870 | 0.016763 | 18102302 | 否 | 否 |
| 21 | 马藏朗 | 西 | 3160 | 0.002187 | 18070407 | 否 | 否 |
| 22 | 苍岭镇 | 北 | 3190 | 0.015066 | 18102503 | 否 | 否 |
| 23 | 红豆冲 | 东南 | 3220 | 0.026204 | 18030408 | 否 | 否 |
| 24 | 家松树 | 西南 | 3300 | 0.006677 | 18060407 | 否 | 否 |
| 25 | 石官屯 | 北 | 3310 | 0.017904 | 18092722 | 否 | 否 |
| 26 | 苍岭村 | 北 | 3320 | 0.014055 | 18100506 | 否 | 否 |
| 27 | 方家河 | 西北 | 3340 | 0.017609 | 18091401 | 否 | 否 |
| 28 | 大凹村 | 东南 | 3410 | 0.019456 | 18111603 | 否 | 否 |
| 29 | 连汪坝 | 东北 | 3490 | 0.019515 | 18010405 | 否 | 否 |
| 30 | 小云甸 | 东 | 3500 | 0.020323 | 18103105 | 否 | 否 |
| 31 | 连汪坝 | 西北 | 3500 | 0.018173 | 18100524 | 否 | 否 |
| 32 | 里伍村 | 南 | 3620 | 0.017828 | 18081402 | 否 | 否 |
| 33 | 马鞍山 | 北 | 3740 | 0.002062 | 18060407 | 否 | 否 |
| 34 | 殷家湾子 | 北 | 3930 | 0.015652 | 18081424 | 否 | 否 |
| 35 | 孔家庄 | 东北 | 3950 | 0.013887 | 18100102 | 否 | 否 |
| 36 | 安家院 | 北 | 3980 | 0.017128 | 18092622 | 否 | 否 |
| 37 | 卡利 | 南 | 4020 | 0.013043 | 18080805 | 否 | 否 |
| 38 | 梅子箐 | 西北 | 4100 | 0.014476 | 18101301 | 否 | 否 |
| 39 | 下土坡 | 南 | 4150 | 0.022628 | 18081107 | 否 | 否 |
| 40 | 下苍洼 | 东 | 4170 | 0.010474 | 18102001 | 否 | 否 |
| 41 | 檀木箐 | 南 | 4240 | 0.00314 | 18070207 | 否 | 否 |
| 42 | 上苍洼 | 东 | 4310 | 0.015608 | 18121902 | 否 | 否 |
| 43 | 曹官冲 | 东北 | 4320 | 0.002759 | 18103108 | 否 | 否 |
| 44 | 高家庄 | 东北 | 4360 | 0.005219 | 18091607 | 否 | 否 |
| 45 | 水井村 | 南 | 4490 | 0.012518 | 18112708 | 否 | 否 |
| 46 | 丁家屯 | 北 | 4490 | 0.02307 | 18101607 | 否 | 否 |
| 47 | 上高包 | 东南 | 4530 | 0.01813 | 18123001 | 否 | 否 |
| 48 | 柴家冲 | 北 | 4720 | 0.015706 | 18102503 | 否 | 否 |
| 49 | 小寨山 | 西北 | 4730 | 0.015219 | 18101301 | 否 | 否 |
| 50 | 小白庙 | 东南 | 4770 | 0.018744 | 18030302 | 否 | 否 |
| 51 | 下高包 | 东南 | 4860 | 0.018346 | 18020504 | 否 | 否 |
| 52 | 网格点 | 东南 | 9219 | 0.514641 | 18110901 | 否 | 否 |

从预测结果可以看出，当发生风险事故情景三时，排放的锑及其化合物对周边环境敏感目标浓度贡献值均未超过锑大气毒性终点浓度-1和锑大气毒性终点浓度-2。

##### （6）镉在风险情景三状态下对各关心点的预测结果

表8.5-23      污染因子影响情况

| 最大落地浓度及最大影响范围 | 1级大气毒性终点浓度及最大影响范围 | 2级大气毒性终点浓度及最大影响范围 |
| --- | --- | --- |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 最大影响范围（m） | 1级大气毒性终点浓度（mg/m3） | 最大影响范围（m） | 2级大气毒性终点浓度（mg/m3） | 最大影响范围（m） |
| 0.041268 | 510 | 4.7 | / | 0.76 | / |

注：镉毒性终点浓度值来自“国家影响评价数值模拟终点实验室（www.Lem.org.cn）”

表8.5-24      关心点大气环境风险预测结果

| 序号 | 环境保护目标 | 与厂界的距离（m） | 有毒有害物质短期短期浓度贡献值 | 是否超过锑大气毒性终点浓度-1（4.7mg/m3） | 是否超过锑大气毒性终点浓度-2（0.76mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/m3） | 出现时间 |  |  |
| 1 | 百家田 | 东南 | 1007 | 0.002071 | 18111308 | 否 | 否 |
| 2 | 马场 | 南 | 1269 | 0.003189 | 18111208 | 否 | 否 |
| 3 | 黑箐 | 东北 | 1173 | 0.003294 | 18121904 | 否 | 否 |
| 4 | 岔河 | 南 | 1520 | 0.001733 | 18052007 | 否 | 否 |
| 5 | 黄草村 | 北 | 1580 | 0.002258 | 18050105 | 否 | 否 |
| 6 | 黄草冲 | 西 | 1636 | 0.002852 | 18111204 | 否 | 否 |
| 7 | 麻栗树 | 西 | 1753 | 0.001047 | 18070407 | 否 | 否 |
| 8 | 落苴美 | 东北 | 1218 | 0.001934 | 18113005 | 否 | 否 |
| 9 | 小村 | 西北 | 1785 | 0.001756 | 18100505 | 否 | 否 |
| 10 | 下桃叶 | 南 | 1950 | 0.001487 | 18080102 | 否 | 否 |
| 11 | 上纸房 | 西北 | 2012 | 0.001652 | 18072406 | 否 | 否 |
| 12 | 元吉 | 北 | 2120 | 0.001978 | 18100622 | 否 | 否 |
| 13 | 大荒田 | 北 | 1980 | 0.001582 | 18100506 | 否 | 否 |
| 14 | 上桃叶 | 南 | 2330 | 0.000263 | 18060407 | 否 | 否 |
| 15 | 小坝子 | 北 | 1990 | 0.00214 | 18040601 | 否 | 否 |
| 16 | 下纸房 | 西北 | 2330 | 0.001433 | 18071802 | 否 | 否 |
| 17 | 湾子坝 | 北 | 2460 | 0.001704 | 18092622 | 否 | 否 |
| 18 | 尖山 | 西南 | 2780 | 0.000261 | 18070307 | 否 | 否 |
| 19 | 庄科村 | 东北 | 2780 | 0.001348 | 18032803 | 否 | 否 |
| 20 | 秧田冲 | 南 | 2870 | 0.001344 | 18102302 | 否 | 否 |
| 21 | 马藏朗 | 西 | 3160 | 0.000175 | 18070407 | 否 | 否 |
| 22 | 苍岭镇 | 北 | 3190 | 0.001208 | 18102503 | 否 | 否 |
| 23 | 红豆冲 | 东南 | 3220 | 0.002101 | 18030408 | 否 | 否 |
| 24 | 家松树 | 西南 | 3300 | 0.000535 | 18060407 | 否 | 否 |
| 25 | 石官屯 | 北 | 3310 | 0.001436 | 18092722 | 否 | 否 |
| 26 | 苍岭村 | 北 | 3320 | 0.001127 | 18100506 | 否 | 否 |
| 27 | 方家河 | 西北 | 3340 | 0.001412 | 18091401 | 否 | 否 |
| 28 | 大凹村 | 东南 | 3410 | 0.00156 | 18111603 | 否 | 否 |
| 29 | 连汪坝 | 东北 | 3490 | 0.001565 | 18010405 | 否 | 否 |
| 30 | 小云甸 | 东 | 3500 | 0.00163 | 18103105 | 否 | 否 |
| 31 | 连汪坝 | 西北 | 3500 | 0.001457 | 18100524 | 否 | 否 |
| 32 | 里伍村 | 南 | 3620 | 0.00143 | 18081402 | 否 | 否 |
| 33 | 马鞍山 | 北 | 3740 | 0.000165 | 18060407 | 否 | 否 |
| 34 | 殷家湾子 | 北 | 3930 | 0.001255 | 18081424 | 否 | 否 |
| 35 | 孔家庄 | 东北 | 3950 | 0.001114 | 18100102 | 否 | 否 |
| 36 | 安家院 | 北 | 3980 | 0.001374 | 18092622 | 否 | 否 |
| 37 | 卡利 | 南 | 4020 | 0.001046 | 18080805 | 否 | 否 |
| 38 | 梅子箐 | 西北 | 4100 | 0.001161 | 18101301 | 否 | 否 |
| 39 | 下土坡 | 南 | 4150 | 0.001815 | 18081107 | 否 | 否 |
| 40 | 下苍洼 | 东 | 4170 | 0.00084 | 18102001 | 否 | 否 |
| 41 | 檀木箐 | 南 | 4240 | 0.000252 | 18070207 | 否 | 否 |
| 42 | 上苍洼 | 东 | 4310 | 0.001252 | 18121902 | 否 | 否 |
| 43 | 曹官冲 | 东北 | 4320 | 0.000221 | 18103108 | 否 | 否 |
| 44 | 高家庄 | 东北 | 4360 | 0.000418 | 18091607 | 否 | 否 |
| 45 | 水井村 | 南 | 4490 | 0.001004 | 18112708 | 否 | 否 |
| 46 | 丁家屯 | 北 | 4490 | 0.00185 | 18101607 | 否 | 否 |
| 47 | 上高包 | 东南 | 4530 | 0.001454 | 18123001 | 否 | 否 |
| 48 | 柴家冲 | 北 | 4720 | 0.001259 | 18102503 | 否 | 否 |
| 49 | 小寨山 | 西北 | 4730 | 0.00122 | 18101301 | 否 | 否 |
| 50 | 小白庙 | 东南 | 4770 | 0.001503 | 18030302 | 否 | 否 |
| 51 | 下高包 | 东南 | 4860 | 0.001471 | 18020504 | 否 | 否 |
| 52 | 网格点 | 东南 | 510 | 0.041268 | 18110901 | 否 | 否 |

从预测结果可以看出，当发生风险事故情景三时，排放的镉对周边环境敏感目标浓度贡献值不大，均为超过镉大气毒性终点浓度-1和镉大气毒性终点浓度-2，根据周边关心点分布情况，风险事故情景三时，镉对关心点影响不大。

##### （7）铬在风险情景三状态下对各关心点的预测结果

表8.5-25      污染因子影响情况

| 最大落地浓度及最大影响范围 | 1级大气毒性终点浓度及最大影响范围 | 2级大气毒性终点浓度及最大影响范围 |
| --- | --- | --- |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 最大影响范围（m） | 1级大气毒性终点浓度（mg/m3） | 最大影响范围（m） | 2级大气毒性终点浓度（mg/m3） | 最大影响范围（m） |
| 0.031073 | 510 | 99 | / | 17 | / |

表8.5-26      关心点大气环境风险预测结果

| 序号 | 环境保护目标 | 与厂界的距离（m） | 有毒有害物质短期短期浓度贡献值 | 是否超过锑大气毒性终点浓度-1（99mg/m3） | 是否超过锑大气毒性终点浓度-2（17mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/m3） | 出现时间 |  |  |
| 1 | 百家田 | 东南 | 1007 | 0.00156 | 18111308 | 否 | 否 |
| 2 | 马场 | 南 | 1269 | 0.002401 | 18111208 | 否 | 否 |
| 3 | 黑箐 | 东北 | 1173 | 0.00248 | 18121904 | 否 | 否 |
| 4 | 岔河 | 南 | 1520 | 0.001305 | 18052007 | 否 | 否 |
| 5 | 黄草村 | 北 | 1580 | 0.0017 | 18050105 | 否 | 否 |
| 6 | 黄草冲 | 西 | 1636 | 0.002147 | 18111204 | 否 | 否 |
| 7 | 麻栗树 | 西 | 1753 | 0.000788 | 18070407 | 否 | 否 |
| 8 | 落苴美 | 东北 | 1218 | 0.001456 | 18113005 | 否 | 否 |
| 9 | 小村 | 西北 | 1785 | 0.001322 | 18100505 | 否 | 否 |
| 10 | 下桃叶 | 南 | 1950 | 0.00112 | 18080102 | 否 | 否 |
| 11 | 上纸房 | 西北 | 2012 | 0.001244 | 18072406 | 否 | 否 |
| 12 | 元吉 | 北 | 2120 | 0.00149 | 18100622 | 否 | 否 |
| 13 | 大荒田 | 北 | 1980 | 0.001191 | 18100506 | 否 | 否 |
| 14 | 上桃叶 | 南 | 2330 | 0.000198 | 18060407 | 否 | 否 |
| 15 | 小坝子 | 北 | 1990 | 0.001611 | 18040601 | 否 | 否 |
| 16 | 下纸房 | 西北 | 2330 | 0.001079 | 18071802 | 否 | 否 |
| 17 | 湾子坝 | 北 | 2460 | 0.001283 | 18092622 | 否 | 否 |
| 18 | 尖山 | 西南 | 2780 | 0.000197 | 18070307 | 否 | 否 |
| 19 | 庄科村 | 东北 | 2780 | 0.001015 | 18032803 | 否 | 否 |
| 20 | 秧田冲 | 南 | 2870 | 0.001012 | 18102302 | 否 | 否 |
| 21 | 马藏朗 | 西 | 3160 | 0.000132 | 18070407 | 否 | 否 |
| 22 | 苍岭镇 | 北 | 3190 | 0.00091 | 18102503 | 否 | 否 |
| 23 | 红豆冲 | 东南 | 3220 | 0.001582 | 18030408 | 否 | 否 |
| 24 | 家松树 | 西南 | 3300 | 0.000403 | 18060407 | 否 | 否 |
| 25 | 石官屯 | 北 | 3310 | 0.001081 | 18092722 | 否 | 否 |
| 26 | 苍岭村 | 北 | 3320 | 0.000849 | 18100506 | 否 | 否 |
| 27 | 方家河 | 西北 | 3340 | 0.001063 | 18091401 | 否 | 否 |
| 28 | 大凹村 | 东南 | 3410 | 0.001175 | 18111603 | 否 | 否 |
| 29 | 连汪坝 | 东北 | 3490 | 0.001178 | 18010405 | 否 | 否 |
| 30 | 小云甸 | 东 | 3500 | 0.001227 | 18103105 | 否 | 否 |
| 31 | 连汪坝 | 西北 | 3500 | 0.001097 | 18100524 | 否 | 否 |
| 32 | 里伍村 | 南 | 3620 | 0.001076 | 18081402 | 否 | 否 |
| 33 | 马鞍山 | 北 | 3740 | 0.000124 | 18060407 | 否 | 否 |
| 34 | 殷家湾子 | 北 | 3930 | 0.000945 | 18081424 | 否 | 否 |
| 35 | 孔家庄 | 东北 | 3950 | 0.000838 | 18100102 | 否 | 否 |
| 36 | 安家院 | 北 | 3980 | 0.001034 | 18092622 | 否 | 否 |
| 37 | 卡利 | 南 | 4020 | 0.000787 | 18080805 | 否 | 否 |
| 38 | 梅子箐 | 西北 | 4100 | 0.000874 | 18101301 | 否 | 否 |
| 39 | 下土坡 | 南 | 4150 | 0.001366 | 18081107 | 否 | 否 |
| 40 | 下苍洼 | 东 | 4170 | 0.000632 | 18102001 | 否 | 否 |
| 41 | 檀木箐 | 南 | 4240 | 0.00019 | 18070207 | 否 | 否 |
| 42 | 上苍洼 | 东 | 4310 | 0.000942 | 18121902 | 否 | 否 |
| 43 | 曹官冲 | 东北 | 4320 | 0.000167 | 18103108 | 否 | 否 |
| 44 | 高家庄 | 东北 | 4360 | 0.000315 | 18091607 | 否 | 否 |
| 45 | 水井村 | 南 | 4490 | 0.000756 | 18112708 | 否 | 否 |
| 46 | 丁家屯 | 北 | 4490 | 0.001393 | 18101607 | 否 | 否 |
| 47 | 上高包 | 东南 | 4530 | 0.001095 | 18123001 | 否 | 否 |
| 48 | 柴家冲 | 北 | 4720 | 0.000948 | 18102503 | 否 | 否 |
| 49 | 小寨山 | 西北 | 4730 | 0.000919 | 18101301 | 否 | 否 |
| 50 | 小白庙 | 东南 | 4770 | 0.001132 | 18030302 | 否 | 否 |
| 51 | 下高包 | 东南 | 4860 | 0.001108 | 18020504 | 否 | 否 |
| 52 | 网格点 | 东南 | 510 | 0.031073 | 18110901 | 否 | 否 |

从预测结果可以看出，当发生风险事故情景三时，排放的铬对周边环境敏感目标浓度贡献值不大，均为超过铬大气毒性终点浓度-1和铬大气终点毒性浓度-2，根据周边关心点分布情况，风险事故情景三时，铬对关心点影响不大。

##### （8）二噁英在风险情景三状态下对各关心点的预测结果

表8.5-25      污染因子影响情况

| 最大落地浓度及最大影响范围 | 1级大气毒性终点浓度及最大影响范围 | 2级大气毒性终点浓度及最大影响范围 |
| --- | --- | --- |
| 最大落地浓度（ugTEQ/m3） | 最大影响范围（m） | 1级大气毒性终点浓度（ugTEQ/m3） | 最大影响范围（m） | 2级大气毒性终点浓度（ugTEQ/m3） | 最大影响范围（m） |
| 0.00002 | 510 | / | / | / | / |

表8.5-26      关心点大气环境风险预测结果

| 序号 | 环境保护目标 | 与厂界的距离（m） | 有毒有害物质短期短期浓度贡献值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（ugTEQ/m3） | 出现时间 |
| 1 | 百家田 | 东南 | 1007 | 0.0 | / |
| 2 | 马场 | 南 | 1269 | 0.0 | / |
| 3 | 黑箐 | 东北 | 1173 | 0.0 | / |
| 4 | 岔河 | 南 | 1520 | 0.0 | / |
| 5 | 黄草村 | 北 | 1580 | 0.0 | / |
| 6 | 黄草冲 | 西 | 1636 | 0.0 | / |
| 7 | 麻栗树 | 西 | 1753 | 0.0 | / |
| 8 | 落苴美 | 东北 | 1218 | 0.0 | / |
| 9 | 小村 | 西北 | 1785 | 0.0 | / |
| 10 | 下桃叶 | 南 | 1950 | 0.0 | / |
| 11 | 上纸房 | 西北 | 2012 | 0.0 | / |
| 12 | 元吉 | 北 | 2120 | 0.0 | / |
| 13 | 大荒田 | 北 | 1980 | 0.0 | / |
| 14 | 上桃叶 | 南 | 2330 | 0.0 | / |
| 15 | 小坝子 | 北 | 1990 | 0.0 | / |
| 16 | 下纸房 | 西北 | 2330 | 0.0 | / |
| 17 | 湾子坝 | 北 | 2460 | 0.0 | / |
| 18 | 尖山 | 西南 | 2780 | 0.0 | / |
| 19 | 庄科村 | 东北 | 2780 | 0.0 | / |
| 20 | 秧田冲 | 南 | 2870 | 0.0 | / |
| 21 | 马藏朗 | 西 | 3160 | 0.0 | / |
| 22 | 苍岭镇 | 北 | 3190 | 0.0 | / |
| 23 | 红豆冲 | 东南 | 3220 | 0.0 | / |
| 24 | 家松树 | 西南 | 3300 | 0.0 | / |
| 25 | 石官屯 | 北 | 3310 | 0.0 | / |
| 26 | 苍岭村 | 北 | 3320 | 0.0 | / |
| 27 | 方家河 | 西北 | 3340 | 0.0 | / |
| 28 | 大凹村 | 东南 | 3410 | 0.0 | / |
| 29 | 连汪坝 | 东北 | 3490 | 0.0 | / |
| 30 | 小云甸 | 东 | 3500 | 0.0 | / |
| 31 | 连汪坝 | 西北 | 3500 | 0.0 | / |
| 32 | 里伍村 | 南 | 3620 | 0.0 | / |
| 33 | 马鞍山 | 北 | 3740 | 0.0 | / |
| 34 | 殷家湾子 | 北 | 3930 | 0.0 | / |
| 35 | 孔家庄 | 东北 | 3950 | 0.0 | / |
| 36 | 安家院 | 北 | 3980 | 0.0 | / |
| 37 | 卡利 | 南 | 4020 | 0.0 | / |
| 38 | 梅子箐 | 西北 | 4100 | 0.0 | / |
| 39 | 下土坡 | 南 | 4150 | 0.0 | / |
| 40 | 下苍洼 | 东 | 4170 | 0.0 | / |
| 41 | 檀木箐 | 南 | 4240 | 0.0 | / |
| 42 | 上苍洼 | 东 | 4310 | 0.0 | / |
| 43 | 曹官冲 | 东北 | 4320 | 0.0 | / |
| 44 | 高家庄 | 东北 | 4360 | 0.0 | / |
| 45 | 水井村 | 南 | 4490 | 0.0 | / |
| 46 | 丁家屯 | 北 | 4490 | 0.0 | / |
| 47 | 上高包 | 东南 | 4530 | 0.0 | / |
| 48 | 柴家冲 | 北 | 4720 | 0.0 | / |
| 49 | 小寨山 | 西北 | 4730 | 0.0 | / |
| 50 | 小白庙 | 东南 | 4770 | 0.0 | / |
| 51 | 下高包 | 东南 | 4860 | 0.0 | / |
| 52 | 网格点 | 东南 | 510 | 0.00002 | 18110901 |

从预测结果可以看出，当发生风险事故情景三时，排放的二噁英对周边环境敏感目标浓度贡献值不大，均为超过铬大气毒性终点浓度-1和二噁英大气终点毒性浓度-2，根据周边关心点分布情况，风险事故情景三时，二噁英对关心点影响不大。

（9）小结

根据大气环境风险情景，1）当发生硫酸电解液泄漏事故时，在最常见气象条件下排放的硫酸雾对周边环境贡献浓度最大为322mg/m3，贡献浓度超过硫酸雾2级毒性终点浓度（8.7mg/m3）的范围为10m~440m，该范围内没有村庄等敏感目标分布；贡献浓度超过硫酸雾1级毒性终点浓度（160mg/m3）的范围为10m~80m，该范围内没有村庄等敏感目标分布。最不利气象条件下下排放的硫酸雾对周边环境贡献浓度最大为262.53mg/m3，贡献浓度超过硫酸雾2级毒性终点浓度（8.7mg/m3）的范围为20m~2200m，该范围内有村庄15个，共计1662人；贡献浓度超过硫酸雾1级毒性终点浓度（160mg/m3）的范围为40m~210m，该范围内没有村庄等敏感目标分布。本项目硫酸储罐为卧式罐，属于常压单包容罐，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E，常压单包容罐泄漏孔径为10mm为泄漏模式的泄漏频率为1.00×10-4/a，10min内储罐泄漏完的泄漏频率为1.25×10-8/a，储罐全破裂的泄漏频率为1.25×10-8/a，加强储罐的维护和检修，发生储罐泄漏的概率较低。并且本项目储罐区周围要设置围堰，一旦发生泄漏，可将泄漏液可通过围堵，同时在储罐附近配备一定量的石灰，以便将泄漏液中和后处理，减少硫酸雾的挥发，硫酸电解液泄漏环境风险事故总体可控。

2）当发生脱硫塔失效事故时，在常见气象条件下，排放的SO2对周边环境贡献浓度最大为8.59mg/m3，贡献浓度超过SO2的2级毒性终点浓度（2mg/m3）的范围为40m~3810m，该范围内有村庄33个，共计8629人；贡献浓度均未超过SO2的1级毒性终点浓度（79mg/m3）。最不利气象条件下下排放的SO2对周边环境贡献浓度最大为9.41mg/m3，贡献浓度超过SO2的2级毒性终点浓度（2mg/m3）的范围为20m~10550m，该范围内有村庄95个，共计16033人；贡献浓度均未超过SO2的1级毒性终点浓度（79mg/m3）。根据预测结果及关心点概率估算，因风险事故条件下二氧化硫最大落地浓度未超过超过SO2的1级毒性终点浓度（79mg/m3），即绝大多数人员暴露1h不会生命造成威胁。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录I有毒有害气体伤害概率估算，脱硫失效，导致二氧化硫直接排放造成关心点人员伤亡的概率为0。项目采用“气动乳化+双碱二级脱硫”措施，做好生产设施和脱硫设施的维护管理，发生二氧化硫直接排放的可能性较小，事故对关心点造成伤亡的概率不大，总体上环境风险可控。

3）当发生熔炼炉破损事故时，最常见气象条件下排放的SO2对周边环境贡献浓度最大为4.30mg/m3，贡献浓度超过SO2的2级毒性终点浓度（2.0mg/m3）的范围是450m~2170m，该范围内共有村庄12个，共计1570人；最不利气象条件下下排放的SO2对周边环境贡献浓度最大为4.65mg/m3，贡献浓度超过SO2的2级毒性（2.0mg/m3）的范围为930m~6700m，该范围内共有村庄62个，共计12560人；最常见和最不利气象条件下排放的SO2对周边环境及保护目标贡献浓度均未超过SO2的1级毒性终点浓度（79mg/m3）。即绝大多数人员暴露1h不会生命造成威胁。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录I有毒有害气体伤害概率估算，发生熔炼炉破损，导致二氧化硫直接排放造成关心点人员伤亡的概率为0。

其余危险物质二氧化氮、铅、砷、锌、锑、镉、铬最大落地浓度均低于相应的2级毒性终点浓度，即暴露1h一般不会对人体造成不可逆的上海，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力。

项目采用“富氧侧吹熔炼工艺”，国内外均没有熔炼炉发生破损导致突发环境风险事故的案例，参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E，发生反应器全破裂的概率为5.00×10-6/a，加强生产设施的维护管理，发生熔炼炉破损的可能性较小，事故对关心点造成伤亡的概率不大，总体上环境风险可控。

### 8.5.2地表水环境风险

项目生产过程中会产生一定的废水，主要有生产废水（破碎分选废水车辆冲洗废水、冲渣废水、 生产区洗衣和淋浴废水和化验室排水等）、生活污水、工业场地汇集的初期雨水、酸雾洗涤和脱硫循环水等。

项目生产废水和初期废水均处理后经自建生产废水处理站处理后全部回用于生产，不外排。因此，本次评价主要考虑，当生产废水处理站发生事故时，对地表水的影响。 根据当发生非正常情景，废水排入乌稍箐水库时，水库中中铅的预测浓度为1.36mg/L，超过《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准，对水库水环境会造成一定的影响。

厂区已设置了一个不小于 650m3 的初期雨水收集池、750m3 的事故水池和900m3的雨水收集池，收集池均位于厂区南侧最低处，一旦发生事故，废水全部进入事故水池内，完全可达到设备检修的时间要求，产生的废水可逐步送生产废水处理系统处理，可确保废水不外排。

综上所述，项目事故池可确保事故条件下，废水不会发生外排，各中废水能够得到有效的收集和处置，因此对地表水的环境风险是在可控范围内的。

### 8.5.3地下水环境风险

本项目风险情景五为地下水环境风险，情景设置于本次环评报告地下水环境影响分析预测情景工况1的污染方式一致，故引用地下水环境影响预测结果对环境风险情景五进行评价。

根据地下水环境影响分析章节的预测分析，非正常工况情况下，污染物直接下渗至砂岩含水层中，170天后监测井ZK1钻孔地下水超过Ⅲ类标准；5160天后落苴美、黄草村等地下水超过Ⅲ类标准。从非正常工况条件模拟结果看，ZK1钻孔与落苴美泉地下水超标时间差约4990天，故有约4990天地下水污染防治抢修及可控时间，能有时间控制避免对下游苴美泉、小村、小坝子生活用水造成影响。。

### 8.5.4运输事故环境风险

本项目以危险废物作为原料，建设单位应委托有资质的运输单位进行运输。当在运输过程中，发生交通事故造成运输车辆翻车，可能会将危废中含有的有毒有害化学品有可能随着危废撒漏、泄漏和消防废水就近流入附近农田、沟塘、水体等，严重时将导致人员伤亡，同时对大气、地表水、地下水和土壤环境造成严重影响，其环境影响程度同泄漏量、渗漏时间、应急反应时间、采取的应急处置措施有关。

只要危险化学品的运输应严格遵守《危险化学品安全管理条裂》中有关危险化学品运输的相关规定，负责危险化学品运输的企业必须具备国家认定的相关资质，并遵守交通秩序，运输存在的环境风险不大。

## 8.6环境风险管理

### 8.6.1环境风险方案措施

#### 8.6.1.1大气环境风险防范措施

根据项目大气风险源状况及可能发生的大气环境风险事故，项目采取如下大气环境风险防范措施：

（1）硫酸电解液贮存防范措施

硫酸电解液储存区应采取地面硬化、防腐、防浸泄等措施，并建设完善的雨、污排水系统，储罐区周围要设置围堰，一旦发生泄漏，可将泄漏液可通过围堵，同时在储罐附近配备一定量的石灰，以便将泄漏液中和后处理，减少硫酸雾的挥发。

（2）加强大气污染治理设施的运行管理

1）建立污染治理设施停运报告制度。污染治理实施因改造、更新、维修等暂停运行时，需按有关规定提前报当地环保部门备案，并同步停产。做好环保设施运行记录台帐、检修台帐、非计划停运检修台帐、检修记录、检修施工管理、验收等文件的管理。

2）建立健除尘脱硫环保设施管理的规章制度。制定除尘、脱硫运行规程、检修规程、点检定修标准、制定运行交接班制度、文明生产管理制度、巡回检查制度、环保运行人员岗位责任制度。

3）定期对脱硫剂入厂石灰（粉）的化验、浆液PH、密度、石膏成分的分析化验。

（3 ）根据工艺专业所提条件和现代化企业对自动化水平的要求，在确保安全生产、提高产品质量、提高控制与管理水平、对熔炼炉、精炼炉定期进行检修维护，避免炉体发生事故，导致炉内废气的事故排放。

#### 8.6.1.2地表水环境风险防范措施

建立“单元-厂区-园区”的环境风险防控体系。

- 酸雾洗涤塔、破碎分选生产废水、脱硫废水在各自工段进行循环利用，根据循环水量的大小，保证循环水池的容积能收集各类废水的在线量，建立生产单元一级防控措施，避免废水不能回用时外排。

- 厂区内拟建容积650m3初期雨水收集池1座，容积750m3事故应急池1座，容积900m3雨水收集池1座，可以满足事故废水的收集，事故废水经收集后，分批返回生产废水处理站处理后回用，作为生产补充水。

- 和园区管委会做好对接协调，当发生事故时，及时向园区管委会报告，若事故不能在厂区内得到控制，请求园区管委会级周边企业的支援。

#### 8.6.1.3地下水环境风险防范措施

（1）原料贮存防范措施

根据《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）的要求，项目生产原料废铅酸蓄电池贮存于独立的废电池库房内，废电池贮存库房内划分若干小区，并将含电解液的电池和不含电解液的电池分开贮存，库房按照《废铅蓄电池污染处理控制技术规范》（HJ519-2020）进行设计。库房采取防腐、防渗、硬化隔离层，便于截留和收集泄漏废电解液，同时，堆场内设有围堰、导流槽及废水收集装置，将堆场内可能产生的各种废水送污水处理站统一处理。该堆场按照相关消防要求设置相应等级的防火设施，并在堆场显著位置设置标识，注明相关废电池的类别、组别、名称、最大贮存数量、危废标签等信息。

废电池存储区设有相应电池专业知识的管理人员看管，其主要工作包括：①对废电池存储区内的设施定期进行检查，发现破损及时采取措施清理更换；②由公司定期组织培训学习；③在日常管理中做好电池废料进出的记录，注明电池废料类别、组别、名称、来源、数量、特性、入库日期、存放位置、电池废料出库日期等相关信息。

（2）含铅冶炼废物原料的贮存

项目生产使用的含铅危废贮存场所按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告（环境保护部公告2013年第36号）》中相关修改内容进行建设和贮存，贮存区内禁止混放不相容危险废物；

贮存区按照《危险废物贮存污染控制标准》、《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）的要求进行设计，并做好场地基础防渗处理，渗透系数不大于10-10cm/s。

（3）落实分区防渗措施

落实源头控制和分区防渗措施，加强地下水环境的监控、预警。发现地下水质出现异常现象时，加大取样频率和监测范围，同时积极上报当地环保部门及其他相关部门，并根据实际情况增加监测项目和监测点位，将周边村庄饮用水井纳入监测范围，若发现饮用水井污染物异常，应停止受影响的村庄饮用地下水、同时寻找替代水源。

#### 8.6.1.4运输环境风险防范措施

（1）危险化学品的按照《危险化学品安全管理条例》的有关规定，负责危险化学品运输的企业必须具备国家认定的相关资质；用于危险化学品运输工具的容器，必须依照本条例的规定，由专业生产企业定点生产，并经检测、检验合格，方可使用；

（3）危险化学品运输企业，应当对其驾驶员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训；驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，并经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格，取得上岗资格证，方可上岗作业。危险化学品的装卸作业必须在装卸管理人员的现场指挥下进行。

（4）运输危险化学品的驾驶员、装卸人员和押运人员必须了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输危险化学品，必须配备必要的应急处理器材和防护用品。

（5）运输、装卸危险化学品，应当依照有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求并按照危险化学品的危险特性，采取必要的安全防护措施。

（6）运输车辆必须遵守交通法规。

### 8.6.2环境风险应急预案

项目建成后，建设单位应在环境风险评估、应急资源调查的基础上，按照国家、地方和相关部门要求，编制突发环境事件应急预案编制，应急预案的内容包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序，极端事故风险防控及应急处置应结合所在园区（或楚雄市）环境风险防控体系统筹考虑，按照分级响应要求及时启动园区（或楚雄市）环境风险防范措施，实现厂区与园区（或楚雄市）环境风险防控设施级管理有效联动。

## 8.7结论及建议

本项目以废铅蓄电池和含铅物料为原料，生产再生铅，根据项目生产原辅材料、燃料使用情况，以及项目生产中间产品、副产品和最终产品方案，污染物产排情况，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 识别出的危险物质有电解液硫酸、气态污染物中的砷、锑、铅、镉、铬、二氧化硫、二氧化氮等，物质危险特性以有毒有害为主。

根据风险识别和事故情景，可能发生的环境风险事故表现为有毒有害物质泄漏对大气环境、地表水环境和地下水环境的影响。根据事故污染影响预测，当发生突发环境事故时，事故对环境环境空气会产生一定的影响，事故废水若收集处理不当，会对乌稍箐水库水质产生影响。

建设单位只要认真落实各项环境风险防范措施，制定企业突发环境事件应急预案，当发生突发环境事件时，及时气动应急预案，防止危险物质进入环境，并加强污染物质的监测，项目建设运行期间的环境风险总体可控。

# 9产业政策及选址合理性分析

## 9.1产业政策相符性分析

### 9.1.1与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性

本项目属于固废的资源化综合利用项目，项目以废旧铅酸蓄电池和含铅冶炼废物作为原料，采用“破碎分选+富氧侧吹熔炼+精炼”工艺，生产再生铅，设计生产规模12万吨再生铅，属于固废综合利用工程。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中“第8项、危险废物（医疗废物）及含重金属废物安全处置技术设备开发制造及处置中心建设及运营”和 “第15项、三废”综合利用与治理技术、装备和工程”，项目建设符合国家产业政策。

从生产工艺和生产规模分析，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，“利用坩埚炉熔炼再生铝合金、再生铅的工艺及设备”  、“1万吨/年以下的再生铝、再生铅项目”、“烧结-鼓风炉炼铅工艺”属于淘汰类生产工艺设备，本项目采用“破碎分选+富氧侧吹熔炼+精炼”工艺，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的淘汰生产工艺设备，项目建设符合国家产业政策。

### 9.1.2与《云南省有色金属工业调结构促转型增效益实施方案》的相符性

根据《云南省有色金属工业调结构促转型增效益实施方案》（云政办发[2017]23号），在创新驱动转型升级方面，升级改造重点中要求：“采用富氧熔池熔炼工艺直接处理废铅酸蓄电池铅膏，实现清洁生产和节能降耗”。本项目以废旧铅酸蓄电池和含铅冶炼废物作为原料，采用“破碎分选+富氧侧吹熔炼+精炼”工艺，生产再生铅，设计生产规模12万吨再生铅。富氧侧吹熔炼作为富氧熔炼工艺，符合《云南省有色金属工业调结构促转型增效益实施方案》（云政办发[2017]23号）的要求。

### 9.1.3与《再生铅行业规范条件》相符性

为引导我国再生铅行业规范发展，促进行业结构调整和产业升级，提高资源利用效率，减少再生铅生产过程中对环境造成的污染，实现再生铅行业可持续健康发展，工业和信息化部于2016年12月5日发布《再生铅行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息化部公告2016年第60号）。

项目选址位于楚雄工业园区苍岭工业片区黄草地块内，《楚雄工业园区总体规划修改（2018-2035）环境影响报告书》已通过专家技术评审，并于2019年10月8日取得云南省生态环境厅关于《楚雄工业园区总体规划修改（2018-2035）环境影响报告书》审查意见的函。项目选址不在《全国主体功能区规划》和《云南省主体功能区规划》中的禁止开发区、重点生态功能区，也不属于生态环境敏感区、脆弱区、饮用水水源保护区等重要生态区域、非工业规划建设区、大气污染防治重点控制区内。根据环境质量现状监测结果，项目所在区域属于环境质量达标区，项目选址也不属于因铅污染导致环境质量不能稳定达标区域和其他需要特别保护的区域内。根据现场调查，本项目周边1km范围内无自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、居民集中区、疗养院、医院等，目前尚无食品、药品等对环境条件要求高的企业。项目选址符合《再生铅行业规范条件》。本项目现处于环境影响评价工作阶段，经清洁生产分析，项目清洁生产水平能达到Ⅱ级（国内清洁生产先进水平），项目建成后，应按照《再生铅行业规范条件》中对建成运营项目的要求，开展清洁生产审核工作，按照《危险废物经营许可证管理办法》有关规定依法申请领取危险废物经营许可证。

表9.1-1     项目与《再生铅行业规范条件》相符性

| 序号 | 再生铅行业规范条件要求 | 本项目的情况 | 相符性判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、项目建设条件和企业布局 | （一）新建、改建、扩建再生铅项目应符合国家产业政策和本地区城乡建设规划、土地利用总体规划、主体功能区规划、相应的环境保护规划（行动计划）、强制性国家标准等要求,限制盲目扩张。 | 本项目选址位于楚雄工业园区苍岭工业区黄草地块，用地性质规划为工业用地，符合规范条件 | 相符 |
|  |  | （二）严禁在禁止开发区、重点生态功能区、生态环境敏感区、脆弱区、饮用水水源保护区等重要生态区域、非工业规划建设区、大气污染防治重点控制区、因铅污染导致环境质量不能稳定达标区域和其他需要特别保护的区域内新建、改建、扩建再生铅项目。新建再生铅项目应布局于依法设立、功能定位相符、环境保护基础设施齐全并经规划环评的产业园区内。现有再生铅企业应逐步进入产业园区内。建设再生铅项目时，厂址与危险废物集中贮存设施与周围人群和敏感区域的距离，应按照环境影响评价结论确定，且不少于1公里；含有铅蓄电池生产项目的，应符合国家相关标准规定要求。 | 1、项目选址不再重要生态敏感区内 2、项目属于新建项目选址位于楚雄工业园区苍岭工业区黄草地块黄草片区，功能定位为再生资源回收，符合规范条件，园区已进行规划环评，并获得规划环评审查意见 3、根据测绘公司测量结果，项目厂址与最近关心点的距离为1007m的百家田村 | 符合 |
| 2 | 二、生产规模、质量、工艺和装备 | （一）废铅蓄电池预处理项目规模应在10万吨/年以上，预处理-熔炼项目再生铅规模应在6万吨/年以上。 | 本项目废铅蓄电池处理规模为15万吨/年，再生铅生产规模为12万吨/年 | 符合 |
|  |  | （二）再生铅企业应建有完备的产品质量管理体系，再生铅及铅合金锭产品必须符合国家发布的相关标准规定。 | 根据项目产品方案，项目生产的再生铅产品及相关副产品执行国家的相关标准规定 | 符合 |
|  |  | （三）对于含酸液的废铅蓄电池，再生铅企业应整只含酸液收购；再生铅企业收购的废铅蓄电池破损率不能超过5%。再生铅企业应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中的有关要求，应采用自动化破碎分选工艺和装备处置废铅蓄电池，禁止对废铅蓄电池进行人工拆解、露天环境下破碎作业，严禁直接排放废铅蓄电池中的废酸液。企业预处理车间地面必须采取防渗漏处理，必须具备废酸液回收处置、废气有效收集和净化、废水循环使用等配套环保设施和技术。 | 对于含酸液的废铅蓄电池，再生铅企业应整只含酸液收购，并配套建设电解液回收提出系统。 收购铅酸蓄电池破损率控制在1%以内，废电池的贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中的有关要求进行，并采用自动化破损分选工艺，配套建设酸雾收集净化系统和废水循环系统 | 符合 |
|  |  | （四）从废铅蓄电池中分选出的铅膏、铅板栅、重质塑料、轻质塑料等应分类利用。预处理企业产生的铅膏需送规范的再生铅企业或矿铅冶炼企业协同处理。预处理-熔炼企业的铅膏需脱硫处理或熔炼尾气脱硫，并对脱硫过程中产生的废物进行无害化处置，确保环保达标。 | 1、本项目将废铅蓄电池中分选出的铅膏、铅板栅送富氧底吹熔炼炉生产再生铅 2、重质塑料、轻质塑料等作为副产品分类利用 3、脱硫石膏作为水泥生产原料外售，已签订有出售协议 | 符合 |
|  |  | （五）再生铅企业应采用生产效率高、能耗低的先进工艺及装备，鼓励采用先进适用的清洁生产技术工艺，不得采用国家明令禁止和淘汰的落后工艺及设备。废铅蓄电池预处理及熔炼设备必须配套负压装置。不得直接熔炼带壳废铅蓄电池，不得利用直接燃煤或喷煤式反射炉熔炼含铅物料 | 项目生产工艺先进，先进行预处理，回收塑料后，在进行富氧底吹熔炼，未直接熔炼带壳废铅蓄电池，也未利用直接燃煤或喷煤式反射炉熔炼含铅物料 | 符合 |
| 3 | 三、能源消耗及资源综合利用 | 再生铅企业必须具备健全的能源管理体系，能源计量器具应符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006)的有关要求，符合《再生铅单位产品能源消耗限额》（GB25323-2010）标准要求。预处理-熔炼企业熔炼工艺能耗应低于125千克标煤/吨铅，精炼工序能耗应低于22千克标煤/吨铅，铅总回收率大于98%，熔炼废渣中铅含量小于2%；废铅蓄电池预处理工艺综合能耗应低于5千克标煤/吨含酸废电池。 | 项目预处理-熔炼企业熔炼工艺能耗119千克标煤/吨铅，精炼工序能耗20.5千克标煤/吨铅，铅总回收率98.22%，熔炼废渣中铅含量0.597%；废铅蓄电池预处理工艺综合能耗应4.78千克标煤/吨含酸废电池。 | 符合 |
| 4 | 四、环境保护 | （一）再生铅项目符合《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等要求。 | 本项目属于新建项目，项目按照《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等要求办理环保手续 | 符合 |
|  |  | （二）再生铅企业应达到《再生铅行业清洁生产评价指标体系》（发展改革委、环境保护部、工业和信息化部2016年公告第36号）规定的“清洁生产企业”水平 | 本项目属于新建项目，清洁生产水平能达到Ⅱ级（国内清洁生产先进水平）。项目建成后，应开展清洁生产评价，落实清洁生产相关措施 | 建成开展清洁生产审核 |
|  |  | （三）再生铅企业应按照《危险废物经营许可证管理办法》有关规定依法申请领取危险废物经营许可证，并符合《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 519-2009）的相关要求。破碎分选废铅蓄电池后的塑料应经过清洗并满足《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（试行）（HJ/T 364-2007）相关要求后方可再生使用。 | 项目属于新建项目，项目建成后，应开展危险废物经营能力评估，依法申请领取危险废物经营许可证 | 建成后落实 |
|  |  | （四）再生铅企业在收购废铅蓄电池时，应严格执行危险废物转移联单制度、建立危险废物经营情况记录簿。生产过程中产生的污染物的处理工艺技术可行，处理设施运行维护记录齐全，与主体生产设施同步运转。企业应规范物料堆放场、废渣场、排污口的管理。 | 项目属于新建项目，项目建成运行后，应严格执行危险废物转移联单制度、建立危险废物经营情况记录簿。 生产过程中产生的污染物的处理工艺技术可行，处理设施运行维护记录齐全，与主体生产设施同步运转。企业应规范物料堆放场、废渣场、排污口的管理 | 符合 |
|  |  | （五）再生铅企业废水应雨污分流、清污分流、分质处理，清水循环利用，污水深度处理，第一类污染物车间排放口达标排放。有组织排放废气中铅烟、铅尘应采用自动清灰的布袋除尘技术、静电除尘技术等进行处理，酸雾应采取收集冷凝回流或物理捕捉加碱液吸收的逆流洗涤等技术进行收集或处理。车间内的铅烟、铅尘和硫酸雾应收集处理，防止铅烟、铅尘和酸雾逸出，减少铅烟、铅尘和酸雾无组织排放。污染物排放应满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015)的要求。 | 项目设计实行雨污分流制，并拟建初期雨水、雨水收集池和废水处理站，有组织排放废气中铅烟、铅尘采用自动清灰的布袋除尘技术进行处理，酸雾采取碱液吸收的逆流洗涤等技术进行收集处理。 并对车间内的铅烟、铅尘和硫酸雾进行收集处理，防止铅烟、铅尘和酸雾逸出，减少铅烟、铅尘和酸雾无组织排放。污染物排放应满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015)的要求。 | 符合 |
|  |  | （六）再生铅企业产生的危险废物必须按照《危险废物经营许可证管理办法》、《危险废物污染防治技术政策》等相关要求进行处理处置。对于没有处置能力的再生铅企业产生的危险废物必须委托持有相关危险废物经营许可证的单位进行处置。企业生产过程中的废弃劳动保护用品应按照危险废物进行管理。 | 企业生产过程中产生的含铅收尘、精炼渣等危险废物收集后无作为熔炼配料。企业生产过程中的废弃劳动保护用品应按照危险废物进行管理，送富氧底吹炉焚烧处理。 | 符合 |
|  |  | （七）再生铅企业应有健全的企业环境管理机构，应制定完善的环保管理规章制度和重金属环境污染应急预案，具备相应的应急设施和装备，定期开展环境应急培训、演练和环境风险隐患排查。企业必须按照《环境保护法》相关要求开展自行监测，建立环境信息披露制度，公开环境保护相关信息，接受社会监督。 | 项目建成后，企业应制定突发事件环境风险应急预案，并按照《环境保护法》相关要求开展自行监测，建立环境信息披露制度，公开环境保护相关信息，接受社会监督。 | 符合 |
|  |  | （八）再生铅企业应按规定办理《排污许可证》后，方可进行再生铅生产，持证排污，达标排放。 | 项目建成后，按规定办理《排污许可证》后，方可进行再生铅生产，持证排污，达标排放。 | 符合 |

### 9.1.4与工业炉窑大气污染综合治理方案的符合性

根据态环境部、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部《工业炉窑大气染综合治理方案（环大气[2019]56号）》（简称“方案”） ，与本项目有关的要求如下：

- 有关的新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。

- 已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施。

- “方案”附件4中要求，熔炼炉、精炼炉等应配备覆膜袋式等高效除尘设施；再生铅应配备高效脱硫设施。

- ）严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。

- 再生有色金属等行业，严格按照排污许可管理规定安装和运行自动监控设施。

本项目选址位于楚雄工业园区苍岭片入黄草地块，项目建设建设两台熔炼炉，配套2套“冷凝沉降+覆膜袋式除尘”和1套“气动乳化+双碱脱硫”系统，废气经处理后，达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015），项目建设符合“方案”的要求。

本项目熔炼炉为密闭熔炼炉，项目生产过程中，对产污节点采取集气罩收集等措施，车间按照《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）的要求进行微负压设计，粉料采用密闭车厢运输方式，有效减小无组织废气的排放，项目建设符合“方案”的要求。

本项目情况：本项目设计在在40m烟囱废气排放口安装在线监测系统，并能确保数据与环保管理部门在线监测平台保持联动，每年进行一次校验检测。符合“方案”的要求。

综上，从项目选址、配套环保设施、无组织控制措施和污染源在线监测等方面分析，项目建设符合《工业炉窑大气染指综合治理方案（环大气[2019]56号）》的要求。

### 9.1.5与《废电池污染防治技术政策》符合性分析

根据原环境保护部2016年12月26日发布的《废电池污染防治技术政策》（公告2016年第82号），本项目与之相符性分析见下表。

表9.1-2   《废电池污染防治技术政策》相符性分析

| 《废电池污染防治技术政策》（2016） | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 总则 | （一）为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关法律法规，防治环境污染，保障生态安全和人体健康，指导环境管理与科学治污，引领污染防治技术进步，促进废电池利用，制定本技术政策。 | 本项目建设符合《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关法律法规规定，满足本技术政策要求。 | 符合 |
|  | （二）本技术政策适用于各种电池在生产、运输、销售、贮存、使用、维修、利用、再制造等过程中产生的混合废料、不合格产品、报废产品和过期产品的污染防治。重点控制的废电池包括废的铅蓄电池、锂离子电池、氢镍电池、镉镍电池和含汞扣式电池。 | 本项目处理废旧铅蓄电池，适用于本技术规范要求。 | 符合 |
|  | （三）本技术政策为指导性文件，主要包括废电池收集、运输、贮存、利用与处置过程的污染防治技术和鼓励研发的新技术等内容，为废电池的环境管理与污染防治提供技术指导。 | 本项目处理废旧铅蓄电池，废电池收集、运输、贮存、利用与处置过程的污染防治技术及环境管理符合本技术规范要求。 | 符合 |
|  | （四）废电池污染防治应遵循闭环与绿色回收、资源利用优先、合理安全处置的综合防治原则。 | 本项目的产品再生铅、硫酸可外售用于生产铅蓄电池，通过市场回收的废旧铅蓄电池可用做本项目原料，能够满足闭环与绿色回收、资源利用优先、合理安全处置的综合防治原则。 | 符合 |
|  | （五）逐步建立废铅蓄电池、废新能源汽车动力蓄电池等的收集、运输、贮存、利用、处置过程的信息化监管体系，鼓励采用信息化技术建设废电池的全过程监管体系。 | 评价建议建设单位逐步建立废铅蓄电池的收集、运输、贮存、利用、处置过程的信息化监管体系，鼓励采用信息化技术建设废电池的全过程监管体系。 | 符合 |
|  | （六）列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定为危险废物的废电池按照危险废物管理。 | 本项目原料废旧铅蓄电池按照危险废物管理。 | 符合 |
| 收集 | （一）在具备资源化利用条件的地区，鼓励分类收集废原电池。 | 本项目以废铅蓄电池和其他含铅废物为原料，涉及的废电池为废铅蓄电池，不综合利用其他废原电池。 | 符合 |
|  | （二）鼓励电池生产企业、废电池收集企业及利用企业等建设废电池收集体系。鼓励电池生产企业履行生产者延伸责任。 | 项目建成后，按照国家的相关规定收集、贮存废铅蓄电池 | 符合 |
|  | （三）鼓励废电池收集企业应用“物联网+”等信息化技术建立废电池收集体系，并通过信息公开等手段促进废电池的高效回收。 | 环评建议建设单位与废电池收集企业建立完善的废电池收集体系。 | 符合 |
|  | （四）废电池收集企业应设立具有显著标识的废电池分类收集设施。鼓励消费者将废电池送到相应的废电池收集网点装置中。 | / | 不涉及 |
|  | （五）收集过程中应保持废电池的结构和外形完整，严禁私自破损废电池，已破损的废电池应单独存放。 | 建设单位在原料采购过程中，严格控制废电池破损率，在收购过程中应保持废电池的结构和外形完整，严禁私自破损废电池，已破损的废电池应单独存放。 | 符合 |
| 运输 | （一）废电池应采取有效的包装措施，防止运输过程中有毒有害物质泄漏造成污染。 | 本项目从收购点至厂区的运输过程应采取有效的包装措施，防止运输过程中有毒有害物质泄漏造成污染 | 符合 |
|  | （二）废锂离子电池运输前应采取预放电、独立包装等措施，防止因撞击或短路发生爆炸等引起的环境风险。 | 本项目处理废旧铅蓄电池，不涉及废锂离子电池 | 不涉及 |
|  | （三）禁止在运输过程中擅自倾倒和丢弃废电池。 | 建设单位在从收购点运输至厂区过程中禁止擅自倾倒和丢弃废电池 | 符合 |
| 贮存 | （一）废电池应分类贮存，禁止露天堆放。破损的废电池应单独贮存。贮存场所应定期清理、清运。 | 本项目原料为废旧电池，存贮于电池贮存间，未露天堆放；破损的废电池单独贮存，车间内设置有废电解液收集回用设施；贮存场所应定期清理。 | 符合 |
|  | （二）废铅蓄电池的贮存场所应防止电解液泄漏。废铅蓄电池的贮存应避免遭受雨淋水浸。 | 本项目废旧铅蓄电池存贮于专门车间，车间地面设置防渗防腐蚀处理，车间内设置有废电解液收集回用设施。 | 符合 |
|  | （三）废锂离子电池贮存前应进行安全性检测，避光贮存，应控制贮存场所的环境温度，避免因高温自燃等引起的环境风险。 | 本项目处理废旧铅蓄电池，不涉及废锂离子电池。 | 符合 |
| 利用 | （一）禁止人工、露天拆解和破碎废电池。 | 本项目在破碎分离车间内设置全自动破碎分选设备对废电池进行破碎分离。 | 符合 |
|  | （二）应根据废电池特性选择干法冶炼、湿法冶金等技术利用废电池。干法冶炼应在负压设施中进行，严格控制处理工序中的废气无组织排放。 | 本项目选用干法冶炼技术，且熔炼炉采用密闭负压设计，能够减少废气无组织排放。 | 符合 |
|  | （三）废锂离子电池利用前应进行放电处理，宜在低温条件下拆解以防止电解液挥发。鼓励采用酸碱溶解-沉淀、高效萃取、分步沉淀等技术回收有价金属。对利用过程中产生的高浓度氨氮废水，鼓励采用精馏、膜处理等技术处理并回用。 | 本项目处理废旧铅蓄电池，不涉及废锂离子电池。 | 不涉及 |
|  | （四）废含汞电池利用时，鼓励采用分段控制的真空蒸馏等技术回收汞。 | 本项目处理废旧铅蓄电池，不含汞，不涉及废含汞电池。 | 不涉及 |
|  | （五）废锌锰电池和废镉镍电池应在密闭装置中破碎。 | 本项目处理废旧铅蓄电池，不涉及废锌锰电池和废镉镍电池 | 不涉及 |
|  | （六）干法冶炼应采用吸附、布袋除尘等技术处理废气。 | 本项目采用布袋除尘等技术处理废气。 | 符合 |
|  | （七）湿法冶金提取有价金属产生的废水宜采用膜分离法、功能材料吸附法等处理技术。 | 本项目采用干法冶炼，不涉及湿法冶金。 | 符合 |
|  | （八）废铅蓄电池利用企业的废水、废气排放应执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB 31574）。其他废电池干法利用企业的废气排放应参照执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484），废水排放应当满足《污水综合排放标准》（GB 8978）和其他相应标准的要求。 | 本项目属于废铅蓄电池利用企业，项目废水经处理后循环利用，废气排放满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB 31574-2015）要求。 | 符合 |
|  | （九）废铅蓄电池利用的污染防治技术政策由《铅蓄电池生产及再生污染防治技术政策》规定。 | 本项目建设符合《铅蓄电池生产及再生污染防治技术政策》规定。 | 符合 |
| 处置 | （一）应避免废电池进入生活垃圾焚烧装置或堆肥发酵装置。 | 本项目对废铅蓄电池进行处理回收利用，废电池不进入生活垃圾焚烧装置或堆肥发酵装置。 | 不涉及 |
|  | （二） 对于已经收集的、目前还没有经济有效手段进行利用的废电池，宜分区分类填埋，以便于将来利用。 | 本项目对废铅蓄电池进行处理回收利用，不涉及填埋。 | 不涉及 |
|  | （三）在对废电池进行填埋处置前和处置过程中，不应将废电池进行拆解、碾压及其他破碎操作，保证废电池的外壳完整，减少并防止有害物质渗出。 | 本项目对废铅蓄电池进行处理回收利用，不涉及填埋。 | 不涉及 |

经过对比，本项目符合《废电池污染防治技术政策》的有关要求。

### 9.1.6与《铅蓄电池生产及再生污染防治技术政策》

根据原环境保护部2016年12月26日发布的《铅蓄电池再生及生产污染防治技术政策》（公告2016年第82号），本项目与之相符性分析见下表。

表9.1-3   《铅蓄电池再生及生产污染防治技术政策》相符性分析

| 《铅蓄电池再生及生产污染防治技术政策》 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 源头控制与生产过程污染防控 | 废铅蓄电池拆解应采用机械破碎分选的工艺、技术和设备，鼓励采用全自动破碎分选技术与装备，加强对原料场及各生产工序无组织排放的控制。分选出的塑料、橡胶等应清洗和分离干净，减少对环境的污染 | 本项目采用全自动破碎分选设备，通过采取车间微负压集气等措施减少无组织排放。分选出来的塑料清洗干净后外售。 | 符合 |
|  | 再生铅企业应对带壳废铅蓄电池进行预处理，废铅膏与铅栅应分别熔炼；对分选出的铅膏应进行脱硫处理；熔炼工序应采用密闭熔炼、低温连续熔炼、多室熔炼炉熔炼等技术，并在负压条件下生产， 防止废气逸出；铸锭工序应采用机械化铸锭技术 | 项目对带壳蓄电池进行破碎分选后，废铅膏与铅栅分别熔炼；项目烟气制酸脱硫及碱液脱硫；熔炼工序采用密闭熔炼技术，并在负压条件下生产，防止废气逸出； 铸锭工序采用机械化铸锭技术。 | 符合 |
|  | 废铅蓄电池的废酸应回收利用，鼓励采用离子交换或离子膜反渗透等处理技术；废塑料、废隔板纸和废橡胶的分选、清洗、破碎和干燥等工艺应遵循先进、稳定、无二次污染的原则，采用节水、节能、高效、低污染的技术和设备，鼓励采用自动化作业 | 本项目废铅蓄电池破碎产生的电解液采用渗透过滤提纯处置工艺对废酸电解液进行回收处理，生产硫酸电解液，作为副产品出售，废铅蓄电池破碎分离采用全自动破碎分离设备。 | 符合 |
| 大气污染防治 | 鼓励采用袋式除尘、静电除尘或袋式除尘与湿式除尘（如水幕除尘、旋风除尘）等组合工艺处理铅烟；鼓励采用袋式除尘、静电除尘、滤筒除尘等组合工艺技术处理铅尘。鼓励采用高密度小孔径滤袋、微孔膜复合滤料等新型滤料的袋式除尘器及其他高效除尘设备。应采取严格措施控制废气无组织排放。 | 本项目熔炼铅烟气、精炼烟气采用冷凝沉降室+覆膜袋式收尘系统进行处理。布袋除尘器采用高性能覆膜，使用超细纤维特种滤袋。 | 符合 |
|  | 再生铅熔炼过程中，应控制原料中氯含量，鼓励采用烟气急冷、功能材料吸附、催化氧化等技术控制二噁英等污染物的排放。 | 本项目采用“精细化分选预处理”技术，在项目破碎分选预处理时，进行精细化分选预处理，将废旧铅酸蓄电池中的塑料以副产品的形式回收，从源头控制进入富氧侧吹还原炉内的塑料量，以控制二噁英的产生。 | 符合 |
|  | 再生铅熔炼过程产生的硫酸雾应采用冷凝回流或物理捕捉加逆流碱液洗涤等技术进行处理。 | 本项目在熔炼前期预处理阶段已将废旧电池内硫酸清除，铅熔炼过程不再大量产生硫酸雾，熔炼烟气中的二氧化硫经”气动乳化+双碱”二级脱硫后达标排放 | 符合 |
| 水污染防治 | 废水收集输送应雨污分流，生产区内的初期雨水应进行单独收集并处理。生产区地面冲洗水、厂区内洗衣废水和淋浴水应按含铅废水处理，收集后汇入含铅废水处理设施，处理后达标排放或循环利用，不得与生活污水混合处理。 | 本项目废水收集输送雨污分流，生产区内的初期雨水进行单独收集并依托废水处理站处理。生产区地面冲洗水、厂区内洗衣废水和淋浴水应按含铅废水处理，收集后进入废水处理站处理达标后回用于生产，不外排，不与生活污水混合处理。 | 符合 |
|  | 含重金属（铅、镉、砷等）生产废水，应在其产生车间或生产设施进行分质处理或回用，经处理后实现车间、处理设施和总排口的一类污染物的稳定达标；其他污染物在厂区总排放口应达到法定要求排放；鼓励生产废水全部循环利用。 | 本项目生产废水为含铅废水，经废水处理站处理后回用，不外排。 | 符合 |
|  | 含重金属（铅、镉、砷等）废水， 按照其水质及排放要求，可采用化学沉淀法、生物制剂法、吸附法、电化学法、膜分离法、离子交换法等组合工艺进行处理。 | 本项目含重金属废水使用生产废水处理站处理，处理站使用石灰中和+亚铁盐絮凝沉淀法处理，能够满足回用标准。 | 符合 |
| 固体废物利用与处置 | 再生铅熔炼产生的熔炼浮渣、合金配制过程中产生的合金渣应返回熔炼工序；除尘工艺收集的不含砷、镉的烟（粉） 尘应密闭返回熔炼配料系统或直接采用湿法提取有价金属。 | 本项目精铅及铅合金生产过程中产生的精炼渣，熔炼和精炼除尘工艺收集的的烟尘返回熔炼工段配料，进行综合利用 | 符合 |
|  | 鼓励废铅蓄电池再生企业推进技术升级，提高再生铅熔炼各工序中铅、锑、砷、镉等元素的回收率，严格控制重金属排放量 | 本项目使用较先进的技术，充分回收锑、锡等元素，生产铅锑合金、铅锡合金。再生铅熔炼各工序中铅、锑等元素的回收率较高，重金属排放量满足国家标准要求。 | 符合 |
|  | 废铅蓄电池再生过程中产生的铅尘、废活性炭、废水处理污泥、含铅废旧劳保用品（废口罩、手套、工作服等）、带铅尘包装物等含铅废物应送有危险废物经营许可证的单位进行处理。 | 项目生产过程中的铅尘作为生产配料，返回熔炼工序，进行综合回用利用，本项目产生的劳保废物均按照危险废弃物的要求委托有资质的单位处置。 | 符合 |

经过对比，本项目符合《铅蓄电池再生及生产污染防治技术政策》的有关要求。

### 9.1.7与《重点行业二噁英污染防治技术政策》的相符性

根据《重点行业二噁英污染防治技术政策》（原环境保护部公告2015年第90号（1）），本项目与其相符性分析见表9.1-4。

表 9.1-4 	项目与《重点行业二噁英污染防治技术政策》符合性分析

| 序号 | 政策要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总则 | 本技术政策所涉及的重点行业包括：铁矿石烧结电弧炉炼钢、再生有色金属（铜、铝、铅、锌） 生产、废弃物焚烧、制浆造纸、遗体火化和特定 有机氯化工产品生产等。 | 本项目以废铅蓄电池和含废料为原料，生产再生铅，属于本技术政策所涉及重点行业中的再生有色金属（铜、铝、铅、锌） 生产 | 属于本技术政策所涉及重点行业 |
|  | 二噁英污染防治应遵循全过程控制的原则，加强源头削减和过程控制，积极推进污染物协同减排与专项治理相结合的技术措施，严格执行二噁英污染排放限值要求，减少二噁英的产生和排放。 | 本项目二噁英的控制采用“精细化分选预处理”技术，在项目破碎分选预处理时，进行精细化分选预处理，将废旧铅酸蓄电池中的塑料以副产品的形式回收，从源头控制进入富氧侧吹还原炉内的塑料量，以控制二噁英的产生。 | 相符 |
| 源头削减 | 再生有色金属生产鼓励采用富氧强化熔炼等先进工艺技术；宜采取机械分选等预处理措施分离原料中的含氯塑料等物质；鼓励利用煤气等清洁燃料。 | 本项目采用较先进的富氧侧吹熔炼技术；采用”机械化自动破碎精细化分选预处理”技术分选技术，将废旧铅酸蓄电池中的塑料以副产品的形式回收 | 相符 |
| 过程控制 | 铁矿石烧结、电弧炉炼钢、再生有色金属生产、废弃物焚烧和遗体火化设施应设置先进、完善、可靠的自动控制系统和工况参数在线监测系统。 | 本项目在设计过程中，采用先进的富氧侧吹熔炼工艺，生产设施设置先进、完善、可靠的自动控制系统和工况参数在线监测系统 | 、 相符 |
|  | 再生有色金属熔炼过程应采用负压状态或封闭化生产方式，避免无组织排放。 | 本项目熔炼过程中熔炼炉为密闭负压状态，熔炼炉加料口、出渣口、出铅口均设置集气罩，将熔炼炉逸散出来的无组织废气收集处理后达标排放 | 相符 |
| 末端治理 | 根据铁矿石烧结、电弧炉炼钢、再生有色金属生产、废弃物焚烧和遗体火化行业的工艺特点，应采用高效除尘技术等协同处理烟气中的二噁英。再生有色金属生产、废弃物焚烧和遗体火化过程中产生的烟气宜采用高效袋式除尘技术和活性炭喷射等技术进行处理。 | 本项目熔炼炉烟气采用 “冷凝沉降室+覆膜袋式收尘”+”气动乳化+双碱”二级脱硫系统，除尘系统属于高效布袋除尘技术 | 相符 |
|  | 铁矿石烧结、电弧炉炼钢、再生有色金属生产和危险废物焚烧进行尾气处理时，应确保在后续管路和设备中烟气不结露的前提下，尽可能减少烟气急冷过程的停留时间，减少二噁英的生成。 | 本项目熔炼炉配套建有炉体冷却和烟气急冷装置，可减少二噁英的生成 | 相符 |
|  | 铁矿石烧结、电弧炉炼钢、再生有色金属生产、废弃物焚烧进行烟气热量回收利用时，应采取定期清除换热器表面的灰尘等措施，尽量减少二噁英的再生成。 | 本项目对冷凝沉降和布袋除尘的收尘定期清理，收尘作为配料返回生产 | 相符 |
|  | 铁矿石烧结、电弧炉炼钢、再生有色金属（铜、铅、锌）生产烟气净化设施产生的含二噁英飞灰鼓励经预处理后返回原系统利用。 | 本项目对冷凝沉降和布袋除尘的收尘定期清理，收尘作为配料返回生产 | 相符 |

本项目属于《重点行业二噁英污染防治技术政策》（原环境保护部公告2015年第90号（1））中的重点行业，项目采用机械化自动破碎等“精细化分选预处理”技术，在项目破碎分选预处理时，进行精细化分选预处理，将废旧铅酸蓄电池中的塑料以副产品的形式回收，从源头控制进入富氧侧吹还原炉内的塑料量，以控制二噁英的产生。项目采用富氧侧吹熔炼工艺，配套建设炉体和烟气冷却装置，熔炼炉烟气采用 “冷凝沉降室+覆膜袋式收尘”+”气动乳化+双碱”二级脱硫系统，除尘系统属于高效布袋除尘技术，本项目对冷凝沉降和布袋除尘的收尘定期清理，收尘作为配料返回生产。项目总体符合《重点行业二噁英污染防治技术政策》的要求。

## 9.2选址合理性分析

### 9.2.1与城市发展规划的相符性

（1）《楚雄市城市总体规划（2008-2020）》

根据《楚雄市城市总体规划（2008-2020）》，该规划将楚雄市区域定位为滇中交通枢纽、滇中经济区次中心、楚雄州域中心，主要的产业定位是以天然药业、绿色食品、商贸旅游、冶金工业为主导产业、以烟草业及配套产业为支柱产业。

规划的总体结构是“一心、二区、一主轴、三次轴”：“一心”是以楚雄市为中心，形成人口与产业聚集，构建带动全市发展的“发动机”和中枢；“二区”中一是 中心城镇区，包括苍岭、吕禾、紫溪、东华、子午、云龙六个镇，重点是结合城 镇群的产业优势互补进行建设，形成以楚雄主城为中心的中心城镇区产业群；二 是外围辐射扇区，主要分布于市境西南部的九个乡镇，结合各自资源条件，发展 优势产业，与中心城区、中心城镇区及各乡镇间形成良好的经济协作模式。“一主轴”是指苍岭——楚雄城区——紫溪——吕合城镇发展轴，该轴线地处龙川江河谷，该轴带上的城镇发展条件相对来说较好，潜力相对较大。“三次轴”是指 楚雄——东华——子午——云龙二级城镇发展轴，三街——树苴——八角二级城 镇发展轴，楚雄——东华——宜茨——大地基——新村——西舍路三级城镇发展轴。

根据该规划，苍岭镇是作为楚雄市城市远期发展的备用地，重点体现在项目备用，作为大型项目承接地。项目拟建厂址不在城市的建成区，距离楚雄城市建成区直线距离约7.3km，且位于城区下风向，项目选址符合该规划的相关要求。

（2）与《楚雄市城市总体规划修改（2013-2030）纲要》

根据《楚雄市城市总体规划修改（2013-2030）纲要》，楚雄市域城镇体系空间结构可概括为“一心、一主轴、三次轴、两区”。一心：城镇发展中心，即以楚雄市中心城区为中心，成为全市城镇发展的经济辐射源。一主轴：即城镇发展主轴，依托东西向杭瑞高速公路楚大段、楚广高速公路、320国道、广大铁路及广大新双线、昆楚城际铁路的区域交通要到形成的城镇发展主轴。三次轴：即城镇发展次轴，依托北向新规划的楚姚高速公路、南向新规划的弥楚高速公路、现有提升的元双公路、南华—三街—中山—西舍路二级公路、楚景公路形成的城镇发展次轴。两区：中心城镇区、外围辐射扇区。在城市东拓发展方向方面，主要沿G320南绕线、楚南路等交通干线向东拓展，至苍岭、云甸方向发展，建设工业生产基地及物流园区。

本项目拟建厂址位于楚雄工业园区苍岭工业片区黄草地块规划的三类工业用地范围内，与《楚雄市城市总体规划修改（2013-2030）纲要》城市拓展发展方向一致。项目选在楚雄市城市规划建设区范围内，且位于规划区的下风向，距离最近的保护目标为东南方向的百家田村，距离1007m，从城市规划角度看，本项目选址与《楚雄市城市总体规划修改（2013-2030）纲要》相符。

### 9.2.2与工业园区规划环评及审查意见的相符性

（1）与园区规划的相符性

本项目选址位于楚雄工业园区苍岭工业片区黄草地块（项目与工业园区的位置关系见附图7），楚雄工业园区是云南省人民政府《云南省新型工业化重点产业发展规划纲要》（云政发〔2004〕8号）中规划的30个省级重点工业园区之一。为了园区进行“瘦身提质”，落实“一园三区六地块”的政策要求，同时为适应楚雄经济社会“又好又快、更好更快”发展的需要，2019年06月编制完成了《楚雄工业园区总体规划修改（2018-2035）》，2019年10月8日，取得云南省生态环境厅关于《楚雄工业园区总体规划修改（2018-2035）环境影响报告书》审查意见的函。

根据《楚雄工业园区总体规划修改（2018-2035）》及《楚雄工业园区总体规划修改（2018-2035）环境影响报告书》，楚雄工业园区空间结构以楚雄工业园区整体发展与部署为依据，根据工业园区整体产业布局，楚雄工业园区分3个工业区，赵家湾桃园工业区（包括赵家湾地块和桃园地块）、富民庄甸工业区、苍岭工业区（包括智明地块、云甸地块、黄草地块），空间上形成形成“一园三区六地块”的空间结构。

根据《楚雄工业园区总体规划修改（2018-2035）》，黄草地块产业定位重点进行再生资源加工利用，项目选址与工业园区规划相符。

（2）与园区规划环评审查意见的相符性

根据云南省生态环境厅关于《楚雄工业园区总体规划修改（2018-2035）环境影响报告书》审查意见的函，有关项目涉及的苍岭片区意见如下：

环评审查意见1：苍岭工业片区云甸地块邻近樟木箐州级自然保护区并位于其上风向，大气环境保护压力突出；须优化工业用地布局，尽量远离自然保护区并严格控制区域用地规模。

符合性：本项目位于苍岭工业片区黄草地块，该地块规划为再生资源利用，距离樟木箐州级自然保护区较远，距离约9.3km，项目建设对自然保护区的影响不大。

环评审查意见2：富民庄甸、智明和黄草3个地块禁止抽取地下水，引进项目的生产工艺、设备、单位产品能耗、物耗、污染物和资源利用等，应达到国内先进。

符合性：本项目选址位于黄草地块，项目生产废水经处理后循环利用，回用于生产破碎分选工段，生活污水经处理后回用于绿化，项目新鲜补充水由园区园区给水管网供给。目前，黄草地块园区供水管网还不完善，建设单位应和园区协调，做好供水配套管网的建设。根据规划环评审查意见的要求，不得抽取地下水。

本项目生产工艺、设备符合国家产业政策，预处理-熔炼企业熔炼工艺能耗应低于125千克标煤/吨铅，精炼工序能耗应低于22千克标煤/吨铅，铅总回收率大于98%，熔炼废渣中铅含量小于2%；废铅蓄电池预处理工艺综合能耗应低于5千克标煤/吨含酸废电池，符合《再生铅行业规范条件》。

表9.2-1    项目与《楚雄工业园区总体规划修改（2018-2035）环境影响报告书》审查意见的相符性

| 序号 | 《规划》优化调整和实施过程中的意见 | 项目情况 | 符合性判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 加强规划引领，坚持绿色发展和协调发展理念。根据区域发展战略，坚持生态优先、高效集约发展，进一步优化《规划》的发展定位、功能布局、发展规模、产业结构等，加强与城市总体规划、土地利用总体规划的协调衔接，促进园区产业转型升级，实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调，积极推行区域低碳化、循环化、集约化发展。 | 项目拟建厂址不在城市的建成区，距离楚雄城市建成区直线距离约7.3km，且位于城区下风向，项目选址符合城市总规及土地利用的规划相关要求。本项目将废铅蓄电池中分选出的铅膏、铅板栅送富氧底吹熔炼炉生产再生铅，属资源再生利用，满足循环经济发展需求。 | 符合 |
| 二 | 进一步优化园区空间布局，严格对环境敏感区的保护。苍岭工业区云甸地块邻近樟木箐州级自然保护区，须优化工业用地布局，尽量远离自然保护区并严格控制区域用地规模；赵家湾桃园工业区、富民庄甸工业区邻近城市建成区，应设置必要的防护绿地；优化调整区内布局，解决部分片区居住与工业布局混杂的问题。 | 本项目位于苍岭工业片区黄草地块，该地块规划为再生资源利用，距离樟木箐州级自然保护区较远，距离约9.3km，项目建设不会对自然保护区产生显著的影响。最近敏感目标百家田村位于项目区东南侧1007m。对其环境影响较小， | 符合 |
| 三 | 严守环境质量底线，严格入区项目环境准入管理。根据国家和云南省有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，明确区域环境质量改善的阶段目标，制定区域污染减排方案及污染物总量管控要求，采取有效措施减少主要污染物和挥发性有机物等特征污染物的排放总量，确保实现区域环境质量改善目标。实行入河污染物化学需氧量、氨氮、总磷的总量控制，严格控制赵家湾桃园工业区、富民庄甸工业区入河污染负荷；加强区域水环境综合整治，确保区域影响范围内控制断面水质稳定满足要求；结合滇中引水工程供水情况，加强水资源论证，提高中水回用率，合理确定园区开发时序、开发强度和产业发展规模。富民庄甸、智明和黄草3个地块禁止抽取地下水。引进项目的生产工艺、设备、单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用等，应达国内先进水平。 | 大气环境：根据环评期间收集的《楚雄州2018年度环境状况公报》可知，项目所在地楚雄市环境空气质量属于环境空气质量达标区。项目产生的污染物经采取相信的治理措施后，满足达标排放要求，不涉及挥发性有机物及区域环境质量改善目标要求。 水环境：项目生产废水和生活污水经采取防治措施后，全部回用于厂区内部，废水不外排。 项目的生产工艺、设备、单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用等，应达国内先进水平。 | 符合 |
| 四 | 加快推进区内产业转型升级，制定实施方案，逐步淘汰现有不符合区域发展定位和环境保护要求的企业。结合区域大气污染防治要求，加快能源结构升级改造和清洁能源推广使用，促进区域大气环境质量逐步改善。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和园区的绿色循环化水平。赵家湾地块和富民庄甸工业区不得新增三类工业用地；桃园地块内不得新扩建冶金化工项目，与规划功能、产业定位不相符的现有企业有序转移到与规划相符的片区，远期取消三类工业用地 | 苍岭工业区面积33.75km，包含智明地块(8.64km，主要布局先进装备制造产业、生物产业)、黄草地块(2.04平方公里，主要布局再生资源加工利用产业)和云甸地块(23.07km，主要布局冶金化工、新材料新型建材产业)。本项目位于黄草地块，生产过程中将废铅蓄电池中分选出的铅膏、铅板栅送富氧底吹熔炼炉生产再生铅，属资源再生利用，符合园区产业定位。污染物能满足达标排放要求 | 符合 |
| 五 | 建立健全区域环境风险防范和生态安全保障体系。加强重要风险源管控，统筹考虑污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜；强化园区危险化学品储运的环境风险管理，建立应急响应联动机制，防范对饮用水水源保护区的环境风险，保障区域水环境安全 | 本次环境影响评价期间针对项目原辅材料、中间产品、产品等物质进行了识别，根据识别结果分析了项目环境风险影响途径及影响范围等，提出了风险防范措施及编制应急预案等相关要求。 | 符合 |
| 六 | 建立完善环境监测制度。根据园区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，做好区内大气、水、土壤环境等的长期跟踪监测与管理，根据监测结果、实际环境影响、区域污染物削减措施实施进度和效果，适时优化调整《规划》 | 本次评价根据项目运行特征、环境质量现状结合排污许可证自建监测技术总则等相关要求，提出了相应的环境质量、污染物监测计划以及在线监测等要求。 | 符合 |
| 七 | 完善园区环保基础设施建设，推进区域环境质量持续改善。提升污水处理厂中水回用率，严格控制废水排放。加快推进污水管网、污水处理厂的建设和现有污水处理厂提标改造，确保受纳水体水质达国家标准要求。固体废物应依法依规进行集中收集、处理处置 | 项目生产、生活污水经自建污水处理站处理后回用，不外排。 | 不涉及 |
| 八 | 在《规划》实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价。《规划》修编时应重新编制环境影响报告书 | / | 不涉及 |
| 九 | 拟入区建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实规划环评提出的要求，加强与规划环评的联动，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施的可行性论证等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。规划环评中环境协调性分析、环境现状、污染源调查等有效资料可供建设项目环评引用，相应的环境影响评价内容可结合实际情况予以简化。 | 本项目在拟建前已征求楚雄工业园区管委会的意见，在正式确定入园后委托了云南新世纪环境保护科学研究院有限公司编制本项目的环境影响评价，评价过程中针对规划环评提出的要求进行逐一落实，并判定与规划的产业、用地性质的等内容进行相应的分析。 | 符合 |

### 9.2.3与主体功能区划的相符性

根据《再生铅行业规范条件》（工业和信息化部，2016年9月3日）从项目建设条件和企业布局：严禁在禁止开发区、重点生态功能区、生态环境敏感区、脆弱区、饮用水水源保护区等重要生态区域、非工业规划建设区、大气污染防治重点控制区、因铅污染导致环境质量不能稳定达标区域和其他需要特别保护的区域内新建、改建、扩建再生铅项目。新建再生铅项目应布局于依法设立、功能定位相符、环境保护基础设施齐全并经规划环评的产业园区内。现有再生铅企业应逐步进入产业园区内。建设再生铅项目时，厂址与危险废物集中贮存设施与周围人群和敏感区域的距离，应按照环境影响评价结论确定，且不少于1公里。

本项目选址位于楚雄工业园区苍岭工业区黄草地块内，行政上隶属楚雄州楚雄市苍岭镇。根据《全国主体功能区规划》，项目选址位于国家层面主体功能区重点开发区域中的滇中地区，不属于禁止进行工业化城镇化开发的重点生态功能区（禁止开发区），项目在全国主体功能区的位置关系见图9.2-1。

根据《云南省主体功能区规划》，项目位于重点开区区域中的云南省的国家层面重点开发区域-滇中地区，项目选址不在《云南省主体功能区规划》中的限制开发区域（重点生态功能区）和禁止开发区域（保护自然文化遗产的重要区域），项目在云南省主体功能区划中的位置见图9.2-2。云南省的国家层面重点开发区域分布在昆明、玉溪、曲靖和楚雄4个州市的27个市区和12个乡镇。行政区统计面积为4.91万平方千米, 占全省国土面积12.5％ 。

图9.2-1   项目选址与全国主体功能区重点生态功能区的位置关系示意图

图9.2-2  项目在云南省主体功能区划重点开区域中的位置关系示意图

该区域的功能定位为:我国面向西南开放重要桥头堡建设的核心区,连接东南亚、南亚国家的陆路交通枢纽, 面向东南亚、南亚对外开放的重要门户；全国重要的烟草、旅游、文化、能源和商贸物流基地, 以化工、有色冶炼加工、生物为重点的区域性资源深加工基地 ,承接产业转移基地和外向型特色优势产业基地; 我国城市化发展格局中特色鲜明的高原生态宜居城市群; 全省跨越发展的引擎, 我国西南地区重要的经济增长极。

综上分析，项目选址不在《全国主体功能区规划》和《云南省主体功能区规划》中的禁止开发区、重点生态功能区。

### 9.2.4与重金属污染防治规划的相符性

根据《云南省重金属污染防治“十三五”规划 （2016-2020 年）》，重点防控的重金属污染物是铅（Pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、铬（Cr）和类金属砷（As），同时兼顾铜（Cu）、锌（Zn）、锡（Sn）、镍（Ni）、锗（Ge）、银（Ag）、铊（Ti）等重金属污染物。本项目排放的污染物中，铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）和类金属砷（As）、锡（Sn）均为重点防控污染物。

重点防控区域11 个国家级重点防控区域，涉及 12 个县（市、区）， 总面积 36079.11 平方公里，约占全省国土面积的 9.16%，重点防控区域包括红河州个旧市、文山州马关县、昆明市东川区、红河州金平县、红河州元阳县、怒江州兰坪县、曲靖市会泽县、玉溪市易门县、文山州文山市、昆明市安宁市、曲靖市陆良县、保山市腾冲县。

本项目选址位于楚雄州经济技术开发区苍岭工业园区，不属于《云南省重金属污染综合防治“十三五”规划》中的重点区域。

根据《云南省重金属污染综合防治“十三五”规划》中云南省重金属污染防治“十三五”规划指标，到2020年，楚雄州相比 2013 年，铅、砷、汞、镉、铬等 5 种重点重金属污染物排放量削减率＞12%，目前，楚雄州正在按照省厅统一部署开展“十三五”重金属减排核算评估工作。

根据《云南省重金属污染物综合防治“十三五”规划》的主要任务，对项目与重金属污染防治规划的相符性进行对照分析，结果见表9.2-2 。

表9.2-2   项目与重金属污染防治规划的相符性

| 序号 | 《规划》的主要任务 | 项目情况 | 符合性判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 加大落后产能淘汰力度。着力推进供给侧结构性改革，控制涉重金属产业新增产能快速扩张，依法依规淘汰涉重金 属落后产能，引导低效产能退出。落实《云南有色金属工业调结构促转型增效益实施方案》，以及淘汰《产业结构调整指导名录（2011 年本（修正）》等国家明令禁止的涉重金属落后工艺技术与装备。 | 项目采用富氧侧吹氧化还原熔炼工艺，工艺技术符合《云南有色金属工业调结构促转型增效益实施方案》的要求，不属于落后工艺技术与装备，项目建设符合国家产业政策。 | 符合 |
| 二 | 涉重金属产业园区、企业布局应纳入地方社会经济发展规划、土地利用总体规划和城 乡规划中统筹安排，合理布局产业园区和建设项目。在饮用水水源保护区等环境敏感区域一律不得新建、扩建排放重金 属污染物的项目，逐步搬迁已有企业。……新建涉重金属企业必须入园进区。 | 本项目位于楚雄工业园区苍岭工业片区黄草地块，项目选址不涉及饮用水源保护区等环境敏感区域 | 符合 |
| 三 | 执行最严格的环境保护制度，全省新增 重金属污染物排放的建设项目实行重点污染物排放等量或减量置换，建立重金属新增产能与地区或企业淘汰落后产能相结合的机制，严格控制新增重金属污染物排放项目建设。 | 根据楚雄州生态环境局关于云南圣铭再生资源科技有限公司申请提供《综合利用废铅酸蓄电池及含铅废物年产12万吨再生铅项目》重金属总量来源的复函，在完成重金属减排目标并有充足可调余量的情况下，报请省生态环境厅同意后，给予提供改项目重金属总量来源 | 本项目重金属总量来源未定 |
| 四 | 进一步强化环境风险评估在涉重金属建设项目环境影响评价中的地位和作用，加强突发环境事 件潜在风险分析，提出合理有效的环境风险防控、应急处置 措施，明确企业重点重金属污染物监测方案，预测重金属污染物排放量。加强建设项目环境保护验收，严格落实安全防 护距离、环境风险防范和应急处置设施建设、运行、监测等 相关要求 | 本项目按照环境影响评价法、建设项目环境风险评价技术导则的要求，开展环境影响评价和环境风险评价工作，提出了环境风险防范措施，对本项目重金属排放量进行了预测，制定了重金属监测计划。项目建成后，按规定完成环境保护验收，落实各项风险防范措施，制定环境风险应急预案 | 符合 |
|  | 加强含重金属工业固体废物处理处置，整治尾矿、冶炼渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施。提高末端治理效果，减少重金属污染物排放。 | 本项目涉及含重金属工业固废的堆存场所均按国家相关规范进行设计，在项目建设过程中，应认真落实设计和环评提出的防扬散、防流失、防渗漏等设施。提高末端治理效果，减少重金属污染物排放。 | 符合 |

本项目属于固废的资源化综合利用项目，项目以废旧铅酸蓄电池和含铅冶炼废物作为原料，采用“破碎分选+富氧侧吹熔炼+精炼”工艺，生产再生铅，属于含重金属危险废物综合利用工程。项目生产过程中污染排放能满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3中相关限值要求。项目选址和工艺技术符合《云南省重金属污染物综合防治“十三五”划》中有关重金属污染防治的相关任务。

本项目新增重金属的排放，应根据《云南省重金属污染物综合防治“十三五”规划》，落实总量来源。

### 9.2.5与《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）的相符性

《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）中规定了废铅蓄电池收集、贮存、运输、利用和处置过程的污染控制要求，适用于废铅蓄电池收集、贮存、运输、利用和处置过程的污染控制，并可用于指导再生铅企业建厂选址、工程建设与建成后的污染控制管理工作。

本项目主要进行废铅酸蓄电池的贮存和回收利用，废铅酸蓄电池的运输由供货单位委托有资质的单位运输。根据《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）中对的规定的选址要求，对项目选址与《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）的相符性分析，见表9.2-3。

分析结果表明：本项目厂址位于楚雄工业园区苍岭工业片区黄草地块，属于规划的三类工业用地。本项目位于楚雄市城市建成区及规划区的下风向，直线距离约7.3km。项目选址不在饮用水源保护区陆域范围和GB3095中规定的环境空气质量Ⅰ类功能区以及自然保护区、生态功能区、风景名胜区等需要特殊保护的地区。总体符合《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）中对的规定的选址要求。

表9.2-3  与《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）相符性

| 序号 | 规范技术要求 | 本项目建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 再生铅企业建设及清洁生产要求 | 一般要求 | 再生铅企业建设应经过充分的技术经济论证并通过环境影响评价，包括环境风险评价。 | 项目目前正在开展环境影响评价工作 | 符合 |
| 2 |  |  | 再生铅企业生产规模的确定和详细技术路线的选择，应根据服务区域废铅蓄电池的产生情况、社会经济发展水平、城市总体规划、技术的先进性等合理确定；新、改、扩建再生铅项目规模应符合《产业结构调整指导目录（2019 年本）》的要求。 | 项目生产规模、详细技术路线符合楚雄州发展水平，项目建设满足《楚雄市城市总体规划（2008-2020）》、《楚雄市城市总体规划修改（2013-2030）纲要》相关要求；项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中“危险废物（医疗废物）及含重金属废物安全处置技术设备开发制造及处置中心建设及运营”、 “三废”综合利用与治理技术、装备和工程，项目建设符合国家产业政策。 | 符合 |
| 3 |  |  | 废铅蓄电池利用处置应采用成熟可靠的技术、工艺和设备，做到运行稳定、维修方便、经济合理、保护环境。禁止使用国家产业政策规定立即淘汰的落后装备。 | 本项目采用“破碎分选+富氧侧吹熔炼+精炼”工艺，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的淘汰生产工艺设备，项目建设符合国家产业政策。 | 符合 |
| 4 |  |  | 无再生铅能力的企业不得拆解废铅蓄电池。 | 本项目建设单位为云南圣铭再生资源科技有限公司，为专门从事铅材、蓄电池加工等的企业，有充足的能力开展再生铅项目 | 符合 |
| 5 |  | 选址要求 | 厂址选择应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。 | 项目选址位于楚雄工业园区苍岭工业片区内，工业园区，该工业园区于2019年10月8日取得了云南省生态环境厅审查意见，本项目符合审查意见及园区总体规划相关要求。 | 符合 |
| 6 |  |  | 再生铅企业不应选在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府依法划定的生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。 | 项目选址位于项目选址位于楚雄工业园区苍岭工业片区内黄草地块，不属于生态红线、基本农田，且项目项目选址不在饮用水源保护区陆域范围和GB3095中规定的环境空气质量Ⅰ类功能区以及自然保护区、生态功能区、风景名胜区等需要特殊保护的地区内。 | 符合 |
| 7 |  |  | 厂址选择还应符合以下条件： a）应满足工程建设的工程地质条件、水文地质条件和气象条件，不应选在地震断层、滑坡、泥石流、沼泽、流砂、采矿隐落区以及居民区主导风向上风向地区。 b）选址应综合考虑交通、运输距离、土地利用现状、基础设施状况等因素。 c）不应受洪水、潮水或内涝的威胁，或有可靠的防洪、排涝措施。 d）附近应有满足生产、生活的供水水源。 e）附近应保障电力供应。 | 项目项目选址位于项目选址位于楚雄工业园区苍岭工业片区内黄草地块，该区域地质稳定，位于楚雄市下风向，周边交通便利、基础设施完善，满足项目建设要求 | 符合 |
| 8 |  | 设施建设要求 | 再生铅企业应包括预处理系统、铅冶炼系统、环境保护设施以及相应配套工程和生产管理等设施。 | 本项目采用破碎分选+富氧侧吹熔炼+精炼”工艺，包括预处理系统、铅冶炼系统，同时，配套建设环保设施、安全、办公等配套设施 | 符合 |
| 9 |  |  | 再生铅企业出入口、贮存设施、处置场所等，应按 GB 15562.2 的要求设置警示标志。 | 目前正在开展环评，要求项目特殊地点、场所按照相关要求设置警示桩 | 符合 |
| 9 |  |  | 应在法定边界设置隔离围护结构，防止无关人员和家禽、宠物进入。 | 项目厂界设置有围墙，能够防止无关人员和家禽等进入厂区 | 符合 |
| 10 |  |  | 废铅蓄电池贮存库房、车间应采用微负压设计，室内排出的空气必须进行净化处理，达到 GB 31574的要求后排放。废铅蓄电池贮存时间原则上不得超过 1 年。废铅蓄电池贮存库房贮存能力应不低于利用处置设施 15 日的利用处置量。 | 项目生产过程中产生的废气主要是破碎、切盖倒酸过程中产生的酸气和冶炼烟气，前者经过酸雾喷淋塔吸收处置后经15m排气筒进行排放，后者经“冷凝沉降+覆膜袋式除尘”，再经“气动乳化+双碱”二级脱硫工艺处置后经40m排气筒进行排放；生产过程中二噁英的控制采用“前期分选预处理”+“后期烟气活性炭吸附”处理技术，通过上述措施处置后，项目产生的废气满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）要求；项目设置铅蓄电池贮存库，最大贮存能力为9000t，大于项目生产设施15天需求量7500t。 | 符合 |
| 11 |  |  | 再生铅企业铅回收率应大于 98%，具体计算参照《再生铅行业清洁生产评价指标体系》相关规定。 | 本项目铅回收率为 98.22%，满足要求。项目建成后，按照清洁生产审核的要求，开展清洁生产审核 | 符合 |
| 12 |  |  | 再生铅工艺过程应采用密闭的熔炼设备或湿法冶金工艺设备，并在负压条件下生产，防止废气逸出。 | 本项目熔炼设备采用富养侧吹还原炉和精炼炉，设备均为密闭熔炼设备，车间内设置有集气罩，冶炼废气能够有效的进行吸收处置，满足要求 | 符合 |
| 13 |  |  | 应具有完整的废水和废气处理设施、报警系统和应急处理装置，确保废水、废气达到 GB 31574 的要求后排放。 | 项目设置有酸气喷淋塔、覆膜袋式除尘、“气动乳化+双碱”二级脱硫工艺等废气治理设施，经过处置后外排废气满足GB 31574 的要求，排气筒排口安装有在线监测设备，能有有效的监控废气排放情况；废水设置有污水处理站，能够保证本项目废水有效处置后进行回用，不外排。 | 符合 |
| 32 |  |  | 再生铅企业应依法开展环境监测，主要废气排放口安装颗粒物、二氧化硫、氮氧化物（以 NO 2 计）自动监测设备，有条件的其他排放口宜安装自动监测设备，无法安装的应采用人工监测。 | 项目在排气筒排放口安装在线监测系统对外排废气进行监控，满足要求 | 符合 |
| 14 |  |  | 再生铅企业应依法开展环境监测，生产废水总排放口安装流量、pH 值、化学需氧量、氨氮自动监测设备，有条件的其他排放口宜安装自动监测设备，无法安装的应采用人工监测。 | 项目正在开展环评工作，环评根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》、《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发〔2008〕6号）等要求制定了监测计划，要求建设单位正式运营后严格按照计划开展监测工作 | 符合 |
| 16 |  | 清洁生产要求 | 新建和改扩建再生铅企业应严格按照国家清洁生产相关法规、标准和技术规范等确定的生产工艺及设备指标、资源和能源消耗指标、资源综合利用指标、产品特征指标、污染物产生指标（末端处理前）、清洁生产管理指标等进行建设和生产。现有企业应依法实施强制性清洁生产审核，逐步淘汰技术落后、能耗高、资源综合利用率低和环境污染严重的工艺和设备。 | 本项目采用“破碎分选+富氧侧吹熔炼+精炼”工艺，工艺满足清洁生产和节能降耗的要求。 | 符合 |
| 17 |  |  | 再生铅企业应积极推进工艺、技术和设备提升改造，积极推行更先进的清洁生产技术。 | 本项目采用“破碎分选+富氧侧吹熔炼+精炼”工艺，该工艺属于《云南省有色金属工业调结构促转型增效益实施方案》中推荐方案，属于先进的清洁生产技术，满足要求 | 符合 |
| 18 | 再生铅企业污染控制要求 | 工艺过程污染控制要求 | 预处理 | 废铅蓄电池的利用处置应先经过预处理，再采用冶金的方法处理铅膏等含铅物料。 | 项目设置有预处理过程，包括废电池贮存、电解液收集、电解液提纯等过程，满足要求 | 符合 |
| 19 |  |  |  | 废铅蓄电池的预处理一般包括破碎、分离等，其过程应符合以下要求： a）再生铅企业应对带壳废铅蓄电池进行预处理，加强对原料场所无组织排放的控制。 b）预处理过程应采用自动破碎分选设备。 c）废铅蓄电池破碎工艺应保证电池中的铅栅、连接器、电池槽盒和酸性电解质等成分在后续步骤中易被分离。 d）破碎后的铅及其化合物应从其他原料中分离出来。 | （1）项目设置有预处理车间，对电池进行预处理，车间内设置有负压抽风系统，能够有效降低废气的无组织排放； （2）项目设置有自动破碎系统； （3）项目破碎系统设置有破碎器和磁力分离器，能够便于后期各组分的分离； （4）废铅蓄电池破碎后进入分选系统，含铅物质进行分离。满足要求。 | 符合 |
| 20 |  |  |  | 不得对废铅蓄电池进行人工破碎，禁止在露天环境进行破碎作业。 | 项目破碎系统设置于车间内，为自动破碎系统，满足要求 | 符合 |
| 21 |  |  |  | 拆解过程中产生的废塑料、废铅栅、废铅膏、废隔板、废电解质等固体废物，应分类收集、处理，并对各自的去向有明确的记录。 | 项目生产过程中产生的各项固体废弃物严格按照相关要求进行处置、统计 | 符合 |
| 22 |  |  |  | 废铅蓄电池中的废电解质应收集处理，不得将其排入下水道或环境中。 | 本项目设置有1座15m3的废电解液收集罐，用于收集项目产生的废电解液，后期进行提纯利用，满足要求 | 符合 |
| 23 |  |  |  | 预处理车间地面必须进行硬化、防腐和防渗漏处理。 | 项目贮存车间严格按照相关要求进行“四防”工程，满足要求 | 符合 |
| 24 |  |  | 铅回收 | 经预处理后的含有金属铅、铅的氧化物、铅的硫酸盐以及其他金属的电池碎片可采取火法冶金工艺或湿法冶金工艺把金属铅从混合物中提取出来。废铅膏与废铅栅应分别熔炼；废铅栅熔炼宜采用低温熔炼技术 | 本项目采用火法冶炼工艺，综合回收废铅蓄电池中的铅。废铅膏和其他含铅废物一起，采用“富氧侧吹熔炼+精炼”进行铅的提取，废铅栅直接进入精炼炉进行低温熔炼。 | 符合 |
| 25 |  |  |  | 铅回收过程应采用技术装备先进、设备能效高、资源综合利用率高、污染防治水平高的先进工艺，不得采用设备能效低、处理能力小、资源综合利用率低、环境污染严重、能耗高的落后工艺。 | 项目采用“破碎分选+富氧侧吹熔炼+精炼”工艺，属于鼓励的高水平生产工艺，满足要求 | 符合 |
| 26 |  |  |  | 火法冶金 a）利用火法冶金工艺回收铅，其尾气应经净化处理达到 GB 31574 的要求后排放，可对冶炼过程产生的含二氧化硫烟气进行集中收集利用。 b）火法冶金熔炼工序应采用密闭熔炼设备。应严格控制熔炼介质和还原介质的加入量，以保证去除所有的硫和其他杂质并还原所有的铅氧化物。 c）采用火法冶金工艺利用处置废铅蓄电池，其冶炼过程应在负压条件下进行，避免有害气体和粉尘逸出，收集的气体应进行净化处理，达到 GB 31574 的要求后排放。 d）采用湿法冶金工艺利用处置废铅蓄电池，排出气体应进行除尘和酸雾净化，达到 GB 31574 的要求后排放。 | （1）项目针对产生废气均设置了相应的处置措施，处置后外排废气满足GB 31574相关要求； （2）本项目采用的冶炼设备为密闭设备，能够有效的进行铅的还原冶炼； （3）项目生产区设置有负压抽风系统，能够有效的防止无组织废气的产生，废气经收集后进入处理系统进行处理，达标后排放； | 符合 |
| 27 |  | 末端污染控制要求 | 大气污染控制 a）再生铅企业所有工序产生的铅烟、铅尘和酸雾，都应经过收集和处理后排放。废气中铅烟、铅尘应采用两级以上处理工艺。收集的粉尘可直接返回再生铅生产系统。 b）二氧化硫应采用先进成熟的脱硫技术和设备收集处理后排放。 c）再生铅企业的废气排放应满足 GB 31574 的要求。 d）再生铅熔炼过程中，应控制原料中氯含量，控制二噁英等污染物的排放。 | （1）项目预处理产生的酸气、冶炼产生的废气均经过相应的处置措施处置； （2）项目产生的二氧化硫废气采用“气动乳化脱硫系统”后增加“双碱法”脱硫系统进行处置后排放； （3）项目外排废气满足GB31574排放要求； （4）项目采用破碎分选预处理技术，进行精细化分选预处理，将废旧铅酸蓄电池中的塑料以副产品的形式回收，从源头控制进入富氧侧吹还原炉内的塑料量，以控制二噁英的产生。 | 符合 |
| 28 |  |  | 酸性电解质和溢出液污染控制 a）若采用中和处理，宜将产生的中和渣返回熔炼炉进行处置。 b）再生铅企业应建有废水处理站，用于处理废铅蓄电池拆解产生的酸性电解质、生产废水、雨水、废铅蓄电池贮存设施溢出液等。酸性电解质可进入污水处理系统处理，未经处理的酸性电解质不得直接排放。 c）废水收集输送应雨污分流，生产区内的初期雨水应进行单独收集并处理。生产区地面冲洗水、厂区内洗衣废水和淋浴水应按含重金属（铅、镉、砷等）生产废水处理，收集后汇入含重金属（铅、镉、砷等）生产废水处理设施，不得与生活污水混合处理。 d）含重金属（铅、镉、砷等）生产废水，应在其生产车间或设施内进行分质处理或回用，经处理后达到 GB 31574 的要求后排放；其他污染物在厂区总排放口应当满足 GB 31574 的要求；生产废水宜全部循环利用。 | （1）项目废电解液经提纯后，生产副产品蓄电池用硫酸电解液； （2）项目设置有生产废水处理站，能有效的处理项目生产过程产生的污水，生产废水经处理后回用于生产； （3）项目厂区雨污分流，雨水收集后进入生产废水处理站处置后回用于生产； （4）生活污水经厂区内设置的生活污水处理站处置后回用于厂区绿化；生产废水经破碎分选车间生产废水处理站处理后全部进行回用，不外排。 | 符合 |
| 29 |  |  | 固体废物污染控制 a）应妥善处理废铅蓄电池利用处置过程产生的冶炼残渣、废硫酸盐、废气净化灰渣、废水处理污泥、分选残余物、铅尘、废铅膏、废隔板、含铅废旧劳保用品（废口罩、手套、工作服等）和带铅尘包装物等含铅废物，以及湿法冶金含氟废酸液等固体废物。 b）再生铅熔炼产生的熔炼浮渣、合金配制过程中产生的合金渣宜返回熔炼工序；除尘工艺收集的不含砷、镉的烟（粉）尘宜密闭返回熔炼配料系统或直接采用湿法冶金方式提取有价金属。 | 项目生产过程中产生的各项固废均严格按照国家相关要求进行处置 | 符合 |
| 30 |  |  | 噪声污染控制 a）主要噪声设备，如破碎机、泵、风机等应采取基础减震和消声及隔声措施。 b）厂界噪声应符合 GB 12348 的要求。 | 项目设备均选用低噪声设备，对高噪声区域设置有隔振屏、隔声罩等措施，保证厂界处噪声满足GB 12348相关要求。 | 符合 |
| 31 |  |  | 无组织排放污染控制 a）废铅蓄电池在收集和运输过程中有电解质渗漏的，渗漏液应及时进行回收，采用烧碱、生石灰等碱性物质进行中和，中和后的物质集中收集处理，避免造成环境污染。 b）在工艺设计、工程设计时，应控制无组织排放。生产车间应实行微负压设计，其产生的废气经过分支管道集中到总管道，最终进行净化处理后达到 GB 31574 的要求。 c）再生铅企业废铅蓄电池贮存库应处于微负压状态，产生的硫酸雾和颗粒物应集中净化处理，达到 GB 31574 的要求。 d）废铅蓄电池破碎分选车间应处于微负压状态，产生的硫酸雾和颗粒物应集中净化处理，达到 GB31574 的要求。 e）定期或不定期进行检查，发现无组织排放及时采取措施，减少无组织排放。 f）在无组织排放现场，采取有效措施，将有害排放物纳入有组织排放系统。 | （1）项目不涉及废铅蓄电池的收集和运输； （2）项目生产车间采用负压抽风系统，各阶段产生的废气均采取了相应的治理措施，治理后外排废气满足GB 31574 的要求； （3）项目预处理过程中产生的酸雾经负压抽风系统收集后，经酸雾喷淋塔处置后排放，满足GB 31574 的要求； （4）针对项目无组织废气，采取了相应的措施，能有效的降低其无组织产生的影响。 | 符合 |

根据上表，对照《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）相关要求，本项目在贮存、选址、设置建设、污染控制等方面均满足《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）相关要求，本评价要求项目建设完成后严格按照《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）进行环境管理工作。

### 9.2.6与生态红线的相符性

项目选址位于项目选址位于楚雄工业园区苍岭工业片区黄草地块，规划以再生资源利用产业为主，项目周边已建有楚雄市生活垃圾填埋场、楚雄滇中有色金属有限责任公司渣库和楚雄生活垃圾焚烧发电厂等固废处置及资源利用项目。

《楚雄工业园区总体规划修改（2018-2035）环境影响报告书》已通过专家技术评审，并于2019年10月8日取得云南省生态环境厅关于《楚雄工业园区总体规划修改（2018-2035）环境影响报告书》审查意见的函，项目不在生态红线范围内，符合云南省生态保护红线。

### 9.2.7小结

项目拟建厂址不在城市的建成区，距离楚雄城市建成区直线距离约7.3km，且位于城区下风向，项目选址符合该规划的相关要求。

项目选址位于楚雄工业园区苍岭工业片区黄草地块，规划以再生资源利用产业为主，项目周边已建有楚雄市生活垃圾填埋场、楚雄滇中有色金属有限责任公司渣库、楚雄生活垃圾焚烧发电厂等固废处置及资源利用项目，本项目选址符合工业园区总体规划。

项目选址不在饮用水源保护区陆域范围和GB3095中规定的环境空气质量Ⅰ类功能区以及自然保护区、生态功能区、风景名胜区等需要特殊保护的地区。总体符合《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）中对的规定的选址要求。

本项目选址不在禁止开发区、重点生态功能区、生态环境敏感区、脆弱区、饮用水水源保护区等重要生态区域、非工业规划建设区、大气污染防治重点控制区、因铅污染导致环境质量不能稳定达标区域和其他需要特别保护的区域内。项目选址位于楚雄工业园区苍岭工业区黄草地块内。本项目周边1km范围内无自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、居民集中区、疗养院、医院等，目前尚无食品、药品等对环境条件要求高的企业。项目选址符合《再生铅行业规范条件》。

根据大气防护距离计算结果、卫生防护距离计算结果、《再生铅行业规范条件》对再生铅企业布局的要求，确定本项目大气环境卫生防护距离为以厂界为起点外扩1000m的包络线范围。在该距离范围内现状没有居民区、学校等保护目标。根据项目周边关心点分布情况以及云南恒兴测绘科技有限公司禄丰分公司测量技术报告，与项目厂址边界最近点的人群敏感区为西南距离1007m的百家田村。项目所在地已规划为工业园区，在今后的园区建设中，应将环境卫生防护距离作为规划控制条件，若在该距离范围内规划建设居民集中区、疗养地、医院，食品、药品、电子等环境条件要求高的企业，建设单位应及时向相关规划选址部门提出意见。

## 9.3清洁生产评价

### 9.3.1评价方法

本项目以废旧铅酸蓄电池和含铅冶炼废物为原料，进行铅回收利用，生产再生铅，属于再生铅生产项目。根据工业和信息化部、环境保护部、国家发展改革委公告2015年第36号《再生铅行业清洁生产评价指标体系》，本环评从生产工艺与技术装备、资源能源利用指标、产品指标、废物回收利用指标、污染物产生指标以及环境管理要求六个部分对本项目清洁生产水平进行对照分析。

根据《再生铅行业清洁生产评价指标体系》，采用限定性指标评价和指标分级加权评价相结合的方法。在限定性指标达到Ⅲ级水平的基础上，采用指标分级加权评价方法，计算行业清洁生产综合评价指数。根据综合评价指数，确定清洁生产水平等级。根据目前我国再生铅行业的实际情况，不同等级的清洁生产企业的综合评价指数见表 9.3-1。

表9.3-1    再生铅行业不同等级清洁生产企业综合评价指数一览表

| 企业清洁生产水平 | 评定条件 |
| --- | --- |
| I 级 | 同时满足：YI≥85；限定性指标全部满足 I 级基准值要求 |
| II 级 | 同时满足：YII≥85；限定性指标全部满足 II 级基准值要求及以上 |
| III 级 | 满足 YIII=100 |

根据《再生铅行业清洁生产评价指标体系》，本项目清洁生产分析评价方法如下：

（1）指标无量纲化

各清洁生产指标因量纲不同，不能直接比较，需建立原始指标的函数，如下式所示。

式中，表示第i个一级指标下的第 j个二级指标；表示二级指标基准值，其中g1 为Ⅰ级水平，g 2为Ⅱ级水平， g3 为Ⅲ级水平；  为二级指标对于级别的隶属函数。

若指标属于级别  ，则隶属函数的值为100，否则为 0。

（2）综合评价指数计算

通过加权平均、逐层收敛可得到评价对象在不同级别 的得分 ，如下式所示。



 式中，  为第i 个一级指标的权重，为第i个一级指标下的第 j 个二级指标的权重，其中 ，m为一级指标的个数；ni为第i个一级指标下二级指标的个数。另外，Yg1等同于Y ，Yg 2等同于Y，Yg 3等同于Y。

### 9.3.2清洁生产指标情况

根据《再生铅行业清洁生产评价指标体系》，本项目生产工艺与技术装备、资源能源利用指标、产品指标、废物回收利用指标、污染物产生指标以及环境管理要求清洁生产指标情况分析如下：

（1）生产工艺及设备指标

在生产工艺及设备指标方面，本项目拟建废电池储存仓库共9间，为密闭仓库，并建有微负压装置，车间采取防渗、防溢流液体等措施，通风良好，远离水源和热源。项目采用采用全自动化破碎分选技术，确保铅膏、栅板、隔板、塑料和电解液完全分离。其中。铅膏、板栅送冶炼工序；废隔板送暂存间暂存，定期交由具有危险废物处置资质单位集中处置；废电解液经提纯处理后，生产铅酸蓄电池用硫酸电解液副产品；废塑料全部回收，清洗后作为副产品出售。破碎分选产生的废水进行闭路循环，定期排放一定量浓度至生产废水处理站处理后回用，项目生产废水不外排。

本项目熔炼方式为富氧侧吹氧化还原熔炼，设计采用计算机控制系统，对进料和冶炼过程进行管理，并在线监测炉温、压力等关键参数。炉体密闭，采用负压收集逸出气体，配套建设“冷凝沉降+覆膜布袋”除尘系统，除尘系统采用高效自动化除尘设备，收集的烟尘用箱体罐车密闭运输，送至配料车间造粒后，作为还原熔炼原料，进行综合利用，粉状物料采用封闭式仓储，贮存仓库配通风设施，封闭式输送。

（2）资源和能源消耗指标

1）单位产品白煤消耗

在粗铅还原熔炼过程中，白煤作为还原剂。该指标是指生产单位产品需要白煤的量。按下式计算：

式中：Bui——单位产品白煤的消耗量，kg/t；

Bi——在一定计量时间内，白煤的量，kg；

Q——同一计量时间内，产品的产量，t。

本项目采用无烟煤（白煤）作为还原剂，根据原辅材料及能源消耗，项目设计无烟煤用量10700t/a，项目再生铅产品生产规模为12万吨，生产单位产品白煤消耗量为89.17kg/t。

2）单位产品铁屑消耗

该指标是指生产单位产品需要铁屑的量。按下式计算：

式中：Tui——单位产品铁屑的消耗量，kg/t；

Ti——在一定计量时间内，铁屑的量，kg；

Q——同一计量时间内，产品的产量，t。

根据原辅材料及能源消耗，项目设计铁屑用量2500t/a，项目再生铅产品生产规模为12万吨，生产单位产品铁屑消耗量为20.83kg/t。

3）单位产品硝酸钠消耗

该指标是指生产单位产品需要硝酸钠的量。按公式下式计算：

式中：Nui——单位产品硝酸钠的消耗量，kg/t；

Ni——在一定计量时间内，硝酸钠的量，kg；

Q——同一计量时间内，产品的产量，t。

根据原辅材料及能源消耗，本项目精炼工序硝酸钠用量150t/a，项目再生铅产品生产规模为12万吨，生产单位产品硝酸钠消耗为1.25kg/t。

4）单位产品总氢氧化钠消耗

该指标反映的是整个废铅蓄电池破碎分选-还原熔炼-火法精炼工艺中需要的氢氧化钠的量。按下式计算：

式中：H总——单位产品总氢氧化钠的消耗量，kg/t；

H1——在一定计量时间内，破碎分选工序中消耗氢氧化钠的量，kg；

H2——在一定计量时间内，火法精炼工序中消耗氢氧化钠的量，kg；

Q——同一计量时间内，产品的产量，t。

根据原辅材料及能源消耗，本项目破碎分选工序不适用氢氧化钠，精炼工序氢氧化钠用量50t/a，项目再生铅产品生产规模为12万吨，生产单位产品氢氧化钠钠消耗为0.42kg/t。

5）单位产品综合能耗(折合标准煤计算)

单位产品综合能耗是指生产1吨的产品在每个工序中的各种能耗的总和（折合标准煤计算）。 按下式计算：

式中：Eui——单位产品综合能耗，kgce/t；

Ei——在一定计量时间内，消耗的各种能源量，经标煤综合计算得到的总能耗量，kgce；

Q——同一计量时间内，产品的产量，t。

该指标为限定性指标，综合能耗按照 《综合能耗计算通则》（GB/T 2589—2008） 计算，其主要包括一次能源（如煤、石油、天然气等）、二次能源（如蒸汽、电力等）和直接用于生产的能耗工质（如冷却水、压缩空气等），但不包括用于动力消耗（如发电、锅炉等）的能耗工质。

本项目一次能源煤（无烟煤）年用量10700t，折合标准煤为7643.01×103kgce（折标准煤系数0.7143kgce/kg）；二次能源中电力年用量492万kWh，折合标准煤为604668kgce（折标准煤系数0.1229kgce（kW·h））；直接用于生产的冷却水（含炉体冷却水和铸锭冷却水）年用量362400m3，炉体冷却水使用软水（年用量360000m3），铸锭冷却使用新水（年用量2400m3）折合标准煤为175057.68kgce（新水折标准煤系数0.0857kgce/t，纯水折标准煤系数0.4857kgce/t）；项目生产年新水用量83337.61m3（不计冷却水），折合标准煤7142.04kgce（新水折标准煤系数0.0857kgce/t）；项目生产年氧气耗量36000t（约31578.95m3），折合标准煤12631.58kgce（新水折标准煤系数0.4000kgce/m3）。

综上，项目生产年综合能耗为844250.30kgce，项目再生铅产品生产规模为12万吨，生产单位产品综合能耗(折合标准煤计算)70.35kgce/t。

6）单位产品新鲜水用量

单位产品新鲜水用量是指生产 1 吨的产品在每个工段中所取新鲜水的总和。按下式计算：

式中：Wui——单位产品取水量，kg/t

Wi ——在一定计量时间内，产品生产取水量，kg；

Q ——同一计量时间内，产品的产量，t。

本项目各生产工段年新鲜水年总用量107505.61t，项目再生铅产品生产规模为12万吨，生产单位产品新鲜水用量895.89kg/t。

（3）资源综合利用指标

1）硫酸钠的回收率

本项目采用末端脱硫工艺，不使用碳酸钠对铅膏进行预脱硫处理，项目生产过程中无硫酸钠生产。

2）石膏处置率

石膏处置率按下式计算：

式中：Rr——石膏处置率，%

Pr——在一定计量时间，企业石膏处置量，t/a；

Sr——同一计量时间内，企业石膏的产生量，t/a

项目生产过程中的石膏包括废电池预处理、电解液回收酸雾尾气洗涤石膏、熔炼烟气脱硫石膏，石膏产生量11911.38t/a。因本项目废气中含有重金属等污染物，脱硫石膏渣中成分复杂，建设单位在设计时，石膏渣库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行设计和建设，渣库采取防渗、防雨、防流失措施。待项目建成运营后，对第一批次脱硫石膏渣进行危险废物属性鉴别，若属于一般工业固废，则按照一般工业固废进行管理。若属于危险废物，按照危险废物的管理要求，委托有资质的单位处置，处置率100%。

3）废酸处理利用率

废铅电池回收处理过程中，废酸液（废电解液）禁止外排，需回收处理。按下式计算：

式中：FSF——废酸处理利用率，%

Ma——在一定计量时间内，回收处理的废酸量，kg；

M0——同一计量时间内，废铅电池破碎分选过程中废酸的产生量，kg。

本项目对废电池预处理产生的废电解液全部进行回收处理，采用渗透过滤提纯处置工艺，建设一套废酸渗透过滤提纯生产线，采用膜分离技术对废酸电解液进行回收处理，生产铅酸蓄电池用硫酸电解液，作为副产品出售，用于铅酸蓄电池生产企业作为铅蓄电池电解液使用，废电解液处理利用率100%。

4）塑料回收率

废铅蓄电池回收处理后，塑料回收率，按公式 6-14 计算：

式中：R——塑料的回收率，%；

Sh——在一定计量时间，回收后塑料的量，kg；

Sq——同一计量时间内，回收前塑料的量，kg。

注：废塑料回收根据标准HJ/T 364-2007 实行。

该指标为限定性指标，本项目采用全自动机械化破碎分选技术，废电池破碎分选预处理过程中废塑料产生量2.35万t/a，产生的废塑料全部进行回收，经清洗满足《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）HJ/T364-2007》的要求后方可作为副产品出售，本项目废旧塑料用于铅蓄电池外壳生产制造，不得用于生产日用塑料制品。塑料回收率100%。

5）废渣处置率

废渣处置率按下式进行计算

式中：FL——废渣处置率，%

FC——在一定计量时间，企业废渣处置量，t/a；

FZ——同一计量时间内，废渣的产生总量，t/a

注：此废渣是指在再生铅生产过程中，最终以危险废物处理的冶炼弃渣。

本项目生产过程中，产生的固废主要包括：废电解液渗透过滤提纯滤渣和废液、废滤膜、废隔板、铁片、水淬渣、精炼渣、除尘系统收尘、脱硫石膏渣、酸雾洗涤石膏渣、污水处理污泥、含铅废旧劳保用品和生活垃圾等。其中以危险废物处置的冶炼废渣包括渗透过滤提纯滤渣和废液、废滤膜、废隔板、精炼渣、除尘系统收尘、污水处理污泥、含铅废旧劳保用品，产生量约9689.218t/a。产生的废渣全部进行有效处置，处置率100%，其中，渗透过滤提纯滤渣和废液、精炼渣、除尘系统收尘、污水处理污泥返回本项目富氧侧吹熔炼作为生产配料，进行综合利用；废滤膜、废隔板、含铅废旧劳保用品外委有资质的单位处置。

6）铅总回收率

根据《再生铅行业清洁生产评价指标体系》，铅总回收率按下式计算：

式中：RPb——铅总回收率，%；

CPb——在一定计量时间内，产品中的铅含量，t/a；

ZPb——同一计量时间内，原料中含铅量，t/a。

该指标为限定性指标，根据项目生产元素平衡，本项目原料中铅含量总计121168.39t/a，再生铅及铅合金产品中铅含量118998.6t/a，本项目铅总回收率为98.21%。

7）废水重复利用率

本项目生产过程中，生产废水经处理后全部回用于破碎分选环节，用于生产补充水，废水重复利用率100%。

（4）产品特征指标

本项目设计年产12万吨再生铅及铅合金，产品质量按《再生铅及铅合金锭》（GB/T21181-2017）进行生产控制，富氧侧吹熔炼生产粗铅的铅含量为97.22%，＞97%，符合《再生铅行业清洁生产评价指标体系》产品特征指标中I 级基准值要求。

（5）污染物产生指标（末端处理前）

1）废水

单位产品废水产生量按下式计算：

式中：Wi——单位产品废水产生量，m3 /t；

W——在一定计量时间内，企业生产废水产生量，m3；

Q——同一计量时间内，产品的产量，t。

本项目废水产生量合计约26225.5m3/a（其中生产废水产生量约25505.5m3/a，生活废水产生量约720m3/a），项目生产规模为12万吨/年，单位产品废水产生量指标为0.219m3/t。根据废水中污染物种类及浓度，废水中的Pb产生指标为1.06g/t；生产废水为酸性废水，pH在3左右；氨氮产生指标为0.27g/t；CODcr产生指标为109.27g/t；总磷产生指标为0.18g/t；SS产生指标为217.35g/t。其中废水中铅和氨氮属于限定性指标。

2）废气

单位产品烟气产生量指整个火法熔炼和精炼过程中，生产粗铅或精铅产生的烟气量，按下式计算：

式中：Di——单位产品烟气产生量，m3/t

D——在一定计量时间内，企业粗铅或精铅生产全过程中的烟气量，m3；

Q——同一计量时间内，产品的产量，t。

本项目富氧侧吹还原熔炼烟气产生量100000m3/h，精炼烟气产生量50000m3/h，熔炼和精炼烟气合计产生总量为108000万m3/a，单位产品烟气产生量9000m3/t。

烟气中污染物产生指标是指污染物进入末端处理设施前污染物的浓度或总量指标，其采样点应设在末端处理设施进口处。其中，单位时间单位产品SO2、NOx和颗粒物以及颗粒物中的金属的产生量均在脱硫装置进口测定。

根据项目污染物产生情况及污染治理措施，烟气中SO2产生指标为53.15kg/t，NOx产生指标为0.12kg/t，烟尘（颗粒物）产生指标为13.97t/a，烟尘中Pb75.17g/t，烟尘中其他金属（Cd：1.41g/t；Cr：1.54g/t；Sn：3.79g/t；Sb：6.92g/t；As：3.44g/t）。

本项目以废铅蓄电池和含铅废物作为原料，采用“破碎分选+富氧侧吹熔炼+精炼”工艺生产再生铅，生产工艺为近年来开发的先进工艺，与《再生铅冶炼污染防治可行技术指南》中的生产工艺以下几点：1）本项目对预处理工段产生的电解液进行提纯处理，生产铅酸蓄电池用硫酸电解液，考虑到近年来硫酸钠产品市场已出现产能过剩，避免铅膏预脱硫产生的硫酸钠在不能外售时，在厂区内大量贮存，本项目未对铅膏进行脱硫预处理，而采用末端脱硫措施。2）本项目将废铅蓄电池经破碎分选后得到的铅膏与外购含铅物料作为原料，与《再生铅冶炼污染防治可行技术指南》中的生产工艺使用铅精矿混合熔炼产出粗铅不同，外后含铅物料的硫含量较低。根据《冶炼烟气制酸工艺设计规范》（GB 50880-2013），入硫酸系统二氧化硫浓度（干基）最低要求大于2.0%，折算质量浓度约57142.86mg/m3，本项目富氧侧吹熔炼烟气中二氧化硫产生浓度为8858.28mg/m3，远低于烟气制酸最低要求浓度，本项目的烟气制酸不具备技术经济可行性。3）本项目对熔炼烟气拟采取“冷凝沉降+布袋收尘”+“气动乳化+双碱二级脱硫”措施，“气动乳化+双碱”二级脱硫系统脱硫效率能达到99.5%，经脱硫后，二氧化硫排放浓度44.29mg/m3，排放速率4.43kg/h，排放量31.89t/a，能确保污染物排放满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）。脱硫产生的石膏渣可用于水泥制品生产配料，在环评阶段，建设单位已与禄丰喜尧水渣磨粉有限公司签订了脱硫石膏渣购销协议（见附件十二），因本项目废气中含有重金属等污染物，会进入脱硫石膏渣，建设单位考虑将脱硫石膏渣库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行设计和建设。待项目建成运营后，对脱硫石膏渣进行危险废物属性鉴别，若属于一般工业固废，则按照一般工业固废进行管理。若属于危险废物，按照危险废物的管理要求，委托有资质的单位处置。目前，云南省内已取得危险废物经营许可证，且核准经营的危废类别包括冶炼烟气脱硫渣的企业有滇北工贸有限公司，核准的生产规模为45000t/a，目前生产正常，可满足本项目产生的脱硫石膏渣。综上考虑，本项目二氧化硫产生指标不按照《再生铅行业清洁生产评价指标体系》中的限定性指标进行考核。

3）废渣

单位产品废渣产生量按下式计算：

式中：Ri——单位产品废渣产生量，kg/t

R——一定计量时间内，企业粗铅或精铅生产全过程中废渣产生量，kg；

Q——同一计量时间内，产品的产量，t。

注：此废渣是指在再生铅生产过程中，最终以危险废物处理的冶炼弃渣。

本项目危险废物包括废电解液渗透过滤提纯滤渣和废液、废滤膜、废隔板、精炼渣、除尘系统收尘、污水处理污泥、含铅废旧劳保用品，产生量约9689.218t/a。产生量约9689.218t/a。产生的废渣全部进行有效处置，处置率100%，其中，渗透过滤提纯滤渣和废液、精炼渣、除尘系统收尘、污水处理污泥合计产生量8388.61t/a，返回本项目富氧侧吹熔炼作为生产配料，进行综合利用；废滤膜、废隔板、含铅废旧劳保用品产生量1500.608t/a，外委有资质的单位处置。以需要外委处置的危险废物产生量进行核算，单位产品废渣产生量12.51kg/t，废物中铅含量约1%。

（6）清洁生产管理指标

1）本项目符合国家和云南省有关环境法律、法规，符合行业产业政策；项目现处于展环评工作阶段，根据污染治理措施及污染物排放情况核算，本项目污染物能达标排放；项目建成运营后建成后，应及时办理排污许可，加强污染设施的运营管理，确保污染物排放达到总量控制指标和排污许可证管理要求

2）项目现处于环评工作阶段，项目建成后，应按照国家和地方要求，开展清洁生产审核工作。本项目产生的固废均进行有效处置，拟采取的处置方法符合国家相关要求项目建成后，将按照 GB/T 24001 建立并运行环境管理体系，并妥善管理环境管理程序文件及作业文件。

3）本项目按照《污染源自动监控 管理办法》规定，安装污染物排放自动监控设备，且与环保主管部门的监控系统联网。项目建成后，加强装置的维护和管理，保证装置能正常运行。

4）本项目拟建生产废水处理站和生活污水处理站，将废水分类进行处理后回用。项目建成后，应加强污染治理设施的运营管理，建立治污设施运行台账。环评报告按照HJ/T 164 的要求制定了地下水监测计划，项目建成后，建设单位应按计划进行监测

5）本项目涉及的危险化学品主要为硫酸电解液，项目建成后，按照《危险化学品安全管理条例》对项目生产涉及的危险化学品进行管理。并制定环境管理制度，成立环境管理部作为专门的环境管理机构，并配备专门的环境管理人员

6）本项目废水经处理后循环利用不外排，项目不设施污水排放口。项目建成后，严格按照 HJ 617 编写企业环境报告书，并按照信息公开办法的要求进行信息公开。

### 9.3.3清洁生产水平

根据《再生铅行业清洁生产评价指标体系》，以及本项目清洁生产指标情况分析结果，将本项目清洁生产指标与《再生铅行业清洁生产评价指标体系》进行对比，结果见表 9.3-2。

根据本项目清洁生产指标对比结果，采用《再生铅行业清洁生产评价指标体系》中的综合评价指数计算方法，计算本项目行业清洁生产综合评价指数YI =77.85（＜85），YII=92.5（＞85），按照《再生铅行业清洁生产评价指标体系》中再生铅行业不同等级清洁生产综合评价指数，确定本项目清洁生产水平为II 级（国内清洁生产水平先进水平）。项目建成运营后，应按照清洁生产审核的要求，进行清洁生产审核，并根据实际清洁生产水平情况，改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备，改善环境管理等措施，从源头削减污染物的产生。

表 9.3-2 项目与再生铅行业清洁生产评价指标（废铅蓄电池破碎分选-还原熔炼-火法精炼工艺）比较一览表

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 单位 | 二级指标权重 | Ⅰ级基准值 | Ⅱ级基准值 | Ⅲ级基准值 | 本项目情况 | Ⅰ级水平指标量化综合评价指数 | Ⅱ级水平指标量化综合评价指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺及设备指标 | 0.3 | 废铅蓄电池破碎分选工序 | 废铅蓄电池处置情况 | 0.05 | 处置地点必须是封闭 式的，防渗、防溢 流液体，通风，远离水源和热源 | 本项目拟建废电池储存仓库共9间，为密闭仓库，并建有微负压装置，车间采取防渗、防溢流液体等措施，通风良好，远离水源和热源（Ⅰ级） | 100 | 5 | 85 | 25.5 | 100 | 5 | 90 | 27 |
| 2 |  |  |  | *破碎分选装置 | 0.1 | 采用全自动化破 碎分选技术 | 采用机械化破碎分选技术 | 全自动化破碎分选技术（Ⅰ级） | 100 | 10 |  |  | 100 | 10 |  |  |
| 3 |  |  |  | *分离 | 0.05 | 确保铅膏、 栅板、隔板、塑料和电解液完全分离 | 完全分离（Ⅰ级） | 100 | 5 |  |  | 100 | 5 |  |  |
| 4 |  |  |  | 预脱硫及副产物回收 | 0.05 | 使用碳酸钠、氢氧化 钠等作为脱硫剂， 脱硫副产物硫酸钠、硫酸钙等均需回收 | 本项目未采取预脱硫处理 | 100 | 5 |  |  | 100 | 5 |  |  |
| 5 |  |  |  | *废水处理和循环利用装置 | 0.05 | 废 水闭路循环使用、不外泄 | 破碎分选产生的废水进行闭路循环，定期排放一定量浓度至生产废水处理站处理后回用，项目生产废水不外排。（Ⅰ级） | 100 | 5 |  |  | 100 | 5 |  |  |
| 6 |  |  | 还原熔炼和火法精炼工序 | *熔炼方式 | 0.15 | 富氧熔炼 | 空气熔炼 | 本项目熔炼方式为富氧侧吹氧化还原熔炼（Ⅰ级） | 100 | 15 |  |  | 100 | 15 |  |  |
| 7 |  |  |  | 炉窑 | 0.05 | 鼓励使用连续熔池熔 炼炉；反射炉、短窑等炉型并配有富氧熔炼方式 | 本项目采用的富氧侧吹氧化还原熔炼炉为连续熔池熔炼炉（Ⅰ级） | 100 | 5 |  |  | 100 | 5 |  |  |
| 8 |  |  |  | 自动化控制系统 | 0.05 | 计算机控制进料和冶炼过程，具有炉内温度、压力、气体成分、废气流量或速率、重金属等在线监测装置 | 计算机控制进料 和冶炼过程，具有炉温、压力等关 键参数的在线监测 | 项目设计采用计算机控制系统，对进料和冶炼过程进行管理，并在线监测炉温、压力等关键参数（Ⅱ级） | 0 | 0 |  |  | 100 | 5 |  |  |
| 9 |  |  |  | 废气无组织排放处理 | 0.05 | 炉体密闭，负压 收集逸出气体 | 炉体密闭 | 本项目富氧侧吹熔炼为炉体密闭，负压收集逸出气体（I 级） | 100 | 5 |  |  | 100 | 5 |  |  |
| 10 |  |  |  | 烟尘收集和处理 | 0.1 | 采用高效自动化除尘设备 | 采用高效机械化除尘设备 | 项目采用“冷凝沉降+覆膜布袋”除尘系统，除尘系统采用高效自动化除尘设备（I 级） | 100 | 10 |  |  | 100 | 10 |  |  |
| 11 |  |  |  | 粉状物料储运 | 0.05 | 采用封闭式仓储，贮存仓库配通风设施，封闭式输送 | 项目除尘系统收集的烟尘用箱体罐车密闭运输，送至配料车间造粒后，作为还原熔炼原料，进行综合利用，粉状物料采用封闭式仓储，贮存仓库配通风设施，封闭式输送（I 级） | 100 | 5 |  |  | 100 | 5 |  |  |
| 12 |  |  |  | 余热利用装置 | 0.1 | 采用高效的余热换热器，余热用于发电 | 采用高效的余热换热器，余热用于供给热水或热空气 | 项目未采取余热回收装置 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 13 |  |  | 电解精炼工序 | 化铁 | 0.05 | 冶炼产粗铅不需铸锭，直接液态入热链 | 冶炼产粗铅铸锭后冷态入热链 | 不涉及 | 100 | 5 |  |  | 100 | 5 |  |  |
| 14 |  |  |  | 熔铅锅 | t | 0.05 | ≥100 | ≥75 | ≥60 | 不涉及 | 100 | 5 |  |  | 100 | 5 |  |  |
| 15 |  |  |  | 自动化水平 | 0.05 | 熔铅锅面固定，自动加药，残极连续机械加入；阴、阳极自动铸造；电铅锅机械扒渣；生产过程废气（氟硅酸雾）有效的收集与处理措施 | 阴、阳极自动铸造；电铅锅机械扒渣；生产过程废气产生的硅氟酸雾具备有效的收集与处理措施 | 不涉及 | 100 | 5 |  |  | 100 | 5 |  |  |
| 16 | 资源和能源消耗指标 | 0.1 | 废铅蓄电池破碎分选工序 | 单位产品碳酸钠消耗 | kg/t | 0.05 | ≤150 | 不涉及 | 100 | 5 | 80 | 8 | 100 | 5 | 80 | 8 |
| 17 |  |  |  | 单位产品氢氧化钠消耗 | kg/t | 0.05 | ≤20 | ≤25 | 不涉及 | 100 | 5 |  |  | 100 | 5 |  |  |
| 18 |  |  | 熔炼工序 | 单位产品白煤消耗 | kg/t | 0.1 | ≤75 | ≤85 | 89.17（低于Ⅲ级，非限定性指标） | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 19 |  |  |  | 单位产品铁屑消耗 | kg/t | 0.1 | ≤80 | 20.83（I 级） | 100 | 10 |  |  | 100 | 10 |  |  |
| 20 |  |  | 火法精炼工序 | 单位产品硝酸钠消耗 | kg/t | 0.05 | ≤3 | 1.25（I 级） | 100 | 5 |  |  | 100 | 5 |  |  |
| 21 |  |  | 电解精炼工序 | 单位产品氟硅酸消耗 | kg/t | 0.1 | ≤2 | ≤2.5 | ≤3 | 不涉及 | 100 | 10 |  |  | 100 | 10 |  |  |
| 22 |  |  |  | 残极率 | % | 0.1 | ≤38 | ≤40 | ≤45 | 不涉及 | 100 | 10 |  |  | 100 | 10 |  |  |
| 23 |  |  |  | 单位产品直流电耗 | kW·h/t | 0.1 | ≤120 | ≤150 | 不涉及 | 100 | 10 |  |  | 100 | 10 |  |  |
| 24 |  |  | 单位产品总氢氧化钠消耗 | kg/t | 0.1 | ≤30 | 0.42（I 级） | 100 | 10 |  |  | 100 | 10 |  |  |
| 25 |  |  | *单位产品综合能耗(折合标准煤计算) | kgce/t | 0.15 | ≤100 | ≤120 | ≤130 | 70.35（I 级） | 100 | 15 |  |  | 100 | 15 |  |  |
| 26 |  |  | 单位产品新鲜水用量 | kg/t | 0.1 | ≤300 | ≤500 | 895.89（低于Ⅲ级，非限定性指标） | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 27 | 资源 综合 利用 指标 | 0.15 | 硫酸钠回收率 | % | 0.15 | ≥95 | ≥95 | 不涉及 | 100 | 15 | 100 | 15 | 100 | 15 | 100 | 15 |
| 28 |  |  | 石膏处置率 | % | 0.05 | 100 | 100（I 级） | 100 | 5 |  |  | 100 | 5 |  |  |
| 29 |  |  | 废酸处理利用率 | % | 0.1 | 100 | 100（I 级） | 100 | 10 |  |  | 100 | 10 |  |  |
| 30 |  |  | *塑料回收率 | % | 0.1 | ≥99 | 100（I 级） | 100 | 10 |  |  | 100 | 10 |  |  |
| 31 |  |  | 废渣处置率 | % | 0.1 | 100 | 100（I 级） | 100 | 10 |  |  | 100 | 10 |  |  |
|  |  |  | 电解液循环利用率 | % | 0.1 | 100 | 98.21（Ⅰ级） | 100 | 10 |  |  | 100 | 10 |  |  |
| 33 |  |  | *铅总回收率 | % | 0.2 | ≥98 | 100（I 级） | 100 | 20 |  |  | 100 | 20 |  |  |
| 34 |  |  | 废水重复利用率 | % | 0.2 | 100 | 100（I 级） | 100 | 20 |  |  | 100 | 20 |  |  |
| 35 | 产品指标 | 0.1 | 粗铅锭 | % | 1 | ≥97 | ≥96 | 97.22（I 级） | 100 | 100 | 100 | 0.1 | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 36 |  |  | 铅合金锭 | % |  | 符合 GB/T 211 81 | 产品质量符合GB/T21181-2017（I 级） | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 37 |  |  | 精炼铅锭 | % |  | 符合 GB/T 211 81 | 产品质量符合GB/T21181-2017（I 级） | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 39 | 污染物产生指标（末端处理前） | 0.2 | 废水 | 单位产品废水产生量 | m3/t | 0.1 | ≤1 | 0.219（I 级） | 100 | 10 | 75 | 15 | 100 | 10 | 87.5 | 17.5 |
| 40 |  |  |  | *废水中的 Pb | g/t | 0.1 | ≤2 | ≤3 | ≤4 | 1.06（I 级） | 100 | 10 |  |  | 100 | 10 |  |  |
| 41 |  |  |  | 废水中其它物质（总Cu、Zn、As、Ni、Cd 、Cr、Sb、Hg 等） | g/t | 0.05 | Cu: ≤4；Zn: ≤20；A s: ≤2；Ni: ≤2 ；Cd: ≤0.2；Cr: ≤10；Sb:≤6；Hg: ≤0. 2 | 无（I 级） | 100 | 5 |  |  | 100 | 5 |  |  |
| 42 |  |  |  | pH | —— | 0.025 | 6~9 | 3（低于Ⅲ级，非限定性指标） | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 43 |  |  |  | *氨氮 | g/t | 0.05 | ≤10 | ≤20 | ≤40 | 0.27（I 级） | 100 | 5 |  |  | 100 | 5 |  |  |
| 44 |  |  |  | CODcr | g/t | 0.05 | ≤100 | ≤300 | ≤500 | 109.27（Ⅱ级） | 0 | 0 |  |  | 100 | 5 |  |  |
| 45 |  |  |  | 总磷 | g/t | 0.025 | ≤1 | ≤3 | ≤5 | 0.18（I 级） | 100 | 2.5 |  |  | 100 | 2.5 |  |  |
| 46 |  |  |  | 悬浮物 | g/t | 0.025 | ≤100 | ≤200 | ≤300 | 217.35（Ⅱ 级） | 0 | 0 |  |  | 100 | 2.5 |  |  |
| 47 |  |  | 废气 | 单位产品烟气产生量 | m3/t | 0.1 | ≤10000 | 9000（I 级） | 100 | 10 |  |  | 100 | 10 |  |  |
| 48 |  |  |  | *SO2 | kg/t | 0.1 | ≤5 | ≤10 | ≤15 | 53.15（低于Ⅲ级，本项目按非限定性指标考虑） | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 49 |  |  |  | NOx | kg/t | 0.1 | ≤1 | ≤2 | 0.12（I 级） | 100 | 10 |  |  | 100 | 10 |  |  |
| 50 |  |  |  | 烟尘（颗粒物） | kg/t | 0.05 | ≤5 | ≤10 | ≤15 | 13.97（Ⅲ级） | 0 | 0 |  |  | 100 | 5 |  |  |
| 51 |  |  |  | *烟尘中的 Pb | g/t | 0.1 | ≤200 | ≤400 | 75.17（I 级） | 100 | 10 |  |  | 100 | 10 |  |  |
| 52 |  |  |  | 烟尘中的其他金属（Cd、Sn、Sb、As 等） | g/t | 0.025 | Cd: ≤10；Cr: ≤200；Sn: ≤200；Sb: ≤200；As: ≤80 | Cd：1.41g/t；Cr：1.54g/t；Sn：3.79g/t；Sb：6.92g/t；As：3.44g/t（I 级） | 100 | 2.5 |  |  | 100 | 2.5 |  |  |
| 53 |  |  |  | 氟硅酸雾 | mg/m3 | 0.05 | ≤20 | ≤45 | 不涉及 | 100 | 5 |  |  | 100 | 5 |  |  |
| 54 |  |  | 废渣 | 单位产品废渣产生量 | kg/t | 0.025 | ≤150 | 12.51（I 级） | 100 | 2.5 |  |  | 100 | 2.5 |  |  |
| 55 |  |  |  | *废渣含铅量 | % | 0.025 | ≤2 | 1（I 级） | 100 | 2.5 |  |  | 100 | 2.5 |  |  |
| 56 | 清洁生产管理指标 | 0.15 | *环境政策、法律法规标准执行情况 | 0.15 | 符合国家和地方有关 环境法律、法规，严格执行建设项目环境影响评价制度和建设项目 环保“三同时”制度，废水、废气、噪声等污染物排放符合国家和 地方排放标准；污染物排放应达到国家和地方污染物排放总量控制 指标和排污许可证管理要求；符合行业产业政策。 | 本项目符合国家和云南省有关环境法律、法规，符合行业产业政策；项目现处于展环评工作阶段，根据污染治理措施及污染物排放情况核算，本项目污染物能达标排放；项目建成运营后建成后，应及时办理排污许可，加强污染设施的运营管理，确保污染物排放达到总量控制指标和排污许可证管理要求 | 100 | 15 | 95 | 14.25 | 100 | 15 | 100 | 15 |
| 57 |  |  | 开展清洁生产审核 | 0.05 | 按照国家和地方要求 完成清洁生产审核工作 | 项目现处于环评工作阶段，项目建成后，应按照国家和地方要求，开展清洁生产审核工作 | 100 | 5 |  |  | 100 | 5 |  |  |
| 58 |  |  | 固体废物处理处置 | 0.1 | 采用符合国家规定的废物处置方法处理废物；一般固体废物按照GB18599 进行妥善处 理；危险固体废物等按照 GB18597 相关规定执行 | 本项目产生的固废均进行有效处置，拟采取的处置方法符合国家相关要求 | 100 | 10 |  |  | 100 | 10 |  |  |
| 59 |  |  | 环境管理体系制度 | 0.05 | 按照 GB/T 24001 建立并运行环境管理体系，环境管理程序文件及作业文件齐备 | 项目现处于环评工作阶段，项目建成后将按照 GB/T 24001 建立并运行环境管理体系，并妥善管理环境管理程序文件及作业文件 | 100 | 5 |  |  | 100 | 5 |  |  |
| 60 |  |  | 污染物排放监测 | 0.05 | 按《污染源自动监控 管理办法》规定，安装污染物排放自动监控设备，且与环保主管部 门的监控系统联网，装置能正常运行 | 项目现处于环评工作阶段，项目拟按《污染源自动监控 管理办法》规定，安装污染物排放自动监控设备，且与环保主管部门的监控系统联网。项目建成后，加强装置的维护和管理，保证装置能正常运行 | 100 | 5 |  |  | 100 | 5 |  |  |
| 61 |  |  | 废水处理设施管理 | 0.05 | 建有废水处理设施运行中控系统，建立治污设施运行台账 | 建立治污设施运行台账 | 项目现处于环评工作阶段，本项目拟建生产废水处理站和生活污水处理站，将废水分类进行处理后回用。项目建成后，应加强污染治理设施的运营管理，建立治污设施运行台账 | 0 | 0 |  |  | 100 | 5 |  |  |
| 62 |  |  | 地下水监测 | 0.025 | 按 HJ/T 164 的要求进行监测 | 项目现处于环评工作阶段，环评报告按照HJ/T 164 的要求制定了地下水监测计划，项目建成后，建设单位应按计划进行监测 | 100 | 2.5 |  |  | 100 | 2.5 |  |  |
| 63 |  |  | 危险化学品管理 | 0.05 | 符合《危险化学品安全管理条例》相关要求 | 本项目涉及的危险化学品主要为硫酸电解液，项目建成后，按照《危险化学品安全管理条例》对项目生产涉及的危险化学品进行管理 | 100 | 5 |  |  | 100 | 5 |  |  |
| 64 |  |  | 环境管理制度和组织机构 | 0.025 | 有完善的环境管理制度和机构以及专业的环境管理人才有专门的环境管理机构和专业环境管理人员 | 项目建成后，将制定环境管理制度，成立环境管理部作为专门的环境管理机构，并配备专门的环境管理人员 | 100 | 2.5 |  |  | 100 | 2.5 |  |  |
| 65 |  |  | 污水排放口管理 | 0.05 | 排污口符合《排污口规范化整治技术要求（试行）》相关要求 | 本项目废水经处理后循环利用不外排，项目不设施污水排放口 | 100 | 5 |  |  | 100 | 5 |  |  |
| 66 |  |  | 界区内的气相无组织排放和“跑冒滴漏”点源 | 0.05 | ≤8 个 | ≤10 个 | ≤15 个 | 项目建成，应加强环境管理，避免出现无组织排放和“跑冒滴漏”点源 | 100 | 5 |  |  | 100 | 5 |  |  |
| 67 |  |  | 环境信息公开 | 0.05 | 按照《环境信息公开办法（试行）》要求公开环境信息 | 项目建成后，严格按照 HJ 617 编写企业环境报告书，并按照信息公开办法的要求进行信息公开 | 100 | 5 |  |  | 100 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 按照 HJ 617 编写企业环境报告书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | 环境应急 | 0.05 | 针对危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用、处置，制定意外事故的防范措施和应急预案，开展重大环境污染事故应急演练，建立重大事故应急预警机制，应急预案必须经过评审备案 | 项目现处于环评工作阶段，项目建成后，应制定突发事件环境风险应急预案，开展重大环境污染事故应急演练，建立重大事故应急预警机制，应急预案必须经过评审备案 | 100 | 5 |  |  | 100 | 5 |  |  |
| 69 |  |  | *生产过程环境管理 | 0.05 | 废铅蓄电池的收集、运输和贮存，废铅蓄电池回收企业的清洁生产要求和设施建设要求，工艺过程污染控制要求以及污染物控制要求均按标准 HJ 519 执行 | 本项目按照《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）进行设计、建设。废铅蓄电池的收集、运输和贮存，废铅蓄电池回收清洁生产要求和设施建设要求，工艺过程污染控制要求以及污染物控制要求均按照《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》执行 | 100 | 5 |  |  | 100 | 5 |  |  |
| 70 |  |  |  | 0.05 | 对所有原辅材料均有质检制度和消耗定额管理制度；对所有生产工序有操作规程，主要岗位有作业指导书 | 项目现处于环评工作阶段，项目建成后，应建立原辅材料质检制度和消耗定额管理制度；对所有生产工序有操作规程，制定主要岗位有作业指导书 | 100 | 5 |  |  | 100 | 5 |  |  |
| 71 |  |  |  | 0.05 | 熔铅锅、电铅锅等产生粉尘部位，均要配备控制与处理装置 | 项目熔炼炉、精炼炉等污染部位均配备了污染物收集、治理措施 | 100 | 5 |  |  | 100 | 5 |  |  |
| 72 |  |  |  | 0.1 | 电解槽应采取覆盖剂等酸雾抑制措施 | 不涉及 | 100 | 10 |  |  | 100 | 10 |  |  |
|  | 77.85 | 92.5 |

# 10环境保护措施及其可行性论证

## 10.1废气治理措施可行性

（1）切盖倒酸、破碎分选过程中酸雾

本项目采用自动化切盖倒酸及破碎分选设备，在切盖倒酸和破碎分算过程中，会有酸雾产生，产生的酸雾废气收集后采用酸雾喷淋塔喷淋吸收后，经由15m高排气筒排放。酸雾治理处理工艺如下：

图10.1-1     酸雾洗涤处理工艺流程

酸雾洗涤吸收塔的主要原理是利用废气与石灰水碱液间的接触，废气中的酸雾和石灰水发生中和反应，达到去除酸雾的目的。

本项目采用气液逆向吸收洗涤处理方式，即石灰水碱液自塔顶向下以雾状（或小液滴）喷撒而下，项目生产过程中产生的的酸雾废气则由塔体自下而上逆向流，与石灰水碱液充分接触，再经过除雾段处理后，排入大气中。洗涤后废液收集至循环沉淀池，经沉淀后，用于石灰水乳液的配制，进行循环利用。

石灰水碱液喷淋洗涤作为酸雾净化的常规处理方式，在工业上已得到广泛应用，酸雾吸收净化效率能达到90%以上，环评报告以90%计，酸雾经洗涤净化后，排放浓度13.02mg/m3，能满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3中大气污染物排放标准限值20mg/m3。从技术上，酸雾采用洗涤塔治理措施是可行的。

（2）富氧侧吹熔炼烟气治理措施可行性

1）除尘措施可行性

本项目熔炼烟气和熔炼炉进料、出渣和出铅口环境集烟经收集后，先进入冷凝沉降室+覆膜袋式收尘系统，冷凝沉降属于重力除尘技术， 根据《再生铅冶炼污染防治可行技术指南》，同为重力沉降技术的旋风除尘技术除尘效率约70%，本环评考虑到冷凝沉降和旋风除尘效率的差异，从保守角度，冷凝沉降除尘效率取50%。冷凝沉降处理后，废气再经覆膜袋式除尘，根据《再生铅冶炼污染防治可行技术指南》，袋式除尘效率大于99.5%，本次环评以保守99%计。综上，本项目“冷凝沉降室+覆膜袋式收尘”总体除尘效率以99.5%计（其中冷凝沉降效率以50%，覆膜袋式除尘效率99%）。

粗铅熔炼时有一定量的铅、锡、锑等重金属呈蒸汽状态逸出，铅、锡、锑蒸汽在温度降低时很快氧化，熔炼废气经冷凝沉降后，废气中铅、锡、锑蒸汽形成气溶胶，气溶胶有絮凝和聚结的倾向使体积变大形成铅尘，铅、锡、锑烟的主要成分是 PbO、SnO、SbO等，比重较大，先在沉降室沉降除尘后，再进入覆膜袋式收尘，可有效降低废气中重金属的排放。

另外由于熔炼废气温度较高，为防止将覆膜袋式除尘器烧穿，造成非正常排放，故将熔炼烟气经冷凝沉降后，使烟气温度得到冷却，确保烟气进入覆膜袋式除尘前温度低于200℃。本项目采用覆膜袋式式除尘技术，根据《再生铅冶炼污染防治可行技术指南》，袋式除尘技术适用于熔炼及精炼工序的烟气除尘，覆膜袋式除尘效率可以达到 99.5%以上，能够满足工程烟气治理的要求。

经冷凝沉降和覆膜袋式除尘后的富氧侧吹废气再经”气动乳化+双碱”二级脱硫后，经由2#排气筒排放，排气筒高度40m。

2）脱硫措施可行性

熔炼烟气经“冷凝沉降+覆膜袋式除尘”，再经“气动乳化+双碱”二级脱硫。气动乳化脱硫系统由制浆系统、烟气系统、SO2吸收系统、除雾器、石膏处理系统和循环水系统。根据《再生铅冶炼污染防治可行技术指南》（环境保护部公告2015年第11 号）中推荐的石灰/石灰石脱硫技术，其脱硫效率高于95%。与传统“石灰石—石膏湿法”脱硫工艺相比，“气动乳化脱硫系统采用内循环吸收方式增加了烟气和脱硫液的接触时间，脱硫效率能达到98.5%以上。脱硫液吸收SO2后流入塔底，由循环泵从塔底打到喷淋层上，在喷淋层被喷嘴雾化。脱硫液吸收 SO2 后生产中间产物亚硫酸氢钙，再将液相的亚硫酸氢钙溶液收集后放置在空气中进行氧化，生成含水硫酸钙。最后将含水硫酸钙溶液引至石膏脱水系统。通过向塔内加入石灰石浆液，维持塔釜浆液的 pH值稳定，保证脱硫效率。

为了保证二氧化硫稳定达标排放，本项目设计在“气动乳化脱硫系统”后增加“双碱法”脱硫系统。“双碱”脱硫系统采用“钠--钙双碱湿法”烟气脱硫工艺，整套系统包括烟气系统、脱硫剂系统（石灰乳供应及补充碱系统）、SO2吸收系统、再生系统、工艺水供应系统、电控系统及其它辅助系统。

由“气动乳化脱硫系统”出来的烟气经脱硫塔进口烟道从底部进入脱硫塔后上行，与塔中部喷淋而下的钠碱溶液（脱硫剂）逆流碰撞接触，烟气中的SO2被钠碱溶液吸收，发生如下的化学反映，完成脱硫过程。

Na2CO3+SO2→Na2SO3+CO2     ①

Na2SO3+SO2+H2O→2NaHSO3    ②

以上反应中，①式为启动反应和主要反应式；碱性降低到中性甚至弱酸性时，则按②式发生反应。

脱硫后的烟气经塔上部的除雾器脱去烟气中携带的水分，由40m高排气筒排放。

吸收二氧化硫后的脱硫剂，从脱硫塔溢流口（或底部）排出进入再生反应池，与同时加入池内的石灰乳（Ca(OH)2）进行再生反应， NaHSO3很快跟石灰反应释放出Na+，随后生成SO32-又继续跟石灰乳液反应，生成的产物以半水合物CaSO3·1/2H2O的形式沉淀下来，从而达到钠碱再生的目的。

根据《再生铅冶炼污染防治可行技术指南》（环境保护部公告2015年第11 号）中推荐的钠碱法脱硫技术，其脱硫效率高于99.5%。与传统“钠碱法”脱硫工艺相比，本项目采用的“双碱法脱硫”工艺在不降低脱硫效率的前提下，增加了钠碱再生系统，减少氢氧化钠的消耗和副产亚硫酸钠的处理。

3）二噁英控制措施可行性

本项目二噁英的控制采用“精细化分选预处理”技术，在项目破碎分选预处理时，进行精细化分选预处理，将废旧铅酸蓄电池中的塑料以副产品的形式回收，从源头控制进入富氧侧吹还原炉内的塑料量，以控制二噁英的产生。根据《排污许可证申请与核发技术规范-再生有色金属工业》编制说明：目前再生铅冶炼企业二噁英控制技术一般采用“精细化分选预处理”、“布袋除尘+活性炭吸附”和“活性炭注入+布袋除尘+活性炭吸附”等技术。其中，“精细化分选预处理” 技术可行性较高，是再生铅二噁英治理技术的最佳途径。由于再生铅原料较为单一，通过前端的精细化分选，将产生二噁英的有机物质分离出去，可以减少有机物进入后续冶炼工艺， 从源头遏制二噁英的产生，该方法具有成本低、效果好、易操作等优点，目前多数再生铅冶炼企业采取此种技术。

参考《再生铅冶炼污染防治可行技术指南 （征求意见稿）编制说明》富氧底吹熔炼工艺污染物产生情况表，二噁英产生量＜0.5ngTEQ/m3，满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3中大气污染物排放标准限值中二噁英0.5ng/TEQ/m3。

（3）精炼废气治理措施可行性

项目建设精炼炉8台，每台精炼炉上方和出铅口均配套建设集气罩，精炼炉废气经收集后，一起进入“冷凝沉降+覆膜袋式除尘”处理，处理气量包括配料车间微负压废气、冶炼车间微负压废气和精炼车间环境集烟，气量合计50000m3/h，除尘效率99.5%。精炼车间废气经除尘后，经由25m高排气筒排放（3#排气筒排放）。

根据《再生铅冶炼污染防治可行技术指南》，同为重力沉降技术的旋风除尘技术除尘效率约70%，本环评考虑到冷凝沉降和旋风除尘效率的差异，从保守角度，冷凝沉降除尘效率取50%。冷凝沉降处理后，废气再经覆膜袋式除尘，根据《再生铅冶炼污染防治可行技术指南》，袋式除尘效率大于99.5%，本次环评以保守99%计。综上，本项目“冷凝沉降室+覆膜袋式收尘”总体除尘效率以99.5%计（其中冷凝沉降效率以50%，覆膜袋式除尘效率99%）。根据污染源强核算，精炼废气经处理后，污染物排放能满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3中大气污染物排放标准限值，从技术上，酸雾采用洗涤塔治理措施是可行的。

（5）排气筒高度设置合理性

本项目共设有 3个排气筒，1#为酸雾洗涤搭排气筒，主要排放的污染物为切盖倒酸、破碎分选环节产生的酸雾，排气筒高度15m；2#排气筒和熔炼废气废气经处理后的排气筒，排气筒高度40m；3#排气筒和熔炼废气废气经处理后的排气筒，排气筒高度25m。排气筒高度满足《再生铜、铝、铅、锌工 业污染物排放标准》(GB31574-2015)中“排气筒高度不得低于 15m”的要求。根据项目废气污染物排放核算，本项目建成后废气排放速率和排放浓度均可达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB31574-2015)的标准。 根据大气环境影响预测，本项目排放废气不会对周围环境及敏感目标造成较大影响。同时，排气筒周边 500 米范围内均无敏感点。因此，可认为本项目排气筒设置方案是合理的。

（4）无组织排放控制措施

本项目无组织排放废气包括废电池储存以及废电解液 分离收集过程产生的硫酸雾废气。再生铅熔炼过程中加料、出铅、出渣；精炼车间精炼、铸锭机等生产过程产生的含铅尘、粉尘废气。项目设计采取的无组织排放控制措施如下：

1）按照《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）的要求，在工艺设计、工程设计时，控制无组织排放。在生产车间实行微负压设计，其产生的废气经过分支管道集中到总管道，最终进行净化处理后达到 GB 31574 的要求。其中，废铅蓄电池贮存库和废铅蓄电池破碎分选车间处于微负压状态，产生的硫酸雾和颗粒物应集中送酸雾洗涤吸收塔处理。备料车间、外购粉料车间、外购含铅物料车间分别按照微负压状态设计，产生的污染物集中后，并入精铅除尘主系统，进行除尘处理后排放。

2）熔炼炉加料口、出渣口、出铅口均设置集气罩，采取环境集烟措施，将废气收集处理，减小熔炼过程中无组织废气的排放；

3）精炼车间精炼炉和出铅口、铸锭机上方安装集气罩，采取环境集烟措施，将精炼过程中的废气收集处理，减小熔炼过程中无组织废气的排放。

4）在车间内采用定期洒水喷淋、清扫车间卫生，减少车间内的扬尘。

## 10.2废水处理措施可行性

（1）废水回用不外排的可行性

本项目生产废水处理站进水水量25505.5m3/a，生产废水处理站设计处理规模100m3/d，处理工艺为“石灰中和+亚铁盐絮凝沉淀”，经处理后，可回用水量25480m3/a，中和沉淀渣带走约25.5m3/a。生产废水处理后，回用于破碎分选生产环节，项目破碎分选对水质要求不高，生产废水经处理后回用在是可行的。

根据项目用水、排水情况及水平衡，项目破碎分选生产环节总用水量37700m3/a，除了生产废水处理站回用25480m3/a和循环水外，还需补充3694m3/a的新鲜水，项目破碎分选环节完全可以接纳本项目生产废水，从水量上分析，生产废水回用于项目破碎分选环节是可行的。

建设项目绿化面积4000m2，按绿化用水定额3L/d.m2计，绿化用水量约为12m3/d，一年非雨天以200天，年绿化用水量2400m3/a，绿化用水优先利用经处理达标后的生活污水，不足部分由新鲜水补充，能保证接纳不项目处理达标的生活污水。活污水经处理后，出水水质浓度为COD：30mg/L，NH3-N：10mg/L，BOD：10mg/l，总磷1.0mg/L，出水水质能满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）城市绿化标准，用于绿化时可行的。雨天，生活污水可进入雨水收集池，晴天回用于绿化。项目拟建容积为900m3的雨水收集池一个，能保证雨天生活污水得到有效收集。

（2）保证废水不外排的措施

1）项目设计、建设过程中，认真落实污水及初期雨水收集措施；

2）加强污水及初期雨水的收集系统的维护；

3）加强生产废水处理站的运营管理，确保生产废水得到有效处理及回用。

4）当发生生产废水处理站处理系统、回用系统出现故障时，应对涉及废水产生的预处理、破碎分选环节停产，并生产废水处理站进行检修，确保污水处理设施正常运营后，方可进行生产活动。

## 10.3噪声防治措施可行性

建设项目主要噪声源有破碎机、冷却机组、冷却塔、空压机、水泵和风机等，其声源等效声级在80～110dB（A）。本项目从噪声源和噪声传播途径着手，并综合考虑平面布置和绿化的降噪效果，通过采取减振、隔声和消声等措施降噪。控制噪声对厂界外声环境的影响。具体可采取的治理措施如下：

（1）从声源上控制，破碎机、空压机、冷却机组、风机等高噪设备选择低噪声和符合国家噪声标准的设备，在订购主要生产设备时向生产厂家提出明确的限噪要求，在设备安装调试阶段严格把关，并提高安装精度。

（2）建筑设计时，控制厂房的窗户面积，并设隔声门窗，减少噪声对外辐射，同时隔声门窗采用隔声效果较好的隔声门窗，工作时应尽量关闭门窗。

（3）对各生产加工环节中噪声较为突出的，且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，采用隔声降噪、局部吸声技术。对于产噪较大的独立设备如破碎机、空压机等，可采用固定或密封式隔声罩以及局部隔声罩，将噪声影响控制在较小范围内。隔声罩的壳壁用薄钢板制成，在罩内涂刷沥青阻尼层，为了降低罩的声能密度和提高隔声效果，可在罩内附吸声层。如空压机采用全罩型机箱，箱内壁衬吸声材料，吸气口装消声器，墙壁加装吸声材料等。

（4）采用动力消振装置或设置隔振屏降低设备振动噪声。对生产设备、空压机等设备采用弹性支承或弹性连接以减少振动。

（5）强化管理：加强对冷却机组、冷却塔、空压机、风机等生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。避免因设备运转不正常时造成的厂界噪声超标。合理安排装卸作业，避免噪声设备同时运转，控制突发噪声的产生强度。

（6）合理布局和调整

在厂区总平面布置时，将噪声源较集中的主厂房布置在中央区域及远离居民的区域，其它主要噪声源亦尽可能远离厂界，以减轻厂区噪声对外界环境的影响。

本项目将引风机、空压机等噪声设备较大的装置布置较为集中，布局较为合理。

（7）厂区绿化

厂区内根据功能分区，建设绿色隔声带进行降噪；对厂界进行绿化，种植高大乔木形成隔离带，可以削减噪声对周围环境的影响，该项措施可削减5dB。

项目周边1000米范围内无居民居住。本项目通过采取以上措施后，拟建工程环境噪声强度将大为降低，各高噪声设备产生的噪声得到控制，不存在扰民现象，对周边声环境影响较小。

## 10.4地下水污染防治措施可行性

根据区域水文地质特征及地下水环境敏感程度，项目从源头控制、分区防控和跟踪监测三个方面采取地下水污染防治措施。

采取的措施符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）的要求。

根据本次对评价区水文地质条件及场地水文地质条件分析以及评价区地下水渗流和污染物迁移数值模拟分析结果，结合场地周边地层岩性分布特征及污染物迁移模拟分析，其中，JC1上游背景值监测井；JC2作为裂隙水向南西渗流跟踪监测井；JC3、JC4作为北侧裂隙水水污染跟踪监测井；JC5作为北侧落苴美村地下承压水污染跟踪监测井。发现地下水质出现异常现象时，加大取样频率，并根据实际情况增加监测项目，查出原因以便进行补救；同时积极上报当地环保部门及其他相关部门，采取应急措施，查出原因以便补救。

## 10.6固废处置措施的合理性

本项目针对项目生产过程固体废物产生情况，采取分类处置措施，精炼渣除尘器收尘和污水处理站污泥等含铅物料返回本项目熔炼配料车间；水淬渣外售水泥厂作为生产配料，生活垃圾交由环卫部门进行处置。处置措施可行。

需要外委处置的固废废物中，建设单位已与禄丰喜尧水渣磨粉有限公司签订了水淬渣和脱硫石膏渣购销意向协议。因本项目废气中含有重金属等污染物，脱硫石膏渣中成分复杂，建设单位在设计时，石膏渣库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行设计和建设，渣库采取防渗、防雨、防流失措施。待项目建成运营后，对第一批次脱硫石膏渣进行危险废物属性鉴别，若属于一般工业固废，则按照一般工业固废进行管理。若属于危险废物，按照危险废物的管理要求，委托有资质的单位处置。目前，已颁发危险废物经营许可证，且核准经营的危废类别包括冶炼烟气脱硫渣的企业有滇北工贸有限公司，核准的生产规模为45000t/a，根据调查，该公司目前处于正常生产状态，可满足本项目产生的脱硫石膏渣。

废滤膜、废隔板和废劳保用品和包装材料属于《危险废物名录（2020年版）》中“含有或沾染毒性、感染性危险废物的 废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险废物代码900-041-49 ，委托有资质的单位进行处置。根据《云南省危险废物经营许可证情况汇总表（截止2020年3月31日）》，省内能有资质处置危险废物类别为900-041-049 的单位有陆良化工实业有限公司、文山海创环保科技有限责任公司、曲靖银发危险废物集中处置中心有限公司，上述公司均处于正常生产状态，建设单位可结合本项目实际情况，经实地调研后，委托上述单位对废隔板进行处置。

## 10.5环境风险防范措施可行性

（1）项目在设计、建设和运营期间，从硫酸电解液的贮存、大气污染治理措施的运行管理和工艺自动化等方面，落实大气环境风险方案措施，大气环境风险总体可控。

（2）建立“单元-厂区-园区”的地表水环境风险防控体系。酸雾洗涤塔、破碎分选生产废水、脱硫废水在各自工段进行循环利用，根据循环水量的大小，保证循环水池的容积能收集各类废水的在线量，建立生产单元一级防控措施，避免废水不能回用时外排。厂区内拟建容积650m3初期雨水收集池1座，容积750m3事故应急池1座，容积900m3雨水收集池1座，可以满足事故废水的收集，事故废水经收集后，分批返回生产废水处理站处理后回用，作为生产补充水。和园区管委会做好对接协调，当发生事故时，及时向园区管委会报告，若事故不能在厂区内得到控制，请求园区管委会级周边企业的支援。

（3）项目在建设和运营期间，认真落实地下水污染源头控制和分区防渗措施，加强地下水环境的监控、预警。发现地下水质出现异常现象时，加大取样频率和监测范围，同时积极上报当地环保部门及其他相关部门，并根据实际情况增加监测项目和监测点位，将周边村庄饮用水井纳入监测范围，若发现饮用水井污染物异常，应停止受影响的村庄饮用地下水、同时寻找替代水源。

（4）建设单位根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）的相关规定，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T69-2004）的要求，制定突发事件环境风险应急预案。

采取上述措施以后，项目环境风险可控

## 10.6污染防治措施汇总

根据项目污染物排放及污染治理措施分析，对项目拟采取的污染防治措施进行汇总，见表10.6-1。

表10.6-1     污染防治措施一览表

| 污染源 | 污染物 | 对策措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 车间微负压 废气 | 废电池贮存库、电解液回收车间、破碎分选车间 | 硫酸雾、颗粒物、铅尘 | 电池贮存库、电解液回收车间、破碎分选车间微负压产生的废气分别经酸雾洗涤塔（石灰水中和洗涤，酸雾净化效率90%、除尘效率80%）处理后经过15m高排气筒排放（1#排气筒） | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3和表5中相关限值要求 |
|  |  | 含铅废物仓库和配料车间、熔炼和精炼车间 | 颗粒物、铅、砷、锡、锑、镉、铬 | 含铅废物仓库和配料车间、熔炼和精炼车间等微负压产生的废气经精炼炉烟气净化系统（冷凝沉降+覆膜袋式除尘处理后，经25m高排气筒排放（3#排气筒） |  |
|  | 预处理单元废气 | 电解液回收废气 | 硫酸雾 | 带电解液电池切盖倒酸过程中产生的硫酸雾经集气罩收集（集气效率90%），送酸雾洗涤吸收塔处理后，经由1#排气筒排放 |  |
|  |  | 破碎废气 | 硫酸雾、颗粒物 | 废电池破碎工段采用湿式破碎工艺，破碎设备上方设置集气罩（集气效率90%）收集挥发出的硫酸雾，送酸雾洗涤吸收塔处理后，并入1#排气筒排放 |  |
|  | 熔炼烟气处理 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、铅、砷、锡、锑、镉、铬、二噁英 | 2台熔炼炉各设一套“冷凝沉降+覆膜袋式收尘”系统（每套处理废气量50000m3/h，除尘效率99.5%），熔炼烟气经冷凝除尘后，再通过1套“气动乳化+双碱”二级脱硫系统（处理废气量100000m3/h，脱硫效率99.5%）处理后，由40m高排气筒排放（2#排气筒） |  |
|  | 熔炼炉环境 集烟 | 颗粒物、铅、砷、锡、锑、镉、铬 | 2台熔炼炉进料口各设1个集气罩、出渣和出铅口共用1个集气罩，收集的熔炼炉环境集烟与熔炼烟气合并经“冷凝沉降室+覆膜袋式收尘+二级脱硫系统（气动乳化+双碱）”处理后，由2#排气筒外排 |  |
|  | 精炼废气处理 | 颗粒物、铅、砷、锡、锑、镉、铬 | 8台精炼炉废气经“冷凝沉降+覆膜袋式除尘”（风机风量50000m3/h，除尘效率99.5%）处理后，由3#排气筒排放 |  |
|  | 精炼炉环境集烟 | 颗粒物、铅、砷、锡、锑、镉、铬 | 8台精炼炉出铅、2台浇注机各设1台集气罩，收集的精炼炉环境集烟与精炼烟气一并经“冷凝沉降+覆膜袋式除尘”处理后，由3#排气筒排放 |  |
| 无组织废气 | 颗粒物、铅、砷、锡、锑、镉、铬 | 电池贮存库、电解液回收车间、破碎分选车间、原料仓库和配料车间、熔炼和精炼车间均为微负压状态，在电池切盖倒酸设备上方、破碎设备上方，熔炼炉熔炼炉进料口、出渣口、出铅口，精炼炉和出铅口，浇注机等均设置集气罩，减少无组织废气排放量；严格控制物料储存、输送等无组织排放，采取密闭运输等有效措施 |  |
| 废水 | 预处理单元废水 | 电解液提纯反冲洗废水 | PH、COD、悬浮物、铅 | 在电解液提纯过程中产生的反冲洗废水，送生产废水处理站（采用“石灰中和+亚铁盐絮凝沉淀”处理工艺，处理规模为100m3/d）处理后回用于破碎分选生产环节 | 送生产废水处理站处理后回用 |
|  |  | 酸雾洗涤废水 | PH、COD、悬浮物、铅 | 经中和处理后，返回酸雾洗涤塔循环利用 | 定期排放一定量的浓水至生产废水处理站处理后回用于破碎分选环节 |
|  |  | 破碎分选振动筛滤废水 | PH、COD、悬浮物、铅 | 破碎工序产生废水随破碎物料一并进入分选工序，振动分选中筛下物铅膏经压滤后的滤液进入循环水池 |  |
|  |  | 二级水力分选废水、铁片和塑料清洗废水 | PH、COD、悬浮物、铅 | 进入破碎分选循环水池，进行循环利用 |  |
|  | 冶炼单元废水 | 水淬冲渣废水 | PH、悬浮物、铅 | 进入水淬渣循环水池，循环利用于冲渣工序 | 定期排放一定量的浓水去生产废水处理站处理后回用于破碎分选 |
|  |  | 浇铸冷却水 | PH、悬浮物 | 送冲渣工序 | 不外排 |
|  |  | 烟气脱硫废水 | PH、COD、悬浮物、铅 | 经沉淀调解pH后，循环利用于烟气脱硫工序 | 不外排 |
|  | 软水站废水 | 悬浮物 | 软水站采用反渗透制水工艺，产生的浓水全部用于冲渣补充水 | 不外排 |
|  | 地坪清洁废水及汽车清洗废水 | PH、COD、悬浮物、铅、石油类 | 送至生产废水处理站处理后回用于生产 | 不外排 |
|  | 实验室废水 | PH、COD、悬浮物 |  | 不外排 |
|  | 员工洗衣和淋浴废水 | PH、COD、悬浮物、铅 |  | 不外排 |
|  | 初期雨水 | PH、COD、悬浮物、铅 | 初期雨水由初期雨水池（1个，650m3）收集后，分批送生产废水处理站处理后回用于生产 | 不外排 |
|  | 一般生活污水 | COD、BOD5、氨氮、总磷 | 与员工洗衣和淋浴废水区别处理，一般生活污水送地埋式一体化生活污水处理站（处理规模为5m3/d）处理达《城市污水再利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）城市绿化标准限值后，用于项目区的绿化，雨季进入雨水收集池，晴天回用于绿化 | 不外排 |
| 固体废物 | 电解液提纯 | 废电解液提纯滤渣 | 送熔炼工段配料 | 综合利用 |
|  |  | 废滤膜 | 委托有资质的单位处置 | 有效处置 |
|  | 废电池破碎分选 | 铁片 | 外售 | 综合利用 |
|  |  | 废隔板 | 委托有资质的单位处置 | 有效处置 |
|  | 熔炼炉 | 水淬渣 | 外售水泥厂 | 综合利用 |
|  | 精炼炉 | 精炼渣 | 送熔炼工段配料 | 综合利用 |
|  | 生产废水处理站 | 生产废水处理站污泥 | 送熔炼工段配料 | 综合利用 |
|  | 酸雾洗涤和烟气脱硫 | 酸雾洗涤塔及熔炼烟气脱硫石膏渣 | 根据属性鉴别结果处理处置，脱硫石膏渣库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）对危废库要求进行建设 | 根据鉴别结果，按要求进行处置 |
|  | 烟尘除尘系统 | 除尘器收尘 | 送熔炼工段配料 | 综合利用 |
|  | 工作人员 | 废劳保用品及带铅尘废包装袋 | 委托有资质的单位处置 | 有效处置 |
|  | 工作人员 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 外委清运 |
| 噪声 | 生产设备 | 设备噪声 | （1）振动筛、压滤机、破碎机、给料机、压缩机、各种泵类、风机等生产设备设置在厂房内，同时采取基础减震、安装消声设施等措施； （2）加强项目区绿化和厂房隔声 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准 |
|  | 物料运输 | 运输噪声 | （1）运输车辆进入场区后限速行驶； （2）进入厂区后严禁鸣号； （3）合理安排运输时间，尽量避免夜间运输 | 不产生运输扰民 |
| 地下水 | 分区防渗 | 重点防渗区：包括废电池储存仓库、破碎分选车间、废电解液处理车间、配料车间、外购含铅物料仓库、铅膏仓库、硬质铅仓库、废隔板暂存间、酸雾洗涤塔、电解液储罐、生产废水处理站、脱硫塔、脱硫石膏渣库、水淬渣库、水淬渣收集池、初期雨水池、事故水池及其他各生产水池等。其中，废电池储存仓库、外购含铅物料仓库、铅膏仓库、硬质铅仓库、脱硫石膏渣库、废隔板暂存间等按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，其他重点防渗区按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》重点防渗区的要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥6m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 一般防渗区：冶炼车间（熔炼+精炼）、软水站、煤仓库、塑料仓库、成品仓库、石灰仓库、生活污水处理站、雨水收集池、厂内道路等，按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016)）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗层的防渗性能应等效于厚度≥1.5m，渗透系数小于1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 （3）简单防渗区：制氧站、办公楼等区域，采用混凝土进行硬化处理 |
|  | 跟踪监测 | 项目厂区周边布设5个地下水跟踪监测井（①项目场区与垃圾场间设JC1监测井（位于厂界东北侧40m，上游对照井）；②项目场区与乌梢箐水库间设JC2监测井（位于厂界西侧15m）；③项目场区北侧沟谷处设JC3监测井（位于项目厂区内污水处理站北侧，污染控制监测井）；④落苴美村与场区间设JC4监测井（位于厂界北侧620m，下游污染扩散监测井）；⑤落苴美村现有水井设为JC5监测井（位于厂界北侧1600m，下游污染扩散监测井） |
| 环境风险 | 厂外危险废物运输委托有资质单位按规范进行，危废转移执行联单制度； 厂内按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）对危废库进行整改及建设，加强危险废物贮存管理； 建设1500m3事故水池1座； 废电解液收集罐、硫酸电解液储罐等罐区设置围堰，围堰高度为0.5m，罐区地面、围堰内侧进行防腐、防渗处理； 落实全厂分区防渗措施，并持续进行防渗漏跟踪监测； 按规范编制突发环境事件风险应急预案并备案、更新、演练 |
| 土壤 | （1）废气经处理达标后外排；采取地下水分区防渗措施，按规范要求对各物料库、各废水收集池、初雨收集池、循环水池、事故池等进行防渗处理；生产废水全部进行处理后回用，不外排。（2）严格固体废物运输管理，避免在运输过程中的散落。一旦发生散落事件，及时清理收集。（3）设置土壤跟踪监测点对周边土壤进行跟踪监测，发现异常情况及时上报并采取相应措施 |
| 环境管理 | 按照《关于印发《废铅蓄电池污染防治行动方案》的通知》（环办固体〔2019〕3号），落实“装、树、联”要求，即依法安装自动监测和视频监控设备（即“装”），在厂区门口树立电子显示屏用于信息公开（即“树”），逐步将实时监控数据与各级生态环境部门联网（即“联”），实现信息化管理。本项目2#排气筒（熔炼废气排气筒）、3#排气筒（精炼废气排气筒）分别设置1套在线监测系统，其中2#排气筒自动监测项目为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气量和烟气温度。3#排气筒自动监测项目为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气量和烟气温度。同时，每月对2#排气筒外排烟气中的As、Pb、Sn、Sb、Cd、Cr进行监测，每年对2#排气筒外排烟气中的二噁英进行监测。每月对3#排气筒外排烟气中的铅、锑进行监测，每季度对3#排气筒外排烟气中的As、Sn、Cd、Cr进行监测。 |
|  | 项目运营后建立主要设备运行检查台账、环保设施（废气、废水）运行台账、固废（包括危废）产生和处置台账。企业制定自行监测计划，严格执行监测，并将相关环境信息按要求公开 |

# 11环境经济损益分析

## 11.1环境效益

本项目总投资20000万元，其中环保投资4818万元，环保投资占总投资的24.09%，主要用于生产废水、生活污水、酸雾洗涤、熔炼废气除尘、精炼废气除尘和脱硫设施，以及厂区防渗和绿化降噪等措施。项目环保投资明细见表11.1-1。

表11.1-1    项目环保投资明细

| 序号 | 环保工程或设施 | 型号及规格 | 数量 | 投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 废气治理 | 3750 |  |
| 1 | 沉降室 | 23×2.5×2.8 | 2套 | 300 | 可研设计 |
| 2 | 熔炼废气覆膜袋式收尘器 | 360 m2 | 2套 | 460 | 可研设计 |
| 3 | 环境集烟装置-集气罩 | / | 24套 | 160 | 环评提出 |
| 4 | 精炼废气覆膜袋式收尘 | 设计处理废气量50000m3/h | 1套 | 130 | 可研设计 |
| 5 | “气动乳化+双碱”二级脱硫系统 | 设计处理废气量100000m3/h | 1套 | 2500 | 可研设计 |
| 6 | 酸雾洗涤吸收塔 | 设计处理废气量8000m3/h | 1套 | 150 | 可研设计 |
| 7 | 在线监测系统 |  | 1套 | 50 | 可研设计 |
| 二 | 废水处理 | 120 |  |
|  | 生产废水处理站 | 设计处理规模100m3/d | 1套 | 100 | 可研设计 |
|  | 生活污水处理站 | 设计处理规模5m3/d | 1套 | 10 | 可研设计 |
|  | 初期雨水收集池 | 650m3 | 1个 | 4 | 可研设计 |
|  | 雨水收集池 | 750m3 | 1个 | 5 | 可研设计 |
|  | 事故废水收集池（事故应急池） | 900m3 | 1个 | 6 | 可研设计 |
| 三 | 地下水防治 |  | 920 |  |
| 1 | 厂区防渗 | 分区防渗 |  | 800 | 环评提出 |
| 2 | 跟踪监测井 |  | 5个 | 120 | 环评提出 |
| 四 | 减振降噪 |  |  | 20 | 可研设 |
| 五 | 绿化 |  | 4000m2 | 8 | 可研设 |
| 六 | 合计 | 4818.00 |  |

针对项目生产工艺及产污环节，项目采取的环保工程能确保污染物的达标排放，项目生产废水和生活污水均经处理后回用，减少污染物排放的同时，节约项目用水量，具有一定的环境效益。

## 11.2经济效益

项目建成后经济指标见表11.2-1，从经济指标表可以看出，本项目建成投产后各项经济指标均较好，在生产经营上具有较高的抗风险能力，对各因素变化具有较强的承受能力，从经济角度看，本项目的建设是可行的。项目建成后能促进当地产业结构的合理调整，寻找新的经济增长点，增加财政税源，壮大地方经济。

表11.2-1     项目建成后经济指标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数据 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业收入 | 万元 | 217772 | 平均数据 |
| 2 | 利税总额 | 万元 | 28859 | 平均数据 |
| 2.1 | 其中：增值税 | 万元 | 15244 | 平均数据 |
| 2.2 | 附加税 | 万元 | 762 | 平均数据 |
| 2.3 | 利润总额 | 万元 | 7345 | 平均数据 |
| 3 | 所得税后净利润 | 万元 | 5508 | 平均数据 |
| 4 | 财务指标 |  | 税前 | 税后 |  |
| 4.1 | 静态投资回收期 | 年 | 4.72 | 5.63 | 含建设期2年 |
| 4.2 | 财务内部收益率 | % | 36.72 | 27.54 |  |
| 4.3 | 累计财务净现值 | 万元 | 16762 | 11732 | i=12% |
| 5 | 盈亏平衡点 | % | 64% |  |

## 11.3社会效益

项目以废旧铅酸电池和有色金属冶炼含铅废物为主要原料，项目后，能提高区域废旧铅酸电池的回收和有色金属冶炼含铅废物的处理能力，对解决区域危险废物的处置具有一定的积极作用，并可提高固废资源的综合利用水平。项目的建设符合国家关于发展节能、环保、资源综合利用、循环经济的产业政策，从废物的资源化利用着手提高矿产资源的综合利用率，保护环境的同时，创造出良好的经济效益和社会效益，不仅可以综合利用矿产资源，使企业获得较好的经济效益、而且有利于促进危险废物管理和处置水平。

项目的实施并可解决当地一部分人员的就业问题，增加当地财政税收，改善当地的投资环境，带动地方相关产业的发展，对促进地方经济持续稳定发展具有一定促进作用，因而具有良好的社会效益。

## 11.4小结

本项目废旧铅酸电池和有色金属冶炼含铅废物为主要原料，项目建成后，能提高区域危险废物的处置能力，对解决区域有色冶炼固废处置具有明显的环境正效益。项目的建设符合国家关于发展节能、环保、资源综合利用、循环经济的产业政策，从废物的资源化利用着手提高固体废物的综合利用水平，保护环境的同时，创造出良好的经济效益和社会效益，从环境经济损益的角度分析，项目建设是可行的。

# 12环境管理与监测计划

## 12.1环境管理计划

### 12.1.1环境管理机构及职责

项目建成后，建设单位应成立环境保护管理部门作为企业日常环境管理机构，主要职责如下：

•制定项目的环境保护管理办法、环境监测及报告制度；

•负责本厂环保措施、管理措施和监测措施的实施；

•负责本厂职工的环保宣传、教育工作，以提高全厂职工的环保意识；

•加强与有关环保部门的交流与合作，定期向有关环保部门汇报本厂的环保工作情况。

（1）项目建设期间的职责

1）负责向设计单位和施工单位提出具体的环保要求，明确责任，并负责监督施工单位按照环保要求进行施工，及时采取有效措施，减少施工造成的环境污染。

2）负责检查、监测或协助环保部门监测施工期的环境质量。

3）按照监督内容，向环保监督部门提供有关情况和提出意见。

（2）项目运行期间的职责

1）协助监督部门共同对项目进行验收。

2）负责对日常的环保管理工作，制定工作计划，并具体实施。

3）负责协助监测单位，进行项目运行期间的环境监测工作。

4）应针对实际存在的环境问题，积极提出相应的建议和对策，以减轻对环境的不利影响。

5）按“三同时”原则，督促环保治理设施的落实。

6）负责监督检查本厂各个环保设施的运行，发现问题要及时向环境监督部门汇报。

7）应按照设计的环保要求，负责厂区的绿化规划、绿化管理以及绿化工程的实施工作。

### 12.1.2运行环境管理要求

根据《废铅蓄电池处理污染控制控制技术规范》（HJ519-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-再生金属》（HJ863.4-2018）项目建成后，运行环境管理要求如下：

（1）运行的基本条件

1）项目建成后，应依法获得危险废物经营许可证后方可运营，并按照经营许可的范围从事危险废物利用处置经营活动；

2）建立完备的危险废物利用处置污染控制规章制度；

3）依法建立土壤污染隐患排查制度；

4）具备主要污染物监测能力和监测设备。

（2）加强人员培训

1）对操作人员、技术人员及管理人员进行生态环境保护相关理论和操作技能培训，培训内容包括以下几个方面

a）废铅蓄电池及含铅废物利用处置相关生态环境法律和规章制度；

b）废铅蓄电池及含铅废物利用处置危险性方面的知识；

c）废铅蓄电池及含铅废物利用处置环境保护的重要意义；

d）对操作人员和技术人员培训废铅蓄电池及含铅废物利用处置过程产生的污染物应达到的排放标准；

e）对操作人员和技术人员培训废铅蓄电池及含铅废物利用处置相关理论知识和设备的基本工作原理。

（3）加强废铅蓄电池和含铅废物的接受管理

1）接收废铅蓄电池和含铅废物应严格执行危险废物转移联单制度。

2）现场交接废铅蓄电池和含铅废物时，应认真核对废铅蓄电池和含铅废物的种类、重量等信息，并核实与危险废物转移联单信息是否相符

环境按照相关法律法规、标准和技术规范等要求，运行大气及水污染防治设施，并进行维护和管理，保证设施正常运行。

（4）加强运行档案管理

1）建议危险废物经营情况记录簿，详细记载每日接收、贮存、利用或处置危险废物的类别、重量、有无事故或其他异常情况等，并按照危险 废物转移联单的有关规定，保留需存档的转移联单。危险废物经营情况记录簿与危险废物转移联单应同期保存。

2）企业生产设施运行状况和利用处置生产活动记录应包括以下内容：

a）危险废物转移联单记录；

b）废铅蓄电池和含铅废物接受登记记录；

c）废铅蓄电池和含铅废物进厂运输车辆车牌号、来源、重量、进场时间、离场时间等记录；

d）环境监测数据的记录。

（5）固废废物管理

1）应妥善收集、储存脱硫石膏渣、冶炼渣、收尘灰等，并按照《国家危险废物名录》或国家规定的危险废物鉴别标准鉴定类别后采取相应的处置方式，属于一般工业固体废物的，其储存应符合GB18597的相关要求，并委托具有危险废物经营许可证的排污单位进行处理。

2）应记录固体废物产生量、处置量及去向（综合利用或外运）和贮存量。

3）外运处置的危险废物转移过程应执行《危险废物转移联单管理办法

## 12.2环境监理计划

环境监理是建设项目环评和“三同时”验收监管的重要辅助手段，对强化建设项目全过程管理、提升环评有效性和完善性具有积极作用。其主要功能如下：

（1）建设项目环境监理单位受建设单位委托，承担全面核实设计文件与环评及其批复文件的相符性任务；

（2）依据环评及其批复文件，督查项目施工过程中各项环保措施的落实情况；

（3）组织建设期环保宣传和培训，指导施工单位落实好施工期各项环保措施，确保环保“三同时”的有效执行，以驻场、旁站或巡查方式实行监理；

（4）发挥环境监理单位在环保技术及环境管理方面的业务优势，搭建环保信息交流平台，建立环保沟通、协调、会商机制；

（5）协助建设单位配合好环保部门的“三同时”监督检查、建设项目环保试生产审查和竣工环保验收工作。

根据本项目工程内容及项目特点，本项目环境监理计划内容见表12.2-1。

表12.2-1        环境监理内容计划一览表

| 监理阶段 | 监理单位 | 监 理 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 设计阶段 | 工程监理或环境监理单位 | （1）核实设计文件中的各污染治理措施与环评及其批复文件是否一致. （2）核实设计文件中，各项污染治理措施落实情况 （3）核实设计文件时候落实环评提出的各项污染防治措施，设计生活污水处理站 |
| 建设阶段 |  | （1）检查各污染治理措施 “三同时”落实建设情况 （2）进行施工期环境工程监理，防渗工程的施工监理，形成环境监理报告 （3）进行“三同时”竣工环保验收 |

## 12.3环境监测计划

### 12.3.1安装在线监测装置

根据《排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-再生金属》（HJ863.4-2018），以及《废铅蓄电池处理污染控制控制技术规范》（HJ519-2020）中再生铅企业火法冶金工艺主要污染物排放监测要求，分别在2#排气筒和3#排气筒安装在线监测系统。在线监测系统，并能确保数据与环保管理部门在线监测平台保持联动，每年进行一次校验检测。

其中，2#排气筒自动监测项目为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气量和烟气温度。3#排气筒自动监测项目为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气量和烟气温度。

### 12.3.2开展自行监测

参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》、《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发〔2008〕6号）、《排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-再生金属》（HJ863.4-2018），项目建成后自行监测方案如下。

（1）自行监测要求

建设单位可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析。对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。手工监测时生产负荷应不低于本次监测与上一次监测周期内的平均生产负荷。

（2）监测内容

开展自行监测的污染源包括产生的有组织废气、无组织废气、 生产废水、 生活污水等全部污染源。 污染物如下：

1）有组织废气

1#排气筒：硫酸雾、颗粒物及废气量；

2#排气筒：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、铅、砷、锡、锑、镉、铬、二噁英及废气量；

3#排气筒：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、铅、砷、锡、锑、镉、铬及废气量；

2）无组织废气

硫酸雾、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、铅、砷、锡、锑、镉、铬、二噁英

3）生产废水

本项目生产废水经生产废水处理站处理后回用于破碎分选生产环节，生产废水处理站位于破碎分选车间，废水在车间内循环，不设置车间生产废水排放口，根据项目行业特征，结合《排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-再生金属》（HJ863.4-2018）的要求，监测因子为总铅、总砷、总镉、总汞、总镍、总锑、总铬。

4）生活污水：

PH、CODcr、BOD5、NH3-N、总磷。

（3）监测点位、监测因子及监测频次

本项目生产废水经处理后回用于生产补充水，生活污水经处理后回用于绿化，根据《排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业-再生金属》（HJ863.4-2018）的要求。结合项目污染治理措施及污染物排放情况，项目污染源自行监测点位、监测因子及监测频次见表12.3-1。

表12.3-1   自行监测点位、监测因子及监测频次

| 产排污节点 | 排放口 | 排放口类型 | 监测因子 | 最低监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气有组织排放 |
| 原料预处理 | 1#排气筒 | 一般排放口 | 硫酸雾、颗粒物 | 季度 |
| 富氧侧吹熔炼炉及 环境集烟 | 2#排气筒 | 主要排放口 | 二氧化硫、氮氧化物（以 NO2计）、颗粒物 | 自动监测 |
|  |  |  | 砷及其化合物、铅及其化 合物、锡及其化合物、锑 及其化合物、镉及其化合物、铬及其化合物 | 月 |
|  |  |  | 二噁英 | 年 |
| 精炼炉及环境集烟、配料和冶炼车间微负压废气 | 3#排气筒 | 主要排放口 | 二氧化硫、氮氧化物（以 NO2计）、颗粒物 | 自动监测 |
|  |  |  | 铅及其化合物、锑及其化合物 | 月 |
|  |  |  | 砷及其化合物、锡及其化合物、镉及其化合物、铬及其化合物 | 季度 |
| 废气无组织排放 |
| 排污单位边界 | 硫酸雾、砷及其化合物、 铅及其化合物、锡及其化 合物、锑及其化合物、镉及其化合物、铬及其化合物 | 季度 |
| 废水 | 生产废水处理站回用水池 | 总铅、总砷、总镉、总汞 总镍、总锑、总铬 | 季度 |
|  | 生活污水处理站出水口 | PH、CODcr、BOD5、NH3-N、总磷 | 季度 |

（4）环境监测

1）地下水跟踪监测

根据项目污染特征，结合区域污染源分布情况，本项目建成运营后，环境监测主要对地下水环境进行跟踪监测。

监测点位：地下水跟踪监测井，共5个

监测因子：项目特征污染物PH、铅、硫酸盐

监测频次：JC1、JC2、JC3每月监测一次，监测一年。若一年内监测指标均达标并保持稳定，则每年丰水期、枯水期各监测一次。一般JC4、JC5每年丰水期监测一次。若JC2、JC3出现异常，需加密监测频次，同时对JC4、JC5进行监测。

2）土壤环境跟踪监测

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境评价等级为二级，设置跟踪土壤监测点 1 个（厂址下风向 黑箐村附近农用地），每5年内开展1次监测。监测因子pH值、铅、砷、镉、铬、砷。

按照《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）的要求，在厂界周围土地设置4个监测点位（各厂界一个），每年监测2期。监测因子pH值、铅、砷、镉、铬、砷、锑、二噁英。

## 12.4环保竣工验收计划

（1）验收主体责任

根据国家环保部关于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

（2）验收程序和内容

建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。 本项目属于以排放污染物为主的建设项目，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南-污染影响类》编制验收监测报告。项目环保设施竣工验收内容见表12.4-1。

表12.4-1      竣工环境保护验收计划一览表

| 类别 | 验收对象 | 验收环保设施 | 验收监测点位 | 验收监测因子 | 验收执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 电池贮存、切盖倒酸、破碎分选 | 车间微负压；酸雾洗涤吸收塔 | 酸雾洗涤吸收塔废气排气筒（1#排气筒）采样口（进入环保设施前、后） | 硫酸雾、颗粒物 | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3中大气污染物排放标准限值 |
|  | 富氧侧吹熔炼 | 环境集烟设施；“冷凝沉降+覆膜袋式除尘 ”+“气动乳化+双碱二级脱硫” | 熔炼废气排气筒（2#排气筒）采样口（进入环保设施前、后） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、铅、砷、锡、锑、镉、铬、二噁英 |  |
|  | 精炼炉 | 配料车间、冶炼车间微负压；环境集烟设施；“冷凝沉降+覆膜袋式除尘” | 精炼废气排气筒（3#排气筒）采样口（进入环保设施前、后） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、铅、砷、锡、锑、镉、铬、 |  |
|  | 生厂区厂界无组织废气 | 无组织控制措施 | 排污单位边界 | 硫酸雾、颗粒物、铅、砷、锡、锑、镉、铬 |  |
| 废水 | 破碎分选废水 | 循环池进行循环利用，定期外排部分浓水至生产废水处理站处理 | 车间污染治理设施排放口 | PH、COD、悬浮物、石油类、铅 |  |
|  | 电解液提纯反冲洗废水 | 送生产废水处理站处理，处理工艺为“石灰中和+亚铁盐絮凝沉淀” |  |  | 经处理后，回用于生产补充水 |
|  | 车间淋浴和洗衣废水 |  |  |  |  |
|  | 车间地面清洁 |  |  |  |  |
|  | 车辆清洗水 |  |  |  |  |
|  | 初期雨水 |  |  |  |  |
|  | 实验室废水 |  |  |  |  |
|  | 酸雾洗涤废水 | 沉淀循环利用（回用于酸雾洗涤石灰水碱液配） | / | PH、悬浮物 | 回用于酸雾洗涤石灰水碱液配置 |
|  | 气动乳化脱硫废水 | 沉淀循环利用（回用于石灰乳配置） | / | PH、悬浮物、铅 | 回用于石灰乳配置 |
|  | 水淬渣冲渣 | 沉淀循环利用，定期排放一定量浓水至生产废水处理站处理 | / | 悬浮物、铅 | 回用于水淬冲渣 |
|  | 员工生活 | 地埋式一体化生物处理装置 | 生活污水处理设施进出口 | PH、COD、BOD5、NH3-N、TP | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）城市绿化标准 |
| 噪声 | 破碎分选设备、冷却塔、空压机、水泵、风机等 | 基础减振、隔声和消声 | 厂界噪声 | 连续等效A声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准 |
| 固体废物 | 废电解液提纯 | 渗透过滤提纯滤渣 | / | / | 送熔炼工段配料 |
|  |  | 废滤膜 | / | / | 委托有资质的单位处置 |
|  | 分选 | 铁片 | / | / | 副产品出售 |
|  |  | 废隔板 | / | / | 委托有资质的单位处置 |
|  | 熔炼工序 | 水淬渣 | / | / | 外售水泥厂 |
|  | 精炼工序 | 精炼渣 | / | / | 送熔炼工段配料 |
|  | 废水处理站 | 废水处理污泥 | / | / | 送熔炼工段配料 |
|  | 含铅废旧劳保用品和包装材料 | 废包装袋等 | / | / | 委托有资质的单位处置 |
|  | 酸雾洗涤及废气脱硫 | 酸雾洗涤石膏渣和脱硫石膏渣 | / | / | 石膏渣库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）对危废库要求进行建设，项目建成运营后，对第一批石膏渣进行属性鉴别，根据属性鉴别结果，按要求进行处理处置 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | / | / | 环卫清运 |
| 地下水污染防治 | 贮存单元 | 源头控制、分区防渗、跟踪监测 | 地下水跟踪监测井（5个监测井） | pH、硝酸盐、氯化物、溶解性总固体、亚硝酸盐、硫酸盐、氟化物、氨氮、总硬度、高锰酸盐指数、铜、锌、铅、镉、砷、铁、锰、镍、汞、六价铬、挥发酚、总大肠菌群、细菌总数、阴离子表面活性剂 | 地下水防渗措施落实情况进行检查，监测井水环境质量执行地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
|  | 生产单元 |  |  |  |  |
|  | 初期雨水收集池 |  |  |  |  |
|  | 生产废水处理站 |  |  |  |  |
| 环境风险 | 贮存区 | 1）贮存库房严格《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）、《废铅蓄电池污染处理控制技术规范》（HJ519-2020）的要求进行设计，做好台帐记录 2）含铅危废贮存场所按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告（环境保护部公告2013年第36号）》中相关修改内容进行建设和贮存，贮存区内禁止混放不相容危险废物； 贮存区应做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），并考虑相应的集排水和渗漏收集设施；并按照《危险废物贮存污染控制标准》进行场地基础防渗处理，渗透系数不大于10-10cm/s。 3）硫酸电解液储存区应采取地面硬化、防腐、防浸泄等措施，并建设完善的雨、污排水系统，储罐区周围要设置围堰 |
|  | 运输 | 废铅酸蓄电池和含铅废物的运输应执行《危险化学品安全管理条例》的有关规定 |
|  | 其他 | 制定突发事件环境风险应急预案 |
| 环境管理 | 1）检查经过环境管理部门审批后的各项环保措施的落实情况及规章制度的建立情况 2）根据环境监理或工程监理报告，对地下水防渗措施落实情况进行检查 |
| 公众参与 | 在竣工验收监测期间的同时，在项目影响区内实施公众意见调查，且对调查意见汇总分析后给出明确结论，并作为验收报告中的一个单列章节进行分析评述。 |

# 13污染源排放清单及总量控制建议指标

## 13.1污染源排放清单

项目生产过程中，废水处理后全部回用，不外排。排放的污染源主要为大气污染源。根据环境保护部办公厅文件《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），结合项目污染物排放核算，列出项目大气污染源排放清单，见表13.1-1、表13.1-2。

表13.1-1        项目大气污染源排放清单（有组织）

| 序号 | 排气筒编号 | 污染源 | 排气筒参数 | 废气排放量(m3/h) | 单位产品废气排放量（m3/t产品） | 污染物名称 | 污染物排放情况 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 浓度 （mg/m3） | 速率 （kg/h） | 排放量 (t/a) | 排放标准浓度(mg/m3) | 单位产品基准排气量(m3/t产品( |
| 1 | 1#排气筒 | 电解液收集及回收、电池破碎分选和车间微负压 | 排气筒高度：15m,内径1m，烟气温度：25℃ | 8000 | 450 | 硫酸雾 | 13.02 | 0.104 | 0.75 | 20 | / |
|  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 6.94 | 0.056 | 0.4 | 30 |  |
| 2 | 2#排气筒 | 熔炼车间废气（含熔炼炉废气和熔炼环境集烟）、 | 排气筒高度：40m,内径2.5m，烟气温度：70℃ | 100000 | 6000 | 颗粒物 | 4.26 | 0.43 | 3.07 | 30 | 10000 |
|  |  |  |  |  |  | SO2 | 44.29 | 4.43 | 31.89 | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  | NOx | 20.00 | 2.000 | 14.4 | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  | 铅 | 0.73 | 0.073 | 0.53 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 砷 | 0.0043 | 0.0004 | 0.003 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 锡 | 0.0341 | 0.0034 | 0.02 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 锑 | 0.0106 | 0.0011 | 0.008 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 镉 | 0.0009 | 0.00009 | 0.0006 | 0.05 |  |
|  |  |  |  |  |  | 铬 | 0.0006 | 0.00006 | 0.0005 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 二噁英 | 0.5ngTEQ/m3 | 50ugTEQ/h | 0.36gTEQ | 0.5ng TEQ/m3 |  |
|  | 3#排气筒 | 精炼车间废气（含精炼炉废气和精炼环境集烟、车间微负压废气 | 排气筒高度：25m,内径1.2m，烟气温度：70℃ | 50000 | 3000 | 颗粒物 | 23.06 | 1.15 | 8.31 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  | 铅 | 0.0886 | 0.0044 | 0.03 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 砷 | 0.0055 | 0.0003 | 0.0020 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 锡 | 0.0046 | 0.0002 | 0.002 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 锑 | 0.0108 | 0.0005 | 0.004 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 镉 | 0.0023 | 0.0001 | 0.0008 | 0.05 |  |
|  |  |  |  |  |  | 铬 | 0.0025 | 0.0001 | 0.001 | 1 |  |

表13.1-2    项目大气污染源排放清单（无组织）

| 序号 | 污染源位置 | 污染物名称 | 污染物排放量kg/h） | 面源面积（m2） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废铅蓄电池贮存区 | 破损电池挥发酸雾、卸料颗粒物 | 硫酸雾 | 0.0045 | 1449（103.5m×14 m） | 11 |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.0069 |  |  |
| 2 | 破碎分选车间 | 电池破碎挥发硫酸雾、颗粒物 | 硫酸雾 | 0.00034 | 1848（202m×9.15m） | 11 |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.00069 |  |  |
| 3 | 电解液提纯处理车间 | 提纯过程中挥发的酸雾 | 酸雾 | 0.0034 | 280（20m×14m） | 11 |
| 4 | 煤炭仓库/含铅物料/配煤炭仓库料车间 | 配料、造粒粉尘 | 颗粒物 | 0.314 | 350（20m×17.5m） | 11 |
| 5 | 熔炼车间 | 富氧侧吹还原炉熔炼 | 颗粒物 | 0.02 | 1008（120m×8.4m） | 11 |
|  |  |  | SO2 | 0.04 |  |  |
|  |  |  | NOx | 0.0001 |  |  |
|  |  |  | 铅 | 0.0037 |  |  |
|  |  |  | 砷 | 0.00002 |  |  |
|  |  |  | 锡 | 0.00017 |  |  |
|  |  |  | 锑 | 0.00005 |  |  |
|  |  |  | 镉 | 0.000001 |  |  |
|  |  |  | 铬 | 0.000001 |  |  |
|  |  |  | 二噁英 | 0.0025ugTEQ/h |  |  |
| 6 | 精炼车间 | 精炼铸锭 | 颗粒物 | 0.011 | 1344（160m×8.4m） | 11 |
|  |  |  | 铅 | 0.00004 |  |  |
|  |  |  | 砷 | 0.000003 |  |  |
|  |  |  | 锡 | 0.000002 |  |  |
|  |  |  | 锑 | 0.00001 |  |  |
|  |  |  | 镉 | 0.000001 |  |  |
|  |  |  | 铬 | 0.000001 |  |  |
| 7 | 水淬渣池 | 熔炼渣水淬 | 颗粒物 | 0.23 | 45（18m×2.5m） | 11 |

## 13.2污染物总量控制建议指标

（1）本项目污染物排放总量

根据国家对主要污染物排放总量控制计划和云南省污染控制的要求，结合本项目工程污染物排放情况，本环评提出如下污染物排放总量控制指标：

废气：废气排放总量113760万m3/年，其中颗粒物排放量11.78t/年，二氧化硫排放量31.89t/年，氮氧化物排放量14.4t/年，铅排放量0.56t/年，锡排放量0.022t/年，砷排放量0.005t/年，锑0.012t/年，镉0.0014t/年，铬0.0015t/年，硫酸雾0.75t/a，二噁英0.36gTEQ/a。

其中，主要排放口（2#、3#排放口）污染物总量指标为：废气排放总量108000万m3/年，颗粒物排放量11.38t/年，二氧化硫排放量31.89t/年，氮氧化物排放量14.4t/年，铅排放量0.56t/年，锡排放量0.022t/年，砷排放量0.005t/年，锑0.012t/年，镉0.0014t/年，铬0.0015t/年，二噁英0.36gTEQ/a。

无组织排放：颗粒物排放量4.285t/a、二氧化硫排放量0.32t/a、氮氧化物排放量0.00072t/a、硫酸雾0.06t/a、铅排放量0.026t/a、锡排放量1.243kg/a、砷排放量0.173kg/a、锑0.422kg/a、镉0.039kg/a、铬0.032kg/a、二噁英18ugTEQ/a。

固体废物：本项目产生的固体废物要求进行全部有效处置，处置率100%。

废水：全部进行回用，不设置排污口，废水不外排。

（2）总量来源

建设单位应结合项目污染物排放量，向当地环保部门申请。

# 14评价结论

## 14.1项目建设概况

本项目以废旧铅酸蓄电池和含铅冶炼废物作为原料，采用“破碎分选+富氧侧吹熔炼+精炼”工艺，生产再生铅。本项目设计处理含铅固体废物总量171000t/a，其中废旧铅酸蓄电池处理量150000t/a，废铅酸蓄电池占比=87.72%，大于80%，符合《再生铅行业规范条件》（废铅蓄电池不低于80%）的要求。项目建设符合国家产业政策，符合再生铅行业规范条件。

## 14.2环境质量现状

根据环境质量现状监测结果，区域大气环境质量能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。地表水监测断面各项监测指标水质指标可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准，满足《云南省地表水水环境功能区划（2010～2020年）》要求。声环境满足满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。地下水环境质量能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。监测结果表明，评价范围农田土壤环境《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1规定的风险筛选值，用地范围土壤中污染物含量均低于《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）风险筛选值。参考《食品安全国家标准 食品中污染物限量》（GB2762-2017），18个农作物样品中检测因子浓度含量能满足标准限量。

## 14.3污染物排放情况

（1）废气

项目废气经处理后，污染物排放能满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表3中相关限值标准。

（2）废水

本项目生产废水及生活污水处理后全部回用，不外排。

（3）噪声

建设项目主要噪声源有破碎分选设备、冷却塔、空压机、氧压机、风机等，其声源等效声级在80～110dB（A）。

（4）固废

项目建成后，所有固废均进行有效处置。

## 14.4主要环境影响

本项目所在区域为环境空气质量达标区，根据大气环境影响预测结果，新增污染源正常排放条件下污染物短期浓度贡献值的最大落地浓度占标率均＜100%。新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率均＜30%，樟木箐州级自然保护区（一类区）污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率＜10%。叠加现状浓度、区域在建项目的环境影响后，主要污染物的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合环境质量标准。对于项目排放的主要污染物中仅有短期浓度的污染物镉，叠加后的短期浓度也符合环境质量标准。按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）评价要求，本项目大气环境影响可以接受。

本项目生产废水及生活处理后回用，不外排，因此，只要做好相应的防治措施，正常情况下，本项目废水对区域地表水环境影响较小。

正常工况下，项目区涉及危废贮存等重点防渗区域，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行防渗；其他重点防渗区按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）重点防渗区的要求进行防渗设计；涉及一般防渗区按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）一般防渗区的要求进行防渗设计。在运营期，防渗层完好的情况下，项目产生的废水对地下水环境的影响不大。

本项目主要噪声源对厂界噪声影响不大，厂界噪声能够稳定达标。项目产生的所有固废均进得到合理处置或综合利用。因此，本项目排放的污染物不会对周围环境造成较大影响，不会改变项目所在区域环境功能区要求。

根据风险识别和事故情景，可能发生的环境风险事故表现为有毒有害物质泄漏对大气环境、地表水环境和地下水环境的影响。根据事故污染影响预测，当发生突发环境事故时，事故对环境环境空气会产生一定的影响，事故废水若收集处理不当，会对乌稍箐水库水质产生影响。建设单位只要认真落实各项环境风险防范措施，制定企业突发环境事件应急预案，当发生突发环境事件时，及时气动应急预案，防止危险物质进入环境，并加强污染物质的监测，项目建设运行期间的环境风险总体可控。

## 14.5公众意见采纳情况

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发2006[28号]）、“关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知”，建设单位于以信息公开和问卷调查相结合的方式进行了项目环境影响评价公众参与，并编制了《云南圣铭再生资源科技有限公司综合利用废铅酸蓄电池及含铅废物年产12万t再生铅项目公众参与调查报告》。信息公示分两次进行，第一次信息公示采取现场公告方式，于2017年7月10日在苍岭镇、黄草村等政府及村民公告栏进行公示。第二次信息公示采取网络方式进行，2018年3月19日在云南省环境科学学会网站上进行公示。2019年1月1日，生态环境部部发布实施了《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令第4号），根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令第4号），建设单位于2019年10月18日至31日在楚雄高新技术开发区网站进行了信息公示。2019年10月28日至11月1日，在楚雄日报上进行了报纸公示。

在项目公示期间，没有收到公众任何反馈意见；

问卷调查于2017年10月26日~11月6日完成，根据问卷调查结果，在收回的114份个人问卷调查中，1名受调查对象不赞成本项目建设，未说明原因。经建设单位回访并认真介绍项目生产工艺、污染防治措施、污染物排放情况及环境影响程度后，原不赞成项目建设的这位公众表示只要认真落实污染防治措施，并加强运营期间的环境管理，表示支持项目的建设。

23个团体调查单位赞成本项目的建设，1个团体调查单位未明确是否赞成。

在问卷调查时，公众对项目建设和运营期间可能产生的环境问题以及环境影响评价提出了相应的建议和意见，环评建议建设单位应做好项目建设的宣传，让公众充分认识项目建设情况。建设单位对公众关注的环境问题予以采纳，在项目建成后，确保各污染措施的正常运行，建立健全环境管理体系，提高管理人员的生态环保意识，落实各项污染防治措施，加强环境管理，接受环保监管，保证各污染物达标排放，加强危险化学品和危险废物贮存管理，制定环境风险应急预案。

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令第4号），建设单位于2020年5月8日组织召开了公众参与座谈会，在召开座谈会前在决定组织召开公众参与座谈10个工作日前，建设单位于2020年4月20日，在楚雄高新技术产业开发区网站上进行了公众参与公告，同时，在项目所在地附近村庄张贴了公众参与座谈会公告。在公众座谈会5个工作日前，建设单位于2020年4月28日通知拟邀请的相关专家，并书面通知被选定的代表。在公众座谈会结束后5个工作日内，建设单位于2020年5月11日通过楚雄高新技术产业开发区网络平台，将会议纪要进行了信息公开。座谈会上，居民代表均表示在落实环保措施的前提下，支持项目的建设。2020年6月5日，建设单位通过当地政府网络平台、当地报纸和张贴公告的形式，再次同步开展公众参与信息公示。公示期间，未收到公众反馈意见。

对于公众提出的与环境保护相关的问题，建设单位均予以采纳，并承诺认真落实各项污染防治措施，加强运营期的污染物监测和环境质量监测，并按规定讲监测信息进行公开。

## 14.6总结论

本项目符合国家产业政策和行业规范条件，项目选址合理，经采取各项污染防治措施后，污染物均可实现达标排放，固体废物得到合理处置，经环境影响预测，项目建成后，不会改变当地的环境功能，环境风险可以接受。

只要项目在设计和建设过程中，认真落实建设单位既定的污染防治措施和本报告书中提出的各项环境保护对策措施，从环保角度出发，本项目的建设是可行的。

# Text boxes

炉顶水套

烟道接口

水套

二次富氧

预设口

炉身

炉身

二次燃烧区

炉身

一次风口

鼓泡区

一次富氧

熔池区

虹吸出铅口

炉缸

炉缸区

炉基

1000.0

电解液提纯

进入副产品硫酸电解液

1000.0

新鲜水：129789.36

提纯渗透膜反冲洗

2000.0

2000.0

3600.0

石膏渣带走：14.1

洗涤废水中和循环水池

酸雾洗涤

68400.0

3614.1

2000.00

68385.9

25.5

174.0

生产废水处理站

初期雨水：6175

1385.5

954.0

7746

25480

破碎

8526.0

17734

铅膏带走：12475

28420.0

28420.0

2740

580.0

15945

15945

压滤

铅泥池

振动分选

物料带走：3305

67745

破碎分选循环水池

71050

水分损耗：1450

二级水力分选换

脱   水

667

69789

物料带走及损耗：506

2044

铁片塑料清洗

2550

浇铸循环浓水：120.0

蒸发损耗+水淬渣带走：11420.35

13771.6.6

水淬冲渣

冲渣循环水池

5300.35

25191.95

浓水：8000.0

18000

18000

炉体冷却

炉体冷却高位水池

软水制备

24000

342000

48

浓水120

浇铸冷却

168.0

浇铸循环水池

2232

2232

烟气脱硫

64512.16

58800

中和循环水池

石膏渣带走：

5712.16

2940000

1875487.84

382.5

67.5

450.0

40.75

地面清洁

图4.2-7       项目水平衡图（单位m3/a）

车辆清洗

203.75

1385.5

30

150

120

实验分析

163

720

180

720

900

洗衣淋浴

员工生活

900

720

120

生活污水处理站

绿化

2400

新鲜水：1680

砂岩

长石石英砂岩

长石石英砂岩

砂岩

砂岩

砂岩

ZK2

ZK1

ZK3

Q100

ZK3

ZK1

ZK2

ZK4

Q100

ZK1

ZK3

ZK2

Q100

百家田

ZK4

项目区位置

ZK2

ZK3

ZK1

Q100

百家田

ZK4

项目区位置

Q100

Q100

Q100

ZK3

ZK2

Q100

百家田

ZK4

ZK1

项目区位置

ZK2

ZK3

Q100

百家田

ZK1

ZK4

项目区位置

ZK2

ZK3

Q100

ZK4

ZK1

百家田

项目区位置

ZK3

ZK2

ZK4

ZK1

Q100

百家田

项目区位置

项目位置

项目位置

废气（15m高排气筒排放）

石膏

废水

循环沉淀池

洗涤塔

集气罩

酸雾

石灰水

清液

石灰乳液配制